建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产10千米Arideck高密度PVC内衬混凝土管扩建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 河南省金达砼管业有限公司 |
| 法人代表 | 宋如旺（410726197602205856） | 联系人 | 宋如旺 |
| 通讯地址 | 新乡市延津县产业集聚区纬七路路南 |
| 联系电话 | 13513732899 | 传真 | / | 邮政编码 | 453200 |
| 建设地点 | 新乡市延津县产业集聚区纬七路路南 |
| 备案部门 | 延津县产业集聚区管理委员会 | 项目代码 | 2018-410726-30-03-045532 |
| 建设性质 | □新建 ■改扩建 □技改 | 行业类别及代码 | C3022砼结构构件制造 |
| 占地面积 (平方米) | 1500 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 （万元） | 150 | 其中：环保投资（万元） | 9 | 环保投资占总投资比例 | 6% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2018年9月 |
| 一、项目由来 河南省金达砼管业有限公司厂址位于新乡市延津县产业集聚区纬七路路南，该公司投资150万扩建“年产10千米Arideck高密度PVC内衬混凝土管扩建项目”。本公司现有工程：年产25kmArideck高密度HDPE内衬混凝土管及设备制造项目，新乡市环境保护局于2010年5月以“新环监（2010）189号”文予以审批；于2011年3月经新乡市环保局验收，验收文号为“新环验（2011）042号”。年产60千米Arideck高密度PVC内衬混凝土管项目，延津县环境保护局于2014年12月以“延环审（2014）39号”文予以审批；于2015年5月经延津县环境保局验收，验收文号为“延环验（2015）04号”。根据现场查勘，该项目利用原有厂房扩建，选址符合园区总体规划、产业发展规划、土地利用规划。该项目已经延津县产业集聚区管理委员会备案，项目代码为：2018-410726-30-03-045532。 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部部令第1号修正），本项目属于十九款、非金属矿物制品业中第50条砼结构构件制造、商品混凝土加工，根据管理名录要求，砼结构构件制造、商品混凝土加工全部编制环境报告表。本项目属于高密度PVC内衬混凝土管制造，按要求应编制环境影响评价报告表。受建设单位委托，本项目环评由河南安环环保科技有限公司承担。我公司接受委托后对建设地进行了现场踏勘，依据环评导则要求，同时结合工程规模和生产工艺，在收集和查阅相关资料基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本项目环境影响报告表。 二、项目选址及周围环境 本项目位于新乡市延津县产业集聚区纬七路路南，利用原有厂房扩建。项目四周环境为：东面为河南金太阳铸造公司；南面为林地；西隔支五路为河南博航塑业有限公司；北隔纬七路为新乡市新达设施交通有限公司。项目最近敏感点为东北900处的十八里庄村；西北610m处的新乡市人民警察训练学校。项目厂区四周环境详见图1。 图1 项目周边环境示意图 三、工程内容 1、项目基本情况 项目基本情况见下表。 表1 项目基本情况一览表 序号 项目 内 容 1 项目名称 年产10千米Arideck高密度PVC内衬混凝土管扩建项目 2 总投资 150万元 3 建设单位 河南省金达砼管业有限公司 4 产品方案 年产10千米Arideck高密度PVC内衬混凝土管 5 项目选址 新乡市延津县产业集聚区纬七路路南 6 占地面积 全厂面积45000m2、本项目面积1500m2 7 劳动制度 年工作300天，单班生产 8 定 员 新增员工10人，每天工作8小时 2、项目主要组成 本项目主体工程、辅助工程均利用现有厂房扩建生产，不新增车间及厂房，全厂项目组成情况见下表： 表2 项目组成情况 序号 项 目 建设内容 规模 建设情况 1 主体工程 1#车间（现有工程60千米混凝土管车间） 1800m2 已建 2#车间（现有工程25千米混凝土管车间） 3000m2 已建 3#车间（本工程10千米混凝土管车间） 1500m2 利用现有 2 辅助工程 办公楼 1座400m2 利用现有 3 环保工程 废气治理措施 水泥罐粉尘经脉冲除尘器处理后，废气由高于库顶3米排气筒排放。 新建 配料、搅拌工序废气经袋式除尘器处理后，由高于库顶3米排气筒排放。 新建 废水治理措施 生活污水经化粪池处理后通过管网排入延津县第二污水处理厂处理。 利用现有 固废治理措施 固废暂存于一般固废暂存间。 利用现有 3、主要生产设备 本项目主要生产设备见下表： 表3 本项目新增设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量（台/套） 备注 1 龙门起重机 LM-11-2.8T 6 2 搅拌机 JS500 1 3 配料机 PLD800 1 4 搅拌机 JS750 1 5 配料机 PLD1600 1 6 悬辊制管机 XG-400 1 XG-600 1 XG-800 1 XG-1000 1 XG-1200 1 7 管 模 Ø300 10 Ø400 10 Ø500 10 Ø600 10 Ø700 10 Ø800 10 Ø900 10 Ø1000 10 Ø1200 10 8 水泥罐 100t 1 80t 1 表4 本项目建成后全厂设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量（台/套） 备注 1 龙门起重机 LM-11-2.8T 6 新增 2 双梁起重机 32/5吨 1 现有 3 单梁起重机 20吨 1 现有 4 搅拌机 JS1000 1 现有 5 搅拌机 JS500 1 新增 6 搅拌机 JS750 1 新增 7 配料机 PLD800 1 新增 8 配料机 PLD1600 2 现有1台新增1台 9 螺旋输送机 / 2 现有 10 芯模制管机 / 1 现有 11 养护罩 / 30 现有 12 钢筋切管机 QDJ-11 1 现有 13 模具 1800 1 现有 2000 1 现有 2200 1 现有 2400 1 现有 14 悬辊制管机 XG-400 1 新增 XG-600 1 新增 XG-800 1 新增 XG-1000 1 新增 XG-1200 1 新增 15 管 模 Ø300 10 新增 Ø400 10 新增 Ø500 10 新增 Ø600 10 新增 Ø700 10 新增 Ø800 10 新增 Ø900 10 新增 Ø1000 10 新增 Ø1200 10 新增 16 水泥罐 100t 3 现有2个新增1个 80t 1 新增 DMC96 1 新增 17 天然气锅炉 2t/h 1 现有 4、原辅材料 本项目新增主要原辅材料见下表： 表5 本项目新增原辅材料一览表 序号 材料名称 年用量（t） 备注 1 钢筋 226 2 水泥 1080 3 沙 2430 4 碎石 3645 5 减水剂 54 用于外加剂 6 隔离剂 2 用于管子脱模 7 PVC衬片 2.7 用于管子防腐 8 焊条 1 能 源 水 500 厂区原有水井 电 8.64万kW.h 聚集区电网 天然气 4.5万立方 厂区原有热能 原辅材料理化性质： 减水剂：是一种在维持混凝土坍落度基本不变的条件下，能减少拌合用水量的混凝土外加剂。大多属于阴离子表面活性剂。加入混凝土拌合物后对水泥颗粒有分散作用，能改善其工作性，减少单位用水量，改善混凝土拌合物的流动性，起到节约水泥的作用。 隔离剂：外观呈乳白色浆状体，无毒、无味、易储存、使用方便。用于现浇的钢模、木模和各种构件对自然养护、蒸汽养护均可。具有良好的脱模性能。 PVC衬片：PVC衬片是聚氯乙烯的材质，具有耐酸、耐碱和经久耐用的优良特性，由于内衬PVC本身就是微软材质，富有弹性，而且韧性极好，即使管道因外力或者地层震动而产生裂痕，仍可有效防止渗漏。能够提高混凝土管的使用寿命。 四、相关政策相符性分析 1、产业政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订），该项目属于“允许类”，符合国家产业政策要求。 表6 项目与产业政策一致性分析 类 别 条 款 内 容 本项目情况 相符性 鼓励类 / 查无相关对应条款 / / 限制类 / 查无相关对应条款 / / 淘汰类 （落后生产工艺装备） / 查无相关对应条款 / / 淘汰类（落后产品） / 查无相关对应条款 / / 2、与备案一致性分析 表7 项目与备案一致性分析 名称 项目基本情况 项目备案情况 项目备案相符性 产品 10千米Arideck高密度PVC内衬混凝土管 10千米Arideck高密度PVC内衬混凝土管 相符 设备 搅拌机、悬辊机、除尘器等 搅拌机、悬辊机、除尘器等 相符 投资 150万 150万 相符 生产规模 年产10千米Arideck高密度PVC内衬混凝土管 年产10千米Arideck高密度PVC内衬混凝土管 相符 3、与新环[2015]342号对比分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见表8。 表8 与《通知》对比分析一览表 项目 与本项目相关条文 本项目情况 对比结果 新乡市主体功能区分 重点开发区域 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区、规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。 本项目位于新乡市延津县产业集聚区纬七路路南 不属于 工业准入优先区：农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。 属于 限制开发区 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域） 不属于 禁止 开发区 太行山猕猴自然保护区 不属于 河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区 博浪沙省级森林公园 新乡市 集中水源地保护区 延津县水厂地下水井群(共8眼井) 取水井外围50米及取水井至水厂的输水管线两侧5米的区域。 项目位于水源地保护区以外，距离保护区边界约18km 不属于 建设项目环境影响评价豁免管理名录 查无相关条目 本项目为混凝土管制造 不属于 污染防治（控）重点单元 水污染 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县 项目选址位于新乡市延津县产业集聚区纬七路路南 不属于 大气污染 新乡市域全部 属于 重金属 污染 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区） 不属于 工业项目 分类 二类工业项目：非金属矿采选及制品制造 本项目属于混凝土管制造 属于 由表8可知，本项目位于工业准入优先区。本项目与工业准入优先区的环境准入政策要求相符性分析见下表。 表9 与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析 类别 内容 本项目情况 对比结果 简化部分审批程序 依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。 本项目应编制环境影响报告表 符合 下放部分审批权限 对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。 本项目为二类工业项目 不属于下放项目 放宽部分审批条件 对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。 本项目位于新乡市延津县产业集聚区纬七路路南，该园区规划环评已经批复。 符合 严控部分区域重污染项目 在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。 本项目位于新乡市延津县产业集聚区纬七路路南，属于《大气污染防治重点单元》，本项目不属于燃煤电、煤化工、钢铁、铁合金等项目。 不属于严控项目 由上表可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 河南省金达砼管业有限公司现有工程：年产25kmArideck高密度HDPE内衬混凝土管及设备制造项目，新乡市环境保护局于2010年5月以“新环监（2010）189号”文予以审批；于2011年3月经新乡市环保局验收，验收文号为“新环验（2011）042号”。年产60千米Arideck高密度PVC内衬混凝土管项目，延津县环境保护局于2014年12月以“延环审（2014）39号”文予以审批；于2015年5月经延津县环境保局验收，验收文号为“延环验（2015）04号”。 原有工程主要污染物包括废气、废水、噪声、固废，其产排污情况如下： 1.废气 （1）水泥仓粉尘 项目所需原料暂存于水泥仓中，本工程采用袋式除尘器对粉尘进行治理，风机风量为3000m3/h,除尘效率99.9%，企业共设水泥仓2个，配备2套袋式除尘器，根据建设单位近期监测数据，水泥仓产生粉尘浓度为9500mg/m3,平均工作时间为2h，则粉尘产生量为32.4t/a，经袋式除尘器净化后粉尘排放浓度为9.5mg/m3，排放量为0.0324t/a。能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2特别排放限值颗粒物排放浓度10mg/m3的标准要求。治理后尾气经高于库顶3m排气筒有组织排放。 （2）搅拌粉尘 本项目在搅拌机内配料，配料工序粉尘产生浓度约为10000mg/m3。在搅拌机上方安装除尘效率不低于99.9%的袋式除尘器，风机风量2000m3/h，治理后，粉尘排放浓度为10mg/m3，排放速率为0.01t/a, 能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2特别排放限值颗粒物排放浓度10mg/m3的标准要求。治理后尾气经高于库顶3m排气筒有组织排放。 （3）原料堆场风力起尘 原料储存在原料库中，定期洒水保湿，能够有效减少扬尘的产生，符合环保要求。 （4）焊烟 现有滚焊车间废气主要为焊接过程中产生的少量烟尘，主要来源于焊接过程中金属元素的挥发，其尘粒极细小（直径5(m以下），成分复杂，主要成分为Fe2O3、SiO2、MnO2，毒性不大。根据《焊接技术手册》及有关资料推荐的经验排放系数，焊接废气中焊接烟尘排放量为5～15g/kg焊材，项目排放系数取：烟尘10g/kg焊材。现有工程焊材用量为8t/a，据此进行计算，现有项目焊接废气中烟尘产生量为0.08t/a，全部为无组织排放。为确保生产车间的空气质量，本次工程对焊接烟尘进行治理，评价提出：滚焊车间配备3台移动式焊烟净化器进行治理。焊烟净化器工作原理：通过风机引力将焊烟废气引至吸尘罩吸入设备进风口，进风口设有阻火器，火花经阻火器被阻流，烟尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流首先将粗粒直接降至灰斗，微粒烟尘被滤芯捕集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后，由滤芯中心流入洁净室，洁净空气经出风口排放。焊烟净化器的设计参数为：治理效率90%，改造完成后现有工程焊烟排放量为0.008t/a。 （5）天然气锅炉烟气 企业2016年根据《新乡市蓝天工程行动计划》，将锅炉改为天然气锅炉。项目养护所需水蒸汽由改造后天然气锅炉提供。天然气属于清洁能源，其燃烧烟气中会含有少量烟尘、SO2和NOx。现有工程天然气年用量约260000m³/a。烟尘排放量参照《环境保护实用数据手册》中每燃烧1万m3天然气产生2.4kg颗粒物；烟气量、SO2与NOx排放量参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排系数手册》（2010年修订版）中产排污系数进行计算，项目天然气燃烧烟气污染物排放情况见下表。 表10 天然气燃烧烟气污染物排放情况一览表 序号 污染物指标 排污系数 排放量 排放浓度 1 工业废气量 136259.17 m3/万m3燃料 3542738m3/a / 2 烟尘 2.4kg/万m3燃料 0.0624t/a 17.6mg/m3 3 二氧化硫 0.02S kg/万m3燃料 0.104t/a 29.4mg/m3 4 氮氧化物 18.71kg/万m3燃料 0.486t/a 137.2mg/m3 备注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=200。依据《中华人民共和国国家标准—天然气》（GB17820-1999）中表1，取S=200mg/m3。 由上表可知，改造完成后天然气燃烧烟气中污染物的排放浓度分别为：烟尘17.6mg/m3、SO229.4mg/m3、NOx137.2mg/m3；排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中颗粒物20mg/m3、SO250mg/m3、NOx150mg/m3的标准限值要求，燃烧烟气通过8m高排气筒有组织排放。颗粒物排放量为0.0624t/a、SO2排放量为0.104t/a、NOx排放量为0.486t/a。 2.废水 （1）生活污水 项目生活污水主要为食堂废水和职工洗涤废水，排放量为489m3/a，废水污染物浓度为：COD300mg/L、SS250mg/L、NH3-N30mg/L,生活污水经化粪池处理后定期清运，废水污染物浓度为：COD250mg/L、SS200mg/L、NH3-N30mg/L。现延津县第二污水处理厂已经建成，现有废水经管网通入延津县第二污水处理厂处理后排放，废水水质满足延津县第二污水处理厂收水标准（COD350mg/L、SS200mg/L、NH3-N40mg/L）。延津县第二污水处理厂排水标准为COD50mg/L、SS10mg/L、NH3-N5mg/L、TP0.5mg/L,则污染物排放量为：COD0.0245t/a、SS0.0049t/a、NH3-N0.0024t/a、TP0.0002t/a （2）生产废水 项目生产废水主要为设备清洗废水及养护工序产生的蒸汽冷凝水。设备清洗废水包括搅拌机及模具清洗废水，废水主要含细砂颗粒剂水泥砂浆，产生量为300m3/a(1m3/d)；养护工序产生的蒸汽冷凝水属清净下水，其产生量为60m3/a(0.2m3/d)。项目生产车间设有废水收集沟，产生的废水经收集沟收集后进入车间外的沉淀池内，该部分废水可回用于搅拌工序，不外排。 3.噪声 本项目各厂界噪声最大值为56.1dB（A），均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB（A）标准要求。 4.固废 本项目主要固废为切割工序产生的边角废料、袋式除尘器收集的粉尘及沉淀池沉淀的污泥。 （1）边角废料 项目切割工序会产生少量的边角废料，产生量约为原料用量的0.1%，则边角废料产生量为17t/a,集中收集后外售。 （2）粉尘 项目袋式除尘器收集的粉尘为74.9t/a，经集中收集后回用生产。 （3）污泥 项目清洗废水收集在车间外的沉淀池内沉淀处理，沉淀物主要成分为细砂颗粒及水泥砂浆，产生量为20t/a，沉淀物定期清理，按一定比例掺入原料回用生产。 本项目产生的一般固废暂存于专门的场所，储存区的地面做好防渗处理，储存区防尘、防晒等。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 延津县位于河南省北部，隶属于新乡市，地处东经113°57´~114°46´、北纬35°07´~35°29´之间，东邻封丘、滑县，南界原阳，西与新乡相连，北与卫辉市、浚县接壤，距新乡市区36km。全境总面积886km2。 2、地形地貌 延津县地处华北黄河冲积平原的偏南端，地势西南高东北低，自然坡降约七千分之一，海拔一般在67～71m之间，部分沙岗顶部在80m以上，最高点为石婆固镇大油房村北沙丘，海拔89m，最低点为马庄乡罗滩村东洼地，海拔63.5m。全县地貌大势平坦，微度起伏，大体可分为三种区域类型：西北部的东屯镇和东北部的丰庄镇高坑平坦，为古黄河高滩区，面各为21.6万亩，占全县总面积的15.2%；中部，自西南小潭乡起，至东北丰庄镇的秦庄止，为黄河故道区。由于历史上黄河多次泛滥，改道和风力搬迁作用，沙丘连绵起伏，冈洼相间，呈带状纵卧，长达46.5km，面积67.66万亩，占全县总面积的47.6%；东和南部，自小潭乡起至朱寨止，涉及11个乡镇，是低洼平原区，面积52.87万亩，占全县总面积的37.2%。 3、地质构造 延津县位于内黄隆起区南沿，地质类型为河流冲击平原型。内黄隆起区处东断裂与长垣断裂之间，北起安阳断裂，南至延津县城北。内黄隆起区内除在浚县童山、柏山有古代地层零星出露外，其余全部为第三、四纪地层所掩盖，覆盖层由西向东，由北向南逐渐变厚，达200～2000m，其土质多为褐黄色或灰黄色粘土、亚粘土、亚沙土及灰沙层，局部夹有砾层或灰黑色淤泥层，土质结构比较松，覆盖层下部为太古代、古生代地层。 历史上本地区属弱震区，很少发生中、强地震，历史上在县城西北部发生过6.8级地震。但由于延津位于汤阴地堑东侧，青羊口和汤阴、长垣、聊兰断裂南端，汤阴地堑和断裂带对本县控制力颇强，根据《中国地震烈度区划图》，延津县地震烈度为八度。 4、气候、气象 延津县属暖温带大陆性季风气候，四季分明，春季干旱多风沙，夏季炎热雨量大，秋季凉爽时令短，冬季寒冷少雨雪，气温的四季变化具有典型的大陆性气候特征，即冬冷夏热，年平均气温14℃，历年极端最高气温42℃，最低气温-19.2℃，年平均降雨量600.5mm，年平均风速2.08m/s，主导风向为东北风，西南风次之。 5、地表水 延津县的地表径流河渠，较大的有大沙河、柳青河、文岩渠。项目西面300m为榆林排，榆林排作为大沙河的支流，河段全长10km，根据新乡市地面水功能区划，大沙河规划功能为自然水域及输水水渠，规划为Ⅳ类水域，水质现状为劣V类水质。 6、地下水 延津县地下水属第四系黄河冲积平原孔隙水类型，根据含水层的岩性、埋藏深度，水理性质和水力特征，从上至下分为：浅层地下水和中、深层地下水两个含水组。县内浅层地下水资源，主要来源于降水入渗、灌溉入渗、例向补给和河渠渗漏等综合补给，多年平均地下水储量为1.10437亿m3，占总量的85%，全县可利用量1.3亿m3。 7、自然资源 延津县地处豫北黄河故道，土壤属黄河冲积母质，由于黄河多次泛滥冲积，打破了地带分布性规律，在紧沙、慢淤、澄清碱的成土规律作用下，形成境内土壤种类较多，水平分布面积零星，垂直方向层次分明。全县土壤分潮上和风沙土两大类，7个亚类，11个土属，46个土种。土壤质地较粗，易漏肥水，养分含量较低，适宜于粮食、花生、蔬菜、棉花等到农作物种植。 延津县地处中原，气候适中，适宜多种动植物生长，动植物资源较为丰富，据调查，全县植物有169个科目，832种，其中栽培植物有200余种；各种动物有100余个科目，共计370余种，并与许多产业密切相关，对国民经济和社会发展有较大的影响。延津县土地利用类型较为齐全，耕地面积相对较少，后备资源较为充足，全县土地总面积为95114公顷，其中含耕地58230公顷，园地748公顷，林地6172 公顷，林木覆盖率达14.7%，林木总储蓄为35万m3。 土特产资源丰富，主要有红花、酸枣、全虫、葡萄、九月青大枣等。 经现场勘查，区域内未发现珍稀、濒危野生动物，当地的陆生动物主要为适应农业及灌草丛生活的种类，属于广布性物种。

环境质量状况

建设项目所在地域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环保局发布的环境空气质量日报，选用2018.7.17~2018.7.23发布的延津县空气质量数据进行评价，环境空气质量数据详见下表。 表11 延津县空气质量日报（2018年7月17日~23日） 单位：µg/m3 环境因子 AQI PM10 PM2.5 数据 63~95 66~77 30~38 标准 / 150 75 由上表可知，当地环境空气质量基本为良，PM10、PM2.5常规监测因子均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，AQI指数为良到轻度污染。为进一步促进空气质量改善，保证空气质量达标，新乡市制定了大气污染防治工业企业治理方案、蓝天工程行动计划、治理重点行业挥发性有机物污染攻坚战实施方案等一系列措施，进一步改善区域大气环境质量。 2、地表水环境质量现状 本项目无生产废水，生活污水经化粪池处理后经污水管网入延津县第二污水处理厂，最终排入文岩渠，文岩渠执行IV类标准。评价引用新乡市环境监测站对文岩渠东竹村断面的监测数据，数据见下表。 表12 文岩渠东竹村断面监测数据（2018年7月份均值） 单位：mg/L 监测因子 COD NH3-N TP 监测数据 12.5 0.64 0.23 执行标准 30 1.5 0.3 达标情况 达标 达标 达标 由上表可知，文岩渠能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质要求，目前新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号）、《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号）、《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）和《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号），将继续改善新乡市水环境质量。 3、地下水 区域地下水环境质量较好，各项指标均能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 4、声环境质量现状 根据声环境功能区划分规定，本项目所在地处于2类声环境功能区。根据现场实测，项目所在区域昼间噪声为50.5~53.1dB(A)、夜间噪声40.9~44.7dB(A)，现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准昼间60dB(A)、夜间50dB(A)要求，区域声环境质量较好。 5、生态环境现状 目前的生态环境较好，主要种植小麦、玉米等。评价区域内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目周围环境保护目标和保护级别见下表。 表13 保护目标概况 保护类别 环境保护目标 方位 距离m 保护级别 大气、 声环境 十八里庄村 东北 900 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 新乡市人民警察训练学校 西北 610 水环境 大沙河 西北 2600 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类 饮用水源 延津县水厂地下水井群(共8眼井) / 18000 地下水饮用水源保护区

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 本项目大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级，相关标准值见表14。 表14 环境空气质量标准 单位：µg/m3 环境因子 年平均 日平均 1h平均 SO2 60 150 500 NO2 40 80 200 PM10 70 150 / PM2.5 35 75 / 标准来源 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 2、声环境 本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，相关标准限值见表15。 表15 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 2类 60 50 3、地表水环境 区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，相关标准限值见表16。 表16 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目 pH COD NH3-N 标准值 6-9 30 1.5 标准来源 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准 4、地下水环境 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，相关标准限值见表17。 表17 地下水质量标准 单位：mg/L 项 目 浓度限值 标准来源 pH（无量纲） 6.5～8.5 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 耗氧量（CODMn法，以O2计） 3.0 NH3-N 0.5 总大肠菌群/(CFU/100mL) 3.0 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、噪声 运营期各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见下表。 表18 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别 昼间 2类 60 2、废气 表19 废气污染物排放执行标准 排放标准名称 污染物 最高允许排放浓度 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2特别排放限值 颗粒物 10mg/m3 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3 厂界外浓度0.5mg/m3 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3限值 颗粒物 20mg/m3 SO2 50mg/m3 NOX 150mg/m3 3、废水 项目生活污水经化粪池处理后经管网排入延津县第二污水处理厂，延津县第二污水处理厂收水、排水标准见下表。 表20 延津县第二污水处理厂收水标准 mg/L 污染物 CODcr SS NH3-N BOD5 TP 收水标准 350 200 40 150 4 排水标准 50 10 5 10 0.5 4、固废 一般固废贮存、处置要按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单要求执行。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 表21 总量控制标准分析表 单位：t/a 项目 现有工程审批总量 现有工程实际排放量 本项目排放量 全厂排放量 排放增减量 COD 0.1286 0.0245 0.0036 0.0281 -0.1005 NH3-N 0.01286 0.0024 0.0004 0.0028 -0.01006 SO2 0.73 0.104 0.018 0.122 -0.608 NOX 0.588 0.486 0.0842 0.5702 -0.0178 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目生产工艺流程图： 图2 生产工艺流程图 图例：N：噪声；G：废气；W：废水；S：固废 工艺流程简述： 计量：将水泥、沙、碎石按一定比例加入配料机中配制。 搅拌：配制好的原料由输送管道加入搅拌机，并加入一定比例的水，搅拌后出料备用。 模具组装：在原滚焊车间加工，钢筋经切割、电焊后组装成模具，送入新建生产线。 成型：搅拌好的混凝土在悬辊制管机产生离心力的作用下粘附到管模内壁，完成布料。 养护：采用天然气炉产生蒸汽进行养护，养护时间为6小时。 脱模：将模具从养护好的管内取出，水泥管送成品区堆放。

主要污染工序： 项目营运期污染工序详见下表： 表22 项目营运期产污环节一览表 污染因素 产污环节 污染因子 治理措施 废气 水泥罐 粉尘 水泥罐粉尘经脉冲除尘器处理后，废气由高于库顶3米排放筒排放。 配料、搅拌工序 经袋式除尘器除尘后，处理废气经高于库顶3m高排气筒排放。 原料堆场 洒水抑尘 焊接工序 焊烟 移动式焊烟净化器处理 锅炉 颗粒物、SO2、NOX 8m高排气筒排放 废水 生活污水 COD、SS、NH3-N、TP 化粪池处理后排入延津县第二污水处理厂 噪声 机械设备 设备噪声 基础减振、车间密闭、距离衰减 固废 切割工序 边角废料 暂存于一般固废暂存间，定期出售 袋式除尘器 粉尘 回用于生产 职工生活 生活垃圾 装入密闭垃圾桶、由环卫及时清运

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接工序 | 焊烟 | 0.01t/a | 0.001t/a |
|  | 天然气锅炉 | 颗粒物 SO２ NOX | 17.6mg/m3、0.0108t/a 29.4mg/m3、0.018t/a 137.2mg/m3、0.0842t/a | 17.6mg/m3、0.0108t/a 29.4mg/m3、0.018t/a 137.2mg/m3、0.0842t/a |
|  | 配料、搅拌工序 | 粉尘 | 619mg/m3、8.924t/a | 6.2mg/m3、0.089t/a |
|  | 水泥罐 | 粉尘 | 6000mg/m3、28.8t/a | 6mg/m3、0.028t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 (72t/a) | COD | 300mg/L、0.0216t/a | 50mg/L、0.0036t/a |
|  |  | SS | 250mg/L、0.018t/a | 10mg/L、0.0007t/a |
|  |  | TP | 3mg/L、0.0002t/a | 0.5mg/L、0.0001t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L、0.0022t/a | 5mg/L、0.0004t/a |
| 固 体 废 物 | 切割工序 | 边角废料 | 0.226t/a | 0 |
|  | 袋式除尘器 | 粉尘 | 8.8t/a | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 3t/a | 0 |
| 噪 声 | 项目高噪声设备主要是搅拌机、悬辊制管机等，噪声源强约为75~80dB（A），经过基础减振、车间密闭、距离衰减等措施后，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区昼间60dB（A）的要求。 |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目所在区域不属于生态敏感或脆弱区。在生产过程中产生的各类污染物经治理后，对区域生态环境无明显的影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目主要为设备安装，对环境影响较小，不再对施工期环境影响进行分析。

营运期环境影响简要分析： 该项目营运期主要污染因素有噪声、废气和固废。现将该项目营运过程中对环境的影响分析如下： 1、废气 （1）焊烟：本项目废气主要为焊接过程中产生的少量的焊接烟尘，其尘粒极细小（直径5(m以下），成分复杂，主要成分为Fe2O3、SiO2、MnO2，毒性不大。根据《焊接技术手册》及有关资料推荐的经验排放系数，焊接废气中焊接烟尘排放量为5～15g/kg焊材，本次项目排放系数取：烟尘10g/kg焊材。本项目焊材用量为1t/a，据此进行计算，本项目焊接废气中烟尘产生量为0.01t/a。为确保生产车间的空气质量，需对焊接烟尘进行治理，评价提出：配备3台移动式焊烟净化器进行治理。焊烟净化器工作原理：通过风机引力将焊烟废气引至吸尘罩吸入设备进风口，进风口设有阻火器，火花经阻火器被阻流，烟尘气体进入沉降室，首先将粗粒直接降至灰斗，微粒烟尘被滤芯捕集，洁净气体经滤芯过滤净化后，由滤芯中心流入洁净室，洁净空气经出风口排放。焊烟净化器的设计参数为：治理效率90%。则本项目焊烟排放量为0.001t/a。 （2）天然气锅炉烟气：本项目养护所需水蒸汽依托现有天然气锅炉提供。天然气属于清洁能源，其燃烧烟气中会含有少量烟尘、SO2和NOx。本项目天然气年用量约45000m³/a。烟尘排放量参照《环境保护实用数据手册》中每燃烧1万m3天然气产生2.4kg颗粒物；烟气量、SO2与NOx排放量参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排系数手册》（2010年修订版）中产排污系数进行计算，项目天然气燃烧烟气污染物排放情况见下表。 表23 天然气燃烧烟气污染物排放情况一览表 序号 污染物指标 排污系数 排放量 排放浓度 1 工业废气量 136259.17 m3/万m3燃料 613166m3/a / 2 烟尘 2.4kg/万m3燃料 0.0108t/a 17.6mg/m3 3 二氧化硫 0.02S kg/万m3燃料 0.018t/a 29.4mg/m3 4 氮氧化物 18.71kg/万m3燃料 0.0842t/a 137.2mg/m3 备注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=200。依据《中华人民共和国国家标准—天然气》（GB17820-1999）中表1，取S=200mg/m3。 由上表可知，本项目建成后天然气燃烧烟气中污染物的排放浓度分别为：烟尘17.6mg/m3、SO229.4mg/m3、NOx137.2mg/m3；排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中颗粒物20mg/m3、SO250mg/m3、NOx150mg/m3的标准限值要求，燃烧烟气通过8m高排气筒有组织排放。 （3）水泥罐粉尘：项目所需原料水泥暂存于水泥罐中，为保持压力平衡在顶端设有呼吸孔，随着进料层的增高，罐内气体会被压出呼吸孔，粉尘主要来自被压出气体。本项目新建100t水泥罐一个、75t水泥罐一个，均采用脉冲除尘器处理，处理后废气经高于库顶3m排气筒排放，收集粉尘直接由管道通入水泥罐中。经类比分析水泥罐产生粉尘浓度为6000mg/m3,平均工作时间2小时，年工作300天，设计风机风量4000m3/h，则粉尘产生速率为48kg/h，产生量为28.8t/a。脉冲除尘器处理效率为99.9%，则粉尘的排放浓度为6mg/m3，排放速率为0.048kg/h，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2特别排放限值颗粒物排放浓度10mg/m3的标准要求。 （4）配料、搅拌粉尘：本项目新建两套配料、搅拌装置，每套装置均采用袋式除尘器处理，处理后废气经高于库顶3m排气筒有组织排放。根据《散逸性工业粉尘控制技术》搅拌工序粉尘产生系数为2.5kg/t，本项目粉状原料投放量为3669t/a,则粉尘产生量为9.2t/a。设计风机风量为3000m3/h,粉尘收集率为97%，袋式除尘器处理效率为99%，年工作时间2400小时，则粉尘排放浓度为6.2mg/m3,排放速率为0.037kg/h。能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2特别排放限值颗粒物排放浓度10mg/m3的标准要求。 （6）无组织废气 本项目无组织废气主要为原料装卸过程中产生的扬尘和配料、搅拌工序飘散粉尘。原料区设于本项目密闭厂房内，故以本厂房为污染面源进行评价。本项目原料区经定期洒水抑尘处理后，粉尘无组织排放量为0.9t/a；配料、搅拌工序粉尘产生量为9.2t/a，收集率为97%，则无组织排放量约为0.276t/a，无组织粉尘量总计1.176t/a。废气污染物在各个厂界处的浓度见下表： 表24 本项目废气污染物无组织厂界浓度预测结果表 车间至厂界距离 颗粒物（飘尘） 预测值（mg/m3） 标准限值 达标情况 东厂界（30m） 0.01 0.5 达标 南厂界（280m） 0.03 达标 西厂界（50m） 0.02 达标 北厂界（80m） 0.03 达标 由预测结果可知，本项目粉尘厂界排放浓度为0.01~0.03mg/m3，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3周界外浓度最高点0.5mg/m3的限值要求。 2、废水 本工程废水主要为职工生活污水，本次扩建新增员工10人。人均生活用水量以30L/d计算，排放系数以0.8计，年生产300天，则项目生活污水量为0.24t/d（72t/a）。生活污水经化粪池处理后，排入延津县第二污水处理厂。废水处理前浓度为COD300mg/L、SS250mg/L、NH3-N30mg/L、TP3mg/L，经化粪池处理后废水水质为COD250mg/L、SS180mg/L、NH3-N30mg/L、TP3mg/L，能够达到延津县第二污水处理厂收水标准（COD350mg/L、SS200mg/L、NH3-N40mg/L、TP4mg/L）。延津县第二污水处理厂排水标准为COD50mg/L、SS10mg/L、NH3-N5mg/L、TP0.5mg/L，废水排放量为COD0.0036t/a、SS0.0007t/a、NH3-N0.0004t/a、TP0.0001t/a。 3、噪声 项目高噪声设备主要是搅拌机、悬辊制管机等，噪声源强约为75~80dB（A），经过基础减振、车间密闭、距离衰减等措施后，源强如下： 表25 主要新增设备的噪声级 序号 设备名称 数量 强度 dB(A) 治理措施 治理后源强dB(A) 1 搅拌机 2 80 经过基础减振、车间密闭、距离衰减 65 2 悬辊制管机 5 75 60 本次评价分别将厂房内采取降噪措施后的生产设备噪声进行叠加，然后向厂界四周做衰减计算。 叠加公式为： N Leq=10lg(Σ10Li/10) i=1 式中：Leq——等效声级，dB(A)； Li——等间隔时间t时读取的声级值，dB(A)； N——读取声级值的总个数。 评价根据最不利因素进行考虑：即所有高噪声设备同时运行。评价对隔声、减震后的设备噪声进行叠加，叠加后噪声级为70dB(A)，声源为生产车间。合成噪声对厂界的影响以噪声源在传播过程中的距离衰减因素为主，对于传播发散、空气吸收、阻挡物的反射因素的影响未做考虑，噪声在传播过程中随距离的衰减按下公式计算： Lp= L合-20lg r 式中：LP——预测点的噪声值，dB(A)； L合——点声源合成噪声值，dB(A)； r——衰减距离（m）。 表26 新增噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 预测点 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 距离 30m 280m 50m 80m 预测值 41 21 36 32 表27 项目原有工程厂界噪声一览表 单位：dB（A） 预测点 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 贡献值 56.6 56.1 55.2 55.2 表28 项目建成后厂界噪声一览表 单位：dB（A） 预测点 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 噪声值 56.7 56.1 55.2 55.2 标准 60 由上表可知，经过基础减振、车间密闭、距离衰减等措施后，项目厂区四周噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB（A）标准要求。 4、固废 本项目固废主要为切割边角废料和袋式除尘器收集粉尘以及职工生活垃圾。 （1）边角废料：项目切割工序会产生边角废料，产生量约为原料用量的0.1%，本项目用钢量为226t，则边角废料产生量为0.226t/a。边角废料利用现有一般固废暂存间暂存，定期出售。 （2）粉尘：粉尘主要产生于配料、搅拌工序，本项目粉尘产生量为9.2t/a，收集率为97%，袋式除尘器处理效率为99%，则粉尘收集量为8.8t/a,收集的粉尘回用于生产。 （3）生活垃圾：本项目新增10人，年生产300天，按垃圾产量1kg/人/天计算，新增生活垃圾量为3t/a。生活垃圾装入密闭垃圾桶中，由环卫及时清运。 本项目产生固废在现有10m2一般固废暂存间堆放，现有固废暂存间剩余容量能满足本项目固废产生量。现有一般固废暂存间符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单要求。 5、全厂污染物排放情况见下表 表29 全厂污染物排放情况一览表 类别 项目 现有工程实际排放量 本工程排放量 以新带老削减量 全厂排放量 废水 废水量（t/a） 489 72 / 561 COD（t/a） 0.0245 0.0036 / 0.0281 SS（t/a） 0.0049 0.0007 / 0.0056 NH3-N（t/a） 0.0024 0.0004 / 0.0028 TP（t/a） 0.0002 0.0001 / 0.0003 废气 颗粒物（t/a） 0.1225 0.1278 / 0.2503 SO２（t/a） 0.104 0.018 / 0.122 NOX（t/a） 0.486 0.0842 / 0.5702 6、大气及卫生防护距离 1、大气环境防护距离 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）的规定，对厂区无组织排放源计算大气环境防护距离，本项目大气环境防护距离计算参数见下表。 表30 大气环境防护距离计算参数一览表 污染物 无组织源强 Kg/h 环境质量标准 Cm（mg/m3） 无组织源参数 长度m 宽度m 高度m 飘尘 0.49 0.5 56 27 12 经计算，项目厂区无组织排放废气无超标点，故本项目不设大气防护距离。 2、卫生防护距离 卫生防护距离计算公式如下： 式中：Cm ——标准浓度限值，mg/m3； L ——工业企业所需卫生防护距离，m； r ——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算：r =(S/∏)0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。平均风速2.4m/s计算，A：350；B：0.021；C：1.85；D：0.84 表31 卫生防护距离计算系数 计 算 系 数 工业企业所 在地区近五 年平均风速 （m/s） 卫生防护距离 L（m） L≤1000 1000＜L≤2000 ＞2000 工业企业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A ＜2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2-4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 ＞4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B ＜2 0.01 0.015 0.015 ＞2 0.021 0.036 0.036 C ＜2 1.85 1.79 1.79 ＞2 1.85 1.77 1.77 D ＜2 0.78 0.78 0.57 ＞2 0.84 0.84 0.76 根据计算公式对无组织源计算卫生防护距离，详细参数及计算结果见下表。 表32 卫生防护距离计算参数及结果 污染物 无组织源强 kg/h 环境质量标准 Cm（mg/ m3） 无组织源面积 m2 计算结果 m 确定距离 m 飘尘 0.49 0.5 1512 17.9 50 经计算，本项目卫生防护距离计算值为17.9m，根据卫生防护距离设置原则确定本项目卫生防护距离为50m，本项目防护距离在原有防护距离内，故本项目建成后防护距离不变（设防情况见附图四）。本项目卫生防护距离内无环境敏感点，根据延津县产业集聚区规划，本项目卫生防护距离内不再建设环境敏感点。 7、选址可行性分析 （1）规划相符性 本项目选址位于新乡市延津县产业集聚区纬七路路南，在现有厂区内利用现有厂房建设，不新增占地，经查阅延津县产业集聚区规划图，本项目所在地为工业用地，选址可行。 （2）项目四周环境 目前，项目四周环境如下：东面为河南金太阳铸造公司；南面为林地；西隔支五路为河南博航塑业有限公司；北隔纬七路为新乡市新达设施交通有限公司。本项目在运营期间废气、废水、噪声与固废处置措施可行，排放可达到相关标准要求，对周围环境影响较小。 （3）项目运营后对敏感点的影响 本项目距离敏感点较远，分别为东北900处的十八里庄村；西北610m处的新乡市人民警察训练学校。项目生产过程产生的各类污染物经本环评提出的污染物处理措施处理后，均可达到相关标准的要求，不会对其造成不利影响。 综上所述，评价认为本项目厂址选择可行。 8、环保治理措施及环保投资 本项目总投资为150万元，环保投资为9万元，环保投资占总投资的6%。环保投资详见表33。 表33 工程环保投资及环保设施竣工验收一览表 单位：万元 污染因素 产污环节 污染物 治理措施规模 投资估算 废气 配料、搅拌工序 粉尘 2套袋式除尘器处理，处理后废气分别由高于库顶3米排气筒排放 3.5 水泥罐 粉尘 2套脉冲除尘器处理，处理后废气分别由高于库顶3米排气筒排放 4 焊接 焊烟 3台移动式焊烟净化器 0.5 噪声 搅拌机、悬辊制管机等 噪声 基础减振、车间密闭、距离衰减 1 废水 职工生活 COD、SS、NH3-N 依托现有化粪池处理后经管网入延津县第二污水处理厂 / 固废 切割 边角废料 在现有一般固废暂存间暂存，定期出售 / 袋式除尘器 粉尘 收集后作为原料回用 职工生活 生活垃圾 装入密闭垃圾桶、由环卫及时清运 / 合计 / 9

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 水泥罐 | 粉尘 | 经脉冲除尘器处理后，废气由高于库顶3米排气筒排放。 | 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2特别排放限值：排放浓度10mg/m3要求 |
|  | 配料、搅拌工序 |  | 经袋式除尘器除尘后，处理废气经高于库顶3m排气筒排放。 |  |
|  | 综合车间 | 无组织粉尘 | 洒水抑尘 | 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3厂界外浓度0.5mg/m3要求 |
|  | 焊接工序 | 焊烟 | 移动式焊烟净化器处理 | 可行 |
|  | 锅炉 | 颗粒物、SO2、NOX | 8m高排气筒排放 | 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3限值：排放浓度颗粒物20mg/m3、SO250mg/m3、NOX150mg/m3要求 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD | 化粪池处理后，排入延津县第二污水处理厂 | 满足延津县第二污水处理厂收水标准：COD350mg/L、SS200mg/L、NH3-N40mg/L、TP4mg/L |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | TP |  |  |
| 固 体 废 物 | 切割工序 | 边角废料 | 暂存于一般固废暂存间，定期出售 | 一般固废暂存间符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单要求 |
|  | 袋式除尘器 | 粉尘 | 回用于生产 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 装入密闭垃圾桶、由环卫及时清运 | 可行 |
| 噪 声 | 项目高噪声设备主要是搅拌机、悬辊制管机等，噪声源强约为75~80dB（A），经过基础减振、车间密闭、距离衰减等措施后，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区昼间60dB（A）的要求。 |
| 其他 | / |
| 生态保护措施及预期效果： |

建议与结论

一、结论： 1、项目符合国家产业政策要求 河南省金达砼管业有限公司投资建设年产10千米Arideck高密度PVC内衬混凝土管扩建项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订）中限制类和淘汰类类别，为允许类，符合国家产业政策要求，该项目已经延津县产业集聚区管理委员会备案，项目代码为：2018-410726-30-03-045532。 2、项目选址分析 本项目选址位于新乡市延津县产业集聚区纬七路路南，在现有厂区内利用现有厂房建设，不新增占地，不属于未批先建。经查阅延津县产业集聚区规划图，本项目所在地为工业用地，选址可行。 3、该项目营运过程中各项污染物经治理后能够达标排放，不会对周围环境产生大的影响 1）废气 焊接烟气：焊接烟气主要来源于滚焊车间，在钢筋的焊接过程中会有少量焊烟产生，焊接烟尘经过移动式焊烟净化器处理后排放，排放量为0.001t/a,以无组织形式散失。焊烟排放量较小，不会对周围环境产生较大影响。 天然气锅炉烟气：本项目不新建锅炉，利用现有2t天然气锅炉。项目建成后新增天然气用量为45000m3/a，锅炉燃烧烟气中污染物的排放浓度分别为：烟尘17.6mg/m3、SO229.4mg/m3、NOx137.2mg/m3；排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中颗粒物20mg/m3、SO250mg/m3、NOx150mg/m3的标准限值要求，燃烧烟气最终通过8m高排气筒有组织排放。 水泥罐粉尘：本项目新建100t水泥罐一个、75t水泥罐一个，水泥罐处产生粉尘采用脉冲除尘器处理，处理后粉尘由高于库顶3m排气筒排放。粉尘的排放浓度为6mg/m3，排放速率为0.048kg/h，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2特别排放限值颗粒物排放浓度10mg/m3的标准要求。 配料、搅拌粉尘：本项目新建两套配料、搅拌装置，每套装置均采用袋式除尘器处理，处理后废气经高于库顶3m排气筒有组织排放。粉尘排放浓度为6.2mg/m3,排放速率为0.037kg/h。能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2特别排放限值颗粒物排放浓度10mg/m3的标准要求。 无组织排放：本项目无组织废气主要为原料装卸过程中产生的扬尘和配料、搅拌工序飘散粉尘。厂界排放浓度为0.01~0.03mg/m3，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3周界外浓度最高点0.5mg/m3的限值要求。 2）废水 生活污水：本项目新增生活污水排放量为0.24t/d（72t/a）。生活污水经化粪池处理后，由管网排入延津县第二污水处理厂，出水水质能够达到延津县第二污水处理厂收水标准。 3）噪声 本项目高噪声设备主要是搅拌机、悬辊制管机等，设备噪声源强约为75~80dB（A），经基础减振、车间密闭、距离衰减等措施后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区昼间60dB（A）的要求，预计不会对周围环境影响产生较大影响。 4）固废 本项目固废主要为钢铁切割过程中产生的边角废料和袋式除尘器收集粉尘以及职工生活垃圾。边角废料产生量为0.226t/a，利用现有一般固废暂存间暂存，定期出售；粉尘主要产生于配料、搅拌工序，粉尘收集量为8.8t/a,收集的粉尘回用于生产；生活垃圾产生量为3t/a,装入密闭垃圾桶，由环卫及时清运。企业现有一般固废暂存间一座面积10m2，现有固废暂存间剩余容量能满足本项目固废产生量，一般固废暂存间满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及其2013修改单的建设要求。 4、总量控制指标 本项目总量控制指标为： COD 0.0036t/a、NH3-N 0.0004t/a、SO2 0.018t/a、NOX 0.0842t/a。 全厂总量控制指标为： COD 0.0281t/a、NH3-N 0.0028t/a、SO2 0.122t/a、NOX 0.5702t/a。 5、环保投资 本项目总投资为150万元，其中环保项目投资总计为9万元，环保投资占项目总投资的比例为6%。 二、建议 （1）建设单位应严格执行环保“三同时”制度，严格落实环保资金，确保各种污染物的达标排放。 （2）健全环保规章制度，加强对各种污染防治设施的运行管理，定期维护检修，确保其正常稳定运行。 三、总结论 河南省金达砼管业有限公司投资建设年产10千米Arideck高密度PVC内衬混凝土管扩建项目符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 河南安环环保科技有限公司 2018年7月

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、表明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态影响专项评价 声环境专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

搅拌

计量

成品

原料

焊接

新乡市 人民警察训练学校610m

北

十八里庄村

900m

脱模

模具组装

本

项

目

新乡大有实业

有限公 司

新乡市新达交通有限公司

河南金太阳铸造有限公司

养护

成型

河南博航塑业

有限公司

钢筋切割

原有滚焊车

间加工后运

送至新建

生产线

天然气

N、S

N、G

N、S

G