建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1万吨玉米芯饲料项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 延津县金地农贸有限公司 |
| 法人代表 | 郭晓影410526198508057723 | 联系人 | 常金荣 |
| 通讯地址 | 新乡市延津县丰庄镇侯屯村 |
| 联系电话 | 18637360387 | 传真 | / | 邮政编码 | 453200 |
| 建设地点 | 新乡市延津县丰庄镇侯屯村 |
| 备案部门 | 延津县发展和改革委员会 | 项目代码 | 2018-410726-13-03-047237 |
| 建设性质 | 新建改扩建□技改( | 行业类别 及代码 | C1329其他饲料加工 |
| 占地面积 (平方米) | 8700 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 50 | 其中：环保投资 (万元) | 5 | 环保投资占总投资比例（%） | 10 |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | 2018年10月 |
| 工程内容及规模 1、项目由来 延津县金地农贸有限公司在广泛市场调研的基础上，为增加企业竞争力，拟投资50万元，建设年产1万吨玉米芯饲料项目。该项目建设不仅对于推动经济发展有重要作用，而且项目实施后可以解决当地部分人员就业问题，对增加当地居民收入，带动当地经济的发展，具有良好的经济效益、社会效益。 延津县金地农贸有限公司原法人代表苗冠楠作为承包人同延津县丰庄镇侯屯村村委会签订关于村庄原纸厂（原丰庄镇第一造纸厂）的承包合同，该纸厂的土地及房屋使用权归延津县金地农贸有限公司所有，根据法人变更证明，延津县金地农贸有限公司法人苗冠楠于2015年8月24日变更为郭晓影（见附件五）。目前延津县金地农贸有限公司利用原丰庄镇第一造纸厂院内闲置的空厂房建设年产1万吨玉米芯饲料项目。根据现场勘察，该厂尚未进购设备，该项目不属于未批先建项目。 经核查，本项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中第一类鼓励类，“一、农林业 20、农作物秸秆还田与综合利用（青贮饲料，秸秆氨化养牛、还田，秸秆沼气及热解、气化，培育食用菌，固化成型燃料，秸秆人造板，秸秆纤维素燃料乙醇、非粮饲料资源开发利用等）”，符合国家产业发展政策，具有较好的经济和社会效益。该项目已于2018年7月通过延津县发展和改革委员会予以备案（见附件二），项目代码为：2018-410726-13-03-047237。 延津县金地农贸有限公司年产1万吨玉米芯饲料项目，位于延津县丰庄镇侯屯村。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，建设项目必须执行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改（建设项目环境影响评价分类管理目录）部分内容的决定》（生态环境部令第1号），本项目类别为“二、农副食品加工业，2 粮食及饲料加工 ”中“含发酵工艺的”编制报告书，“年加工1万吨及以上的”编制报告表，“其他”编制登记表，本项目为年产1万吨玉米芯饲料项目，故应编制环境影响报告表。 受延津县金地农贸有限公司委托（见附件一），我公司承担了“年产1万吨玉米芯饲料项目”的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，本着“公开、公正、客观”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 2、项目地理位置及项目周围情况 本项目位于延津县丰庄镇侯屯村，项目中心坐标：经度114.382439°，纬度35.446250°（项目地理位置示意图见附图一），项目所在地四周环境为：项目位于丰庄镇第一造纸厂内，周围紧邻明辉驾校，造纸厂外侧四周均为田地；西北侧约266m处为侯屯村；东北侧约799m处为席村；西南侧约774m处为绳屯村。离本项目最近的河流为南侧紧邻的黄河七支渠，目前已断流，黄河七支渠汇入东孟姜女河，最终汇入卫河。 本项目周围主要环境敏感点为西北侧约266m处的侯屯村；东北侧约799m处的席村；西南侧约774m处的绳屯村。项目周围环境概况见图1。 图1 项目周围环境图 3、建设规模及内容 本项目拟投资50万元，总占地面积8700m2，建筑面积6700m2，包括生产车间和仓库。项目所在厂区平面布置图见附图三。建筑内容见表1。 表1 建筑内容一览表 类别 建筑物名称 建筑面积（m2） 备注 主体工程 生产车间 750 生产加工 储运工程 1号仓库区 2660 用于存放生产原料及成品 2号仓库区 1940 闲置仓库 3号仓库区 1350 用于临时存放生产原料及成品 公用工程 供水 自备井 供电 来自丰庄镇变电所，满足生产生活使用 排水 职工生活污水经化粪池（容积不小于3m3）处理后定期清运，不外排 环保工程 废气治理 上料、破碎、卸料及装袋过程中产生的粉尘经集气罩收集后由脉冲袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒排放 废水治理 职工生活污水经化粪池（容积不小于3m3）处理后定期清运，不外排 噪声治理 采取减震、距离衰减、厂房隔声等降噪措施 固废治理 装袋过程中洒落在地面的物料收集后回用于生产线；脉冲袋式除尘器收集的粉尘在厂区固废暂存间（不少于5m2）暂存后外售；生活垃圾设置垃圾桶，定期送到垃圾中转站处理 4、产品种类及用途 本项目主要产品为玉米芯饲料，市场前景广阔，经济效益显著。 表2 项目产品方案及规模 序号 产品名称 年产量 备注 1 玉米芯饲料 1万吨 玉米芯饲料生产加工 5、原辅材料用量和能耗量 主要原辅料与能耗及用量见表3。 表3 原辅材料用量和能耗量一览表 序号 名称 年用量 备注 原辅材料 玉米芯 10100吨 外购 编织袋 330000个 外购，30kg/袋 能耗 水 45t 自备井 电 1.5万kw/h 丰庄镇变电所 6、主要生产设备设施 主要生产设备见表4。 表4 拟进主要生产设备一览表 序号 名称 规格/型号 数量（台） 备注 1 双转子锤片式粉碎机 / 1 粉碎原料 2 风机 / 1 生产车间内 3 装载机 / 1 装载原料 4 脉冲袋式除尘器 / 1 废气治理设备 5 卸料沙克龙 / 1 卸料装置 6 除尘沙克龙 / 1 除尘装置 7 上料输送带 / 2 生产车间内 7、项目选址合理性分析 （一）产业政策、规划相符性 根据项目备案证明（见附件二），本项目为玉米芯饲料加工，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），本项目不属于国家明令禁止的淘汰类和限制类的建设，为鼓励类建设项目，符合国家产业发展政策。根据延津县丰庄镇土地管理所开具的证明，该项目用地属于建设用地（见附件四）。根据丰庄镇人民政府出具的证明，延津县金地农贸有限公司位于丰庄镇东侯屯村南地（原丰庄镇第一造纸厂院内），原丰庄镇第一造纸厂占地面积59亩，该宗地符合丰庄镇总体规划（证明见附件三）。延津县发展和改革委员会对本项目的建设下达了“河南省企业投资项目备案证明”，项目代码：2018-410726-13-03-047237，予以备案。本项目备案内容与建设内容相符性分析见表5。 表5 项目备案内容与建设内容相符性 序号 项目 备案内容 建设内容 相符性 1 投资 投资50万元 投资50万元 符合 2 建设规模 年产1万吨玉米芯饲料项目 年产1万吨玉米芯饲料项目 符合 3 建设地点 新乡市延津县丰庄镇侯屯村 新乡市延津县丰庄镇侯屯村 符合 4 建设内容 利用现有厂房，占地面积8700平方米，含仓库，生产车间等。 利用现有厂房，占地面积8700平方米，含仓库，生产车间等。 符合 5 主要生产设备 双转子粉碎机、风机、装载机、除尘器、输送设备 双转子锤片式粉碎机、风机、装载机、脉冲袋式除尘器、卸料沙克龙、上料输送袋、除尘沙克龙 细化 6 工艺流程 原料-装载上料-粉碎-卸料-袋装-入库 原料-装载上料-粉碎-卸料-袋装-入库 符合 相符性分析：从项目建设投资、规模、内容、设备、工艺流程等几个方面对比分析，项目生产设备比备案内容更加细化。 （二）与新环[2015]342号文的对照分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见下表6。 表6 与《通知》对比分析一览表 项目 与本项目相关条文 本项目情况 对比结果 新乡市主体功能区 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市；2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。 本项目位于新乡市延津县丰庄镇侯屯村 属于限制开发区 限制开发区、农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域） 禁止开发区：河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区、太行山猕猴自然保护区、河南省新乡凤凰山省级森林公园 新乡市集中水源地保护区 延津县水厂地下水井群（共8眼井） 一级保护区：取水井外围50米及取水井至水厂的输水管线两侧5米的区域 二级保护区：一级保护区外，1～6号、8号取水井外围550米外公切线所包含的区域，7号取水井外围500米的区域 项目位于新乡市延津县丰庄镇侯屯村 不在保护区范围内 建设项目环境影响评价豁免管理名录 查无相关条目 本项目产品为玉米芯饲料 本项目产品不在豁免名录内 污染防治（控）重点单元 水污染 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县 本项目位于延津县丰庄镇侯屯村 不属于 大气污染 新乡市域全部 属于 重金属污染 新乡县、凤泉区（铅镉污染防控区） 不属于 由上表可知，本项目厂址位于新乡市延津县丰庄镇侯屯村，属于新乡市主体功能区的限制开发区，属于分类准入政策中的农产品主产区。本项目与农产品主产区的环境准入政策要求相符性分析见表7。 表7 项目与农产品主产区环境准入政策要求相符性分析 类别 内容 本项目情况 对比结果 （二）农产品主产区 功能区范围：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）。 本项目位于新乡市延津县丰庄镇侯屯村 属于农产品主产区 环境准入政策： 1.取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。 2.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。 3.严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。 4.严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。 1、本项目不在豁免名录内。 2、本项目应编制环境影响报告表。 3、本项目为玉米芯饲料生产项目，未划入工业类别清单。 4、本项目不属于《水污染防治重点单元》区域内的：煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于《大气污染防治重点单元》区域内：燃煤火电项目，煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于《重金属污染防控单元》防控区域内：涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目。 符合环境准入条件 由上表可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 综上所述，本项目厂址合理，符合相关规划，选址可行。 8、项目平面布置合理性分析 本项目根据厂区“分区合理、工艺流畅、物流短捷；突出环保与安全”的原则，结合场地的用地条件及生产工艺，综合考虑环保、消防、绿化、劳动卫生等要求，对选址进行了统筹安排。 本项目厂址位于延津县丰庄镇侯屯村，该项目3号仓库和生产车间位于厂区东侧，1号仓库和2号仓库位于在厂区南侧。营运期项目产生的废气污染物较少，可达标排放，对周围环境影响不大；废水主要为生活污水，经厂区化粪池处理后定期清运，不外排。 综上所述，延津县金地农贸有限公司年产1万吨玉米芯饲料项目总平面布置功能分区清晰，工艺流程顺畅，物流短捷，人流、物流互不交叉干扰，有机的协调了投入与产出、建设与环保的关系。评价认为，本项目总图布置从环保角度而言合理可行。 9、劳动定员与工作时间 本项目劳动定员5人，每天工作8小时，单班制（白班制），年有效工作日300天，项目职工均不在厂区内食宿。 10、公用设施 （1）供水 本项目用水主要为职工生活用水。项目劳动定员5人，均不在厂区食宿，年工作日300天。职工生活用水定额按30L/(p·d)计，则生活用水量为0.15m3/d（45m3/a）。厂区用水由自备井提供，能够满足本项目用水需要。 （2）排水 本项目职工生活污水产污系数按0.8计，则生活污水产生量为0.12m3/d（36m3/a），经厂内化粪池处理后定期清运，不外排。 （3）供电 本项目年用电量约为1.5万kW·h，由丰庄镇变电所提供，主要用于设施设备运转、日常办公等用电，可以满足项目要求。 本项目有关的原有污染情况及主要问题： 延津县金地农贸有限公司年产1万吨玉米芯饲料项目为新建项目，承包延津县丰庄镇侯屯村南地即原丰庄镇第一造纸厂院内闲置的空厂房作为生产车间进行建设，根据现场调查，丰庄镇第一造纸厂早已注销，不再进行生产活动且厂内设备均已清空，故不存在与本项目有关的原有污染情况。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 延津县位于河南省北部，隶属于新乡市，地处东经113°57´~114°46´、北纬35°07´~35°29´之间，东邻封丘、滑县，南界原阳，西与新乡相连，北与卫辉市、浚县接壤，距新乡市区36km。全境总面积886km2。 本项目位于延津县丰庄镇侯屯村，项目地理位置优越，交通便利。 2、地形地貌 延津县地处华北黄河冲积平原的偏南端，地势西南高东北低，自然坡降约七千分之一，海拔一般在67～71m之间，部分沙岗顶部在80m以上，最高点为大油房村北沙丘，海拔89m，最低点为马庄乡罗滩村东洼地，海拔63.5m。全县地貌大势平坦，微度起伏，大体可分为三种区域类型：西北部的小店镇，东屯镇和东北部的丰庄镇高坑平坦，为古黄河高滩区，面各为21.6万亩，占全县总面积的15.2%；中部，自西南新安乡起，至东北丰庄镇的秦庄止，为黄河故道区。由于历史上黄河多次泛滥，改道和风力搬迁作用，沙丘连绵起伏，冈洼相间，呈带状纵卧，长达46.5km，面积67.66万亩，占全县总面积的47.6%；东和南部，自小潭乡起至朱寨止，涉及11个乡镇，是低洼平原区，面积52.87万亩，占全县总面积的37.2%。 3、地质构造 延津县位于内黄隆起区南沿，地质类型为河流冲击平原型。内黄隆起区处东断裂与长垣断裂之间，北起安阳断裂，南至延津县城北。该区内除在浚县童山、柏山有古代地层零星出露外，其余全部为第三、四纪地层所掩盖，覆盖层由西向东，由北向南逐渐变厚，达200～2000m，其土质多为褐黄色或灰黄色粘土、亚粘土、亚沙土及灰沙层，局部夹有砾层或灰黑色淤泥层，土质结构比较松，覆盖层下部为太古代、古生代地层。 历史上本地区属弱震区，很少发生中、强地震，历史上在县城西北部发生过6.8级地震。但由于延津位于汤阴地堑东侧，青羊口和汤阴、长垣、聊兰断裂南端，对本县控制力颇强，根据《中国地震烈度区划图》，延津县地震烈度为八度。 4、气候气象 延津县属暖温带大陆性季风气候，四季分明，春季干旱多风沙，夏季炎热雨量大，秋季凉爽时令短，冬季寒冷少雨雪，气温的四季变化具有典型的大陆性气候特征，即冬冷夏热，年平均气温14℃，历年极端最高气温42℃，最低气温-19.2℃，年平均降雨量600.5mm，年平均风速2.08m/s，主导风向为东北风，西南风次之。 5、水文 (1)地表水 延津县主要地表径流为文岩渠。根据新乡市地面水功能区划分，文岩渠规划功能为自然水域及输水水渠，规划为Ⅳ类水域，水质现状满足Ⅳ类水质标准。 （2）地下水 延津县地下水属第四系黄河冲积平原孔隙水类型，根据含水层的岩性、埋藏深度，水理性质和水力特征，从上至下分为：浅层地下水和中、深层地下水两个含水组。县内浅层地下水资源，主要来源于降水入渗、灌溉入渗、例向补给和河渠渗漏等综合补给，多年平均地下水储量为1.10437亿m3，占总量的85%，全县可利用量1.3亿m3。 离本项目最近的河流为南侧紧邻的黄河七支渠，目前已断流，黄河七支渠汇入东孟姜女河，最终汇入卫河。根据河南省水环境功能区划，卫河在该区域应执行《地表水环境质量标准》（GB3837-2002）V类标准。项目生活污水经化粪池处理后，定期清运不外排。 6、土壤、植被、动植物 延津县地处豫北黄河故道，土壤属黄河冲积母质，由于黄河多次泛滥冲积，打破了地带分布性规律，在紧沙、慢淤、澄清碱的成土规律作用下，形成境内土壤种类较多，水平分布面积零星，垂直方向层次分明。全县土壤分潮上和风沙土两大类，7个亚类，11个土属，46个土种。土壤质地较粗，易漏肥水，养分含量较低，适宜于粮食、花生、蔬菜、棉花等到农作物种植。 延津县地处中原，气候适中，适宜多种动植物生长，动植物资源较为丰富，据调查，全县植物有169个科目，832种，其中栽培植物有200余种；各种动物有100余个科目，共计370余种，并与许多产业密切相关，对国民经济和社会发展有较大的影响。延津县土地利用类型较为齐全，耕地面积相对较少，后备资源较为充足，全县土地总面积为95114ha，其中含耕地58230ha，园地748 ha，林地6172 ha，林木覆盖率达14.7%，林木总储蓄为35万m3。 土特产资源丰富，主要有红花、酸枣、全虫、葡萄、九月青大枣等。 项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 7、饮用水源保护规划 新乡市饮用水源 《新乡市城市饮用水水源地保护区划分报告》（2007.5）已由河南省人民政府以豫政办[2007]125号文批复，具体划分结果如下表。 表8 新乡市集中水源地保护区名录 序号 名称 集中水源地保护区范围 一级保护区 二级保护区 1 黄河贾太湖地表水饮用水源保护区 田庄至寺王东二干渠和四水厂引水渠道等输水渠道堤外50米沿岸的陆域；牧野区平原乡三支渠两侧30米的陆域；贾太湖蓄水池、沉沙池、西郊沉沙池水域及其截渗沟外10米范围的区域；贾太湖蓄水池、西郊沉沙池至四水厂和一水厂之间的输水暗管两侧10米的陆域。 一级保护区外，京珠高速公路桥至桃花峪的黄河水域和黄河南岸大堤以内、黄河北岸生产堤以内的滩区；人民胜利渠渠首至田庄的水域及堤外50米沿岸的陆域。 2 黄河原阳中岳地表水饮用水源保护区 黄河干流原阳取水口（幸福闸、马庄闸、双井闸）上游1000米、下游100米的水域；原阳新一干渠两侧50米及四水厂专用饮水渠道和牧野区平原乡三支渠两侧30米的陆域；原阳中岳蓄水池、沉沙池截渗沟外10米的区域；原阳中岳蓄水池至四水厂、五水厂之间的输水暗管两侧10米的陆域。 一级保护区外，京珠高速公路桥至桃花峪的黄河水域和黄河南岸大堤以内、黄河北岸生产堤以内的滩区。 3 三水厂地下水饮用水源保护区（共32眼井） 共产主义渠大堤外侧以北，东、西、北以外围井连线向外50米的区域及输水管线两侧10米的区域。 北外环路北沿以北，周村、及马坊村南以南，京广铁路以西，一级保护区西界往西1300米以东的区域。 4 四水厂地下水饮用水源保护区（共21眼井） 西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12—1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。 西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和董事碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。 5 凤泉水厂地下水饮用水源保护区（共8眼井） 以水厂东、西两院的院墙为界向外10米以及输水管线两侧10米的区域。 东以团结路为界，其他三面以水厂院墙为界，向外100米的区域。 6 卫辉市塔岗水库地表水饮用水源保护区 取水口外围300米的水域、正常水位线取水口一侧200米的陆域及输水管道两侧10米陆域。 一级保护区外的水域及山脊线内、入库河流上游3000米的陆域。 7 辉县市段屯地下水饮用水源保护区 井群外围线以外30的区域及输水管道两侧10米的陆域。 卫柿路以北，东外环路以东，井群外围线外300米以西河以南的区域。 根据现场调查，项目厂址不位于上述地表水饮用水水源地和地下水水源地范围之内。 延津县饮用水源 根据《延津县集中式饮用水水源保护区划分报告》（2012.12），延津县饮用水源保护区划分如下： 表9 延津县饮用水源地 序号 水源地名称 一级保护区 二级保护区 1 延津县水厂地下水饮用水源保护区 水井外围50米区域，各地下水水源地水井至水厂之间的输水管线上方10m宽的陆域范围。 1#井、2#井、3#井、4#井、5#井、6#井、8#井：以水源井连接线外围550m的范围；7#井：一级保护区外围500m的范围。 据现场调查，项目厂址不位于县城区内最近的饮用水井保护区范围。 因此项目厂址均不在新乡市和延津县饮用水源保护区范围之内。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 项目位于延津县丰庄镇侯屯村，根据大气功能区划分原则，属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 本次环境空气质量现状引用于2018年6月17日~23日新乡市环保局自动站监测数据。新乡市环境空气中SO2、NO2、PM10和PM2.5 24小时平均浓度分别为18μg/m3~25μg/m3、21μg/m3~48μg/m3、52μg/m3~94μg/m3、34μg/m3~55μg/m3，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 水环境质量现状 距离本项目最近的河流为南侧紧邻的黄河七支渠，目前已断流，黄河七支渠最终汇入东孟姜女河。由于东孟姜女河无断面进行监测地表水水质状况，故可引用东孟姜女河汇入卫河后的卫辉皇甫断面监测数据，根据河南省水环境功能区划，卫河在卫辉（师大后—小河口）应执行《地表水环境质量标准》（GB3837-2002）V类标准。 本项目地表水的监测数据引用2018年5月份新乡市责任目标断面水质状况中卫辉皇甫断面的监测数据。地表水环境质量监测结果见表10。 表10 卫辉皇甫断面（单位：mg/L） 项目 浓度范围 达标率 评价标准 COD 32.0 100% ≤40 氨氮 1.00 100% ≤2.0 总磷 0.16 100% ≤0.4 由统计结果可知，COD，氨氮和总磷能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水质标准。本项目生活污水经厂内化粪池处理后定期清运，不外排，对地表水环境影响较小。 3、声环境质量现状 建设项目所在区域为2类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。为了解项目所在地声环境现状，对该项目厂界进行了现场调查，调查结果见表11。 表11 项目区声环境现状调查结果一览表 方位 昼间 夜间 测量值dB（A） 标准值dB（A） 测量值dB（A） 标准值dB（A） 东厂界 50.5 60 40.1 50 西厂界 52.4 42.9 北厂界 50.8 43.8 南厂界 52.3 42.2 从上表实测结果表明，项目厂界声环境质量均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，评价区域内声环境质量较好。 4、生态环境现状 本项目区域生态系统以农业生态系统为主，项目所在地主要种植小麦、玉米、花生等，生态环境较好。无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目周围环境保护目标及其距离见下表12。 表12 本项目周围环境保护目标及其距离 保护类别 环境保护目标 方位 距离 保护级别 大气环境 居民区 侯屯村 西北侧 266m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 席村 东北侧 799m 绳屯村 西南侧 774m 声环境 区域声环境 / / 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 水环境 卫河 西北侧 7.895km 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，相关标准值见表13。 表13 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物名称 取值时间 浓度限值 标准来源 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）相关标准限值见表14。 表14 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 2类 60 50 3、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。相关标准限值见表15。 表15 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目类别 浓度限值 标准来源 pH值（无量纲） 6~9 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）V类标准 化学需氧量（COD） ≤40 氨氮（NH3-N） ≤2.0 总磷 ≤0.4 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、噪声 项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见下表16。 表16 项目噪声执行标准 单位：dB（A） 污染物名称 标准限值（昼间） 标准名称 噪声 60 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)2类 废气 项目废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 ，具体标准值见下表17。 表 17 废气污染物排放标准 标准名称 污染因子 标准限值浓度 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 颗粒物 15m排气筒 颗粒物最高允许浓度：120mg/m3 排放速率：3.5kg/h 厂界无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3 3、固体废物 固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目生产过程中，废气无SO2、NOx产生；无生产废水产生，废水主要是生活污水，生活污水经厂内化粪池处理后定期清运，不外排。 故本项目无总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 1、项目工艺流程图： 营运期 项目主要生产工艺流程及产污环节见图2。 图2 营运期生产工艺流程及产污环节示意图 2、工艺流程简述： 外购玉米芯优质原料，无需挑拣，利用装载机将原料通过上料输送带运至破碎机，进行破碎处理。破碎后的物料通过风机抽送至卸料沙克龙卸料，然后由人工进行装袋处理，装袋过程会有少量物料洒落地面，收集后回用生产线。装袋完成的成品由输送带输送到仓库指定区域进行存放。 主要污染工序 （一）施工期 本项目生产为租赁现有闲置厂房，无需新建厂房，故施工期已结束。 （二）营运期 本项目建成后主要的污染物有废气、废水、噪声及固体废物。主要污染工序汇总见表18。 表18 过程产污环节汇总情况一览表 污染类别 污染源 产污环节 污染因子 废气 生产过程 上料、粉碎、卸料、装袋 粉尘 废水 职工生活 生活污水 COD、SS、氨氮 噪声 生产过程 设备噪声 设备噪声 固废 职工生活 生活垃圾 一般固废 生产过程 装袋洒落地面的物料 一般固废 脉冲袋式除尘器收集的粉尘 一般固废 废气 本项目废气主要在上料、粉碎、卸料及装袋的过程中产生的粉尘。 2、废水 本项目营运期生产过程不用水，故无生产废水产生，废水主要为职工生活污水。 年产生生活污水量36t/a，污水的主要污染因子有SS、COD、NH3-N。 3、噪声 该项目生产过程中产生的噪声主要是装载机、破碎机、风机等设备运行时产生的噪声，工程噪声源强在55~75dB（A）。 4、固体废物 该项目生产过程中产生的一般固体废物主要是装袋过程中洒落在地面的少量物料、脉冲袋式除尘器收集的粉尘和工作人员产生的生活垃圾。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 （mg/m3） | 产生量 （t/a） | 浓度 （mg/m3） | 排放量 （t/a） |
| 大气污污染物 | 上料、粉碎、卸料及装袋 | 粉尘 | 有组织 | 1998.9583 | 4.7975 | 20 | 0.0480 |
|  |  |  | 无组织 | / | 0.2525 | 0.0590 | 0.2525 |
| 水污染物 | 生活污水 | 废水量 | 36t/a | 0t/a （定期清运，不外排） |
|  |  | COD | 300mg/L | 0.0108t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L | 0.0072t/a |  |
|  |  | NH3-N | 25mg/L | 0.0009/a |  |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 0.75t/a | 0t/a （运至生活垃圾中转站集中处理） |
|  | 生产过程 | 洒落物料 | 60t/a | 0t/a （回用） |
|  |  | 脉冲袋式除尘器收集的粉尘 | 4.7495t/a | 0t/a （外售） |
| 噪声 | 本项目运营期的噪声污染源主要为生产过程中设备运行产生的噪声，将生产过程所有设备均置于生产车间内，采用加大减震基础，安装减震装置等措施，经厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 |
| 主要生态影响： 本项目周围生态环境属于人工生态，评价建议项目加强厂区绿化，起到美化环境、降低和噪声影响的作用。本项目运营期对周围生态环境影响较小。 |
| 施工期环境影响分析 本项目生产厂房为租赁现有闲置厂房，无土建工程，因此不再对施工期环境影响进行评价。 营运期环境影响分析 （一）大气环境影响分析 本项目运营期产生的大气污染物主要为上料、粉碎、卸料及装袋过程中产生的粉尘，主要成分为颗粒物。 本项目在原料上料、粉碎、卸料及装袋过程中均会产生一定量粉尘，类比同类项目，粉尘的产生量约占原料用量的0.05%，本项目原料年用量为10100吨，则粉尘的产生量为5.05 t/a。环评要求在不影响正常生产的情况下，在上料、粉碎、卸料及装袋工序的上方均设置集气罩收集产生的粉尘，集气罩面积应大于设备口面积。 则粉尘有组织总排放量为0.0480t/a，排放速率为0.02kg/h，排放浓度为20mg/m³。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）：10.1.3对于属于同一生产单元的无组织排放源应合并为单一面源计算，则粉尘无组织排放的总量为0.2525t/a，排放速率为0.1052kg/h，无组织排放面源面积为750m2，面源高度为7m，评价采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式清单中的估算模式对颗粒物最大落地浓度进行估算得距生产车间171m处最大落地浓度为0.0590mg/m3。具体产排情况见表19。 表19 颗粒物产排情况一览表 污染物 名称 排放 方式 产生量 （kg/a） 产生浓度（mg/m3） 排放量 （kg/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度 （mg/m3） 颗粒物 有组织 4.7975 1998.9583 0.0480 0.02 20 无组织 0.2525 / 0.2525 0.1052 0.0590 由上表可以看出，本项目产生的粉尘有组织排放浓度《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准：颗粒物最大排放浓度120 mg/m3及15m高排气筒最大排放速率3.5kg/h，项目无组织粉尘最大落地浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求。 脉冲袋式除尘器工作原理 袋式除尘器是一种干式滤尘装置。滤料使用一段时间后，由于筛滤、碰撞、滞留、扩散、静电等效应，滤袋表面积聚了一层粉尘，这层粉尘称为初层，在此以后的运动过程中，初层成了滤料的主要过滤层，依靠初层的作用，网孔较大的滤料也能获得较高的过滤效率。随着粉尘在滤料表面的积聚，除尘器的效率和阻力都相应的增加，当滤料两侧的压力差很大时，会把有些已附着在滤料上的细小尘粒挤压过去，使除尘器效率下降。另外，除尘器的阻力过高会使除尘系统的风量显著下降。 现市场袋式除尘器多为脉冲式袋式除尘器，可自动清灰。因除尘器使用的工况条件不同（粉尘含量不同），根据滤袋外壁沉积粉尘厚度的变化而引起除尘器压差值的变化确定清灰周期。当除尘器的阻力达到上限值时（一般设定为3333.5pa即150mm水柱高度）开始清灰。企业需及时清理袋式除尘器储存的粉尘，清灰时不能破坏初层，以免效率下降，清理出的粉尘需妥善暂存，及时交由环卫部门处理。企业应定期对设备进行检修、维护，确保设备正常运行，污染物达标排放。 （1）大气环境卫生防护距离分析 大气环境防护距离是为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。参照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的SCREEN3估算模式计算无组织源的大气环境防护距离。 表20 大气防护距离计算结果一览表 污染物 颗粒物 排放速率 0.1052kg/h 面源尺寸 30m×25m 面源高度 7m 最大落地浓度 0.0590mg/m3 计算标准 0.9mg/m3 由上表可知，项目运营期间无组织粉尘厂界外无超标点，因此本项目不需设置大气环境防护距离。 卫生防护距离计算 依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，对无组织排放源与居住区之间设置卫生防护距离。 根据卫生防护距离计算公式： 式中：Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg.h-1； Cm——浓度限值； r—有害气体无组织排放所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数。 本项目面源按生产车间占地面积计算，卫生防护距离计算参数取值和计算结果见表21。 表21 卫生防护距离计算参数取值和计算结果一览表 无组织排放源 污染物 排放量 (kg/h) 计算参数 面积 (m2) 卫生防护距离计算值(m) 提级后 距离(m) A B C D 生产车间 粉尘 （颗粒物） 0.1052 470 0.021 1.85 0.84 750m2 10.178 50 根据卫生防护距离取值规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时级差为100m，计算的L值在两级之间时，取偏宽的一级。故本项目的卫生防护距离取50m，该范围是以生产车间为边界向外延伸50m。结合厂区平面布置，本项目厂区确定的卫生防护距离为生产车间东边界外50m，生产车间西边界外50m，生产车间北边界外50m，生产车间南边厂界外50m。根据现场调查，项目卫生防护距离范围内无环境敏感点（卫生防护距离图见附图四）。 评价要求本项目运营后，不得在卫生防护距离内建设学校、医院、居民区、商业区、村庄等环境敏感点。 环评建议：每天工人下班之前，打扫卫生，将洒落在地面的物料收集回用于生产线，地面硬化处理并保持地面干净整洁，加强工人的劳动保护，给工人配备防护面罩等必需的劳动防护用品，为工人营造良好的工作环境。 （二）水环境影响分析 本项目生产过程中不产生废水，废水主要为职工生活污水。 本项目劳动定员5人，均不在厂区食宿，年有效工作日300天。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009修订版）和《工业企业设计卫生标准》，职工生活用水定额按30L/(人·d)计，则生活用水量为0.15m3/d（45m3/a），产污系数按0.8计，则生活污水产生量为0.12m3/d（36m3/a）。生活污水的主要污染因子为COD，NH3-N，SS等。废水中各污染物浓度分别为COD 300mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 25mg/L，污染物产生量分别为COD 0.0108t/a、SS 0.0072t/a、NH3-N 0.0009t/a，经厂区化粪池（容积不少于3m3）处理后定期清运，不外排。 评价要求：化粪池的池底和池壁应做好防渗、防漏，避免污染地下水。 生活污水经以上措施处理后，对项目周围地表水环境影响较小。 （三）噪声环境影响分析 本项目噪声主要来自装载机、破碎机、风机等设备运行时产生的噪声，工程噪声源强在55~75dB（A），夜间不生产。因此评价要求加强设备的维护使之处于良好的运转状态，设备配置减震基础，合理安排设备布局，将噪声设备远离厂界放置，减少项目噪声对周围环境的影响。 经过以上建议和措施，项目噪声预测结果见表22。 表22 本项目厂界噪声预测值 单位LAeq(dB) 厂界 预测值dB（A） 标准值dB（A） 达标情况 昼间 东厂界 50.2 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 达标 西厂界 51.0 达标 北厂界 50.4 达标 南厂界 52.3 达标 注：本项目夜间不生产 由上表可知，本项目机械噪声经过墙体隔声、基础减震、距离衰减等治理措施后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准［昼间≤60dB（A）]要求，表明项目运营期噪声对周围环境影响较小。 （四）固体废物环境影响分析 本项目一般固废主要是装袋过程中洒落在地面的少量物料、脉冲袋式除尘器收集的粉尘和工作人员产生的生活垃圾 洒落的物料：根据业主提供资料可知，装袋过程中洒落在地面的物料产生量约为60t/a，收集后全部回用于生产线。 （2）脉冲袋式除尘器收集的粉尘：根据工程计算可知，脉冲袋式除尘器收集的粉尘量为4.7495t/a，在厂区固废暂存间（建筑面积不小于5m2）集中收集后进行外售。 （3）生活垃圾：本项目职工人数为5人，生活垃圾以0.5kg/（p.d）计，则生活垃圾产生量为0.75t/a，运至垃圾中转站集中处理。 评价要求厂区设置一般固废暂存间，要求固废间应满足防雨、防晒、防渗的“三防”要求，地面需硬化处理，并设立固体废物标志。 综上所述，本项目产生的固体废物全部综合处置，对区域环境影响较小。 （五）生态环境影响分析 营运期间，项目施工建设已完成，施工期对周围生态环境的影响已结束，评价建议项目建成后加强厂区绿化，不仅美化环境，同时起到降低噪声的作用。 （六）选址可行性分析 项目位于新乡市延津县丰庄镇侯屯村，经现场勘查，本建设项目周围无学校、医院、文物保护、风景名胜等环境敏感目标。根据延津县丰庄镇土地管理所开具的证明，该项目用地属于建设用地（见附件四）。根据丰庄镇人民政府出具的证明，延津县金地农贸有限公司位于丰庄镇东侯屯村南地（原丰庄镇第一造纸厂院内），原丰庄镇第一造纸厂占地面积59亩，该宗地符合丰庄镇总体规划（证明见附件三）。项目所在地四周环境为：项目位于丰庄镇第一造纸厂内，周围紧邻明辉驾校，造纸厂外侧四周均为田地；西北侧约266m处为侯屯村；东北侧约799m处为席村；西南侧约774m处为绳屯村。离本项目最近的河流为南侧紧邻的黄河七支渠，目前已断流，黄河七支渠汇入东孟姜女河，最终汇入卫河。 项目营运期间产生的大气污染物经处理后对周围环境空气质量影响较小；生活污水经厂区化粪池处理后定期清运，不外排；废气噪声经采取降噪措施后能实现达标排放；固体废物均得到妥善处置。对周围环境的影响较小。 终上所述，项目营运期间产生的废气、生活污水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后污染物均得到合理的处置，对周围环境及敏感点影响较小，故从环保角度出发，评价认为项目选址可行。 （七）环保投资估算 本项目总投资为50万元，其中环保投资为5万元，占总投资的10%。环保投资估算表见下表23。 表23 本项目环保投资估算一览表 类别 污染源 治理措施 投资（万元） 运营期 废气 上料、破碎、卸料、装袋 集气罩+脉冲袋式除尘器+1根15m高排气筒 2.0 废水 生活污水 化粪池（有效容积不小于3m3） 1.0 噪声 生产设备 减振基础、厂房隔音、距离衰减 0.5 固体废物 洒落的物料 收集回用生产线 0.5 脉冲袋式除尘器收集的粉尘 固废暂存间（建筑面积不小于5m2） 生活垃圾 垃圾桶若干 合 计 5 （八）环保验收 本项目环保验收内容见表24。 表24 环保验收“三同时”一览表 污染类别 治理内容 环保设施 验收内容 执行标准 运营期 废气 粉尘 （颗粒物） 集气罩+脉冲袋式除尘器+1根15m高排气筒 集气罩+脉冲袋式除尘器+1根15m高排气筒 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 废 水 生活污水 化粪池 容积不小于3m3的化粪池1座 / 噪 声 设备运行噪声 减振基础，车间隔声 高噪音设备设有减振基础，所有设备均置于生产车间内 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 一般固废 洒落的物料 收集回用生产线 收集后直接回用于生产线 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求 脉冲袋式除尘器收集的粉尘 固废暂存间（建筑面积不小于5m2） 生活垃圾 生活垃圾收集桶若干 生活垃圾收集桶若干，运至垃圾中转站集中处理 / |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 下料、破碎、卸料、装袋 | 粉尘 | 集气罩+脉冲袋式除尘器+1根15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准无组织排放限值 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N | 经化粪池（容积不小于3m3）处理后，定期清运不外排 | 对环境影响较小 |
| 固 体 废 物 | 生产 环节 | 洒落的物料 | 收集回用生产线 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 |
|  |  | 脉冲袋式除尘器收集的粉尘 | 收集后外售 |  |
|  | 生活 垃圾 | 生活垃圾 | 厂内收集后运至垃圾中转站集中处理 | 合理处置 |
| 噪 声 | 高噪声 设备 | 噪声 | 采取基础减震、车间隔声和距离衰减等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 主 要 生 态 影 响 | 本项目营运期影响生态环境的废气、废水、固废等污染物在相应的防范、治理 措施下，能使其产生的影响降到较低程度。 |
| 一、项目概况 延津县金地农贸有限公司在新乡市延津县丰庄镇侯屯村投资50万元，建设年产1万吨玉米芯饲料项目，项目总占地面积8700m2，承包延津县丰庄镇侯屯村南地即原丰庄镇第一造纸厂院内闲置的空厂房作为生产车间进行建设，该项目为新建项目。 二、环境可行性分析结论 （1）产业政策符合性结论 本项目为玉米芯饲料加工，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），本项目不属于国家明令禁止的淘汰类和限制类的建设，为鼓励类建设项目，符合国家产业发展政策。延津县发展和改革委员会对本项目的建设下达了“河南省企业投资项目备案证明”，项目代码：2018-410726-13-03-047237，予以备案。 （2）选址可行性结论 本项目位于新乡市延津县丰庄镇侯屯村，经现场勘查，本建设项目周围无学校、医院、文物保护、风景名胜等环境敏感目标。根据延津县丰庄镇土地管理所开具的证明，该项目用地属于建设用地。根据丰庄镇人民政府出具的证明，延津县金地农贸有限公司位于丰庄镇东侯屯村南地（原丰庄镇第一造纸厂院内），原丰庄镇第一造纸厂占地面积59亩，该宗地符合丰庄镇总体规划。项目所在地四周环境为：项目位于丰庄镇第一造纸厂内，周围紧邻明辉驾校，造纸厂外侧四周均为田地；西北侧约266m处为侯屯村；东北侧约799m处为席村；西南侧约774m处为绳屯村。离本项目最近的河流为南侧紧邻的黄河七支渠，目前已断流，黄河七支渠汇入东孟姜女河，最终汇入卫河。 项目营运期间产生的大气污染物经处理后对周围环境空气质量影响较小；生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排；噪声经采取降噪措施后能实现达标排放；固体废物均得到妥善处置。对周围环境的影响较小。 终上所述，本项目营运期间产生的废气、生活污水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后污染物均得到合理的处置，对周围环境及敏感点影响较小，与周围无明显制约关系。因此，从环保角度出发，评价认为该项目选址可行。 三、环境影响分析结论 （1）废气 本项目运营期产生的大气污染物主要为上料、粉碎、卸料及装袋过程中产生的粉尘（颗粒物），经过集气罩收集后由脉冲袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒排放，粉尘有组织排放浓度为20mg/m3，排放速率为0.02kg/h，无组织排放浓度为0.0590mg/m3，排放速率为0.1052kg/h。 粉尘有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准：颗粒物最大排放浓度120 mg/m3及15m高排气筒最大排放速率3.5kg/h，项目无组织粉尘最大落地浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求。卫生防护距离50m范围内无环境敏感点。 评价认为项目营运期产生的废气采取措施后排放量较小，对周围环境影响较小。 （2）废水 项目无生产废水，废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。 评价要求化粪池的池底和池壁应做好防渗、防漏，避免污染地下水。生活污水经以上措施处理后，对项目周围地表水环境影响较小。 （3）噪声 项目噪声主要来自于装料机、卸料机、风机等设备运行，采取设备安装减振基础、厂房隔声等措施后，项目厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准［昼间≤60dB（A）]要求，对周围的声环境影响不大。 （4）固体废物 项目产生的一般固体废物主要为洒落地面的物料，收集后直接回用于生产线；脉冲袋式除尘器收集的粉尘，收集后在厂区暂存间暂存后外售；生活垃圾经集中收集后由环卫部门统一清运，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单固废处置要求。固废经以上措施处理后，对周围环境影响不大。 （5）项目总量控制指标 项目生产过程中，废气无SO2、NOx产生；项目废水主要为职工生活污水。生活污水经厂区化粪池处理后定期清运，不外排。故该项目无总量控制指标。 （6）环保投资 项目建设环保投资为5万元，占总投资的10%，其中2.0万元用于废气治理，1.0万元用于废水治理，0.5万元用于噪声治理，0.5万元用于固废处理。 四、建议 （1）认真落实各项污染防治措施，建设项目应严格执行环保“三同时”管理制度，确保投资及时到位； （2）要求合理布置车间内的高噪声设备，并采取基础减振处理； （3）建议加强清洁生产管理，在项目投产运行后各生产环节尽量做到节约资源，降低消耗，减少污染； （4）建议生产过程中，提高工人的熟练程度，减少污染物的产生量； 五、环评总结论 延津县金地农贸有限公司年产1万吨玉米芯饲料项目，符合国家产业政策，项目选址合理。建设单位在认真落实环评提出的各项环保治理措施和建设的基础上，项目产生的污染物均能达标排放。对周围环境影响小。从环保角度分析，本项目建设是可行的。 国环宏博（北京）节能环保科技有限责任公司 |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |

注     释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附图一  项目地理位置示意图

附图二  项目周围环境示意图

附图三  厂区平面布置图

附图四  卫生防护距离图

附图五  项目周围环境图和现场图

附件一  委托书

附件二  河南省企业投资项目备案证明

附件三  证明

附件四  证明

附件五  承包合同

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3、生态影响专项评价

4、声环境专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固定废物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

入库

装袋

原料

装载上料

粉碎

卸料

噪声、粉尘

噪声、粉尘

噪声、粉尘

固废、粉尘

环境影响分析

结论与建议