建设项目基本情况

| 项目名称 | 新建1台1t/h燃气锅炉及增加36个中转罐项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 河南三元能源科技有限公司 |
| 法人代表 | 孔祥玲 | 联系人 | 张进州 |
| 通讯地址 | 新乡市延津县小店工业园区经十一路与纬六路交叉口 |
| 联系电话 | 13837332794 | 传真 | / | 邮政编码 | 453200 |
| 建设地点 | 新乡市延津县小店工业园区经十一路与纬六路交叉口 |
| 备案部门 | 延津县产业集聚区管理委员会 | 项目代码 | 2018-410726-25-03-024727 |
| 建设性质 | 新建 改扩建√ 迁建 | 行业类别及代码 | C2619其他基础化学原料制造 |
| 占地面积 （平方米） | 467.62 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 10 | 环保投资 （万元） | 5 | 环保投资占总投资比例 | 50% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2018年10月 |
| 一、项目由来 河南三元能源科技有限公司位于新乡市延津县小店工业园区经十一路与纬六路交叉口（属于新乡市延津县产业集聚区北区），现有项目为年产30000吨环保橡塑填充油（环烷油）项目。《河南三元能源科技有限公司年产30000吨环保橡塑填充油项目环境影响报告表》于2014年12月由新乡市环境保护科学设计研究院编制完成，于2015年3月10日由新乡市环境保护局批复，批复文号新环表审（2015）48号。 根据现有项目批复内容（生产设备），若要达到年产30000吨环保橡塑填充油的产能，现有项目储罐进料次数过于频繁（约2次/天），生产效率低，运行成本高，实际生产中不可行，难以满足年产30000吨环保橡塑填充油的产能要求，不具备验收条件，因此河南三元能源科技有限公司拟根据实际产能需求对现有项目进行改建，同时为提高产品质量增加调和工序、新建1台1吨天然气备用锅炉用于冬季原料保温。现有项目环评批复内容与本项目改建内容对比见下表所示： 表1 环评批复内容与本项目改建内容对比一览表 现有项目批复内容 本项目改建内容 大油罐（5t）13个、小油罐（2t）9个用于原料及成品的储存 建设原料储罐（8个40m3，2个40m3）和成品储罐（32个16m3）替代现有项目环评提出的大油罐（5t）13个、小油罐（2t）9个，同时新增36个中转罐（16m3），以达到产能要求 无 增加调和工序提高产品质量 无 为保障产品质量，新建1台1吨天然气备用锅炉用于冬季原料保温 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号）的要求，本项目属于十五、化学原料和化学品制造业中第36条：基本化学原料制造，除单纯混合和分装的应编制环境影响评价报告书，单纯混合和分装的应编制环境影响评价报告表，本次项目生产工艺包括调和与分装，属于单纯混合和分装，因此应编制环境影响评价报告表。受建设单位委托，济源蓝天科技有限责任公司承担了该项目的环境影响评价工作。通过现场勘察和资料收集，依据《环境影响评价技术导则》的要求，编制完成了本项目的环境影响评价报告表。 二、项目与产业政策相符性分析 本项目为在厂区内新建一台1t/h天然气锅炉及增加36个中转罐项目。经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），与本项目有关的条文见表2。 表2 产业政策相符性一览表 类 别 条 款 内 容 本项目情况 相符性 鼓励类 / / 1台1t/h天然气锅炉 不属于 限制类 / 无相关对应条款 / 淘汰类 （落后生产工艺装备） 第三条 第3款 以发电为主的燃油锅炉及发电机组 不属于 淘汰类（落后产品） 第七条 第52款 固定炉排燃煤锅炉（双层固定炉排锅炉除外） 不属于 由表2可知，本项目不属于鼓励类、限制类与淘汰类，为允许类，符合国家产业政策要求。本项目经延津县产业集聚区管理委员会备案，项目代码：2018-410726-25-03-024727。 三、项目建设与当地规划相符性 河南三元能源科技有限公司位于新乡市延津县小店工业园区经十一路与纬六路交叉口，根据《延津县产业集聚区（北区）发展规划》（2012~2020），项目所在地属于工业用地（见附图）。 四、厂区四周环境及环境敏感目标 该项目选址四周环境为：厂区东邻农田；西临经十一路，路对面为豫飞重工和河南上塑实业；南邻龙丰工贸；北临纬三路，路对面为废旧汽车回收厂。 项目四周的环境敏感点为：南250m处的延津县人民医院；东300m处的吴起城；南750m处的沙门村。周围环境见图1。 图1 项目四周环境示意图 五、工程内容及规模 1、项目概况 本项目的基本概况见表3。 表3 项目概况一览表 序号 项目 内容 1 项目名称 新建1台1t/h燃气锅炉及增加36个中转罐项目 2 总投资 10万元 3 所属行业 C26化学原料及化学制品制造业 4 建设单位 河南三元能源科技有限公司 5 项目选址 新乡市延津县小店工业园区经十一路与纬六路交叉口 6 占地面积 现有厂区内建设，不新增用地 7 劳动定员与制度 现有职工15人，本次不新增员工， 单班生产，年工作日300天，锅炉年运行180h 2、项目建设情况 该项目在现有厂区内建设，目前设备未到位，不具备运行能力，项目具体情况见表4。 表4 项目情况一览表 序号 项目 建设内容 数量、规模或要求 | 备注 1 主体工程 锅炉房 锅炉房1座 利用厂区现有空房建设 增加36个中转罐 2 环保工程 天然气燃烧废气 1根8m排气筒 新增 调和工序废气 储罐呼吸气 冷凝+UV光催化氧化装置+15m排气筒 新增 3 公用工程 供水 园区管网供给 依托现有 供电 由国家电网供给。 依托现有 图2 项目现状实景示意图 3、主要生产设备 本项目主要生产设备见表5。 表5 主要设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量 备注 本项目新增设备 1 原料储罐 40m3 8个 用于原料储存 2 30m3 2个 3 中转罐 16m3 36个 用于原料中转 4 储水罐 40m3 2个 消防用水 16m3 10个 5 调和釜 20m3 7台 用于调和工序 6 真空过滤机 / 1台 配套用于灌装生产线 7 成品罐 16m3 32个 用于成品储存 8 燃气锅炉（配备低氮燃烧器） 1t/h 1座 冬季提供热源 现有项目设备 1 灌装流水线 / 3条 用于分装产品 2 真空过滤机 / 3台 配套用于灌装生产线 3 齿轮油泵 DW85*2-100 9台 动力设备 4 小型售油泵 / 13台 本项目替代现有项目设备 5 大油罐 5t 13 用于原料与成品储存 6 小油罐 2t 9 产能分析：项目主要工艺为原料储存、调和和分装，现结合设备就生产能力进行分析，如下表： 表6 设备生产能力分析一览表 设备名称 数量 储存/生产周期 批次产量（t/批次﹒台） 原料储罐40m3 8台 6d 32 原料储罐30m3 2台 4d 24 中转罐16m3 36台 3d 13 调和釜20m3 7台 13h 14.5 ①储罐：年储存能力为 32×8×（300÷6）+24×2×（300÷4）+13×36×（300÷10）=30440t/a。 ②调和釜：年产能为14.5×7×300=30450t/a。 综上，本项目完成后储存设备与生产设备均可满足年产30000吨环保橡塑填充油的要求。 4、原辅材料 本项目生产所用的主要原辅材料见表7。 表7 主要原辅材料一览表 序号 原辅材料名称 | 吨产品消耗kg/t 储存方式 年使用量 备注 现有项目原辅材料 1 基础油 933 桶装 28000t 产品原料 2 生物油 45 桶装 1350t 3 工业白油 （用于冲洗管道） 17 桶装 500t 4 抗磨剂 1.67 袋装 50t 添加剂 5 防锈剂 1.67 袋装 50t 序号 原辅材料名称 吨产品消耗kg/t 储存方式 年使用量 6 抗氧剂 1.67 袋装 50t 7 包装材料 9 袋装 270t 包装材料 8 成品桶 / / 若干 本项目新增原辅材料 9 导热油 / / 0.002t 本项目燃气锅炉以导热油作为导热介质，1t/h燃气锅炉产热能约折合为60万大卡 10 天然气 / / 800m3 本项目位于延津县产业集聚区内，项目所在地已接通天然气管道 基础油：无色粘稠液体，无毒无味，化学性能稳定。可燃，比重0.831～0.883，闪点164～223℃，运动黏度(50℃)5.7～26mm2/s，分子量通常为250~450。主要成分为C16～C31的正异构烷烃的混合物，是自石油分馏的高沸馏分中经脱蜡、碳化、中和等工艺处理而成。具有良好的氧化安定性，化学稳定性，光安定性，主要用于化学、纺织、化纤、石油化工、电力等行业。 生物油：是指在中温(500～600℃)、隔绝氧气的条件下将生物质(木材、秸秆等)颗粒物迅速加热使其裂解，再迅速冷凝后得到的一种棕黑色液体。灰分0～0.2%，水分15%～30%，密度1.2 g/cm3，高位热值16～19 MJ/kg，黏度(50℃)40～100 mPa·s，pH值2.5，固体质量分数0.2%～l%，挥发残留物约50%。主要成分为C，含量约54％～58％。 白油：通常是指白色矿物油，是经过特殊的深度精制后的矿物油。它比重小于1，闪点130℃，40℃运动粘度4-5（cSt），倾点-5℃。无色、无味，无毒。主要用于化纤、合纤，纺织机械橡胶增塑，具有优良的安定性，耐光性，无荧光。基本组成为饱和烃结构，芳香烃、含氮、氧、硫等物质近似于零。白油的分子量通常都在250－450范围之内。经过24H幼鼠皮肤试验证明，对人体无害，对皮肤无刺激，有优良的亲和性。 六、与新环[2015]342号文的对照分析 本项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见表8。 表8 与《通知》对比分析一览表 项目 与本项目相关条文 本项目情况 对比 结果 新乡市主体功能区分 工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区。 本项目位于延津县产业集聚区，属于工业准入优先区 属于 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。 | 不属于 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域） 不属于 特殊环境敏感区 禁止开发区 百泉 不属于 辉县市关山国家地质公园 新乡市集中水源地保护区 延津县水厂地下水井群(共8眼井) 一级保护区范围：取水井外围50米及取水井至水厂的输水管线两侧5米的区域；二级保护区范围：一级保护区外，1~6号、8号取水井外围550米外公切线所包含的区域，7号取水井外围500米的区域。 项目距离该二级保护区最近距离16.4km，不在其保护区范围内 不属于 延津县乡镇水源地保护区 延津县榆林乡榆林水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东20米、西46米、南46米、北35米的区域 项目距离该一级保护区最近距离9.1km，不在其保护区范围内 不属于 建设项目环境影响评价豁免管理名录 查无相关条目 本项目属于化学原料及化学制品制造业 不属于 污染防治（控）重点单元 水污染 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县 本项目位于延津县产业集聚区 不属于 大气污染 新乡市域全部 | 属于 重金属 污染 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区） 不属于 工业项目分类 一类工业项目：基本无工业污染和环境风险的项目。 二类工业项目：石化化工（基本化学原料制造，肥料制造，农药制造，涂料、燃料、颜料、油墨及其类似产品制造，合成材料制造，专用化学品制造，炸药、火工及焰火产品制造，食品及饲料添加剂等制造（无化学反应过程）；无化学反应过程的日用化学品制造）等污染和环境风险不高、污染物排放量不大的项目。 三类工业项目：化工石化（原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品；有化学反应过程的基本化学原料制造，肥料制造、农药制造，涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造，合成材料制造，专用化学品制造，炸药、火工及焰火产品制造，食品及饲料添加剂等制造；有化学反应过程的日用化学品制造）等重污染行业项目。 本项目为属于化学原料及化学制品制造，工艺为调和分装，不涉及化学反应，为二类工业项目。 属于一类工业项目 由表8可知，本项目位于工业准入优先区，本项目与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析见表9。 表9 与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析 类别 内容 本项目 对比结果 环 境 准 入 政 策 1.取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。 2.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。 3、下放部分审批权限。对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。 4、放宽部分审批条件。对规划环评已经通过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放的以环评审批的排放要求为准。 5.严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域 严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）。 | 1.本项目属于化学原料及化学制品制造业，不在豁免名录内。 2.本项目应编制报告表，在简化审批程序之列。 3.根据新环（2018）41号，本项目属于应下放项目。 4.本项目位于延津县产业集聚区北区，生活污水排放执行间接标准。 5.本项目不在《水污染防治重点单元》内，不属于煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业。本项目位于《大气污染防治重点单元》内，不属于煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业。本项目不在《重金属污染防控单元》内。 符合环境准入条件 由表9可知，本项目属于《通知》中所列简化部分审批程序的项目，符合审批条件。 六、与《新乡市2018年大气污染防治攻坚实施方案》对比分析 表10 与《新乡市2018年大气污染防治攻坚实施方案》对比分析 与本项目相关条文 | 本项目情况 对比结果 28.强化VOCs(挥发性有机物)污染防治 (1)严格建设项目环境准入。提高涉VOCs排放行业环保准入门槛，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区,实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目,应从源头加强控制，使用低(无)VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 项目厂址位于新乡市延津县产业集聚区北区，项目排放VOCs（主要为非甲烷总烃）实行区域内等量或倍量削减替代。 符合 要求 (2)加快推进化工行业VOCs治理。2018年7月底前,完成制药、农药、煤化工(含现代煤化工、炼焦、合成氨等)、橡胶制品等化工企业VOCs治理。化工行业要参照石化行业VOCs治理要求，全面推进设备动静密封点、储存、装卸、废水系统、有组织工艺废气和非正常工况等工序治理，现代煤化工行业要全面实施泄漏检测与修复(LDAR)，其他行业逐步推广LDAR工作；加强无组织废气排放控制，含VOCs物料的储存、输送、投料、卸料，涉及VOCs物料的生产及含VOCs产品分装等过程应密闭操作；反应尾气、蒸馏装置不凝尾气等工艺排气，工艺容器的置换气、吹扫气、抽真空排气等应进行收集治理。 本项目属于化学原料及化学制品制造业，属于化工行业。 本项目储存、输送、投料、卸料等工序均密闭操作，储罐呼吸气与调和反应废气均集中收集经冷凝后通过UV光催化氧化净化器净化处理。 符合 要求 (3)开展生活源VOCs治理。全面推广使用配备溶剂回收制冷系统、不直接外排废气的全封闭式干洗机，2018年8月底前,基本淘汰开启式干洗机。定期进行干洗机及干洗机输送管道、阀门的检查，防止干洗剂泄漏。 本项目属于工业项目，不涉及生活源VOCs排放。 / (4)开展VOCs在线监控试点。加强污染源排放VOCs自动监测工作,逐步提升VOCs环保监管能力，2018年6月底前，在石化行业试点安装VOCs在线监测设备，并与环保部门联网。 本项目属于化学原料及化学制品制造业，不属于石化行业。 / 由上表可知，本项目符合《新乡市2018年大气污染防治攻坚实施方案》相关要求。 七、项目与集聚区准入条件相符性分析 本项目位于新乡市延津县产业集聚区北区，与该集聚区准入条件的相符性分析见表11。 表11 项目与集聚区准入条件相符性一览表 类别 项目准入条件 项目情况 对比 产业 (1)园区规划主导产业为机械化工，与主导产业相关的项目优先入园。 (2)按照国家相关产业政策，严禁高毒、高污染的淘汰和限制类工业企业入园。 (3)对县域范围内布局不合理的、符合集聚区主导产业的项目，按环保要求可以搬迁入园区。 (1)本项目为化学原料及化学制品制造业。 (2)本项目不属于高毒、高污染的淘汰和限制类。 (3)项目不在县域范围内。 相符 生产规模和工艺装备水平 (1)入园企业建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求。 (2)环保搬迁入集聚区的企业应进行产品和生产工艺技术的升级改造，达到国家相关规定的要求。 | (1)本项目符合国家产业政策最小经济规模要求。 (2)本项目不属于搬迁。 相符 清洁生产水平 (1)入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业先进水平。 (2)在生产工艺技术水平上，要求入区项目达到国内先进行业清洁生产水平。 (1)本项目清洁生产指标能达到国内同类行业先进水平。 (2)在生产工艺技术水平上，项目能达到国内先进行业清洁生产水平。 相符 污染物排放总量控制 (1)新建项目的污染物排放指标必须在提高区域内现有工业污染负荷削减量中调剂。 (2)禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上根本不可行的项目。 (3)限制高耗水和排水量大的工业企业入驻园区。 (1)本项目的污染物排放指标可以在提高区域内现有工业污染负荷削减量中调剂。 (2)本项目不属于污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上根本不可行的项目。 (3)本项目不属于高耗水和排水量大的工业企业。 相符 风险防范 (1)化工项目和其他涉及大量易燃易爆物质的项目入园前必须完成安全预评价。 (2)涉及危险物质的项目，风险事故预测不对周边人群和环境造成重大危害；拟选址致死半径内不得有敏感目标。 (3)涉及危险物质的项目，入园前必须有完善的风险管理制度和应急预案。 (1)本项目属于化工项目，已完成安全预评价。 (2)本项目涉及易燃物质，风险事故预测不对周边人群和环境造成重大危害。 (3)企业设有完善的风险管理制度和应急预案。 相符 土地利用 入园项目必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求，近期投资强度不得低于100万元/亩，远期投资强度不得低于120万元。 本项目为改扩建项目，不属于新入住企业。 相符 其他 （1）入园项目用地必须符合园区土地利用规划要求，禁止在一二类工业用地之上建设三类项目。 （2）按照循环经济发展之路，评价建议与园区已有产业或项目能够形成良好循环经济链条的项目可优先入园。 （3）项目入驻时应考虑集聚区万元产值排水量总体要求。 （4）项目入驻时应考虑集聚区万元产值COD排放量总体要求。 （5）项目入驻时应考虑集聚区万元产值SO2排放量总体要求。 （1）本项目为二类工业项目，项目用地为二类工业用地，符合园区土地利用规划要求。 （2）本项目为改扩建项目，不属于新入住企业。 相符 八、河南省化工行业准入条件相符性分析 经查阅《关于印发河南省化工项目环保准入指导意见的通知》（豫环文【2011】72号），本项目符合河南省化工行业相关准入条件，具体条款见下表。 表12 本项目与河南省化工行业准入条件相符性分析 分析项目 指导意见内容 本项目情况 相符性 政策 与投资 化工项目的建设需符合国家法律法规、产业政策和行业发展规划，严格执行环境影响评价制度。 本项目符合国家法律法规、产业政策的要求，正在办理环保相关手续。 相符 单纯混合、分装、复配类化工项目及国家产业政策鼓励类项目可适当放宽，但一次性固定资产投资额不得低于2000万元。 | 本项目为单纯混合、分装项目，现有项目与本次项目总投资共计5010万元。 相符 厂址选择 项目选址必须符合当地城乡规划、土地利用规划，应有合理的排水去向。 厂址位于延津县产业集聚区经十一路与纬三路交叉口东南角。根据延津县产业集聚区北区管理委员会出具的证明，项目所在地符合园区总体发展规划、产业发展规划、土地利用规划。现有工程污水可排入延津县第二污水处理厂，且本项目不新增废水。 相符 依法设立的自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地，森林公园、地址公园、重要湿地，饮用水水源保护区以及其他需要特别保护的区域内，禁止建设化工项目。 | 本项目选址不在需要特殊保护的区域范围内。 相符 涉及危险化学品构成重大危险源的化工项目，不得在黄河、淮河干流及其他具有集中式饮用水供水功能的河段两侧1.5公里内建设。涉及南水北调干渠的项目选址，应严格执行国家南水北调总干渠水源保护的有关规定。 项目选址不在黄河及其他具有集中式饮用水供水功能的河段两侧1.5公里内；项目选址不在南水北调总干渠范围内。 相符 严格执行环境防护距离的规定，涉及防护距离内环境保护目标搬迁的，应制定可行的搬迁方案，落实搬迁资金。 | 本项目卫生防护距离范围内无敏感点 相符 清洁生产 化工建设项目必须达到国内清洁生产先进水平，满足节能减排政策的要求；项目建设需符合相关化工企业设计规范，项目设计单位须符合相关工程设计资质分级标准的规定。 项目清洁生产属国内先进水平，满足节能减排政策的要求，建设需符合相关化工企业设计规范，项目设计单位资质符合标准。 相符 鼓励技术工艺提升改造和设备更新换代、资源综合利用以及废弃物的无害化处理。 项目采用的工艺技术简单成熟，设备均为常见类型，在国内外大多数同类项目生产中，得到了广泛的应用，对生产过程中产生的废弃物实现了回收利用和无害化处理。 | 相符 化工企业应优化工艺及设备，优先采用高效、节能、低污染的设备，实现生产过程的自动控制，严格控制无组织排放。 项目使用高效、节能、低污染的设备，并且实现了生产过程的自动控制，严格控制无组织排放。 相符 污染防治 化工项目应严格执行“三同时”制度，规范化建设技术先进、可靠的环保治理设施；污染物排放必须同时满足污染物排放标准和主要污染物总量控制指标要求。 项目建设单位承诺执行“三同时”制度，采用评价提出的污染物防治措施，项目污染物的排放能够满足各污染物的排放标准和主要污染物总量控制指标的要求。 | 相符 含高毒害或生物抑制性强、难降解有机物的化工废水应设置必要的处理单元；废水经企业内部处理达标后，原则上应进入周边集中污水处理厂进一步处理。 项目生活污水进入化粪池，处理后通入延津县第二污水处理厂。 相符 化工企业工艺废水管线及厂内污染物地面应进行防渗、防腐处理，不得污染土壤和地下水。 评价要求项目储罐区地面均进行防渗、防腐设计处理。 相符 含有毒有害物质的工艺尾气，不得以无组织形式排放，应建设废气收集、处理装置。 项目的工艺废气主要为有机废气，评价要求：经冷凝+UV光催化氧化装置处理后经15m排气筒排放。 相符 企业应对固体废物进行综合利用或无害化处理，危险废物应按照国家及河南省关于危险废物的管理规定进行贮存、转移，实现安全处置。 项目固废为过滤机产生的油渣，属于危险废物，评价根据河南省危废管理要求，已对本项目提出相应管理要求 相符 涉及重金属污染物排放的，严格执行国家重金属污染综合防治有关规定。 项目不涉及重金属污染物的排放。 相符 环境 风险 防范 涉及危险化学品、危险废物的企业，应配备事故状态下防止污染事件的围堰、防火堤等相应的安全防护设施、设备以及事故应急物品、设备，事故废水、初期雨水、消防废水必须有足够的收集、处置设施，不得直接向外环境排放。 | 评价已提出相应消防事故收集池、围堰等相应的收集和处理设施，不会直接向外环境排放。 相符 化工企业应严格按照国家标准和规范编制事故应急预案，并与区域环境风险应急预案实现联动。按规定配备应急救援和必要的应急救援器材、设备，并定期开展事故应急演练。 项目建设单位承诺将严格按照国家标准和规范编制事故应急预案，并与区域环境风险应急预案实现联动，配备应急救援和必要的应急救援器材、设备，并定期开展事故应急演练。 | 相符 化工企业生产、经营、储存、使用危险化学品的场所，其周边安全防护必须符合国家标准及相关规定。 项目安全防护符合国家标准及相关规定。 相符 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 一、原有污染情况 《河南三元能源科技有限公司年产30000吨环保橡塑填充油项目环境影响报告表》于2014年12月由新乡市环境保护科学设计研究院编制完成，于2015年3月10日由新乡市环境保护局批复，批复文号新环表审（2015）48号，现有项目按照环评建设大油罐（5t）13台、小油罐（2t）9台，根据生产实际运行情况，不能满足年产30000吨环保橡塑填充油的产能要求，不具备验收条件，因此新增36个中转罐以达到产能要求，待本次项目完成后，与现有项目共同进行验收。根据环境影响报告表与环评批复，现有工程污染情况如下： 1）废气 ①有组织排放：各储罐呼吸气经油气回收装置回收后通过15m排气筒排放，废气处经理后非甲烷总烃的排放量为2.2563t/a，排放速率为0.9401kg/h，排放浓度为94.0104mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级 非甲烷总烃排放速率10kg/h及排放浓度120mg/m3（15m排气筒）的要求。 ②无组织排放：在生产过程中，会因密封不严等问题使得部分气体无组织散失。无组织散失非甲烷总烃在四周厂界的浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）周界外浓度最高点4.0mg/m3的要求。 2）废水 园区污水管网接通前，生活污水经化粪池处理后，定期清运；园区污水管网接通后，废水经化粪池处理后，排入延津县第二污水处理厂，外排水质满足延津县第二污水处理厂收水标准要求。项目运营后，外排废水为生活污水。生活污水量为0.96t/d（288t/a），批复总量指标：废水：COD：0.0144t/a；NH3-N ：0.0014t/a。 3）噪声 该项目主要高噪声源为油泵和真空过滤机等生产设备，噪声源强为75-80dB（A）。经基础减震、厂房密闭隔音及距离衰减后，各厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区昼间60dB（A）的标准要求。 4）固废 本项目产生的固废主要为过滤机过滤后产生的油渣，约10t/a。油渣属于危险废物。油渣用密闭塑料桶收集存放，妥善放置于危废临时储存场，委托有资质的单位处理。 5）风险 本项目为防止事故的发生，根据现有环评要求，企业采取了以下风险防范措施。 ①按有关规范设计设置有效的消防系统（消防设备、人员安全防护设备等）； ②储罐、管道、泵、阀门等设备选用优质、安全可靠的产品； ③在输送管道的始端、末端和分支处，设置防静电和防雷击的接地装置； ④储罐区地面进行硬化、防渗、防腐处理，储罐区四周设置围堰。经参照《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008），本项目已建设一座容积不小于60m3的消防事故废水收集池。收集发生火灾时的消防废水。消防废水经处理后，达标排放。 ⑤建设环境风险应急预案。 二、存在问题及整改措施 现有环评及批复提出各储罐呼吸气经油气回收装置回收后通过15m排气筒排放，经现场勘查目前未安装，本次评价提出各储罐呼吸气经“冷凝+UV光催化氧化装置净化处理后通过15m排气筒排放。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

| 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 延津县位于河南省北部，地处东经113°57′~114°86′，北纬35°07′~35°29′。县域总面积886km2，南北宽40.5km，东西长约42.5km。东邻封丘、滑县，西连新乡，南接原阳，北与卫辉、浚县接壤。县境内地势西南高、东北低，自然坡降为1/7000，海拔一般在65-71m之间，全境地势平坦，西北部和北部为黄河故道，有起伏沙丘，东部和南部地势低洼。 项目位于延津县产业集聚区北区，具体位置详见附图一。 2、地形地貌 延津县地处华北黄河冲积平原的偏南端，地势西南高东北低，自然坡降约七千分之一，海拔一般在67～71m之间，部分沙岗顶部在80m以上，最高点为石婆固镇大油房村北沙丘，海拔89m，最低点为马庄乡罗滩村东洼地，海拔63.5m。全县地貌大势平坦，微度起伏，大体可分为三种区域类型：西北部的东屯镇和东北部的丰庄镇高坑平坦，为古黄河高滩区，面各为21.6万亩，占全县总面积的15.2%；中部，自西南小潭乡起，至东北丰庄镇的秦庄止，为黄河故道区。由于历史上黄河多次泛滥，改道和风力搬迁作用，沙丘连绵起伏，冈洼相间，呈带状纵卧，长达46.5km，面积67.66万亩，占全县总面积的47.6%；东和南部，自小潭乡起至朱寨止，涉及11个乡镇，是低洼平原区，面积52.87万亩，占全县总面积的37.2%。 本项目所在地属平原地带，地势平坦。 3、气候、气象 延津县属暖温带大陆性季风气候，四季分明，春季干旱多风沙，夏季炎热雨量大，秋季凉爽时令短，冬季寒冷少雨雪，气温的四季变化具有典型的大陆性气候特征，即冬冷夏热。其常年气象特征见下表。 表13 常年气象特征一览表 项目 单位 数值 项目 单位 数值 多年平均气温 ℃ 14 年平均降雨量 mm 600.5 极端最高气温 ℃ 42 年平均蒸发量 mm 1827.3 极端最低气温 ℃ -19.2 年平均相对湿度 % 68 年平均日照时数 h 2504 年平均风速 m/s 3.5 全年主导风向 | NE 全年次主导风向 S 延津属暖温带大陆性季风气候，年平均气温14℃，年均降水量600.4毫米，年平均风速为3.5米/秒，境内地势平坦，南北气流畅通，加之季风气候特征明显，全年盛行偏北风（N--NE，频率为31%）和偏南风（SSE--SSW，频率为26%）。 （1）地表水 延津县的地表径流分为黄河流域金堤河水系、黄河流域天然文岩渠水系，在县域内太行堤以北为金堤河水系，以南为天然文岩渠水系。其中主要的河流有：柳青河、文岩渠，流域面积在100平方公里以上的河道有7条，水闸规模以上44座，泵站规模以上11座，规模以上机电井16117眼。延津县坚持防汛抗旱并举，兴利除弊，每年汛期前，认真组织开展汛前排查，及时消除隐患。连年对重点河道开展机械清淤疏浚治理，有效提高了防洪抗灾能力。 （2）地下水 延津县地下水属第四系黄河冲积平原孔隙水类型，根据含水层的岩性、埋藏深度，水理性质和水力特征，从上至下分为：浅层地下水和中、深层地下水两个含水组。县内浅层地下水资源，主要来源于降水入渗、灌溉入渗、例向补给和河渠渗漏等综合补给，多年平均地下水储量为1.10437亿m3，占总量的85%，全县可利用量1.3亿m3。 项目所在地地下水富足，埋深较浅，单位涌水量11.3立方米/小时，水质较好，适宜于饮用和灌溉。 5、土壤、动植物 延津县地处豫北黄河故道，土壤属黄河冲积母质，由于黄河多次泛滥冲积，打破了地带分布性规律，在紧沙、慢淤、澄清碱的成土规律作用下，形成境内土壤种类较多，水平分布面积零星，垂直方向层次分明。全县土壤分潮上和风沙土两大类，7个亚类，11个土属，46个土种。土壤质地较粗，易漏肥水，养分含量较低，适宜于粮食、花生、蔬菜、棉花等到农作物种植。 延津县地处中原，气候适中，适宜多种动植物生长，动植物资源较为丰富，据调查，全县植物有169个科目，832种，其中栽培植物有200余种；各种动物有100余个科目，共计370余种，并与许多产业密切相关，对国民经济和社会发展有较大的影响。延津县土地利用类型较为齐全，耕地面积相对较少，后备资源较为充足，全县土地总面积为95114ha，其中含耕地58230ha，园地748 ha，林地6172 ha，林木覆盖率达14.7%，林木总储蓄为35万m3。 土特产资源丰富，主要有红花、酸枣、全虫、葡萄、九月青大枣。 经现场勘查，区域内未发现珍稀、濒危野生动物，当地的陆生动物主要为适应农业及灌草丛生活的种类，属于广布性物种。 |
| --- | --- |
| 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、人口及行政区划 延津县现辖5个镇（城关镇、丰庄镇、东屯镇、石婆固镇、王楼镇），7个乡（僧固乡、魏邱乡、司寨乡、马庄乡、胙城乡、榆林乡、小潭乡）。338个行政村、5个街道。 2、交通状况 全县交通便利，新菏铁路、新长北线、新长南线横穿东西、郑滑公路，沟通南北。新荷铁路境内长35km左右，设有魏丘、班枣两个客货站场。“十五”期间全县新建改建公路42km，新增高速公路通车里程6km；济东高速公路延津段长37km已开工建设，建成了新长北线等干线公路，新增二级公路通车里程86km，公路网基本形成。新增乡村公路312km，基本实现了村村通公路。公路网由省道、县乡道路构成，其中省道3条，境内全长110km。 3、经济状况 2017年，完成生产总值128.1亿元，增长11.2%，居全市第2位、7县（市）第1位；规模以上工业增加值63亿元，增长12.2%，居全市第6位、7县（市）第4位；城镇以上固定资产投资100亿元，增长13.4%，居全市第3位、7县（市）第2位；社会消费品零售总额43.4亿元，增长13.6%，居全市第3位、7县（市）第3位；一般公共预算收入7.25亿元，增长12.1%，居全市第2位、7县（市）第1位。县域综合实力居全省96个县（市）第29位，比2015年前移了62个位次。 4、文化教育、医疗卫生 延津县科技、教育、卫生等社会事业全面发展，全县有各类学校316所，其中高中3所，初中4所，职业中学4所，聋哑学校1所，小学258所，幼儿园共计22所，其它类型学校9所。有8所科研机构，主要承担全县农作物、蔬菜等新技术及优良品种的研究和推广。有县级医院3家，卫生单位4家，乡镇卫生院10所。 5、文物古迹、自然遗迹与风景名胜 延津县地处黄河故道，古代文明源远流长，旅游资源比较丰富，不仅有众多的文物古迹，同时还分布着大面积的自然景观和人文景观。目前境内主要有吴起城遗址、大觉寺、陈玉成就义纪念地、李戴墓、白马塔、古胙城遗址。 据调查，评价范围内尚未发现文物保护单位、风景名胜区等环境敏感点。 |

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 根据现有环境监测资料，建设项目所在地环境质量状况如下： 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环保局发布的环境空气质量日报，选用2018年7月25日~7月31日发布的延津县空气质量数据进行评价，环境空气质量数据详见下表。 表14 延津县环境空气质量数据（2018年7月25日~7月31日） 环境因子 AQI PM10 PM2.5 2018.7.24 125 49 34 2018.7.25 145 60 43 2018.7.26 95 57 27 2018.7.27 89 54 23 2018.7.28 75 71 44 2018.7.29 92 64 65 2018.7.31 68 67 39 执行标准 / 150μg/m3 75μg/m3 达标情况 / 达标 达标 由上表可知，PM10和PM2.5等常规监测因子均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。为进一步促进空气质量改善，保证空气质量达标，新乡市制定了大气污染防治工业企业治理方案、蓝天工程行动计划、治理重点行业挥发性有机物污染攻坚战实施方案等一系列措施，进一步改善区域大气环境质量。 2、地表水环境质量现状 现有工程废水主要为员工生活污水，废水经化粪池处理后经延津县产业集聚区管网进入延津县第二污水处理厂进一步处理，处理达标后排入文岩渠。文岩渠规划水体功能为V类。根据新乡市环境监测站对文岩渠王堤责任断面的监测2018年6-7月份周报数据见下表。 表15 文岩渠王堤责任断面监测数据 单位：mg/L 监测因子 COD NH3-N TP 监测数据 19.2-21.8 0.08-0.17 0.011-0.015 断面标准 40 4.0 0.4 达标情况 达标 达标 达标 由上表可知，目前卫河水质均能够达到断面标准要求。同时新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号）和《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号），《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）和《新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案》（新政办[2018]28号），将继续改善新乡市水环境质量。 3、声环境质量现状 项目所在地噪声现状能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求，声环境质量良好。 4、地下水环境质量现状 项目所在地地下水各项指标均能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类。 5、生态环境 评价区域内生态环境主要以人工生态环境为主，主要植被为人工栽培的树木以及农作物。区域内无野生植被、野生动物和受国家保护的动植物种类。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场调查情况，本项目周围环境保护目标和保护级别见下表。 表16 保护目标概况 环境类别 环境保护目标 方向 距离 保护级别 声环境 大气环境 延津县人民医院 南 250m 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 吴起城 东 300m 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 沙门村 南 750m 地下水饮用水源 延津县水厂地下水井群(共8眼井) 东南 16.4km 地下水饮用水源保护区 延津县榆林乡榆林水厂地下水井(共1眼井) 西南 9.1km 地下水饮用水源保护区 延津县水厂地下水井群(共8眼井)：一级保护区范围：取水井外围50米及取水井至水厂的输水管线两侧5米的区域；二级保护区范围：一级保护区外，1~6号、8号取水井外围550米外公切线所包含的区域，7号取水井外围500米的区域。 延津县榆林乡榆林水厂地下水井(共1眼井)一级保护区范围：水厂厂区及外围东20米、西46米、南46米、北35米的区域。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 表17 环境质量标准 环境要素 标准名称及级(类)别 项 目 标 准 限 值 地表水 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类 pH 6-9 CODCr 30mg/L BOD5 6mg/L NH3-N 1.5mg/L TP 0.3mg/L 地下水 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类 总硬度 450mg/L 耗氧量 3mg/L 氨氮 0.5mg/L 环境空气 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 PM2.5 75μg/m3（24小时平均） PM10 150μg/m3（24小时平均） SO2 500μg/m3（1小时平均） 150μg/m3（24小时平均） NO2 200μg/m3（1小时平均） 80μg/m3（24小时平均） CO 10μg/m3（1小时平均） 4mg/m3（1小时平均） 参照《河北省地方标准》（DB13/1577-2012）二级 非甲烷总烃 2.0mg/m3（1小时平均） 声环境 《声环境质量标准》 （GB3096－2008）2类 噪声 昼 60dB(A) 夜 50dB(A) |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 表18 污染物排放标准 污染因素 标准名称及级(类)别 污染因子 标 准 限 值 废气 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3 大气污染物特别排放限值 烟尘 20mg/m3 SO2 50mg/m3 NOX 150mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 非甲烷 总烃 排放浓度：120mg/m3 排放速率：10kg/h 厂界标准限值：4.0mg/m3 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）-其他行业 非甲烷总烃 建议排放浓度：80mg/m3 厂界排放建议值：2.0mg/m3 建议去除效率70% 废水 延津县第二污水处理厂收水要求 COD 370mg/L SS 280mg/L NH3-N 45mg/L 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 噪声 昼间60dB(A) 夜间60dB(A) 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 噪声 昼间70dB(A) 夜间55dB(A) |
| 总 量 控 制 标 准 | 本项目建成后全厂的总量指标为： 表19 总量排放控制标准 单位：t/a 污染物 现有项目许可排放量 现有项目实际排放量 本项目排放量 区域削减量 以新带老量 全厂排放量 新增量 COD 0.0144 0.0144 0 0 0 0.0144 0 氨氮 0.0014 0.0014 0 0 0 0.0014 0 TP 0 0.0001 0 0 0 0.0001 0.0001 SO2 0 0 0.0003 0 0 0.0003 0.0003 NOX 0 0 0.0015 0 0 0.0015 0.0015 非甲烷 总烃 2.2563 / 1.04 0 2.2563 1.04 -1.2163 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、本次技改完成后工艺流程如图2所示。 图3 工艺流程图 生产工艺流程简述： 1）进料：基础油、生物油以及工业白油分别通过管道泵入原料储罐中进行储存。进料时产生废气为储罐呼吸气。 2）调和：根据产品要求不同，按照比例人工向调和釜投加抗氧剂、防锈剂和抗磨剂，基础油、生物油以及工业白油按照比例泵入调和釜，所有原料在调和釜内常温调和搅拌约13h。调和过程中调和釜封闭，会有少量废气从调和釜顶端的呼吸口放出。 冬天为保证产品质量，对调和釜内的原料进行加热保温（约20º）。 3）分装：调和好的产品油泵入成品罐储存，分装时成品罐内的成品油经过滤机过滤后泵入罐装流水线，然后经管道打入成品桶中出售。过滤产生的油渣为固废。 注：更换油品时，需使用白油冲洗管道，白油油品较高，冲洗后的白油作为基础油回用于生产。 2、锅炉加热工艺简述 燃气锅炉是用天然气作燃料，在炉内燃烧放出来的热量，本项目采用导热油作为导热介质，加热后的导热油经由管道与原料罐内的原料间接接触，将热量传递给需加热的原料，导热油管道为闭路循环系统，导热油循环使用不外排。

主要污染工序 本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见表20。 表20 项目营运期产污环节一览表 污染因素 产污环节 污染物 防治措施 废气 锅炉燃烧废气 烟尘、SO2、NOX 低氮燃烧+8m排气筒 调和工序废气 非甲烷总烃 冷凝+UV光催化氧化装置+15m排气筒 储罐呼吸废气 噪声 调和釜 真空过滤机 噪声 厂房隔音及距离衰减

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 燃气锅炉 | 烟尘 | 19.51mg/m3，0.0002t/a | 19.51mg/m3，0.0002t/a |
|  |  | SO2 | 30.49mg/m3，0.0003t/a | 30.49mg/m3，0.0003t/a |
|  |  | NOX | 150mg/m3，0.0015t/a | 150mg/m3，0.0015t/a |
|  | 调和工序废气 | 非甲烷总烃 | 536mg/m3，20.895t/a | 27mg/m3，1.04t/a |
|  | 储罐呼吸废气 |  |  |  |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固 体 废 弃 物 | / | / | / | / |
| 噪 声 | 营运期高噪声设备主要为调和釜和真空过滤机等，声源强度介于75~85dB(A)之间，经厂房隔声及距离衰减后各厂界噪声预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB（A）的标准。 |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： / |

环境影响分析

施工期环境影响分析: 本项目新建的燃气锅炉、成品罐和中转罐建在现有厂房与场地内，不存在施工期建设，因此施工期环境影响主要为安装锅炉和中转罐时产生的噪声，安装锅炉和中转罐产生的噪声源强为瞬间噪声，瞬间噪声能够达到90dB(A)左右，会对周围环境会造成一定影响。评价建议安装过程中加强对安装设备人员的管理，安装时应轻拿轻放，控制其安装噪声，使之满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。

营运期环境影响分析： 营运期污染因素主要有废水、废气和噪声，具体内容详见以下分析。 一、废水 本项目废水为生活污水。项目现有员工15人，本次项目不新增员工。现有项目环评批复要求园区污水管网接通前，生活污水经化粪池处理后，定期清运；园区污水管网接通后，废水经化粪池处理后，排入延津县第二污水处理厂，外排水质满足延津县第二污水处理厂收水标准要求。 经调查，园区污水管网已经接通，废水经化粪池处理后可排入延津县第二污水处理厂，且外排水质满足延津县第二污水处理厂收水标准要求，生活污水量为0.96t/d（288t/a），现有环评批复总量指标：废水：COD：0.0144t/a；NH3-N ：0.0014t/a、TP 0t/a。 延津县第二污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，即COD50mg/L、氨氮5mg/L、TP0.5mg/L的标准要求，则本项目生活废水经延津县第二污水处理厂处理后出水污染物排放量为COD 0.0144t/a、氨氮0.0014t/a、TP 0.0001t/a。 本次项目完成后全厂废水污染物产排情况如下表所示。 表21 废水污染物三笔账一览表 单位：t/a 污染物 现有项目许可排放量 现有项目实际 排放量 本项目排放量 区域削减量 全厂排放量 新增量 COD 0.0144 0.0144 0 0 0.0144 0 氨氮 0.0014 0.0014 0 0 0.0014 0 TP 0 0.0001 0 0 0.0001 0.0001 二、废气 本项目废气包括锅炉燃烧废气、储罐呼吸气与调和工序废气，以及无组织散失的非甲烷总烃。 （1）锅炉燃烧废气 项目天然气燃烧过程中产生烟尘、SO2、NOX。根据建设单位提供资料，本项目天然气用量为800m3/a。根据《排污许可证申请与核发技术规范》表4锅炉废气基准烟气量取值表，燃气锅炉基准烟气量系数为12.3Nm3/ m3，则烟气量为9840Nm3/a。 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉，产排污系数如下表。 表22 燃气工业锅炉产排污系数表 产品名称 原料名称 工艺名称 污染物指标 单位 产污系数 蒸汽/热水/其他 天然气 室燃炉 二氧化硫 千克/万立方米-原料 0.02S① 氮氧化物 千克/万立方米-原料 18.71 注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。本项目S取200。 根据《煤、天然气燃烧的污染物产生系数》一文中指出，每万m3天然气燃烧产生烟尘约为2.4kg。综上，本项目天然气燃烧废气产排情况如下。 表23 天然气燃烧废气产生情况一览表 排放源 污染因子 产生量（t/a） 产生浓度（mg/m3） 烟气量9840Nm3/a SO2 0.0003 30.49 NOX 0.0015 152.44 烟尘 0.0002 19.51 从上表可知，天然气锅炉燃烧废气中NOX产生浓度不能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值氮氧化物150mg/m3的限值要求。故需对本项目产生的天然气锅炉燃气废气进行脱硝处理，评价提出本项目锅炉配备低氮燃烧机，采用低氮燃烧机后可保证NOx排放浓度达到150mg/m3以下，计算得NOx排放量为0.0015t/a。 综上，本项目燃烧废气经8m高排气筒排放，污染物排放浓度为颗粒物19.51mg/m3、二氧化硫30.49mg/m3、氮氧化物150mg/m3，均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值：颗粒物20mg/m3、二氧化硫50mg/m3、氮氧化物150mg/m3的限值要求。 （2）调和工序废气 根据工程分析所有原料在调和釜内常温调和搅拌约13h，调和工序在调和釜内进行，调和过程中调和釜封闭，会有少量废气从反应釜顶端的呼吸口放出，废气污染物主要是原料（基础油、生物油、白油等）挥发出的非甲烷总烃。非甲烷总烃产生量以原料使用量的0.01%计算，原料（基础油、生物油、白油等）使用量为29850t/a，则非甲烷总烃产生量为2.985t/a。 （3）储罐呼吸口废气 废气污染物主要是原材料（基础油、生物油、白油等）挥发出的有机废气非甲烷总烃。项目废气的呼吸排放情况可分为： ①大呼吸排放：项目各个储罐在进料时，由于内部液面逐渐升高，气体空间逐渐减小，使得罐内的压力逐渐增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的烃类开始从呼吸阀呼出，直到停止进料。挥发量约为原料使用量的0.05%，即项目储罐的大呼吸排放的废气污染物非甲烷总烃的排放量为14.925t/a。 ②小呼吸排放：项目各个储罐在没有进出物料的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、物料蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的蒸气开始从呼吸阀呼出。挥发量约为原料使用量的0.01%，即2.985t/a。 综上本项目调和工序废气与储罐呼吸气的非甲烷总烃总产生量为20.895t/a，评价提出调和工序废气与储罐呼吸气均经集气风管引至1套“冷凝+UV光催化氧化装置”净化处理后通过1根15m排气筒排放。经查阅相关资料，“冷凝+UV光催化氧化装置”对非甲烷总烃的处理效率可达到95%，则非甲烷总烃的排放量为1.04t/a。非甲烷总烃产、排情况如下表所示： 表24 非甲烷总烃产、排情况表一览表 工段 产生量 （t/a） 风机风量（m3/h） 产生情况 排放情况 排放量（t/a） 速率 （kg/h） 浓度 （mg/m3） 速率 （kg/h） 浓度 （mg/m3） 调和工序 储罐呼吸气 20.895 10000 5.36 536 0.27 27 1.04 标准 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级 10 120 / 注：按照环评最不利原则，以调和工序与储罐呼吸同时进行考虑，则有机废气产生时间以13h/d计 由上表可知，非甲烷总烃经治理后，排放浓度和排放速率均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放浓度120mg/m3、排放速率10kg/h（15m高排气筒）的标准要求，同时能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）中其他行业有机废气排放口非甲烷总烃80mg/m3限值要求和去除效率满足70%要求。 本次项目完成后全厂废气污染物产排情况如下表所示。 表25 废气污染物三笔账一览表 单位：t/a 污染物 现有项目许可排放量 现有项目实际 排放量 本项目排放量 以新带老量 全厂排放量 新增量 SO2 0 0 0.0003 0 0.0003 +0.0003 NOX 0 0 0.0015 0 0.0015 +0.0015 烟尘 0 0 0.0002 0 0.0002 +0.0002 非甲烷总烃 2.2563 / 1.04 2.2563 1.04 -1.2163 （4）无组织排放 本项目虽然对有机废气废气产生点均进行了收集，但不可避免仍存在少量有机废气无组织废气排放。 ①项目无组织大气污染物源强 表26 项目污染物无组织产排情况一览表 产污单元 污染物 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 生产车间 非甲烷总烃 0.5 0.057 ②无组织废气最大落地浓度 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008），本次评价采用估算模式预测对周围环境的影响，其计算参数及结果见表27及28。 表27 厂界浓度预测输入参数一览表 污染因子 源强[kg/h] 面源有效高度（m） 面源宽度（m） 面源长度（m） 非甲烷总烃 0.057 8 30 55 表28 厂界浓度预测结果一览表 产污 单元 厂界浓度 落地最大浓度（mg/m3） 东 西 南 北 距离 6m 10m 12m 50m 93m（出现距离） 位置 0.003377 0.004913 0.005721 0.01897 0.02406 由上表可知，无组织废气排放最大落地浓度为0.02406mg/m3，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）中工业企业边界非甲烷总烃2.0mg/m3限值要求。 ③大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）的有关规定，需对项目无组织排放的非甲烷总烃做大气环境防护距离分析。大气环境防护距离计算参数取值及结果见表29。 表29 大气环境防护距离参数及结果一览表 产污单元 污染物 污染物排放率（kg/h） 小时评价标准（mg/m3） 面源有效高度（m） 面源宽度（m） 面源长度（m） 环境防护距离（m） 生产车间 非甲烷总烃 0.057 2.0 8 55 30 无超标点 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离计算模式计算，本项目无组织废气无超标点，故无需设置大气环境防护距离。 ④卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB13021-91）的有关规定，需对本项目无组织粉尘做卫生防护距离预测，其预测模式可按下式计算： =+ 式中：Cm—标准浓度值（mg/m3），粉尘取值0.9mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，其中A取为470，B取为0.021，C取为1.85，D取为0.84。 本项目卫生防护距离计算参数取值及计算结果一览表见表30。 表30 卫生防护距离计算参数取值及计算结果一览表 污染物 污染物排放率 小时评价标准 计算系数 卫生防护距离计算值 非甲烷总烃 0.057kg/h 2.0 mg/m3 A=470；B=0.021； C=1.85；D=0.84 1.204m 根据计算结果，本项目卫生防护距离为50m。结合厂区布置平面图，设防距离为西厂界外40m、东厂界外44m、北厂界外0m、南厂界外38m（详见附图3），防护距离范围内均为工业企业及道路且项目所在区域用地规划均为工业用地，无学校、医院、居民等敏感点。 三、噪声 本项目噪声主要是调和釜和真空过滤机运行时产生的噪声，声源强度在75-85dB（A）左右，声源强度及治理效果见表31。 表31 项目主要噪声源强及治理效果一览表 单位：dB（A） 序号 设备名称 数量（台） 产生强度dB(A) 治理措施 治理后源强dB(A) 1 调和釜 7 75 厂房隔音及距离衰减 55 2 真空过滤机 1 80 60 项目噪声影响评价选用点源的噪声预测模式，将各工序噪声设备视为一个点噪声源，在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽，经过距离衰减和空气吸收后，到达受声点。其预测模式如下： LA(r)= LA(r0) - 20×Lg(r/r0) 式中：LA(r)—预测点声压级，dB(A)； LA(r0)—噪声源声压级，dB(A) r—预测点离噪声源的距离，m； 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： 式中：L—总声压级，dB(A)；n—噪声源数。 根据对现有工程厂界噪声实测值，结合本项目噪声源的分布，对项目四周厂界噪声值进行预测计算，厂界噪声的预测结果见表32。 表32 厂界噪声预测结果一览表 预测点位 距离（m） 贡献值dB(A) 现状实测值dB(A) 预测值dB(A) 标准值dB(A) 达标状况 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 20 35.3 53.3 43.3 53.37 43.94 昼间60 夜间50 达标 南厂界 40 30.2 55.3 46.5 55.31 46.60 达标 西厂界 10 40.1 51.4 41.4 51.71 43.81 达标 北厂界 50 22.6 49.5 39.8 49.51 39.88 达标 由上表可知，本项目建成后全厂各厂界噪声预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的标准。 四、固废 本项目是对现有项目进行改建，增加调和工序、新建1台1t/h天然气锅炉均不新增固废，且原料用量未发生变化，本项目完成后全厂产能未发生变化，因此无新增固废。 五、风险 原料用量及产品规模未发生变化，不新增风险源，风险措施按照现有项目环评及批复内容进行建设即可满足要求。 六、选址可行性分析 （1）河南三元能源科技有限公司位于新乡市延津县小店工业园区经十一路与纬六路交叉口，根据《延津县产业集聚区（北区）发展规划》（2012~2020），项目所在地属于工业用地（见附图），且本项目在现有厂区内建设不新增用地。 （2）本项目运营期有机废气经冷凝+UV光催化氧化装置治理后可达标排放，噪声经厂房隔音及距离衰减后能达标排放，锅炉采用低氮燃烧后燃烧尾气可以达标排放，对周围环境影响较小。 （3）本项目均不在延津县水厂地下水井群(共8眼井)与延津县榆林乡榆林水厂地下水井(共1眼井)保护区范围内。 （4）卫生防护距离为西厂界外40m、东厂界外44m、北厂界外0m、南厂界外38m（详见附图3），防护距离范围内均为工业企业及道路且项目所在区域用地规划均为工业用地，无学校、医院、居民等敏感点。 综上所述，该项目选址可行。 五、工程环保投资概算及环保设施验收 本次工程环保投资概算及环保设施竣工验收情况分别见表34、表35。本项目总投资10万元，环保投资总计5万元，环保投资占项目总投资的50％。 表34 环保投资概算一览表 序号 污染因子 治理项目 污染因子 环保措施 投资（万元） 1 废气 锅炉废气 烟尘、SO2、NOX 低氮燃烧+8m排气筒 1 调和工序废气 非甲烷总烃 冷凝+UV光催化氧化装置+15m高排气筒 3 储罐呼吸气 2 噪声 生产噪声 噪声 厂房隔音及距离衰减 1 3 合计 5 表35 环保设施竣工验收一览表 序号 污染因子 治理项目 污染因子 环保措施 执行标准 1 1 废气 锅炉废气 烟尘、SO2、NOX 低氮燃烧+8m排气筒1套 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3 调和工序废气 非甲烷总烃 冷凝+UV光催化氧化装置+15m高排气筒1套 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）-其他行业 储罐呼吸气 2 噪声 生产噪声 噪声 厂房隔音及距离衰减 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类

建设项目拟采取的防治措施及预期处理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 锅炉 | 烟尘 | 低氮燃烧+8m排气筒 | 达标 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOx |  |  |
|  | 调和工序废气 储罐呼吸气 | 非甲烷总烃 | 冷凝+UV光催化氧化装置+15m高排气筒 | 达标 |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固 体 废 弃 物 | / | / | / | / |
| 噪 声 | 营运期高噪声设备主要为调和釜和真空过滤机等，经厂房隔声及距离衰减后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)的标准限值要求。 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 / |

建议与结论

一、结论： 1、项目符合国家产业政策要求 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），本项目不属于鼓励类、限制类与淘汰类，为允许类，符合国家产业政策要求。本项目经延津县产业集聚区管理委员会备案，项目代码：2018-410726-25-03-024727。 2、项目选址符合规划 河南三元能源科技有限公司位于新乡市延津县小店工业园区经十一路与纬六路交叉口，根据《延津县产业集聚区（北区）发展规划》（2012~2020），项目所在地属于工业用地（见附图），且本项目在现有厂区内建设不新增用地。 3、该项目营运过程中各项污染物经治理后能够达标排放，不会对周围环境产生大的影响 废水：本次项目不新增员工，无新增废水。 废气：本项目废气主要为锅炉燃烧废气，废气经1根8m排气筒排放，能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值烟尘20mg/ m3、SO250mg/m3、NOX150mg/m3特别排放限值的要求。 噪声：该项目营运期高噪声源主要为水泵、风机等生产设备，噪声源强在75~85dB(A)之间，经消音、厂房隔音后厂界噪声预测值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)标准的要求。 固废：本项目是对现有项目进行改建，增加调和工序、新建1台1吨天然气备用锅炉均不新增固废，且原料用量未发生变化，本项目完成后全厂产能未发生变化，因此无新增固废。 风险：原料用量及产品规模未发生变化，不新增风险源，风险措施按照现有项目环评及批复内容进行建设即可满足要求。 4、环保投资 本项目总投资10万元，环保投资总计5万元，环保投资占项目总投资的50％。 5、总量 本项目废气污染物新增总量：NOx 0.0015t/a、SO2 0.0003t/a。废水污染物不涉及新增总量。 6、卫生防护距离 设防距离为西厂界外40m、东厂界外44m、北厂界外0m、南厂界外38m（详见附图3），防护距离范围内均为工业企业及道路且项目所在区域用地规划均为工业用地，无学校、医院、居民等敏感点。 二、建议 1、落实环保资金，确保各项环保资金落实到位。 2、加强对生产设备及环保设施的运行管理，定期维护检修，严格操作规程，确保其正常运行，使污染源稳定达标排放。 三、总结论 河南三元能源科技有限公司新建1台1t/h燃气锅炉及增加36个中转罐项目符合国家相关产业政策要求。厂址所在地符合当地规划要求，选址可行。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 济源蓝天科技有限责任公司 2018.8.6

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、表明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态影响专项评价 声环境专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

科隆化工

废旧汽车

回收

河南上塑实业

经

纬 六  路

本

项

目

平川酒 厂

农

田

十

吴起城（300m）

龙丰

工贸

一

豫飞重工

县医院（250m）

路

沙门村（750m）

噪声

废气

添加剂

废气

基础油

生物油

工业白油

成品

过滤分装

调和

进料