# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别----按国标填写。

- 总投资----指项目投资总额。

- 主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议----给出该项目达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明该项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

| 项目名称 | 延津县班枣如意加油点升级加油站项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 延津县班枣如意加油站 |
| 法人代表 | 韩高岭，身份证号码： 410726197409297058 | 联系人 | 韩高岭 |
| 通讯地址 | 延津县马庄乡冯班枣村东街路北 |
| 联系电话 | 13462223580 | 传真 | / | 邮政编码 | 471003 |
| 建设地点 | 延津县马庄乡冯班枣村东街路北 |
| 立项审批部门 | 延津县发展和改革委员会 | 批准文号 | 豫新延津能源【2017】26755号 |
| 建设性质 | 新建□改扩建■技改□ | 行业类别 及代码 | 机动车燃油零售（F5265） |
| 占地面积 (平方米) | 540 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 （万元） | 100 | 其中：环保 投资(万元) | 3 | 环保投资占总投资比例 | 3% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期营运 日期 | 2018年12月 |
| 1.项目由来及建设必要性 延津县班枣如意加油点成立于2004年，站点位于延津县马庄乡冯班枣村东街路北，地处011县道和004乡道交叉口，车流量大，该站点投运后一直未办理环评手续。根据《河南省人民政府办公厅关于河南省商务厅预确认延津县农村及偏远地区加油站建设规划的通知》（豫商运[2016]143号）（见附件3）为保障农村及偏远地区成品油市场供应，同意延津县通过新建、规范、改建、提升等形式，规划一批加油站，根据《延津县成品油市场秩序专项整治领导小组文件》（延成治[2016]17号）（见附件4）在马庄乡辖区新规划布局加油站2座，升级站1座；延津县班枣如意加油点为该文件中规划的升级站。 延津县班枣如意加油点建设内容包括柴油储油罐20m3一个、加油机一台、油枪一个，一座二层站房和一座加油罩棚。根据现场勘查，现有工程加油点不涉及汽油供应，不需要设置油气回收装置，运行过程中废气无组织排放；废水排入化粪池后定期清运；固废生活垃圾设置有生活垃圾收集桶，油罐清理物由清理单位代为处理，不存在原有遗留的环保问题。 为积极响应延成治[2016]17号文件要求，延津县班枣如意加油点拟投资100万元，拆除原加油点的旧设备，利用站房和加油罩棚，新购置加油机（汽、柴油各1台）2台、双层油罐2个及消防设施等，对原有设施进行升级改造，建设延津县班枣如意加油点升级加油站项目，延津县班枣如意加油点名称变更为延津县班枣如意加油站（名称核准通知书详见附件10）。 升级改造后的加油站年销售92#汽油50吨、0#柴油50吨，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版），该项目油罐总容积为30m3（柴油罐容积折半计入油罐总容积），项目属于三级加油站。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的要求，本项目须进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令 第1号）的相关规定，本项目属于“四十、社会事业与服务业”类别中的“124、加油、加气站”新建、扩建，应编制环境影响报告表。 受延津县班枣如意加油站委托（委托书见附件1），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，组织有关技术人员，在现场踏勘、资料收集、调查研究和征求当地环保部门意见的基础上，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，并结合该项目有关资料，编制了该项目的环境影响报告表，供建设单位上报环境保护行政主管部门审批。 2.产业政策符合性分析 本项目属于加油站建设项目，经查项目属于《产业结构调整指导目录（2011年）（修正）》（发改委2013年第21号令）鼓励类“七、石油、天然气：3、原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”。根据《河南省人民政府办公厅关于河南省商务厅预确认延津县农村及偏远地区加油站建设规划的通知》（豫商运[2016]143号）及《延津县成品油市场秩序专项整治领导小组文件》（延成治[2016]17号），本项目属延津县马庄乡新规划布局的升级加油站，符合马庄乡规划要求。该项目已经在延津县发展和改革委员会备案（详见附件2），备案文号为：豫新延津能源[2017]26755。因此，本项目建设符合国家和地方现行有关产业政策。 项目建设情况与备案及产业政策相符性分析见表1。 表1 项目建设情况与备案相符性分析 类别 项目建设内容 备案内容 相符性 项目名称 延津县班枣如意加油点升级加油站项目 延津县班枣如意加油点升级加油站项目 相符 建设单位 延津县班枣如意加油站 延津县班枣如意加油站 相符 建设地点 延津县马庄乡冯班枣村东街路北 延津县马庄乡冯班枣村东街路北 相符 建设主要内容 该项目占地540平方米，办公面积50平方米，加油棚126平方米。主要设备：在原有基础上增加2台加油机，柴油加油机一台、汽油加油机一台，双层油罐2个，消防设施等。工艺技术：购油→储存→销售 该项目占地666平方米,办公面积50平方米,加油棚126平方米。主要设备：在原有基础上增加2台加油机，柴油加油机一台、汽油加油机一台，双层油罐2个，消防设施等。工艺技术：购油→储存→销售 基本相符 总投资 总投资100万元，其中企业自筹100万元，国内银行贷款0元，其他资金0元 总投资100万元，其中企业自筹100万元，国内银行贷款0元，其他资金0元 相符 注：项目占地面积实为540m2。 由表1可知，项目建设内容与备案内容基本一致。 3.项目地理位置及周围环境概况图 本项目位于延津县马庄乡冯班枣村东街路北（地理位置图详见附图1）。项目北邻农田，北侧100m左右为蓝天幼儿园；西临004乡道，距离乡道道路边线约2m，隔乡道11m为商住混合楼，西北侧12m为空院；东侧临沿街商户及民房；南侧邻011县道，隔路约25m为临街商铺及民房。项目周围环境现状示意图详见附图2。 4.规划相符性分析 本项目位于延津县马庄乡冯班枣村东街路北，用地为租赁韩广星和韩广晨个人建设用地（租赁合同见附件5），占地面积540平方米。 根据延津县城乡规划局出具的证明（见附件6）：“延津县班枣如意加油站位于原班枣乡东路北，为现状加油点，按照延成治（2016）17号文件及马庄乡政府意见，经审核有关资料，同意商务局及马庄乡政府意见”；根据马庄乡人民政府和冯班枣村委会联合出具的现状土地使用权属证明（见附件7）：“延津县马庄乡班枣如意加油站，土地位于马庄乡冯班枣村东马班线西，土地面积540平方米，该建设用地符合我乡总体规划，企业所占用的地为集体建设用地”；根据延津县城乡规划局向建设单位（延津县班枣如意加油站）颁发的乡村建设规划许可证（见附件8），项目建设位置位于冯班枣村东、马班线路北，项目建设符合城乡规划要求；项目用地为租用韩广星和韩广晨闲置房屋，根据出租方（韩广星和韩广晨）集体土地建设用地使用证（详见附件9），本项目占地土地性质为建设用地。 综上所述，项目建设符合延津县马庄乡总体规划。 5.平面布置合理性分析 本加油站项目位于马庄乡冯班枣村东街路北，加油站厂区整体呈长方形分布。项目场地西侧和南侧临近道路，011县道北侧由南至北依次为加油罩棚、2层站房、储油罐区部分。加油罩棚中间设置双加油机的加油岛，加油岛前后设置双车道，便于车辆加油。办公区设置在2层站房内，一楼西侧设置值班室、营业室和非明火厨房各一间，东侧设置非油品仓库两间，二楼作为住宿使用。本加油站设置2个地埋双层油罐，埋在加油站站房北侧，其中1个20m3汽油罐（V01，E92#），1个20m3柴油罐（V02，0#）。 项目区内各设备与站外构筑物的具体安全距离详见表2-1、表2-2；站区内各设备（站房、罩棚及其他基础设施）间的防火距离详见表3；经分析可知，站区内各设备与站外构筑物的具体安全距离及站区内各设备间的防火距离均能满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）相关的间距要求。 因此，项目厂区平面布置（见附图3）从防火距离、消防安全、环保角度分析布置合理。 |

表2-1 站内汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距 单位：m 站内设备 站外建（构）筑物 站内汽油设备（标准） 该项目（实测） 是否满足要求 地埋油罐 加油机 通气管管口 地埋油罐 加油机 通气管管口 三级站 三级站 有卸油和加油油气回收系统 有卸油和加油油气回收系统 --- 重要公共建筑物 35 35 35 103 124 104 满足 明火地点或散发火花地点 12.5 12.5 12.5 --- --- --- --- 民用建筑保护物类别 一类保护物 11 11 11 --- --- --- --- 二类保护物 8.5 8.5 8.5 --- --- --- --- 三类保护物（东侧邻路民房） 7 7 7 10.12 10.28 12.12 满足 三类保护物（东侧民房） 7 7 7 7.5 20.86 10.19 满足 三类保护物（西侧民房） 7 7 7 16 16.5 18 满足 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 12.5 12.5 12.5 --- --- --- --- 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐 10.5 10.5 10.5 --- --- --- --- 室外变配电站 12.5 12.5 12.5 --- --- --- --- 铁路 15.5 15.5 15.5 --- --- --- --- 道路 快速路、主干路 5.5 5 5 --- --- --- --- 次干路、支路（南侧道路） 5 5 5 33.80 8.00 33.57 满足 次干路、支路（西侧道路） 5 5 5 10.70 14.05 13.25 满足 架空通信线和通信发射塔 5 5 5 6.50 10.05 9.05 满足 架空电力线路 无绝缘层 6.5 6.5 6.5 --- --- --- --- 有绝缘层 5 5 5 33.50 5.5 30.07 满足 备注：“----”为该项目不涉及。 说明1、重要构筑物是指北侧100m的蓝天幼儿园；2、项目所涉及的三类保护物是指距离该加油站最近的构筑物，即项目东侧邻路民房、东侧民房和西侧民房；3、次干路、支路为南侧道路和西侧道路；4、架空电力线路为南侧路边的有绝缘层电力线路。 表2-2 站内柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距 单位：m 站内设备 站外建（构）筑物 站内柴油设备（标准） 该项目（实测） 是否满足要求 地埋油罐 加油机 通气管管口 地埋油罐 加油机 通气管管口 三级站 三级站 重要公共建筑物 25 25 25 105 124 104 满足 明火地点或散发火花地点 10 10 10 --- --- --- --- 民用建筑保护物类别 一类保护物 6 6 6 --- --- --- --- 二类保护物 6 6 6 --- --- --- --- 三类保护物（东侧邻路民房） 6 6 6 10.12 13.28 12.12 满足 三类保护物（东侧民房） 6 6 6 7.5 20.86 10.19 满足 三类保护物（西侧民房） 6 6 6 16 19.5 18 满足 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 9 9 9 --- --- --- --- 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐 9 9 9 --- --- --- --- 室外变配电站 15 12.5 12.5 --- --- --- --- 铁路 15 15 15 --- --- --- --- 道路 快速路、主干路 3 3 3 --- --- --- --- 次干路、支路（南侧道路） 3 3 3 33.80 8.00 33.57 满足 次干路、支路（西侧道路） 3 3 3 10.70 14.05 13.25 满足 架空通信线和通信发射塔 5 5 5 6.50 10.05 9.05 满足 架空电力线路 无绝缘层 6.5 6.5 6.5 --- --- --- --- 有绝缘层 5 5 5 33.50 5.5 30.07 满足 备注：“----”为该项目不涉及。 说明1、重要构筑物是指北侧100m的蓝天幼儿园；2、项目所涉及的三类保护物是指距离该加油站最近的构筑物，即项目东侧邻路民房、东侧民房和西侧民房；3、次干路、支路为南侧道路和西侧道路；4、架空电力线路为南侧路边的有绝缘层电力线路。 表3 站内设备的防火间距 单位：m 设施名称 汽油罐 柴油罐 汽油通气管管口 柴油通气管管口 油品卸车点 加油机 站房 站区围墙 标准 该项目 标准 该项目 标准 该项目 标准 该项目 标准 该项目 标准 该项目 标准 该项目 标准 该项目 汽油罐 0.5 / 0.5 0.8 — / — / — / — / 4 5 3 3 柴油罐 0.5 0.8 0.5 / — / — / — / — / 3 3 2 3 汽油通气管管口 — / — / — / — / 3 3.5 — / 4 4 3 4 柴油通气管管口 — / — / — / — / 2 3.5 — / 3.5 4 2 4 油品卸车点 — / — / 3 3.5 2 3.5 — / — / 5 5 — / 加油机 — / — / — / — / — / — / 5 5 — / 站房 4 5 3 3 4 4 3.5 4 5 5 5 5 — / — / 站区围墙 3 3 2 3 3 4 2 4 — / — / — / — / 是否满足 / 是 / 是 / 是 / 是 / 是 / 是 / 是 / 是 备注：“—”为不设防火距离。 说明：1、根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）规定：明火地点是指室内外有外露火焰或赤热表面的固定地点（民用建筑内的灶具、电磁炉等除外）；散发火花地点是指有飞火的烟囱或室外的砂轮、电焊、气焊（割）等固定地点；因此该项目站区内不涉及“明火地点或散发火花地点”。2、站区围墙以站区最外的铁栅栏站区围墙。 说明：当卸油采用油气回收系统时，汽油通气管管口与站区围墙的距离不应小于2m。

6.项目主要经济技术指标 该项目总投资100万元，其主要技术经济指标见表4。 表4 建设项目主要经济技术指标 序号 名称 单位 数量 备注 1 总投资 万元 100 企业自筹 2 总占地面积 平方米 540 / 3 建筑面积 平方米 624.14 罩棚、站房等 4 年工作日 天 365 三班制，8h/班 5 劳动定员 人 3人 均在厂区食宿 7.项目生产规模及产品方案 项目产品生产规模及方案详见表5。 表5 项目生产规模及产品方案一览表 产品名称 产品规格 销售量（t/a） 备注 乙醇汽油 92# 50 / 柴油 0# 50 / 合计 100 / 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中表3.0.9可知，加油站的等级划分见表6。 表6 加油站的等级划分情况一览表 加油站等级 油罐容积（m3） 总容积 单罐容积 一级 150＜V≤210 V≤50 二级 90＜V≤150 V≤50 三级 V≤90 汽油罐V≤30，柴油罐V≤50 注：柴油罐容积折半计入油罐总容积。 本项目加油站设计20m3埋地汽油油罐1座，20m3的埋地柴油油罐1座，折合油罐总容积为30m3。对照上表可知，本项目加油站等级属于三级加油站。 8.项目组成及建设内容 项目组成及建设内容见表7。 表7 项目主要建设内容一览表 工程类别 工程内容 建设规模 备注 主体工程 储油区 占地面积为126m2；1个20m3汽油罐，1个20m3柴油罐 新建 罩棚 一层；建筑面积126m2 利旧 辅助工程 站房 两层；建筑面积498.14m2 利旧 配电箱 与站房一体 利旧 其他 / / 公用工程 供电工程 由延津县马庄乡供电所供电 利旧 供水工程 供水来自马庄乡自来水供水系统 利旧 排水工程 员工和外来顾客生活污水经隔油池、化粪池处理后定期清运肥田 利旧 环保工程 废气治理 汽油加油油气回收系统1套 新建 汽油卸油油气回收系统1套 废水治理 3m3化粪池1座 利旧 1m3隔油池1座 新建 噪声治理 禁止鸣笛标志 新建 固废治理 生活垃圾收集桶 新建 9.项目主要原辅材料消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗情况详见表8。 表8 项目原辅材料及能源消耗一览表 名称 销售量 运输 储存方式 储存场所 备注 汽油 50t/a 汽运 常压储罐 地下储罐 液态 柴油 50t/a 汽运 常压储罐 地下储罐 液态 水 120m3/a 来自马庄乡自来水供水系统 电 1000kW·h/a 由延津县马庄乡供电所供电 注：运输方式为汽运。 10.项目主要设备 项目主要设备及情况见表9。 表9 项目主要设备一览表 序号 设备名称 型号规格 数量 1 汽油储罐 埋地卧式、容量20m3、Φ2200×5500、双层、常温常压 1个 2 柴油储罐 埋地卧式、容量20m3、Φ2500×6500、双层、常温常压 1个 3 加油机（92#） 单油品双枪自吸式加油机 1台 4 加油机（0#） 单油品双枪自吸式加油机 1台 本项目油罐均为埋地罐，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）第10.2.3条规定，本项目可不设消防给水系统，仅作消防器材配置。项目主要安全设施详见表10。 表10 项目主要安全设施一览表 序号 安装位置 名称 型号规格 数量（台） 备注 1 加油区 4kg干粉灭火器 MF/ABC4 2 新建，环评要求 2 消防器材柜 35kg干粉灭火器 MF/ABC35 1 新建，环评要求 8kg干粉灭火器 MF/ABC8 2 新建，环评要求 灭火毯 1m×1m 2 新建，环评要求 3 站房 8kg干粉灭火器 MF/ABC8 2 新建，环评要求 4 配电箱附近 3L二氧化碳气体 MT3 2 新建，环评要求 11.能源供给与给排水 （1）供电 项目用电由延津县马庄乡供电所供电，能够满足项目用电需求，主要用于设备运行、生活照明等，年用电量为1000kW·h/a。 （2）供水 项目用水主要为站内工作人员日常生活用水和机动车加油顾客生活用水。项目年用水量120m3/a，用水来自马庄乡自来水供水系统。 （3）排水 员工和外来顾客生活污水经隔油池、化粪池处理后定期清运肥田。 （4）消防 本站设计规模为三级加油站，项目区配置有灭火器、灭火毯等设施。符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中消防设施的相关要求。 本项目油罐均为埋地罐，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）第10.2.3条规定，本项目可不设消防给水系统。 12.劳动定员及工作制度 本项目劳动定员3人，均在站内食宿。厨房使用非明火厨具（电磁炉）。每天营业时间为24h，年工作365天。

与该项目有关的原有污染情况及主要环境问题 根据现场勘查，该项目旧设备已经拆除，新设备已经安装，尚未开始营业销售。加油站内生活污水处理未设置隔油池。评价要求建设设置1个容积为1m3的隔油池对生活污水进行隔油处理。

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1.地理位置 延津县位于河南省北部，隶属于新乡市，地处东经113°57´~114°46´、北纬35°07´~35°29´之间，东邻封丘、滑县，南界原阳，西与新乡相连，北与卫辉市、浚县接壤，距新乡市区36km。全境总面积886km2。 项目位于延津县马庄乡冯班枣村东街路北，地理位置图详见附图1。 2.地形、地貌 延津县地处华北黄河冲积平原的偏南端，地势西南高东北低，自然坡降约七千分之一，海拔一般在67～71m之间，部分沙岗顶部在80m以上。全县地貌大势平坦，微度起伏，大体可分为三种区域类型：西北部的东屯镇和东北部的丰庄镇高坑平坦，为古黄河高滩区，面各为21.6万亩，占全县总面积的15.2%；中部，自西南新安乡起，至东北丰庄镇的秦庄止，为黄河故道区。由于历史上黄河多次泛滥，改道和风力搬迁作用，沙丘连绵起伏，冈洼相间，呈带状纵卧，长达46.5km，面积67.66万亩，占全县总面积的47.6%；东和南部，自小潭乡起至朱寨止，涉及多个乡镇，是低洼平原区，面积52.87万亩，占全县总面积的37.2%。 该项目所在地地势平坦，属平原地形。 3.土壤 延津县境内土壤受自然、地理条件影响，类型复杂，据《延津县土壤》资料记载，全县土壤分为潮土、褐土、水稻土、风沙土4个土类，7个亚类，13个土属，35个土种。由于地属华北平原，为燕山运动以后下沉的地区，该县土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成，依照流水冲积“紧出砂，慢出淤，不紧不慢出两合”的沉积规律，形成了县境内砂质、壤质、粘质三级土壤，组成6个母质机械类型。 4.气象气候 延津县属暖温带大陆性季风气候，四季分明，春季干旱多风沙，夏季炎热雨量大，秋季凉爽时令短，冬季寒冷少雨雪，气温的四季变化具有典型的大陆性气候特征，即冬冷夏热，年平均气温14℃，历年极端最高气温42℃，最低气温-19.2℃，年平均降雨量600.5mm，年平均风速2.08m/s，主导风向为东北风，西南风次之。 水文特征 （1）地表水 延津县主要地表径流为文岩渠。根据新乡市地面水功能区划分，文岩渠规划功能为自然水域及输水水渠，规划为Ⅳ类水域，水质现状满足Ⅳ类水质标准。 距离项目最近的地表水体为大沙河，位于项目西北侧1880m处。 （2）地下水 延津县地下水属第四系黄河冲积平原孔隙水类型，根据含水层的岩性、埋藏深度，水理性质和水力特征，从上至下分为：浅层地下水和中、深层地下水两个含水组。县内浅层地下水资源，主要来源于降水入渗、灌溉入渗、例向补给和河渠渗漏等综合补给，多年平均地下水储量为1.10437亿m3，占总量的85%，全县可利用量1.3亿m3。 6、植被及生物多样性 延津县地处中原，气候适中，适宜多种动植物生长，动植物资源较为丰富，据调查，全县植物有169个科目，832种，其中栽培植物有200余种；各种动物有100余个科目，共计370余种，并与许多产业密切相关，对国民经济和社会发展有较大的影响。延津县土地利用类型较为齐全，耕地面积相对较少，后备资源较为充足，全县土地总面积为95114ha，其中含耕地58230ha，园地748ha，林地6172ha，林木覆盖率达14.7%，林木总储蓄为35万m3。土特产资源丰富，主要有红花、酸枣、全虫、葡萄、九月青大枣等。 经现场勘查，区域内未发现珍稀、濒危野生动物，当地的陆生动物主要为适应农业及灌草丛生活的种类，属于广布性物种。

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等） 1.环境空气 本项目位于延津县马庄乡冯班枣村东街路北，所在地为二类功能区，区域大气环境应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据2016年延津县环境空气监测结果可知：TSP24小时均值、PM1024小时均值、SO224小时均值、NO224小时均值浓度范围分别为162ug/m3~234ug/m3、84ug/m3~120ug/m3、18ug/m3~24ug/m3、4.8ug/m3~16ug/m3，各监测因子均无超标现象，全部达标。由此可知，本项目所在区域TSP、PM10、SO2、NO224h均值监测结果均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，表明区域环境空气质量较好。 2.地表水 延津县境内地表水主要有文岩渠、大沙河、东孟姜女河、柳清河及其支流。项目生产过程中无生产废水产生，生活污水排入化粪池，粪污定期清运，用于周边农田施肥，不外排。距离项目最近（1880m）的地表水为大沙河，根据水环境功能区划分，大沙河应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质标准，根据2017年第28期（2017.07.03—2017.07.09）河南省地表水环境责任目标断面水质周报，大沙河水环境质量监测结果见下表11。 表11 水环境质量现状监测结果 监测因子 监测值（μg/m3） 标准值（μg/m3） 超标率（%） 超标倍数 COD 日均值 28.7 40 0 0 NH3-N 日均值 1.33 2.0 0 0 总磷 日均值 0.34 0.4 0 0 由监测结果可知：大沙河水环境质量指标中，监测因子COD、NH3-N、TP浓度均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准，由此可知，项目所在区域大沙河水环境质量良好。 3.地下水 根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）4.1地下水质量分类“Ⅲ类地下水化学组分含量中等，以GB5749-2006为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工农业用水”，本项目拟选址执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。 建设单位委托郑州德析检测技术有限公司于2018年6月2日对项目所在区域地下水水质进行了检测（检测报告见附件11）。地下水具体监测结果统计情况详见表12。 表12 地下水现状监测统计与评价结果（mg/L） 监测点 监测项目 监测值 标准指数 超标率 超标倍数 标准值 加油站站房东侧2m pH 7.45 / 0 0 6.5~8.5 高锰酸盐指数（标准修订后为耗氧量） 0.890 0.30 0 0 3.0 亚硝酸盐 ND / / / 1.0 挥发酚类 ND / / / 0.002 铅 2.17×10-4 0.02 0 0 0.01 石油类 0.02 0.4 0 0 0.05 由监测结果可知：项目常规检测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，特征因子石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；因此，本项目评价范围内各监测因子均不超标，地下水环境质量良好。 4.声环境 本项目位于延津县马庄乡冯班枣村东街路北，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）关于乡村声环境功能的确定，工业活动较多的村庄及有交通干线经过的村庄和集镇均执行2类声环境功能区要求。本项目南侧临021县道，周围分布的商铺也较多，因此，结合《声环境质量标准》（GB3096-2008）关于乡村声环境功能的确定，本项目所在区域属2类声环境功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据现场实测（2017年6月19日-2017年6月20日），项目厂界四周及敏感点的噪声现状值见表13。 表13 噪声现状监测结果 单位：dB（A） 序号 监测点位 监测日期 昼间 夜间 标准（昼/夜） 是否达标 1 北厂界 2017.6.19 50.4 42.8 60/50 达标 2 东厂界 49.9 42.5 60/50 达标 3 南厂界 54.6 46.9 60/50 达标 4 西厂界 52.3 44.3 60/50 达标 5 蓝天幼儿园 53.6 44.9 60/50 达标 6 西侧民房 51.9 42.8 60/50 达标 7 南侧民房 53.6 44.3 60/50 达标 8 北厂界 2017.6.20 50.3 42.6 60/50 达标 9 东厂界 50.1 41.9 60/50 达标 10 南厂界 54.2 46.7 60/50 达标 11 西厂界 52.7 44.8 60/50 达标 12 蓝天幼儿园 53.8 45.1 60/50 达标 13 西侧民房 51.6 42.7 60/50 达标 14 南侧民房 53.9 44.2 60/50 达标 由上表可知，项目各厂界及最近处敏感点（西侧民房、南侧民房、蓝天幼儿园）噪声现状值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场勘查，评价范围内没有发现有文物、名胜古迹和稀有动、植物种群等需特殊保护对象。主要环境保护目标见表14。 表14 主要环境保护目标 环境要素 保护目标 方位 最近距离（m） 规模（人） 保护级别 大气环境 西侧冯班枣村 W 11 2800 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 蓝天幼儿园 N 100 30 南侧民房 S 25 20 地表水环境 大沙河 W 1880 / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 地下水环境 项目所在区域 - - - 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 声环境 西侧冯班枣村 W 11 2800 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 蓝天幼儿园 N 100 30 南侧民房 S 25 20

| 环境质量标准 | 1、大气 大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，详见表15。本项目非甲烷总烃环境质量参照《大气污染物综合排放标准详解》，详见表16。 表15 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 单位：μg/m3 污染物名称 PM10 SO2 NO2 浓度限值 150（日均值） 500（时均值） 200（时均值） 表16 《大气污染物综合排放标准详解》 单位：mg/m3 污染物名称 非甲烷总烃 1小时平均 2.0 2、地表水 地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类，详见表17。 表17 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类 单位：mg/L 污染物名称 COD NH3-N 总磷 标准值 40 2.0 0.4 3、地下水 项目所在区域地下水常规因子执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类，石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，详见表18。 表18 地下水质量标准限值 单位：mg/L 污染物名称 pH 耗氧量（标准修订前为高锰酸盐指数） 亚硝酸盐 挥发酚类 铅 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准值 6.5-8.5 3.0 1.0 0.002 0.01 污染物名称 石油类 / / / / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准值 0.05 / / / / 3、声环境 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类，详见表19。 表19 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 单位：dB﹙A﹚ 类别 昼间 夜间 2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气 项目营运期在油罐进发油过程中有少量非甲烷总烃，排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值，见表20；油气回收装置的废气排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中排放质量浓度，见表21。 表20 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 单位：mg/m3 污染物名称 无组织排放监控浓度限值 非甲烷总烃 周界外浓度最高点4.0 表21 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007） 单位：g/m3 油气排放质量浓度限值 ≤25 排放口高度 ≥4m 2、噪声 营业期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，详见表22。 表22 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别 昼间 夜间 2类 60 50 3、固体废物 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总量控制指标 | 该项目营运期不排放含SO2、NOX的废气，员工和外来顾客生活污水经隔油池、化粪池处理后定期清运肥田，因此评价建议不设总量控制指标。 |

1.施工期工艺流程简述 经现场踏勘可知，项目站区改扩建内容已完成，不涉及施工内容，本次评价不再分析施工期的工艺流程。 营运期工艺流程简述 该项目采用常规的自吸式工艺流程，装载有成品油的汽车槽车通过软管和导管，将成品油卸入加油站地埋式贮油罐内，油罐车卸油采用密闭卸油工艺，通过专用胶管与密闭卸油管道连接，进行自流卸油。 加油机本身自带的泵将油品由储油罐吸到加油机内，加油机发油采用自吸式油枪的配套加油工艺，埋地油罐内的油品由加油机自吸泵通过管道输送至加油机向汽车加油。 根据新乡市油气回收综合治理方案要求，该加油站需要安装油气回收装置（包括一级、二级油气回收），安装油气回收装置后，站区工艺流程图及产污环节示意图见图1。 图1 营运期工艺流程及产污环节示意图 （1）卸车工艺流程 该站采用油罐车经软管与油罐卸油孔连通卸油的方式卸油。汽油、柴油的油槽车到达加油站罐区后，在油罐附近停稳熄火，将连通软管与油罐车的卸油口、储罐的进油口用密闭快速接头连接好，并接上静电接地装置，静止十五分钟后开始计量卸油，利用位差将乙醇汽油、柴油分别输送至汽油、柴油贮罐储存。加油站内各个油罐均设置有液位计，卸油过程中应时刻注意液位计指示，防止油品溢出。油品卸完后，拆除连通软管，人工封好油罐和罐车卸油口，拆除静电接地报警装置，发动油品罐车缓缓离开罐区。卸油工艺流程及产污环节图见图2。 图2 卸油工艺流程及产污环节图 （2）加油工艺流程 汽油、柴油在埋地贮罐中常压储存。加油采用自吸式加油工艺，加油时，由防爆油泵对汽油、柴油进行输送，将油品从储油罐抽出后，经过加油机的油气分离器、计量器，再经过加油枪加到汽车油箱中。加油机和配套油泵之间进行联锁，当需要进行汽油、柴油加注时，油泵自动启动将油品抽出，加油结束后油泵自动停止运转。加油机加油枪软管与加油机连接处设置拉断阀，拉力过大时将自动断开，同时自动关闭，防止燃油外溢。加油工艺流程及产污环节图3。 图3 加油工艺流程及产污环节图 （3）油气回收环节 建设项目油气回收系统主要应用于汽油（92#）卸车和加油、储油部分。本站采用加油和卸油油气回收系统。卸油（一级油气回收系统）和加油（二级油气回收系统）的流程图见图4。 图4 卸油和加油油气回收流程图 产污环节分析 1.施工期产污环节 本项目不存在施工内容，不再分析施工期的产污环节。 2.营运期产污环节分析 （1）废气： 本项目运营期产生的废气主要为油罐车卸油、储存、加油作业等过程造成燃料油以气态形式逸出进人大气环境的烃类气体（非甲烷总烃）；另外，加油车辆将有少量的汽车尾气无组织排放。 （2）废水： 本站废水主要是职工和流动人员生活污水。 （3）噪声： 本项目噪声源来自加油设备以及车辆出入本站产生的交通噪声。 （4）固废： 本项目固废主要为站内工作人员、顾客产生的生活垃圾及定期清理的渣油和含油擦拭抹布。 施工期污染源强分析 本项目无施工期，不再分析施工期的源强。 营运期污染源强分析 1.大气污染源 项目营运期大气污染物主要是油罐车卸油、储存、加油作业等过程造成燃料油以气态形式逸出进人大气环境的烃类气体（非甲烷总烃）、加油车辆及油罐车产生的汽车尾气。 卸油、储存、加油作业等过程中产生的非甲烷总烃 ①卸油油气损耗（大呼吸气） 卸油油气损耗（油罐“大呼吸”油气损耗）是指随着油罐车向油罐中卸油，液面的翻腾加剧油气的产生，另一方面油罐内液面上升，气体空间减小，在不超过压力阀压力限值时，压力的增大，减缓油气的产生。随着不断卸油，压力会超过压力阀压力限值，为了保持压力平衡，油罐内的高压油气会从油罐中排出，本站卸油油气通过卸油油气回收系统输送回油罐车内保持油罐车内气压平衡，从而造成油气损耗。 本项目埋地卧式油罐为非浮顶罐，卸油时油气排放按表23进行估算。 表23 卸油损耗率（%） 地区 汽油 煤油、柴油 润滑油 B类 浮顶罐 其他 不分罐型 0.01 0.2 0.05 0.04 备注：摘自《散装液态石油类产品损耗》（GB11085-89）卸油损耗率，河南省为B类地区，其他包括立式金属罐、隐蔽罐和卧式罐，本项目属于卧式罐。 由上表可知，卸油时汽油损耗率取0.2%，站区内年销售汽油50t，则汽油油气产生量为0.1t/a，卸油时柴油损耗率取0.05%，站区内年销售柴油50t，则柴油油气产生量为0.025t/a。根据建设单位提供资料，该加油站拟安装汽油卸油油气回收系统。为保证卸油过程中的油气回收，本加油站设置密闭卸油口，采取密闭卸油方式，卸油油气由罐车自带油气回收系统（收油效率按95%计）回收至油罐车中，则卸油油气经回收系统后汽油排放量为0.005t/a，柴油排放量为0.025t/a。因此，卸油油气排放总量为0.03t/a。 ②贮存油气损耗（小呼吸气） 成品油在常温下储存在油罐中，白天温度较高，成品油的饱和蒸气压增大，导致油品挥发，油罐中的气压增大，为了保持平衡，油罐中的油气会从压力阀处排出；晚间温度降低，成品油的饱和蒸气压降低，油罐内气压降低，为了保持平衡，吸入新鲜空气。上述昼夜有规律的温度变化，形成了“小呼吸”油气排放（储存损失）。根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）中的规定，本项目油罐贮存油气损耗率为0.01%，则汽油损耗0.005t/a，柴油损耗0.005t/a，贮存油气损耗0.01t/a。 ③加油油气损失 加油油气损失是指在加油枪给汽车加油的过程中，油品进入汽车油箱，空间减小导致油箱内的油气排入大气的损失。依据《散装液态石油类产品损耗》（GB11085-89）中零售损耗率，加油机加油时油气损耗情况见表24。 表24 加油机加油时油气损耗率（%） 油品 汽油 柴油 损耗率 0.29 0.08 项目设置2台双枪加油机，经计算加油作业汽油油气损耗0.145t/a，柴油油气损耗0.04t/a。根据建设单位提供资料，该加油站拟安装汽油加油油气回收系统。类比同类加油站的数据：汽车加油过程中从加油枪与油箱口接触面缝隙排放油气浓度范围在244～537g/m3，平均浓度为379g/m3，然后通过加油油气回收系统对这部分油气进行液化回收处理，处理效率以97%计，则汽油油气排放量为0.004t/a，排放浓度为11.4g/m3，可以满足《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)中第4.3.4条的相关规定“处理装置的油气排放浓度应小于等于25g/m3，排放口距地平面高度应不低于4m”，评价建议处理后的油气经距地平面高度4m的排放口排放。 综上所述，本项目油气（非甲烷总烃）的排放情况详见表25。 表25 油气（非甲烷总烃）排放一览表 排放源 分类 卸油 贮存 加油机加油 合计（t/a） 产生量（t/a） 汽油 0.1 0.005 0.145 0.250 柴油 0.025 0.005 0.04 0.070 汽油油气回收效率 95% / 97% / 排放量（t/a） 汽油 0.005 0.005 0.004 0.014 柴油 0.025 0.005 0.04 0.070 合计（t/a） 0.03 0.010 0.044 0.084 汽车尾气 汽车在进出加油站时，会产生少量无组织排放的尾气，由于污染源多且分散，产生量较小，且加油罩棚属于敞开式，通风较好，尾气可以很快扩散，对周围环境影响较小。评价建议加油站增大站区绿化面积的措施。 2.营运期废水 本项目无生产废水产生，废水主要为工作人员和加油顾客的生活污水。 项目劳动定员为3人，均在站内食宿。采用三班工作制，每班工作8小时，年工作365天。本项目职工用水参考《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）中的办公用水定额：中小城市为40L/（人·d），用水量为0.12m3/d（43.8m3/a）；考虑到流动人员用水情况，预计每天有10名流动人员，用水定额为20L/人·次，用水量为0.20m3/d（73m3/a）。生活用水耗损按20%计。污水产生系数取0.8，则生活污水产生量为0.256m3/d（93.44m3/a）。根据相关统计资料可知，废水中主要污染物的产生浓度分别为COD300mg/L、SS200mg/L、NH3-N25mg/L，污染物产生量分别为COD0.028t/a、SS0.019t/a、NH3-N0.002t/a。 3.噪声 本项目主要噪声来源于加油设备、汽车产生的噪声。本项目噪声来源简单，加油机、加油泵噪声源强为65dB(A)，进出车辆噪声源强为65-80dB(A)，各类噪声源强见表26。 表26 主要高噪声设备噪声源 单位：dB（A） 序号 设备名称 数量 噪声源强dB（A） 1 加油机、加油泵 2台 65 2 车辆交通噪声 / 65-80 4.固体废物 本项目固废主要为站内工作人员、顾客产生的生活垃圾及定期清理的渣油和含油擦拭抹布。 （1）定期清理的渣油 根据建设单位生产经验以及类比同类生产企业，本项目定期（5年一次）清理的渣油的产生量约为0.05t/a，一次清理产生量为0.25t/5a。 经查阅《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号，2016年6月），本项目定期清理的渣油为危险废物，编号为HW08，废物代码900-249-08。建设单位委托专业清理公司清理后由清理公司直接运走并交由有资质单位处置，废渣油不在站内暂存。 （2）生活垃圾 本项目劳动定员为3人，职工生活垃圾按0.3kg/（人·d）的产生量计算，因此共产生生活垃圾0.329t/a。每天流动人员按10人计，流动人员产生垃圾量按照0.1kg/（人·d）的产生量计算，则年产生量为0.365t/a。则项目运营期生活垃圾产生量为0.694t/a。生活垃圾集中收集后，由当地环卫部门运至延津县垃圾中转站统一处理。 含油擦拭抹布 类比同类项目及企业经验，本项目含油擦拭抹布产生量为5kg/a，且含有抹布一般与职工日常生活垃圾混合收集，经查《国家危险废物名录》，含油擦拭抹布废物代码为900-041-49，属于豁免废物，含油擦拭抹布与生活垃圾一起收集后，由当地环卫部门运至延津县垃圾中转站统一处理。 采取措施后，项目固体废物对周围环境产生的影响较小。

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 加油站 | 非甲烷总烃 | 0.320t/a | 0.084t/a |
|  | 汽车尾气 | CO、NOX、HC | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水量 | 93.44m3/a | 员工和外来顾客生活污水经隔油池、化粪池处理后定期清运肥田 |
|  |  | COD | 300mg/L；0.028t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L；0.019t/a |  |
|  |  | NH3-N | 25mg/L；0.002t/a |  |
| 固 体 废 物 | 油罐清理过程 | 废渣油 | 0.05t/a | 由清理公司直接运走并交由有资质的单位进行处置，不在站内暂存 |
|  | 职工 | 生活垃圾 | 0.694t/a | 由环卫部门定期清运 |
|  | 职工 | 含油擦拭抹布 | 5kg/a | 由环卫部门定期清运 |
| 噪 声 | 噪声源主要为加油机、加油泵和汽车交通噪声，源强分别为65dB（A）和65-80dB（A），设备设置基础减振；出入口设置禁鸣、限速标志，采取以上措施后可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |
| 生 态 | 项目区域植表型主要为人工植物（农田），周边未发现重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。本项目在加油站原址上改扩建，不新增用地，项目的建设不会对周围生态环境造成明显不利影响。 |

1施工期环境影响分析 本项目改扩建工程已经建成，不存在施工内容，本次评价不再分析施工期的环境影响分析。 2营运期环境影响分析 2.1大气环境影响分析及措施 项目营运期废气主要是油罐车卸油、储存、加油作业等过程造成燃料油以气态形式逸出进入大气环境的烃类气体（非甲烷总烃）、加油车辆及油罐车产生的汽车尾气。 （1）卸油、储存、加油作业等过程中产生的非甲烷总烃 根据前述大气污染源分析可知，该加油站拟安装汽油卸油油气回收系统（收油效率按95%计）和加油油气回收系统（收油效率以97%计）。项目卸油油气（大呼吸）排放总量为0.03t/a，其中汽油排放量为0.005t/a，柴油排放量为0.025t/a。项目油罐贮存油气（小呼吸）损耗率为0.01%，则汽油损耗0.005t/a，柴油损耗0.005t/a，贮存油气损耗0.01t/a。项目加油油气排放总量为0.044t/a，其中汽油排放量为0.004t/a，柴油排放量为0.04t/a。 根据加油站工作规定，卸油作业与加油作业不同时进行，因此项目区油气排放速率取加油机作业时气体无组织排放的速率，以加油区罩棚（126m2）作为面源进行预测。经汽油加油油气回收系统处理后加油机加油时油气无组织排放量为0.084t/a，加油站工作时间为365天，一天不间断持续加油有效时间取8个小时，则非甲烷总烃的排放速率为0.0080g/s。 评价采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的screen3system估算模式估算非甲烷总烃无组织排放最大落地浓度及最近的敏感点处浓度，其预测参数及结果见表27。 表27 油气（非甲烷总烃）预测参数及结果一览表 污染物 源强（g/s） 评价标准（mg/m3） 面源 预测点 距离（m） 浓度（mg/m3） 占标率（%） 长（m） 宽（m） 高（m） 油气（非甲烷总烃） 0.0080 2.0 14 9 7 最大落地浓度 66 0.02172 1.09 西侧居民 11 0.00096 0.05 南侧居民 25 0.01376 0.69 敏感点蓝天幼儿园 100 0.01071 1.02 该加油站采用自封式加油枪及密闭卸油等方式，且安装油气回收装置，可有效降低减少非甲烷总烃的排放；且该加油站站址开阔，空气流动良好。由上表预测结果可知，本项目无组织排放非甲烷总烃最大落地浓度为0.02172mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（≤4.0mg/m3）要求及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）工业企业边界挥发性有机物排放建议值-其他企业（非甲烷总烃≤2.0mg/m3）、生产车间或生产设备边界挥发性有机物排放建议值（非甲烷总烃≤4.0mg/m3）要求；项目加油区北侧100m处的敏感点蓝天幼儿园（该处距离项目加油区距离最近）、西侧居民和南侧居民无组织排放非甲烷总烃的落地浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解中非甲烷总烃环境浓度要求：2.0mg/m3）。因此，对项目附近敏感点蓝天幼儿园、西侧居民、南侧居民及周围环境影响较小。 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）的有关规定，需对本项目无组织排放的非甲烷总烃作大气环境防护距离分析。本评价采用推荐的大气环境防护距离推荐模式计算大气环境防护距离，计算结果见表28。 表28 大气环境防护距离参数及结果一览表 污染物 源强 （g/s） 评价标准（mg/m3） 面源 环境防护距离（m） 长（m） 宽（m） 高（m） 非甲烷总烃 0.0080 2.0 14 9 7 无超标点 计算得知非甲烷总烃无组织排放厂界外无超标点，项目非甲烷总烃无组织排放厂界外浓度最大值低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准限值要求及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）工业企业边界挥发性有机物排放建议值-其他企业（非甲烷总烃≤2.0mg/m3），项目厂界外无超标点，无需设置大气环境防护距离。因此，项目废气污染物排放对周围环境影响不大。 评价要求项目在运行中应严格按照《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的技术措施执行，本项目与标准对比情况见表29。 表29 本项目与《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）对比一览表 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007） 本项目加油站 是否相符 卸油油气排放控制 1 应采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于200mm 采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应大于200mm 是 2 卸油和油气回收接口应安装DN100mm的截流阀、密封式快速接头和帽盖，现有加油站已采取卸油油气排放控制措施但接口尺寸不符的可采用变径连接。 卸油和油气回收接口安装DN100mm的截流阀、密封式快速接头和帽盖。 是 3 连接软管应采用DN100mm的密封式快速接头和卸油车连接，卸油后连接软管内不能存留残油。 连接软管应采用DN100mm的密封式快速接头和卸油车连接，卸油后连接软管内不存留残油。 是 4 所有油气管线排放口应按GB50156的要求设置压力/真空阀。 所有油气管线排放口设置压力阀。 是 储油油气排放控制 5 埋地油罐应采用电子式液位计进行汽油密闭测量，宜选择具有测漏功能的电子式液位测量系统。 埋地油罐采用具有测漏功能的电子式液位测量系统。 是 加油油气排放控制 6 加油时的油气应采用真空辅助方式密闭收集。 加油时的油气采用真空泵密闭收集。 是 7 加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油。 加油软管配备拉断截止阀，防止溢油和滴油。 是 8 当汽车油箱油面达到自动停止加油高度时，不应再向油箱内加油。 当汽车油箱油面达到自动停止加油高度时，不再向油箱内加油。 是 根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007），符合下列条件之一的加油站应安装在线监测系统：a.年销售汽油量大于8000t的加油站；b.臭氧浓度超标城市年销售汽油量大于5000t的加油站；c.省级环境保护局确定的其他需要安装在线监测系统的加油站。本项目年销售汽油50t，不属于省级环境保护局确定的需要安装在线监测系统的加油站。故本项目可暂不设在线监测系统。 （2）汽车尾气 汽车在进出加油站时，会产生少量无组织排放的尾气，由于污染源多且分散，产生量较小，且加油罩棚属于敞开式，通风较好，尾气可以很快扩散，对周围环境影响较小，因此本次评价不再对其进行定量分析。评价建议运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；严格执行汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟；建议缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间。 2.2地表水环境影响分析 项目运行过程中无生产废水产生，项目废水主要为职工生活污水与加油顾客生活用水。 生活污水产生量为0.256m3/d（93.44m3/a），废水中主要污染物产生浓度分别为COD300mg/L、SS200mg/L、NH3-N25mg/L。评价建议建设单位在旱厕南侧修建1座隔油池（容积为1m3），用于处理生活污水。生活污水经隔油池、化粪池处理后定期清运肥田。 项目产生及排放情况见表30。 表30 项目营运期废水产生及排放情况一览表 项目 废水水质 COD SS NH3-N 生活污水93.44m3/a 产生浓度（mg/L） 300 200 25 产生量（t/a） 0.028 0.019 0.002 处理措施 隔油池、化粪池处理后定期清运肥田 排放浓度（mg/L） / 排放量（t/a） 合理化处置 2.3地下水环境影响分析 2.3.1区域水文地质条件 延津县地处黄河冲积平原上部，由于黄河的多次改道变迁，在区内沉积了多层厚度较大、颗粒较粗的砂层。区内地表均为第四系地层所覆盖，为黄河泛流堆积物，下层属内陆湖泊沉积和黄河河相沉积，地下水属松散岩类孔隙水类型。按含水层结构和形成时代，第四系孔隙水属多层结构含水层，根据钻孔及民井资料的地下水埋藏条件、水力特征，并结合地下水开采条件综合分析将区内地下水划分为浅层水、中深层水及深层水。本区第四系松散孔隙水以地层为基础水文地质要素为依据，将其分为三个含水层（组）：即浅层含水层组，相当于全新统（Q4）；中深层含水层（组），相当于上更新统（Q3）至中更新统上段（Q22）；深层含水层组相当于中更新统下段、下更新统（Q12、Q1）。 2.3.1.1浅层含水层 1、分布特征及富水性 含水层底板埋深40~60m，为全新统（Q4）黄河冲积平原的主流和泛流堆积物，呈西南~北东条带状分布，主流带砂层厚度大，达25~30m以上，砂层颗粒较粗，以细砂、中砂为主，井的单位涌水量达20m3/h·m；以上泛流带砂层厚度为15~20m，砂层颗粒稍细，岩性为细砂，以中细砂为主，井的单位涌水量达10～15m3/h·m。 2、补给、径流及排泄条件 浅层地下水的补给以大气降水入渗为主，其次为河流，农田灌溉，池塘水入渗及地下径流补给。大气降雨补给与地形地貌，地表岩性植被，包气带岩性，水位理深，降雨量大小，降雨强度等因素有关。区内地处黄河冲积平原，地形平坦，包气带岩性为粉土，地下水位埋藏浅，一般在5-7m。这对降雨入渗补给有利。黄河位于县区的南部，河水位高于高漫滩地下水位3-5m，河床砂层与岸边浅层含水层相连，水力联系密切，所以黄河水源源不断补给地下水，为该区浅层地下水主要补给源。区内天然文岩渠、文岩渠等引黄渠水均高于地下水位，对浅层地下水有一定的补充。随着农业生产不断发展，农田水利化程度相应提高，区内以引黄河水渠灌为主，地下水获得的补给量较大。灌水回渗补给受季节影响，早季灌水量大，入渗量也大，雨季则相反。浅层地下水径流受地形和补给源控制，由于黄河现行河道是下游平原的中脊和地表水、地下水的分水岭。所以黄河以北地下水自西南向东北径流。水力坡度1/1000-1/3000，和地形坡降相近，属于径流滞缓类型。浅层地下水的排泄形式主要是人工开采、蒸发排泄和少量中深层越流和径流排泄。浅层地下水埋深浅、宜开采，故以农业灌溉开采为主。 2.3.1.2中深层地下水 1、分布特征及富水性 含水层底板埋深170m左右，属上更新统（Q3)与中更新统上段（Q22）含水层组。其结构和分布与浅层含水层组相似，古黄河的主流带与泛流带沉积物的分布也呈条带状分布。主流带砂层厚度30~40m，岩性颗粒较粗，富水性好，而泛流带砂层厚度较薄，小于30m，岩性较细，富水性也相对较差。中深层井的单位通水量达5~10m3/h·m。目前，该含水层组地下水的开采仅用于城镇生活用水和工业用水，开发利用程度较低。 2、补给、径流及排泄条件 中层地下水的主要补给来源为侧向地下水径流补给。在开采条件下，中深层地下水主要补给来源则为浅层含水层组的越流补给，因此，在开采条件下，可将浅、中层含水层组视为一个统一的含水层组。 中深层地下水主要来自侧向径流补给，径流方向整体由西南向东北径流。排泄方式主要是人工开采和径流流出。 2.3.2区域水文地质参数 评价区域浅层地下水岩组主要由细砂、中细砂组成；中深层水含水层岩性以细砂、粉质粘土为主；深层水含水层岩性主要是粉质粘土、细砂组成。但以上资料未提供详细的含水层渗透系数。因此本次评价参考《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录B渗透系数经验值表，评价区域潜水地下水含水层介质以粉质粘土、细砂为主，渗透系数取10m/d。 根据《环境影响评价技术方法》（环境保护部环境工程评估中心编2012年版）不同地质材料的孔隙度，评价区域潜水含水介质以细砂、粉质粘土为主，孔隙度为0.26-0.53，有效孔隙度比孔隙度少5-10%，因此评价区域潜水含水层有效孔隙度约为0.23-0.48。因此确定评价区域有效孔隙度取值0.35。 根据《延津县水资源开发利用现状分析报告》中水力坡度范围为0.0004~0.003，确定评价区域水力坡度参数取值0.002。 2.3.3本项目地下水污染途径分析 本项目区域地下水水位埋藏较浅。区域地下浅层水的补给主要以大气降雨入渗为主，其次为河流、灌溉回渗。 一般情况下建设项目污染地下水的途径主要为：废水通过包气带渗漏污染地下水、废水通过河流侧渗或垂直渗漏污染地下水、厂区内固废堆存渗滤液渗漏造成地下水污染。 地下水污染途径有以下几种类型： A、间歇入渗型 是污染物通过大气降水或灌溉水的淋滤、是固体废物、表层土壤或地层中的有毒有害物质周期性（灌溉旱田、降雨时）从污染源通过包气带土壤渗入含水层。这种渗入一般是呈非饱和状态的淋雨状渗流形式，或者呈短时间的饱水状态连续渗流形式，此类污染的对象主要为浅层地下水。 B、连续入渗型 污染物随各种液体废弃物不断地经包气带上部的表土层完全饱水呈连续渗流形式，而其下部（下包气带）呈非饱和水的淋雨状的渗流形式渗入含水层，污染对象主要为浅层含水层。 C、越流型 污染物通过层间越流形式转入其他含水层。转移是通过天然途径（水文地质天窗）、人为途径（结构不合理的井管、破损的老井管等）或人为开采引起的地下水动力条件的变化而改变了越流方向，使污染物通过大面积的弱隔水层越流转移到其他含水层，污染对象为潜水或承压水。 D、径流型 污染物通过地下水径流的形式进入含水层，或者通过废水处理井、岩溶发育的巨大岩溶通道、废液地下储存层的隔离层的破裂进入其他含水层，污染对象为潜水或承压水。 表31 地下水污染途径一览表 类 型 污染途径 污染来源 被污染的含水层 间歇 入渗型 降雨对固体废弃物的淋滤 矿区疏干地带的淋滤和溶解 灌溉水及降水对农田的淋滤 工业和生活固体废物 疏干地带的易溶矿物 主要是农田表层土壤残留的农药、化肥及易溶盐类 潜水 连续 入渗型 渠、坑等污水的渗漏 受污染地表水的渗漏 地下排污管到的渗漏 各种污染水及化学液体 受污染的地表污水体 各种污水 潜水 越流型 地下水开采引起的层间越流 水文地质天窗的越流 经井管的越流 受污染的含水层或天然咸水等 潜水或承压水 径流型 通过岩溶发育通道的径流 通过废水处理井的径流 盐水入侵 各种污染或被污染的地表水 各种污水 海水或地下咸水 主要是潜水 潜水或承压水 潜水或承压水 本项目为加油站项目，建设有1座20m3地埋汽油储罐和1座20m3地埋柴油储罐，项目建成投产后，无工艺废水产生，废水主要为员工和外来顾客生活污水。废水产生量小，污染物成分简单，项目营运期间对地下水产生影响的环节主要为油罐事故状态下发生泄漏污染附近区域地下水，以及可能有污水管破裂、内壁裂缝，导致污水下渗，污染附近区域浅层地下水。项目对地下水的污染途径主要属于间歇入渗型和连续入渗型，即通过包气带渗漏污染潜水层。 2.3.4地下水评价等级及评价范围 2.3.4.1地下水评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A，本项目属于“V社会事业与服务业182、加油、加气站Ⅱ类项目”，由于该项目地区地下水环境敏感程度属于不敏感类，因此需要对地下水进行三级评价。 2.3.4.2地下水评价范围 本项目位于黄河冲积平原区，地质水文条件相对简单。本次评价范围确定先根据导则推荐公式计算出理论范围值，再根据厂址区域地下水环境保护目标分布情况调整理论范围值。 L=α×K×I×T/ne 式中：L—下游迁移距离，m； α—变化系数，α≥1，取2； K—渗透系数，m/d，本次渗透系数值10m/d。 I—水力坡度，无量纲；取水力坡度为0.002。 T—质点迁移天数，取值不小于5000d； ne —有效孔隙度，无量纲。本次有效孔隙度取值0.35。 经计算，L=571m，综合考虑确定本项目评价范围为6km2。 2.3.5预测时段及情景设置 1）预测时段 地下水环境影响预测时段为污染发生后100d、1000d和能反映特征因子迁移规律的其他时间节点（譬如7300d（20年））。 2）情景设置 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目站区已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等要求做好地下水污染防渗措施，因此仅预测非正常状况情景下的影响结果。非正常工况通常为工艺设备、地下水环保措施因老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求。 本项目罐池两个防渗罐池的隔池内设1个垂直检测立管，防渗油池内检测立管周围填满砂石，顶部管口装防尘盖和标识；同时储罐区设计安装有高液位自动监测系统，具有油罐渗漏的监测功能和高液位的警报功能；故本加油站的油品一旦泄漏，能够及时发现。因此设定本次非正常工况汽油、柴油泄漏，柴油、汽油通过下渗经包气带进入潜层地下水对厂界及下游保护目标老刘庄村的影响进行预测。根据预测结果，分析评价渗漏事故对评价区地下水环境的影响范围和程度。 2.3.6预测源强和预测因子 1）预测因子 本项目可能造成地下水污染物特征因子不含重金属，不含持久性有机污染物，废水特征污染因子为石油类。 2）预测源强 本项目地埋储罐区已按照GB18598中要求采取防渗措施，渗透系数为1.0×10-7cm/s。罐区周围因腐蚀等原因导致防渗层的效果达不到设计要求，取渗透系数1.0×10-6cm/s。 储罐发生泄漏量根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中液体泄漏速率进行估算，计算公式如下： 式中：Q0——液体泄露速度，kg/s； Cd——液体泄漏系数，常用0.6~0.64，本项目按最不利因素考虑，取0.64； A——裂口面积，m2； P——容器内介质压力，Pa； P0——环境压力，Pa； g——重力加速度； h——裂口之上液位高度； 管线内介质压力为P=1.06×105Pa，假定发生事故输油管线产生A=0.002m2的裂口，裂口处于管线底部，h为0.1m；92＃汽油密度取0.75kg/L、0＃柴油密度取0.85kg/L。 根据计算，由于汽油和柴油输油管线破裂产生的泄露速度分别为0.11kg/s、0.12kg/s。30min将有198kg汽油泄露、216kg柴油泄漏。 按泄漏量进入地下潜水的公式计算： Q=A×K×T A：柴油罐区泄漏面积，45m2； K：原料储存区防渗层垂向渗透系数，1.0×10-6cm/s，即8.64×10-4m/d； T：污染物处理时间，4h。 由此计算得到泄漏进入地下水的油量约为0.0055t。 2.3.7预测模型 本项目所在区域水文地质条件简单，污染物的下渗对区域地下水流场无明显的影响，评价区内含水层的基本参数变化很小，因此预测模型采用解析法预测污染物在含水层中的扩散。 泄露预测模型采用一维无限长多孔介质柱体，示踪剂瞬时注入模型： 水流速度根据地下水流经验公式计算： V=KI/n 式中：V——水流速度； K——渗透系数，m/d； I——水力坡度； n——有效孔隙度。 由上式计算可得，本项目所在区域地下水流速为0.057m/d。 由于细砂含量较高，根据国内外经验系数细砂类型含水层的纵向弥散系数0.05~0.5m2/d，取最大值0.5m2/d；横截面面积按照地埋储罐罐区面积，约为45m2；有效孔隙度取值0.35。 2.3.8预测结果 结合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），选取泄漏后100d、1000d、7300d（20年）、厂界、厂址下游的老刘庄村进行预测。本项目下游地下水石油类预测结果见表32，敏感点及厂界地下水石油类预测结果见表33。 表32 本项目下游地下水石油类预测结果一览表 名称 最大贡献值距事故源距离（m） 最大预测值（mg/L） 最远影响距离（m） 开始超标距离（m） 开始达标距离（m） 标准值（mg/L） 100d 5 13.93 37 0 40 0.05 1000d 55 4.40 144 0 151 0.05 7200d 410 1.64 611 0 634 0.05 表33 敏感点及厂界地下水石油类预测结果一览表 名称 敏感点距事故源距离（m） 污染物到达敏感点时间（d） 最大预测值（mg/L） 最大预测值出现时间（d） 开始超标时间（d） 开始达标时间（d） 标准值（mg/L） 最远影响时间（d） 厂界 8 15 15.11 50 5 2723 0.05 2730 老刘庄 2192 2880 1.15 15660 11260 21820 0.05 86060 由预测结果可知，当油品出现泄漏后，第100天的污染物最高点出现在事故源下游5m处，最高点浓度为13.93mg/L，第1000天的污染物最高点出现在事故源下游55m处，最高点浓度为4.40mg/L。由预测结果可知，油品泄露后其最大预测浓度不可满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类标准要求。 石油类在厂界、老刘庄的最大预测值分别为15.11mg/L、1.15mg/L，分别出现在50d、15660d，两处均不能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准要求。 2.3.9地下水污染防治措施 针对上述可能出现的污染环节，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的地下水环境保护原则，依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求将站区内划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，其中重点防渗区主要为储罐区，其防渗技术为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行；一般防渗区包括加油区、卸油区等，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行；简单防渗区包括办公生活区，防渗技术要求为一般地面硬化。 表34 地下水污染防渗分区参照表 防渗分区 天然包气带防污性能 污染控制 难易程度 污染物类型 防渗技术要求 重点防渗区 弱 难 重金属、持久性有机物污染物 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 中-强 难 强 易 一般防渗区 弱 易 其他类型 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 中-强 易-难 中 易 重金属、持久性有机物污染物 强 易 简单防渗区 中-强 易 其他类型 一般地面硬化 根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》，为防止加油站油品泄漏，污染土壤、地下水，加油站需要采取防渗漏和防渗漏检测措施。加油站的油罐需为双层油罐或设置防渗池，双层罐和防渗池应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）的要求。本项目拟建油罐为双层承重油罐，双层油罐的设计符合《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》（2014年版）要求。 2.3.10地下水环境监测与管理 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境 》（HJ610-2016）和《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》中有关地下水环境监测与管理的相关规定，评价建议企业按照（HJ610-2016）和《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》有关要求，力争做到： （1）建立地下水环境监测管理体系，包括制定地下水环境影响跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度、配备先进的监测仪器，以便及时发现问题，采取措施。地下水监测指标及频率可参照《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》。 （2）跟踪监测计划应根据环境水文地质条件和建设项目特点设置跟踪监测点，本项目地下水跟踪监测点设置在厂址下游的老刘庄水井； （3）制定地下水环境跟踪与信息公开计划，落实跟踪监测报告编制的责任主体，明确地下水环境跟踪监测报告的内容，主要包括建设项目所在场地及其影响区地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度。生产设备、管线、贮存与运输装置、污染贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录。信息公开计划至少应包括建设项目特征因子的地下水环境监测值。 （4）制定地下水污染应急响应制度，明确污染状况下采取的控制措施、切断污染源的途径等。 2.3.11应急响应 根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》，加油站若发现油品泄漏，需启动环境预警和开展应急响应。应急响应措施主要有泄漏加油站停运、油品阻隔和泄漏油品回收。在1天内向环境保护主管部门报告、在5个工作日内提供泄漏加油站的初始环境报告，包括责任人的名称和电话号码，泄漏物的类型、体积和地下水污染物浓度，采取应急响应措施。 2.2.12地下水环境影响环评结论 （1）地下水环境影响 当油品出现泄漏后，第100天的污染物最高点出现在事故源下游5m处，最高点浓度为13.93mg/L，第1000天的污染物最高点出现在事故源下游55m处，最高点浓度为4.40mg/L。由预测结果可知，油品泄露后其最大预测浓度不可满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准要求。 石油类在厂界、老刘庄的最大预测值分别为15.11mg/L、1.15mg/L，分别出现在50d、15660d，两处均不能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准要求。 （2）地下水环境污染防控措施 加油站油罐采用双层油罐，站区采取分区防渗、加强监管、设置监测井跟踪监测后，可有效减轻、及时避免项目非正常状况对区域地下水的影响。 （3）地下水环境影响评价结论 由污染途径及对应措施分析可知，本项目对可能产生地下水影响的污染途径进行了有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护站区环境管理的前提下，可有效控制站区内的污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目营运期对区域地下水环境影响较小。 2.4声环境影响分析 本项目主要噪声来源于加油设备、汽车交通产生的噪声。本项目噪声来源简单，加油机、加油泵噪声源强为65dB(A)，进出车辆噪声源强为65-80dB(A)，各类噪声源强见表35。 表35 各噪声源强一览表 设备名称 噪声源强dB(A) 源强削减措施 削减后源强dB(A) 加油机、加油泵 65 选用低噪声设备，采用基础减振等措施 45 车辆交通噪声 65-80 出入口设置禁鸣、限速标志，加强对进出车辆的管理，控制车辆减速慢行等 55 为说明项目营运过程中噪声对周围环境的影响程度，评价根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，对项目营运期噪声进行环境影响分析。本次评价采取导则上的推荐模式进行预测。 （1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti — i声源在T时段内的运行时间，s。 （2）衰减计算 无指向性点声源几何发散衰减基本公式： 式中： LA(r)—距离声源r米处噪声预测值，[dB(A)]； LA(r0)—距离声源r0米处噪声预测值，[dB(A)]； r0—参照点到声源的距离，（m）； r—预测点到声源的距离，（m）。 （3）噪声预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，[dB(A)]； Leqb—预测点的背景值，[dB(A)]。 根据本工程噪声源的分布，本次评价选择主要噪声源对场界的影响进行预测，预测结果见表36。 表36 项目区各场界及最近敏感点处预测噪声值 单位：dB（A） 预测点 项目 东厂界 西厂界 南厂界 北厂界 敏感点：蓝天幼儿园 加油机 距离 2m 2m 3m 27m 124m 贡献值 42.0 42.0 38.5 19.4 6.1 背景值（昼/夜） / / / / 53.6/44.9 预测值（昼/夜） 42.0 42.0 38.5/ 19.4 53.6/44.9 执行标准（昼/夜） 60/50 60/50 60/50 60/50 60/50 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 由上表可知，在采取设备基础减振；出入口设置禁鸣、限速标志，加强对进出车辆的管理，控制车辆减速慢行等降噪措施，再经距离衰减后，本项目场界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。较近的声环境敏感点蓝天幼儿园处噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，因此，本项目营运期噪声对周围环境及敏感点影响较小。 2.5固体废物影响分析 本项目固废主要为站内工作人员、顾客产生的生活垃圾及定期清理的渣油和含油擦拭抹布。 （1）定期清理的渣油 本项目定期清理的渣油的产生量约为0.05t/a。 经查阅《国家危险废物名录》，本项目定期清理的渣油为危险废物，编号为HW08。项目区产生的油罐清洗油渣以及清洗油罐的污水属《国家危险废物名录》中HW08废矿物油：清洗油罐（池）或油件过程中产生的油/水和烃/水混合物，废物代码：900-248-08。目前站内清洗作业交由有相关资质的油罐清洗公司清洗后，直接转交有资质的单位进行最终处理。经与油渣清洗单位沟通可知，（1）汽油清洗方式为：①建设单位排出罐内存油；②排风机排出罐内油气；③人员进入油罐用刮板、铜撮箕将罐底油渣清理出，然后用棉纱擦干。（2）柴油罐清洗方式：①建设单位排出罐内存油；②人员进入油罐用刮板将油罐壁油泥刮干净，用铜撮箕将油泥和水（柴油本身含有水）刮至桶中排出，然后用棉纱擦干净。（3）清洗频次：储油罐平均每5年清洗一次，根据建设单位生产经验以及类比同类生产企业，本项目定期（5年一次），清洗的渣油的产生量约为0.05t/a，一次清洗产生量为0.25t。 根据同类加油站实际运行情况，评价建议建设项目委托专业清理公司清理，清理后的含油危废由清理公司直接运走并交由有资质的单位处理，不在站内暂存。因此本项目的危废得到合理处置，处置措施可行，对周边环境影响较小。 （2）生活垃圾 本项目劳动定员为3人，职工生活垃圾按0.3kg/（人·d）的产生量计算，因此共产生生活垃圾0.329t/a。每天流动人员按10人计，流动人员产生垃圾量按照0.1kg/（人·d）的产生量计算，则年产生量为0.365t/a。则项目运营期生活垃圾产生量为0.694t/a。生活垃圾集中收集后，由当地环卫部门运至延津县垃圾中转站统一处理。 含油擦拭抹布 类比同类项目及企业经验，本项目含油擦拭抹布产生量为5kg/a，且含有抹布一般与职工日常生活垃圾混合收集，经查《国家危险废物名录》，含油擦拭抹布废物代码为900-041-49，属于豁免废物，含油擦拭抹布与生活垃圾一起收集后，由当地环卫部门运至延津县垃圾中转站统一处理。 综上，该项目采取以上措施后固废均得到合理有效的处理，对环境的影响较小。 3环境风险分析 本项目的功能主要是对各种油品进行储存及加油，本项目环境风险主要是油品泄漏及泄漏产生的爆炸事故。根据《建设项目环境影响风险评价技术导则》（HJ/T169—2004）相关要求，针对本项目存在的各类事故风险，提出相关预防及应急措施，在严格落实这些措施，加强生产管理的情况下，严格按照防范措施和应急预案执行，在管理及运行过程中认真落实安全评估报告中提出的措施和相关环保规定，在得到安监、环保管理部门许可后运营，上述风险事故隐患可降至可接受水平。同时，本项目的风险值较小，项目的风险水平是可接受的。评价内容详见风险专题。 4项目选址可行性分析 本项目位于延津县马庄乡冯班枣村东街路北。项目北邻农田，北侧100m左右为蓝天幼儿园；西临004乡道，距离乡道道路边线约2m，隔乡道11m为商住混合楼，西北侧12m为空院；东侧临沿街商户及民房；南侧邻011县道，隔路约25m为临街商铺及民房。 根据马庄乡人民政府和冯班枣村委会出具的现状土地使用权属证明，项目所占用的地位集体建设用地；根据延津县城乡规划局向建设单位（延津县班枣如意加油站）颁发的乡村建设规划许可证，项目建设符合城乡规划要求；根据出租方（韩广星和韩广晨）集体土地建设用地使用证，本项目占地土地性质为建设用地项目本项目的土地证，本项目占地土地性质为建设用地。因此，本项目符合延津县马庄乡总体规划。 项目站区内汽油设备、柴油设备与站外建（构）筑物（项目周围分布的民房）的距离和站内设施的距离分别能够满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）关于站内汽油设备、柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距和站内设备的防火间距的要求。 项目营运期产生的废气、废水、噪声及固废经采取相应的治理措施后均能得到有效处置，消防措施及防火间距均满足要求，环境风险水平可接受，因此项目对周围环境影响较小，不会改变项目区环境功能。因此，从环保角度分析，评价认为项目选址可行。 5环保投资 该项目的环保投资估算约为3万元，占总投资的3%，其环保投资详见表37。 表37 环保投资概况一览表 项目 污染源 环保措施 投资额（万元） 废气 油气（非甲烷总烃） 汽油卸油油气回收系统和加油油气回收系统各1套 1.5 废水 生活污水 经隔油池（1座，1m3）进入化粪池（1座，3m3）处理后，定期清运肥田 0.2 固废 定期清洗的渣油 直接交由有危废处置资质的单位处理 0.2 生活垃圾 设生活垃圾收集箱，由环卫部门统一处理 含油擦拭抹布 设生活垃圾收集箱，由环卫部门统一处理 噪声 设备噪声 基础减振等 0.1 汽车交通噪声 设置禁鸣、限速标志 风险 油品泄漏，火灾、爆炸风险 灭火器，灭火毯等消防设施；安装防渗漏自动监测设施 1 合计 3 6环保验收 该项目环保设施三同时环保验收内容详见表38。 表38 环保设施验收一览表 项目 污染源 环保措施及验收内容 验收标准 废气 油气（非甲烷总烃） 汽油卸油油气回收系统和加油油气回收系统1套 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值4.0mg/m3；（豫环攻坚办[2017]162号）工业企业边界挥发性有机物排放建议值-其他企业（非甲烷总烃≤2.0mg/m3）、生产车间或生产设备边界挥发性有机物排放建议值（非甲烷总烃≤4.0mg/m3）要求；《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)中第4.3.4条的相关规定“处理装置的油气排放浓度应小于等于25g/m3” 废水 生活污水 隔油池（1座，1m3），化粪池（1座，3m3），环评建议隔油池设在旱厕南侧，化粪池设在旱厕下方 / 固废 油罐定期清理产生的渣油 直接交由有危废处置资质的单位处理 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） 生活垃圾 设生活垃圾收集箱，由环卫部门统一处理 / 含油擦拭抹布 设生活垃圾收集箱，由环卫部门统一处理 / 噪声 设备噪声 基础减振等 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 汽车交通噪声 设置禁鸣、限速标志 风险 油品泄漏，火灾、爆炸风险 灭火器，灭火毯等消防设施；安装防渗漏自动监测设施；环评建议设在储罐区附近的空地上 在严格实行风险防范措施的前提下，本项目的环境风险在可接受范围内

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 加油及卸油、储油罐 | 非甲烷总烃 | 采用密闭卸油方式、埋地式双层油罐、汽油卸油及加油油气回收系统按操作规范进行工作 | 经采取措施后满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值4.0mg/m3；（豫环攻坚办[2017]162号）工业企业边界挥发性有机物排放建议值-其他企业（非甲烷总烃≤2.0mg/m3）、生产车间或生产设备边界挥发性有机物排放建议值（非甲烷总烃≤4.0mg/m3）要求；《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)中第4.3.4条的相关规定“处理装置的油气排放浓度应小于等于25g/m3” |
|  | 汽车尾气 | CO、NOX、HC | 建议运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；严格执行汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟；建议缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间 | 排放量小，对周围环境影响较小 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N | 生活污水经隔油池进入化粪池处理后，定期清运 | 对项目区及其周边水环境影响较小 |
| 固 体 废 物 | 油罐清理过程 | 油罐定期清洗产生的渣油 | 直接交由有危废处置资质的单位处理 | 妥善分类处理，避免对环境造成影响 |
|  | 职工、流动人员 | 生活垃圾 | 设生活垃圾收集箱，由环卫部门统一处理 |  |
|  | 含油擦拭抹布 | 含油擦拭抹布 | 设生活垃圾收集箱，由环卫部门统一处理 |  |
| 噪声 | 加油设备、汽车 | 噪声 | 机动车减速慢行、禁鸣喇叭、设备基础减振 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目区域地表植被类型主要为人工植被，周边未发现重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。本项目在加油站原址上新建，不新增用地，项目的建设不会对周边生态环境造成明显的不利影响。 |

一、结论 1.项目概况 延津县马庄乡冯班枣村如意加油站瞅准商机，拟在延津县马庄乡冯班枣村东街路北，利用原有二层站房和加油罩棚，投资100万元，建设年销量100t的三级加油站；项目占地面积约540平方米，项目销售产品主要为汽油和柴油。劳动定员3人，每班8小时，一年营业365天。 2.产业政策相符性分析 经查，该项目属于《产业结构调整指导目录（2011年）（修正）》（发改委2013年第21号令）鼓励类“七、石油、天然气：3、原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”，因此该项目符合国家有关产业政策。 3.项目选址可行性分析 本项目位于延津县马庄乡冯班枣村东街路北。项目北邻农田，北侧100m左右为蓝天幼儿园；西临004乡道，距离乡道道路边线约2m，隔乡道11m为商住混合楼，西北侧12m为空院；东侧临沿街商户及民房；南侧邻011县道，隔路约25m为临街商铺及民房。 根据马庄乡人民政府和冯班枣村委会出具的现状土地使用权属证明，项目所占用的地位集体建设用地；根据延津县城乡规划局向建设单位（延津县班枣如意加油站）颁发的乡村建设规划许可证，项目建设符合城乡规划要求；根据出租方（韩广星和韩广晨）集体土地建设用地使用证，本项目占地土地性质为建设用地项目本项目的土地证，本项目占地土地性质为建设用地。因此，本项目符合延津县马庄乡总体规划。 项目站区内汽油设备、柴油设备与站外建（构）筑物（项目周围分布的民房）的距离和站内设施的距离分别能够满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）关于站内汽油设备、柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距和站内设备的防火间距的要求。 项目营运期产生的废气、废水、噪声及固废经采取相应的治理措施后均能得到有效处置，消防措施及防火间距均满足要求，环境风险水平可接受，因此项目对周围环境影响较小，不会改变项目区环境功能。因此，从环保角度分析，评价认为项目选址可行。 因此，从环保角度分析，评价认为项目选址可行。 项目平面布局合理性分析 本加油站项目位于马庄乡冯班枣村东街路北，加油站厂区整体呈长方形分布。项目场地西侧和南侧临近道路，011县道北侧由南至北依次为加油罩棚、2层站房、储油罐区部分。加油罩棚中间设置双加油机的加油岛，加油岛前后设置双车道，便于车辆加油。办公区设置在2层站房内，一楼西侧设置值班室、营业室和非明火厨房各一间，东侧设置非油品仓库两间，二楼作为住宿使用。本加油站设置2个地埋双层油罐，埋在加油站站房北侧，其中1个20m3汽油罐（V01，E92#），1个20m3柴油罐（V02,0#）。 项目站区内汽油设备、柴油设备与站外建（构）筑物的距离（项目周围分布的民房）和站内设施的距离分别能够满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）关于站内汽油设备、柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距和站内设备的防火间距的要求。 项目营运期产生的废气、废水、噪声及固废经采取相应的治理措施后均能得到有效处置，消防措施及防火间距均满足要求，环境风险水平可接受，因此项目对周围环境影响较小，不会改变项目区环境功能。 因此，从环保角度分析，项目厂区平面布置从防火距离、消防安全、环保角度分析布置合理。 5.环境影响分析结论 （1）废气 项目运行过程中产生的废气主要为油罐车卸油、储存、加油作业等过程造成燃料油以气态形式逸出进入大气环境的烃类气体（非甲烷总烃）以及汽车尾气。 项目设置埋地油罐、采用密闭卸油方式，设置汽油油气回收系统。经大气估算预测模式预测非甲烷总烃无组织排放厂界外浓度最大值低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的标准要求及（豫环攻坚办[2017]162号）工业企业边界挥发性有机物排放建议值-其他企业限值要求，敏感点低于《大气污染物综合排放标准详解》的标准要求；汽车尾气经过空气扩散后对周围环境影响较小。 （2）废水 项目运行过程中无生产废水产生，项目废水主要为职工与加油顾客生活用水。员工和外来顾客生活污水经隔油池、化粪池处理后定期清运肥田，对地表水环境影响较小。 综上，该项目采取并落实环保措施后，对周围地表水环境影响较小。 （3）地下水 当油品出现泄漏后，第100天的污染物最高点出现在事故源下游5m处，最高点浓度为13.93mg/L，第1000天的污染物最高点出现在事故源下游55m处，最高点浓度为4.40mg/L。由预测结果可知，油品泄露后其最大预测浓度不可满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准要求。 石油类在厂界、老刘庄的最大预测值分别为15.11mg/L、1.15mg/L，分别出现在50d、15660d，两处均不能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准要求。 本项目加油站油罐采用双层油罐，站区采取分区防渗、加强监管、设置监测井跟踪监测后，可有效减轻、及时避免项目非正常状况对区域地下水的影响。 综上所述，本项目对可能产生地下水影响的污染途径进行了有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护站区环境管理的前提下，可有效控制站区内的污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目营运期对区域地下水环境影响较小。 （4）噪声 本项目噪声源来自加油设备以及车辆出入本站产生的交通噪声，本次环评建议建设设备安装减振基础；在加油站出入口需设置禁鸣、限速标志，加强对进出车辆的管理，控制车辆减速慢行，通过采取以上措施，该项目场界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，因此，本项目营运期对周围声环境影响较小。 （5）固体废物 本项目产生的固体废物主要包括定期清理的渣油、生活垃圾和含油擦拭抹布。定期清理的渣油由清理公司直接运走并交由有资质单位处理。生活垃圾和含油擦拭抹布经集中收集后，由环卫部门定期清运。 综上，该项目产生的固废均得到合理有效的处理，固废对环境的影响较小。 6.风险分析结论 由于环境风险具有突发性和短暂性及危害较大等特点，必须采取相应有效预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。本项目的功能主要是对汽油和柴油进行储存及加油，工艺流程包括汽车卸油、储存、加油等。根据工程的特点并调研同类型项目的事故类型，本项目主要事故类型可以分为火灾与爆炸、溢出与泄漏两大类。为防止事故的发生，项目严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）进行设计与施工，采取防范措施。为了防止泄漏、火灾和爆炸事故的发生，项目还应加强安全管理。在加油站建成后，应建立健全各级事故应急救援网络。业主应与政府有关部门协调一致，企业的事故应与政府的事故应急网络联网。在严格按照以上措施实行风险防范的前提下，本项目的环境风险在可接受范围内。 7.环保投资 该项目环保投资估算约3万元，占总投资的3%。 8.总量控制 该项目营运期不排放含SO2、NOX的废气，无废水外排，生活污水经隔油池进入化粪池处理后，定期清运，因此评价建议不设总量控制指标。 综上所述，该项目符合国家有关产业政策，符合延津县马庄乡总体规划，选址可行、布局合理。项目施工期和运营期采取的污染防治措施有效可行；产生的废气、废水、噪声能够达标排放，固体废物得到合理有效处置，环境风险采取措施后风险水平可以接受，因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳上述建议后，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目建设是可行的。 二、评价建议与要求 1、按照环保“三同时”要求，切实落实废气、废水、噪声防治措施，加强治理装置的运行管理、维护，做好治理装置的运行记录，确保各类污染物达标排放，并接受当地环保部门监督检查。 2、加强各生产工序管理，实施清洁生产管理。 3、生活垃圾要集中定点收集，纳入生活垃圾清运系统，不得随意乱扔乱丢。 4、固体废物要及时整理，集中收集，放置指定地点，定期清运。 5、加强厂区及厂界的绿化美化工作，提高生态环境质量。 6、落实环境风险防范措施。

注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边环境概况图 附图3 项目总平面布置示意图 附图4 项目现场图 附件1 项目委托书 附件2 发改委备案表 附件3 河南省商务厅文件 附件4 延津县成品油市场秩序专项整治领导小组文件 附件5 租赁合同 附件6 延津县规划局证明 附件7 马庄乡人民政府和冯班枣村委会现状土地使用权属证明 附件8 乡村建设规划许可证 附件9 集体土地建设用地使用证 附件10 企业名称预先核准通知书及法人身份证复印件 附件11 项目地下水检测报告 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

油罐车

地下储油罐

加油机

车辆

噪声、废气

废气、废水、固废

汽油、柴油

噪声、尾气

一级油气回收系统

二级油气回收系统

带回油库处理

噪声、废气

油罐车

油罐

加油机

顾客（车辆）

自流

一级油气回收系统

二级油气回收系统