建设项目环境影响报告表

（报批版）

项目名称：年产2550万米石膏角线项目

建设单位：龙牌圣戈班（河南）石膏建材有限公司

编制日期：二零一八年十一月

国家生态环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别――按国标填写。

4、总投资――指项目投资总额。

5、主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见――由负责审核该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产2550万米石膏角线项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 龙牌圣戈班（河南）石膏建材有限公司 |
| 法人代表 | 马征 110108197305066814 | 联系人 | 吕振 |
| 通讯地址 | 新乡市延津县产业集聚区瑞鑫路8号 |
| 联系电话 | 18610139766 | 传真 | / | 邮政编码 | 453200 |
| 建设地点 | 新乡市延津县产业集聚区瑞鑫路8号 |
| 立项审批部门 | 延津县产业集聚区管理委员会 | 批准文号 | 2018-410726-30-03-063182 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代号 | C3024轻质建筑材料制造 |
| 占地面积(m2) | 27000 | 绿化面积(m2) | / |
| 总投资 (万元) | 6900 | 环保投资 (万元) | 22.5 | 环保投资占总投资比例（%） | 0.33 |
| 评价经费 (万元) | / | 预投产日期 | 一期2019年9月，二期2021年9月 |
| 工程内容及规模： 一、任务由来 石膏角线是石膏制品的一种，原料为石膏粉，通过和一定比例的水混合灌入磨具并加入纤维增加任性，可携带各种花纹，其主要安装在天花板及天花板与墙壁夹角处，实用美观，价格低廉。在此背景下，龙牌圣戈班（河南）石膏建材有限公司为抓住市场机遇，投资6900万元在新乡市延津县产业集聚区瑞鑫路8号建设年产2550万米石膏角线项目，该项目分期建设，一期建设1800万米，采用国外进口自动生产线，计划投产时间2019年9月。二期建设750万米，采用国内手工模具生产线，计划2021年9月建成。项目总用地面积27000m2，根据现场勘查，本项目未建设。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）等有关规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日修订）“十九、非金属矿物制品业，51石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造”，该类别规定“全部”须编制环境影响报告表。本项目为石膏制品制造，故本项目应编制环境影响报告表。 受龙牌圣戈班（河南）石膏建材有限公司的委托，我单位承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 二、项目周围环境情况 本项目厂址位于新乡市延津县产业集聚区瑞鑫路8号，卫星图坐标为经度114.1033°、纬度35.3004°，占地面积27000m2。四周环境：东侧为河南众合农业机械有限公司，西边为新乡市中新环保科技有限公司，南侧为瑞鑫路，瑞鑫路南侧为河南省威庆自动化设备有限公司，北侧为空地。距离项目最近的地表水体为北侧84m大沙河。项目周围环境情况如下图所示： 图1 项目四周环境敏感点示意图 三、项目建设内容 1、项目概况 项目的基本情况见表1： 表1 本项目基本情况 序号 项 目 内容 1 项目名称 年产2550万米石膏角线项目 2 总投资 6900万元 3 建设单位 龙牌圣戈班（河南）石膏建材有限公司 4 项目选址 新乡市延津县产业集聚区瑞鑫路8号 5 占地面积 27000m2 6 劳动定员与制度 本项目年工作334天，一期自动线职工40人，三班8小时工作制，均不在厂区食宿；二期手工线职工10人，单班8小时工作制，全厂合计职工50人 2、项目组成 本项目组成一览表如下： 表2 本项目组成一览表 序号 项目 建设内容 规模面积 1 主体工程 生产车间 1栋1层，占地面积27000m2。设置生产区、原料区、成品区 附属用房 1栋1层，占地面积880m2。设置办公区等 工艺水泵房 1栋1层，占地面积200m2。设置工艺水存储区 2 环保工程 废气治理措施 本项目石膏粉入仓粉尘经仓顶除尘器处理后，由15m高排气筒排放；投料口上方设置集气罩，集气罩四周面设置皮帘收集粉尘；混合机的搅拌仓为封闭式结构，搅拌仓逃逸口经软管连接除尘器，投料、搅拌粉尘经袋式除尘器处理后，由15m高排气筒排放。烘干废气经1根15m高排气筒排放 废水治理措施 生活污水经化粪池处理后排入延津县第二污水处理厂处理 噪声治理措施 高噪声设备减振基础、隔声措施 固废治理措施 项目营运过程产生的固体废物主要有袋式除尘器收集的粉尘、废包装袋和生活垃圾。袋式除尘器在收集粉尘，集中收集后回用于生产；废包装袋在厂房内集中收集后外售；本项目生活垃圾经垃圾桶收集，定期交由环卫部门处理。 3 公用工程 给水 市政供给 供电 国家电网供给 供气 管道天然气 排水 生活污水经化粪池处理后排入延津县第二污水处理厂处理 3、产品规格 本项目产品规格如下表： 表3 产品一览表 序号 名称 产品规格 年产能（万米） 产品用途 1 纸面石膏线C90 2450*90mm 180 装修装饰 2 纸面石膏线C110 2450*110mm 180 装修装饰 3 纸面石膏线S90 2450*90mm 720 装修装饰 4 纸面石膏线S110 2450*110mm 720 装修装饰 5 浇注石膏线C90 2450*90mm 75 装修装饰 6 浇注石膏线C110 2450*110mm 75 装修装饰 7 浇注石膏线S90 2450*90mm 300 装修装饰 8 浇注石膏线S110 2450*110mm 300 装修装饰 9 合计 / 2550 / 4、原辅材料种类及用量 本项目原辅材料如下表： 表4 主要原辅材料一览表 建设周期 类别 序号 名称 消耗量 备注 一期 原辅材料 1 纸张 750t/a / 2 石膏粉 25000t/a 罐车运输 3 促凝剂 19t/a 50kg袋装运输 4 工艺水 11000t/a 管网 5 淀粉 17t/a 50kg袋装运输 6 糖 44t/a 50kg袋装运输 7 缓凝剂 56t/a 50kg袋装运输 能源 1 天然气 180万m3/a 管道天然气 2 电 5万kWh/a 市政电网 3 水 534.4t/a / 二期 原辅材料 1 石膏粉 10000t/a 罐车运输 2 促凝剂 8t/a 50kg袋装运输 3 工艺水 5000t/a 管网 4 淀粉 7t/a 50kg袋装运输 5 糖 19t/a 50kg袋装运输 6 缓凝剂 24t/a 50kg袋装运输 能源 1 电 2万kWh/a 市政电网 2 水 133.6t/a / 5、主要生产设备 本项目主要生产设备如下表： 表5 主要设备一览表 建设周期 序号 设备名称 规格型号 数量 备注 一期 1 袋式除尘器 AF10_015 1台 / 2 料仓 AF10_020 1台 / 3 螺旋输送机 AF13_015 1台 / 4 工艺水罐 AE10_030 1台 / 5 混合机 AH10 1台 / 6 皮带输送机1# AJ101 1台 / 7 皮带输送机2# AJ102 1台 / 8 加速辊道 AJ105 1台 / 9 切刀 AJ106 1台 / 10 湿端传送辊道 AJ301 1台 / 11 开放辊道 AJ303 1台 / 12 液压升降平台 AK101 1台 / 13 干燥机 AK37 1台 / 14 燃烧器 AK40 3台 / 15 风机 AK107 5台 / 16 干端输送 AJ401 1台 / 17 配件 / 1套 / 二期 1 袋式除尘器 AF10_015 1台 / 2 料仓 AF10_020 1台 / 3 螺旋输送机 AF13_015 1台 / 4 工艺水罐 AE10_030 1台 / 5 混合机 AH10 1台 / 6 皮带输送机 AJ101 1台 / 7 干端输送 AJ401 1台 / 8 包装设备 AJ501 1台 / 9 其他配件 / 1套 / 四、给排水、供电 给排水：本项目年工作334天，一期自动线职工40人，三班8小时工作制，均不在厂区食宿；二期手工线职工10人，单班8小时工作制，全厂合计职工50人。生物污水经化粪池处理后排入延津县第二污水处理厂处理。 供电：本项目年用电量7万度，由国家电网供电。 五、与有关政策相符性分析 1、产业政策相符性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于C3024轻质建筑材料制造。经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目与目录对照如下： 表6 产业政策相符性分析表 类别 产业政策条款 本项目情况 对照结果 鼓励类 十二、建材 13、利用工业副产石膏生产新型墙体材料及技术装备开发与制造 本项目是石膏角线生产项目 属于 限制类 九、建材 5、3000万平方米/年以下的纸面石膏板生产线 本项目为年产2550万米石膏角线项目 不属于 淘汰类 落后生产工艺装备 八、建材 9、1000万平方米/年以下的纸面石膏板生产线 本项目为年产2550万米石膏角线项目 不属于 落后产品 / / / 根据本项目与《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）的对照分析，本项目属于规定的鼓励类“利用工业副产石膏生产新型墙体材料及技术装备开发与制造”项目，因此，本项目符合国家产业政策。项目已经在延津县产业集聚区管理委员会备案，项目代码：2018-410726-30-03-063182。 2、与新环〔2015〕342号文相符性分析 本项目位于新乡市延津县产业集聚区瑞鑫路8号，与《关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环〔2015〕342号（以下简称《通知》），对照分析见下表。 表7 与《通知》对比分析一览表 项目 与本项目相关条文 本项目情况 对比结果 新乡市主体功能区分 工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区。 项目厂址位于新乡市延津县产业集聚区瑞鑫路8号 属于 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。 不属于 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域） 不属于 特殊环境敏感区：（1）禁止开发区域：国家、省级自然保护区，世界文化自然遗产，国家、省级风景名胜区，国家，省级森林公园，国家级、省级地质公园，国家、省级湿地公园，国家级、省级水产种植资源保护区；（2）依法划定的集中式饮用水源地一、二级保护区 不属于 污染防治（控）重点单元 水污染 在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目 本项目不涉及 不涉及 大气污染 在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目 本项目属于二类工业，轻质建筑材料制造，不属于限制类、禁止类项目 不属于 重金属 污染 在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外） 本项目不涉及 不涉及 工业项目 分类 二类工业：非金属矿采选及制品制造（不含水泥制造、建筑及卫生陶瓷、石墨、碳素制品） 本项目为轻质建筑材料制造，主要产品为石膏角线 属于 与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析见表8。 表8 与工业准入优先区规定对照 类别 内容 本项目 对比结果 环 境 准 入 政 策 （1）放宽部分审批条件。对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。 （2）严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外 （1）本项目废气主要为颗粒物，经除尘器处理后达标排放，废水经化粪池处理后排入延津县第二污水处理厂处理；（2）本项目属于二类工业，轻质建筑材料制造，不在严控重污染项目之列 不属于 《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件 综上，本项目不在不予审批项目范围内，符合新环〔2015〕342号文件要求，项目选址合理。 3、与延津县产业集聚区北区规划相符性分析 本项目位于位于新乡市延津县产业集聚区瑞鑫路8号，属于新乡市延津县产业集聚区北区。本项目与集聚区建设项目准入条件对照一览表件表9。 表9 本项目情况与园区准入条件对照一览表 类别 项目准入条件 项目情况 符合性分析 产业 （1）园区规划主导产业为机械化工，与主导产业相关的项目优先入园。 （2）按照国家相关产业政策，严禁高毒、高污染的淘汰和限制类工业企业入园。 （3）对县域范围内布局不合理的、符合集聚区主导产业的项目，按环保要求可以搬迁入园区。 项目属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修订）鼓励类项目。 符合 污染物排放总量控制 （1）新建项目的污染物排放指标必须在提高区域内现有工业污染负荷削减量中调剂。 （2）禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上根本不可行的项目。 （3）在本次规划现有企业的基础上，限制园区再引进高耗水和排水量大的工业企业。 综合分析，项目不属于污染严重项目，主要污染物为颗粒物、SO2、NOx、COD、NH3-N、TP等 符合 风险防范 （1）化工项目和其他涉及大量易燃易爆物质的项目入园前必须完成安全预评价。 （2）涉及危险物质的项目，风险事故预测不对周边人群和环境造成重大危害；拟选址致死半径内不得有敏感目标。 （3）涉及危险物质的项目，入园前必须有完善的风险管理制度和应急预案。 项目不属于化工项目，不涉及易爆物质；原料存储、使用过程不会对周边人群和环境造成重大危害。 符合 其他 （1）入园项目用地必须符合园区土地利用规划要求，禁止在一二类工业用地之上建设三类项目。 （2）按照循环经济发展之路，评价建议与园区已有产业或项目能够形成良好循环经济链条的项目可优先入园。 项目用地为二类工业用地，符合园区土地利用规划；项目生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。 符合 综上，本项目符合延津县产业集聚区北区规划要求。 4、与《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性分析 表10 本项目情况与行动方案要求对照一览表 类别 综合治理要求 项目情况 符合性分析 严格环境准入门槛 禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。对水泥行业不再实施省内产能置换。对本地过剩产能重点行业搬迁、改建项目，实行污染物排放倍量削减替代，其他行业搬迁项目污染物排放量削减比例不低于1.5:1，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。 本项目为轻质建筑材料制造，主要产品为石膏角线，该项目属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修订）鼓励类项目。 符合 推进重点行业提标治理 实施重点企业深度治理专项行动。2018 年10 月底前，鼓励炭素、水泥熟料企业试点开展超低排放改造。2019 年底前，全市钢铁、铝用炭素、水泥完成超低排放改造。重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染 物特别排放限值。完成火电、钢铁、建材、有色、铸造等行业和锅炉物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放治理，建立管理台账；对易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存，对达不到要求的堆场，依法依规进行处罚，并停止使用。开展有色金属冶炼及再生铅、铅酸蓄电池等行业企业含重金属无组织废气排放污染治理，确保废气中重金属污染物持续、稳定达标排放。 本项目原料加水搅拌在封闭的搅拌仓中进行，投料粉尘设置集气罩（四周面悬挂皮帘），可最大限度降低粉尘产生量，且该项目配套有除尘设备对粉尘进一步处理，对周边环境影响较小 符合 综上，本项目符合《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》要求。 5、与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020 年）》相符性分析 表11 本项目情况与实施方案要求对照一览表 类别 要求 项目情况 符合性分析 加快工业炉窑清洁燃料替代 对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）等，加大使用天然气、电等清洁能源以及利用工厂余热、热电厂供热等进行替代 本项目烘干燃料为天然气 符合 实施工业窑炉深度治理 有行业污染物排放标准的工业窑炉，严格执行行业排放标准相关规定；铸造行业烧结工序污染排放控制，按钢铁行业相关标准执行；暂未制订行业排放限值的，按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30 毫克/立方米、200 毫克/立方米、300 毫克/立方米执行，自2019 年1 月1 日起达不到相关要求的，实施停产整治。全面淘汰环保工艺简易、治污效果差的单一重力沉降室、旋风除尘器、多管除尘器、水膜除尘器、生物除尘等除尘设施，水洗法、简易碱法、简易氨法、生物脱硫等脱硫设施，湿法脱硝、微生物法等脱硝设施 本项目烘干燃料为天然气，烘干工序产生废气量978.98万m3/a、SO2 28.6mg/m³ 0.72t/a、NOx 133.8mg/m³ 3.368t/a、烟尘 17.2mg/m³ 0.168t/a，经由1根15m高的排气筒（3#）排放，满足颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30 毫克/立方米、200 毫克/立方米、300 毫克/立方米要求 符合 提高过剩产能淘汰标准 小于3000万平方米/年石膏板生产线 本项目年产2550万米石膏角线项目，不属于石膏板项目 不属于淘汰项目 综上，本项目符合《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020 年）》要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属于新建项目，位于新乡市延津县产业集聚区瑞鑫路8号，经现场勘查，项目地现为空地，本项目厂房由延津县产业集群发展投资有限公司承建，故不存在与项目有关的原有污染情况。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 延津县位于河南省北部，黄河中下游地区，东邻封丘县、滑县，南接原阳县，西与新乡市相连，北与卫辉市、浚县接壤。地理坐标为东经113°57′~114°46′，北纬35°07′~35°29′，全境东西长42.5km，南北宽40.5km，总面积886km2，辖5镇7乡、345个行政村（居委会），总人口50万。 延津县是全国粮食生产先进县、全国优质小麦产业化示范县、全国绿色食品原料标准化生产基地、河南省平安建设先进县和省级文明县城。县城南距省会郑州75km，西距新乡市37km，紧邻中国南北交通大动脉京港澳高速、107国道、京广铁路和石武高铁，南邻陇海铁路，新菏铁路和济东高速横贯全境，227、308、307、101、226、219、310等多条省道在境内交汇，实现了乡乡通省道，是河南省公路网密度最大的县域之一。 本项目位于新乡市延津县产业集聚区瑞鑫路8号，项目地理位置图见附图一。 2、地质地貌 延津县地处华北黄河冲积平原的偏南段，地势西南高东北低，自然坡降约1/7000，海拔一般在65m~71m之间。全境地貌平坦，微度起伏，大体可分为三种区域类型：西北部和东北部高亢平坦，为古黄河高滩区；西南部和中部为黄河故道区；东部和东南部为低洼平原区。 3、气候 延津县属暖温带大陆性季风气候，四季分明，光照充足。年平均气温14.1℃；年平均日照时数2226.5h，平均日照率50%；无霜期204天；最大冻土深度为22cm；多年平均风速2.5m/s；全年盛行偏北风和偏南风，最大风速25m/s；年平均降雨量584.2mm，降水多集中在汛期6-8月份，平均降雨量349.8mm，占全年降水60%；≥10℃积温4638.0℃；1957-1980年，全县遭遇17 m/s以上的大风平均每年19天。 4、河网水系 延津县流域内河流均属于黄河流域，流域内河流总长度328.74km，干支流以上河网密度0.38km/km2，径流总量0.72亿m3，年平均排涝量0.96亿m3，年最大排涝量1.6亿m3，境内最大的河流有柳青河和文岩渠两条。柳青河属黄河流域金堤河一级支流，县域内河流长度9.2km，河宽80m~120m，坡降1/6000~1/15000，堤高3m，柳青河辖大沙河、榆林排、龙潭排、柳青一支、柳青二支、黄寺排、跑马河七条支流；文岩渠属黄河流域天然文岩渠水系，发源于原阳县祝楼乡王录村，自延津县小潭乡安乐庄入境，境内河长24.6km，河宽67m~100m，坡降1/5000~1/9000，堤高5m，文岩渠在县境内较大的支流有九条，分别是文岩三、四、五、六、七、八支，三里庄排、文岩故道、文定渠。 5、土壤 全县土壤属黄河冲积母质，由于黄河多次泛滥冲积，境内土壤类型较多，水平分布面积零星，垂直方向层次分明，主要分为潮土和风沙土两个大类，7个亚类，11个土属，46个土种。土壤为黄河冲积母质，沙壤土，有机质含量0.6%~0.9%，全氮含量0.4%~0.6%，土壤质地疏松，有机质含量高，氮磷钾和微量元素丰富。 6、植被 延津县属落叶阔叶植被区，植被种类繁多，主要用材树种有杨树、柳树、刺槐、泡桐、白榆、苦楝、臭椿等；主要经济林树种有苹果、梨、杏、桃、李、枣树、柿树、葡萄，石榴、无花果等；主要绿化树种有刺柏、泡桐、国槐、合欢、雪松、黄杨、月季等；主要农作物有小麦、玉米、大豆、棉花、花生等。森林覆盖率22.5%。 7、自然资源 （1）土地资源 2015年末，延津县土地总面积为886km2，耕地面积612.75km2；园地面积1.60km2；林地面积42.65km2；城乡建设用地面积106.74km2；交通运输用地11.98km2；水域及水利设施用地面积3.08km2；其他土地用地面积107.20km2。 （2）水资源 1）地表水 延津县流域内河流均属于黄河流域，其中县域内太行堤以北为柳青河水系，流域面积499.5km2；以南为天然文岩渠水系，流域面积344.3km2。流域内河流总长度328.74km，干支流以上河网密度0.38km/km2，径流总量为0.72亿m3，年平均排涝量为0.96亿m3，年最大排涝量为1.6亿m3，延津县主要的地表径流河渠有大沙河、柳青河、文岩渠。延津县多年平均自产地表水资源量为0.6057亿m3，延津县多年平均地表水资源可利用量为0.3456亿m3，全县保证率50%、75%的地表水资源可利用量分别为0.3172亿m3、0.2013亿m3。 2）地下水 延津县地处黄河冲积平原上部，由于黄河的多次改道变迁，在区内沉积了多层厚度较大、颗粒较粗的砂层。区内地表均为第四系地层所覆盖，为黄河泛流堆积物，下层属内陆湖泊沉积和黄河河相沉积，地下水属松散岩类孔隙水类型。按水层结构和形成时代，第四系孔隙水属多层结构含水层，根据钻孔资料的地下水埋藏条件、水力特征，并结合地下水开采条件综合分析将区内地下水划分为浅层水、中深层水及深层水。浅层地下水含水层底板埋深40m~60m，黄河冲积平原的主流和泛流堆积物，主流带砂层厚度大，达25m~30m以上，砂层颗粒较粗，以细砂、中砂为主。 地下水主要接受大气降水、侧向径流和灌溉入渗补给，排泄为侧向径流、蒸发和人工开采。地下水埋深9.80m~11.60m，平均埋深10.48m。总体西南高东北地。地下水年变幅一般为1.0m~2.5m，年际变化一般0.25m~0.5m。延津县地下水资源量为0.9265亿m3/a，其中，古黄河高滩区的地下水资源量为887万m3/a，占全县地下水资源总量的9.6%；黄河故道区的地下水资源量为4407万m3/a，占全县地下水资源总量的47.6%；低洼平原区的的地下水资源量为3971万m3/a，占全县地下水资源总量的42.9%。全县地下水可开采量为0.7412亿m3/a。 （3）文化与旅游资源 石婆固镇西北方向的万亩刺槐林，被定为省级“森林公园”，还有延津大觉寺万寿塔、陈玉成墓与陈玉成纪念馆等一批省级文物保护单位。 （4）森林资源 根据延津县林业经济发展“十三五”规划（2016-2020年），延津县林业用地面积274.02km2，占全县土地总面积的29.55%，森林覆盖率22.5%，林木绿化率28.2%。林业用地中，有林地面积为208.96km2，占土地总面积的22.5%；宜林沙荒22.56km2，占土地总面积的2.4%；未成林地27.52km2，占土地总面积的2.97%；苗圃地1.27km2，占土地总面积的0.14%；灌木林地及林业辅助用地0.37km2，占土地总面积的0.04%。 本项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物存在。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、声环境、地表水、地下水、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分，项目所在地应属于二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准。根据河南省环保厅环境空气质量在线监管平台发布的延津县环境空气质量月报，选用2018年8月空气质量数据进行评价。 表12 延津县空气质量月报（2018年8月） 环境因子 PM10 PM2.5 SO2 NO2 日均值 80 45 14 18 标准 150 75 150 80 达标程度 达标 达标 达标 达标 由上表可知，当地环境空气质量可满足《环境空气质量标准》（BG3095-2012）二级标准，环境质量较好。 2、地表水环境质量现状 为反映本项目纳污水体大沙河的环境质量现状，本次评价引用大沙河经九桥断面常规在线监测数据来进行说明，详见表13： 表13 大沙河经九桥断面水质例行监测结果统计一览表 监测因子 2018.8.25 2018.8.26 2018.8.27 2018.8.28 2018.8.29 2018.8.30 COD（mg/L） 28.3 27.1 18.8 21.8 19.7 14.8 氨氮（mg/L） 0.33 0.36 0.30 0.38 0.20 1.09 TP（mg/L） 0.436 0.424 0.358 0.323 0.299 0.310 大沙河经九桥断面的目前水质状况为：COD在14.8-28.3mg/L，NH3-N在0.20-1.09mg/L，TP在0.299-0.436mg/L。项目大沙河水质COD、NH3-N满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，TP超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。主要原因为接纳了上游大量的生产、生活废水不达标排放，同时丰水期雨水流入带入农药和化肥残余。 3、声环境质量现状 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目所在区域处于属于2类声环境功能区。根据现场实测，项目所在区域昼间噪声为51~55dB(A)、夜间41~43 dB(A)，现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准昼间60dB(A)、夜间50 dB(A)要求，区域声环境质量较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表14 主要环境保护目标 环境类别 环境保护目标 规模 方位及距离 保护级别 大气环境 贾堤社区 约150人 西南1599m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 声环境 厂界 / 四周1m处 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 地表水 大沙河 小河 北84m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 执行标准及级别 项目 标准值 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 SO2 24小时平均：150μg/m3 PM10 24小时平均：150μg/m3 PM2.5 24小时平均：75μg/m3 NO2 24小时平均：80μg/m3 TSP 24小时平均：300μg/m3 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 昼间 60dB（A） 夜间 50dB（A） 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准 COD 30mg/L NH3-N 1.5mg/L 总磷 0.3mg/L |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 执行标准及级别 项目 标准值 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2 颗粒物（有组织） 大气污染物特别排放限值要求（10 mg/m3） 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 颗粒物（有组织） 最高允许排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）要求 颗粒物（无组织） 周界外浓度最高点1.0mg/m³ 《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020 年）工业窑炉排放限值 颗粒物 30 mg/m3 二氧化硫 200mg/m3 氮氧化物 300mg/m3 延津县第二污水处理厂收水水质 COD 260mg/L SS 190mg/L NH3-N 35mg/L 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 昼间 60dB（A） 夜间 50dB（A） 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 一般固废 |
| 总量控制指标 | 本项目大气污染物总量控制指标为SO2 0.72t/a、NOx 3.368t/a，水污染物总量控制指标为COD 0.0267t/a、NH3-N 0.00267t/a、TP 0.000267t/a，其中一期废水排放量为427.52t/a，水污染物总量控制指标为COD 0.0214t/a、NH3-N 0.00214t/a、TP 0.000214t/a；二期废水排放量为106.88t/a，水污染物总量控制指标为COD 0.0053t/a、NH3-N 0.00053t/a、TP 0.000053t/a。 |

# 工程分析

一、施工期工程分析 本项目厂房由延津县产业集群发展投资有限公司承建，故本项目施工期为设备安装和调试，对环境影响较小，故不再进行施工期工程分析。 二、营运期工程分析 1、一期自动线工艺流程图示： 图2 自动线工艺流程及污染节点图 1.1工艺说明： （1）投料 将生产石膏线条所需要的几种固体原料通过各自单独计量装置添加到混合螺旋内，通过混合螺旋最终将混合均匀的干料添加到干端的混合机内。 生产工艺描述：室内石膏料仓主要是为了贮存熟石膏粉，熟石膏粉由罐车从外部购进，通过罐车气力输送系统将熟石膏粉打入熟石膏料仓内。气力输送系统是为了将料仓内的物料通过气力输送将其发送到室内石膏粉料仓,当室内石膏料仓满料时，气力输送系统停止，当此料仓物料达到低料位时，气力输送系统再次启动，向其输送物料。熟石膏粉喂料系统、糖喂料系统、淀粉喂料系统、缓冲剂喂料系统是保证生产中的所需要的辅料按配方要求计量并送入螺旋输送机内进行充分混合。 投料工序产生噪声、废气、固废。 （2）混合搅拌 加水混合是将生产石膏线条所需要的液体配料通过各自单独计量装置输送到混合机内。工业水主要用来将原料半水石膏（CaSO4-0.5H2O）转换成2水石膏(CaSO4-2H2O)。缓凝剂主要用来控制石膏浆的固化和水解速度，以满足工艺要求。加水混合搅拌后即为石膏浆。 混合搅拌工序产生噪声、废气。 （3）包裹 纸张包裹包含纸张，纸张区主要目的是将生产纸面石膏线条所需要的原纸通过连续工艺设备对其进行开卷、铺平、张紧、浆料包裹等满足纸面石膏线条生产需求。 生产工艺描述：将原纸放到工作台上，满足生产线连续用纸要求。随着生产的连续进行，当一卷纸即将使用完成时，操作人员通过吊装葫芦从纸张存储区吊起新的一卷原纸并放在原纸站上面，准备在接纸平台上进行接纸。储纸机是为了在完成接纸的过程中保证有足够的原纸供生产线连续使用，通过电机传动加速将原纸从即将用完的纸卷中释放出来。纸张张紧站是为了保证纸面在运行过程中被拉紧，利于纸面刻痕机对其进行刻痕，用以控制石膏线条的形状。 包裹工序产生噪声。 （4）成型 石膏成型加工是将石膏料浆与纸进行封闭包裹形成石膏线条预制，范围从混合开始至烘箱进口处为止。在此工序，石膏浆已经固化。 生产工艺描述：混合机是将上述干湿添加料在混合机腔体内进行混合并输出料浆的工艺设备，由混合机裤脚管喷出的料浆喷到纸面上，在成型台和挤压机的作用下形成石膏线条外形，成型后的纸面石膏线条在成型皮带机上继续成型并随皮带向生产线前方传送，再经成型皮带机继续成型后，完成纸面石膏线条的初凝过程。通过石膏线切刀将连续生产的石膏线条按生产要求切成每条2.45m的单根线条。被切割后的单根石膏线条在加速辊道的作用下继续向前输送进入石膏线条横向传输辊道系统,石膏线条横向输送辊道系统将单根线条进行分组存储,通过收集完成一组石膏线条后再进行集中输送到烘箱进口。 成型工序产生噪声。 （5）烘干 烘干主要是在干燥机中进行，干燥机将输送过来的已经固化石膏线条进行烘干，使游离在石膏线条里的剩余水分挥发出来。 生产工艺描述：输送过来的成组纸面石膏线条进入干燥机，经过干燥机进端的成组石膏线条进入干燥机内，并在干燥机内边向前运行边完成烘干。经烘干完成的成组纸面石膏线条进入干燥机出端。燃烧器及循环风机系统是通过天燃气燃烧并配合一定量的环境空气进行混风给烘箱提供工艺要求所需要的温度场，使纸面石膏线条能在此温度场（一般不超过200℃）内完成烘干过程。余热回收系统是为了利用排出的废气中所含有的一部分热能，通过与环境空气进行换热而得到部分热量再次供给系统使用。 烘干工序产生废气、噪声。 （6）包装 由干燥机机烘干后的成组纸面石膏线条输送到生产线尾端按照客户及市场的要求进行包装，包装后的产品入库待售。 2、二期手工线工艺流程图示： 图3 手工线工艺流程及污染节点图 2.1工艺说明： （1）投料 将生产石膏线条所需要的几种固体原料通过各自单独计量装置添加到混合螺旋内，通过混合螺旋最终将混合均匀的干料添加到干端的混合机内。 生产工艺描述：室内石膏料仓主要是为了贮存熟石膏粉，熟石膏粉由罐车从外部购进，通过罐车气力输送系统将熟石膏粉打入熟石膏料仓内。气力输送系统是为了将料仓内的物料通过气力输送将其发送到室内石膏粉料仓，当室内石膏料仓满料时，气力输送系统停止，当此料仓物料达到低料位时，气力输送系统再次启动，向其输送物料。熟石膏粉喂料系统、糖喂料系统、淀粉喂料系统、缓冲剂喂料系统是保证生产中的所需要的辅料按配方要求计量并送入螺旋输送机内进行充分混合。 投料工序产生噪声、废气、固废。 （2）混合搅拌 加水混合是将生产石膏线条所需要的液体配料通过各自单独计量装置输送到混合机内。工业水主要用来将原料半水石膏（CaSO4-0.5H2O）转换成2水石膏(CaSO4-2H2O)。缓凝剂主要用来控制石膏浆的固化和水解速度，以满足工艺要求。加水混合搅拌后即为石膏浆。 混合搅拌工序产生噪声、废气。 （3）模具成型 将混合搅拌后的原料注入石膏线模具，凝固8小时后，进行脱模，脱模过程中会产生固废。 （4）自然晾干 将脱模后的石膏线放置在厂房内晾干区自然晾干，晾干时长为10小时。 （5）包装 自然晾干后的石膏线条按照客户及市场的要求进行包装，包装后的产品入库待售。 3、主要污染工序： 项目产污环节工序详见下表。 表15 项目产污环节一览表 污染因素 产污环节 污染物 防治措施 废气 石膏粉入仓 颗粒物 经仓顶除尘器处理后，由15m高排气筒排放 投料、搅拌工序 颗粒物 投料口上方设置集气罩，集气罩四周面设置皮帘收集粉尘；混合机的搅拌仓为封闭式结构，搅拌仓逃逸口经软管连接除尘器，经袋式除尘器处理后，由15m高排气筒排放 烘干工序 颗粒物、SO2、NOx 由15m高排气筒排放 废水 职工 生活污水 经化粪池处理后排入延津县第二污水处理厂处理 噪声 生产设备 生产设备 优选低噪声设备、基础减振、厂房隔声等 固废 除尘器 粉尘 定期对除尘器清理，集中收集后回用于生产 投料 废包装袋 设置一般固废暂存间（10m2）集中收集后外售 职工 职工 生活垃圾设置垃圾桶若干、交由当地环卫部门处理 4、营运期污染源强分析 4.1废气源强分析 本项目废气主要是上料、混合搅拌工序产生的颗粒物、烘干工序产生的颗粒物、SO2、NOx。 4.1.1一期自动线废气源强 本项目一期自动线工作时长为8000h/a。 （1）石膏粉入仓粉尘 本项目配料过程中主要是石膏粉入库产生的粉尘。罐车利用车内自带的增压装置对石膏粉进行上料，上料过程中料仓内的空气及少量石膏粉被增压装置挤出料仓，为了保持压力平衡，一般在仓顶部设置排气孔，其排气过程会有粉尘产生。增压装置提供的风量为13m3/min，卸料速度约为1.0t/min，本项目料仓可存储50t的石膏粉，故单次卸料时间约50min，上料周期为2次/天，每次上料过程仅1台罐车对1台料仓单独工作，不存在多个罐车同时上料情况。参考《逸散性工业粉尘控制技术》混凝土搅拌厂逸散尘排放因子，将石膏粉入库与水泥入库进行类比，其排放因子取值0.12kg/t物料。 一期石膏粉用量为25000t/a，上料次数合计500次，上料时长416.66h，根据产污系数计算，粉尘产生量为3.0t/a，产生浓度为9231mg/m3，粉尘经仓顶除尘器处理后依附在滤芯介质上，通过电机震动，吸附在滤芯上的粉尘沉降到筒仓内，仓顶除尘效率按99.9%计，气力输送风量为780m3/h，粉尘经处理后由15m高排气筒（1#）排放，石膏仓粉尘排放量0.003t/a，排放浓度为9.23mg/m3。 （2）淀粉、促凝剂、缓凝剂投料粉尘 本项目淀粉、促凝剂、缓凝剂为袋装粉料，在人工投料过程中会产生粉尘，评价要求投料口上方设置集气罩，集气罩四周面设置皮帘，集气效率按90%计，投料粉尘经收集由袋式除尘器处理（投料、搅拌共设置1个），于15m高排气筒（2#）排放。参考《逸散性工业粉尘控制技术》混凝土搅拌厂逸散尘排放因子，其排放因子取值0.01kg/t物料。一期自动线淀粉、促凝剂、缓凝剂用量为92t/a，根据产污系数计算，粉尘产生量为0.92t/a，集气效率按90%计，则有组织粉尘产生量为0.828t/a。无组织排放量为0.092t/a。 （3）搅拌工序 本项目原料进入混合机进行混合搅拌，搅拌仓为封闭式结构，混合搅拌过程中产生的粉尘从排放口逃逸，本项目混合机的粉尘逃逸口经软管连接袋式除尘器（投料、搅拌共设置1个），粉尘收集效率按100%计，经袋式除尘器处理后，于15m高排气筒（2#）排放。参考《逸散性工业粉尘控制技术》混凝土搅拌厂逸散尘排放因子，将石膏粉、淀粉等搅拌与水泥、砂石搅拌进行类比，其排放因子取值0.02kg/t物料。一期石膏粉、淀粉、糖、促凝剂、缓凝剂用量为25136t/a，按照排污系数计算，粉尘产生量为0.503t/a。 本项目投料、搅拌产生的有组织粉尘量为1.331t/a，产生浓度为55.46mg/m3，经一套袋式除尘器处理后，于1根15m高排气筒（2#）排放，袋式除尘器效率按90%计，风机风量按3000m3/h，则有组织粉尘排放浓度及排放量分别为5.5mg/m3、0.1331t/a。投料、搅拌产生的无组织粉尘量为0.092t/a。 （3）烘干工序 本项目一期自动生产线配置3台燃烧器，合计每小时消耗天然气225m3，年工作8000h，天然气消耗量为180万m3。根据《关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》（2017年第81号）常压工业锅炉产排污系数表：工业废气量139854.28标立方米/万立方米-原料、SO2 0.02Skg/万立方米-原料（S=200）、NOx 18.71kg/万立方米-原料、烟尘系数按2.4kg/万立方米-原料。故一期自动生产线烘干工序产生废气量2517.377万m3/a、SO2 28.6mg/m³ 0.72t/a、NOx 133.8mg/m³ 3.368t/a、烟尘 17.2mg/m³ 0.432t/a，经由1根15m高的排气筒（3#）排放。 4.1.2二期手工线废气源强 本项目二期手工线工作时长为2672h/a。 （1）石膏粉入仓粉尘 二期石膏粉用量为10000t/a，上料次数合计200次，上料时长166.67h，参考《逸散性工业粉尘控制技术》混凝土搅拌厂逸散尘排放因子，将石膏粉入库与水泥入库进行类比，其排放因子取值0.12kg/t物料。故粉尘产生量为1.2t/a，产生浓度为9231mg/m3，仓顶除尘效率按99.9%计，气力输送风量为780m3/h，粉尘经处理后由15m高排气筒（4#）排放，石膏仓粉尘排放量0.0012t/a，排放浓度为9.23mg/m3。 （2）淀粉、促凝剂、缓凝剂投料粉尘 本项目淀粉、促凝剂、缓凝剂为袋装粉料，在人工投料过程中会产生粉尘，评价要求投料口上方设置集气罩，集气罩四周面设置皮帘，集气效率按90%计，投料粉尘经收集由袋式除尘器处理（投料、搅拌共设置1个），于15m高排气筒（5#）排放。参考《逸散性工业粉尘控制技术》混凝土搅拌厂逸散尘排放因子，其排放因子取值0.01kg/t物料。二期手工线淀粉、促凝剂、缓凝剂用量为39t/a，根据产污系数计算，粉尘产生量为0.39t/a，集气效率按90%计，则有组织粉尘产生量为0.351t/a，无组织排放量为0.039t/a。 （3）搅拌工序 本项目原料进入混合机进行混合搅拌，搅拌仓为封闭式结构，混合搅拌过程中产生的粉尘从排放口逃逸，本项目混合机的粉尘逃逸口经软管连接袋式除尘器，粉尘收集效率按100%计，经袋式除尘器处理后，于15m高排气筒（5#）排放。参考《逸散性工业粉尘控制技术》混凝土搅拌厂逸散尘排放因子，将石膏粉、淀粉等搅拌与水泥、砂石搅拌进行类比，其排放因子取值0.02kg/t物料。二期石膏粉、淀粉、糖、促凝剂、缓凝剂用量为10307t/a，则粉尘产生量为0.206t/a。 本项目投料、搅拌产生的有组织粉尘量为0.557t/a，产生浓度为69.49mg/m3，经一套袋式除尘器处理后，于1根15m高排气筒（5#）排放，袋式除尘器效率按90%计，风机风量按3000m3/h，则有组织粉尘排放浓度及排放量分别为6.9mg/m3、0.0557t/a。投料、搅拌产生的无组织粉尘量为0.039t/a。 4.2废水源强分析 本项目年工作334天，一期自动线职工40人，三班8小时工作制，均不在厂区食宿；二期手工线职工10人，单班8小时工作制，全厂合计职工50人。依据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），工作人员日用水量按40L/d·人计。 一期用水量为1.6t/d（534.4t/a），污水产生系数取0.8，则产生污水量为1.28t/d（427.52t/a）。污水中污染物的浓度及产生量为COD 300mg/L 0.128t/a、BOD5 180mg/L 0.077t/a、SS 220mg/L 0.094t/a、NH3-N 25mg/L 0.0107t/a、TP 2.5mg/L 0.00107t/a，经化粪池处理后污染物浓度及排放量为COD 240mg/L 0.102t/a、BOD5 144mg/L 0.061t/a、SS 154mg/L 0.066t/a、NH3-N 25mg/L 0.0107t/a、TP 2.5mg/L 0.00107t/a。 二期用水量为0.4t/d（133.6t/a），污水产生系数取0.8，则产生污水量为0.32t/d（106.88t/a）。污水中污染物的浓度及产生量为COD 300mg/L 0.032t/a、BOD5 180mg/L 0.019t/a、SS 220mg/L 0.024t/a、NH3-N 25mg/L 0.027t/a、TP 2.5mg/L 0.0027t/a，经化粪池处理后污染物浓度及排放量为COD 240mg/L 0.026t/a、BOD5 144mg/L 0.015t/a、SS 154mg/L 0.016t/a、NH3-N 25mg/L 0.027t/a、TP 2.5mg/L 0.0027t/a。 全厂用水量为2t/d（668t/a），污水产生系数取0.8，则产生污水量为1.6t/d（534.4t/a）。污水中污染物的浓度及产生量为COD 300mg/L 0.160t/a、BOD5 180mg/L 0.096t/a、SS 220mg/L 0.118t/a、NH3-N 25mg/L 0.0134t/a、TP 2.5mg/L 0.00134t/a，经化粪池处理后污染物浓度及排放量为COD 240mg/L 0.128t/a、BOD5 144mg/L 0.077t/a、SS 154mg/L 0.082t/a、NH3-N 25mg/L 0.0134t/a、TP 2.5mg/L 0.00134t/a。 4.3噪声源强分析 本项目运营期噪声主要为设备噪声，主要来源于混合机、干燥机、风机等，其噪声级为65～75dB(A)。 表16 项目噪声污染源统计表 建设周期 序号 主要噪声源 数量 声级dB(A) 一期 1 螺旋输送机 1台 65~70 2 混合机 1台 70~75 3 干燥机 1台 70~75 4 风机 5台 70~75 二期 1 螺旋输送机 1台 65~70 2 混合机 1台 70~75 3 包装设备 1台 65~70 4.4固体废物源强分析 项目营运过程产生的固体废物主要有生活垃圾、袋式除尘器收集的粉尘、废包装袋。 （1）生活垃圾 本项目年工作334天，一期自动线职工40人；二期手工线职工10人，全厂合计职工50人。生活垃圾产生量按0.5kg/（d·人）计算，则一期自动线生活垃圾产生量为6.68t/a；二期手工线产生量为1.67t/a，全厂合计生活垃圾产生量为8.35t/a。 （2）袋式除尘器收集的粉尘 本项目一期自动线收集的粉尘量为1.1979t/a，二期手工线收集的粉尘量为0.5013t/a，全厂收集的粉尘量为1.6992t/a。 （3）废包装袋 本项目袋装原料包装规格均为50kg/袋。一期自动线淀粉、促凝剂、缓凝剂用量为92t/a，废包装袋产生量为1840个/a；二期手工线淀粉、促凝剂、缓凝剂用量为39t/a，废包装袋产生量为780个/a。全厂废包装袋产生量为2620个/a。

# 项目一期主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 石膏粉入仓（1#） | 粉尘（有组织） | 9231mg/m3、3.0t/a | 9.23mg/m3、0.003t/a |
|  | 投料、搅拌工序（2#） | 粉尘（有组织） | 55.46mg/m3、1.331t/a | 5.5mg/m3、0.1331t/a |
|  |  | 粉尘（无组织） | 0.092t/a | 0.092t/a |
|  | 烘干工序（3#） | 烟尘（有组织） | 17.2mg/m³、0.432t/a | 17.2mg/m³、0.432t/a |
|  |  | SO2 （有组织） | 28.6mg/m³、0.72t/a | 28.6mg/m³、0.72t/a |
|  |  | NOx （有组织） | 133.8mg/m³、3.368t/a | 133.8mg/m³、3.368t/a |
| 水污染物 | 生活污水 427.52t/a | COD | 300mg/L、0.128t/a | 240mg/L、0.102t/a |
|  |  | BOD5 | 180mg/L、0.077t/a | 144mg/L、0.061t/a |
|  |  | SS | 220mg/L、0.094t/a | 154mg/L、0.066t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L、0.0107t/a | 25mg/L、0.0107t/a |
|  |  | TP | 2.5mg/L、0.00107t/a | 2.5mg/L、0.00107t/a |
| 固体废物 | 除尘器 | 粉尘 | 1.1979t/a | 0 |
|  | 投料工序 | 废包装袋 | 1840个/a | 0 |
|  | 职工 | 生活垃圾 | 6.67t/a | 0 |
| 噪声 | 本项目运营期的噪声污染源主要为混合机、干燥机、风机等机械设备运行噪声，本项目优选低噪声设备，再经基础减振、厂房隔声、距离衰减后可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周边环境影响较小。 |
| 主要生态影响： 本项目周围没有需要特殊保护的生态敏感区，建设单位在生产过程中排放的各个污染物进行有效的治理，不会对项目周边的生态环境造成明显的影响。 |

# 项目二期主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 石膏粉入仓（4#） | 粉尘（有组织） | 9231mg/m3、1.2t/a | 9.23mg/m3、0.0012t/a |
|  | 投料、搅拌工序（5#） | 粉尘（有组织） | 69.49mg/m3、0.557t/a | 6.9mg/m3、0.0557t/a |
|  |  | 粉尘（无组织） | 0.039t/a | 0.039t/a |
| 水污染物 | 生活污水 106.88t/a | COD | 300mg/L、0.032t/a | 240mg/L、0.026t/a |
|  |  | BOD5 | 180mg/L、0.019t/a | 144mg/L、0.015t/a |
|  |  | SS | 220mg/L、0.024t/a | 154mg/L、0.016t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L、0.027t/a | 25mg/L、0.027t/a |
|  |  | TP | 2.5mg/L、0.0027t/a | 2.5mg/L、0.0027t/a |
| 固体废物 | 除尘器 | 粉尘 | 0.5013t/a | 0 |
|  | 投料工序 | 废包装袋 | 780个/a | 0 |
|  | 职工 | 生活垃圾 | 1.67t/a | 0 |
| 噪声 | 本项目运营期的噪声污染源主要为混合机等机械设备运行噪声，本项目优选低噪声设备，再经基础减振、厂房隔声、距离衰减后可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周边环境影响较小。 |
| 主要生态影响： 本项目周围没有需要特殊保护的生态敏感区，建设单位在生产过程中排放的各个污染物进行有效的治理，不会对项目周边的生态环境造成明显的影响。 |

# 项目全厂主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 石膏粉入仓（1#） | 粉尘（有组织） | 9231mg/m3、3.0t/a | 9.23mg/m3、0.003t/a |
|  | 投料、搅拌工序（2#） | 粉尘（有组织） | 55.46mg/m3、1.331t/a | 5.5mg/m3、0.1331t/a |
|  | 烘干工序（3#） | 烟尘（有组织） | 17.2mg/m³、0.432t/a | 17.2mg/m³、0.432t/a |
|  |  | SO2 （有组织） | 28.6mg/m³、0.72t/a | 28.6mg/m³、0.72t/a |
|  |  | NOx （有组织） | 133.8mg/m³、3.368t/a | 133.8mg/m³、3.368t/a |
|  | 石膏粉入仓（4#） | 粉尘（有组织） | 9231mg/m3、1.2t/a | 9.23mg/m3、0.0012t/a |
|  | 投料、搅拌工序（5#） | 粉尘（有组织） | 69.49mg/m3、0.557t/a | 6.9mg/m3、0.0557t/a |
|  | 投料、搅拌工序 | 粉尘（无组织） | 0.131t/a | 0.131t/a |
| 水污染物 | 生活污水 534.4t/a | COD | 300mg/L、0.160t/a | 240mg/L、0.128t/a |
|  |  | BOD5 | 180mg/L、0.096t/a | 144mg/L、0.077t/a |
|  |  | SS | 220mg/L、0.118t/a | 154mg/L、0.082t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L、0.0134t/a | 25mg/L、0.0134/a |
|  |  | TP | 2.5mg/L、0.00134t/a | 2.5mg/L、0.00134t/a |
| 固体废物 | 除尘器 | 粉尘 | 1.6992t/a | 0 |
|  | 投料工序 | 废包装袋 | 2620个/a | 0 |
|  | 职工 | 生活垃圾 | 8.35t/a | 0 |
| 噪声 | 本项目运营期的噪声污染源主要为混合机、干燥机、风机等机械设备运行噪声，本项目优选低噪声设备，再经基础减振、厂房隔声、距离衰减后可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周边环境影响较小。 |
| 主要生态影响： 本项目周围没有需要特殊保护的生态敏感区，建设单位在生产过程中排放的各个污染物进行有效的治理，不会对项目周边的生态环境造成明显的影响。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目厂房由延津县产业集群发展投资有限公司承建，施工期主要为设备安装和调试，故本次评价不再对施工期环境影响进行分析。

营运期环境影响分析 一、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目废气主要包括石膏粉仓粉尘、投料、搅拌工序产生的粉尘和烘干工序产生的烟尘、SO2、NOx。 （1）有组织废气 根据工程分析可知，本项目有组织废气排放情况如下： 一期石膏粉入仓粉尘经仓顶除尘处理后由15m高排气筒（1#）排放，石膏仓粉尘排放量0.003t/a，排放浓度为9.23mg/m3。投料、搅拌产生的有组织粉尘量为1.331t/a，产生浓度为55.46mg/m3，经一套袋式除尘器处理后，于1根15m高排气筒（2#）排放，有组织粉尘排放浓度及排放量分别为5.5mg/m3、0.1331t/a。烘干工序产生废气量2517.377万m3/a、SO2 28.6mg/m³ 0.72t/a、NOx 133.8mg/m³ 3.368t/a、烟尘 17.2mg/m³ 0.432t/a，经由1根15m高的排气筒（3#）排放。 二期石膏粉入仓粉尘经仓顶除尘处理后由15m高排气筒（4#）排放，石膏仓粉尘排放量0.0012t/a，排放浓度为9.23mg/m3。投料、搅拌产生的有组织粉尘量为0.557t/a，产生浓度为69.49mg/m3，经一套袋式除尘器处理后，于1根15m高排气筒（5#）排放，有组织粉尘排放浓度及排放量分别为6.9mg/m3、0.0557t/a。 表17 有组织废气污染源排放汇总 污染源 排放源编号 污染物名称 排放情况 排放浓度 标准 排放方式 t/a kg/h mg/m3 mg/m3 石膏粉入仓 1# 颗粒物 0.003 0.0072 9.23 10 15m高排气筒 4# 0.0012 0.00045 9.23 10 15m高排气筒 投料、搅拌 2# 颗粒物 0.1331 0.0167 5.5 10 15m高排气筒 5# 0.0557 0.0208 6.9 10 15m高排气筒 烘干 3# 烟尘 0.432 0.054 17.2 30 15m高排气筒 SO2 0.72 0.09 28.6 200 NOx 3.368 0.421 133.8 300 由上表可知，本项目石膏粉入仓粉尘和投料、搅拌工序产生的粉尘满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值要求（10 mg/m3）。烘干工序产生的烟尘、SO2、NOx满足《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020 年）工业窑炉排放限值（颗粒物30 mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氮氧化物300mg/m3）要求。 表18 石膏粉仓有组织颗粒物排放预测表 污染源 石膏粉入仓（1#） 石膏粉入仓（4#） 污染因子 颗粒物 颗粒物 预测距离 预测值mg/m3 占标率% 预测值mg/m3 占标率% 1 0 0.00 0 0.00 10 0 0.00 0 0.00 100 0.0007347 0.08 4.592E-5 0.01 177 0.0008408 0.09 5.255E-5 0.01 200 0.000822 0.09 5.137E-5 0.01 300 0.0007442 0.08 4.651E-5 0.01 400 0.0006759 0.08 4.225E-5 0.00 500 0.0006235 0.07 3.897E-5 0.00 600 0.0005762 0.06 3.601E-5 0.00 700 0.0005404 0.06 3.378E-5 0.00 800 0.0005384 0.06 3.365E-5 0.00 900 0.0005213 0.06 3.258E-5 0.00 1000 0.0004967 0.06 3.104E-5 0.00 1100 0.000468 0.05 2.925E-5 0.00 1200 0.0004394 0.05 2.747E-5 0.00 1300 0.000412 0.05 2.575E-5 0.00 1400 0.0003862 0.04 2.414E-5 0.00 1500 0.0003622 0.04 2.264E-5 0.00 1600 0.0003401 0.04 2.125E-5 0.00 1700 0.0003196 0.04 1.998E-5 0.00 1800 0.0003009 0.03 1.881E-5 0.00 1900 0.0002837 0.03 1.773E-5 0.00 2000 0.0002679 0.03 1.674E-5 0.00 2100 0.0002537 0.03 1.586E-5 0.00 2200 0.0002408 0.03 1.505E-5 0.00 2300 0.0002289 0.03 1.43E-5 0.00 2400 0.0002179 0.02 1.362E-5 0.00 2500 0.0002077 0.02 1.298E-5 0.00 最大值 0.0008408 0.09 5.255E-5 0.01 最大值出现距离（m） 177 177 由上表可知，石膏粉仓排放的颗粒物最大地面落浓度点出现在厂界外177m处，颗粒物最大落地浓度为0.0008408mg/m³，占标率为0.09%。石膏粉仓排放的颗粒物的浓度预测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 表19 投料、搅拌有组织颗粒物排放预测表 污染源 投料、搅拌（2#） 投料、搅拌（5#） 污染因子 颗粒物 颗粒物 预测距离 预测值mg/m3 占标率% 预测值mg/m3 占标率% 1 0 0.00 0 0.00 10 0 0.00 0 0.00 100 0.001704 0.19 0.002122 0.24 177 0.00195 0.22 0.002429 0.27 200 0.001907 0.21 0.002375 0.26 300 0.001726 0.19 0.00215 0.24 400 0.001568 0.17 0.001953 0.22 500 0.001446 0.16 0.001801 0.20 600 0.001336 0.15 0.001665 0.18 700 0.001253 0.14 0.001561 0.17 800 0.001249 0.14 0.001556 0.17 900 0.001209 0.13 0.001506 0.17 1000 0.001152 0.13 0.001435 0.16 1100 0.001085 0.12 0.001352 0.15 1200 0.001019 0.11 0.001269 0.14 1300 0.0009557 0.11 0.00119 0.13 1400 0.0008958 0.10 0.001116 0.12 1500 0.0008402 0.09 0.001046 0.12 1600 0.0007887 0.09 0.0009824 0.11 1700 0.0007414 0.08 0.0009234 0.10 1800 0.0006979 0.08 0.0008692 0.10 1900 0.000658 0.07 0.0008195 0.09 2000 0.0006213 0.07 0.0007738 0.09 2100 0.0005885 0.07 0.000733 0.08 2200 0.0005585 0.06 0.0006956 0.08 2300 0.0005308 0.06 0.0006612 0.07 2400 0.0005053 0.06 0.0006294 0.07 2500 0.0004818 0.05 0.0006001 0.07 最大值 0.00195 0.22 0.002429 0.27 最大值出现距离（m） 177 177 由上表可知，投料、搅拌工序排放的颗粒物最大地面落浓度点出现在厂界外177m处，颗粒物最大落地浓度为0.0004818mg/m³，占标率为0.22%。投料、搅拌工序排放的颗粒物的浓度预测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 表20 烘干废气排放预测表 污染源 烘干 污染因子 SO2 NOx 颗粒物 预测距离 预测值 占标率 预测值 占标率 预测值 占标率 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 0.002544 0.51 0.0119 5.95 0.001526 0.17 200 0.003105 0.62 0.01452 7.26 0.001863 0.21 300 0.003299 0.66 0.01543 7.71 0.001979 0.22 324 0.00333 0.67 0.01558 7.79 0.001998 0.22 400 0.003134 0.63 0.01466 7.33 0.001881 0.21 500 0.002775 0.55 0.01298 6.49 0.001665 0.18 600 0.002798 0.56 0.01309 6.54 0.001679 0.19 700 0.002701 0.54 0.01264 6.32 0.001621 0.18 800 0.002521 0.50 0.01179 5.89 0.001512 0.17 900 0.002313 0.46 0.01082 5.41 0.001388 0.15 1000 0.002107 0.42 0.009858 4.93 0.001264 0.14 1100 0.00192 0.38 0.008982 4.49 0.001152 0.13 1200 0.001754 0.35 0.008206 4.10 0.001053 0.12 1300 0.001608 0.32 0.007521 3.76 0.0009647 0.11 1400 0.001479 0.30 0.006916 3.46 0.0008872 0.10 1500 0.001364 0.27 0.006382 3.19 0.0008185 0.09 1600 0.001263 0.25 0.005907 2.95 0.0007577 0.08 1700 0.001195 0.24 0.005591 2.80 0.0007171 0.08 1800 0.001213 0.24 0.005675 2.84 0.0007279 0.08 1900 0.001224 0.24 0.005724 2.86 0.0007343 0.08 2000 0.001228 0.25 0.005744 2.87 0.0007368 0.08 2100 0.00122 0.24 0.005706 2.85 0.0007319 0.08 2200 0.001209 0.24 0.005655 2.83 0.0007254 0.08 2300 0.001196 0.24 0.005593 2.80 0.0007175 0.08 2400 0.001181 0.24 0.005524 2.76 0.0007085 0.08 2500 0.001164 0.23 0.005447 2.72 0.0006987 0.08 最大值 0.00333 0.67 0.01558 7.79 0.001998 0.22 最大值出现距离（m） 324 324 324 由上表可知，烘干工序排放的SO2、NOx、颗粒物最大地面落浓度点出现在厂界外324m处，SO2最大落地浓度为0.00333mg/m³，NOx最大落地浓度为0.01558mg/m³，占标率为7.79%，颗粒物最大落地浓度为0.001998mg/m³，占标率为0.22%，均不超过10%。烘干工序排放的SO2、NOx、颗粒物的浓度预测值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 （2）无组织废气 一期投料、搅拌产生的无组织粉尘量为0.092t/a（0.0115t/a），二期为0.039t/a（0.0146t/a）。全厂无组织粉尘排放量为0.131t/a。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ2.2-2008推荐的计算模式进行计算，计算参数见下表21，预测结果见下表22。 表21 无组织粉尘估算模式计算参数一览表 污染物 排放源 面源（m） 废气排放量（kg/h） 环境质量标准（mg/m³） 有效高度 长度 宽度 粉尘 生产车间 12 205 50 0.0261 0.9 表22 无组织粉尘大气估算模式预测分析结果统计表 污染物 出现距离（m） 最大落地浓度（mg/m³） Pmax（%） 环境质量标准限值（mg/m³） 是否达标 粉尘 264 0.004161 0.46 0.9 达标 生产车间距厂界及敏感点 距离（m） 预测浓度 占标率 标准限值（mg/m³） / 东厂界 20 0.001609 0.16 0.9 达标 西厂界 5 0.001378 0.15 0.9 达标 南厂界 70 0.002379 0.26 0.9 达标 北厂界 80 0.002497 0.72 0.9 达标 由预测结果可知，项目无组织排放的颗粒物最大地面落地点出现在生产车间外264m处，最大落地浓度为0.004161mg/m³，占标率为0.46%，不超过10%。本项目无组织颗粒物厂界处最大浓度预测值为0.002497mg/m³，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物 无组织排放限值1.0mg/m³要求。 a、大气防护距离 大气环境防护距离是指为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。本项目的大气环境防护距离按照《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ2.2-2008推荐的计算模式进行计算。本项目计算结果为无超标点，不需要设置大气环境防护距离。本项目无组织排放的颗粒物不会对周围敏感点造成影响。 b、卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），以粉尘作为评价因子，工业企业的卫生防护距离计算如下： Cm——标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=（S/π）0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从下表查取。 Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg·h-1。 根据工程分析，厂区平面布置、当地气象资料及环境质量标准限值，确定本项目卫生防护距离计算所需具体参数数值及计算结果，见表23。 表23 卫生防护距离计算参数一览表 污染源 有害气体名称 无组织排放量Qc（kg/h） 参数值 标准值Cm（mg/m3） 计算结果 （m） 卫生防护距离 （m） S A B C D 生产车间 颗粒物 0.0261 10250 470 0.021 1.85 0.84 0.9 0.415 50 由表23可知，项目应设卫生防护距离为50m。本项目卫生防护距离分别为东厂界外30m，西厂界外45m，南厂界外0m，北厂界外0m，项目卫生防护距离包络图具体见附图四。本项目卫生防护距离内主要为企业和道路，无学校、医院、居民等敏感目标。 2、水环境影响分析 本项目年工作334天，一期自动线职工40人，三班8小时工作制，二期手工线职工10人，单班8小时工作制，全厂合计职工50人，均不在厂区食宿。依据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），工作人员日用水量按40L/d·人计。全厂用水量为2t/d（668t/a），污水产生系数取0.8，则产生污水量为1.6t/d（534.4t/a）。污水中污染物的浓度及产生量为COD 300mg/L 0.160t/a、BOD5 180mg/L 0.096t/a、SS 220mg/L 0.118t/a、NH3-N 25mg/L 0.0134t/a、TP 2.5mg/L 0.00134t/a，经化粪池处理后污染物浓度及排放量为COD 240mg/L 0.128t/a、BOD5 144mg/L 0.077t/a、SS 154mg/L 0.082t/a、NH3-N 25mg/L 0.0134t/a、TP 2.5mg/L 0.00134t/a。 本项目生活污水经化粪池处理后达标排入延津县第二污水处理厂。根据调查，延津县第二污水处理厂厂址位于新乡市延津县长济高速与支四路交叉口西南，延津县第二污水处理厂项目（一期1.5万吨/日）始建于2012年，2015年12月延津县第二污水处理厂项目（一期1.5万吨/日）通过竣工环保验收，污水处理工艺采用水解酸化+卡鲁赛尔氧化沟+三级处理工艺，出水水质指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，排入大沙河。本项目所在地距延津县第二污水处理厂662m，位于延津县第二污水处理厂收水范围内，延津县第二污水处理厂收水水质为COD 260mg/L、SS 190mg/L、NH3-N 30mg/L，本项目化粪池出水浓度为COD 240mg/L 、SS 154mg/L 、NH3-N 25mg/L，可满足延津县第二污水处理厂收水水质标准。延津县第二污水处理厂实际处理规模1.2万m3/d，尚有3000m3/d的余量，本项目污水排放量为1.6t/d，仅占延津县第二污水处理厂余量的0.053%，因此本项目废水的排放不会对其处理设施造成冲击，故本项目生活污水排入延津县第二污水处理厂处理可行。 延津县第二污水处理厂出水执行一类A标准，出水水质为COD 50mg/L、NH3-N 5mg/L、TP 0.5mg/L，本项目全厂废水排放量为534.4t/a，水污染物总量控制指标为COD 0.0267t/a、NH3-N 0.00267t/a、TP 0.000267t/a，其中一期废水排放量为427.52t/a，水污染物总量控制指标为COD 0.0214t/a、NH3-N 0.00214t/a、TP 0.000214t/a；二期废水排放量为106.88t/a，水污染物总量控制指标为COD 0.0053t/a、NH3-N 0.00053t/a、TP 0.000053t/a。 本项目产生的废水不会对周边水环境产生影响。 3、噪声影响分析 根据项目设备的噪声排放特点，按照《环境影响评价技术导则-声环境》HJ2.4-2009的要求，选择点声源预测模式预测噪声源排放噪声随距离的衰减变化规律。 ①对于室外噪点声源，已知 A 声功率级或者某点的 A 声级时，可以按下列公式计算距离该点声源r米处的 A 声级： L2=L1 – 20lg（r2/r1） 式中： r1、r2 ——距声源距离（m）， L2、L1 —— r2 、r1处的声级强度。 ②对于室内点声源，先按下式计算其等效室外声源声功率级，然后按室外点声源预测方法计算预测点的A声级： Lp2＝Lp1-（TL+6） Lw=Lp2(T)+10lg S 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级 ； Lp2—室外某倍频带的声压级； TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB（A）； S—房间内表面面积，m2； ③对两个以上多个声源同时存在时，多点源叠加计算总源强，采用如下公式：两个以上多声源同时存在时，总声压级用下式计算： 式中：L ——总声压级[dB（A）]； Li ——第i个声源的声压级； n ——声源个数。 项目高噪声设备噪音源强及设备到厂界距离见表24。 表24 项目全厂高噪声设备噪音源强一览表 建设周期 序号 设备名称 数量 声压级 dB（A） 治理措施 治理后源强dB（A） 一期（昼夜生产） 1 螺旋输送机 1台 65~70 优选低噪声设备、基础减振、厂房隔音 43-48 2 混合机 1台 70~75 58-53 3 干燥机 1台 70~75 58-53 4 风机 5台 70~75 58-53 二期（昼间生产） 5 螺旋输送机 1台 65~70 43-48 6 混合机 1台 70~75 48-53 7 包装设备 1台 65~70 43-48 经厂房隔声等措施降噪后，生产设备同时运行时，并经距离衰减后，对厂界及敏感点的影响见表25、表26。所示： 表25 项目昼间各厂界噪声贡献值 监测点位 项目 距厂界距离（m） 贡献值dB(A) 标准 dB(A) 达标分析 东厂界 20 36.5 昼间60 达标 西厂界 5 48.5 达标 南厂界 100 22.5 达标 北厂界 120 20.9 达标 表26 项目夜间各厂界噪声贡献值 监测点位 项目 距厂界距离（m） 贡献值dB(A) 标准 dB(A) 达标分析 东厂界 20 35.6 夜间50 达标 西厂界 5 47.6 达标 南厂界 100 21.5 达标 北厂界 120 20.0 达标 由上表可知，经过采取降噪措施后，本项目运营期厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准限值昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）标准要求。 为降低正常运营期间厂界噪声对周边环境的影响，评价要求采取如下措施： （1）优选低噪声设备； （2）针对噪声较高的设备安装减震垫，合理布置设备； （3）定期维护设备，避免老化引起的噪声，使其处于良好运行状态； （4）对车间根据功能单元不同进行隔断处理，生产时尽量少开启门窗； （5）加强职工操作技能培训，避免异常噪声产生，并避开休息时间作业。 通过以上措施，本项目厂界噪声可达标排放，对周围环境影响不大。 4、固体废物影响分析 项目营运过程产生的固体废物主要有袋式除尘器收集的粉尘、废包装袋和生活垃圾。 （1）布袋除尘器收集的粉尘 本项目一期自动线收集的粉尘量为1.1979t/a，二期手工线收集的粉尘量为0.5013t/a，全厂收集的粉尘量为1.6992t/a。集中收集后回用于生产。 （2）废包装袋 本项目袋装原料包装规格均为50kg/袋。一期自动线淀粉、促凝剂、缓凝剂用量为92t/a，废包装袋产生量为1840个/a；二期手工线淀粉、促凝剂、缓凝剂用量为39t/a，废包装袋产生量为780个/a。全厂废包装袋产生量为2620个/a。厂区集中收集后综合外售。 一般固废贮存处置要求：本项目一般固废收集存放设施应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关要求建设，应建设顶棚和围堰，地面进行防渗处理，防渗性能不低于1.5m厚，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，防止污染物流失及造成二次污染，以“减量化、资源化、无害化”为基本原则，在综合利用的基础上，及时组织清运，最终经综合利用或妥善进行处置，基本不会对周围环境产生明显的不利影响。 （3）生活垃圾 本项目年工作334天，一期自动线职工40人；二期手工线职工10人，全厂合计职工50人。生活垃圾产生量按0.5kg/（d·人）计算，则一期自动线生活垃圾产生量为6.68t/a；二期手工线产生量为1.67t/a，全厂合计生活垃圾产生量为8.35t/a。本项目厂房内设置垃圾桶收集生活垃圾，定期交由环卫部门处理。 二、环境管理与监测计划 （1）环境管理的目的 该项目运行期会对周边环境产生一定的影响，必须通过环保措施来减缓和消除不利的环境影响。为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益得以协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家经济发展、社会发展和环境建设同步发展的方针。 （2）环保机构设置及职责 环境管理机构的基本任务是负责组织、落实、监督本项目的环保工作，其主要职责如下： ①贯彻执行国家和地方相关的环境保护法律、法规、条例和标准；②制定并组织实施企业环境保护计划，填报排污申报表和环境统计报表等；③监督和检查环保设施运行状况；④负责编制环境风险应急预案，组织协调环境事故的处理；⑤负责推行企业清洁生产工作；⑥组织制定全院环境保护管理的规章制度和主要污染岗位的操作规范，并监督执行；⑦领导和组织本单位的环境监测工作；⑧推广应用环境保护的先进技术和经验；⑨除完成院内有关环境保护工作外，还应接受当地政府环保部门的检查监督，并按要求上报相应的环境管理工作执行情况。 （3）环保制度 1）报告制度 凡实施排污许可证制度的排污单位，应执行月报制度。月报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等。企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或企业改、扩建等都必须向当地环保部门申报，改、扩建项目必须按《建设项目环境保护管理条例》等文件的要求，报请有审批权限的环保部门审批。 2）污染治理设施的管理、监督制度 项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地进行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企事业单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐。 3）定期进行事故应急演习。 （4）监测计划 根据本项目特点，项目运营期需要对生产过程产生的废气、噪声等污染因素进行监测，具体监测计划见表27。 表27 运营期监测计划 项目 监测点位 监测因子 监测频率 执行标准 废气 石膏粉仓排放口 颗粒物 委托有监测资质的单位，每年监测1次 委托有监测资质的单位，每年监测1次 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值要求（10 mg/m3）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物 最高允许排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）要求；无组织排放限值1.0mg/m³要求 投料、搅拌排放口 厂界（无组织排放源上风向1个参照点，下风向针对每个源1个监控点） 颗粒物 委托有监测资质的单位，每年监测1次 烘干排放口 烟尘、SO2、NOx 委托有监测资质的单位，每年监测1次 《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020 年）工业窑炉排放限值（颗粒物30 mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氮氧化物300mg/m3） 噪声 四周边界 等效连续A 声级 委托有监测资质的单位，每年监测1次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 废水 厂区总排口 COD、NH3-N、TP 委托有监测资质的单位，每年监测1次 延津县第二污水处理厂收水水质要求 （5）规范排污口 根据《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中有关规定，在厂区“三废”及噪声排放点设置标志牌，标志牌应设在与之功能相应的醒目处。标志牌必须保持清晰、完整，当发现有形象损坏、颜色污染、退色等情况时，应及时修复或更换，检查时间至少每年一次。同时厂内总排口应根据环保要求留有采样口，并设置明显标志，以便环保部门定期检查、监督和验收。 排放口图形标志见表28。 表28 排污口图形标示 序号 标志名称 提示图形符号 警告图形符号 功能说明 1 污水排放口 表示污水向水体排放 2 废气排放口 表示废气向大气环境排放 3 噪声排放源 表示噪声向外环境排放 4 一般固体废物 表示一般固体废物贮存、处置场 三、环保投资概算及环保设施验收 本项目总投资为6900万元，环保投资为22.5万元，占总投资的0.33％。环保投资详见下表29，环保竣工验收内容及执行标准见表30。 表29 项目环保投资一览表 项目 污染源 环保设施 治理效果 投资金额（万元） 废气 石膏粉入仓 经仓顶除尘器处理后，由15m高排气筒排放 达标排放 3.0 投料、搅拌工序 投料口上方设置集气罩，集气罩四周面设置皮帘收集粉尘；混合机的搅拌仓为封闭式结构，搅拌仓逃逸口经软管连接除尘器，经袋式除尘器处理后，由15m高排气筒排放 达标排放 10.0 烘干工序 由15m高排气筒排放 达标排放 0.5 废水 生活污水 化粪池处理后排入延津县第二污水处理厂 达标排放 2.0 噪声 生产设备 优选低噪声设备、基础减振、厂房隔声等 达标排放 5.0 固废 除尘器 定期对除尘器清理，集中收集回用于生产 合理处置 2.0 废包装袋 设置一般固废暂存间（10m2）集中收集后外售 职工 生活垃圾设置垃圾桶收集，交由当地环卫部门处理 合计 22.5 表30 项目“三同时”环保竣工验收一览表 类别 污染源 环保验收内容 执行标准 废气 石膏粉入仓 经仓顶除尘器（2套）处理后，由15m高排气筒排放 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值要求（10 mg/m3）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物 最高允许排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）要求；无组织排放限值1.0mg/m³要求 投料、搅拌工序 投料口上方设置集气罩，集气罩四周面设置皮帘收集粉尘；混合机的搅拌仓为封闭式结构，搅拌仓逃逸口经软管连接除尘器，经袋式除尘器（2套）处理后，由15m高排气筒排放 烘干工序 由15m高排气筒排放 《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020 年）工业窑炉排放限值（颗粒物30 mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氮氧化物300mg/m3） 废水 生活污水 化粪池处理后排入延津县第二污水处理厂 延津县第二污水处理厂收水水质要求 噪声 生产设备 优选低噪声设备、基础减振、厂房隔声等 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 固废 除尘器 定期对除尘器清理，集中收集回用于生产 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB 18599-2001）及修改单 废包装袋 设置一般固废暂存间（10m2）集中收集后外售 职工 生活垃圾设置垃圾桶收集，交由当地环卫部门处理

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 石膏粉入仓 | 颗粒物 | 经仓顶除尘器处理后，由15m高排气筒排放 | 达标排放 |
|  | 投料、搅拌工序 | 颗粒物 | 投料口上方设置集气罩，集气罩四周面设置皮帘收集粉尘；混合机的搅拌仓为封闭式结构，搅拌仓逃逸口经软管连接除尘器，经袋式除尘器处理后，由15m高排气筒排放 | 达标排放 |
|  | 烘干工序 | 颗粒物、SO2、NOx | 由15m高排气筒排放 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 职工 | 生活污水 | 经化粪池处理后排入延津县第二污水处理厂 | 达标排放 |
| 固 体 废 弃 物 | 除尘器 | 粉尘 | 定期对除尘器清理，集中收集后回用于生产 | 合理处置 |
|  | 投料 | 废包装袋 | 设置一般固废暂存间（10m2）集中收集后外售 | 合理处置 |
|  | 职工 | 职工 | 生活垃圾设置垃圾桶若干、交由当地环卫部门处理 | 合理处置 |
| 噪 声 | 本项目运营期的噪声污染源主要为混合机等机械设备运行噪声，本项目优选低噪声设备，再经基础减振、厂房隔声、距离衰减后可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周边环境影响较小。 |
| 其 他 | / |
| 生态保护措施及预期效果： 项目周围没有需要特殊保护的生态敏感区，建设单位在生产过程中排放的各个污染物进行有效的治理，不会对项目周边的生态环境造成明显的影响。 |

# 评价结论

一、结论 1、项目概况 龙牌圣戈班（河南）石膏建材有限公司拟投资6900万元在新乡市延津县产业集聚区瑞鑫路8号建设年产2550万米石膏角线项目；本项目年工作334天，一期自动线职工40人，三班8小时工作制，均不在厂区食宿；二期手工线职工10人，单班8小时工作制，全厂合计职工50人。 2、项目与相关政策、相关规划符合性 （1）与产业政策相符性 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于C3024轻质建筑材料制造。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于规定的鼓励类、淘汰类、限制类项目，属于允许类项目；且项目已经新乡市延津县产业集聚区管理委员会备案，项目代码：2018-410726-30-03-063182。符合国家产业政策。 （2）与新环[2015]342号文的对照分析 本项目不在不予审批项目范围内，符合新环[2015]342号文要求。 （3）与延津县产业集聚区北区规划相符性分析 本项目符合延津县产业集聚区北区规划要求。 （4）与《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性分析 本项目为轻质建筑材料制造，主要产品为石膏角线，该项目属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修订）鼓励类项目。本项目原料加水搅拌在封闭的搅拌仓中进行，投料粉尘设置集气罩（四周面悬挂皮帘），可最大限度降低粉尘产生量，且该项目配套有除尘设备对粉尘进一步处理，对周边环境影响较小。故本项目符合《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》要求。 （5）与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020 年）》相符性分析 本项目烘干燃料为天然气，烘干工序产生SO2 28.6mg/m³ 、NOx 133.8mg/m³ 、烟尘17.2mg/m³，满足颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30 毫克/立方米、200 毫克/立方米、300 毫克/立方米要求，故本项目符合《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020 年）》要求。 3、建设项目所在区域环境质量现状 （1）项目所在地应属于二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准。根据河南省环保厅环境空气质量在线监管平台发布的2018年7月新乡市环境空气质量月报，当地环境空气质量可满足《环境空气质量标准》（BG3095-2012）二级标准，环境质量较好。 （2）大沙河水质COD、NH3-N满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，TP超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。主要原因为接纳了上游大量的生产、生活废水不达标排放，同时丰水期雨水流入带入农药和化肥残余。 （3）根据现场实测，项目所在区域现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准昼间60dB(A)、夜间50dB(A)要求，区域声环境质量较好。 4、环境影响分析 （1）大气环境影响 本项目石膏粉入仓粉尘经仓顶除尘器处理后，由15m高排气筒排放；投料口上方设置集气罩，集气罩四周面设置皮帘收集粉尘；混合机的搅拌仓为封闭式结构，搅拌仓逃逸口经软管连接除尘器，投料、搅拌粉尘经袋式除尘器处理后，由15m高排气筒排放。有组织粉尘排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值要求（10 mg/m3）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物 最高允许排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）要求；无组织粉尘厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物 无组织排放限值1.0mg/m³要求。烘干废气经1根15m高排气筒排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020 年）工业窑炉排放限值（颗粒物30 mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氮氧化物300mg/m3）。 （2）地表水环境影响 本项目生活污水经厂区化粪池处理后，排入延津县第二污水处理厂。项目产生的废水不会对周边水环境产生影响。 （3）声环境影响 本项目高噪声设备经基础减振、厂房隔声及距离素衰减后，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，对周围声环境影响较小。 （4）固废环境影响 项目营运过程产生的固体废物主要有袋式除尘器收集的粉尘、废包装袋和生活垃圾。袋式除尘器在收集粉尘，集中收集后回用于生产；废包装袋在厂房内集中收集后外售；本项目生活垃圾经垃圾桶收集，定期交由环卫部门处理。 通过以上措施，项目固废得到妥善处理，不会对周围环境产生二次污染。 5、总量控制指标 本项目大气污染物总量控制指标为SO2 0.72t/a、NOx 3.368t/a，水污染物总量控制指标为COD 0.0267t/a、NH3-N 0.00267t/a、TP 0.000267t/a，其中一期废水排放量为427.52t/a，水污染物总量控制指标为COD 0.0214t/a、NH3-N 0.00214t/a、TP 0.000214t/a；二期废水排放量为106.88t/a，水污染物总量控制指标为COD 0.0053t/a、NH3-N 0.00053t/a、TP 0.000053t/a。 6、卫生防护距离 本项目的卫生防护距离为50m。本项目卫生防护距离分别为东厂界外30m，西厂界外45m，南厂界外0m，北厂界外0m，项目卫生防护距离包络图具体见附图四。本项目卫生防护距离内学校、医院、居民区等敏感目标。 二、建议 （1）本工程环保投资约为22.5万元，占项目总投资6900万元的0.33%，应在项目中认真落实，专款专用。 （2）加强环境管理，制定相应的环境管理规章制度，防止意外事故发生。 （3）加强教育，提高员工的环境与安全意识。 （4）加强对各种污染防治设施的运行管理，定期维护检修，确保其正常稳定运行。 龙牌圣戈班（河南）石膏建材有限公司年产2550万米石膏角线项目符合国家产业政策，选址基本合理，污染防治措施可行。在落实评价提出的各项污染防治措施并保证其正常运转的前提下，预计工程运行后不会对周围大气环境、水环境、声环境和生态环境造成影响。 从环保角度出发，该项目可行。 河北洁源安评环保咨询有限公司

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。