建设项目环境影响报告表

# （报批版）

项目名称：河南二建建筑产业园二期清水科技扩建项目

建设单位（盖章）：河南清水建设科技有限公司

编制日期：二○一九年七月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 河南二建建筑产业园二期清水科技扩建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 河南清水建设科技有限公司 |
| 法人代表 | 都宏全 320106197207152459 | 联系人 | 张永举 |
| 通信地址 | 新乡市延津县纬四路以南，经十六路以西 |
| 联系电话 | 13903735377 | 传真 |  | 邮政编码 | 453200 |
| 建设地点 | 新乡市延津县纬四路以南，经十六路以西 |
| 立项审批部门 | 延津县产业集聚区管理委员会 | 项目代码 | 2018-410726-47-03-005825 |
| 建设性质 | 新建( 改扩建■ 技改( | 行业类别及代码 | C3022 砼结构构件制造 |
| 占地面积 （平方米） | 118280.93（177.35亩） | 绿化面积(平方米) | —— |
| 总投资 （万元） | 50000 | 其中：环保投资（万元） | 39 | 环保投资占总投资比例 | 0.078% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 | 2020.03 |
| 工程内容及规模： 任务由来 随着建筑技术的发展及新产品、新技术的广泛应用，现代建筑对性能稳定、质量优异的建筑装配式PC构件需求日趋增加。发展建筑装配式PC构件不仅符合国家产业政策导向，也是建筑业发展的内在需求，在现阶段建设建筑装配式PC构件具有良好的市场环境和市场前景。 河南清水建设科技有限公司现有工程“装配式建筑构（配）件生产加工项目”于2017年6月22日经延津县环保局审批（审批文号：延环审（2017）06号），目前已建成，已完成自主验收。 本次企业计划投资50000万元在新乡市延津县纬四路以南，经十六路以西建设河南二建建筑产业园二期清水科技扩建项目，主要生产建筑装配式PC构件，包括预制剪力墙、叠合楼板、阳台、楼梯、围墙、路沿石等。本项目建设地点位于新乡市延津县纬四路以南，经十六路以西，新建生产车间、构建堆场、办公楼、宿舍楼、锅炉房等，总建筑面积87228.61平方米。本次为扩建项目，项目目前未建设。 本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018.4.28）中十九、非金属矿物制品业第50条：砼结构构件制造、商品混凝土加工，应编制环境影响评价报告表。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，受河南清水建设科技有限公司的委托（委托书见附件1），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。通过现场勘察和资料收集，本着“科学、公正、客观”的态度，完成了本环境影响评价报告表。 产业政策相符性 （1）与《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目不属于指导目录中的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类。本项目已在延津县产业集聚区管理委员会进行了备案（项目代码：2018-410726-47-03-005825）（备案证明见附件2），因此符合国家产业政策。 （2）与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环【2015】342号文（以下简称：342号文）相符性分析 本项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环［2015］342号（以下简称《通知》）对照分析见表1。 表1 项目与《通知》对照分析一览表 项目 与本项目相关条文 本项目情况 对比结果 环境功能区划 工业准入优先区：新乡市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区。 本项目位于新乡市延津县纬四路以南，经十六路以西，属于延津县产业集聚区北区。 属于工业准入优先区。 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）。 特殊环境敏感区：（1）禁止开发区域：国家、省级自然保护区，世界文化自然遗产，国家、省级风景名胜区，国家，省级森林公园，国家级、省级地质公园，国家、省级湿地公园，国家级、省级水产种植资源保护区；（2）依法划定的集中式饮用水源地一、二级保护区。 污染防治（控）重点单元 水污染 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县 本项目位于新乡市延津县纬四路以南，经十六路以西。 不属于 大气污染 新乡市域全部 属于 重金属污染 新乡县、凤泉区（铅镉污染防控区） 不属于 工业项目分类 二类工业：非金属矿采选及制品制造（不含水泥制造、建筑及卫生陶瓷、石墨、碳素制品） 本项目为砼预制构件项目。 本项目为二类工业项目。 由上表可知，本项目位于新乡市延津县纬四路以南，经十六路以西，属于工业准入优先区。本项目与工业准入优先区的环境准入政策要求相符性分析见表2。 表2 项目与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析 类别 内容 本项目情况 是否符合审批条件 环 境 准 入 政 策 严格控制部分区域重污染项目 在《水污染防治重点单元》内的新乡市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目 本项目预制构件项目，不在《水污染防治重点单元》内，不属于煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目 符合 在《大气污染防治重点单元》内的新乡市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目 本项目为预制构件项目，不在《大气污染防治重点单元》内，不属于审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目 符合 在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外） 本项目不涉及重金属污染，且不在规定的《重金属污染防控单元》内 符合 由上表分析可知，项目建设符合审批条件及要求。 4、与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》相符性分析 与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（以下简称《三年行动计划》）对照分析见下表。 表3 与《三年行动计划》相符性分析 类别 与本项目相关条文 本项目情况 相符性 二、坚决打赢蓝天保卫战（二）产业结构优化工程9. 严格环境准入门槛 禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。对水泥行业不再实施省内产能置换。对本地过剩产能重点行业搬迁、改建项目，实行污染物排放倍量削减替代，其他行业搬迁项目污染物排放量削减比例不低于1.5:1，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。其他新、改、扩建排放 VOCs 的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs 排放总量倍量消减替代。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。严格控制新增燃煤项目建设。除背压热电联产外，全市不再核准“十三五”期间新开工建设的燃煤发电项目。 本项目为预制构件制造，不属于火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业，也不属于耐火材料、陶瓷行业；本项目不属于排放 VOCs 的项目。 不属于禁止类项目 二、坚决打赢蓝天保卫战（三）工业污染治理工程16.推进重点行业提标治理 实施重点企业深度治理专项行动。2018 年10月底前，鼓励炭素、水泥熟料企业试点开展超低排放改造。2019年底前，全市钢铁、铝用炭素、水泥完成超低排放改造。重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。完成火电、钢铁、建材、有色、铸造等行业和锅炉物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放治理，建立管理台账；对易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存，对达不到要求的堆场，依法依规进行处罚，并停止使用。开展有色金属冶炼及再生铅、铅酸蓄电池等行业企业含重金属无组织废气排放污染治理，确保废气中重金属污染物持续、稳定达标排放 本项目二氧化硫、氮氧化物、颗粒物执行大气污染物特别排放限值；本项目粉料采用密闭库筒储存，骨料采用密闭原料库储存。 相符 二、坚决打赢蓝天保卫战（三）工业污染治理工程17.全面提升锅炉烟气排放标准 推进燃煤、生物质锅炉超低排放改造。2019 年底前，全市生物质锅炉及 35 蒸吨/时以上燃煤锅炉开展超低排放改造，完成超低排放改造后，锅炉废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度要分别不高于 10 毫克/立方米、35 毫克/立方米、50 毫克/立方米。推进燃气锅炉低氮改造。2019 年 9 月底前，全市 4 蒸吨/时以上（含）天然气锅炉完成低氮改造，鼓励氮氧化物排放浓度不高于30毫克/立方米；2020年底前，全市所有天然气锅炉完成低氮改造；新建天然气锅炉全部执行氮氧化物不高于 30 毫克/立方米标准 本项目利用现有2t/h燃气锅炉供热，目前已经完成天然气锅炉低氮改造，经检测满足排放标准要求 相符 二、坚决打赢蓝天保卫战（三）工业污染治理工程13. 持续推进工业污染源全面达标行动 建立覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度，2018 年 12 月底前，完成陶瓷、耐火材料、再生金属工业排污许可证核发工作，将错峰生产方案载入排污许可证；已完成排污许可证核发的行业，2018 年 10 月底前，要将错峰生产方案要求补充到排污许可证中；2020 年底前，完成排污许可管理名录规定的行业许可证核发。 企业建成后按要求申报排污许可证。 相符 二、坚决打赢蓝天保卫战（四）扬尘污染治理工程25.强化工业料堆场扬尘整治。 加大各工业企业料场堆场监督检查力度，督促企业严格落实各项抑尘措施。2018 年 10 月底前，火电、钢铁、建材、有色等行业和锅炉等企业料堆场无组织实现规范管理，按照“场地硬化、流体进库、密闭传输、湿法装卸、车辆冲洗”的标准，对煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土、废渣等易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存，实现“空中防扬散、地面防流失、地下防渗漏”。2018 年 11 月 1 日起，对达不到要求的工业堆场，依法依规进行处罚，并停止使用。 本项目粉状物料本项目粉料采用密闭库筒储存，骨料采用密闭原料库储存；满足“场地硬化、流体进库、密闭传输、湿法装卸、车辆冲洗”的标准；实现“空中防扬散、地面防流失、地下防渗漏”。 相符 二、坚决打赢蓝天保卫战（七）精细化管理提升工程41. 科学实施工业企业错峰生产。 以减少重污染天气为着力点，制定实施方案，持续开展秋冬季大气污染防治攻坚行动。采暖季，制定错峰生产方案，实施铸造、建材、有色、化工行业错峰生产（水泥行业实行“开二停一”），实施差别化管理。企业未按期完成治理改造任务的，一并纳入错峰生产方案，实施停产。其中，对 2018 年 10 月底前稳定达到超低排放的企业，当年给予错峰生产豁免政策激励。 根据当地错峰生产方案，按计划实施。 相符 本项目符合“新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案”要求。 4、与《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性分析 与《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（以下简称《秋冬季攻坚方案》）对照分析见下表。 表4 本项目情况与《秋冬季攻坚方案》要求对照一览表 类别 与本项目相关条文 本项目情况 相符性 实施范围 京津冀及周边地区，包含北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市（以下简称“2+26”城市，含河北省定州市、辛集市，河南省济源市）。 本项目位于新乡市延津产业集聚区，属于“2+26”城市范围。 相符 （一）调整优化产业结构。1.严控“两高”行业产能 加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，推动实施一批水泥、玻璃、焦化、化工等重污染企业搬迁工程。城市建成区钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式实施分类处置。钢铁等重污染企业搬迁应重点向区外转移。加大钢铁、焦化、建材等行业产能淘汰和压减力度，列入去产能的钢铁企业，需一并退出配套的烧结、焦炉、高炉等设备。 本项目为预制构件制造项目，不属于“两高”行业。 相符 （一）调整优化产业结构。3.深化工业污染治理 严格执行火电、钢铁、石化、化工、有色（不含氧化铝）、水泥行业以及工业锅炉大气污染物特别排放限值，推进重点行业污染治理设施升级改造。继续推进工业企业无组织排放治理，在安全生产许可条件下，实施封闭储存、密闭输送、系统收集。有序推进钢铁行业超低排放改造。深化有组织排放控制，烧结烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米，其他主要生产工序分别不高于10、50、200毫克/立方米；强化无组织排放管控，厂内所有散状物料储存、输送及主要生产车间应密闭或封闭；实施清洁运输，大宗物料和产品主要通过铁路、水路、管道、新能源汽车或达到国六排放标准汽车等方式运输。 本项目原材料实现封闭储存、密闭输送、系统收集。厂内所有散状物料储存、输送及主要生产车间密闭或封闭。 相符 本项目符合《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》要求。 6、与《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》相符性分析 （1）与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》相符性分析见下表 表5 本项目情况与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》对照一览表 类别 《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》 项目情况 符合性分析 工作目标 针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节存在的无组织排放污染问题，进行全流程控制、收集、净化处理，同步安装视频监控和相应的污染物排放监测设备，2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）。 本项目粉状物料均采用密闭库筒储存，骨料采用密闭原料库储存；做到“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）。 符合 本项目符合《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》要求。 3、厂址及周围环境 本项目位于新乡市延津县纬四路以南，经十六路以西，属于延津县产业集聚区北区，根据《延津县产业集聚区（北区）发展规划（2012-2020）》，项目用地性质为工业用地，符合产业集聚区总体规划。 项目四周环境如下：厂区东侧紧邻马孟湾村（距离生产车间150m），南边为农田，西为在建新乡银龙轨道有限公司（生产预制构件），北为河南二建集团厂房。距项目厂区最近的敏感点为东侧紧邻的马孟湾村（距离生产车间150m），东侧380m的北孟湾村，西面480m的小龙王庙村。项目厂区占地118280.93平方米（177.35亩），周围环境示意图见图1。 图1 项目周边环境示意图 4、项目概况 该项目总投资50000万元，占地面积118280.93平方米（177.35亩），建设河南二建建筑产业园二期清水科技扩建项目。新建生产车间、构建堆场、办公楼、宿舍楼、锅炉房等，总建筑面积87228.61平方米。目前还未建设，设备未安装，不具备生产能力。 项目基本情况见下表： 表6 项目概况一览表 序号 项目 内容 1 项目名称 河南二建建筑产业园二期清水科技扩建项目 2 建设规模 年产20万立方米建筑装配式PC构件 3 建设性质 扩建 4 建设单位 河南清水建设科技有限公司 5 项目地址 新乡市延津县纬四路以南，经十六路以西 6 占用面积 118280.93平方米（177.35亩） 7 总投资（万元） 50000 8 定员与工作制度 100人，8小时工作制，全年工作300天 5、项目建设内容及规模 本项目建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程，项目组成及建设内容见表7。 表7 项目主要建设内容一览表 工程类别 工程内容 建设规模 备注 主体工程 1#车间 建筑面积22680平方米，其中包括原料库1500平方米 未建，水泥仓、粉煤灰仓置于厂房内，传送带、搅拌机均为密闭设计，骨料投料斗位于密闭车间内 2#车间 建筑面积18360平方米 未建，预留车间 3#车间 建筑面积18360平方米 未建，预留车间 辅助工程 构建堆场 占地面积22301.92平方米 未建 锅炉房 建筑面积72平方米 未建 办公楼 三层，建筑面积1864.19平方米 未建 宿舍楼 四层，建筑面积3590.49平方米 未建 公用工程 供水 由自来水管网提供 / 供电 由当地供电电网供给 / 排水 车辆、搅拌机、模台冲洗废水经沉淀收集池收集后循环使用，不外排；养护过程为锅炉蒸气通过加热管间接养护，冷凝水回用于锅炉用水，不外排；生活污水经化粪池处理后排入市政管网，汇入延津县第二污水处理厂。 / 环保工程 废气治理 原料库密闭设计，四周设洒水喷淋装置；粉料仓粉尘经仓顶单机脉冲除尘器处理后经高于库顶3m高排气筒（距地面不低于15m）有组织排放；骨料投料斗上方设置集气罩，投料粉尘经集气罩收集后与配料、搅拌粉尘经脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，对项目主要道路及出入口进行硬化，并在主要出入口设固定式车辆自动清洗设备。 / 废水治理 车辆、搅拌机、模台冲洗废水经沉淀收集池收集后循环使用，不外排；养护过程为锅炉蒸气通过加热管间接养护，冷凝水回用于锅炉用水，不外排；生活污水经化粪池处理后排入市政管网，汇入延津县第二污水处理厂。 / 噪声治理 高噪声设备设置减振基础、安装橡胶或金属弹簧隔振器 / 固废治理 除尘器收集的粉尘作为原料重新利用；砂石分离机分离的砂石回用于生产拌料；钢筋边角料、不合格品外售综合利用；生活垃圾统一收集后运往垃圾中转站处理。 / 5、主要设备 本项目生产设备见下表。 表8 生产设备清单 序号 设备名称 规格型号 数量 备注 1 桁车 5t 8台 2 桁车 10t 12台 3 桁车 16t 4台 4 活动模台 4*9m 100套 5 固定模台 4*9m 50套 6 布料斗 2m3 4套 上料 7 钢筋网片焊接机 / / 钢筋加工，与一期共用 8 高效数控弯箍机 WG-12B-2 / 9 高效数控弯箍机 WG-12D-3 / 10 高效钢筋调直切断机 GT5/12 / 11 钢筋自动成型设备 DT-EX32 / 12 智能钢筋桁架焊接机器人 SJL300T-18 1台 钢筋加工 13 搅拌设备 HZS60 1台 混凝土加工 本项目所用设备无国家明令禁止和淘汰的设备。 主要原辅材料 本项目主要原辅材料见下表。 表9 主要原辅材料清单 序号 原辅材料名称 单位 数量 备注 1 石子 t/a 200400 密闭原料仓储存 3 砂 t/a 177600 密闭原料仓储存 4 水泥 t/a 57000 100t水泥储罐储存 5 粉煤灰 t/a 13000 100t粉煤灰储罐储存 6 外加剂（减水剂） t/a 1440 液体，桶装，聚羧酸减水剂，不含危险化学品、不含可挥发性有机物 7 隔离剂 t/a 4 液体，桶装，主要成分包括动物油、硬脂酸、磷酸三丁酯，以及少量的碱类等 8 钢筋 t/a 15000 / 9 水 t/a 36100 自来水管网 10 电 万度 192 电网 给排水 ①给水 项目生产、生活用水均由市政供水；其中生产用水量约3.4万吨/a，生活用水2100吨/a。 ②排水 项目排水实行雨污分流。雨水经厂内现有雨水管道就近排入水体。项目运行期无生产废水外排。生活污水产生量约1680吨/a，经化粪池处理后经市政管网排入延津县第二污水处理厂处理。 8、工作制度及劳动定员 本项目劳动定员为100人，8小时工作制，年工作300天。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 河南清水建设科技有限公司现有工程“装配式建筑构（配）件生产加工项目”于2017年6月22日经延津县环保局审批（审批文号：延环审（2017）06号），于2019年3月完成自主验收。 1、现有工程主要生产设备 现有工程主要生产设备见表10。 表10 现有工程主要生产设备 序号 产品名称 规格型号 单位 数量 备注 1 桁车 5t 台 4 2 桁车 10t 台 2 3 固定模台 9*3.5m 套 5 4 活动模台 9*4m 套 29 5 楼梯模具 定制 套 5 6 布料斗 2m3 套 1 7 钢筋网片焊接机 / 套 1 8 高效数控弯箍机 WG-12B-2 台 1 9 高效数控弯箍机 WG-12D-3 台 1 10 高效钢筋调直切断机 GT5/12 台 1 11 钢筋自动成型设备 DT-EX32 台 1 12 两轴数控钢筋弯曲机 MD7878 台 1 13 燃气锅炉 WNS2-1.0-Q 台 1 14 门式起重机 16吨 台 2 2、现有工程主要原辅材料 现有工程主要原辅材料见表11。 表11 现有工程主要原辅材料 序号 材料名称 单位 数量 备注 1 商品砼 m3/a 5000 2 钢筋 t/a 200 3 隔离剂 t/a 2.8 4 水 生活用水 m3/a 1500 生产用水 m3/a 1440 5 电 度/a 480000 6 天然气 万m3/a 38.4 3、现有工程工艺流程 现有工程生产工艺流程及产污环节简图如下： 图2 现有工程工艺流程及产污环节示意图 工艺流程及产污环节： 将外购的钢筋进行检验，检验过程中产生的不合格品收集出售，合格的产品通过弯箍机和切断机进行下料成型，此过程会产生噪声、固废。 先清扫模具，然后用抹布擦拭清洗模具，本过程产生少量抹布清洗水直接用于绿化保湿，水量较少不单独计算。在模具上涂刷隔离剂，安装边模，安装成型的钢筋，然后进行砼浇筑，该过程会产生固废。 对浇筑完成的砼进行振捣、收面或拉毛，收面或拉毛过程产生噪声、固废。 成型的砼构件采用自然养护和蒸汽养护两种方式，在春、夏、秋季进行自然养护，仅在冬季（90天）进行蒸汽养护，蒸汽养护采用可移动、封闭式蒸气进行养护，养护过程中采用蒸气锅炉会产生废气、冷凝水。 将养护好的构件进行模具拆除，然后进行检验，合格产品即为成品。此过程中会产生部分不合格品，若不合格产品为表面破损（裂缝、掉角等），则进行修复；若不合格品为质量问题，则当做废弃物处理。 4、现有工程产排污情况 （1）废气 现有工程主要的大气污染物为燃气锅炉产生的废气。 根据《河南清水建设科技有限公司装配式建筑构（配）件生产加工项目环境影响报告表》（2017年06月），现有工程燃气锅炉计划运行时间为8h/d，2400h/a，在实际生产中，砼构件在春、夏、秋三季（210天）采用自然养护，仅在冬季（90天）采用蒸汽养护。养护每立方砼构件需要0.02t蒸汽，锅炉额定蒸发量为2t/h，现有工程需要蒸汽养护的砼构件量为1500m3/a，蒸汽需求量为30t/a，锅炉运行时间为15h/a，现有工程燃气锅炉天然气消耗量为160m3/h（2400m3/a），锅炉废气经16m高排气筒排放。根据新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室《关于加快推进燃气锅炉低氮改造工作的通知》，现有2t/h燃气锅炉已经完成低氮改造，根据河南和阳环境科技有限公司于2019年3月25日~26日对燃气锅炉废气的检测结果，颗粒物排放浓度最高为4.0mg/m3，平均为3.7mg/m3，平均排放速率为0.0103kg/h；二氧化硫排放浓度未检出；氮氧化物排放浓度最高为27mg/m3，平均为23mg/m3，平均排放速率为0.0648kg/h；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均符合新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室《关于加快推进燃气锅炉低氮改造工作的通知》中的达标排放要求（颗粒物浓度≤5mg/m3，SO2浓度≤10mg/m3，NOX浓度≤30mg/m3）要求。颗粒物排放量为0.1545kg/a，二氧化硫排放量为0kg/a，氮氧化物排放量为0.972kg/a。 （2）废水 项目建成后，用水主要为职工生活用水和生产用水。 生活用水：本项目共有员工50人，均在厂吃住，项目生活用水量为1500t/a，生活污水产生量约为1200t/a，生活污水经厂区化粪池处理，河南博晟检验技术有限公司于2018年10月21日~22日对化粪池出口废水进行检测，检测结果为COD 206~245mg/L、SS 168~187mg/L、NH3-N 27.3~34.6mg/L、TP3.57~3.97mg/L，符合延津县第二污水处理厂收水标准，经市政管网汇入延津县第二污水处理厂集中处理。 生产用水：生产用水主要是构件养护过程中的锅炉用水，砼构件蒸汽养护为蒸汽通过养护窑内散热管道进行间接加温养护，锅炉额定蒸发量为2t/h，水用量约为2m3/h，养护过程中损耗0.5m3/h，年工作15h，锅炉耗水量为30m3/a，冷凝水产生量为22.5m3/a，该部分水回用于锅炉用水，锅炉用水补水为7.5m3/a。 厂区冲洗水用量为4m3/d，冲洗废水产生量为3.2m3/d（960m3/a），经沉淀池处理后回用，不外排。冲洗水补充水量为0.8m3/d（240m3/a）。 （3）噪声 现有工程噪声源为机械设备运行噪声，声源值在70～80dB（A）之间，在采取了隔声、消声、减振等措施后，厂界噪声于2018年10月21日~22日经河南博晟检验技术有限公司检测，检测结果显示，公司四周厂界环境噪声值昼间在52.9~56.3dB(A)之间，夜间在38.2~42.0dB(A)之间，均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）的要求。 （4）固废 营运期的固体废物主要为生活垃圾和生产过程产生的边角料、不合格品。 现有工程生活垃圾产生量7.5t/a，暂存于厂区垃圾桶内，定期收集运至垃圾转运站集中处置。 生产过程产生的边角料、不合格品主要为钢筋和混凝土，边角料产生量为6t/a，收集后统一外售。在捣碎脱模阶段产生的不合格品为60t/a，若不合格产品为表面破损（裂缝、掉角等），则进行修复；若不合格品为质量问题，则当做废弃物收集后运送到专门回收站。 现有工程固废均为一般固废，全部妥善处理或综合利用，满足《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）。 现有工程污染物排放量核算 表12 现有工程各污染物排放情况一览表 污染因素 产污环节 污染物 实际排放量 核定排放量 防治措施 废气 燃气锅炉 颗粒物 0.0002t/a 0.09216t/a 经16m高排气筒排放 二氧化硫 0t/a 0.1536t/a 氮氧化物 0.001t/a 0.7185t/a 废水 生活污水（1200t/a） COD 0.06t/a 0.06t/a 化粪池处理后经市政管网排入延津县第二污水处理厂 NH3-N 0.006t/a 0.006t/a TP 0.0006t/a 0.0006t/a 噪声 生产过程 设备噪声 / / 安装减振基础、厂房隔声、距离衰减 固废 生产过程 边角料、不合格品 0 0 外售 职工生活 生活垃圾 0 0 交由环卫部门处理 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 延津县位于河南省北部，黄河中下游地区，东邻封丘县、滑县，南接原阳县，西与新乡市相连，北与卫辉市、浚县接壤。地理坐标为东经113°57′~114°46′，北纬35°07′~35°29′，全境东西长42.5km，南北宽40.5km，总面积886km2，辖5镇7乡、345个行政村（居委会），总人口50万。 延津县是全国粮食生产先进县、全国优质小麦产业化示范县、全国绿色食品原料标准化生产基地、河南省平安建设先进县和省级文明县城。县城南距省会郑州75km，西距新乡市37km，紧邻中国南北交通大动脉京港澳高速、107国道、京广铁路和石武高铁，南邻陇海铁路，新菏铁路和济东高速横贯全境，227、308、307、101、226、219、310等多条省道在境内交汇，实现了乡乡通省道，是河南省公路网密度最大的县域之一。 本项目位于新乡市延津县纬四路以南，经十六路以西，项目地理位置图见附图一。 2、地质地貌 延津县地处华北黄河冲积平原的偏南段，地势西南高东北低，自然坡降约1/7000，海拔一般在65m~71m之间。全境地貌平坦，微度起伏，大体可分为三种区域类型：西北部和东北部高亢平坦，为古黄河高滩区；西南部和中部为黄河故道区；东部和东南部为低洼平原区。 3、气候 延津县属暖温带大陆性季风气候，四季分明，光照充足。年平均气温14.1℃；年平均日照时数2226.5h，平均日照率50%；无霜期204天；最大冻土深度为22cm；多年平均风速2.5m/s；全年盛行偏北风和偏南风，最大风速25m/s；年平均降雨量584.2mm，降水多集中在汛期6-8月份，平均降雨量349.8mm，占全年降水60%；≥10℃积温4638.0℃；1957-1980年，全县遭遇17 m/s以上的大风平均每年19天。 4、河网水系 延津县流域内河流均属于黄河流域，流域内河流总长度328.74km，干支流以上河网密度0.38km/km2，径流总量0.72亿m3，年平均排涝量0.96亿m3，年最大排涝量1.6亿m3，境内最大的河流有柳青河和文岩渠两条。柳青河属黄河流域金堤河一级支流，县域内河流长度9.2km，河宽80m~120m，坡降1/6000~1/15000，堤高3m，柳青河辖大沙河、榆林排、龙潭排、柳青一支、柳青二支、黄寺排、跑马河七条支流；文岩渠属黄河流域天然文岩渠水系，发源于原阳县祝楼乡王录村，自延津县小潭乡安乐庄入境，境内河长24.6km，河宽67m~100m，坡降1/5000~1/9000，堤高5m，文岩渠在县境内较大的支流有九条，分别是文岩三、四、五、六、七、八支，三里庄排、文岩故道、文定渠。 5、土壤 全县土壤属黄河冲积母质，由于黄河多次泛滥冲积，境内土壤类型较多，水平分布面积零星，垂直方向层次分明，主要分为潮土和风沙土两个大类，7个亚类，11个土属，46个土种。土壤为黄河冲积母质，沙壤土，有机质含量0.6%~0.9%，全氮含量0.4%~0.6%，土壤质地疏松，有机质含量高，氮磷钾和微量元素丰富。 6、植被 延津县属落叶阔叶植被区，植被种类繁多，主要用材树种有杨树、柳树、刺槐、泡桐、白榆、苦楝、臭椿等；主要经济林树种有苹果、梨、杏、桃、李、枣树、柿树、葡萄，石榴、无花果等；主要绿化树种有刺柏、泡桐、国槐、合欢、雪松、黄杨、月季等；主要农作物有小麦、玉米、大豆、棉花、花生等。森林覆盖率22.5%。 7、自然资源 （1）土地资源 2015年末，延津县土地总面积为886km2，耕地面积612.75km2；园地面积1.60km2；林地面积42.65km2；城乡建设用地面积106.74km2；交通运输用地11.98km2；水域及水利设施用地面积3.08km2；其他土地用地面积107.20km2。 （2）水资源 1）地表水 延津县流域内河流均属于黄河流域，其中县域内太行堤以北为柳青河水系，流域面积499.5km2；以南为天然文岩渠水系，流域面积344.3km2。流域内河流总长度328.74km，干支流以上河网密度0.38km/km2，径流总量为0.72亿m3，年平均排涝量为0.96亿m3，年最大排涝量为1.6亿m3，延津县主要的地表径流河渠有大沙河、柳青河、文岩渠。延津县多年平均自产地表水资源量为0.6057亿m3，延津县多年平均地表水资源可利用量为0.3456亿m3，全县保证率50%、75%的地表水资源可利用量分别为0.3172亿m3、0.2013亿m3。 2）地下水 延津县地处黄河冲积平原上部，由于黄河的多次改道变迁，在区内沉积了多层厚度较大、颗粒较粗的砂层。区内地表均为第四系地层所覆盖，为黄河泛流堆积物，下层属内陆湖泊沉积和黄河河相沉积，地下水属松散岩类孔隙水类型。按水层结构和形成时代，第四系孔隙水属多层结构含水层，根据钻孔资料的地下水埋藏条件、水力特征，并结合地下水开采条件综合分析将区内地下水划分为浅层水、中深层水及深层水。浅层地下水含水层底板埋深40m~60m，黄河冲积平原的主流和泛流堆积物，主流带砂层厚度大，达25m~30m以上，砂层颗粒较粗，以细砂、中砂为主。 地下水主要接受大气降水、侧向径流和灌溉入渗补给，排泄为侧向径流、蒸发和人工开采。地下水埋深9.80m~11.60m，平均埋深10.48m。总体西南高东北地。地下水年变幅一般为1.0m~2.5m，年际变化一般0.25m~0.5m。延津县地下水资源量为0.9265亿m3/a，其中，古黄河高滩区的地下水资源量为887万m3/a，占全县地下水资源总量的9.6%；黄河故道区的地下水资源量为4407万m3/a，占全县地下水资源总量的47.6%；低洼平原区的的地下水资源量为3971万m3/a，占全县地下水资源总量的42.9%。全县地下水可开采量为0.7412亿m3/a。 （3）文化与旅游资源 石婆固镇西北方向的万亩刺槐林，被定为省级“森林公园”，还有延津大觉寺万寿塔、陈玉成墓与陈玉成纪念馆等一批省级文物保护单位。 （4）森林资源 根据延津县林业经济发展“十三五”规划（2016-2020年），延津县林业用地面积274.02km2，占全县土地总面积的29.55%，森林覆盖率22.5%，林木绿化率28.2%。林业用地中，有林地面积为208.96km2，占土地总面积的22.5%；宜林沙荒22.56km2，占土地总面积的2.4%；未成林地27.52km2，占土地总面积的2.97%；苗圃地1.27km2，占土地总面积的0.14%；灌木林地及林业辅助用地0.37km2，占土地总面积的0.04%。 本项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物存在。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分，项目所在地应属于二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准。根据河南省环保厅环境空气质量在线监管平台发布的延津县环境空气质量月报，选用2018年8月空气质量数据进行评价。 表13 延津县空气质量月报（2018年8月） 环境因子 PM10 PM2.5 SO2 NO2 日均值 80 45 14 18 标准 150 75 150 80 达标程度 达标 达标 达标 达标 由上表可知，当地环境空气质量可满足《环境空气质量标准》（BG3095-2012）二级标准，环境质量较好。 2、声环境质量现状 根据声功能区划分原则，项目所在地为2类功能区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准要求，根据2018年10月18日现场监测结果见下表： 表14 本项目各厂界声环境监测数据表 位置 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 马孟湾村 昼间噪声[dB(A)] 50.6 48.2 50.6 53.5 50.8 标准值[dB(A)] 昼间60 由上表的监测结果可知，本项目厂房四周、马孟湾村昼间声环境监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准要求。 3、地表水环境质量现状 本项目最终纳污水体为大沙河，根据“十三五”新乡市各县（市、区）、管委会市控断面指标，大沙河执行地表水IV类水体标准，为反映大沙河的环境质量现状，本次评价引用大沙河经九桥断面常规在线监测数据来进行说明，详见表15： 表15 大沙河经九桥断面水质例行监测结果统计一览表 监测因子 2018.8.25 2018.8.26 2018.8.27 2018.8.28 2018.8.29 2018.8.30 COD（mg/L） 28.3 27.1 18.8 21.8 19.7 14.8 氨氮（mg/L） 0.33 0.36 0.30 0.38 0.20 1.09 TP（mg/L） 0.436 0.424 0.358 0.323 0.299 0.310 大沙河经九桥断面的目前水质状况为：COD在14.8-28.3mg/L，NH3-N在0.20-1.09mg/L，TP在0.299-0.436mg/L。项目大沙河水质COD、NH3-N满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，TP超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。主要原因为接纳了上游大量的生产、生活废水不达标排放，同时丰水期雨水流入带入农药和化肥残余。新乡市正在推进实施《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）和《新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案》（新政办[2018]28号），将改善新乡市水环境质量。 生态环境质量现状 项目所在地主要种植小麦、玉米等，项目区域生态系统以农田生态系统为主。评价区域内无重点保护的野生植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。周边1000m范围内无划定的自然保护区，本项目建成后对周边生态环境影响较小。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表16 主要环境保护目标 保 护 目 标 项 目 方位及 距离 保护级别 目标 性质 规模 马孟湾村 民居 150人 大气环境 声环境 东侧紧邻 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类 北孟湾村 民居 500人 东侧380m 小龙王庙村 民居 100人 西480m

评价适用标准

| 环境质量标准 | 表17 环境质量标准 执行标准及级别 项目 标准值 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 SO2 日均值：150μg/m3 PM10 日均值：150μg/m3 NO2 日均值：80μg/m3 TSP 日均值：300μg/m3 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）IV类 pH 6～9 COD ≤30mg/L 氨氮 ≤1.5mg/L TP ≤0.3mg/L 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 昼间 60dB 夜间 50dB |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 表18 污染物排放标准 执行标准及级别 项目 标准值 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 昼间 60 dB(A) 夜间 50 dB(A) 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 表2水泥仓及其他通风生产设备 10mg/m3 表3颗粒物 无组织排放监控点浓度限值0.5mg/m³ 延津县第二污水处理厂收水水质要求 COD 260mg/L SS 190mg/L NH3-N 35mg/L TP 4mg/L 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） |
| 总量控制指标 | （1）本项目生活污水排放量为1680t/a，建议新增水污染物总量控制指标为：COD 0.084t/a，NH3-N 0.0084t/a，TP 0.0008t/a。 （2）本项目不新增二氧化硫、氮氧化物总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： （一）生产工艺流程图 图3 项目工艺流程及产污节点图 （二）生产工艺流程说明 本项目为PC构件生产制造，工艺主要包括混凝土生产、钢筋加工、安装模板、砼浇筑、构件振捣、收面或拉毛、构件养护、脱模、检验等。 1、混凝土生产线 （1）石子、砂子的运输、输送与装填 外购砂子与石子由汽运方式运输进厂，在封闭料库内堆放。进料时，利用铲车将石子、砂子等放入布料斗（进料口位于密闭车间内），物料通过皮带（密闭）输送至料仓。在铲车将石子、砂子放入布料斗及通过皮带输送至料仓过程会产生粉尘，料仓为密闭结构，在投料口上方设集气罩，料仓通风口连接管道，投料粉尘经收集后与配料、搅拌粉尘共同经1台脉冲袋式除尘器处理，尾气经15m高排气筒排放。 （2）水泥、粉煤灰储存与输送 水泥、煤灰分别由密闭罐车运输进厂，经气泵打入密闭储罐，本项目共设储罐4座。在粉料泵入储罐过程中，由于存在落差且使用气泵输送，粉料下落过程中会产生一定量的粉尘，经筒库上端的呼吸口外排，企业设计有仓顶脉冲袋式除尘器对此部分粉尘进行治理，尾气经高于库顶3m高排气筒（距地面不低于15m）排放。 每座储罐底部均设有计量装置，粉状物料按微机设定好的比例称重后，通过管道内置螺旋铰刀送入搅拌机。 （3）水 搅拌用水采用压力供水，本工程掺水比例约为7.6%。 （4）配料、搅拌 按比例调配好的各种物料根据不同方式输送至配料仓，配料完毕后开启放料阀，物料通过密闭管道一次性落入搅拌仓。配料与搅拌同处搅拌楼内，搅拌仓和搅拌楼均为密闭状态，配料和搅拌粉尘经脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，搅拌过程需加入适量水和减水剂。经过充分的搅拌，使水泥、砂和石子的亲和力达到最大。 2、钢筋加工 （1）检验：对供应商提供的钢筋进行强度检验，检验合格后堆放在钢筋堆放区，待加工，不合格产品退回原厂家。 （2）下料：将钢筋按照所生产的产品设计图纸，采用钢筋调直切断机、弯箍机进行剪切、定型、拉伸、校直、弯曲加工等，下料过程会产生噪声和钢筋边角料。 （3）焊接成型：根据客户订单的产品尺寸结构配筋，按照产品所需的形状、尺寸进行编网形成钢筋骨架，仅在接头处采用焊机进行焊接后完成钢筋骨架。本项目采用滚焊机进行焊接作业。滚焊机在焊接时不用焊条，直接使用大电流将待焊接处金属熔化后凝结在一起，不产生焊接烟尘。 钢筋加工工序利用现有工程钢筋加工设备进行。 3、安装模板 对底模表面进行清理，清除残余混凝土渣，使模台表面整洁干净。在底模上喷涂隔离剂，使底模表面形成一层隔离剂油膜，便于拆模。根据预制构件的具体要求，安装相应预制构件中的钢筋及绑扎梁体钢筋骨架。 4、砼浇筑 根据预制构件的混凝土用量，对边模的型腔进行浇筑。 5、构件振捣 浇筑完成后将混凝土振捣密实，直至混凝土中的气泡完全散尽，混凝土停止下沉，表面平坦、泛浆。 6、收面或拉毛 根据订单需要使用刮板对表面进行平整收浆或拉毛。 7、构件养护 本项目采用蒸汽养护和自然养护结合。在春、夏、秋季（共210天）进行自然养护，冬季（90天）进行蒸汽养护。蒸汽养护是在各条生产线配置的养护窑内集中养护，各养护窑位于各生产线的末端。蒸汽通过养护窑内散热管道进行间接加温养护，养护窑内停留时间约12~16小时，达到设计强度后，方能脱模。本项目蒸汽由现有工程燃气锅炉提供。 8、脱模 将蒸汽养护后的带模具的产品吊至专用脱模台位上，进行脱模，并对模具进行清洗，此工序会产生清洗废水。 9、检验、成品 对预制件进行强度检验，检验合格采用桁车将预制件转移运输到构件堆场堆放后，出厂交货。不合格品外售给建筑垃圾回收单位回收综合利用。 主要污染工序： 表19 项目主要污染工序一览表 污染因素 产污环节 污染物 防治措施 废 水 设备、模台、车辆冲洗废水 SS 搅拌机、模台冲洗废水经沉淀处理后部分以蒸发形态散失，剩余废水回用于生产拌料。 出厂车辆轮胎冲洗废水经沉淀处理后，重新回用于轮胎的冲洗，废水不外排 养护冷凝水 / 回用于锅炉用水 生活污水 COD、SS、NH3-N 化粪池处理后经市政管网排入延津县第二污水处理厂 废 气 粉料储存 粉 尘 粉状物料采用储罐储存，并配备有仓顶脉冲除尘器进行治理，尾气经高于库顶3m高排气筒（距地面不低于15m）排放。 投料、配料、搅拌 粉尘 骨料布料斗位于密闭车间内，布料斗上方设集气罩，料仓、搅拌仓通风口连接管道，投料粉尘经集气罩收集后与配料、搅拌粉尘共同经脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放 原料堆存、装卸、厂内运输等 无组织粉尘 入厂原料必须堆存于密闭原料库内，严禁露天堆放，四周设洒水喷淋装置。物料输送必须在密闭状态下进行，禁止露天输送。硬化厂区车辆行驶道路，派专人负责道路的清扫和洒水保湿。加强生产和入厂车辆的管理，确保治污设施的正常运行，对厂区道路路面进行洒水保湿，加强厂区厂界绿化等。 出入口建设固定式车辆自动清洗设备和冲洗槽 原料库密闭，筒仓位于密闭车间内，搅拌机组应位于密闭搅拌楼内 安装在线视频监控和PM10自动在线监控设备，监控数据必须与环境监控中心监控平台联网。 噪声 搅拌机、装载机等 设备噪声 减振、密闭隔音等 固废 沉淀池、砂石分离器 废砂石 砂石收集后回用拌料 收尘系统 粉尘 收集后作为原料利用 检验 不合格品 外售综合利用 模台清理 混凝土残渣 外售综合利用 钢筋加工 钢筋边角料 外售综合利用 办公生活 生活垃圾 定期运至垃圾转运站

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 筒库呼吸 | 粉尘 | 777.8mg/m³，2.8t/a | 7.78mg/m³，0.028t/a |
|  | 投料、配料、搅拌 | 粉尘 | 2008.4mg/m³，48.202t/a | 8.04mg/m³，0.193t/a |
|  | 燃气锅炉 | 烟尘 | 3.7mg/m³，0.0062t/a | 3.7mg/m³，0.0062t/a |
|  |  | SO2 | 0mg/m³，0t/a | 0mg/m³，0t/a |
|  |  | NOx | 23mg/m³，0.0389t/a | 23mg/m³，0.0389t/a |
|  | 无组织排放废气 | 粉尘 | 0.949t/a | 0.0949t/a |
| 水 污 染 物 | 搅拌机清洗废水（270t/a） | SS | 2000mg/L，0.54t/a | 0 |
|  | 车辆冲洗废水（6000t/a） | SS | 1500mg/L，9t/a | 0 |
|  | 模台清洗废水（270t/a） | SS | 1500mg/L，0.405t/a | 0 |
|  | 作业区冲洗废水（960t/a） | SS | 1500mg/L，1.44t/a | 0 |
|  | 生活污水（1680t/a） | COD | 300mg/L，0.504t/a | 240mg/L，0.4032t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.042t/a | 25mg/L，0.042t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，0.336t/a | 180mg/L，0.3024t/a |
|  |  | TP | 2.5mg/L，0.0042t/a | 2.5mg/L，0.0042t/a |
| 固体废物 | 生活办公 | 生活垃圾 | 15t/a | 0 |
|  | 沉淀池、砂石分离器 | 废砂石 | 11.385t/a | 0 |
|  | 收尘系统 | 粉尘 | 50.781t/a | 0 |
|  | 检验 | 不合格品 | 44.8t/a | 0 |
|  | 模台清理 | 混凝土残渣 | 5t/a | 0 |
|  | 钢筋加工 | 钢筋边角料 | 5t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要是生产设备运行的噪声，源强预计在70~85dB(A)之间。通过减振、厂房隔声及距离衰减等措施降低噪声源强，可确保厂界噪声达到昼间＜60dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 主要生态影响： 本项目所在地的生态环境已经转化为人工生态环境，所在区域无特别的生态保护目标，生态系统以农田生态系统为主，故本项目建设不会对生态环境产生影响。营运期对生态环境不会产生影响。该区域无珍稀动植物，项目的建设对生态环境不会产生较大影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1、施工期水环境影响分析 该项目施工期废水来源主要为施工人员的生活污水及车辆、设备冲洗水。车辆设备冲洗水，成份相对比较简单，污染物浓度低，水量较少，而且一般是瞬时排放，因此，评价建议在施工场地设临时沉淀池，收集施工废水及车辆、设备冲洗水，经沉淀后用于轮胎清洗和施工场地降尘，采取措施后，对周围水环境质量的影响不大。 施工人员产生的生活污水，主要为洗脸洗手废水，可经沉淀后洒水项目抑尘，不外排。 因此施工期间废水经妥善处理后，对环境影响较小。 施工废气影响分析 （1）环境空气污染分析 施工期进行挖土、填土和土石方运输，将造成扬尘污染。扬尘的影响范围主要在施工场地附近，100m以内扬尘量占总扬尘量的57%左右。施工期造成的影响是短期的、局部影响，工程完后就会结束。 （2）环境空气污染防治措施 为减缓施工期扬尘对周边环境空气的影响，评价要求： ①道路硬化与管理。施工场所内100%的车行道路必须硬化；任何时候车行道路上都不能有明显的尘土；道路清扫时都必须采取洒水措施。 ②围挡的设置。建筑施工工地东、南、西、北四面设置高于2.5m围墙；围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失；任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。 ③裸露地(含土方)覆盖。每一块独立裸露地面100%的面积都应采取覆盖措施；覆盖措施的完好率必须达到100%。覆盖措施包括：钢板、防尘网（布）、绿化、化学抑尘剂，或达到同等效率的覆盖措施。 ④易扬尘物料覆盖。所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内；防尘布或遮蔽装置的完好率必须达到100%。 ⑤持续洒水降尘措施。施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘。 ⑥运输车辆冲洗装置。为保障道路清洁，运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路；洗车喷嘴静水压不低于0.5Mpa；洗车污水经处理后重复使用，回用率不得低于90%，回用水水质良好，悬浮物浓度不应大于150mg/L；施工场所车辆入口和出口30m以内部分的路面上不应有明显的泥印，以及砂石、灰土等易扬尘物料；污水处理产生的污泥，应设有专门的处置系统；无法达到相关排放标准的洗车污水不得直接排入环境或市政下水系统；接纳洗车污水的水体和市政下水系统不得有任何因洗车污水排放造成淤塞现象。 ⑦散流物料堆放过程中采用防尘网或防尘布覆盖，或者将散流物料贮存在封闭式储存仓。 根据《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》，严格落实新建和在建建筑、市政、拆除、公路、水利等各类工地周边围挡、物料堆放覆盖、 土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”。 采取上述措施，可减轻施工扬尘对周围环境的影响。 3、施工期噪声环境影响分析 施工期噪声主要分为施工机械噪声和施工车辆噪声。该项目施工过程中混凝土使用商品砼，打桩采用静压式打桩机，因此，该项目大噪声施工机械主要为挖掘机、推土机、塔吊、混凝土振捣器；施工作业噪声主要指一些零星敲打声、装卸车辆的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆噪声属于交通噪声，对施工车辆进行规范管理之后，施工车辆噪声可降至50~60dB（A）。 为减少施工期噪声对周围环境的影响，评价建议采取以下降噪措施： ①施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响； ②施工单位采用先进的施工工艺，合理选用施工机械；建议打桩采用钻孔灌注桩或孔底后压浆工技术，使用商品混凝土代替现搅混凝土；车辆出入现场时应低速、禁鸣； ③加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态； ④禁止在12时至14时、22时至次日6时进行有噪声污染的建筑施工作业。禁止夜间运行的设备应严格执行有关规定，若必须夜间施工，必须有当地人民政府或者其有关主管部门的证明，并提前公示； 经采取上述措施之后，本项目施工期产生的噪声均满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）噪声排放限值的要求，施工期产生的噪声对周边环境影响较小。 4、施工期固体废物影响分析 本项目施工期会产生固体废物，主要来源于施工建筑垃圾和生活垃圾。 建筑垃圾主要来自于施工作业，包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等。建筑废料中可二次利用的进行回收利用，目前技术条件下无法再次利用的运至政府部门指定的建筑垃圾堆放场处置。 施工期间产生的生活垃圾由施工单位集中收集后交当地环卫部门统一收集清运至生活垃圾处置场处置。综上所述，本评价认为项目在施工期间产生的固体废物对外界环境影响较小。 5、施工期生态环境影响分析 本项目为新建项目，在施工阶段需要进行开挖、物料堆放，雨季宜造成水土流失、植被破坏等。为了进一步减小施工期生态影响，改善区域环境景观，评价提出以下措施：加强施工期管理，开挖的土石方应进行及时回填，如果不能立即回填而堆存的土石方应予以覆盖，或设置围挡，防止雨水冲积造成水土流失；对于地表径流要设立沉淀池及时收集，防止雨水冲刷；主体工程完成后拟尽快完成清场、绿化等配套工程，使之与环境协调统一。

营运期环境影响分析： 一、废水环境影响分析及防治措施 本项目污水主要为设备、模台和车辆冲洗废水、作业区冲洗废水、养护冷凝水以及职工生活污水。 1、清洗废水 ①搅拌机清洗水 搅拌机为本项目的主要生产设备，其在暂时停止生产时必须冲洗干净。停止生产原因有生产节奏的问题及设备检修问题。按搅拌机平均每天冲洗1次，每次冲洗水按1t计算，损失率按10%计，搅拌机冲洗废水产生量为270t/a，其主要水质污染因子为SS，根据对同类型企业的类比调查，SS的浓度大致为2000mg/L。 ②模台清洗水 本项目外购成品模板分批次使用、清洗，根据产品生产流程，每天清洗一次，用水冲洗，不使用清洗剂，每次消耗冲洗水1m3计，损失率按10%计，模台冲洗废水产生量270t/a，其主要水质污染因子为SS，根据对同类型企业的类比调查，SS的浓度大致为1500mg/L。 ③原料运输车辆清洗水 本项目砂石采用卡车运输，运输过程中通过加盖防止砂石散落的篷布，在装载时杜绝超高、超载，保证砂石运输车辆在运输过程中不散落；粉料采用密闭罐车运输。车辆在进出厂区时需对车身及轮胎进行清洗，项目砂石及粉料用量为44.8万t/a，按单车1次运输量最大为30t计算，每天约需运输50辆.次，每次均需对运输车辆进行冲洗，企业在厂区出入口设置固定式车辆自动清洗设备，根据对同类型企业的类比调查，车辆冲洗水量大致为0.5t/辆.次，损失率按20%计，因此每天产生冲洗废水约20t，年产生量约为6000t，该废水的主要水质污染因子为SS，其浓度大致为1500mg/L。 ④作业区冲洗废水 项目作业区冲洗水用量为4m3/d，冲洗废水产生量为3.2m3/d（960m3/a），该废水的主要水质污染因子为SS，其浓度大致为1500mg/L。 本项目营运期清洗废水年产生量在7500t左右，该公司计划在厂区内建设砂石分离机和沉淀池对上述废水处理，砂石分离机分离的砂石回用生产拌料，废水通过沉淀处理重新用于车辆冲洗和拌料，项目无生产废水排放。 2、养护冷凝水 砼构件在养护窑内通过散热管道进行间接养护，锅炉额定蒸发量为2t/h，水用量约为2m3/h，每天工作7h，则锅炉耗水量为14m3/d，冷凝水产生量为14m3/d，由于冷凝水不与构件直接接触，为清洁水，该部分水回收后回用于锅炉用水，不外排。 3、生活污水 生活用水：本项目共有员工100人，厂内提供全部人员就餐，约50人在厂住宿，不住宿员工生活用水按40L/d/人计算，住宿员工生活用水按100L/d/人计算，则项目总用水量为2100t/a，排污系数按0.8计，生活污水产生量约为1680t/a，主要污染物的浓度及产生量为COD300mg/L 0.504t/a、NH3-N25mg/L 0.042t/a、SS200mg/L 0.336t/a、TP2.5mg/L 0.0042t/a。生活污水经厂区化粪池处理后COD240mg/L 0.4032t/a，氨氮25 mg/L 0.042t/a，SS180mg/L 0.3024t/a，TP2.5mg/L 0.0042t/a，符合延津县第二污水处理厂收水标准，排入下水管道，经市政管网汇入延津县第二污水处理厂集中处理。 项目总量控制指标按延津县第二污水处理厂出水标准算，延津县第二污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准：COD 50mg/L，NH3-N 5mg/L、TP 0.5mg/L。则本项目水污染物排放量为：COD 0.084t/a，NH3-N 0.0084t/a，TP 0.0008t/a。 二、废气环境影响分析及防治措施 本项目营运期大气污染物主要为输送、卸料过程产生的粉尘；运输车辆动力起尘；筒库呼吸孔粉尘；原料库骨料投料粉尘；配料、搅拌粉尘；锅炉废气等。 1、有组织废气 （1）筒库顶呼吸孔粉尘 本项目水泥、粉煤灰筒库放空口在抽料时有粉尘产生，根据对同类企业的类比调查，其与水泥厂水泥筒库基本相同，每次粉尘的产生量约为0.3~0.8kg，本项目按最大值0.8kg/辆.次计。本项目水泥、粉煤灰均为筒库储藏，其年消耗总量70000t，按20t/车计，全年运输车辆次为3500辆次，合计粉尘发生量2.8t/a。该粉尘可通过筒库库顶袋式除尘器去除，根据设备提供企业提供的产品资料，该种袋式收尘器具有体积小、除尘效率高、性能稳定等特点，被广泛应用于水泥等的储存，本项目设计收尘风量为1500m3/h，除尘效率可达到99％以上，经该设备处理前后筒库粉尘发生情况如下表： 表20 筒库粉尘发生量 筒库规格 数量 除尘 设施 风量 (m3/h) 入口 浓度（mg/m3） 排放 浓度(mg/m3) 总排放量 工作时间（h/a） 除尘 效率 (%) 粉尘产生量 粉尘排放量 容量100t 4座 单机脉冲袋式除尘器4台 1500×4 777.8 7.78 2.8t/a 0.028t/a 600 99 根据新乡市2016年大气污染防治工业企业治理方案的通知 [新政文(2016)41号]内容，水泥仓及其他通风生产设备颗粒物排放浓度应执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2限值要求，即颗粒物＜10mg/m3。经分析本项目筒库粉尘治理后颗粒物排放浓度7.78mg/m3，可达到排放标准要求。尾气经高于库顶3m高排气筒（距地面不低于15m）排放。 （2）投料、配料、搅拌废气 项目骨料进料时，利用铲车将石子、砂子等放入进料口（进料口位于密闭车间内且置于地下，顶部与地面齐平），物料通过皮带（密闭）输送至料仓。在铲车将石子、砂子放入进料口及通过皮带输送至料仓过程会产生粉尘，在投料口上方设集气罩，料仓通风口连接管道，投料粉尘经集气罩收集后与配料、搅拌粉尘共同经1台脉冲袋式除尘器处理，尾气经15m高排气筒排放。骨料投料过程粉尘产生系数为0.01kg/t物料，项目砂石年消耗总量37.8万t，则投料粉尘产生量为3.78t/a，集气罩集气效率为90%，则集气罩收集的粉尘量为3.402t/a，通过密闭管道与配料、搅拌粉尘共同引至1台袋式除尘器处理。 本项目密闭搅拌楼内设置搅拌机1台，搅拌机设置4个配料仓，各原料配料、搅拌过程会产生一定量的粉尘，类比新乡市同类型企业，配料、搅拌过程粉尘产生系数为0.1kg/吨-原料，项目砂、石、粉料用量为44.8万t/a，则粉尘产生量为44.8t/a，搅拌机主要由搅拌轴、搅拌仓等构成，搅拌轴设置在密闭搅拌仓内，每个搅拌仓设置1个通风口，每个配料仓设置1个通风口，共5个通风口，通风口处连接管道，配料、搅拌粉尘通过管道收集后与投料粉尘共同引至一台脉冲布袋除尘器处理。 投料、配料、搅拌过程收集的有组织粉尘量为48.202t/a，除尘效率达99.6%以上，风机风量为10000m3/h。产生浓度为2008.4mg/m3，产生速率为20.08kg/h，处理后排放量为0.193t/a，排放浓度为8.04mg/m3，排放速率为0.08kg/h。根据新乡市2016年大气污染防治工业企业治理方案的通知 [新政文(2016)41号]内容，水泥仓及其他通风生产设备颗粒物排放浓度应执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2限值要求，即颗粒物＜10mg/m3。经分析本项目投料、配料、搅拌粉尘治理后颗粒物排放浓度8.04mg/m3，可达到排放标准要求，尾气经15m的排气筒排放。 （3）锅炉废气 本项目蒸汽养护所需蒸汽利用现有工程燃气锅炉提供，蒸汽养护时间为90d/a，需要养护每立方砼构件需要0.02t蒸汽，锅炉额定蒸发量为2t/h，本工程需要蒸汽养护的砼构件量为60000m3/a，蒸汽需求量为1200t/a，锅炉运行时间为600h/a。天然气消耗量160m3/h，则本工程天然气用量为9.6万m3/a。现有2t/h燃气锅炉已经完成低氮改造，根据河南和阳环境科技有限公司于2019年3月25日~26日对燃气锅炉废气的检测结果，颗粒物排放浓度最高为4.0mg/m3，平均为3.7mg/m3，平均排放速率为0.0103kg/h；二氧化硫排放浓度未检出；氮氧化物排放浓度最高为27mg/m3，平均为23mg/m3，平均排放速率为0.0648kg/h；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均符合新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室《关于加快推进燃气锅炉低氮改造工作的通知》中的达标排放要求（颗粒物浓度≤5mg/m3，SO2浓度≤10mg/m3，NOX浓度≤30mg/m3）要求。则本工程颗粒物排放量为0.0062t/a，二氧化硫排放量为0t/a，氮氧化物排放量为0.0389t/a。 根据《河南清水建设科技有限公司装配式建筑构（配）件生产加工项目环境影响报告表》（2017年06月），现有工程燃气锅炉计划运行时间为8h/d，2400h/a，现有工程核定总量指标为颗粒物0.09216t/a、SO2 0.1536t/a、NOx 0.7185t/a。在实际生产中，砼构件在春、夏、秋三季（210天）采用自然养护，仅在冬季（90天）采用蒸汽养护，锅炉实际运行时间为615h/a。现有工程颗粒物排放量为0.0002t/a，二氧化硫排放量为0kg/a，氮氧化物排放量为0.001t/a。本工程颗粒物排放量为0.0062t/a，二氧化硫排放量为0t/a，氮氧化物排放量为0.0389t/a。本项目建设完成后，燃气锅炉天然气燃烧过程全厂颗粒物排放量为0.0064t/a、SO2排放量为0t/a、NOx排放量为0.0399t/a，小于核定总量指标，因此本项目SO2、NOx排放量从现有核定总量指标中调配，不新增废气总量控制指标。 2、无组织废气 （1）卸料点卸料废气 项目外购砂子与石子由汽运方式运输进厂，在封闭料库内堆放，砂石在原料库卸料过程会产生扬尘，其起尘量与装卸高度、砂含水率、风速等有关。根据《无组织排放源常用分析与估算方法》（西北铀矿地质，2015年10月第31卷第2期），该报告中推荐选用山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的经验公式对运输车辆卸料起尘量进行估算，经验公式为： 式中：Q—自卸汽车卸料起尘量，g/次； u—平均风速，m/s； M—汽车卸料量，t。 项目区域年平均风速为2.4m/s。项目砂石年消耗总量37.8万t，则起尘量为0.121t/a。为减少砂石等原料装卸、堆放过程中产生的扬尘，本工程建设有密闭原料库对入厂原料进行储存，物料卸载瞬间产生的扬尘由于其粒径较大，会在封闭料库内迅速沉降。评价提出在原料库内加装水喷淋设施，在装卸过程中对砂石原料进行喷水保湿，使砂石原料保持一定湿度，可有效减少扬尘的产生。故只有少量微细颗粒粉尘在原料库内漂浮，经一定时间静置后，绝大部分粉尘又会降落地面，仅极少部分微尘通过门窗空隙散落到原料库外，评价要求原料库窗户密闭，大门除车辆进出外保持关闭状态。 （2）输送、上料粉尘 本项目砂、石等骨料提升以搅拌站配套的密闭皮带输送方式完成，水泥、粉煤灰等粉料则以压缩空气吹入散装筒仓，辅以密闭螺旋输送机给水泥秤供料，本项目各生产工序均采用电脑集中控制，各工序的连锁、联动的协调性、安全性非常强，原料的输送、计量、投料等方式均为封闭或地下式，投料口上方设置集气罩收集粉尘后经袋式除尘器处理，集气罩集气效率90%，无组织粉尘产生量为0.378t/a。评价要求：原料库密闭建设，四周设洒水喷淋装置，在投料过程中对砂石原料进行喷水保湿，使砂石原料保持一定湿度，可有效减少扬尘的产生。 （3）汽车动力起尘量 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km.辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2 本项目原料运输车辆在厂区内行驶距离按100m计，平均每天发车空、重载各50辆·次；空车重约10.0t，重车重约30.0t，以速度5km/h行驶，其在不同路面清洁度情况下的扬尘量如下： 表21 车辆行驶扬尘量 单位：kg/d 路况 车况 0.1 （kg/m2） 0.2 （kg/m2） 0.3 （kg/m2） 0.4 （kg/m2） 0.5 （kg/m2） 0.6 （kg/m2） 空车 16.32 27.46 37.24 46.2 54.58 91.84 重车 41.52 69.84 94.76 117.54 138.88 233.64 合计 57.84 97.3 132 143.74 193.46 325.48 根据本项目的情况，要求项目建设方对厂区内地面定期派专人进行路面清扫、洒水，以减少道路扬尘。基于这种情况，本环评对道路路况以0.2kg/m2计，则经计算，项目汽车动力起尘量为0.45t/a。评价要求保持厂区道路清洁并且每半小时进行一次洒水抑尘，另外避免入厂车辆高速行驶。 （4）物料运输对环境的影响 工程建成后大量原辅材料的运输，会增加交通压力和引起沿路环境的改变，物料过量超载运输，会引起道路路况下降，恶化沿途环境。运输扬尘污染主要是汽车在运输途中带起的路面扬尘和车载原料洒落引起的二次扬尘，其扬尘量的大小与车速、风速、季节干湿等因素有关。车辆行驶扬尘按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于裸露的路面表层浮尘由于天气干燥及大风引起；而动力扬尘，主要是在行驶过程中，出于外力原因而产生的。除扬尘外，车辆行驶过程排放的汽车尾气同样会对沿途居民造成一定的影响。由此可见，在同样的路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘越大；而在同样的车速情况下，路面积尘越多，则扬尘量越大。因此，企业应该对厂区进出车辆进行限速、保持厂区周边道路清洁和定期洒水，同时在厂区出入口设置固定式车辆自动清洗设备和冲洗槽，用于保持进出车辆清洁。同时，为避免车载原料洒落引起的二次扬尘，企业应加强出入车辆管控，要求水泥、煤灰等粉状物料必须使用罐车运输，砂石等颗粒状物料运输车辆需加装遮盖物。生产区、道路必须硬化处理，未硬化区域应全部绿化，并划分料区和道路界限，厂区起尘部位和道路两侧、厂区四周应设置自动喷淋装置（厂墙外喷头每间隔十米设置一个），配备冲洗、清扫设备，及时清除散落物料、清洗道路，确保道路整洁干净。 评价要求在厂区安装在线视频监控和PM10自动在线监控设备，监控数据必须与环境监控中心监控平台联网。 经分析本项目粉尘无组织排放主要产生于投料输送、运输车辆动力起尘等，粉尘无组织产生量为0.949t/a，经安装喷淋喷雾降尘设备、保持道路路面清洁、确保治污设施正常工作、加强原料库和输送设备密闭性能等措施下，可有效减低无组织粉尘排放，处理效率为90%，则无组织粉尘排放量为0.0949t/a，排放速率为0.039kg/h。 3、影响预测分析 （1）有组织排放 评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的估算模式AERSCREEN对项目有组织排放的粉尘进行预测，计算参数见表22。 表22 有组织废气估算模式计算参数一览表 排放源 污染物名称 计算参数 评价因子源强（kg/h） 评价标准（mg/m3） 排气筒高度 排气筒 内径 出口 温度 筒库呼吸 粉尘 15m 0.2m 25℃ 0.047 0.45 投料、配料、搅拌工序 粉尘 15m 0.4m 25℃ 0.08 0.45 根据要求，采用估算模式对项目有组织废气的影响进行预测，预测结果见表20。 表23 大气估算模式预测分析有组织废气最大落地浓度结果统计表 排放源 预测因子 最大地面落地浓度(mg/m3) 出现距离(m) Pmax(%) D10%(m) 筒库呼吸 粉尘 0.00363 210 0.81 / 投料、配料、搅拌工序 粉尘 0.00620 210 1.38 / （2）无组织排放 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的估算模式AERSCREEN预测本项目产生的无组织废气对周围大气环境的影响，选用参数见下表。 表24 大气估算模式计算参数一览表 污染物 排放源 面源（m） 废气排放量（kg/h） 标准限值（mg/m3） 有效高度 长度 宽度 粉尘 原料车间 10 50 30 0.039 0.45 预测结果如下表所示。 表25 各污染物对厂界及敏感点影响预测结果汇总表 项目 单位：mg/m3 颗粒物 厂界 东 0.00883 南 0.00883 西 0.0172 北 0.00883 最大落地浓度 0.0289 最大落地浓度占标率 6.42 根据上表可知，项目厂界处最大落地点无组织排放的颗粒物满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3颗粒物无组织排放监控点浓度限值0.5mg/m³要求。 （3）评价等级 根据表23、25可知，有组织排放的颗粒物最大地面浓度占标率Pmax=1.38%；无组织排放颗粒物最大地面浓度占标率Pmax=6.42%。 根据HJ2.2-2018第5.3.2条规定，确定该项目的大气环境评价等级为二级。根据HJ2.2-2018第5.4.2条规定，本次评价范围确定为以本工程厂址为中心边长5km的矩形区域，评价区域面积25km2。 （4）环境空气保护目标 评价范围内环境空气保护目标详见表26。 表26 环境空气保护目标一览表 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 方位 距离 X Y 马孟湾村 1 0 乡村 居民区 二类区 东 0m 北孟湾村 380 0 乡村 居民区 二类区 东 380m 小龙王庙村 480 0 乡村 居民区 二类区 西 480m 北郑庄村 1640 -150 乡村 居民区 二类区 东南 1670m 南孟湾村 300 -1340 乡村 居民区 二类区 东南 1430m 龙王庙村 -980 -180 乡村 居民区 二类区 西南 1020m 沙门村 -1960 190 乡村 居民区 二类区 西北 2000m 榆东新村 -2100 0 乡村 居民区 二类区 南 2100m 根据估算模式AERSCREEN计算结果，大气污染物对环境空气保护目标处的贡献值如下表所示见表27。 表27 工程废气对环境空气保护目标处的贡献值一览表 环境空气保护目标 距离 颗粒物 预测质量浓度/ (mg/m3) 占标率Pi1/% 马孟湾村 0m 0.00883 1.84 北孟湾村 380m 0.00722 1.60 小龙王庙村 480m 0.00669 1.49 北郑庄村 1670m 0.00395 0.88 南孟湾村 1430m 0.00431 0.96 龙王庙村 1020m 0.00508 1.13 沙门村 2000m 0.00354 0.79 榆东新村 2100m 0.00343 0.76 根据表27可知，工程完工后污染源中污染因子在各环境空气保护目标处的贡献值较小，项目废气对周围环境敏感点影响不大。 （5）大气环境影响评价自查表 表28 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级( 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长=5~50km□ 边长=5km□ 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ <500t/a☑ 评价因子 基本污染物（颗粒物） 包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准☑ 地方标准□ 附录D□ 其他标准□ 现状评价 评价功能区 一类区□ 二类区☑ 一类区和二类区□ 评价基准年 （2018）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据( 主管部门发布的数据☑ 现状补充检测□ 现状评价 达标区□ 不达标区☑ 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源☑ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD☑ ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型☑ 其他□ 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km( 预测因子 预测因子（ 颗粒物） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%☑ C本项目最大占标率>100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率>10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%☑ C本项目最大占标率>30%□ 非正常1h浓度贡献值 非正常持续时长 C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率>100%□ （ ）h 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标☑ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k>-20%□ 环境监测计划 污染源 监测 监测因子：（颗粒物） 有组织废气监测☑ 无监测□ 无组织废气监测☑ 环境质量监测 监测因子：（ / ） 监测点位数（ ） 无监测☑ 评价结论 环境影响 可以接受 ☑ 不可以接受 □ 大气环境防护距离 无需设置 污染源年排放量 SO2:( 0.0403 )t/a NOx:( 0.1886 )t/a 颗粒物:（0.3401）t/a 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项 4、防护距离的设置 （1）大气防护距离设置 HJ2.2-2018第8.7.5.1条规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护距离，根据表29无组织排放废气厂界最大地面浓度预测结果，本项目厂界颗粒物无组织排放浓度可以满足环境空气质量浓度限值PM1024小时均值的三倍值0.45mg/m3的要求，因此不需要设置大气防护距离。 （2）卫生防护距离设置 由于项目废气有无组织排放源，需设置卫生防护距离。卫生防护距离是指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居住区边界的最小距离。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），各类工业企业卫生防护距离按下式计算： Qc 1 — = ——（BLC+0.25r2）0.50LD Cm A 式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3; L——工业企业所需卫生防护距离，m; r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=（S/π）0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从下表查取。 Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg·h-1。 建设项目的卫生防护距离计算详见下表。 表29 卫生防护距离计算 污染源 污染物名称 环境标准浓度限值（mg/m3） 排放速率（kg/h） 面源面积（m2） 近年平均风速（m/s） 计算结果（m） 原料车间 颗粒物 0.45 0.039 1500 2.4 4.781 根据表29可知，项目颗粒物卫生防护距离预测结果为50m，在项目厂界外设置的卫生防护距离为：东厂界0m，西厂界41m，北厂界0m，南厂界0m。在卫生防护距离范围内无学校、村庄等敏感点。 三、噪声影响分析及防治措施 （1）噪声对周围环境的影响分析 项目主要噪声为设备运行噪声。噪声值一般为 70~85dB（A），通过减振、厂房隔声及距离衰减等措施降低噪声源强。 主要设备噪声治理后排放情况如下表 所示。 表30 项目噪声经基础减震后排放情况一览表 生产车间 高噪声设备 治理措施 治理后车间外源强 与厂界及敏感点距离 名称 噪声源强 搅拌机、输送装置、装载机等 70—85 dB 减振、厂房隔声及距离衰减 53dB—65 dB 东厂界150m 南厂界200m 西厂界9m 北厂界14m 马孟湾村150m （2）预测模式 (声源衰减公式 由于预测点到声源的距离较声源本身的尺寸大得多，故将项目噪声源作点源处理，其噪声衰减公式为： L2=L1 – 20 lg（r2/r1） 式中： r1、r2 ——距声源距离（m）， L2、L1 —— r2 、r1处的声级强度。 (噪声源叠加公式 两个以上多声源同时存在时，总声压级用下式计算： 式中：L ——总声压级[dB（A）]； Li ——第i个声源的声压级； n ——声源个数。 表31 项目各厂界噪声预测值 单位：dB(A) 预测点 贡献值 标准 达标情况 昼间dB（A） 昼间60dB（A） 东厂界 21.5 达标 南厂界 19.0 达标 西厂界 45.9 达标 北厂界 42.1 达标 在各项措施落实的情况下，再加上噪声随距离衰减等自然降噪途径，预测运行期噪声对厂界贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求。 表32 项目各敏感点噪声预测值 单位：dB(A) 预测点 贡献值 背景值 预测值 标准 达标情况 马孟湾村 21.5 50.8 50.8 昼间60dB（A） 达标 在各项措施落实的情况下，再加上噪声随距离衰减等自然降噪途径，预测敏感点马孟湾村昼间噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 四、固体废弃物环境影响分析及措施 本项目固体废物主要是职工生活垃圾、废砂石、袋式除尘器收尘粉、检验工序不合格品、模台清理产生的混凝土残渣、钢筋加工产生的边角料。 生活垃圾 本项目定员100人，企业职工生活垃圾产生量按0.5 kg/人·d计，生活垃圾产生量15t/a，在厂区内垃圾桶集中收集，送到附近垃圾中转站。 生产固废： （1）废砂石：项目沉淀池和砂石分离机会有废砂石产生，产生量约为11.385t/a，通过沉淀处理回用生产。 （2）收尘粉：袋式除尘器收尘粉约50.781t/a，收集后回用于生产。 （3）不合格品：项目检验工序会有不合格品产生，不合格品产生量为44.8t/a，外售给建筑垃圾回收单位回收综合利用。 （4）混凝土残渣：项目清理模台工序会清理出少量混凝土残渣，残渣产生量为5t/a，外售给建筑垃圾回收单位回收综合利用。 （5）钢筋边角料：项目钢筋边角料产生量为5t/a，外售综合利用。 上述措施可行，固体废弃物不会对周围环境产生较大影响。 五、总量控制 （1）本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后经市政管网排入延津县第二污水处理厂。生活污水排放量为1680t/a，项目总量控制指标按延津县第二污水处理厂出水标准算，延津县第二污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准：COD 50mg/L，NH3-N 5mg/L、TP 0.5mg/L。则本项目水污染物排放量为：COD 0.084t/a，NH3-N 0.0084t/a，TP 0.0008t/a。 （2）本项目筒库呼吸粉尘经脉冲袋式除尘器处理后经高于库顶3m高排气筒（距地面不低于15m）排放。投料、配料、搅拌粉尘经集气罩或集气管道收集后经脉冲袋式除尘器处理，尾气经15m高排气筒排放。颗粒物排放量为0.221t/a。 根据《河南清水建设科技有限公司装配式建筑构（配）件生产加工项目环境影响报告表》（2017年06月），现有工程燃气锅炉计划运行时间为8h/d，2400h/a，现有工程核定总量指标为SO2 0.1536t/a、NOx 0.7185t/a。在实际生产中，砼构件在春、夏、秋三季（210天）采用自然养护，仅在冬季（90天）采用蒸汽养护，锅炉实际运行时间为615h/a。现有工程颗粒物排放量为0.0002t/a，二氧化硫排放量为0kg/a，氮氧化物排放量为0.001t/a。本工程颗粒物排放量为0.0062t/a，二氧化硫排放量为0t/a，氮氧化物排放量为0.0389t/a。本项目建设完成后，燃气锅炉天然气燃烧过程全厂颗粒物排放量为0.0064t/a、SO2排放量为0t/a、NOx排放量为0.0399t/a，小于核定总量指标，因此本项目SO2、NOx排放量从现有核定总量指标中调配，不新增废气总量控制指标。 （3）项目扩建前后污染物排放“三笔账” 本次扩建前后污染物排放“三笔账”如下表所示： 表33 扩建前后污染物排放“三笔账” 项目 现有工程排放量 扩建项目排放量 “以新带老”削减量 总体工程排放量 增减量 废气 粉尘 0t/a 0.221t/a 0 0.221t/a 0.221t/a 烟尘 0.09216t/a 0.0062t/a 0.0062t/a 0.09216t/a 0t/a 二氧化硫 0.1536t/a 0t/a 0t/a 0.01536t/a 0/a 氮氧化物 0.7185t/a 0.0389t/a 0.0389t/a 0.7185t/a 0t/a 废水 COD 0.06t/a 0.084t/a 0 0.144t/a 0.084t/a NH3-N 0.006t/a 0.0084t/a 0 0.0144t/a 0.0084t/a TP 0.0006t/a 0.0008t/a 0 0.0014t/a 0.0008t/a 六、物流影响分析 物流运输的环境影响主要体现在扬尘和噪声两个方面。从噪声方面来说，散装车都是大型车辆，驾驶时噪声明显，频繁的进出厂区，对周围环境必然产生影响。如何降低车辆行驶噪声的影响，有效的办法很少，还需要从规划角度着手。考虑本项目原料运输道路未穿越居民区，故新增交通噪声不会对沿途居民造成影响。 从运输造成的扬尘来说，行车必然引起路面扬尘，影响范围主要是行车路线附近一带，对扬尘量的估算，有经验公式可以参考，但由于计算结果受假设条件影响较大，准确性不高。实际上，只要路面清洁，扬尘就会相应大幅度减少，因此路面保持清洁，是减少交通扬尘的最有效的手段。要求本项目原料运输车辆必须采用全封闭车厢，避免运输的物料洒落。 七、搅拌站扬尘污染治理工作标准 本项目建设应严格按照河南省人民政府办公厅《关于印发河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》豫政办〔2018〕14号、新乡市人民政府《关于印发新乡市2016年大气污染防治工业企业治理方案的通知》新政文(2016)41号中的有关规定，尽量减少扬尘对周边环境的影响。 1、河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案通知内容如下： ①粉状、粒状物料及燃料运输要采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式； ②块状物料采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘； ③生产工艺产尘点(装置)应加盖封闭，设置集气罩并配备除尘设施，车间不能有可见烟尘外逸； ④汽车、火车、皮带输送机等卸料点要设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施； ⑤料场路面要实施硬化，出口处配备车轮和车身清洗装置。 ⑥按照“场地硬化、流体进库、密闭传输、湿法装卸、车辆冲洗”的标准，对煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土、废渣等易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存，实现“空中防扬散、地面防流失、地下防渗漏”。 2、大气污染防治工业企业治理方案通知内容如下。 商砼、混凝土搅拌站企业应通过采取密闭、加湿除尘、改造除尘器等综合抑尘措施达到治理效果。 治理标准：水泥仓及其他通风生产设备颗粒物排放浓度执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2限值要求（重点地区特别排放限值），颗粒物＜10mg/m3。 八、项目总平面布置合理性分析 本项目的原料库设置在厂区的西南面，远离居民区，企业进场原料全部密闭存放，减少了粉尘对外环境和敏感点的影响。 该企业将生产车间设置在厂区西侧，预测运行期噪声对厂界贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求。距离厂界最近的噪声敏感点为项目东侧的马孟湾村，距离生产车间150m，在采取减振、隔声，再加上噪声随距离衰减等自然降噪途径，预测敏感点马孟湾村昼间噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。项目噪声不会对其产生影响。 因此，本环评认为该项目的厂区平面布置基本可行。 九、项目选址合理性分析 （1）根据《延津县产业集聚区（北区）发展规划（2012-2020）—用地规划图》,本项目所在地为工业用地；根据延津县产业集聚区管理委员会出具的证明，该项目选址符合产业集聚区总体规划要求（见附件3）。 （2）本项目污染物均可达标排放，对周围环境影响小。 （3）本项目的建设将会带动当地就业机会，带动其经济的发展；项目的建设能够服务于附近城镇的开发，为区域建设提供有利条件。 综上所述，项目建设的社会效益、环境效益、经济效益都十分明显，因此从总体上来看，项目的选址是基本合理的。 十、环境管理与监测计划 （1）环境管理的目的 该项目运行期会对周边环境产生一定的影响，必须通过环保措施来减缓和消除不利的环境影响。为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益得以协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家经济发展、社会发展和环境建设同步发展的方针。 （2）环保机构设置及职责 环境管理机构的基本任务是负责组织、落实、监督本项目的环保工作，其主要职责如下： ①贯彻执行国家和地方相关的环境保护法律、法规、条例和标准；②制定并组织实施企业环境保护计划，填报排污申报表和环境统计报表等；③监督和检查环保设施运行状况；④负责编制环境风险应急预案，组织协调环境事故的处理；⑤负责推行企业清洁生产工作；⑥组织制定全院环境保护管理的规章制度和主要污染岗位的操作规范，并监督执行；⑦领导和组织本单位的环境监测工作；⑧推广应用环境保护的先进技术和经验；⑨除完成院内有关环境保护工作外，还应接受当地政府环保部门的检查监督，并按要求上报相应的环境管理工作执行情况。 （3）环保制度 1）报告制度 凡实施排污许可证制度的排污单位，应执行月报制度。月报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等。企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或企业改、扩建等都必须向当地环保部门申报，改、扩建项目必须按《建设项目环境保护管理条例》等文件的要求，报请有审批权限的环保部门审批。 2）污染治理设施的管理、监督制度 项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地进行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企事业单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。 同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐。 3）定期进行事故应急演习。 （4）监测计划 根据本项目特点，项目运营期需要对生产过程产生的废气、噪声等污染因素进行监测，具体监测计划见表34。 表34 运营期监测计划 项目 监测点位 监测因子 监测频率 执行标准 废气 筒库顶呼吸孔袋式除尘器排气筒 颗粒物 委托有监测资质的单位，每年监测1次 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 投料、搅拌机搅拌配料袋式除尘器排气筒 颗粒物 委托有监测资质的单位，每年监测1次 厂界外监控点 颗粒物 委托有监测资质的单位，每半年监测1次 废水 厂区总排口 COD、SS、NH3-N、TP 委托有监测资质的单位，每年监测1次 延津县第二污水处理厂收水水质要求 噪声 四周边界 等效连续A 声级 委托有监测资质的单位，每季度监测1次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准 （5）规范排污口 根据《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1—1995）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2—1995）中有关规定，在厂区“三废”及噪声排放点设置标志牌，标志牌应设在与之功能相应的醒目处。标志牌必须保持清晰、完整，当发现有形象损坏、颜色污染、退色等情况时，应及时修复或更换，检查时间至少每年一次。同时厂内总排口应根据环保要求留有采样口，并设置明显标志，以便环保部门定期检查、监督和验收。 排放口图形标志见图4。 图4 “三废”及噪声排放点图形标志 十一、环保投资概算 本项目环保投资39.0万元，约占项目总投资50000万元的0.078%，项目环保投资情况见下表。 表35 项目环保投资一览表 项目 污染源 污染物名称 环保设施 单位 数量 投资金额（万元） 施工期 废气治理 挖土、填土和土石方运输 扬尘 定期洒水、全封闭施工围挡、运输物料遮盖等 - 1.0 废水治理 施工人员 生活污水 沉淀池 座 1 0.5 设备冲洗 施工废水 隔油池、沉淀池 座 1 0.5 噪声治理 机械运行 设备噪声 隔声装置、消声器、设置临时围障 - 1.0 营运期 废气治理 水泥、粉煤灰仓 粉尘 单机布袋脉冲除尘器+高于15m高排气筒 套 4 10 投料、配料、搅拌工序 粉尘 集气罩+脉冲布袋除尘器+15m高排气筒 套 1 10 废水治理 生活污水 COD、SS、NH3-N 化粪池（不小于40m3） 个 1 3.0 清洗废水 SS 沉淀池（总容积不小于50m3） 个 2 1.0 砂石分离机 套 1 8.0 噪声治理 设备运行 设备噪声 厂房隔音、基础减震等 — — 2.0 固废治理 办公生活 生活垃圾 生活垃圾收集池、收集桶 个 1 1.0 沉淀池、砂石分离器 沉渣 一般固废暂存间（不小于10m2） 个 1 1.0 收尘系统 粉尘 检验 不合格品 模台清理 混凝土残渣 钢筋加工 钢筋边角料 合计 39.0 十二、环保设施验收 表36 项目环保验收一览表 项目 污染源 污染物名称 治理措施 治理效果 验收内容 废水 生活污水 COD、SS、NH3-N 化粪池处理后经市政管网排入延津县第二污水处理厂 / 化粪池（不小于40m3）1个 清洗废水 SS 砂石分离机+沉淀池处离后回用 / 砂石分离机1套+沉淀池2个（总容积不小于50m3） 噪声 设备运行 设备噪声 消声，厂房隔音，噪声设备基础减振 达标 厂房隔音，基础减振 固废 办公生活 生活垃圾 在厂区内集中收集，送到附近垃圾中转站 / 生活垃圾收集池1个 沉淀池、砂石分离器 废砂石 回用于生产 / 一般固废暂存间（不小于10m2） 收尘系统 粉尘 检验 不合格品 一般固废暂存间暂存后外售综合利用 模台清理 混凝土残渣 钢筋加工 钢筋边角料 废气 水泥、粉煤灰仓 粉尘 单机布袋脉冲除尘器+高于本体建筑物3m高排气筒 达标 袋式除尘器8台+高于本体建筑物3m高排气筒1根 投料、配料、搅拌工序 粉尘 集气罩+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒 达标 集气罩2套+袋式除尘器1台+15m高排气筒1根 无组织排放 粉尘 入厂原料做到封闭存放，禁止露天堆存，库内四周安装水喷淋装置定期洒水保湿，输送带密闭，搅拌机组位于密闭搅拌楼内； 骨料投料斗位于密闭车间内且置于地下，设置洒水喷淋装置； 厂区主要进出口安装固定式车辆自动清洗设备和冲洗槽； 专人负责厂区内外道路的清扫和洒水保湿，加强厂界绿化以及入厂车辆管理等； 作业现场应保持厂容厂貌整洁，厂区大门口及主要道路、加工区必须硬化，并且满足车辆行驶要求； 厂区起尘部位、道路两侧、厂区四周应设置自动喷淋装置（厂墙外喷头每间隔十米设置一个），并采取不同的硬化、绿化措施，配备冲洗、清扫设备，现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘； 安装在线视频监控和PM10自动在线监控设备，监控数据必须与环境监控中心监控平台联网。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 粉料仓 | 粉尘有组织排放 | 单机布袋脉冲除尘器+高于本体建筑物3m高排气筒 | 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2颗粒物10mg/m3 |
|  | 投料、配料、搅拌工序 | 粉尘有组织排放 | 脉冲布袋除尘器+15m高排气筒 |  |
|  | 输送、投料、汽车动力起尘、原料装卸等 | 粉尘无组织排放 | 保持道路路面清洁、定期撒水、确保治污设施正常工作、加强原料库和输送设备密闭性能等 | 进一步减少无组织粉尘排放 |
| 水 污 染 物 | 生活办公 | 生活污水 | 化粪池处理后定期清运 | 不外排 |
|  |  | 清洗废水 | 砂石分离机+沉淀池处理后回用于车辆冲洗 | 不外排 |
| 固体废物 | 日常办公 | 生活垃圾 | 在厂区内集中收集，送到附近垃圾中转站 | 不外排 |
|  | 沉淀池、砂石分离器 | 废砂石 | 一般固废暂存间暂存后外售综合利用 |  |
|  | 收尘系统 | 粉尘 |  |  |
|  | 检验 | 不合格品 |  |  |
|  | 模台清理 | 混凝土残渣 |  |  |
|  | 钢筋加工 | 钢筋边角料 |  |  |
| 噪 声 | 设备噪声 | 项目噪声源强在70~85dB(A)之间，采取厂房隔音、噪声设备进行基础减振，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中规定的2类标准限值要求，不会造成噪声扰民影响。 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目所在地的生态环境已经转化为人工生态环境，故本项目建设不会对生态环境产生影响。营运期对生态环境不会产生影响。该区域无珍稀动植物，项目的建设对生态环境不会产生较大影响。 |

结论与建议

一、结论 1、项目符合国家产业政策 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目不属于指导目录中的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类。本项目已在延津县产业集聚区管理委员会进行了备案（项目代码：2018-410726-47-03-005825），因此符合国家产业政策。 2、项目选址合理 该项目占地面积118280.93平方米（177.35亩），新建生产车间、构建堆场、办公楼、宿舍楼、锅炉房等，总建筑面积87228.61平方米。经对照分析可知项目选址符合《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环【2015】342号中环境准入政策。 根据《延津县产业集聚区（北区）发展规划（2012-2020）—用地规划图》,本项目所在地为工业用地；根据延津县产业集聚区管理委员会出具的证明，该项目选址符合产业集聚区总体规划要求。 项目生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废经环评提出的措施处理后，不会对周围环境造成影响。本项目周围无特殊生态敏感点及文物保护区，本项目选址合理。 3、污染防治措施可行 （1）施工期 ①废气 施工期间大气污染物主要是施工作业过程中产生的各类扬尘。在厂界设置2.5m的围挡，建筑材料采用密封车辆运输等措施，减少物料装卸产生的施工粉尘对周边环境的影响。对运输产生的二次扬尘，施工过程中应加强进出车辆的清洗和进出道路的清扫工作，以减少物料运输二次扬尘对环境的污染。 ②废水 该项目施工期废水来源主要为施工人员的生活污水及车辆、设备冲洗水。车辆设备冲洗水，在施工场地设临时隔油池和沉淀池，收集施工废水及车辆、设备冲洗水，经隔油沉淀后用于轮胎清洗和施工场地降尘。 施工人员产生的生活污水经沉淀后洒水项目抑尘，不外排。 ③噪声 施工期噪声主要分为施工机械噪声和施工车辆噪声。选用低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障，加强施工机械的维修、管理，禁止在12时至14时、22时至次日6时进行有噪声污染的建筑施工作业。禁止夜间运行的设备应严格执行有关规定，若必须夜间施工，必须有当地人民政府或者其有关主管部门的证明，并提前公示。 经采取上述措施之后，本项目施工期产生的噪声均满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）噪声排放限值的要求。 ④固废 本项目施工期会产生固体废物，主要来源于施工建筑垃圾和生活垃圾。 建筑废料中可二次利用的进行回收利用，无法再次利用的运至政府指定的建筑垃圾堆放场处置。施工期间产生的生活垃圾由施工单位集中收集后交当地环卫部门统一收集清运至生活垃圾处置场处置。 （2）运营期 ①废气 本项目产生的废气主要是水泥、粉煤灰筒库粉尘、投料输送粉尘、原料库卸料点粉尘、搅拌配料粉尘以及运输车辆粉尘等。 水泥、粉煤灰筒库粉尘经单机布袋脉冲除尘器治理后经高于15m且高于本体建筑物3m高排气筒排放；骨料投料粉尘经集气罩收集后与配料、搅拌粉尘经脉冲布袋除尘器治理后经15m高排气筒排放。有组织排放粉尘可以满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2水泥仓及其他通风生产设备颗粒物10mg/m3标准；粉尘无组织排放经保持道路路面清洁、定期撒水、确保治污设施正常工作、加强原料库和输送设备密闭性能等措施下，能够大大降低粉尘无组织排放。不会对周围敏感点大气环境质量造成影响。 （2）废水 本项目生产设备及车辆清洗废水、作业区冲洗废水、模台清洗废水经砂石分离机和沉淀处理后重新回用于清洗或拌料用水，无生产废水外排；生活污水经化粪池处理后满足延津县第二污水处理厂收水水质要求，经市政管网排入延津县第二污水处理厂。 （3）噪声 本项目主要噪声源来自设备运行的噪声。设备噪声拟采取厂基础减振、厂房隔音及距离衰减等措施后，预计厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准要求，防治措施可行。 （4）固废 本项目产生的生活垃圾，在厂区内集中收集，送到附近垃圾中转站；废砂石收集后回用于生产；收尘器粉尘回用生产；废边角料、不合格品、钢筋边角料外售综合利用。 上述措施可行，不会对周围环境产生较大影响。污染防治措施可行。 二、建议 （1）本工程环保投资约为39万元，占工程总投资50000万元的0.078％，应在项目中认真落实，专款专用。 （2）加强环境管理，制定相应的环境管理规章制度，防止意外事故发生。 （3）加强教育，提高员工的环境与安全意识。 （4）加强厂区内部的绿化，搞好环境美化，以改善厂区的环境。 三、总结论 河南清水建设科技有限公司河南二建建筑产业园二期清水科技扩建项目的建设符合国家产业政策，选址合理，总图布置合理，污染防治措施可行。在落实评价提出的各项污染防治措施并保证其正常运转的前提下，预计工程运行后不会对周围大气环境、声环境和生态环境造成明显影响。 从环保角度出发，该项目可行。 重庆九天环境影响评价有限公司

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

现有

工程

噪声、固废

固废

钢筋下料成型

原材料检验

成品砼

噪声、固废

收面或拉毛

安装边模

构件振捣

砼浇筑

安装钢筋

涂隔离剂

模台清理

模台进入下一个生产循环

废水、固废

脱（底）模

边模拆除

构件养护YANGHU YANGHU

待安装

构件检验

构件运输

废气、固废

固废

原料装卸时开启水喷淋装置降尘

粉尘

粉尘

密闭汽车运输

石子、砂土

装载机

布料斗

密闭原料库

粉尘

外加剂（液体）

粉状原料

密闭输送带

密闭输送带

气泵输送

终端显示器

石仓

微机控制系统根据选定的配方进行计量并控制各工步动作

外加剂槽

水槽

筒库

砂仓

水泵

水泵

螺旋机

配料门

配料门

键盘输入

计量

计量

计量

计量

计量

泵

泵

放料阀

密闭管道

搅        拌          机

不合格品退回原厂

密闭出料口

粉尘、噪声

固废、噪声

外购钢筋

焊接成型

下料

检验

构件振捣

砼浇筑

涂隔离剂

安装边模

安装钢筋

模台进入下一生产循环

模台清理

废水

废水、固废

固废

堆放、出厂

脱模

检验

构件养护

收面或拉毛