# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产5000吨环保型ASA膜项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市创美科技股份有限公司 |
| 法人代表 | 吕际堂（410703195806152553） | 联系人 | 吕际堂 |
| 通讯地址 | 新乡市延津县新乡市榆东产业集聚区纬四路 |
| 联系电话 | 15803737223 | 传 真 | / | 邮政编码 | 453200 |
| 建设地点 | 新乡市延津县新乡市榆东产业集聚区纬四路 |
| 立项审批部门 | 延津县产业集聚区管理委员会 | 项目代码 | 2019-410726-29-03-025103 |
| 建设性质 | □新建■改扩建(技改 | 行业类别及代码 | C2921塑料薄膜制造 |
| 占地面积 （平方米） | 200 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 （万元） | 600 | 其中：环保 投资(万元) | 60 | 环保投资占总投资比例 | 10% |
| 评价经费（万元） | / | 预期投产日期 | 2021年9月 |
| 1、项目由来 新乡市创美科技股份有限公司成立于2008年4月，原名新乡市亚太创美塑胶有限公司、新乡市亚太创美塑胶有限公司，经营范围包括塑料制品、橡胶制品、塑料与橡胶混合材料的研发、制造、销售。公司现有工程为年产1万吨改性PMMA、ASA工程用高分子材料项目，该项目于2010年6月取得新乡市环境保护局批复，批复文号为：新环监（2010）239号，并于2013年7月通过新乡市环境保护监测站验收，验收文号为：新环验监字（2013）第86号。 为进一步扩大生产规模，新乡市创美科技股份有限公司拟利用工程厂房建设年产5000吨环保型ASA膜项目。产品广泛应用于汽车、现代建筑、装饰等新兴行业。项目已于2019年5月23日通过延津县产业集聚区管理委员会备案，项目代码为2019-410726-29-03-025103（见附件2）。 通过查阅《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修正）》，本项目不属于属鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类项目，项目整体符合产业政策。 本项目不新增占地，根据延津县产业集聚区（北区）发展规划（附图3、附图4），项目符合延津县产业集聚区土地利用规划要求、发展规划要求和总体规划要求。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本工程须进行环境影响评价。同时参照《关于修正<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号）的规定，本项目属于“十八、橡胶和塑料制品业”中的“47 塑料制品制造”，其中“人造革、发泡胶等设计有毒原材料的；以再生塑料为原料的；有电镀或喷漆工且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”应编制环境影响报告书，“其他”应编制环境影响报告表，本项目使用现有工程“年产1万吨改性PMMA、ASA工程用高分子材料项目”的产品ASA塑料颗粒为原料，不涉及电镀、喷涂工艺，因此本项目应编制环境影响报告表。受建设单位委托，我单位承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织有关技术人员对企业现场、项目所在地环境以及工程采用生产工艺等情况进行了调查了解。本着“科学、公正、客观”的态度，按照《环境影响评价技术导则》的要求，编制完成了本项目的环境影响评价报告表，报请环保主管部门审批。 根据现场踏勘，本项目拟在现有项目厂房内建设，生产设施尚未安装，不属于未批先建。 2、工程内容及规模 （1）厂址概况及周边环境概况 本项目位于现有工程厂房内，紧邻现有工程，不新增占地。厂区东侧紧邻河南省龙飞农业机械有限公司、南侧紧邻延津县宏泰洗涤剂有限责任公司，厂区北侧为集聚区道路，隔路220米为四季同达生态园，厂区西侧为集聚区道路。项目周边最近敏感点为厂界西侧320m处的沙门村，项目周边最近的地表水体为厂界西侧约52m处的榆林排。项目地理位置见附图1。 （2）建设内容和规模 本项目基本情况见表1，项目建设内容见表2。 项目基本情况一览表 项目情况 内 容 项目名称 年产5000吨环保型ASA膜项目 建设地点 新乡市延津县新乡市榆东产业集聚区纬四路 占地面积 915m2 建筑面积 915m2 投资总额 600万元 产品规模 年产5000吨环保型ASA膜 工作制度 年工作300天，每天2班，每班8小时 劳动定员 新增劳动定员10人，提供午餐一餐 项目建设内容一览表 类别 名称 建设内容 主体工程 生产车间 利用现有厂房，占地面积915m2，建设5条ASA流延膜生产线 公用工程 供水工程 市政供水 供电工程 市政电网供给 辅助工程 实验室 利用现有建筑，占地面积500m2 办公及临时休息室 利用现有建筑，占地面积500m2 食堂 利用现有建筑，占地面积10m2 环保工程 废水 本项目无生产废水产生，食堂废水经隔油池处理后与办公生活污水一起进入化粪池处理后通过管网进入延津县第二污水处理厂。 废气 生产过程中产生的有机废气经集气罩收集后，进入“UV光解+活性炭吸附”装置处理，处理后通过15m高排气筒排放。 危险废物 厂区西北部，设置12m3危废暂存间1座。 一般固废 依托现有工程固废仓库。 生活垃圾 依托现有垃圾收集箱 3、项目产品方案 本项目产品种类、产量一览表见表3。 产品种类、产量一览表 产品类别 产品规格 年产量 ASA膜 / 5000吨 4、主要生产设备 本项目主要生产设备一览表见表4。 主要生产设备一览表 序号 设备名称 设备型号 设备数量（台/套） 设备用途 1 流延膜生产线 全自动生产线 5 挤出、流延、切废边、卷取等 2 三组份大配料系统 自动配料、给料系统 5 计量、配料、给料。其中：1m3料仓2个，2m3料仓1个 3 四组份小配料系统 1m3料仓 5 计量、配料、给料。其中：50L粒料仓2个，50L粉料仓2个 4 干燥机 SHD 5 用于原料干燥 5、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗量见表5。 项目主要原辅料及能源消耗一览表 类别 序号 名称 单位 年用量 备注 原辅材料 1 ASA颗粒 吨 5010 利用现有项目产品 能源消耗 2 水 m3/a 1839 市政供水 3 电 万kW·h 20 市政供电 部分原辅料理化性质如下： ASA颗粒：ASA是由苯乙烯、丙烯腈和压克力橡胶共聚合而成。在技术上而言，ASA不仅维持了ABS之主要特性，并结合压克力耐候之优点，使得产品之应用上可延伸至户外之用途。 6、公用工程 （1）供水 本项目生产过程不用水，用水类型仅为生活用水，包括办公生活用水和食堂用水。 ①办公生活用水 本项目新增劳动定员为10人，厂区提供午餐一餐。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）办公生活用水量以40L/d·人计，则营运期职工办公生活用水量为0.4m3/d（120m3/a）。 ②食堂用水 非经营性食堂用水按照13L/（次•人），本项目用餐总人数为10人/d，则食堂用水量为0.13m3/d（39m3/a）。 则本项目生活用水量合计为0.53m3/d（159m3/a）。 （2）排水 本项目外排废水为生活污水，生活污水排污系数按80%计，则本项目生活污水排放量为0.424m3/d（127.2m3/a）。其中食堂废水经隔油池处理和与生活污水一起依托现有化粪池处理，处理后通过管网进入延津县第二污水处理厂。 本项目水平衡图如下： 图1 本项目用水平衡图（m3/d） 7、与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环[2015]342号）的对照分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环[2015]342号）（以下简称《通知》）对照分析见表6。 与《通知》对比分析一览表 项目 与本项目相关条文 本项目情况 对比结果 新乡市主体功能区分 工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区。 项目厂址位于延津县产业集聚区（北区） 属于 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。 不属于 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域） 不属于 禁止开发区 国家、省级自然保护区，世界文化自然遗产，国家、省级风景名胜区，国家，省级森林公园，国家级、省级地质公园，国家、省级湿地公园，国家级、省级水产种植资源保护区 不属于 集中水源地保护区 查无相关条目 本项目位于新乡经济技术开发区 本项目不在新乡市集中水源地保护区内 查无相关条目 污染防治（控）重点单元 水污染 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县 项目厂址位于新乡经济技术开发区 属于 大气污染 新乡市域全部 属于 重金属 污染 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区） 不属于 工业项目 分类 一类工业项目：机械电子（不含电镀、喷涂工艺的机械制造；不含分割、焊接、 有机溶剂清洗工艺的电子元件、集成电路等生产）； 二类工业项目：轻工：含发酵工艺的粮食及饲料加工；屠宰；调味品、发酵制品制造；酒精饮料及酒类制造；果菜汁及其他软饮料制造；竹、藤、棕、草制品制造（含化学处理工艺的）；商品浆造纸；纸制品（含化学处理工艺的）；工艺品制造（含电镀、喷漆工艺和机加工的）；轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工等污染和环境风险不高、污染物排放量不大的项目。 本项目产品ASA膜塑属于塑料制品，生产过程中产生的污染和环境风险不高、污染物排放量不大，属二类工业。 属于二类工业项目 由表6可知，本项目厂址位于工业准入优先区，与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析见表7。 与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析 类别 内容 本项目情况 对比结果 工业准入优先区境准入政 策 简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。 2.下放部分审批权限。对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。 3.放宽部分审批条件。对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。 4.严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外） 1.本项目应编制环境影响报告表，不属于登记表项目； 2.本项目属于二类工业项目； 3.本项目位于延津县产业集聚区（北区）。项目生活污水管网进入延津县第二污水处理厂进行进一步处理。 4.本项目在《水污染防治重点单元》内，但不属于煤化工、化学合成药等行业，在《大气污染防治重点单元》内，但不属于燃煤火电、煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业； 本项目不在《重金属污染防控单元》内。 符合 审批 条件 由表7可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 8、与《河南省工业大气污染防治6个专项方案》的相符性分析 本项目涉及无组织和有组织VOCs排放，应与《河南省工业大气污染防治6个专项方案》（豫环文[2019]84号）（以下简称《6个专项》）中的《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》和《河南省2019年挥发性有机物治理方案》进行对比，分析见下表。 与《6个专项》对比分析一览表 专项名称 《通知》中有关要求 企业建设情况 对比结论 河南省2019年工业企业无组织排放治理方案 其它行业无组织排放治理标准 （三）生产环境治理：生产过程中产生的VOCs的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCs处理设施。 项目涉VOCs工序进行二次封闭，并安装集气罩和“UV光解+活性炭吸附装置”。 符合 河南省2019年挥发性有机物治理方案 重点任务 推进石油炼制、石油化学行业全面达标排放治理。 推进化工、医药行业综合治理。 推进印刷行业综合整治。 推进工业涂装整治升级。 推动汽修行业VOCs治理。 本项目不属于石油炼制、医药行业等行业。项目产生的VOCs经收集后进入“UV光解+活性炭吸附装置”处理后通过排气筒排放。 符合 9、与《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2019]25号）的相符性分析 与《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2019]25号）的相符性分析（以下简称《通知》）对照分析见下表。 与《通知》对比分析一览表 序号 《通知》中有关要求 企业建设情况 对比结论 （七）打好工业绿色升级战役 31、开展工业企业无组织排放治理。2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。“五到位”即：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见棵露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。“一密闭”即：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。对无组织排放达不到要求的企业，严格依照《中华人民共和国大气污染防治法》予以处罚，并责令停产整改。 项目原料中无粉状物料，储存、生产及运输等过程不涉及粉尘。 符合 33.开展VOCs专项治理。2019年6月底前，全省石油化学石油炼制、表面涂装、印刷、化工、制药等工业企业。全面完成VOCs无组织排放治理，原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施。对产生的含VOCs废气进行净化处理,达到河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。8月底前,全省石油化学、石油炼制企业完成VOCs深度治理和第二轮LDAR(泄漏检测与修复) 项目不属于石油化学石油炼制、表面涂装、印刷、化工、制药等工业企业，生产过程产生的VOCs经集气罩收集后进入“UV光解＋活性炭吸附装置”，处理后经排气筒排放。 符合 由上表可知，本项目符合《通知》相关要求。 10、与《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020）对照分析 与《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020）（以下简称《方案》）对照分析见下表。 本项目与《方案》相符性分析 序号 《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》中有关要求 企业建设情况 对比结论 （二）产业结构优化工程 9.严格环境准入门槛。禁止火电、焦化铸造、传统煤业化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃烧的项目和企业，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。对水泥行业不再实施省内产能置换。对本地过剩产能重点行业搬迁、改建项目，实行污染物排放倍量削减替代，其他行业搬迁项目污染物排放量削减比例不低于1.5:1，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。其他新、改、扩建排放VOCs的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，配套安装高效收集。治理设施，其中新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放总量倍量消减替代。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。严格控制新增燃煤项目建设。除背压热点联产外，全市不再核准“十三五”期间新开工建设的燃煤发电项目。 本项目属于橡胶和塑料制品业，生产环节涉VOCs，不属于禁止建设行业。本项目位于延津县产业集聚区（北区）。生产过程中产生的VOCs经集气罩收集后进入“UV光解＋活性炭吸附装置”，处理后经排气筒排放。 本项目符合《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》中的相关要求 由上表可知，本项目不属于《方案》中禁止建设的项目，符合《方案》相关要求。 |
| 与项目有关的污染情况及主要环境问题： 1、现有工程基本情况 新乡市创美科技股份有限公司现有工程为年产1万吨改性PMMA、ASA工程用高分子材料项目，2010年6月由新乡市环境保护科学设计研究院编制完成了《新乡市亚太创美塑胶有限公司年产1万吨改性PMMA、ASA工程用高分子材料项目环境影响报告表》，2010年6月30日，新乡市环境保护局对该项目的环境影响报告文件进行了批复，批复文号为：新环监（2010）239号；2013年8月，延津县环境保护局对该项目出具了地方环保行政主管部门验收意见。 现有工程批复及验收材料见附件5、附件6。 现有工程基本情况见表11。 现有工程基本情况一览表 项目 基本情况 建设单位 新乡市创美科技股份有限公司（原名：新乡市亚太创美塑胶有限公司） 项目名称 年产1万吨改性PMMA、ASA工程用高分子材料项目 建设地点 新乡市延津县新乡市榆东产业集聚区纬四路 产品名称及产量 产品名称：改性PMMA、ASA，产量为1万吨/年 给水 市政供水 劳动定员 职工25人，不在厂区内食宿 工作制度 年工作时间300天，每天3班，每班8小时 2、现有工程建设内容 根据现场勘查，现有工程主要建设内容包括生产车间、成品库、办公楼等。现有工程建筑物见表12，主要生产设备见表13，主要原辅材料情况见表14。 现有工程主要建筑物 项目名称 工程内容 主体工程 生产车间 单层彩钢板房1间，建筑面积为1919m2，建设6条生产线 辅助工程 综合办公室 建筑面积为779m2 储运工程 原料仓库 占地面积780m2 公用工程 供水系统 自备井供水 供电系统 市政供电 供热系统 无集中供热设施，全部由空调供热 环保工程 水处理工程 现有项目生活污经化粪池（2座，分别为20m3、4.5m3）处理后定期清运；冷却水循环使用；废气治理设施中喷淋塔废水循环使用。 废气处理工程 挤出工段废气经“喷淋塔+UV光解”装置处理后经一根15m排气筒排放；混料工段采用袋式除尘器处理后经15米高排气筒排放，混料工段每两台搅拌机共用一套处置装置。 降噪工程 采取厂房隔声、减震降噪措施 固废工程 固废暂存间 现有工程主要设备一览表 序号 设备名称 型号（能力） 数量台（个/套） 1 双螺杆挤出机 TSE-40 3 2 双螺杆挤出机 TSE-95 3 3 切粒机 / 6 4 搅拌机 / 6 现有工程原辅料及能源消耗情况一览表 序号 名称 年耗量 备注 1 环氧树脂 5480t KM-355p 2 环氧树脂 4400t PM-600 3 助剂 50t Tinuvin 328 4 改性剂（BYK蜡粉） 50t Ceraflour 961 5 颜料 20t / 3、现有工程主要生产工艺 现有工程生产工艺如下： 图2 现有项目工艺流程及产污环节图 现有项目主要工艺流程简介： 将原材料（环氧树脂）与颜料、助剂和改性剂在密闭搅拌机中混合，混合均匀后通过双螺杆挤出机挤出（电加热至230℃左右），切粒后即为成品。 4、现有工程污染物排放情况 根据2018年5月20日河南人久检测技术有限公司对现有工程颗粒物有组织排放的的检测数据（检测报告编号：BG18EM1403，见附件9)、2019年8月2日中析源科技有限公司对项目现状环境检测中，关于现有项目VOCs有组织排放的数据（监测项目编号：ZXY-WT-C08039-2019，报告见附件），以及现场勘查情况，现有工程污染物排放情况见表15。 现有工程污染物产排情况一览表 污染物 污染因子 产生量 防治措施 排放量 废气 颗粒物 / 袋式除尘器 0.3774t/a VOCs 8.964 水喷淋+UV光解 2.6064t/a 循环冷却水 水量 1500m3/a 循环使用，不外排 0t/a 综合废水 废水量144m3/a 化粪池处理后，定期清运 0t/a COD 0.0432t/a 0t/a SS 0.0288t/a 0t/a NH3-N 0.0036t/a 0t/a 总氮 0.0072t/a 0t/a 总磷 0.00058t/a 0t/a 动植物油 0.0144 0t/a 固体废物 废包装材料 5t/a 集中收集定期外售 0t/a 生活垃圾 0.2t/a 集中收集定期清运 0t/a 5、现有工程存在的环保问题及整改措施 经现场勘查，现有工程存在的环保问题及整改要求见下表： 现有项目整改内容及建议一览表 类别 污染源 污染物 企业已采取的环保措施 整改内容 废气 挤出工段 非甲烷总烃 集气罩+喷淋塔+UV光解+15m排气筒 集气罩+UV光解+活性炭吸附+15m高排气筒 废水 办公生活 COD、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油 化粪池处理后定期清运 化粪池处理后进入延津县第二污水处理厂 固废 有机废气治理设施 废UV灯管、废活性炭 无 建设危废暂存间 6、现有工程整改完成后污染物排放量核算 （1）废水 根据新乡市环境保护科学设计研究院编制的《新乡市亚太创美塑胶有限公司年产1万吨改性PMMA、ASA工程用高分子材料项目环境影响报告表》，现有项目废水排放量为144m3/a，总量控制指标为COD 0.19t/a。由于企业入驻时间较早、管网未建设，企业废水排放现状为经化粪池处理后定期清运。 随着产业集聚区的不断发展，现状污水管网已铺设完成，建议企业生活废水经化粪池处理后纳入延津县第二污水处理厂统一处理后排入外环境。延津县第二污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一级A标准：COD50mg/L，氨氮5.0mg/L，总磷 0.5mg/L，现有工程废水污染物排放量按照污水处理厂出水标准核算，则现有工程废水污染物排放量为：COD0.0072t/a，氨氮0.00072t/a，总磷0.00007t/a，总氮0.00216t/a。 （2）废气 现有工程挤出工段产生的有机废气经“水喷淋+UV光解”治理后，通过一根15m高排气筒排放，根据现状监测数据，现有废气治理设施对非甲烷总烃的去除效率约70%。根据《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案(2018—2020年)》中“工业污染治理工程加快工业源VOCs治理”，鼓励对VOCs废气末端处理工艺进行提升改造，鼓励企业采用多种技术组合工艺，提高VOCs治理效率。为了响应政策要求，建议企业将现有工程有机废气污染防治措施升级改造为“UV光解+活性炭吸附”，该技术对有机废气的去除效率在80%以上，本评价按80%计，则改造后现有工程非甲烷总烃排放量为1.7928t/a，削减量为0.8136t/a。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 延津县位于河南省北部，隶属于新乡市，地处东经113°57´~114°46´、北纬35°07´~35°29´之间，东邻封丘、滑县，南界原阳，西与新乡相连，北与卫辉市、浚县接壤，距新乡市区36km。全境总面积886km2。 本项目位于新乡市延津县新乡市榆东产业集聚区纬四路，具体地理位置见附图1。 2、地形地貌 延津县属于黄河故道区，位于华北黄河冲击平原的偏南端，地势西南高东北低，自然坡降约1/7000，海拔一般在65~71m之间，部分沙岗顶端在80m以上，最高点为石婆固镇大油坊村北沙丘，海拔为89m，最低点为马庄乡罗滩村东洼地，约为63.5m。全境地势平坦，微度起伏，大致可分为3种区域类型： （1）西北部的东屯镇和东北部的丰庄镇高亢平坦，为古黄河高滩区，面积为12.21万亩，占全县面积的11%。 （2）中部，自西南潭龙街道办事处起，至东北丰庄镇的秦庄止，为黄河故道区，由于历史上黄河多次泛滥、改造和风力搬迁作用，沙丘连绵，岗洼相间，呈带状纵卧，长约46.5km，面积67.66万亩，占全县面积的47.6%。 （3）东部和南部，自潭龙街道办事处至魏邱乡止，涉及8个乡镇，是低洼平原区，面积50.87万亩，占全县总面积的37.2%。 项目所在地为平原地带，地势开阔，地形较为平坦。 3、地质构造 延津县位于内黄隆起区南沿，地质类型为河流冲击平原型。内黄隆起区处东断裂与长垣断裂之间，北起安阳断裂，南至延津县城北。该区内除在浚县童山、柏山有古代地层零星出露外，其余全部为第三、四纪地层所掩盖，覆盖层由西向东，由北向南逐渐变厚，达200～2000m，其土质多为褐黄色或灰黄色粘土、亚粘土、亚沙土及灰沙层，局部夹有砾层或灰黑色淤泥层，土质结构比较松，覆盖层下部为太古代、古生代地层。 历史上本地区属弱震区，很少发生中、强地震，历史上在县城西北部发生过6.8级地震。但由于延津位于汤阴地堑东侧，青羊口和汤阴、长垣、聊兰断裂南端，对本县控制力颇强，根据《中国地震烈度区划图》，延津县地震烈度为八度。 4、气候、气象 延津县地处中原，属暖温带大陆性季风气候，气候适中，四季分明，春季干旱少雨，夏季炎热雨量大，秋季凉爽时令短，冬季寒冷少雨雪。该地的气候主要受北半球大气环流影响，年平均气温14℃，全年无霜期216天，年平均日照时数为2504.3小时，年平均日照率57%，大于0℃的活动积温为5043.2℃；年平均降雨600.5mm，降水量一般在550~650mm之间，降水量年际分布不均；年平均风速2.4m/s，3-4月份最大，月平均4.3m/s，全年盛行偏北风和偏南风，历史最大风速为40m/s。 5、水文 （1）地表水 延津县的地表径流河渠主要为榆林排、大沙河、柳青河、文岩渠，均流入黄河，属黄河水系。 大沙河发源于新乡县朗公庙镇，东五干排自延津县贾李庄西以下称大沙河，到延津县丰庄镇河道村的河道闸止，全长35.80km，总流域面积417.40km2，其中延津县流域面积280km2。根据河南省水环境功能区划，大沙河为IV类水体，最终汇入柳青河。 （2）地下水 该地区属黄河故道，地下水资源丰富。经探测表明：该地区浅层水顶板埋深4-8m，底板埋深71-87m，以中砂为主；中层水顶板埋深为73-97m，底板埋深124-137m，以中细砂为主，地下水流向由西南至东北。 6、土壤与动植物 延津县地处黄河豫北故道，土壤属黄河冲击母质，由于水流冲击，打破了地带分布性规律，在紧沙、慢淤、澄清的作用下，形成境内土壤种类较多，水平分布面积零星。全县土壤分潮土和风沙土两大类，7个亚类，11个土属。土壤质地较粗，易漏肥水。养分含量较低，适宜于粮食、花生等农作物种植。 延津县地处中原，气候适中，适宜多种动植物生长，动植物资源较为丰富。据调查，全县有169个科目，832种，其中栽培植物201种；各种动物有100余个科目，共计370余种。全县已知的动物有爬行纲、两栖纲、鱼纲、鸟纲、哺乳纲和昆虫纲等6个纲70多个科、376种之多。 7、与《延津县产业集聚区北区发展规划（2012-2020）》相符性分析 （1）规划范围 延津县产业集聚区北区位于县城西北部、榆林乡的北部，东至经十八路、西至经十一路、南至规划南环路、北至济东高速公路，面积11.55平方公里。 （2）发展定位 延津县产业集聚区北区的发展定位是以发展机械、化工产业为主导产业，兼有其他产业。 （3）空间布局 延津县产业集聚区北区的空间布局为“一轴、一心、一带、多园”。 一轴：沿省道308的产业发展轴，功能上贯穿东西，将北区内部的各主要功能组团串联在一起，在景观上，轴线视野开阔，穿行于不同的风貌区，形成不同的视觉感受。 一心：产业服务核心，是北区产业服务的综合中心，北区的主要公共服务设施集中在这里布置，满足生活及企业发展的需求，工业企业所需的服务在服务中心基本能够得道满足，服务中心在空间上相对独立，通过和园区发展轴有机衔接在一起，形成一个联合整体，更好的为北区服务。 一带：沿河生态景观带，纵贯产业北区的河流，给北区带来塑造良好景观的基础，沿河景观绿地塑造了北区的独特形象，绿化景观丰富了产业集聚区的观瞻内容，有助于提升产业集聚区的品味。 多园：集聚区内相互独立的功能园区，包括机械加工产业园、化工产业园、综合产业园等。 （4）市政基础设施规划 给水工程：在园区东侧建设园区给水厂，水源为南部黄河北干渠地下水，设计供水规模为6万t/d，目前产业集聚区给水厂尚未投入使用，项目区内采用自备水井。 排水工程：采用雨污分流排水机制，聚集区内污水处理主要由管道收集后排入延津县第二污水处理厂（设计规模为5万t/d），处理后的水排入大沙河。 热力工程：规划集中供热率为80%，热源主要采用新乡工业产业集聚区的集中供热系统，在省道308线榆东分院对面建设热交换站。 （5）延津县产业集聚区北区项目准入条件 根据《延津县产业集聚区北区发展规划环境影响报告书》（规划环评审查意见文号：豫环审【2013】210号）相关内容，该集聚区项目准入条件如下： 产业：园区规划主导产业为机械化工，与主导产业相关的项目优先入园；按照国家相关产业政策，严禁高毒、高污染的淘汰和限制类工业企业入园；对县域范围内布局不合理的、符合集聚区主导产业的项目，按照环保要求可以搬迁入园。 生产规模和工艺装备水平：入园企业建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求；环保搬迁入园的企业应进行产品和生产工艺的升级改造，达到国家相关规定的要求。 清洁生产水平：入园项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业先进水平；在生产工艺技术水平上，要求入园项目达到国内先进行业清洁生产水平。 污染物排放总量控制：新建项目的污染物排放指标必须在提高区域内现有工业污染负荷削减量中调剂；禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上根本不可行的项目；在本次规划现有企业的基础上，限制园区再引进高耗水和排水量大的工业企业。 风险防范：化工项目和其他涉及大量易燃易爆物质的项目入园前必须完成安全预评价；涉及危险物质的项目，风险事故预测不对周边人群和环境造成重大危害；拟选址致死半径内不得有敏感目标；涉及危险物质的项目，入园前必须有完善的风险管理制度和应急预案。 其他：入园项目用地必须符合园区土地利用规划要求，禁止在一二类工业用地之上建设三类项目；按照循环经济发展之路，评价建议与园区已有产业或项目能够形成良好循环经济链条的项目可优先入园；项目入驻时应考虑集聚区万元产值排水量总体要求；项目入驻时应考虑集聚区万元产值COD排放量总体要求；项目入驻时应考虑集聚区万元产值SO2排放量总体要求。 延津县产业集聚区北区发展规划图见附图3、产业布局图见附图4。 本项目建设情况与集聚区规划环评相符性分析见表17。 本项目与集聚区规划环评相符性 分析项目 集聚区规划 本项目情况 相符性 产业定位 以机械、化工为主导产业；严禁高毒、高污染的淘汰和限制类工业企业入园 本项目产品为ASA膜，不属于集聚区禁止发展的行业 相 符 用地规划 集聚区用地类型分为工业用地、商业服务用地、行政办公用地等。 项目厂址属于工业用地 相 符 给水规划 建设6万t/d的给水厂 利用市政供水 相 符 排水规划 由管道收集后排入延津第二污水处理厂处理。 项目废水经处理后排入延津县第二污水处理厂。 相 符 准入条件 应符合国家产业政策的最小经济规模要求；清洁生产指标应达到国内同类行业先进水平；新建项目污染物排放指标必须在提高区域内现有工业污染负荷削减量中调剂；禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上根本不可行的项目；入园项目用地必须符合园区土地利用规划要求。 本项目为扩建项目，符合国家产业政策最小经济规模要求；清洁生产指标可达到国内同类行业先进水平；项目选址符合园区规划要求。 相 符 由上表可知，本项目符合延津县产业集聚区北区的规划要求。 8、与饮用水源保护区的相符性 （1）与《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》相符性分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办﹝2013﹞107号）：延津县县级饮用水源为延津县水厂地下水井群（共8眼井） 一级保护区范围：取水井外围50m及取水井至水厂的输水管线两侧5m的区域；二级保护区范围：一级保护区外，1～6号、8号取水井外围550m外公切线所包含的区域，7号取水井外围500m的区域。 根据规定：在一级保护区内，严禁新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，禁止从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动；在二级保护区内严禁新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；在准保护区内严禁新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目不得增加排污量。 根据调查，项目位于龙潭沟东北3.5km处，项目整体不在龙潭沟水库一级保护区、二级保护区、准保护区范围内，符合《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》的规定。 （2）与《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》相符性分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办﹝2016﹞23号）：延津县乡镇集中式饮用水源共5处 ①延津县榆林乡榆林水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东20m、西46m、南46m、北35m的区域。 ②延津县潭龙街道办事处小潭水厂地下水井（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西45m、南40m、北45m的区域。 ③延津县魏邱乡魏邱水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东45m、西10m、南40m、北28m的区域。 ④延津县王楼乡王楼水厂地下水井（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东40m、西40m、南45m、北45m的区域。 ⑤延津县丰庄镇绳屯水厂地下水井（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围40m的区域。 根据调查，本项目最近的饮用水源地为延津县榆林乡榆林水厂，项目厂址位于其西南6.8km处，距离较远，不会影响其饮用水源，符合《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》的规定。 9、沙门遗址国家级文物保护单位相符性 沙门遗址位于延津县沙门村东北2km处，俗称吴起城，属于第七批全国文物保护单位，总面积1000余亩，现存有北城墙、西城墙、东城墙北段。根据调查沙门遗址国家级文物保护单位的保护范围为边界外30m，建设控制地带为边界外60m。本项目位于沙门遗址东2350m，在保护范围外270m，建设控制地带外240m，与沙门遗址保护范围及建设控制地带相距较远，无明显制约关系，因此项目建设符合沙门遗址国家级文物保护单位相关保护要求。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 （1）所在区域环境质量达标情况 项目所在地属于环境空气二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本评价引用新乡市生态环境局发布的《新乡市2018年环境质量年报》中的数据，区域空气质量现状数据详见下表。 区域空气质量现状一览表 单位：ug/m3（CO：mg/m3） 污染物 年评价指标 现状浓度 （μg/m3） 标准值 （μg/m3） 占标率 （%） 达标情况 PM10 年平均质量浓度 105 70 150 超标 PM2.5 年平均质量浓度 61 35 174.3 超标 SO2 年平均质量浓度 19 60 31.7 达标 NO2 年平均质量浓度 49 140 122.5 超标 CO 第95百分位浓度 2.3 4 57.5 达标 O3 第90百分位浓度 202 160 126.3 超标 根据上边可知，其中PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 项目所在区域污染物环质量现状 本项目选取非甲烷总烃为评价因子。建设单位委托中析源科技有限公司2019年8月2日~8月8日对项目厂址处、项目西南侧大杨庄的污染物环境质量现状进行了监测，监测结果分析见下表。 区域污染物环境质量现状监测结果分析一览表 污染物 监测点位 浓度范围（mg/m3） 标准值 （mg/m3） 超标率 % 最大 超标倍数 标准指数 非甲烷总烃 项目厂址处 0.35~0.47 2.0 0 0 0.175~0.235 项目下风向西南侧大杨庄 0.29~0.42 2.0 0 0 0.145~0.21 根据上表监测结果分析，非甲烷总烃小时浓度满足国家环境保护局科技标准司制订的《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准。评价范围内大气环境质量较好。 2、地表水环境质量现状 距离项目最近的地表水体为西侧榆林排，最终汇入柳青河。 根据新乡市水功能区，柳青河规划水体功能为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。本次评价引用新乡市生态环境局对西柳青河滑县黄塔桥断面5月份监测数据，对西柳青河水质进行现状评价，水质结果见表15。 西柳青河滑县黄塔桥断面水质一览表（2019年5月） 环境因子 监测浓度（mg/L） 标准（mg/L） 达标情况 COD 31.0 30 超标 氨氮 0.43 1.5 达标 总磷 0.170 0.3 达标 上表水各指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准。同时新乡市正在推进实施《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案的11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）和《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号），将进一步改善新乡市水环境质量。 本项目废水主要为少量职工生活污水，生活污水经“隔油池+化粪池”处理后排入园区污水管网，最后进入延津县第二污水处理厂进一步处理，对周围水环境影响不大。 3、声环境质量现状 根据声环境功能区划分，项目属于2类功能区。声环境应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求。 为了解本项目周边声环境质量现状，本评价于2019年8月2日、3日对项目厂界进行实地监测。具体监测结果见表21。 项目周边声环境监测结果 单位：dB(A) 日期 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 2019年8月2日 昼间dB（A） 53 52 52 53 夜间dB（A） 43 42 41 42 2019年8月3日 昼间dB（A） 53 52 52 52 夜间dB（A） 42 43 42 41 GB3096-2008中2类标准 昼间≤60、夜间≤50 达标情况 达标 由表21可以看出，项目厂界声环境质量均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，说明项目区域声环境质量现状较好。 4、生态环境质量现状 项目所在地周围主要为工业企业等，生态系统以人工生态系统为主，地表植被主要为人工绿化植被，无重点保护的野生动植物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 经现场调查，项目周围主要的环境保护目标见下表。 项目周围主要环境保护目标 环境类别 保护目标 方位及距离 保 护 级 别 大气环境 沙门遗址 N2350m 全国重点文物保护单位 沙门村 W320m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 龙王庙村 S810m 大杨庄村 SW850m 马孟湾村 E2000m 延津县人民医院榆东分院 SW1250m 声环境 厂界四周 / 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 水环境 榆林排 W52m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类

评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境空气 项目位于新乡市延津县新乡市榆东产业集聚区纬四路，执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准。特征污染物非甲烷总烃参照执行国家环境保护局科技标准司制订的《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准。 环境空气质量标准 项目 取值时间 浓度限值 单位 参照标准 SO2 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量标准》 （GB 3095-2012）二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 非甲烷总烃 1小时平均 2.0 mg/m3 《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司） 地表水 区域最近地表水体为榆林排，最终汇入柳青河，柳青河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 地表水环境质量标准 标准名称 执行标准 项目 标准值 单位 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） IV类标准 pH值 6-9 无量纲 COD ≤30 mg/L NH3-N ≤1.5 mg/L T-P ≤0.3 mg/L 声环境 项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 声环境质量标准 单位：dB（A） 标准名称 执行标准 项目 限值 单位 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类标准 等效连续A声级 昼间 60 dB（A） 夜间 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 废气 本项目运营期有机废气排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5、表9标准，同时参照《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号的标准。 食堂油烟废气排放浓度执行河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中“小型”的要求。 具体执行标准见表26。 大气污染物排放标准 标准名称及级别 污染因子 有组织 无组织 去除效率 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5、表9 非甲烷总烃 60mg/m3 4.0mg/m3 / 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）（其他行业） 非甲烷总烃 80mg/m3 2.0mg/m3 70% 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018） 油烟 1.5 ≥90% 非甲烷总烃 / 废水 本项目运营期外排废水为生活污水，通过市政管网排入延津县第二污水处 理厂，废水执行标准见下表。 废水污染物排放标准 标准来源及级别 标准限值（mg/L） 延津县第二污水处理厂收水标准 COD 260 氨氮 35 SS 190 总磷 4 （3）噪声 项目厂界噪声执行标准见表28。 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 标准来源及级别 标准限值 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准 昼间 60 夜间 50 （4）固废 一般固废贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013 年修改单中的有关规定；危险固废贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013 年修改单中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据河南省建设项目重点污染物总量指标核定及管理规定，本项目总量控制指标为COD0.00636t/a，氨氮0.00064t/a，总磷0.00006t/a，总氮0.00191t/a，VOCs 0.31563t/a。 本项目建成后，全厂总量控制指标为COD 0.01356t/a，氨氮0.00136t/a，总磷0.00014t/a，总氮0.00027t/a，VOCs 2.28378t/a 。 现有工程VOCs减排量为0.8162t/a，本项目VOCs排放量为0.31563t/a，从“以新带老”削减量（0.8162t/a）中调剂，全厂不新增VOCs排放量。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 施工期 本项目在现有工程厂房内建设，不新增占地，施工期只涉及安装生产设备，无土建施工。 运营期 运营期生产工艺流程如下图所示： 图3 ASA膜生产工艺及产污环节示意图 自动配料、给料 本项目采用原有项目部分产品—ASA颗粒作为原料，采用全自动计量、配料、给料系统完成原料的计量、配比和输送。此过程会产生噪声。 干燥 使用SHD型干燥机对原料进行干燥，干燥温度控制在70℃-80℃，该工序主要去除原料颗粒中的水分，ASA塑料颗粒不会发生熔融，故无废气产生。 流延生产线 采用全自动流延生产线进行流延膜生产，该生产线包括挤出、流延、冷却、压延、测厚、切废边、卷取等工序。该生产线生产过程中会产生噪声、边角料和有机废气VOCs（以非甲烷总烃计）。 ①挤出 将干燥过的原料由原料输送系统输送至流延生产线的双螺杆挤出机部分。通过旋转螺杆的作用，将原料送到加热的机桶中。原料在输送过程中，由于螺杆中的剪切作用，原料逐渐融化。经加热机筒加热使融化更加充分，熔体铸件被螺杆挤出。挤出机输送段温度在240~260℃之间；熔融塑化段温度在265~285℃之间；均化段温度在270~280℃之间。 ②流延、冷却、压延 将熔融态的ASA塑料经T型口模流延，同时使用熔体流动速率（MFR）测试仪测试熔融态的ASA塑料流速并反馈给流延压延机组，调节流速，由气刀制成符合产品工艺要求的截面，之后在平稳旋转的1#冷却辊、2#压延辊、3#压延辊、4#冷却辊的牵引、压延、冷却下，逐渐定型，并经测厚仪测试塑料膜厚度，使制成塑料膜符合产品质量要求的厚度、强度、弹性等。 ③切废边 成型的ASA膜经自动生产线送到切边工段，使用切边机把成型的ASA膜的边缘修切整齐。 ④卷取 修切整齐的ASA膜通过生产线的最后一个工段进行收卷。 检验 使用电子万能试验机检验ASA膜绝缘性能，使用万能冲击试验机检验ASA膜强度，不合格产品产生量约为产品的0.08%。此工序会产生废ASA膜。 成品入库 将检验合格的产品放入成品仓库，待售。 主要污染工序 （1）废气 流延生产工艺废气：产生于流延生产线，主要污染因子为非甲烷总烃。 食堂废气：本项目食堂采用电能 ，不涉及燃料，废气污染物主要为食堂油烟。 （2）废水 本项目生产过程不用水。仅产生生活污水。 （3）噪声 项目主要噪声源为自动上料系统、流延生产线等机械设备运行时产生的机械噪声。据类比调查，噪声源强在85dB（A）左右。 （4）固体废物 固体废物主要是一般工业固体废物、危险废物和职工生活垃圾。 ①一般工业固体废物 一般工业废物主要为边角料、不合格产品和废包装材料。 ②危险废物 项目产生的危险废物主要为废气治理设施产生的废活性炭和废紫外灯管。 危废产生量及其特性一览表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 产生工序及装置 形态 主要成分 有害 成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废紫外灯管 HW29含汞废物 900-023-29 60根/a 有机废气治理设施 固态 / 汞 1年 T 暂存后定期由资质单位处置 2 废活性炭 HW49其他废物 900-041-49 5.25t/a 固态 / VOCs 6个月 T/In ③职工生活垃圾 本项目新增劳动定员10人，以每人每天产生生活垃圾0.5kg计，则生活垃圾产生量为1.5t/a。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度 及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织废气 | 非甲烷总烃 | 24.3542mg/m3，1.7535t/a | 4.38375mg/m3，0.31563t/a |
|  | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 0.03653kg/h，0.17535t/a |
|  | 食堂 | 油烟 | 1.25mg/m3,0.75kg/a | 0.125mg/m3,0.075kg/a |
| 水污染物 | 生活污水127.2m3/a | COD | 300mg/L，0.03816t/a | 255mg/L，0.03244t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，0.02544t/a | 140mg/L，0.01781t/a |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L，0.00318t/a | 24mg/L，0.00305t/a |
|  |  | 总磷 | 4mg/L，0.00051t/a | 2.8mg/L，0.00036t/a |
|  |  | 总氮 | 50mg/L，0.00636t/a | 35mg/L，0.00445t/a |
|  |  | 动植物油 | 100mg/L，0.01272t/a | 65mg/L，0.00827t/a |
| 固体废物 | 生产车间 | 生活垃圾 | 1.5t/a | 0 |
|  |  | 边角料 | 0.1 t/a | 0 |
|  |  | 不合格品 | 4t/a | 0 |
|  |  | 废包装材料 | 1t/a | 0 |
|  |  | 废活性炭 | 5.25t/a | 0 |
|  |  | 废紫外灯管 | 60根/a | 0 |
| 噪 声 | 噪声源主要为生产运行过程中设备噪声，通过选用低噪声设备并采取隔声、减振、距离衰减等措施后，各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，对周围声环境影响较小。 |
| 生态影响（不够时可附另页） 根据现场环境的调查，本项目周围环境属于人工生态系统。项目运营期产生的污染因素均采取有效措施进行防治，对周围生态环境影响较小。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 经现场勘察，本项目利用现有工程厂房进行建设，后续不再进行土建等施工工程，仅进行设备的安装，基本在车间内进行，设备安装阶段主要噪声源有：运输车辆噪声和设备安装噪声，声级在70-85dB(A)之间。其对周围环境的不利影响将随施工期的结束而终止，且设备安装均在车间内进行，因此对周边环境影响不大。 运营期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 根据前述工程分析可知，本项目的废气来源主要为职工食堂油烟和流延膜生产线生产过程中产生的有机废气。 （1）大气污染因素及源强分析 ①食堂油烟 本项目食堂年运行300天，使用电能，两个灶头，提供中午一餐，符合DB41/1604-2018《饮食业油烟排放标准》中“小型”的分类标准。据类比分析，食堂食用油用量一般消耗系数以1kg/100人次计，则本项目员工食用油消耗量为0.1kg/d（30kg/a）。据调查，油的挥发量为总耗油量的2.5%，则本项目产生的油烟量为2.5g/d（0.75kg/a）。按日排烟1h计，则该项目排油烟量2.5 g/h（0.75kg/a），厨房排风扇排气量为2000m3/h，则油烟产生浓度为1.25mg/m3。 食堂油烟经油烟净化系统处理后排放，油烟净化系统油烟去除效率在90%以上，本评价按90%计，则项目食堂油烟的排放量及排放浓度为0.075kg/a、0.125mg/m3，油烟排放浓度能够满足DB41/1604-2018《饮食业油烟排放标准》表1中（小型）最高允许排放浓度“1.5mg/m3”标准 ②工艺废气 本项目生产过程中产生的废气主要为流延膜自动生产线挤出工序产生的有机废气。 该项目生产的ASA膜以现有项目产品ASA塑料颗粒为原料，采用热熔挤出流延工艺，ASA树脂稳定性较好，分解温度为353℃，热熔采用的温度低于ASA的分解温度，有机废气以非甲烷总烃计，根据《空气污染物排放控制手册》（美国国家环保局）推荐数据，产生量按其用量的0.35kg/t计算，本项目ASA塑料颗粒用量为5010t/a，则有机废气的产生量约1.7535t/a。 本项目拟建5条流延膜生产线，装置位置相对集中，本评价建议对新建项目进行二次封闭，并在每条生产线的挤出、流延工段上方设置集气罩（集气罩投影面积不小于对应生产工段的占地面积），集气风量共计15000m3/h，集气效率按90%计。有机废气经集气罩收集后，共用一套“UV光解+活性炭吸附”装置进行净化处理，该技术对VOCs去除效率可达80%，本评价按80%计。处理后非甲烷总烃的排放浓度可控制到4.38375mg/m3，排放速率为0.06576kg/h，最终废气经一根15m高排气筒排放。VOCs污染防治措施符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相关要求，排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值：非甲烷总烃60mg/m3的要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）（其他行业 非甲烷总烃80mg/m3）。 本项目集气罩集气效率按90%计，则无组织排放量0.17535t/a，排放速率为0.03653kg/h。 项目有组织废气产排情况一览表见下表： 有组织废气产生及排放情况一览表 废气种类 污染物 产生量（t/a） 产生浓度（mg/m3） 产生速率（kg/h） 治理措施 处理效率（%） 有组织排放量（t/a） 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 生产废气 非甲烷总烃 1.7535 24.3542 0.3653 UV光解+活性炭吸附 80% 0.31563 4.38375 0.065756 （2）评价工作等级判定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①评价等级判定依据 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≥10% 二级评价 1%≤Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% ②评价因子和评价标准筛选 评价因子和评价标准表 污染物名称 功能区 取值时间 标准值 (μg/m3) 标准来源 非甲烷总烃 二类限区 小时均值 2000 《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司） ③参数选取 估算模型参数见表33，污染源参数见表34、表35，计算结果见表36。 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 城市 人口数(城市人口数) 10000 最高环境温度 42.1℃ 最低环境温度 -18.3℃ 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/km / 海岸线方向/o / 本项目点源参数一览表 污染源名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒底部海拔高度(m) 排气筒参数 排放速率（kg/h） X Y 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) 流速 (m/s) 非甲烷总烃 ASA膜 生产废气 0 0 72.07 15 0.45 25 35.79 0.065756 矩形面源参数表 名称 面源中心点坐标/m 面源海拔 高度 /m 面源长度 /m 面源宽度 /m 与正北夹角/° 面源有效 排放高度 /m 污染物排放速率/ （kg/h) X Y 非甲烷总烃 无组织有机废气 -64.67 17.46 72.07 66.3 13.8 15 6 0.03653 本项目废气污染物估算结果见下表： 项目污染源估算模型计算结果 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) 距源距离（m） Cmax (μg/m3) Pmax (%) D10% (m) 点源 非甲烷总烃 2000 0.824 0.04 / 矩形面源 非甲烷总烃 2000 51 91.5 4.58 / 项目各厂界无组织排放预测结果 单位：mg/m3 污染物 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号） 非甲烷总烃 0.045 0.0491 0.0538 0.0422 4.0 2.0 根据厂界无组织排放预测结果，项目各厂界无组织排放的非甲烷总烃浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值：非甲烷总烃4.0mg/m3的要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）（工业企业边界挥发性有机物排放建议值 非甲烷总烃：2.0mg/m3）。项目厂界外大气污染物短期贡献浓度小于环境质量浓度限值，故无需设置大气环境防护距离。 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为无组织排放非甲烷总烃，Pmax值为4.58%，出现在距生产区34米处。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。二级评价不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 有组织排放量核算见表38，无组织排放量核算见表39，项目大气污染物年排放量核算见表40。 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/ （mg/m3） 核算排放速率/ （kg/h） 核算年排放量/ （t/a） 1 ASA膜废气 排放口 非甲烷总烃 4.38375 0.065756 0.31563 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 排放标准 年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值/ （mg/m3） 1 生产车间 ASA膜生产过程 非甲烷总烃 车间二次封闭 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号） 2.0 0.17535 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 非甲烷总烃 0.49098 项目运营期间环境监测计划见下表。 废气监测内容及频次一览表 类别 监测点位 监测因子 监测频次 废气 ASA膜废气排气筒 非甲烷总烃 每年1次，每次2天 （3）卫生防护距离 依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB3840-91）的规定，有害气体无组织排放应设置的卫生防护距离的计算公式为： 式中L：工业企业所需卫生防护距离，m； r：有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m），根据该生产单元占地面积（m2）计算r=(S/π)0.5 Qc：无组织排放源排放量，kg/h； Cm：浓度标准限值，mg/m3。 A、B、C、D：卫生防护距离计算系数（无因次），根据建设项目所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别查表进行确定。 卫生防护距离计算系数 计算系数 工业企业所在地区近五年平均风速（m/s） 卫生防护距离L(m) L≤1000 1000<L≤2000 >2000 工业企业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2-4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B <2 0.01 0.015 0.015 >2 0.021 0.036 0.036 C <2 1.85 1.79 1.79 >2 1.85 1.77 1.77 D <2 0.78 0.78 0.57 >2 0.84 0.84 0.76 延津县近5年平均风速2.4m/s计算，A：470；B：0.021；C：1.85；D：0.84。根据卫生防护距离计算公式对无组织源计算卫生防护距离，详细参数及计算结果见表43。 卫生防护距离计算参数及结果 无组织 排放源 污染 因子 卫生防护距离计算系数 S (m2) Qc （kg/h） Cm （mg/m3） 计算卫生 防护距离(m) 确定卫生 防护距离(m) A B C D ASA膜生产线 非甲烷总烃 470 0.021 1.85 0.84 915 0.03653125 0.0647 1.442 50 根据上述计算结果，非甲烷总烃的卫生防护距离为50m，本项目卫生防护距离为ASA膜生产线生产区域外50m，即东厂界外0m、西厂界外29m、北厂界外0m、南厂界外23m。项目参照卫生防护距离设置环境防护距离，环境防护距离包络图见附图6，根据现场调查，项目环境防护距离内主要为工业企业，无环境敏感点。 评价提出防护距离内不得再新建和审批居民区、学校和医院等环境敏感点。 2、地表水环境影响分析 （1）污染影响类型及评价等级确定 本项目生产过程中不用水，外排废水主要为生活废水。 本项目办公生活产生量为0.424m3/d（127.2m3/a），主要污染物浓度参照其他生活污水污染物浓度调查数据并取其较高值，确定其分别为：COD300mg/L，SS200mg/L，氨氮25mg/L，总氮50mg/L，总磷4mg/L，动植物油100mg/L，则本项目污染物产生量为COD0.03816t/a，SS0.02544t/a，氨氮0.00318t/a，总氮0.00636t/a，总磷0.00636t/a、动植物油0.01272t/a。本项目食堂废水经隔油池（3m3）预处理后与办公生活污水一并进入化粪池（依托现有工程，19m3），处理后通过市政管网排入延津县第二污水处理厂。因此，本项目地表水环境评价等级为“三级B”。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水影响类型为水污染影响型，按照水污染影响型建设项目评价等级判定依据，水污染影响型项目“间接排放”时，地表水环境评价等级为“三级B”。因此，本项目地表水环境评价等级为“三级B”。 （2）评价范围 根据HJ2.3-2018，三级B项目评价范围应符合以下要求： ①应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求； ②涉及地表水环境风险的，应覆盖环境影响范围所及的水环境保护目标水域。 本项目不涉及地表水环境风险，因此只需分析本项目生活废水排入延津县第二污水处理厂的可行性 本项目生活污水产排情况见下表。 生活污水产排情况一览表 产排量 污染因子 生活污水排放量127.2 m3/a 产生浓度、产生量 经隔油池、化粪池处理后排放浓度、排放量 污水处理厂处理后排放浓 度、排放量 COD 300mg/L，0.03816t/a 255mg/L，0.032436t/a 50mg/L，0.00636t/a SS 200mg/L，0.02544t/a 140mg/L，0.017808t/a 10mg/L，0.00127t/a NH3-N 25mg/L，0.00318t/a 24mg/L，0.003053t/a 5mg/L，0.00064t/a TP 4mg/L，0.00051t/a 2.8mg/L，0.00036t/a 0.5mg/L，0.00006t/a TN 50mg/L，0.00636t/a 35mg/L，0.00445t/a 15mg/L，0.00191t/a 动植物油 100mg/L，0.01272t/a 65mg/L，0.008268t/a 1mg/L，0.00013t/a 本项目生活废水依托园区化粪池及延津县第二污水处理厂的可行性分析： 延津县第二污水处理厂位于北环路与支四路交叉口西南角，该污水处理厂收水范围为东屯镇、十八里社区、沙门社区机经十六路以西、西干道以东，南环路以北，济东高速以南区域废水，设计处理规模3万t/d。污水处理工艺为“水解酸化+卡鲁赛尔氧化沟+高密度澄清池+连续流动床+二氧化氯消毒”，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准：COD:50 mg/L、SS：10 mg/L、NH3-N：5 mg/L、T-P：0.5mg/L、T-N：15mg/L、动植物油：1mg/L。 项目厂址位于延津县产业集聚区北区，处于污水处理厂的收水范围内，厂区外有现状污水管网。本项目建成后，全厂新增废水排放量为127.2m3/a（0.424m3/d），总排口水质为COD 255mg/L，SS 140mg/L，NH3-N 24mg/L，T-N 35mg/L，T-P 2.8mg/L，满足延津县第二污水处理厂收水标准（COD≤260mg/L，SS≤190mg/L，NH3-N≤35mg/L，TP≤4mg/L）。 目前延津县第二污水处理厂实际处理水量1.2万t/d，富余量较多，本项目建成后废水量不会对该污水处理厂造成大的冲击，且项目总排口水质满足延津县第二污水处理厂的收水水质要求。 综合分析，本项目废水依托延津县第二污水处理厂进一步处理是可行的。 本项目废水经污水处理厂处理后最终排入外环境的COD 0.00636t/a，SS 0.00127t/a，NH3-N 0.00064t/a，TP 0.00006t/a，TN 0.00191t/a、动植物油0.00013t/a。故本项目建议总量控制指标为：COD 0.00636t/a，NH3-N 0.00064t/a，TP 0.00006t/a，总氮0.00191t/a。 3、土壤环境影响评价 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目土壤环境影响属于污染影响类建设项目。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A（规范性附录）土壤环境影响评价项目类别表A.1土壤环境影响评价项目分类，本项目属于“制造业”中的“其他”，故本项目的项目类别属于“Ⅲ类”，根据导则6.2.2.3，土壤环境影响评价项目类别、占地规模及敏感程度划分评价工作等级，详见表45。 污染影响型评价工作等级划分表 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 二级 三级 三级 — 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — — 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 本项目所在区域为产业集聚区，周边均为工业企业，属于“不敏感”区域，本项目占地面积2000m2≤5hm2，为Ⅲ类建设项目，故不需要展开土壤环境影响评价。 4、声环境影响分析 运营期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （1）项目噪声污染及防治措施 项目运营期噪声源主要为ASA流延生产线生产过程中产生的机械噪声，噪声污染源强及治理措施见表46。 本项目设备噪声产排情况一览表 污染源 数量（条） 声源值[dB(A)] 治理措施 治理前 治理后 ASA流延生产线 5 85 60 减振、隔声、距离衰减 （2）项目噪声达标情况分析 本评价主要通过预测噪声源经过消声、隔声措施衰减后，扩散到厂界的噪声值判断达标情况，声环境影响预测采用声源衰减模式及多源叠加模式，具体为： ①点源衰减模式: L2=L1-20lg（r2/r1） ②多源叠加模式: 式中，r1、r2——距声源的距离(m)； L1、L2——r1、r2的声级强度[dB(A)]； Li——第i个声源作用于预测点的噪声值[dB(A)]； Leq总——预测点的总噪声叠加值[dB(A)]。 本项目运行后各厂界的噪声值预测结果见表47。 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点位 贡献值 现状值 预测值 标准值 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1# 北厂界 30.5 30.5 53 42 53.0 42.3 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A） 2# 西厂界 42.5 42.5 52 42 52.4 45.3 3# 东厂界 39.8 39.8 53 43 53.2 44.7 4# 南厂界 36.4 36.4 52 43 52.6 43.9 由上表可知，本项目在采取减振、隔声、距离衰减等措施后，运营期间厂界昼间噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 5、固废环境影响分析 本项目运营期固体废物包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。 （1）一般工业固体废物 本项目产生的一般工业固体物主要为不合格产品、切废边工段产生的废ASA膜边角料、废弃包装材料。 根据建设单位提供的生产设计资料，废ASA膜边角料产生量约为1t/a，废弃包装材料约为1t/a，不合格产品4t/a，收集后依托原有固废暂存间暂存后，定期外售。 （2）危险废物 项目产生的危险废物主要为废气治理设施产生的废活性炭和废紫外灯管。 危险废物均在厂区危废暂存间内临时储存后，定期交由有危废处理资质的单位进行处理。为防止危险废物在存放过程中出现二次污染，企业在车间内设置危险废物暂存间。 ①危废暂存间选址合理性分析 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）标准对危险废物暂存选址提出了详细的要求，本项目选址的相符性分析具体如下： a、地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内。 b、设施底部必须高于地下水最高水位。 c、应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的区域。 d、应建在易燃易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。 e、应位于居民中心区常年最大风频的下风向。 本项目选址高于地下水最高水位，未建设在溶洞区或易遭受严重自然灾害的区域，项目选址不在易燃易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域之内。 ②危废暂存间贮存能力分析 本项目需要在危险废物暂存处内储存的主要为废活性炭、废紫外灯管，约需要5m3的储存空间，本项目设置一个12m3的危废暂存间，符合本项目危险废物暂存需要。 ③危险废物暂存过程中对外环境的影响 本项目产生的废紫外灯管、废活性炭为固体状，分类收集于袋内，对外环境基本无影响。 危废暂存间基本情况见表48。 危废暂存间基本情况一览表 贮存场所（设施） 名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 容积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 危废暂存间 废活性炭 HW49其他废物 900-041-49 厂区西北部 12m3 袋装 5.25 t 1年 废紫外灯管 HW29含汞废物 900-023-29 袋装 10根 同时，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001），评价对本工程危险废物贮存设施、转移管理提出如下要求： ①贮存设施（危废暂存库）的设计要求 a地面与裙脚要用用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； b不同废物分区堆放，并进行标示； c设施内要有安全照明设施和观察窗口； d贮存场设置明显的贮存危险废物种类标志和警示标志。 ②危险废物管理要求 a对危险废物分类进行收集包装、登记和设有专人管理 b危险废物的收集运输采用专用密闭容器、车辆暂存危废定期由专用运输车运走处置，运输过程中需防止散落和流洒。 ③危险废物转移要求 a按照《危险废物转移联单管理办法》，危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。 b产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 c危险废物产生单位每转移一车同类危险废物，应当填写一份联单。每车有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。 （3）职工生活垃圾 本项目新增职工10人，以每人每天产生生活垃圾0.5kg计，则生活垃圾产生量为1.5t/a。 本项目废物产生量及处理处置去向见表49。 固体废弃物产生及去向统计表 类型 废物名称 产生量t/a 类别 处理处置方式及去向 生活垃圾 生活垃圾 1.5 / 集中收集交由环卫部门处理处置 一般固废 不合格产品 4 / 一般固废暂存区暂存后，定期外售 边角料 1 / 废包装材料 1 / 危险废物 废活性炭 5.25 HW49 其他废物 危废暂存间暂存后，定期交由资质单位处置 废紫外灯管 60根 HW29含汞废物 综合以上分析，在认真落实评价所提出的固废处理建议措施后，工程固废均可以得到综合利用或合理处置，不会造成二次污染。 6、“三本账”分析 本项目建设完成后，全厂“三本账”分析见表50。 项目三本账分析 污染物 现有工程排放量t/a 改扩建项目排放量t/a “以新代老”削减量t/a 工程总体排放量t/a 改扩建前后增加量t/a 非甲烷总烃 2.6064 0.3156 0.8162 2.28378 -0.21058 颗粒物 0.3774 0 0 0.3774 0 油烟 0 0.075kg/a - 0.075kg/a +0.075kg/a COD 0 0.00636 - 0.01356 +0.01356 SS 0 0.00127 - 0.00271 +0.00271 NH3-N 0 0.00064 - 0.00136 +0.00136 总磷 0 0.00006 - 0.00014 +0.00014 总氮 0 0.00191 - 0.00407 +0.00407 动植物油 0 0.00013 - 0.00027 +0.00027 生活垃圾 0 0 0 0 0 固体废物 0 0 0 0 0 危险废物 0 0 0 0 0 7、选址可行性分析 根据《不动产权证书》，本项目用地为工业用地；根据延津县产业集聚区管理委员会出具的证明和延津县产业集聚区（北区）准入政策，本项目符合该园区规划。 项目周边最近敏感点为厂界西侧320m处的沙门，最近的地表水体为厂界西侧约52m处的榆林排。项目营运期间产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采取相应的污染防治措施后，对周围环境影响较小。 经现场调查，项目环境防护距离内无环境敏感点。厂址周围1000m范围内无自然保护区、风景名胜区、生态环境敏感区等敏感目标。 综上所述，项目选址可行。 8、环保投资 本项目总投资600万元，环保总投资为60万元，环保投资占项目总投资10％。环保措施及投资见表51。 项目工程环保投资一览表 污染因素 产污环节 污染物 拟采取措施 投资（万元） 废气 （现有工程）挤出造粒 非甲烷总烃 集气罩+“UV光解+活性炭”装置+1根15m排气筒（UV光解利用现有） 2 （本工程）流延膜生产线有机废气 非甲烷总烃 集气罩+“UV光解+活性炭”装置+1根15m排气筒 35 食堂 油烟 油烟净化器 2 废水 职工生活 COD、NH3-N、SS、总氮、总磷动植物油 隔油池+化粪池（利用现有） 1 噪声 机械噪声 噪声 减振、隔声、距离衰减 2 固废 生活垃圾 生活垃圾 垃圾桶若干（利现有） / 生产过程 边角料 一般固废暂存区1座（10m2） / 废活性炭、废紫外灯管 危废储存间1座（9m2） 2 其他 视频监控、用电监控 16 合计 60 8、环保竣工验收 本项目环保“三同时”验收内容一览表见表52。 环保“三同时”验收内容一览表 污染物 环保措施 设备数量及规模 验收标准 废气 （改造后现有工程）挤出造粒工序有机废气 集气罩+“UV光解+活性炭吸附”装置+15m排气筒 1套 ①《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5（非甲烷总烃：60mg/m3） ②《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）标准要求（非甲烷总烃工业企业边界：2 mg/m3） （本工程）流延膜生产线有机废气 集气罩（3个）+“UV光解+活性炭吸附”装置+15米排气筒 1套 食堂油烟 油烟净化器 1套 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中“小型”（油烟：1.5mg/m3） 废水 生活污水 隔油池+化粪池 / 延津县第二污水处理厂收水标准 固体 废物 职工生活垃圾 垃圾桶 若干 由环卫部门处置 边角料、废包装物、不合格产品 一般固废暂存区 10m2 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013 年修改单 废活性炭、废紫外灯管 危险废物暂存间 9m2 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单 噪声 产噪设备 减振、隔声、距离衰减 / 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活废水 | COD、NH3-N、SS、总氮、总磷、动植物油 | 经隔油池+化粪池处理通过管网排入延津县第二污水处理厂 | 满足延津县第二污水处理厂收水标准 |
| 废气 | 流延膜生产线 | 非甲烷总烃 | 集气罩+UV光解+活性炭吸附+15m排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）标准要求 |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器 | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中“小型” |
| 固废 | 员工生活 | 生活垃圾 | 统一收集后由环卫部门定期清运 | 由环卫部门处置 |
|  | 生产过程 | 边角料 | 一般固废暂存区暂存后外售 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013 年修改单中的有关规定 |
|  |  | 不合格品 |  |  |
|  |  | 废包装材料 |  |  |
|  |  | 废活性炭、废UV灯管 | 危废暂存间暂存后，委托有资质单位处置 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单规定 |
| 噪声 | 噪声源主要为生产过程中设备运行噪声，通过采取减振、隔声、距离衰减等措施后，各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，对周围声环境影响较小。 |
| 其 他 | 按环保主管部门要求，安装视频监控和用电监控。 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目厂房已建成，且项目评价范围内无野生动物以及国家保护的动植物种类。项目运营过程中，建设单位应加强场地范围内的植被的绿化来减少对生态环境的影响。对周边环境的生态影响较小。 |

结论与建议

1、评价结论 1.1 产业政策相符性 通过查阅《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修正）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，为允许类项目，项目整体符合产业政策。 1.2 选址合理性 本项目位于新乡市延津县新乡市榆东产业集聚区纬四路，根据根据延津县产业集聚区发展规划和延津县产业集聚区管理委员会出具的证明以及本项目的用地产权证明，本项目土地性质为工业用地，项目符合延津县产业集聚区土地利用规划要求、发展规划要求和整体规划要求。对比延津县产业集聚区北区准入政策，本项目符合该园区规划。项目周边最近敏感点为厂界西侧320m处的沙门村，最近的地表水体为厂界西侧约52m处的榆林排。项目营运期间产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采取相应的污染防治措施后，对周围环境影响较小。 经现场调查，项目环境防护距离内无环境敏感点。厂址周围1000m范围内无自然保护区、风景名胜区、生态环境敏感区等敏感目标。综上所述，项目选址可行。 1.3 环境影响分析 （1）废气：本项目的废气来源主要为流延膜生产过程中的有机废气和食堂油烟。 有机废气以非甲烷总烃计，在厂房内二次封闭并经集气罩收集后进入“UV光解+活性炭吸附”装置进行处理，尾气经15m高排气筒排放。VOCs污染防治措施符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的相关要求，有组织排放的非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5的要求（非甲烷总烃：60mg/m3）。 食堂油烟经油烟净化器净化处理后，通过专用烟道排出。排放浓度满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）的要求（小型：1.5mg/m3）。 本项目环境防护距离设置为生产车间外50m。 （2）废水：本项目产生的污水为生活污水，包括食堂废水和办公生活污水。食堂废水经隔油池处理后与办公生活污水一并进入化粪池（化粪池利用现有），处理后经管网排入延津县第二污水处理厂，外排废水可满足延津县第二污水处理厂收水标准。因此，本项目废水对周围环境影响较小。 （3）噪声：本项目噪声主要为生产运行过程中的设备噪声，噪声源强为85dB（A）左右。经过减振、隔音及距离衰减后，预计厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （4）固废：本项目产生的固体废物包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。一般工业固体废物为废包装材料、边角料和不合格品，收集后外售；危险废物为废活性炭和废紫外灯管，在危废暂存间暂存后交由有资质单位安全处理处置；生活垃圾收集后定期由环卫部门清运。 1.4 环保投资 本项目环保投资总计60万元，占项目总投资的10%。 1.5、总量控制 本项目无SO2和NOx排放，生活污水经隔油池和化粪池处理后经管网排入延津县第二污水处理厂。根据河南省建设项目重点污染物总量指标核定及管理规定，本项目总量控制指标为COD 0.00636t/a，氨氮0.00064t/a，VOCs 0.31563t/a。 本项目建成后，全厂总量控制指标为COD 0.01356t/a，氨氮0.00136/t/a，总磷0.00014t/a，总氮0.00407t/a，VOCs 2.1058t/a 。 其中VOCs新增量从现有工程VOCs“以新带老”削减量（0.8162t/a）中调剂，不新增排放量。 2、评价建议 （1）定期检修废气处理设备，保证设备正常运行，降低对周围大气环境的影响； （2）定期检修高噪声设备，保证设备正常运行，降低对周围环境声噪声的影响； （3）严格落实环保投资，保证及时足额到位，专款专用； （4）严格落实评价提出的污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。 （5）根据环保主管部门的要求，安装用电监控和视频监控。 3、环评总结论 综上所述，新乡市创美科技股份有限公司年产5000吨环保型ASA膜项目符合国家政策要求，厂址选择合理，通过本项目所在地环境现状调查、污染分析、环境影响分析可知，只要建设方在生产过程中充分落实本环评提出的各项污染防治对策，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，项目环境风险水平可以接受。因此，从环保角度出发，本项目的建设可行。 河南好管家环保技术有限公司 2019年11月

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边环境示意图 附图3 延津县产业集聚区（北区）用地规划图 附图4 延津县产业集聚区（北区）产业布局规划图 附图5 项目平面布置图 附图6 项目卫生防护距离包络图 附图7 项目现状图 附件1 委托书 附件2 备案证明 附件3 规划证明 附件4 不动产权证书 附件5 现有工程环评批复 附件6 现有工程竣工环保验收意见 附件7 营业执照 附件8 法人身份证复印件 附件9 监测报告 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

占地规模

评价工作等级

占地规模