# 建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1000吨PVC护墙板及装饰线条 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 河南泽家源装饰材料有限公司 |
| 法人代表 | 苏昆仑410726198202106239 | 联系人 | 苏昆仑 |
| 通讯地址 | 新乡市延津县产业集聚区经十四路与纬三路交叉口 |
| 联系电话 | 13137302025 | 传真 | - | 邮政编码 | 453200 |
| 建设地点 | 新乡市延津县产业集聚区经十四路与纬三路交叉口 |
| 立项审批部门 | 延津县产业集聚区管理委员会 | 批准文号 | 2020-410726-41-03-064054 |
| 建设性质 | 新建(改扩建(技改( | 行业类别及代码 | C2927日用塑料制品制造 |
| 占地面积 （平方米） | 1350 | 绿化面积（平方米） | - |
| 总投资 （万元） | 500 | 其中：环保 投资（万元） | 24 | 环保投资占总投资比例 | 4.8% |
| 评价经费 | - | 预计投产日期 | - |
| 项目由来 PVC护墙板及装饰线条是近几年开始流行的新型装饰墙体材料，主要应用于居室内墙和吊顶的装饰，是塑料类材料中应用最为广泛的装饰材料之一。为满足市场需求，河南泽家源装饰材料有限公司拟投资500万元，在新乡市延津县产业集聚区经十四路与纬三路交叉口建设年产1000吨PVC护墙板及装饰线条项目。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目产品、原料、工艺设备和规模等均不属于限制类和淘汰类，属于允许建设项目，项目已在延津县产业集聚区管理委员会备案，项目代码为2020-410726-41-03-064054。因此，本项目符合国家有关产业政策。 本项目为年产1000吨PVC护墙板及装饰线条，对照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目属于“C2927日用塑料制品制造”。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（20201年）规定，本项目属于第二十六项橡胶和塑料制品业中“53塑料制品制造”中的“其他”类项目，应当编制环境影响报告表。 本项目为新建项目，据现场勘查，项目租用现有厂房建设，目前尚未开工建设。 受河南泽家源装饰材料有限公司委托（委托书见附件一），河南昊威环保科技有限公司承担了河南泽家源装饰材料有限公司年产1000吨PVC护墙板及装饰线条的环境影响评价工作。经过对现场调查和阅读有关资料，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 二、工程概况 1、地理位置及周边环境特征 项目选址位于新乡市延津县产业集聚区经十四路与纬三路交叉口，租用河南盛大塑胶科技有限公司现有厂房进行建设，项目北侧为河南盛大塑胶科技有限公司预留空地，西侧为富琛环保材料有限责任公司和新乡市创益液压有限公司，东侧和南侧为空地，距离项目最近的敏感点为南侧350m处的龙王庙村，项目距离文物保护单位沙门遗址文物约1050m，不在其保护区范围内。 项目地理位置见附图一，周边环境状况见附图二。 2、项目基本情况 项目基本情况见表1所示。 项目基本情况一览表 序号 项目情况 内 容 1 项目名称 年产1000吨PVC护墙板及装饰线条 2 建设地点 新乡市延津县产业集聚区经十四路与纬三路交叉口 3 占地面积 1350m2 4 投资总额 500万元 5 产品规模 年产1000吨PVC护墙板及装饰线条 6 工作制度 年工作300天，每天工作8小时 7 劳动定员 共20人，均不在厂内食宿 3、 产品方案及生产规模 本项目主要产品包括PVC护墙板和装饰线条，产品方案见表2。 项目产品方案一览表 序号 产品名称 产品规模 备注 1 PVC护墙板 500t/a 长：2~5m，宽50~70cm，厚9~70mm 2 装饰线条 500t/a 异性件，主要包括PVC 扣板、PVC 角线等 4、建设内容及平面布置 本项目租用现有厂房进行生产，车间内按照生产工艺西侧布置原料区，北侧布置为生产区，南侧布置为产品区。项目功能分区明确，人流、物流畅通，平面布置合理。项目建设内容见下表，厂区平面布置详见附图三。 项目建设内容一览表 类别 名称 建设内容 备注 主体工程 生产车间 建筑面积1350m2，分为原料区、生产区、产品区，其中生产区布置双螺杆造粒机组1套，单螺杆挤出生产线4条 租用现有 辅助工程 办公用房 建筑面积20m2 租用现有 公用工程 供水 延津县产业集聚区供给 - 排水 依托河南盛大塑胶科技有限公司现有化粪池处理后排入延津县第二污水处理厂进一步处理 依托现有 供电 由延津县产业集聚区供电电网统一供给 - 环保工程 废气处理 配料、破碎、磨粉工序产生的颗粒物经采取密闭间+脉冲袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放； 造粒、挤出、定型冷却、覆膜工序产生的非甲烷总烃和氯化氢采取密闭间+碱喷淋+UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后，经25m高排气筒排放 新建 废水处理 生活污水依托河南盛大塑胶科技有限公司现有化粪池处理；喷淋废水和冷却废水采取隔油池+中和池处理，处理后废水经市政管网排入延津县第二污水处理厂进一步处理 依托现有 噪声控制 选用低噪声设备、并采取减振、隔声等降噪措施 新建 固废处置 20m2一般固废暂存间一座；5m2危废暂存间一座 新建 垃圾桶若干 新建 5、主要生产设备 项目生产设备情况详见表4。 主要生产设备一览表 序号 设 备 名 称 型 号 单位 数量 备 注 1 拌料机 90kg 台 1 原料混料 2 自动上料机 - 台 1 物料输送 3 65级双螺杆造粒机组 65/132mm 套 1 粉料造粒 4 65单螺杆生产线 65单螺杆挤出机 65mm 台 3 65单螺杆生产线3条 300定型台 1.65*0.74m 台 3 覆膜机 - 台 3 牵引机 - 台 3 切割机 - 台 3 翻料架 - 台 3 5 50单螺杆生产线 50单螺杆挤出机 20mm 台 1 50单螺杆生产线1条 300定型台 1.65*0.74m 台 1 覆膜机 - 台 1 牵引机 - 台 1 切割机 - 台 1 翻料架 - 台 1 6 破碎机 50型 台 1 边角料破碎 7 粉磨机 22对 台 1 磨粉 6、原辅材料及能源消耗 项目原料主要为PVC树脂粉和钙粉等，项目能源消耗主要为水、电，项目原辅材料及资源能源消耗情况详见表5，主要原辅材料理化性质见表6。 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号 原料名称 年用量 日常存放量 备注 1 PVC树脂粉 680t/a 30t 牛皮纸包装袋，25kg/包 2 钙粉 270t/a 10t 编织袋包装，25kg/包 3 PVC膜 15万m2 1.5万m2 卷装，牛皮纸包装 4 氯化聚乙烯（CPE） 16.2t/a 1t 编织袋包装，25kg/包 5 石蜡 8.1t/a 0.5t 编织袋包装，25kg/包 6 钛白粉 5.4t/a 0.5t 编织袋包装，25kg/包 7 硬脂酸 8.1t/a 0.5t 编织袋包装，25kg/包 8 稳定剂 6.2t/a 0.5t 编织袋包装，25kg/包 9 木塑胶 1.0t/a 0.2t 桶装，10kg/桶 能源消耗 水 492t - 延津县产业集聚区供给 电 6万KW·h - 延津县产业集聚区供给 主要原辅材料理化性质 主要原辅材料 理化性质 PVC树脂粉 PVC树脂粉为氯乙烯在引发剂的作用下聚合而成的热塑性树脂，是氯乙烯的均聚物。氯乙烯均聚物和氯乙烯共聚物统称氯乙烯树脂。PVC为无定形结构的白色粉末。工业生产的PVC分子量一般在5万到12万范围内，具有较大的多分散性，分子量随聚合温度的降低而增加，无固定熔点，80~85℃开始软化，130℃变为粘弹性，160~180℃开始转变为粘流态。有较好的机械性能，抗张强度60MPa左右，冲击强度5~10 KJ/m2。有优异的介电性能。对光和热稳定性差，在100℃以上或经长时间的阳光暴晒，就会分解产生氯化氢，并进一步分解，引起变色，物理机械性能也迅速下降，在实际应用中多加入稳定剂以提高稳定性。 钙粉（轻质碳酸钙） 轻质碳酸钙又称沉淀碳酸钙，简称PCC。轻质碳酸钙是用化学加工方法制得的。由于它的沉降体积(2.4-2.8mL/g)比用机械方法生产的重质碳酸钙沉降体积(1.1-1.9mL/g)大，因此被称为轻质碳酸钙；轻质碳酸钙为白色粉末。无毒、无刺激性、无气味、无味，熔点1339℃。825℃分解为氧化钙和二氧化碳。溶于稀酸而放出二氧化碳，不溶于及醇。轻质碳酸钙的形状根据碳酸钙晶粒形状的不同，可将轻质碳酸钙分为纺锤形、立方形、针形、链形、球形、片形和四角柱形碳酸钙，这些不同晶形的碳酸钙可由控制反应条件制得。 PVC膜 起到保护和印花装饰功能，PVC主要成分为聚氯乙烯，为微黄色半透明状，有光泽。透明度胜于聚乙烯、聚丙烯，差于聚苯乙烯，随助剂用量不同，分为软、硬聚氯乙烯，软制品柔而韧，手感粘，硬制品的硬度高于低密度聚乙烯，而低于聚丙烯，在屈折处会出现白化现象。常见制品：板材、管材、鞋底、玩具、门窗、电线外皮、文具等。是一种高分子材料。 氯化聚乙烯（CPE） 氯化聚乙烯，为饱和高分子材料，外观为白色粉末，无毒无味，具有优良的耐候性、耐臭氧、耐化学药品及耐老化性能，具有良好的耐油性、阻燃性及着色性能。韧性良好（在-30℃仍有柔韧性），与其它高分子材料具有良好的相容性，在170℃以上才会分解产生氯化氢。 硬脂酸 又称十八烷酸，为白色有滑腻感的粉末，广泛应用于PVC 塑料管材、板材、型材、薄膜的制造。作为PVC热稳定剂，具有很好的润滑性和较好的光、热稳定作用。在塑料PVC管中，硬脂酸有助于防治加工过程中的“焦化”，在PVC薄膜加工中添加是一种有效的热稳定剂，同时可以防御暴置于硫化物中所引起的成品薄膜变色 钛白粉 主要成分为二氧化钛(TiO2)的白色颜料，分子式为TiO2，是一种多晶化合物，其质点呈规则排列，具有格子构造。其化学性质稳定，在一般情况下与大部分物质不发生反应，在塑料中加入钛白粉，可以提高塑料制品的耐热性、耐光性、耐候性，使塑料制品的物理化学性能得到改善，增强制品的机械强度，延长使用寿命 石蜡 石蜡又称晶型蜡，主要成分的分子式为CnH2n+2，其中n=17～35。通常是白色、无味的蜡状固体，在47℃-64℃熔化，密度约0.9g/cm3，溶于汽油、二硫化碳、二甲苯、乙醚、苯、氯仿、四氯化碳、石脑油等一类非极性溶剂，不溶于水和甲醇等极性溶剂。 稳定剂 PVC 加工中添加稳定剂可在不影响其加工与应用的同时，在一定程度上起到延缓其热分解的作用，本项目使用稳定剂为钙锌复合稳定剂，主要由石蜡、硬脂酸、抗氧剂等为主要组分采用特殊复合工艺而合成，是一种良好的无毒稳定剂。在本项目中作为辅料，用于提高PVC料对的热分解温度，减少生产过程中HCl 和非甲烷总烃的产生。 木塑胶 本项目使用木塑胶为水性聚氨酯胶黏剂，是将聚氨酯溶于水或分散于水中而形成的胶黏剂，与溶剂型相比具有无溶剂、无污染、成膜性好、粘接力强、和其他聚合物尤其是乳液型聚合物易掺混有利于改性等优点。 7、公用工程 ①供水：项目用水主要为职工办公生活用水、碱喷淋装置补充水和循环冷却水补充水，用水量为492m3/a。由延津县产业集聚区供给。 ②排水：废水主要为喷淋废水、冷却废水及生活污水。生活污水依托河南盛大塑胶科技有限公司现有化粪池处理；喷淋废水和冷却废水采取隔油池+中和池处理，处理后废水经市政管网排入延津县第二污水处理厂进一步处理，最终排入大沙河。 8、工作制度与劳动定员 项目劳动定员20人，每天工作8小时，年工作时间300天。 项目备案一致性分析 本项目已在延津县产业集聚区管理委员会备案，项目代码为2020-410726-41-03-064054，经与企业核实，本项目实际建设情况和备案内容详细对比如下： 项目备案相符性分析一览表 名称 项目建设内容 项目备案内容 项目备案相符性 建设单位 河南泽家源装饰材料有限公司 河南泽家源装饰材料有限公司 相符 建设地点 新乡市延津县产业集聚区经十四路与纬三路交叉口 新乡市延津县产业集聚区经十四路与纬三路交叉口 相符 建设性质 新建 新建 相符 生产规模 年产1000吨PVC护墙板及装饰线条 年产1000吨PVC护墙板及装饰线条 相符 生产工艺 原料、混合、造粒、挤出、定型冷却、牵引覆膜、切割、检验、包装、入库 原料、混合、造粒、挤出、定型冷却、牵引覆膜、切割、检验、包装、入库 相符 主要设备 双螺杆造粒机组、单螺杆挤出机、破碎机、磨粉机、拌料机 单螺杆挤出机 基本相符，备案中仅列出了挤出机，双螺杆造粒机组、破碎机、磨粉机、拌料机等未明确列出 投资 500万 500万 相符 经对照，本项目实际建设中建设地点、建设规模及主要生产工艺均与备案一致，影响生产产能的设备主要为挤出机，与项目备案一致。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目租用现有闲置厂房进行建设，无原有污染情况。 |

建设项目所在地自然环境简况

一、自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 延津县位于河南省的北部，隶属于新乡市，地理坐标介于东经113°57´~114°46´和北纬35°07´－35°29´之间。全县南北宽约40.5公里，东西长约42.5公里，总面积951.14平方公里，占新乡市总面积的11.6%。延津县东邻封丘县、滑县；西连新乡市，县城距新乡市区约25km；南与原阳县搭界；北与卫辉市、浚县接壤。 项目位于新乡市延津县产业集聚区经十四路与纬三路交叉口，具体位置详见附图一。 2、地形地貌 延津县地处华北黄河冲积平原的偏南端，地势西南高东北低，自然坡降约七千分之一，海拔一般在65-71m之间，部分沙岗顶部在80m以上，最高点为大油房村北沙丘，海拔89m；最低点为马庄乡罗滩村东洼地，海拔63.5m。 全县地貌大势平坦，微度起伏，大体可分为三种区域类型；西北部的东屯镇和东北部的丰庄镇高坑平坦，为古黄河滩区，面积21.6万亩，占全县总面积的15.2%。中部，自西南小潭乡起，至东北丰庄镇的秦庄止，为黄河故道区。由于历史上黄河多次泛滥，改道和风力搬迁作用，沙丘连绵起伏，冈洼相间，呈带状纵卧，长达46.5km，面积67.66万亩，占全县总面积的47.6%。东和东南自小潭乡起至朱寨止，涉及11个乡镇为低洼平原区，面积52.87万亩，占全县总面积的37.2%。 延津县产业集聚区北区位于东西向构造带北缘与新华夏系第二沉降带浚县凸起南缘的复合部位，构造形迹为隐状断裂构造。地质类型为河流冲击平原型，工程地质岩组为第四系粉土、粉土质亚粘土、粘土、粉细砂和中细砂松散工程地质岩组。地基承载力标准值偏低，工程地质条件中等。 本项目选址位于延津县产业集聚区经十四路与纬三路交叉口，属于平原地区，地势平坦。 3、气候、气象 延津县地处中原，属暖温带大陆性季风气候，气候适中，四季分明，春季干旱少雨，夏季炎热雨量大，秋季凉爽时令短，冬季寒冷少雨雪。总的来说，该地的气候主要受北半球大气环流制约。该地重要的气候特征是一年四季分明。延津县气象观测站近20年的地面气象观测资料统计结果见下表。 延津县主要气候特征一览表 序号 项 目 单 位 数 值 1 平均气温 ℃ 14.0 2 极端最高气温 ℃ 42.7 3 极端最低气温 ℃ -20.4 4 年平均相对湿度 % 69 5 年平均降水量 mm 600.5 6 日最大连续降雨量 mm 321.1 7 历年年最大降水量 mm 1046 8 年均无霜期 d 216 9 年平均日照时数 h 2504.83 10 全年平均风速 m/s 2.4 11 年平均日照率 % 57 4、水文特征 延津县水资源总量为1.7336亿m3，其中地表径流7192.6万m3，占总量的41.6%；地下水多年平均降雨入渗净补给量10143.7万m3，占总量的58.4%。延津县多年平均地表径流为75mm，多年平均地表径流7192.6m3，中等干旱年份为3524.3万m3，干旱年份为1294.6万m3。现状地表水利用量为8099.3万m3。延津县浅层地下水资源，主要来源于降水入渗、灌溉入渗，侧向补给和河渠渗漏等综合补给，多年平均地下水资源量为10143.7万m3，中等干旱年份为5788.9万m3，干旱年份为1864万m3。 （1）地表水 延津县流域内河流均属于黄河流域，流域内河流总长度328.74km，干支流以上河网密度0.35km/km2，径流总量0.72亿m3，年平均排涝量0.96亿m3，年最大排涝量1.6亿m3，境内最大的河流有大沙河和文岩渠两条。大沙河属黄河流域金堤河一级支流，县域内河流长度9.2km，河宽80m~120m，坡降1/6000~1/15000，堤高3m，大沙河辖榆林排、龙潭排、柳青一支、柳青二支、黄寺排、跑马河七条支流；文岩渠属黄河流域天然文岩渠水系，发源于原阳县祝楼乡王录村，自延津县小潭乡安乐庄入境，境内河长24.6km，河宽67m~100m，坡降1/5000~1/9000，堤高5m，文岩渠在县域内较大的支流有九条，分别是文岩三、四、无、六、七、八支，三里庄排、文岩故道、文定渠。 项目附近地表水体主要为西侧450m处的榆林排，榆林排向东北汇入大沙河。区域纳污水体为大沙河，本项目外排废水经延津县第二污水处理厂处理后，排入大沙河。 （2）地下水 延津县地下水属第四系黄河冲积平原孔隙水类型，根据含水层的岩性、埋藏深度、水理性质和水力特性，从上至下分为浅层地下水和中、深层地下水两个含水组。延津县地下水资源分布不均，全县浅层地下水大部分地区属缺水区或严重缺水区。由于过度开采地下水，东部部分乡镇出现地下水位逐年下降，马庄、王楼、司寨、魏邱、胙城等乡镇部分村庄甚至出现漏斗区。 全县地下水质大部分地区较好，属极弱矿化水，适宜于农田灌溉和人畜饮用。此外，县域东部地区地下水水质较差，属弱矿化水，不利于人畜饮用和农田灌溉，其中部分区域矿化度大于5g/L，有害人畜，不能灌溉农田。 5、动植物 全县植物有169科，832种，其中栽培植物201种。粮食作物主要有：小麦、玉米、水稻、红薯、高梁、大豆等；经济作物主要有：花生、芝麻、油菜、青麻、棉花等；蔬菜主要有：白菜、萝卜、葱、韭菜、蒜、辣椒、菠菜、西红柿等；用材林主要有：刺槐、泡桐、毛白杨、沙兰杨、小叶杨、榆、椿、槐、垂柳、侧柏、水杉等；经济树种主要有：大枣、苹果、桃、杏、梨、李、柿、迁君了（软枣）、沙果、核桃、山楂等；纤维编织类主要有：柳条、芦苇等；花卉有：月季、迎春、冬青、菊花、鸡冠花等；芳香植物有：花椒等。家禽、家畜主要有：牛、驴、骡、马、猪、羊、鸡、鸭、鹅等。饲养动物有兔、蜜蜂、狗等。野生兽禽主要有：黄鼠狼、草兔、刺猬等，另外还有猫头鹰、天鹅、斑鸠、大杜鹃、黄鹂、啄木鸟等。两栖和爬行动物主要有青蛙、蟾蜍、鳖、蛇、壁虎、蜥蜴等。鱼类主要有：鲤鱼、鲫鱼、鳙鱼、鳝鱼等。昆虫主要有土元、蚕、萤火虫等。 二、相关规划 1、延津县县城总体规划（2010-2030） （1）城市性质 新乡市东部重要的卫星城市和综合服务中心，中原文化特色鲜明的生态宜居城市。 （2）县域城镇体系规划 规划县域空间结构为：“一主、三副、五轴、三区”。 一主——指中心城区，包括主城区（城关镇、小潭乡以及延津食品产业集聚区）和榆东片区（机械电子产业集聚区）。 三副——指三个区域性中心，分别是东屯镇、丰庄镇和石婆固乡。 五轴——四大对外城镇发展轴线和一大县域内部城镇景观轴线：S308、S227、S226、S310。 三区——指三个城镇协调区，即中安内部城镇协调区、西北部城镇协调区、东北部城镇协调区。 （3）县域产业发展布局 规划县域产业发展布局为“一区五园”。 “一区”指延津县产业集聚区，由食品产业园和机械电子产业园组成：食品产业园重点打造以粮油加工、白酒饮品等为主的食品产业集群；机械电子产业园重点打造机械制造产业集群，培育电子信息等先进制造业。 “五园”指丰庄产业园、东屯产业园、石婆固产业园、王楼产业园和僧固产业园等五个乡镇产业园。 本项目位于延津县产业集聚区综合产业园区，用地性质为二类工业用地，符合延津县县城总体规划。 2、延津县产业集聚区北区发展规划（2012~2020） 《延津县产业集聚区北区发展规划》（2012～2020）于2012年由河南省城市规划设计研究院完成，《延津县产业集聚区（北区）发展规划环境影响报告书》于2013年经河南省环境保护厅审查通过，批复文号为：豫环审[2013]210号。延津县产业集聚区管委会于2018年10月委托河南昊威环保科技有限公司结合原规划、环评结论和审查意见对产业集聚区发展规划开展了跟踪评价，《延津县产业集聚区（北区）发展规划（2012~2020）环境影响跟踪评价报告书》于2020年8月经河南生态环境厅审查通过，批复文号为：豫环函[2020]156号。结合产业集聚区发展规划、规划环评及跟踪评价，现将该集聚区总体发展规划的相关内容阐述如下： （1）规划范围 延津县产业集聚区北区位于县城西北部、榆林乡的北部，西至经十一路、东至经十八路、北至济东高速、南至规划南环路，规划面积11.55 km2（1155公顷）。 （2）产业选择 延津县产业集聚区北区主导产业为机械制造和化工，规划以工业用地为主。 （3）空间布局结构 延津县产业集聚区北区主要分为机械加工产业园、综合产业园和化工产业园三大产业园区。 2018年，延津县产业集聚区北区在综合产业园内划出一片区域，新设立了延津县静脉产业园区，成为北区又一个独立的功能园区。 延津县静脉产业园区已编制《新乡市延津县静脉产业园区建设总体方案》，2018 年9 月13 日河南省发展和改革委会、河南省国土资源厅、河南环境保护厅、河南省住房和城乡建设厅联合下发复函，以豫发改办环资函[2018]10 号文原则同意《新乡市延津县静脉产业园区建设总体方案》，园区总规划面积为1147 亩，四至边界为东至经十八路，南至省道308，西至经十六路，北至规划一路。 （4）基础设施规划 ①给水工程规划 规划在园区南侧设置给水厂，水源为南部南分干渠地下水，设计供水规模6万吨/日。在给水规划实施过程中，规划的给水厂未建设。 目前，北区经十一路、经十三路、经十四路、经十五路、纬三路、纬四路、纬六路、纬七路、支四路、新长大道已经铺设了供水管网，长度总计12.8km，已具备通水条件。供水单位为新乡市新区水厂，水源为南水北调中线干渠。 ②排水工程规划 规划区内实行雨污分流制。 污水工程：在延津县产业集聚区北区建设污水处理厂（延津县第二污水处理厂），占地面积7.36ha，设计日处理水能力3万t。污水处理程度采用二级生化处理，处理程度达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）中要求的一级A标准，处理后的污水尽量回用后排入大沙河。规划划分三个排水区，基本上以纬七路和S308为界，把园区分为北部、中部和南部三个排水区，经过支管干管收集后进入主干管，然后排入污水处理厂。 雨水工程规划：雨水排放采取就近排放的原则，管网布置采取分散布置，以河道划分排水分区，各道路上的雨水管汇流附近的雨水后，就近排入河道。 ③供热工程规划 延津县产业集聚区北区供热分为两个部分：河南晋开集团延化化工有限公司单独供热，园区其他单位集中供热。其中河南晋开集团延化化工有限公司因需热量较大，因此公司自建锅炉房供热。公司需热量3×187t/h。根据工艺装置需要设置三台240t/h高温高压循环流化床锅炉和一台25MW抽汽背压式汽轮发电机组，多余热量可供应周边企业有偿使用；除晋开集团外单位，园区现状工业热负荷15.6t/h，工业热负荷近期17.2t/h，远期25.4t/h。规划采用集中供热方式，依托新乡产业集聚区内的新奥燃气供热厂和白鹭化纤集团的2.2万千瓦小型热电厂。规划供热主管道沿308省道自西向东引入产业园区，主管道管径DN500mm。沿供热管线引入高温水管网至整个产业园区，规划按照地块情况设置换热站，将高温水暖转换为低温水暖供热。 ④供气工程规划 延津县产业集聚区北区规划气源为“西气东输”天然气，接豫北支线，即从新乡分输站过来的管线，规划沿省道308从新乡工业产业园区已建设天然气门站引入中压天然气管道，实现燃气的天然气化，并沿主要道路形成供气环网，提高供气可靠性。 （5）居民安置规划 延津县产业集聚区北区规划在延津县榆林乡域北部，省道308南部、省道226西侧，沙门村南部建设榆东新村社区，可容纳4087户，l6348人。将龙王庙、大杨庄和沙门村3个行政村（5个自然村）迁入该社区；同时安置集聚区职工。 （6）准入条件 ①根据《延津县产业集聚区北区发展规划环境影响报告书》，集聚区项目准入条件与本项目对比情况一览表详见下表。 集聚区项目准入条件与本项目对比一览表 类别 项目准入条件 项目情况 对照结果 产业 （1）集聚区规划主导产业为机械化工，与主导产业相关的项目优先入园。（2）按照国家相关产业政策，严禁高毒、高污染的淘汰和限制类工业企业入园。（3）对县域范围内布局不合理的、符合集聚区主导产业的项目，按环保要求可以搬迁入集聚区。 本项目属于塑料制品项目，不属于高毒、高污染的淘汰和限制类工业企业，根据延津县产业集聚区管委会出具的入驻证明，项目符合延津县产业集聚区总体规划 符合 生产规模和工艺装备水平 （1）入园企业建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求。（2）环保搬迁入园的企业应进行产品和生产工艺的升级改造，达到国家相关规定的要求。 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定的限制类、淘汰类。 符合 清洁生产水平 （1）入园项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业先进水平。（2）在生产工艺技术水平上，要求入园项目达到国内先进行业清洁生产水平。 项目产品工艺简单，单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标均较低，能够达到国内同类行业先进水平。 符合 污染物排放总量控制 （1）新建项目的污染物排放指标必须在提高区域内现有工业污染负荷削减量中调剂。（2）禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上根本不可行的项目。（3）限值高耗水和排水量大的工业企业入住集聚区。 本项目不属于污染严重项目，不属于高耗水量和排水量大的项目。 符合 土地 利用 入园项目必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求，近期投资强度不得低于100万元/亩，远期投资强度不得低于120万元。 本项目总投资500万元，投资强度245.2万元/亩。 符合 其他 （1）入园项目用地必须符合园区土地利用规划要求，禁止在一二类工业用地之上建设三类项目。（2）按照循环经济发展之路，评价建议与园区已有产业或项目能够形成良好循环经济链条的项目可优先入园。（3）项目入驻时应考虑集聚区万元产值排水量≤8m3/万元的总体要求。（4）项目入驻时应考虑集聚区万元产值排放量COD≤1kg/万元的总体要求。（5）项目入驻时应考虑集聚区万元产值SO2排放量≤1kg/万元的总体要求。 项目用地属二类工业用地，符合园区土地利用规划。项目废水主要为冷却系统排水和生活污水，产生量较小。满足集聚区万元产值排放COD≤1kg/万元的总体要求。 符合 根据上表可知，项目符合《延津县产业集聚区北区发展规划环境影响报告书》中规定的准入条件要求。 ②延津县产业集聚区开展跟踪评价时，在原规划环评的环境准入条件及负面清单的基础上进一步提出了准入条件和负面清单，根据《延津县产业集聚区（北区）发展规划（2012~2020）环境影响跟踪评价报告书》，本项目与跟踪评价中提出的集聚区环境准入条件及负面清单对照情况向见表10~表11。 本项目与集聚区环境准入条件对比一览表 类别 环境准入条件 本项目情况 对照结果 基本条件 1、原则上仅允许入驻符合延津县产业集聚区北区产业定位和延津县静脉产业园区规划布局的项目，以及上下游补链、延链行业的项目； 2、入驻项目应符合国家产业政策、行业准入条件、地方环保管理要求和其他相关规划要求； 3、入驻项目必须满足污染物达标排放的要求； 4、入驻项目应严格按照国家的环保法律和规定做到执行环境影响评价、“三同时” 制度以及排污许可证制度； 5、依托现有企业入驻的项目，应满足产业负面清单要求。 本项目不属于延津县产业集聚区北区产业定位和延津县静脉产业园区规划布局的项目； 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目产品、原料、工艺设备和规模等均不属于限制类和淘汰类，属于允许建设项目，根据延津县产业集聚区管委会出具的入驻证明，项目符合延津县产业集聚区总体规划，同意入驻； 本项目执行环境影响评价“三同时”制度，按照相关环保要求设置污染治理措施，保证污染物达标排放。 基本符合 生产规模和工艺技术先进性要求 1、在工艺技术水平上，要求入驻项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平； 2、建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； 3、环保搬迁入驻企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定要求。 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定的限制类、淘汰类项目，无相关行业准入条件要求，购置国内同行业领先水平的设备进行生产。 符合 污染控制 1、入驻项目不得建设燃煤锅炉，区内燃料优先使用清洁能源，新建、改建燃气锅炉均应配套建设低氮燃烧设备； 2、集聚区内所有废水需经集聚区污水管网排入污水处理厂内集中处理，企业不得私自设置直接排入周围地表水的排放口。 本项目无需建设锅炉，项目废水经集聚区污水管网排入污水处理厂内集中处理。 符合 清洁生产水平 1、应符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求； 2、入驻项目的单位产品水耗、电耗、综合能耗等清洁生产指标应达到国内相关行业指标要求； 3、入驻企业清洁生产水平应达到国内同行业先进水平或领先水平。 项目产品工艺简单，单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标均较低，能够达到国内同类行业先进水平。 符合 总量控制 1、新建项目的污染物排放指标必须满足区域总量要求； 2、禁止发展无污染治理技术或治理技术在技术经济上不可行的项目； 本项目为新建项目，涉及总量指标污染物包括颗粒物、VOCs、COD、氨氮，区域内实行倍量替代 项目主要环保措施采取脉冲“袋式除尘器”、“碱喷淋+UV光催化氧化+活性炭吸附”等在技术经济上可行的污染防治。 符合 鼓励项目 1、鼓励符合集聚区主导产业要求及延津县静脉产业园区规划布置的项目入驻； 2、鼓励高新技术产业、市政基础设施、资源综合利用、有利于节能减排的技术改造项目入驻； 3、鼓励集聚区主导产业的配套上下链条产业及配套项目入驻； 4、积极引进水资源消耗量小、排污量小、附加值高的符合循环经济导向的相关产业入驻。 本项目不属于鼓励类项目，根据延津县产业集聚区管委会出具的入驻证明，该项目符合延津县产业集聚区总体规划，同意入驻 符合 本项目与集聚区负面清单对比一览表 类别 负面清单 依据 对比结果 禁 止 类 产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）中落后生产工艺装备、落后产品生产项目 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目产品、原料、工艺设备和规模等均不属于限制类和淘汰类，属于允许建设项目 不属于 废水含难降解的有机污染物、“三致“污染物及盐分含量较高的项目 本项目废水主要为生活污水、喷淋塔废水和循环冷却水，不属于含难降解的有机污染物、“三致“污染物及盐分含量较高的项目 不属于 废水经过预处理达不到污水处理厂接管标准的项目 废水经预处理后满足延津县第二污水处理厂收水标准要求 不属于 工业废气中含有难处理的、有毒有害物质的项目 废气污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃和HCl，不含难处理的、有毒有害物质 不属于 禁止入住食品类行业 不属于食品类行业 不属于 禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；禁止入驻露天喷涂项目。 本项目使用胶黏剂为水性胶黏剂 不属于 禁止建设不满足《河南省铸造行业准入条件》的装备制造类企业。 本项目不属于装备制造类企业 不属于 限 制 类 《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）中限制类项目 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目产品、原料、工艺设备和规模等均不属于限制类和淘汰类，属于允许建设项目 不属于 不属于主导产业、辅助产业及其上下游补链、延链行业的集聚区产业定位 根据延津县产业集聚区管委会出具的入驻证明，项目符合延津县产业集聚区总体规划，同意入驻 不属于 在集聚区基础设施未完善前，限制新建、改扩建需水量大、 排水量大、用热量大的项目 项目不属于需水量大、 排水量大、用热量大的项目 不属于 对于已入驻产业集聚区的非主导产业类项目（如：木材加工及家具制造等），限制扩大现状规模 本项目为新建项目 不属于 根据对照，本项目符合《延津县产业集聚区（北区）发展规划（2012~2020）环境影响跟踪评价报告书》提出的延津县产业集聚区环境准入条件要求，不属于负面清单中的禁止、限值类项目。 3、饮用水源保护区规划 3.1新乡市饮用水源 《新乡市城市饮用水水源地保护区划分报告》（2007.5）已由河南省人民政府以豫政办[2007]125号文批复，具体划分结果见下表。 新乡市城市集中饮用水源地 序号 水源地名称 一级保护区 二级保护区 1 四水厂地下水饮用水源保护区 西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12—1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。 西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和东石碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。 2 凤泉水厂地下水饮用水源保护区 以水厂东、西两院的院墙为界向外10米以及输水管线两侧10米的区域。 东以团结路为界，其他三面以水厂院墙为界，向外100米的区域。 3 卫辉市塔岗水库地表水饮用水源保护区 取水口外围300米的水域、正常水位线取水口一侧200米的陆域及输水管道两侧10米的陆域。 一级保护区外的水域及山脊线内、入库河流上游3000米的陆域。 4 辉县市段屯地下水饮用水源保护区 井群外围线以外30米的区域及输水管道两侧10米的陆域。 卫柿路以北，东外环路以东，井群外围线外300米以西和以南的区域。 根据现场调查，项目厂址均不在上述各水源地的保护范围内。 3.2延津县饮用水源 根据《延津县集中式饮用水水源保护区划分报告》（2012.12），延津县饮用水源保护区划分情况见下表。 延津县饮用水源地 序号 水源地名称 一级保护区 二级保护区 1 延津县水厂地下水饮用水源保护区 水井外围50米区域， 各地下水水源地水井至水厂之间的输水管线上方10m宽的陆域范围。 1#井、2#井、3#井、4#井、5#井、6#井、8#井：以水源井连线外围550m的范围； 7#井：一级保护区外围500m的范围。 项目厂址位于延津县产业集聚区北区，项目与最近饮用水井距离约13.4km，厂址不在延津县饮用水源保护区范围之内。 3.3延津县乡镇饮用水源 根据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》豫政办〔2016〕23号，延津县乡镇饮用水源保护区划分情况见下表。 延津县乡镇饮用水源地 序号 水源地名称 一级保护区 二级保护区 1 延津县榆林乡榆林水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东20米、西46米、南46米、北35米的区域 / 2 延津县小潭乡小潭水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围西45米、南40米、北45米的区域。 / 3 延津县魏邱乡魏邱水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东45米、西10米、南40米、北28米的区域。 / 4 延津县王楼乡王楼水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东40米、西40米、南45米、北45米的区域。 / 5 延津县丰庄镇绳屯水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围40米的区域。 / 项目厂址位于延津县产业集聚区北区，距离最近饮用乡镇饮用水源地为延津县榆林乡榆林水厂地下水井，相距8.4km，不在其保护区范围内。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、生态环境等）： 环境空气质量现状 根据大气功能划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《新乡市2019年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率/% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 101 70 144 超标 PM2.5 年平均质量浓度 56 35 160 超标 SO2 年平均质量浓度 16 60 26.67 达标 NO2 年平均质量浓度 44 40 110 超标 CO 第95百分位浓度 2.08mg/m3 4mg/m3 52 达标 O3 第90百分位浓度 178 160 111 超标 其中PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于不达标区。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标。 （2）其他污染物环境质量现状评价 结合工程特点，本项目其他污染物为非甲烷总烃和HCl。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），其他污染物环境质量现状数据可收集评价范围内近3年与项目排放其他污染物有关的历史监测资料。本次评价其他污染物环境质量现状数据参考《延津县产业集聚区（北区）发展规划（2012-2020）环境影响跟踪评价报告书》中由河南松筠检测技术有限公司于2018年12月16日～12月22日在是沙门村（厂址西北650m处）和张河村（厂址西南侧3.5km处）的监测数据进行评价。该监测点位均位于评价范围内，且张河村位于其下风向，监测数据可以反映项目区域环境质量现状。监测数据见下表。 区域空气质量现状评价表（非甲烷总烃、HCl） 统计内容 监测点位及项目 测值范围 （mg/Nm3） 标准值 （mg/Nm3） 标准指 数范围 超标率 （%） 最大超标 倍数 沙门村 非甲烷总烃 1小时平均值 0.43~0.58 2.0 0.215~0.29 0 - HCl 1小时平均值 未检出 0.05 - 0 - 24小时平均值 未检出 0.015 - 0 - 张河村 非甲烷总烃 1小时平均值 0.41~0.55 2.0 0.205~0.275 0 - HCl 1小时平均值 未检出 0.05 - 0 - 24小时平均值 未检出 0.015 - 0 - 由上表可知，本项目所在区域环境空气中非甲烷总烃浓度能够满足《大气污染物综合排放标准详解》相关要求，HCl的小时均值及日均值均能满足《环境影响评价技术导则一大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求。 水环境质量现状 本项目外排废水经产业集聚区污水管网排入延津县第二污水处理厂进一步处理后废水进入大沙河，根据新乡市水环境功能区划，大沙河规划为IV类。本次评价依据2020年4~6月新乡市环境监测站对大沙河吴安屯断面断面的监测数据，数据见下表。 大沙河吴安屯断面断面监测数据 时间 COD 氨氮 总磷 2020年4月 23.34mg/L 0.72mg/L 0.146mg/L 2020年5月 22.60mg/L 0.9mg/L 0.202mg/L 2020年6月 27.4mg/L 0.57mg/L 0.208mg/L 水质标准 30mg/L 1.5mg/L 0.3mg/L 根据上表监测数据显示，大沙河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质要求，目前新乡市正在推进实施《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）、《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号）和《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》、《关于印发新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2020〕10号），将进一步改善新乡市水环境质量。 声环境质量现状 本项目选址位于延津县产业集聚区，属于2类声功能区，应执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，2020年8月25~26日对厂址处的噪声质量现状进行监测，监测统计结果见下表。 噪声实测结果 [dB(A)] 序号 监测点位 监测结果dB(A) 标准值 达标分析 昼间 夜间 昼间/夜间 1 东边界 51.3~51.9 41.5~42.0 60/50 达标 2 西边界 52.6~54.3 42.2~42.7 达标 3 南边界 53.9~55.5 42.9~44.2 达标 4 北边界 51.5~52.1 41.5~42.1 达标 由上表可知，项目厂界四周昼间、夜间噪声值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 生态环境质量现状 根据调查，评价区域内生态环境主要以人工生态环境为主，主要植被为人工栽培的树木以及农作物，区域内无珍稀野生植被和野生动物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场调查，本项目周围主要环境保护目标见下表。 项目主要环境保护目标一览表 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 与厂区相对方位 距离 /m X Y 龙王庙村 114.105852 35.2708 居民区 居民 《环境空气质量标准》GB3095-2012 二级 SE 350 小龙王庙村 114.112417 35.2717 居民区 居民 S 545 榆东社区 114.096935 35.2733 居民区 居民 W 720 沙门村 114.100745 35.2782 居民区 居民 NW 650 大杨庄村 114.089441 35.2719 居民区 居民 SW 1570 马孟湾村 114.131041 35.273022 居民区 居民 W 1600 北孟湾村 114.136233 35.272891 居民区 居民 W 2070 沙门遗址 114.111702 35.2819 国家级文物单位 沙门遗址 NW 1050 榆林排 - - - - 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类 W 450 大沙河 - - - - N 3300

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 评价标准及级别 项目 标准值 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 SO2 年平均：60μg/m3 24小时平均：150μg/m3 1小时平均：500μg/m3 NO2 年平均：40μg/m3 24小时平均：80μg/m3 1小时平均：200μg/m3 PM10 年平均：70μg/m3 24小时均值：150μg/m3 PM2.5 年平均：35μg/m3 24小时均值：75μg/m3 O3 日最大8小时平均：160μg/m3 1小时平均：200μg/m3 CO 24小时平均：4mg/m3 1小时平均：10mg/m3 《大气污染物综合排放标准详解》 非甲烷总烃 1小时平均浓度限值2.0mg/m3 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D HCl 1小时均值：50μg/m3 24小时均值：15μg/m3 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）IV类 COD 30mg/L BOD5 6mg/L 氨氮 1.5mg/L 总磷 0.3mg/L 石油类 0.5mg/L 《声环境质量标准》 （GB3096-2008） 2类 标准 昼间 60dB(A) 夜间 50dB(A) |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 执行标准名称及级别 污染因子 标准限值 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 颗粒物 最高允许排放浓度120mg/m3 排气筒高度15m 最高允许排放速率3.5kg/h 周界外浓度最高点1.0mg/m3 HCl 最高允许排放浓度1.9mg/m3 排气筒高度25m 最高允许排放速率0.15kg/h 周界外浓度最高点0.024mg/m3 非甲烷总烃 最高允许排放浓度120mg/m3 排气筒高度25m 最高允许排放速率35kg/h 周界外浓度最高点4.0mg/m3 河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号） 工业企业挥发性有机物排放建议值 非甲烷总烃 建议排放浓度80mg/m3；建议去除效率70% 工业企业边界挥发性有机物排放建议值 排放建议值2.0mg/m3 生产车间或生产设备边界挥发性有机物 排放建议值 排放建议值4.0mg/m3 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 非甲烷总烃 厂房外监控点1h平均浓度值6mg/m3 新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》 颗粒物 排放口颗粒物浓度不高于10mg/m3 厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3 《污水综合排放标准》（GB8978-2002）表4三级标准 PH 6~9 COD 500mg/L BOD5 300mg/L 氨氮 / SS 400mg/L 石油类 20mg/L 延津县第二污水处理厂收水标准 COD ≤260mg/L BOD5 ≤110mg/L 氨氮 ≤35mg/L SS ≤190mg/L 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 厂界噪声 昼间 60dB(A) 夜间 50dB(A) 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《新乡市生态环境局关于转发<河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知>的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量指标及替代方案。本项目属于新建项目，本项目新增污染物排放量为COD 0.0112t/a，氨氮0.0006t/a，SO2 0t/a，NOX 0t/a，颗粒物0.0192t/a，VOCs 0.0867t/a，铅0t/a，铬0t/a，镉0t/a，汞0t/a，砷0t/a。该项目重点污染物需进行倍量替代，项目所需替代量为COD0.0224t/a、氨氮0.0012t/a、颗粒物0.0384t/a、VOCs 0.1734t/a，其中COD、氨氮从延津县第二污水处理厂的减排量（COD20.704吨、氨氮2.72吨）中扣除，颗粒物从新乡市荣盛印染有限公司的减排量（颗粒物4.219815吨）中扣除；VOCs从延津县区域内加油站油气回收治理形成的减排量（挥发性有机物50.72吨）中扣除。 |

建设项目工程分析

工程工艺流程简述（图示）： 本项目产品主要为PVC护墙板及装饰线条，护墙板和装饰线条生产工艺相同，仅定型和覆膜工序中使用模具不同，生产工艺流程及产污环节示意图见图1。 图1 本项目工艺流程及产污环节示意图 生产工艺简述： ①混料：按照一定的比例将PVC粉料、钙粉、CPE、硬脂酸、钛白粉、石蜡、稳定剂等各种原料倒入拌料机进行混合。项目设置20m2密闭配料间，在密闭配料间内由人工将各种物料投入拌料机内，在拌料机内密闭搅拌3分钟，搅拌均匀后通过下料口进入造粒机料箱待用。混料工序在密闭间配料间内操作，同时在拌料机的投料口设置集气罩收集投料粉尘。 ②造粒：本项目护墙板和装饰线条使用单螺杆挤出机进行生产，由于单螺杆挤出机无法直接使用粉料熔融挤出，本项目在挤出机前设置造粒机进行预处理造粒。造粒机料箱内的物料在旋转螺杆的作用下，被搓成团状并沿螺槽滚动前进，因螺杆的剪切、压缩与电加热作用，物料受到进一步塑化，温度控制在120℃左右，保证PVC熔结塑化，同时不会因温度过高造成粘粒，影响下一步的挤出。项目造粒机和中转罐均为密闭设备，造粒机和中转罐设置排气口控制设备压力，造粒过程产生的废气经造粒机和中转罐的排气口接入废气处理装置。 ③挤出：中转罐内的PVC颗粒约120℃，无需冷却，直接经密闭输送机转运至挤出机料箱内，PVC颗粒在挤出机内再次加热至180℃，呈熔融状态，进入模具的封闭模腔，充满模腔后挤出。该工序污染物主要为产品挤出过程中产生废气及挤出机运转噪声。 ④定型冷却：本项目护墙板和装饰线条挤出后采用不锈钢模具进行定型，由于定型后产品温度仍在100~120℃，容易变形，因此需对定型产品进行快速冷却，本项目定型设备配套冷却水盘，采用循环水直接冷却。 ⑤牵引覆膜：经定型冷却后的产品表面仍有少量水分残留，由于产品本身温度较高（50~60℃），且牵引装置上配套有布条擦拭，产品上残留水分可以自然蒸发，无需进行烘干。产品随牵引装置移动至覆膜机处进行覆膜，PVC膜在覆膜机的胶池处涂胶后经覆膜机滚轮按压在PVC板材和装置线条上，即完成覆膜。覆膜工序采用水溶性木塑胶，木塑胶受热会有少量有机废气挥发。 ⑥切割：腹膜后的产品随生产线移动至切割机处，切割机按照客户要求尺寸进行切割，本项目切割采用刀片切割方式，切割时刀片由电磁阀气动切割装置带动从塑料板一侧移动至另一侧，完成切割。由于切割过程中刀片不旋转，因此本项目切割粉尘产生量极少，本次评价不再定量分析。此工序污染物主要为设备运转过程中产生的噪声和切割过程中产生的边角料。 ⑦检验包装：由质检人员对产品外观（是否有条纹、杂质、凹点、色差）、尺寸（是否符合客户订单要求的长度、宽度、厚度等）进行检验，合格产品打包入库。 ⑧边角料及不合格产品回收：切割工序产生边角料和检验工序产生的不合格产品收集后进行破碎、磨粉后回用于生产。项目破碎机和磨粉机均设置于密闭配料间内，采用干式破碎，在破碎机和磨粉机位置安装集气罩对粉尘进行收集，破碎后的废料回用于混料工段，此过程中污染物主要为破碎、磨粉粉尘和破碎机、磨粉机运行产生的噪声。 二、产污环节分析 根据生产工艺分析，项目主要产污环节详见下表。 项目主要产污环节一览表 污染物 产污环节 主要污染因子 防治措施 废气 配料工序 颗粒物 车间二次密闭+集气罩+脉冲袋式除尘器处理后，经15m高排气筒排放 废料破碎、磨粉工序 颗粒物 造粒、挤出、定型冷却、覆膜工序 非甲烷总烃、HCl 造粒机和颗粒中转罐产生废气经密闭管道收集，挤出机、定型冷却及覆膜设备在车间内进行二次密闭，并对封闭区进行负压抽风收集，收集废气采取碱喷淋+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后由1根25m高排气筒排放 废水 喷淋塔定期排水 pH、COD、SS、石油类 经隔油池+中和池处理后排入延津县第二污水处理厂进一步处理 循环冷却水排水 COD、SS、石油类 经隔油池+中和池处理后排入延津县第二污水处理厂进一步处理 职工办公生活 COD、BOD5、SS、氨氮 生活污水经化粪池处理后经，进入延津县第二污水处理厂进一步处理 固废 原料拆装 废包装袋 统一收集后外售 切割工序 边角料 回用于生产 检验工序 不合格产品 废气处理 除尘器集尘 回用于生产 废活性炭 危废暂存间暂存后，委托资质单位处理 废UV灯管 废水处理 隔油池污泥 职工办公生活 生活垃圾 由环卫部门统一清运 噪声 拌料机、破碎机、磨粉机、造粒机组和挤出生产线等设备运转 机械性噪声 室内布置、减振基础 泵及风机运转 空气动力性噪声 基础减振、设置隔声罩 三、工程污染源强及治理措施 1、大气污染源强及治理措施 （1）有组织废气源强及治理措施 本项目废气主要为原料混料及废料破碎、磨粉过程产生的粉尘和造粒、挤出、定型冷却过程产生的非甲烷总烃、HCl以及覆膜过程中产生的非甲烷总烃。 ①原料混料及废料破碎、磨粉过程产生的粉尘 本项目原料均为袋装粉料，由人工倒入拌料机料斗，该过程会有粉尘产生；项目切割工序产生的边角料和检验工序产生的不合格产品经破碎、磨粉后回用于生产，项目采用干式破碎，因此破碎和磨粉过程中会有粉尘产生。 项目原料混料及废料破碎、磨粉过程产生的粉尘类比《郑州市恒祥装饰材料有限公司年产6000吨PVC装饰板项目竣工环境保护验收监测报告》确定，该项目使用原料、生产工艺及边角料及不合格产品回收工艺均与本项目一致，且原料混料及废料破碎、磨粉过程产生的粉尘经同一套除尘器进行处理，具有可类比性。根据该验收监测报告，验收期间该项目生产规模为17.25t/d（工作时间8h/d），原料混料及废料破碎、磨粉过程粉尘产生量为2.962kg/h。 本项目年产PVC护墙板及装饰材料1000吨，年工作时间2400h，经类比，原料混料及废料破碎、磨粉过程粉尘产生量为0.58kg/h（1.392t/a）。本项目原料混料和废料破碎、磨粉均位于密闭配料间内，密闭间采用负压抽风收集粉尘，风量5000m3/h，粉尘收集效率不低于98%，收集后废气经一套脉冲袋式除尘器处理后，通过15m高排气筒排放，脉冲袋式除尘器对粉尘去除效率不低于99%。经计算原料混料和废料破碎、磨粉工序废气产排情况见下表。 原料混料和废料破碎工序有组织废气产排情况一览表 污染源 污染 因子 废气量 （m3/h） 产生浓度 （mg/m3） 产生量 （t/a） 防治措施 排放浓度 （mg/m3） 排放量 （t/a） 运行 时间 （h/a） 原料混料、废料破碎工序 颗粒物 5000 113.68 1.3642 采取密闭间+集气罩+脉冲袋式除尘器处理后，经15m高排气筒排放 1.14 0.0136 2400 根据计算项目原料混料和废料破碎工序废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》的要求。 ②造粒、挤出、定型冷却过程产生的非甲烷总烃及HCl 根据福州市疾病预防控制中心林华影，林瑶，张伟，张琼发表的《气相色谱-质谱法分析聚氯乙烯加热分解产物》（中国卫生检验杂志 2008 年 4 月第 18 卷第四期），聚氯乙烯在90℃的加热条件下即可产生分解，170℃即可热解产生苯环类有机物，在250℃以下可热解产生14种成分，不同的加热条件下聚氯乙烯热解产物不同。本项目造粒、挤出工艺控制温度为180℃之间，聚氯乙烯分解最多可产生14种烃类物质，本次评价以非甲烷总烃计，参照《空气污染物排放和控制手册工业污染源调查与研究第二辑》（美国环境保护局编）中推荐的塑料加工废气排放系数，非甲烷总烃排放系数为0.35kg/t塑料，本项目熔融挤出过程中产生非甲烷总烃的物料包括PVC树脂粉、CPE、硬脂酸、石蜡和稳定剂，年用量718.6t/a，则非甲烷总烃产生量为0.2515/a。 参考《聚氯乙烯固化物的热分解脱氯化氢和辐照对热分解的影响》（1982年5月，华北辐射防护研究所）一文中的相关数据，PVC在134-200℃的热解过程中会有少量HCl产生，本项目造粒工段温度控制在120℃，基本没有HCl产生，HCl废气主要在挤出工段产生。本次评价类比《商城县顶美树脂瓦加工厂年产20万平方米树脂瓦生产项目竣工环境保护验收监测报告》确定HCl源强，该项目使用原料与本项目一致（仅配比不同），挤出温度与本项目一致，因此具有可类比性。根据类比PVC树脂粉和CPE在熔融挤出过程中HCl产生系数为0.083kg/t，本项目PVC树脂粉和CPE用量为696.2t/a，则HCl产生量为0.0578t/a。 ③覆膜过程中产生的非甲烷总烃 项目覆膜涂胶通过覆膜机自动涂胶，然后将PVC膜粘结到PVC护墙板或装饰线条上，在涂胶及覆膜过程中将产生有机废气（VOCs），参考《江苏省重点行业挥发性有机物排放量计算暂行办法》附件3有机溶剂使用行业VOCs 排放量核算方法，中水性胶黏剂中VOCs含量为15%，本项目采用水性木塑胶（水性聚氨酯类胶黏剂）VOCs成分主要为聚氨酯等游离单体，以非甲烷总烃计，本项目木塑胶的总使用量为1t/a，考虑最不利影响，覆膜过程木塑胶中非甲烷总烃全部挥发，则覆膜工序非甲烷总烃产生量为0.15t/a。 项目设置一套碱液喷淋+UV光解+活性炭吸附装置对造粒、挤出、定型冷却及覆膜过程总的废气处理后，经25m高排气筒排放。其中项目造粒机和颗粒中转罐产生废气直接经设备上的排气孔与废气处理装置连接，挤出机、定型冷却及覆膜设备在车间内进行二次密闭，并对封闭区进行负压抽风，引至废气处理装置进行处理。废气处理风量为5000m3/h，废气收集效率不低于98%，碱液喷淋+UV光解+活性炭吸附装置对非甲烷总烃处理效率为80%，对HCl处理效率不低于95%。则非甲烷总烃和HCl废气产排情况见下表。 非甲烷总烃、HCl废气产排情况一览表 污染源 污染因子 废气量 （m3/h） 产生浓度 （mg/m3） 产生量 （t/a） 防治措施 排放浓度 （mg/m3） 排放量 （t/a） 运行 时间 （h/a） 造粒、挤出、定型冷却及覆膜工序 非甲烷总烃 5000 32.78 0.3935 集气罩+碱喷淋+UV光催化氧化+活性炭吸附装置+25m高排气筒 6.56 0.0787 2400 HCl 4.72 0.0566 0.24 0.0028 根据计算造粒、挤出、定型冷却及覆膜工序非甲烷总烃、HCl废气采取密闭管道/密闭间+碱喷淋+UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后，非甲烷总烃、HCl排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求及河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办[2017]162号的要求。 （2）无组织废气源强及治理措施 本项目生产车间无组织废气主要为未被废气收集处理系统收集到的废气，主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃、HCl，根据以上分析，原料混料、废料破碎工序未被收集的颗粒物为0.0278t/a；造粒、挤出、定型冷却及覆膜工序未被收集的非甲烷总烃为0.008t/a，未被收集的HCl为0.0012t/a。项目生产在密闭车间内进行，生产车间对无组织粉尘阻隔效率不低于80%，对无组织非甲烷总烃和HCl无治理效果，则无组织粉尘排放量为0.0056t/a（0.0023kg/h），无组织排放非甲烷总烃0.008t/a（0.0033kg/h），无组织排放HCl0.0012t/a（0.0005kg/h）。 项目废气排放情况汇总

有组织废气产排情况一览表 污染源 污染 因子 产生状况 治理措施 处理 效率 (%) 排放状况 排放标准 排放 时间 /h 排放方式及去向 废气量 (m3/h) 浓度 (mg/m3) 速率 （kg/h） 排放量 （t/a） 废气量 (m3/h) 浓度 (mg/m3) 速率 （kg/h） 排放量 （t/a） 浓度 (mg/m3) 速率 （kg/h） 原料混料、废料破碎工序 颗粒物 5000 113.68 0.57 1.3642 采取密闭间+集气罩+脉冲袋式除尘器处理后，经15m高排气筒排放 99 5000 1.14 0.0057 0.0136 10 3.5 2400 连续排放大气 造粒、挤出、定型冷却及覆膜工序 非甲烷总烃 5000 32.78 0.1639 0.3935 集气罩+碱喷淋+UV光催化氧化+活性炭吸附装置+25m高排气筒 80 5000 6.56 0.0328 0.0787 80 35 2400 连续排放大气 HCl 4.72 0.0236 0.0566 95 0.24 0.0012 0.0028 1.9 0.15 无组织废气产排情况一览表 排放源 污染物 产生量 治理措施 排放量 排放时间/h 排放方式及去向 排放速率 kg/h 年排放量 t/a 排放速率kg/h 年排放量 t/a 生产车间 颗粒物 0.0116 0.0278 密闭车间内生产，增强集气效率 0.0023 0.0056 2400 间歇排放大气 非甲烷总烃 0.0033 0.008 0.0033 0.008 HCl 0.0005 0.0012 0.0005 0.0012

2、水污染源强及治理措施 本项目废水主要包括喷淋废水、设备冷却废水和生活污水。 （1）喷淋塔定期排水：根据《废气处理工程技术手册》，喷淋塔用水量约1~2L/m3废气，本项目建成后需处理废气量5000m3/h，则本项目喷淋塔循环水量为10m3/h（80m3/d）。项目喷淋塔配套2.5m3循环水池一座，循环水定期补充，定期更换，根据项目设计，喷淋塔循环水每半个月更换一次，则喷淋废水排放量60m3/a。喷淋废水主要污染物浓度为COD50mg/L、SS100mg/L、石油类30mg/L。 （2）冷却废水：本项目生产过程中需使用循环水对产品进行直接冷却，冷却水与产品仅进行热量交换，无化学反应发生。项目4条生产线定型冷却工段均配套一个0.6m3（1.65m*0.74m*0.49m）对产品进行冷却，冷却水盘内循环水每月更换一次，则冷却废水排放量为28.8m3/a，主要污染物浓度为COD50mg/L、SS40mg/L、石油类30mg/L。 本项目喷淋废水和冷却废水经隔油池+中和池处理后排入延津县第二污水处理厂进一步处理，最终排入大沙河，隔油池+中和池对石油类去除效率70%。 （3）生活污水：项目劳动定员项目劳动定员20人，均不在厂内食宿，员工生活用水量按40L/人·d计，生活污水产污系数为0.8，职工办公生活污水产生量为0.64m3/d，192m3/a；职工办公生活污水主要污染物包括COD、BOD5、氨氮、SS，各污染物浓度分别为COD300mg/L、BOD5150mg/L、氨氮25mg/L、SS 250mg/L；本项目职工办公生活污水经化粪池处理后排入延津县第二污水处理厂进一步处理，最终排入大沙河。化粪池对COD、BOD5去除效率30%，SS去除效率50%。 根据计算，本项目污水产排情况见下表。 项目污水产排情况一览表 废水来源 废水 产生量 m3/a 污染物 名称 污染物产生 治理措施 外排 废水量m3/a 处理后出水情况 排放去向 浓度 （mg/L） 产生量 （t/a） 浓度 （mg/L） 排放量 （t/a） 生活污水 192 COD 300 0.0576 5m3化粪池处理 192 210 0.0403 经厂区总排口排放 BOD5 150 0.0288 105 0.0202 SS 250 0.048 125 0.024 NH3-N 25 0.0048 25 0.0048 喷淋废水 60 COD 50 0.003 5m3隔油池+5m3中和池处理 60 50 0.003 经厂区总排口排放 SS 100 0.006 100 0.006 石油类 30 0.0018 9 0.0005 冷却废水 28.8 COD 50 0.0014 28.8 50 0.0014 经厂区总排口排放 SS 40 0.0012 40 0.0012 石油类 30 0.0009 9 0.0003 厂排口 排水 / COD / / / 280.8 159.2 0.0447 接管至延津县第二污水处理厂 BOD5 71.9 0.0202 SS / / 111.1 0.0312 NH3-N / / 17.1 0.0048 石油类 / / 2.85 0.0008 根据上表可知，项目废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-2002）表4三级标准及延津县第二污水处理厂收水标准（COD≤260mg/L、BOD5≤110mg/L、氨氮≤35mg/L、SS≤190mg/L、石油类≤20mg/L）要求。 3、固废污染源强及治理措施 项目运营期产生废物包括一般固废和危险废物。一般固废包括原料拆装过程中的废包装袋和切割工序产生的边角料、检验工序产生的不合格产品、布袋除尘器收集粉尘及办公生活垃圾，危险废物主要为废气处理过程中产生的废活性炭和废UV灯管及隔油池污泥。 （1）一般固废 ①废包装袋：本项目使用原料主要使用牛皮纸包装袋和编织带进行包装，原料拆装过程中会产生一定量的废包装材料，根据估算本项目废包装材料产生量约0.5t/a，经收集后外售； ②不合格产品和边角料：项目切割工序会产生一定量的边角料，检验工序会产生一定量的不合格产品，不合格产品和边角料产生量约占产品量的1%，本项目年产PVC护墙板和装饰线条1000吨，则不合格产品和边角料产生量为10t/a，经破碎后回用于生产。 ③除尘器收集粉尘：根据工程分析计算，项目布袋除尘器收集粉尘量为1.3506t/a，收集后回用于生产。 ④生活垃圾：本项目劳动定员20人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d计算，则职工办公生活垃圾产生量为3.0t/a，职工办公生活垃圾交由环卫部门统一清运。 为避免本项目的固废在储存过程中产生二次污染问题，评价建议项目建设单位设置20m2一般固废暂存间一座，对项目固废实现分类存放。 （2）危险废物 ①废活性炭及废UV灯管：本项目非甲烷总烃废气采用UV光催化氧化+活性炭吸附进行处理，其中活性炭需要定期更换，项目活性炭每三个月更换一次，每次更换量0.4吨，则废活性炭产生量为1.6t/a。按照《国家危险废物名录》（2016年），废活性炭属于危险废物，危废代码为HW49其他废物，编号为900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质；UV光催化氧化设备内的UV灯管，在长期使用后，无法达到使用要求需进行更换。项目UV灯管使用寿命为一年，每次更换量为120根，产生量为0.024t/a（每根灯管重量约为200g/根），废UV灯管属于危险废物，危废代码为“HW29含汞废物”中“900-023-29生产、销售及使用过程中产生的含汞荧光灯管及其他废含汞电光源”，危险特性为毒性（T）。 ②隔油池污泥：项目设置一座5m3隔油池对喷淋废水和冷却废水进行处理，隔油池污泥产生量为0.02t/a，按照《国家危险废物名录》（2016年），隔油池污泥属于危险废物，危废代码为HW08废矿物油与含矿物油废物，编号为900-210-08油/水分离设施产生的废油、油泥及废水处理产生的浮渣和污泥。 废活性炭、废UV灯管和隔油池污泥委托资质单位进行处理。 项目危险废物汇总一览表 序号 危废 名称 废物 类别 废物代码 产生量 （t/a） 产生 工序及 装置 形态 主要 成分 有害 成分 产废 周期 危险 特性 污染防治 措施 1 废活性炭 HW49 900-041-049 1.6 废气处理 固态 非甲烷总烃、 活性炭 非甲烷总烃 3个月 T，I 收集后暂存于危险废物暂存间，委托有处理资质的单位定期安全处置 2 废UV 灯管 HW29 900-023-29 0.024 废气处理 固态 废UV 灯管 含汞 灯管 1年 T，I 3 油泥 HW08 900-210-08 0.02 隔油池 固态 油泥 油泥 1年 T，I 项目工程危险废物贮存场所基本情况表 序号 贮存场所 （设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地 面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危险废物 暂存间 废活性炭 HW49 900-041-049 车间 南侧 5m2 由密闭容器收集，存放 10m3 1年 2 废UV灯管 HW29 900-023-29 3 油泥 HW08 900-210-08 本项目按照《国家危险废物名录》、《危险废物贮存控制污染标准》中的相关要求，对危废进行收集暂存，并委托有资质的单位进行无害化处理。项目拟在厂区内设置5m2危废暂存间一座，将危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行临时储存，并按规定建立危废管理台账，实行危废进出登记制度，严格执行危废转运“五联单”制度。 4、噪声污染源强及治理措施 项目噪声为运营期间拌料机、破碎机、磨粉机、造粒机组和挤出生产线等设备运转产生的机械噪声和风机、循环水泵运行产生的空气动力性噪声，噪声源强约为65~90dB（A），经基础减振、厂房隔音以及距离衰减后，各个厂界处的噪声值约在40~60dB(A)之间，本项目主要噪声源的等效声级及治理情况见下表。 本项目主要设备的噪声级 序号 设备名称 数量 源强dB(A) 治理措施 治理后源强dB(A) 1 拌料机 1 65 基础减振、厂房隔音 40 2 双螺杆造粒机组 1 65 基础减振、厂房隔声 40 3 单螺杆挤出生产线 4 70 基础减振、厂房隔音 45 4 破碎机 1 85 基础减振、厂房隔声 60 5 磨粉机 1 80 基础减振、厂房隔音 55 6 风机 2 90 基础减振、安装隔声罩 60 7 循环水泵 2 85 基础减振、厂房隔音 55 拟建工程完成后污染物排放情况汇总 本项目污染物排放汇总情况 单位：t/a 项目 产生量 削减量 排放量 接管考核量 外排环境量 废水 废水量 280.8 0 280.8 280.8 COD 0.062 0.0173 0.0447 0.0112 BOD5 0.0288 0.0086 0.0202 0.0028 氨氮 0.0048 0 0.0048 0.0006 SS 0.0552 0.024 0.0312 0.0028 石油类 0.0027 0.0019 0.0008 0.0003 废气 有组织 废气量（万m3/a） 2400 0 2400 颗粒物 1.3642 1.3506 0.0136 非甲烷总烃 0.3935 0.3148 0.0787 HCl 0.0566 0.0538 0.0028 无组织 颗粒物 0.0278 0.0222 0.0056 非甲烷总烃 0.008 0 0.008 HCl 0.0012 0 0.0012 固废 废包装材料 0.5 0.5 0 不合格产品和边角料 10 10 0 除尘器收集粉尘 1.3506 1.3506 0 生活垃圾 3.0 3.0 0 废活性炭 1.6 1.6 0 废催化剂 0.024 0.024 0 隔油池污泥 0.02 0.02 0

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 （单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 原料混料、废料破碎工序 | 有组织 | 颗粒物 | 113.68mg/m3、1.3642t/a | 1.14mg/m3、0.0136t/a |
|  |  | 无组织 |  | 0.0116kg/h、0.0278t/a | 0.0023kg/h、0.0056t/a |
|  | 熔融挤出工序 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 32.78mg/m3、0.3935t/a | 6.56mg/m3、0.0787t/a |
|  |  |  | HCl | 4.72mg/m3，0.0566t/a | 0.24mg/m3，0.0028t/a |
|  |  | 无组织 | 非甲烷总烃 | 0.0033kg/h、0.008t/a | 0.0033kg/h、0.008t/a |
|  |  |  | HCl | 0.0005kg/h、0.0012t/a | 0.0005kg/h、0.0012t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （192m3/a） | COD | 300mg/L、0.0576t/a | 210mg/L、0.0403t/a |
|  |  | BOD5 | 150mg/L、0.0288t/a | 105mg/L、0.0202t/a |
|  |  | SS | 250mg/L、0.048t/a | 125mg/L、0.024t/a |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L、0.0048t/a | 25mg/L、0.0048t/a |
|  | 喷淋废水 （60m3/a） | COD | 50mg/L、0.003t/a | 50mg/L、0.003t/a |
|  |  | SS | 100mg/L、0.06t/a | 100mg/L、0.06t/a |
|  |  | 石油类 | 30mg/L、0.0018t/a | 30mg/L、0.0018t/a |
|  | 冷却废水 （28.8m3/a） | COD | 50mg/L、0.0014t/a | 50mg/L、0.0014t/a |
|  |  | SS | 40mg/L、0.0012t/a | 40mg/L、0.0012t/a |
|  |  | 石油类 | 30mg/L、0.0009t/a | 30mg/L、0.0009t/a |
| 固 体 废 物 | 原料拆装 | 废包装材料 | 0.5t/a | 0 |
|  | 切割工序 | 不合格产品、废边角料 | 10t/a |  |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 1.6t/a |  |
|  |  | 废UV灯管 | 0.024t/a |  |
|  | 废水处理 | 隔油池污泥 | 0.02t/a |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 3.0t/a |  |
| 噪 声 | 项目噪声为运营期间拌料机、破碎机、磨粉机、造粒机组和挤出生产线等设备运转产生的机械噪声和风机、循环水泵运行产生的空气动力性噪声，噪声源强约为65~90dB（A），经基础减振、厂房隔音等措施后厂界能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准限值。 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响： 本项目拟选厂址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一，且项目施工范围较小，不会对周边生态环境产生较大影响。 项目建成运行后产生的废气、废水、固废及噪声在采取评价要求的治理措施能够得到有效的治理和控制，不会对周围生态环境产生明显影响。 |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析： 本项目租用现有厂房进行建设，后续不再进行大规模土建等施工工程，主要为设备的安装，基本在车间内进行，设备安装阶段主要噪声源有：运输车辆噪声和设备安装噪声，声级在75-85dB(A)之间。其对周围环境的不利影响将随施工期的结束而终止，且设备安装均在车间内进行，因此对周边环境影响不大。 营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)相关要求，对本项目大气环境影响进行预测分析。 （1）评价因子和评价标准筛选 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值（mg/m3） 标准来源 PM10 1小时平均值 0.45（取24小时均值的三倍） 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 非甲烷总烃 1小时平均值 2.0 《大气污染物综合排放标准详解》 HCl 1小时平均值 0.05 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D （2）污染源排放清单 项目废气各污染因子排放参数见表31~表32。 点源参数调查清单 编号 名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒底部海拔高度/m 排气筒 高度 （m） 排气筒 内径 （m） 烟气 流量 （m3/h） 烟气 出口 温度 （℃） 年排放 小时数 （h） 排放工况 污染物排放速率源强kg/h X Y 颗粒物 非甲烷总烃 HCl 1 原料混料、废料破碎磨粉工序 114.113091 35.274538 72 15 0.4 5000 25 2400 正常 0.0057 - - 2 造粒、挤出、定型冷却、覆膜工序 114.113215 35.274513 72 25 0.5 5000 25 2400 正常 - 0.0328 0.0012 面源参数调查清单 编号 名称 面源起点坐标 面源海拔高度/m 面源 长度 /m 面源宽度/m 与正北向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放 工况 污染物排放速率源强kg/h X Y 颗粒物 非甲烷 总烃 HCl 1 生产车间 114.1 12882 35.274349 72 55 24.5 9.5 10 2400 正常 0.0023 0.0033 0.0005 （3）评价等级及评价范围确定 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数表33，污染物下风向最大落地浓度及占标率见表34。 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 30万 最高环境温度/℃ 42.7 最低环境温度/℃ -20.4 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/ º / 下风向最大落地浓度及占标率估算结果一览表 类型 排放源 污染因子 最大落地浓度 （mg/m3） 评价标准 （mg/m3） 占标率 （%） 最大 落地位置 （m） 点源 原料混料、废料破碎磨粉工序 PM10 4.44E-04 0.45 0.1 19 造粒、挤出、定型冷却、覆膜工序 非甲烷总烃 8.69E-03 2.0 0.43 153 HCl 4.48E-05 0.05 0.09 面源 生产车间 PM10 1.09E-02 0.45 2.41 41 非甲烷总烃 2.23E-02 2.0 1.11 HCl 3.74E-04 0.05 0.75 项目污染源最大地面浓度占标率为2.41%，根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018），项目评价等级为二级，评价范围为以厂址为中心区域，边长为5km的矩形区域。 （4）大气环境影响预测 采用估算模式进行预测，预测结果详见表35~表36。 估算模式有组织排放计算结果一览表 下风向 距离/m 原料混料、废料破碎磨粉工序（PM10） 造粒、挤出、定型冷却、覆膜工序（非甲烷总烃） 造粒、挤出、定型冷却、覆膜工序（HCl） 预测质量浓度/mg/m3 占标率 /% 预测质量浓度/mg/m3 占标率/% 预测质量浓度/mg/m3 占标率/% 50 4.07E-04 0.09 4.02E-03 0.20 2.07E-05 0.04 75 2.83E-04 0.06 3.01E-03 0.15 1.55E-05 0.03 100 3.77E-04 0.08 5.09E-03 0.25 2.62E-05 0.05 150 3.06E-04 0.07 8.69E-03 0.43 4.48E-05 0.09 200 2.38E-04 0.05 8.16E-03 0.41 4.20E-05 0.08 500 8.37E-05 0.02 3.70E-03 0.18 1.91E-05 0.04 1000 3.67E-05 0.01 1.72E-03 0.09 8.85E-06 0.02 1500 2.29E-05 0.01 1.06E-03 0.05 5.48E-06 0.01 2000 1.60E-05 0.00 7.41E-04 0.04 3.82E-06 0.01 2500 1.20E-05 0.00 5.55E-04 0.03 2.86E-06 0.01 下风向最大质量浓度及占标率 4.44E-04 0.1 8.69E-03 0.43 4.48E-05 0.09 最大落地浓度距离（m） 19 153 153 估算模式无组织排放计算结果一览表 下风向 距离/m 生产车间无组织排放（PM10） 生产车间无组织排放 （非甲烷总烃） 生产车间无组织排放（HCl） 预测质量浓度/mg/m3 占标率 /% 预测质量浓度/mg/m3 占标率/% 预测质量浓度/mg/m3 占标率/% 50 8.13E-03 1.81 1.67E-02 0.83 2.80E-04 0.56 75 5.07E-03 1.13 1.04E-02 0.52 1.75E-04 0.35 100 3.50E-03 0.78 7.17E-03 0.36 1.21E-04 0.24 150 2.04E-03 0.45 4.18E-03 0.21 7.03E-05 0.14 200 1.38E-03 0.31 2.83E-03 0.14 4.76E-05 0.10 500 3.97E-04 0.09 8.14E-04 0.04 1.37E-05 0.03 1000 1.54E-04 0.03 3.16E-04 0.02 5.31E-06 0.01 1500 8.90E-05 0.02 1.83E-04 0.01 3.07E-06 0.01 2000 6.18E-05 0.01 1.27E-04 0.01 2.13E-06 0.00 2500 4.72E-05 0.01 9.69E-05 0.00 1.63E-06 0.00 下风向最大质量浓度及占标率 1.09E-02 2.41 2.23E-02 1.11 3.74E-04 0.75 最大落地浓度距离（m） 29 29 29 根据预测可知：PM10的最大落地浓度为0.0109mg/m3，占标率为2.41%，满足新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3）的要求； 非甲烷总烃的最大落地浓度为0.00309mg/m3，占标率为0.15%，满足河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）的要求（工业企业边界挥发性有机物排放建议值2.0mg/m3）； HCl的最大落地浓度为0.000374mg/m3，占标率为0.75%，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求（周界外浓度最高点0.024mg/m3）。 （5）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018），对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。本项目污染物颗粒物厂界浓度及下风向最大落地浓度均不超标，因此本项目无超标点，无需设置大气环境防护距离。 （6）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）规定，无组织排放源所在的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为： 式中：Cm——标准浓度限值（一次浓度），mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 依照上述公式无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果见下表。 无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果 无组织 排放源 污染物 排放量 (kg/h) 标准浓度 限值 (mg/m3) 计算参数 面积 （m2） 卫生防护 距离计算值（m） 提级后距离 A B C D 生产车间 颗粒物 0.0023 0.9 470 0.021 1.85 0.84 1350 0.41 100 非甲烷总烃 0.0033 2.0 470 0.021 1.85 0.84 1350 0.305 HCl 0.0005 0.05 470 0.021 1.85 0.84 1350 0.22 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中有关级差的规定，本项目生产车间应设置100m的卫生防护距离。根据现场勘查，项目卫生防护距离内无敏感点，无组织排放粉尘对周围环境影响不大。项目卫生防护距离包络图见附图四。 （7）废气污染物排放量核算 ①有组织排放量核算 有组织排放量核算见下表。 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 一般排放口 1 原料混料、废料破碎磨粉工序DA001 颗粒物 1.14 0.0057 0.0136 2 造粒、挤出、定型冷却、覆膜工序DA002 非甲烷总烃 6.56 0.0328 0.0787 HCl 0.24 0.0012 0.0028 有组织排放总计 有组织排放总计 颗粒物 0.0136 非甲烷总烃 0.0787 HCl 0.0028 ②无组织排放量核算 无组织排放量核算见下表。 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/ （t/a） 标准名称 浓度限值/ （mg/m3） 1 生产车间 原料混料、废料破碎磨粉工序 颗粒物 设置密闭间，增强收集率 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准及新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》的要求 0.5 0.0056 2 造粒、挤出、定型冷却、覆膜工序 非甲烷总烃 / 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求、河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》 2.0 0.008 HCl 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 0.024 0.0012 无组织排放总计 颗粒物 0.0056 非甲烷总烃 0.008 HCl 0.0012 ③大气污染物年排放量核算 大气污染物年排放量核算见下表。 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 颗粒物 0.0192 2 非甲烷总烃 0.0867 3 HCl 0.004 自行监测计划 项目自行监测计划见表41~表42。 有组织废气监测方案 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 原料混料、废料破碎磨粉工序DA001 PM10 1次/年 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准及新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》的要求 造粒、挤出、定型冷却、覆膜工序DA002 非甲烷总烃 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求及河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）要求 HCl 1次/年 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 无组织废气监测方案 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 上风向厂界外20米处1个点位 PM10、非甲烷总烃、HCl 1次/年 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准及河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）要求 下风向厂界外10米处3个点位 PM10、非甲烷总烃、HCl 1次/年 车间门口位置 非甲烷总烃 1次/年 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） （10）大气环境影响评价自查表 本次大气环境影响评价完成后，对大气环境影响评价主要内容与结论进行自查，自查结果见下表。 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级( 三级( 评价范围 边长=50km□ 边长=5~50km□ 边长=5km( 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ <500t/a( 评价因子 基本污染物（ PM10 ） 包括二次PM2.5□ 其他污染物（非甲烷总烃、HCl） 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准( 附录D( 其他标准( 现状评价 评价功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 评价基准年 （2019）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据( 现状补充检测( 现状评价 达标区□ 不达标区( 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源( 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 本项目非正常排放源( 现有污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD( ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型□ 其他□ 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km( 预测因子 预测因子（- ） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%( C本项目最大占标率>100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率>10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%( C本项目最大占标率>30%□ 非正常1h浓度贡献值 非正常持续时长 C非正常占标率≤100%( C非正常占标率>100%□ （1）h 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标( C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%( k>-20%□ 环境监测计划 污染源 监测 监测因子：（PM10 、非甲烷总烃、HCl） 有组织废气监测( 无监测( 无组织废气监测( 环境质量 监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受 ( 不可以接受 □ 大气环境防护距离 距（-)厂界最远（-）m 污染源年排放量 SO2:( 0)t/a NOx:(0 )t/a 颗粒物:(0.0192 )t/a VOCs:(0.0867)t/a 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项 2、水环境影响分析 本项目废水主要包括喷淋废水、冷却废水及职工办公生活污水。项目设置5m3隔油池+5m3中和池对喷淋废水和冷却废水进行处理；依托现有厂区化粪池（5m3）对生活污水进行处理，处理后废水经市政污水管网排入延津县第二污水处理厂进一步处理，最终排入大沙河。 本项目废水排放属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ 2.3-2018)规定，确定项目评价等级为三级B，因此地表水环境影响可不开展区域污染源调查，不进行水环境影响预测。本次评价仅对项目废水排入延津县第二污水处理厂进一步处理的可行性进行分析。 （1）延津县第二污水处理厂概况 《延津县第二污水处理厂工程项目环境影响报告书》（报批版）由北京中咨宇环保技术有限公司编制完成，新乡市环境保护局以新环 [2012]167文予以批复。延津县第二污水处理厂于2014年底投入运行。 延津县第二污水处理厂位于延津县产业集聚区北区济东高速南支四路西，设计一期工程处理规模为3万m3/d。收水范围为延津县产业集聚区北区东至十六路，西至西干道，南至南环路，北至济东高速区域及东屯镇镇区，共约8.1km2。处理工艺采用“水解酸化+卡鲁赛尔氧化沟+三级深度处理”工艺，设计出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 （2）本项目排水可行性分析 本项目位于延津县第二污水处理厂的收水范围内，根据调查，目前项目厂址区域污水管网已经与延津县第二污水处理厂接通，该项目可以排入延津县第二污水处理厂进行处理。 本工程废水外排量为0.936m3/d，主要污染物排放浓度为COD159.2mg/L、BOD571.9、SS111.1mg/L、氨氮17.1mg/L、石油类2.85m/L，能够满足延津县第二污水处理厂现有工程设计进水水质要求（COD260mg/L、BOD5110mg/L、SS190mg/L、氨氮35mg/L）。工程废水没有生物毒性，与延津县第二污水处理厂其他废水混合后不会对污水处理厂的生化工艺造成不利影响。本工程完成后全厂废水排放量占延津县第二污水处理厂现有工程处理规模量3万m3/d的0.003%，对延津县第二污水处理厂冲击较小。 综上分析，本项目选址位于延津县第二污水处理厂的服务范围内，本项目完成后废水可以经管网排入延津县第二污水处理厂现有工程进行统一处理，本工程废水能够满足该污水处理厂现有工程进水设计指标要求，不会对污水处理厂现有工程造成冲击，也不会影响其处理效率。因此本项目完成后废水进入延津县第二污水处理厂现有工程是可行的。 （3）建设项目污染物排放信息 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放 去向 排放 规律 污染治理设施 排放口 编号 排放空间设施是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 COD、BOD5、氨氮、SS 延津县第二污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 TW001 化粪池 化粪池 DW001 (是 □否 (企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □ 车 间 或 车 间 处 理 设 施 排 放口 2 喷淋废水 COD、SS、石油类 TW002 隔油池+中和池 隔油 3 冷却废水 COD、SS、石油类 ②废水间接排放口基本情况 废水间接排放口基本情况 序 号 排放口编号 排放口地理坐标 废水\ 排放量/ （万t/a） 排放 去向 排放 规律 间歇 排放 时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物 种类 国家或地方污染物排放 标准浓度限值(mg/L) 1 DW001 114.113499 35.273701 0.0444 延津县第二污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 / 延津县第二污水处理厂 COD 40 氨氮 2 BOD5 10 SS 10 石油类 1.0 ③废水污染物排放执行标准 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值/(mg/L) 1 DW001 COD 《污水综合排放标准》（GB8978-2002）表4三级标准要求及延津县第二污水处理厂进水水质要求 260 氨氮 35 BOD5 110 SS 190 石油类 20 ④废水污染物排放信息表 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 日排放量/（t/d） 年排放量/（t/a） 1 DW001 COD 159.2 1.49×10-4 0.0447 BOD5 71.9 6.73×10-5 0.0202 氨氮 17.1 1.6×10-5 0.0048 SS 111.1 1.04×10-4 0.0312 石油类 2.85 2.67×10-6 0.0008 全厂排放口合计 COD 0.0447 BOD5 0.0202 氨氮 0.0048 SS 0.0312 石油类 0.0008 ⑤地表水环境影响评价自查表 地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型 (；水文要素影响型 □ 水环境保护目标 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 ( 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放 □；间接排放 (；其他 □ 水温 □；径流 □；水域面积 □ 影响因子 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 (；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □ 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 □；二级 □；三级A □；三级B ( 一级 □；二级 □；三级 □ 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ 拟替代的污染源 □ 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ 受影响水体环境质量 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 ( 生态环境保护主管部门 (；补充监测 □；其他 □ 区域水资源开发利用状况 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ （ ） 监测断面或点位个数（ ）个 现状评价 评价范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 评价因子 （COD、氨氮、TP ） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 ( 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） 评价时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 (：达标 (；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 (：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 达标区 ( 不达标区 □ 影响预测 预测范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 预测因子 （ ） 预测时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ 预测情景 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ 预测方法 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标 (；替代削减源 □ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 ( 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 ( 水环境控制单元或断面水质达标 ( 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 ( 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 ( 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （COD ） （0.0112 ） （40 ） （氨氮） （0.0006 ） （2） 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m 防治措施 环保措施 污水处理设施 (；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动 (；自动 □；无监测 ( 手动 (；自动 □；无监测 ( 监测点位 （ ） （厂区总排口 ） 监测因子 （ ） （COD、氨氮 ） 污染物排放清单 ( 评价结论 可以接受 (；不可以接受 □ 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 3、地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水环境影响评价行业分类表（附录A），该项目属于“N-116塑料制品制造”中编制报告表的项目，对应的地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 4、固废环境影响分析 项目运营期产生固废包括一般固废和危险废物，一般固废主要为原料拆装过程中产生的废包装材料、切割工序产生的边角料、检验工序产生的不合格产品、除尘器收集粉尘及办公生活垃圾，危险废物为废气处理过程中产生的废活性炭、废UV灯管和隔油池污泥。 本项目固废产生及处置情况见下表。 工程固废产生及处置措施一览表 固废来源 固废名称 产生量（t/a） 处置措施及去向 原料拆装 废包装材料 0.5t/a 设置20m2一般固废暂存间1座，收集后外售 切割工序 不合格产品和边角料 10t/a 收集后回用于生产 办公生活 生活垃圾 3.0 交由环卫部门统一清运 废气处理 除尘器集尘 1.3506 收集后回用于生产 废活性炭（HW49） 1.6t/a 危废暂存间暂存后委托资质单位处理 废UV灯管（HW29） 0.024t/a 废水处理 隔油池污泥（HW08） 0.02t/a 总计 16.4946 固废处置率100% 项目设置1座20m2一般固废暂存间，一般固废暂存间应按照《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准（GB18599-2001）》（2013修订）进行设置，能够满足“防风、防雨、防渗”要求。 项目新建5m2危废暂存间对危险废物暂存后，委托资质单位进行处理。该危险废物贮存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）及其2013年修改单的相关要求进行防渗设计。危废暂存间必须防风、防雨、防晒、防渗漏，确保雨水无法进入，渗漏液无法外溢进入环境，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，防渗层为至少lm 厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm 厚高密度聚乙烯，或至少2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。企业必须做好危险废物的申报登记，建立台帐管理制度，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库时问、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。同时在危险废物转运的时候必须填写危险废物转运单。 综上所述，在严格采取以上措施，固体废物能得到合理的处理处置，不会对环境产生危害，措施可行。 5、声环境影响分析 （1）声环境影响评价等级 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中有关声环境影响评价工作等级划分原则，本项目位于2类声功能区，本次声环境评价工作等级确定为二级。评价分级依据见下表。 声环境评价级别划分依据 判断依据 评价级别 项目所处的声环境功能区 噪声增量 受影响人口数量 二级 2类区 ＜3dB 较少 （2）声环境评价范围 工程声环境评价范围为厂界外200m的范围。 （3）噪声源强 项目噪声为运营期间拌料机、破碎机、磨粉机、造粒机组和挤出生产线等设备运转产生的机械噪声和风机、循环水泵运行产生的空气动力性噪声，噪声源强约为65~90dB（A），经基础减振、厂房隔音以及距离衰减后，各个厂界处的噪声值约在40~60dB(A)之间。 （4）预测模式 本次评价选用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）点声源衰减模式进行预测。预测方法采用多声源至受声点声压级估算方法，先用衰减模式分别计算出每个噪声源对某受声点的声压级，然后再叠加，即得到该点的总声压级。预测公式如下： ①噪声衰减公式： Leq = LA―20lg(r1/r0) 式中：Leq－等效连续A声级，dB(A)； LA－施工场界噪声级，dB(A)。 ②声压级(分贝)相加公式： L总—几个声压级相加后的总声压级，dB(A) Li—某一个声压级，dB(A) 预测结果及评价 本项目每天工作8小时，仅对昼间进行预测，噪声预测结果见表51，噪声贡献值等生线图见图2。 厂界噪声预测结果一览表 [dB（A）] 项目 预测点位 贡献值dB（A） 标准dB（A） 达标分析 东厂界 昼间 40.3 60 达标 西厂界 昼间 52.6 60 达标 南厂界 昼间 42.2 60 达标 北厂界 昼间 39.9 60 达标 图2 项目噪声贡献值等声线图 由表51及图2可知，项目噪声通过采取室内布置、减振基础、风机安装隔声罩及距离衰减后，东、南、西、北厂界昼间噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求（昼间≤60dB(A)）。 综上所述，项目噪声对周围环境影响可接受。 6、土壤环境影响分析 对照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目属于“C2927日用塑料制品制造”。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第44号）及《关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定》（生态环境部部令第1号）规定，本项目属于第十八项橡胶和塑料制品业中“47塑料制品制造”业。 对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于行业类别属于“其他行业”，全部为IV类项目，可不开展土壤环境评价工作。 三、产业政策相符性分析 1、项目与《产业结构调整指导目录（2019年本）》的相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目产品、原料、工艺设备和规模等均不属于限制类和淘汰类，属于允许建设项目，项目建设符合国家相关产业政策。 2、项目与新环（2015）342号文的对照分析 本项目与《新乡市环保局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环（2015）342号）（以下简称《实施细则》）对照分析如下： 本项目与《实施细则》审批条件相符性分析对照表 类别 实施细则中相关规定 对照情况 结论/备注 主体功能区 工业准入优先区范围：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区 项目位于延津县产业集聚区，属于工业准入优先区。 项目属于工业准入优先区范围内 项目选址属于工业准入优先区范围 城市人居功能区范围：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。 项目位于延津县产业集聚区，不属于城市人居功能区范围 项目不在城市人居功能区范围内 农产品主产区范围：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域） 项目位于延津县产业集聚区，不属于农产品主产区范围 项目不属于农产品主产区范围内 特殊环境敏感区范围：（1）禁止开发区域：国家、省级自然保护区，世界文化自然遗产，国家、省级风景名胜区，国家，省级森林公园，国家级、省级地质公园，国家、省级湿地公园，国家级、省级水产种植资源保护区；（2）依法划定的集中式饮用水源地一、二级保护区 项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、集中式饮用水源一、二级保护区等禁止开发的区域。 项目不在特殊环境敏感区范围 工业项目分类 一类工业项目：（粮食及饲料加工（不含发酵工艺的）；植物油加工；肉禽类、蛋品加工；乳制品加工；竹、藤、棕、草制品制造（不含化学处理工艺的）；纸制品（不含化学处理工艺的）；工艺品制造（无电镀、喷漆工艺和机加工的）；二类工业项目：（含发酵工艺的粮食及饲料加工；屠宰；调味品、发酵制品制造；酒精饮料及酒类制造；果菜汁及其他软饮料制造；竹、藤、棕、草制品制造（含化学处理工艺的）；商品浆造纸；纸制品（含化学处理工艺的）；工艺品制造（含电镀、喷漆工艺和机加工的）；轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工）；）三类工业项目：（生物质纤维素乙醇制造、制浆制造、造纸（不含商品浆造纸）；含制革、毛皮鞣制的皮革、毛皮、羽毛（绒）制品）； 项目为轻工类日用塑料制品，不在轻工类一类、二类、三类工业项目分类中。 根据项目本身污染特点及污染强度，评价认为本项目应参照轻工类二类工业项目执行。 所属污染防控单元 水污染 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县 项目位于延津县产业集聚区，属于大气污染防治重点单元（全新乡市）不属于水污染和重金属污染防控单元 属于大气污染防治重点单元（全新乡市） 大气污染 新乡市域全部 重金属污染 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区） 工业准入优先区 严控重污染项目：在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目 本项目属于塑料制品制造项目，不在不予审批项目内 项目符合工业准入优先区环境准入政策 严控重污染项目：在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目 项目属于塑料制品制造项目，不属于《大气污染防治重点单元》严控的重污染类项目。 严控重污染项目：在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外） 项目位于延津县产业集聚区，不在重金属污染防控单元。 综上所述，项目选址位于工业准入优先区，且符合工业准入优先区的环境准入政策。 3、与相关文件的对比分析 本项目与相关文件的对照分析见下表。 本项目与相关文件的相符性对照分析一览表 文件名称 与本项目相关条文 本项目情况 相符性 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》 1、重点地区。京津冀及周边、长三角、珠三角、 成渝、武汉及其周边、辽宁中部、陕西关中、长株潭等区域，涉及北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、广东、湖北、湖南、重庆、四川、陕西等16个省（市）。 本项目位于新乡市延津县产业集聚区，属于重点地区。 属于 2、重点行业。重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治，实施一批重点工程。各地应结合自身产业结构特征、VOCs排放来源等，确定本地VOCs控制重点行业；充分考虑行业产能利用率、生产工艺特征以及污染物排放情况等， 结合环境空气质量季节性变化特征， 研究制定行业生产调控措施。 本项目为塑料制品行业，不属于重点行业。 不属于 3、重点污染物。加强活性强的VOCs排放控制，主要为芳香烃、烯烃、炔烃、醛类等。各地应紧密围绕本地环境空气质量改善需求，基于O3和PM2.5来源解析，确定VOCs控制重点。对于控制O3而言，重点控制污染物主要为间/对-二甲苯、乙烯、丙烯、甲醛、甲苯、乙醛、1,3-丁二烯、1,2,4-三甲基苯、邻-二甲苯、苯乙烯等；对于控制PM2.5而言，重点控制污染物主要为甲苯、正十二烷、间/对-二甲苯、苯乙烯、正十一烷、正癸烷、乙苯、邻-二甲苯、1,3-丁二烯、甲基环己烷、正壬烷等。同时，要强化苯乙烯、甲硫醇、 甲硫醚等恶臭类 VOCs 的排放控制。 本项目涉VOCs污染物主要为非甲烷总烃，属于重点控制污染物。 属于 4、严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 本项目选址属于重点地区，不属于石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目；本项目属于塑料制品制造行业，不属于高VOCs排放项目企业，选址位于延津县产业集聚区。实行区域内VOCs排放倍量削减替代，本项目选用低VOCs含量的原辅材料，涉及VOCs的工序采取单独集气，并采取碱喷淋+UV光催化氧化装置+活性炭吸附进行废气治理。 符合环境准入条件 5、因地制宜推进其他工业行业VOCs综合治理。各地应结合本地产业结构特征和VOCs治理重点，因地制宜选择其他工业行业开展VOCs治理。电子行业应重点加强溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs排放控制；制鞋行业应重点加强鞋面拼接、成型、组底、喷漆、发泡、注塑、印刷、清洗等工序VOCs排放治理；纺织印染行业应重点加强化纤纺丝、热定型、涂层等工序VOCs排放治理；木材加工行业应重点加强干燥、涂胶、热压过程VOCs排放治理。 本项目涉VOCs污染物主要为非甲烷总烃，采取碱喷淋+UV光催化氧化装置+活性炭吸附进行废气治理，处理后尾气通过25m高排气筒排放。 满足要求 《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020） 9、严格准入门槛 禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。对水泥行业不再实施省内产能置换。对本地过剩产能重点行业搬迁、改建项目，实行污染物排放倍量削减替代，其他行业搬迁项目污染物排放量削减比例不低于1.5:1，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。其他新、改、扩建排放 VOCs 的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区，实行区域内 VOCs 排放总量倍量消减替代。 本项目不属于火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业，也不属于高VOCs含量的溶剂涂料、油墨、胶黏剂项目，符合环境准入门槛； 项目涉及 VOCs排放，选址位于延津县产业集聚区，涉VOCs工段安装碱喷淋+UV光催化氧化+活性炭吸附装置进行处理，按要求实行VOCs 排放总量倍量消减替代 符合 20、加快工业源 VOCs 治理 坚持源头减排、过程控制、末端治理和强化管理相结合的综合防治原则，深入开展工业 VOCs治理。对VOCs废气末端处理工艺进行提升改造，鼓励企业采用多种技术组合工艺，提高VOCs治理效率。低温等离子体技术、光催化技术仅适用于处理低浓度有机废气或恶臭气体。 项目采用UV光催化氧化+活性炭吸附装置的组合工艺对废气进行治理 符合 《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室 关于印发新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》 新环攻坚办〔2020〕10号 严格新建项目准入管理。加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全市原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。对水泥、玻璃等行业严格落实国家、省、市有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。 本项目不属于钢铁、电解铝、水泥、玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业 符合 38. 加强废气收集和处理。推进治污设施升级改造，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率，遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，采用密闭空间作业的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速应不低于 0.3 米/秒，有行业要求的按相关规定执行。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs 初始排放速率大于等于2 千克/小时，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于 80%。 本项涉及VOCs排放，项目VOCs产生点主要为造粒、挤出、覆膜等工序，废气采用密闭作业，并对挤出、冷却、覆膜等工序进行车间内二次密闭，尾气采用碱喷淋+UV光催化氧化+活性炭吸附装置进行处理，去除效率不低于80%。 符合 39. 强化设施运行管理。企业应系统梳理 VOCs 排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。 制定VOCs治理设施规程，落实到具体责任人，加强员工培训，设置设施运行台账，相关台账记录至少保存三年 符合 《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》豫环攻坚办[2020]7号 严格新建项目准入管理。加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全市原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。对水泥、玻璃等行业严格落实国家、省、市有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。 本项目不属于钢铁、电解铝、水泥、玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业。 符合 38. 加强废气收集和处理。推进治污设施升级改造，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率，遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，采用密闭空间作业的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速应不低于 0.3 米/秒，有行业要求的按相关规定执行。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs 初始排放速率大于等于2 千克/小时，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于 80%。 本项涉及VOCs排放，项目VOCs产生点主要为造粒、挤出、覆膜等工序，对挤出、冷却、覆膜等工序单独封闭，并进行负压抽风，尾气采用碱喷淋+UV光催化氧化+活性炭吸附装置进行处理，去除效率不低于80%。 符合 39. 强化设施运行管理。企业应系统梳理 VOCs 排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。 制定VOCs治理设施规程，落实到具体责任人，加强员工培训，设置设施运行台账，相关台账记录至少保存三年 《河南省 2019年挥发性有机物治理方案》 （二）工作目标。2019年6月底前，全省石油化学、石油炼制、工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业，全面完成 VOCs 污染治理；8月底前，全省石油化学、石油炼制企业完成 VOCs 深度治理和泄漏检测与修复（LDAR）治理；12 月底前，省辖市建成区全面淘汰开启式干洗机。 石油炼制企业 VOCs 排放全面达到《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570-2015）》特别排放限值要求，石油化学企业 VOCs 排放全面达到《石油化学行业污染物排放标准（GB31571-2015）》特别排放限值要求，其他行业 VOCs 排放全面达到《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）要求。 本项目不属于石油化学、石油炼制、工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业。本项目有机废气采取UV光催化氧化装置+活性炭吸附进行废气治理，处理后尾气通过25m高排气筒排放，能够达到河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。 符合 《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》 本项目涉及无组织排放，粉状物料采用牛皮纸或编织袋包装，无需设置专门料场，项目与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》相关内容如下： 物料输送环节：除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输； 生产环节治理：①物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施；②在生产过程中的产生 VOCS 的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和 VOCS处理设施。 本项目除尘器卸灰落入收尘箱，经气力输送回用于生产；原料混料、废料破碎、磨粉工序在密闭车间内设置密闭间进行二次封闭，安装集气设施和脉冲袋式除尘器处理；涉有机废气工序采取密闭操作，并对挤出、冷却、覆膜等工序在车间内二次封闭，废气引入碱喷淋+UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置处理。 符合 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》 企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。 企业应按照要求建立台账，台账保存期限不少于3年。 符合 储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。 本项目胶黏剂均储存于密闭包装桶中，且存放于车间内，在非取用状态时封口，保持密闭；含 VOCs 产品使用过程采用密闭设备，无法密闭的设备在车间内二次密闭间 符合 优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。 企业VOCs 废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行。含 VOCs 产品使用过程采用二次密闭间，废气排至 VOCs 废气收集处理系统，VOCs 废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。 符合 《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号） 安装范围：第一批安装部署用电量监控系统的企业为：新乡市辖区内国控、省控、市控重点监控企业、涉VOCs污染排放的企业、铸造行业、建材行业，然后逐步扩展至新乡市辖区内所有排污企业。所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须按装用电量监控系统终端。 本项目属于安装范围，企业应按照要求安装部署用电量监控系统。 符合 4、本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的对比分析 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》对照情况一览表 《控制标准》中与本项目有关的内容 本项目情况 是否符合要求 5.VOCs物料储存无组织排放控制要求 5.1.1 VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 本项目涉及VOCs物料为PVC树脂粉、木塑胶等，均在密闭的包装袋内储存，暂存于料库中备用。 符合 7、工艺工程VOCS无组织排放控制要求 7.1.5配料加工和含VOCs产品的包装VOCs物料混合、搅拌、研磨、造粒、切片、压块等配料加工过程,以及含VOCs产品的包装(灌袋分装)过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作,废气应排至VOCs废气收集处理系统:无法密闭时,应采取局部气体收集措施,废气应排至VOCs废气收集处理系统。 本项目产生VOCs的工序为造粒、挤出、冷却、覆膜等工段，评价要求造粒机密闭操作，管道收集废气，对挤出、冷却、覆膜等工序进行二次密闭，废气采用负压抽吸后，由UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置进行治理，经排气筒有组织排放。 符合 7.2含VOCs 产品的使用过程 7.2.2 有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs 废气收集处理系统。 本项目含有挤出工段，评价要求造粒机密闭操作，管道收集废气，对挤出、冷却、覆膜等工序进行二次密闭，废气采用负压抽吸后，由UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置进行治理，经排气筒有组织排放。 符合 7.3其他要求 7.3.1 企业应建立台账，记录含VOCs 原辅材料和含VOCs 产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs 含量等信息。台账保存期限不少于3 年。 7.3.2 通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。 本项目企业拟建立台账，记录PVC树脂粉和木塑胶、使用量、回收量、废弃量、去向等信息，并保存至少3年。 企业通风生产设备、操作工位、车间厂房等均符合安全生产、职业卫生相关规定。 符合 10、VOCs无组织排放废气收集处理系统要求 10.1 基本要求 10.1.1 针对VOCs 无组织排放设置的废气收集处理系统应满足本章要求。 10.1.2 VOCs 废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs 废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 本项目建成后，VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行。 符合 10.2 废气收集系统要求 10.2.1 企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs 废气进行分类收集。 10.2.2 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T 16758 的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T 16758、AQ/T 4274—2016 规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs 无组织排放位置，控制风速不应低于0.3 m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。 本项目含有挤出工段，评价要求造粒机密闭操作，管道收集废气，对挤出、冷却、覆膜等工序进行二次密闭，废气采用负压抽吸后，由UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置进行治理，经排气筒有组织排放。 符合 10.3 VOCs排放控制要求 10.3.1 VOCS废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。 10.3.2 收集的废气中NMHC 初始排放速率≥3 kg/h 时，应配置VOCs 处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC 初始排放速率≥2 kg/h 时，应配置VOCs 处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs 含量产品规定的除外。 10.3.4 排气筒高度不低于15 m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。 10.3.5 当执行不同排放控制要求的废气合并排气筒排放时，应在废气混合前进行监测，并执行相应的排放控制要求；若可选择的监控位置只能对混合后的废气进行监测，则应按各排放控制要求中最严格的规定执行。 本项目废气污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）标准要求。 本项目属于重点地区，收集的有机废气配置有“UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置”处理设施，处理效率为80%。 本项目排气筒高度为25m。 本项目排气筒为挤出工序的VOCs废气排放，不存在执行不同排放控制要求的废气合并排气筒排放情况。 符合 10.4 记录要求 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs 处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3 年。 本项目建成后，企业将按相关要求建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息。 符合 11、企业厂区内及周边污染监控要求 11.1 企业边界及周边VOCs 监控要求执行GB 16297 或相关行业排放标准的规定。 本项目厂界VOCs浓度能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）2.0mg/m3的标准要求。 符合 11.2 地方生态环境主管部门可根据当地环境保护需要，对厂区内VOCs 无组织排放状况进行监控，具体实施方式由各地自行确定。厂区内VOCs 无组织排放监控要求：监控点处1 h平均浓度值≤6mg/m³、监控点处任意一次浓度值≤20mg/m³。 项目按照要求对厂区无组织排放进行监测，监测频为次/年 符合 12 污染物监测要求 12.1 企业应按照有关法律、《环境监测管理办法》和HJ 819 等规定，建立企业监测制度，制订监测方案，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。 本项目建成后将建立企业监测制度，制订监测方案，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。 符合 12.2 新建企业和现有企业安装污染物排放自动监控设备的要求，按有关法律和《污染源自动监控管理办法》等规定执行。 本项目按有关法律和《污染源自动监控管理办法》等规定执行。 符合 由上表可知，本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的要求。 四、选址可行性 （1）项目位于新乡市延津县产业集聚区，根据延津县产业集聚区（北区）土地利用规划图，本项目占地属于二类工业用地，根据延津县产业集聚区（北区）产业布局图，本项目位于综合产业园区。根据延津县产业集聚区管理委员会出具证明，项目建设符合延津县产业集聚区总体规划、土地利用规划和产业布局规划。 （2）项目废气、废水、固废、噪声等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现达标排放或综合利用，对周围环境影响较小。 （3）项目厂址水、电供应充足，厂区平面布置合理。 综上所述，项目选址可行。 五、总量控制分析 根据《新乡市生态环境局关于转发<河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知>的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量指标及替代方案。本项目属于新建项目，本项目新增污染物排放量为COD 0.0112t/a，氨氮0.0006t/a，SO2 0t/a，NOX 0t/a，颗粒物0.0192t/a，VOCs 0.0867t/a，铅0t/a，铬0t/a，镉0t/a，汞0t/a，砷0t/a。该项目重点污染物需进行倍量替代，项目所需替代量为COD0.0224t/a、氨氮0.0012t/a、颗粒物0.0384t/a、VOCs 0.1734t/a，其中COD、氨氮从延津县第二污水处理厂的减排量（COD20.704吨、氨氮2.72吨）中扣除，颗粒物从新乡市荣盛印染有限公司的减排量（颗粒物4.219815吨）中扣除；VOCs从延津县区域内加油站油气回收治理形成的减排量（挥发性有机物50.72吨）中扣除。 六、工程环保投资 本项目各项污染因素经采取相应的污染防治措施后，均能做到妥善处理和处置。项目总投资500万元，环保总投资24万元，占总投资比例的4.8%，工程环保投资见下表。 工程环保投资一览表 序号 项目内容 产污环节 污染物 环保设施 投资金额 （万元） 1 废气治理 原料混料、废料破碎、磨粉工序 颗粒物 车间二次密闭+集气罩+脉冲袋式除尘器处理后，经15m高排气筒排放 3.5 造粒、挤出、定型冷却、覆膜工序 非甲烷总烃、HCl 造粒机和颗粒中转罐产生废气经密闭管道收集，挤出机、定型冷却及覆膜设备在车间内进行二次密闭，并对封闭区进行负压抽风收集，收集废气采取碱喷淋+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后由1根25m高排气筒排放 10 2 废水治理 碱喷淋废水 COD、SS、石油类 隔油池+中和池处理后排入延津县第二污水处理厂 2 冷却废水 COD、SS、石油类 隔油池+中和池处理后排入延津县第二污水处理厂 职工生活 COD、氨氮、SS 依托现有化粪池处理后，排入延津县第二污水处理厂 - 3 噪声治理 拌料机、破碎机、磨粉机、造粒机组和挤出生产线等设备运转 机械性噪声噪声 室内布置、减振基础 2 泵及风机运转 空气动力性噪声 基础减振、安装隔声罩 4 固废治理 原料拆装 废包装材料 一般固废暂存间（20m2） 1 切割工序 边角料 检验工序 不合格产品 废气治理 除尘器集尘 直接回用于生产 - 废UV灯管 危废暂存间（5m2） 1 废活性炭 废水治理 隔油池污泥 职工生活 生活垃圾 垃圾箱若干 0.5 5 环境管理 在总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施安装用电量监控系统终端 4 6 合计 24 七、工程污染防治措施及环保验收指标 本项目污染防治措施及环保验收指标见下表。 工程污染防治措施及环保验收一览表 类别 产污环节 污染物名称 防治措施 验收指标 废气 原料混料、废料破碎工序 颗粒物 车间二次密闭+集气罩+脉冲袋式除尘器处理后，经15m高排气筒排放 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》的要求 熔融挤出工序 非甲烷总烃 造粒机和颗粒中转罐产生废气经密闭管道收集，挤出机、定型冷却及覆膜设备在车间内进行二次密闭，并对封闭区进行负压抽风收集，收集废气采取碱喷淋+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后由1根25m高排气筒排放 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求及河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）要求 HCl 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 废水 职工生活 生活污水 依托化粪池处理后，排入延津县第二污水处理厂进一步处理 满足延津县第二污水处理厂收水标准 定型冷却 冷却水排水 隔油池+中和池处理后排入延津县第二污水处理厂进一步处理 废气处理 喷淋塔定期排水 固 废 原料拆装 废包装材料 20m2一般固废暂存间暂存后，外售 综合利用 切割工序 边角料 破碎后回用于生产 综合利用 检验工序 不合格产品 废气处理 除尘器集尘 回用于生产 综合利用 废活性炭 设置5m2危废暂存间暂存后，委托资质单位处理 委托资质单位处理 废UV灯管 废水处理 隔油池污泥 噪 声 拌料机、破碎机、磨粉机、造粒机组和挤出生产线等设备运转 机械性噪声噪声 室内布置、减振基础 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 泵及风机运转 空气动力性噪声 基础减振、安装隔声罩 环境管理 总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施安装用电量监控系统终端 满足《新乡市生态环境局关于部署按照工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 原料混料、废料破碎工序 | 颗粒物 | 车间二次密闭+集气罩+脉冲袋式除尘器处理后，经15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》的要求 |
|  | 熔融挤出工序 | 非甲烷总烃 | 造粒机和颗粒中转罐产生废气经密闭管道收集，挤出机、定型冷却及覆膜设备在车间内进行二次密闭，并对封闭区进行负压抽风收集，收集废气采取碱喷淋+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后由1根25m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求及河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）要求 |
|  |  | HCl |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
| 水 污 染 物 | 职工办公生活 | 生活污水 | 经化粪池处理后，排入延津县第二污水处理厂进一步处理 | 满足延津县第二污水处理厂收水标准 |
|  | 定型冷却 | 冷却水排水 | 经隔油池+中和池处理后排入延津县第二污水处理厂进一步处理 |  |
|  | 废气处理 | 喷淋废水 |  |  |
| 固 体 废 物 | 原料拆装 | 废包装材料 | 20m2一般固废暂存间暂存后，外售 | 固废处置率100% |
|  | 切割工序 | 边角料 | 破碎后回用于生产 |  |
|  | 检验工序 | 不合格产品 |  |  |
|  | 废气处理 | 除尘器集尘 | 回用于生产 |  |
|  |  | 废活性炭 | 设置5m2危废暂存间暂存后，委托资质单位处理 |  |
|  |  | 废UV灯管 |  |  |
|  | 废水处理 | 隔油池污泥 |  |  |
| 噪 声 | 项目噪声为运营期间拌料机、破碎机、磨粉机、造粒机组和挤出生产线等设备运转产生的机械噪声和风机、循环水泵运行产生的空气动力性噪声，噪声源强约为65~90dB（A），经基础减振、厂房隔音等措施后厂界能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准限值。 |
| 其 他 | / |
| 生态保护措施及预期效果 本项目位于新乡市延津县产业集聚区，周围无生态敏感区，评价要求项目在营运期严格执行评价提出的污染防治措施，以减轻对周围生态环境的影响。 |

结论与建议

一、结论 1、项目产业政策相符性 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目产品、原料、工艺设备和规模等均不属于限制类和淘汰类，属于允许建设项目，且项目已在延津县产业集聚区管理委员会备案，项目代码为2020-410726-41-03-064054。因此，本项目符合国家有关产业政策。 2、选址可行性分析结论 项目位于新乡市延津县产业集聚区，根据延津县产业集聚区（北区）土地利用规划图，本项目占地属于二类工业用地，根据延津县产业集聚区（北区）产业布局图，本项目位于综合产业园区。根据延津县产业集聚区管理委员会出具证明，项目建设符合延津县产业集聚区总体规划、土地利用规划和产业布局规划；项目废气、废水、固废、噪声等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现达标排放或综合利用，对周围环境影响较小；项目厂址水、电供应充足，厂区平面布置合理。综上所述，项目选址可行。 3、营运期环境影响分析 （1）环境空气影响评价结论 项目原料混料和废料破碎、磨粉工序废气采取密闭间+脉冲袋式除尘器处理后，经15m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》的要求； 造粒、挤出、定型冷却、覆膜过程非甲烷总烃、HCl废气采取密闭间+碱喷淋+UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后，经25m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办[2017]162号的要求。废气排放对周围环境影响可接受。 根据预测本项目应设置100m的卫生防护距离，根据现场勘查，项目卫生防护距离内无敏感点。 （2）水环境影响评价结论 本项目废水主要包括喷淋废水、冷却废水及职工办公生活污水。项目设置5m3隔油池+5m3中和池对喷淋废水和冷却废水进行处理；依托现有厂区化粪池（5m3）对生活污水进行处理，处理后废水经市政污水管网排入延津县第二污水处理厂进一步处理，最终排入大沙河，对周围环境影响可接受。 （3）固体废物影响分析结论 项目固体废物全部妥善处置，一般固废临时贮存按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）进行控制，危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染物控制标准要求》（GB18597-2001）规定进行建设，危险废物及时委托有危废处理资质的单位处置，不会对环境造成二次污染。 （4）噪声环境影响分析结论 项目噪声为运营期间拌料机、破碎机、磨粉机、造粒机组和挤出生产线等设备运转产生的机械噪声和风机、循环水泵运行产生的空气动力性噪声，噪声源强约为65~90dB（A），经基础减振、厂房隔音等措施后厂界能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准限值。 4、总量控制结论 根据《新乡市生态环境局关于转发<河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知>的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量指标及替代方案。本项目属于新建项目，本项目新增污染物排放量为COD 0.0112t/a，氨氮0.0006t/a，SO2 0t/a，NOX 0t/a，颗粒物0.0192t/a，VOCs 0.0867t/a，铅0t/a，铬0t/a，镉0t/a，汞0t/a，砷0t/a。该项目重点污染物需进行倍量替代，项目所需替代量为COD0.0224t/a、氨氮0.0012t/a、颗粒物0.0384t/a、VOCs 0.1734t/a，其中COD、氨氮从延津县第二污水处理厂的减排量（COD20.704吨、氨氮2.72吨）中扣除，颗粒物从新乡市荣盛印染有限公司的减排量（颗粒物4.219815吨）中扣除；VOCs从延津县区域内加油站油气回收治理形成的减排量（挥发性有机物50.72吨）中扣除。 5、环保投资 工程环保投资24万元，占总投资的4.8%，应在项目建设过程中认真落实。 二、建议 1、建设单位应认真落实评价提出的各项污染防治措施，确保环保资金落实到位。 2、加强生产设施运行中的日常管理和维护工作，确保各类污染物长期稳定的达标排放。 三、评价总结论 河南泽家源装饰材料有限公司年产1000吨PVC护墙板及装饰线条符合国家产业政策，选址可行，各项污染物经治理后将能够实现达标排放。建设单位在严格落实环评提出的各项环保措施后，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注释 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 委托书 附件二 备案证明 附件三 租赁协议 附件四 园区入驻证明 附图一 项目地理位置示意图 附图二 项目周边环境示意图 附图三 项目厂区平面布置图 附图四 项目卫生防护距离包括土 附图五 延津县产业集聚区（北区）用地规划图 附图六 延津县产业集聚区（北区）产业布局图 附图七 本项目沙门遗址保护区位置关系图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。