建设项目环境影响报告表

# （报批版）

项目名称：年加工20万块养殖漏粪板建设项目

建设单位（盖章）：新乡市卫丰养殖设备有限公司

编制日期：2021年2月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年加工20万块养殖漏粪板建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市卫丰养殖设备有限公司 |
| 法人代表 | 韦清山 身份证号：410781196906035139 | 联系人 | 韦清山 |
| 通讯地址 | 延津县丰庄镇侯屯村 |
| 联系电话 | 16637310166 | 传真 | / | 邮政编码 | 453200 |
| 建设地点 | 延津县丰庄镇侯屯村 |
| 立项审批 部门 | 延津县发展与改革委员会 | 批准文号 | 2020-410726-30-03- 091518 |
| 建设性质 | 新建 √ 改扩建 技改 | 行业类别 及代码 | 砼结构构件制造C3022 |
| 占地面积 （平方米） | 3000 | 绿化面积 （平方米） | 300 |
| 总投资 （万元） | 500 | 其中：环保投资 （万元） | 13.9 | 环保投资占 总投资比例 | 2.78% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2021年4月 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 新乡市卫丰养殖设备有限公司拟投资500万元，在延津县丰庄镇侯屯村建设年加工20万块养殖漏粪板项目。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，该项目应该进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目为十九、非金属矿物制品业中50砼结构构件制造，应编制环境影响报告表。新乡市卫丰养殖设备有限公司于2020年10月正式委托盐城益恩环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作（委托函见附件1）。接受委托后，我单位立即组织项目技术人员对项目厂址进行现场踏勘，详细了解了工程建设内容和生产工艺，收集了当地区域自然环境和社会环境资料，在对本项目有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术规范的要求编制了该项目的环境影响报告表。 2、项目概况 2.1建设地点及周边环境 本项目位于延津县丰庄镇侯屯村，南侧紧邻为空厂房，西侧20m为驾校，西北310m为侯屯村，东北810m为席村，东侧1380m为桑村，东南1170m为秦庄村，西南850m为绳屯村。项目南侧4km为大沙河，最终汇入柳青河；西南1380m为丰庄镇绳屯水厂地下水井群饮用水水源保护区。 本项目地理位置图见附图1，周边关系图见附图2，近距离敏感点分布图见附图3。 2.2建设内容 项目租赁原丰庄镇第一造纸厂院内现有闲置空厂房，项目总用地面积为3000m2，其中建筑面积2300m2，其余为道路、硬化和绿化。 项目石子、沙子原料库，成品库及配料、搅拌等生产活动均布置在租赁的厂房内，项目厂区平面布置图见附图4。 工程主要建设内容见表1。 表1 工程主要建设内容 序号 工程类别 项目内容 项目组成及规模 1 主体工程 生产车间 及原料库、成品库 建筑面积2300m2，租赁原丰庄镇第一造纸厂院内现有闲置空厂房，主要用于原料的配料、搅拌，及石子、沙子的堆放，产品晾晒，成品堆放。 2 办公及生活设施 办公区 建筑面积80m2，利用现有设施 3 公用工程 给水 由当地自来水厂供应 排水 项目生活污水经化粪池处理后，定期清运 供电 丰庄镇供电所供电 4 环保工程 废水 生活污水经化粪池（5m3）处理后，定期清运。 搅拌机及车辆冲洗废水经沉淀池（10m3）处理后回用于生产。 废气 有组织 上料仓上方设置集气罩，三面密闭，留一面进料。搅拌机全密闭，上料仓设置一台袋式除尘器，搅拌机设置一台袋式除尘器，水泥筒仓设置一台袋式除尘器，产生的粉尘分别处理后，经风机抽至一根15m高排气筒排放。 无组织 原料库全封闭、地面硬化，生产车间顶部设置水喷淋装置，进出车辆设置车身冲洗装置。 在线 监测 在原料库、搅拌机、筒仓、除尘器、洗车台、厂区出入口等位置安装视频监控，在排气筒出口安装PM10在线监测设备，在主导风下风向厂界处安装TSP自动监测设备，并对厂区用电量进行监控，监控数据与市环境监控中心监控平台联网。 噪声 厂房隔音、基础减震、距离衰减等措施 2.3产品方案 本项目年产20万块养殖漏粪板。养殖漏粪板包括长度3.0m、2.4m、2.2m、1.5m、1.1m五种规格，宽度为0.6m，厚度为0.11m，具体规格根据市场需求而定。 项目主要产品及产量见表2。 表2 项目主要产品一览表 产品名称 规格（长×宽×厚/m） 年产量 养殖漏粪板 3.0×0.6×0.11 合计：20万块/a 2.4×0.6×0.11 2.2×0.6×0.11 1.5×0.6×0.11 1.1×0.6×0.11 2.4主要原辅材料及能源消耗 本项目年产20万块养殖漏粪板，以长度2.2m的养殖漏粪板为基准计算，单块漏粪板重量约180kg，本项目原辅材料及能源消耗用量见表3。 表3 原辅材料及能源消耗用量一览表 序号 原辅材料 年用量 备注 1 水泥 5800t 外购 2 大沙 11800t 外购 3 石子 17600t 外购 4 钢筋 800t 外购 5 脱模剂 2t 外购 6 水 5160t 当地自来水厂 7 电 12万kW•h 丰庄镇供电所 注：项目所有原辅材料来源均为外购，项目厂区内不做原料的生产加工活动。 2.5主要生产设备 本项目主要生产设备见表4。 表4 主要生产设备一览表 序号 名称 型号 数量 备注 1 上料仓 / 2台 用于配料 2 搅拌机 500型 1台 用于搅拌 3 模具 3.0m、2.4m、2.2m、1.5m、1.1m 5台 用于成型 4 电动拉料车 / 2台 用于拉料 5 水泥筒仓 80t 1个 用于存放水泥 6 振动棒 200型 2台 用于物料振捣压实 7 铲车 928 1台 用于铲送物料 2.6公用工程 1、用水：项目营运期生产用水主要为拌料用水、养护用水、喷淋用水、车间及道路洒水、搅拌机及车辆冲洗水、生活用水。 （1）拌料用水 本项目拌料水加入量约为1800t/a，该部分拌料水进入产品后自然蒸发，不外排。 （2）养护用水 养护用水量约为960t/a，全部被漏粪板吸收后蒸发，不外排。 （3）喷淋用水 在生产车间原料堆场顶部设置喷淋装置，年用水量300m3，车间喷淋水部分被成品带走，部分蒸发，不形成排放。 （4）车间及道路洒水 项目车间及道路洒水用水量为360m3/a，自然蒸发，不形成排放。 （5）搅拌机及车辆冲洗废水 项目搅拌机需要定期冲洗，根据建设单位提供资料，清洗用水约为20t/a，产污系数按90%计，搅拌机冲洗废水产生量为18t/a。 企业在厂区出口处建设车辆冲洗装置，以防出厂车辆带尘出厂。项目水泥罐车年运输200次，沙子、石子年运输1470次，成品年运输2000次，合计为3670次，每次均需对运输车辆进行冲洗，根据对同类型企业的类比调查，车辆冲洗水量大约为0.4 m3/辆.次，则车辆清洗用水量为1468m3/a，产污系数按90%计，车辆冲洗废水产生量为1321.2t/a。 本项目搅拌机及车辆冲洗废水产生总量为1339.2t/a，经10m3沉淀池沉淀处理后回用于生产，不外排。 （6）生活用水 项目劳动定员为28人，年工作300天，厂区不设食宿，设置旱厕定期清运，产生少量洗漱废水。项目用水量以每人每天30L计算。生活用水量为252m3/a，生活污水按生活用水量的80%计算，则生活污水产生量为201.6m3/a，经收集池（5m3）收集后定期清运。 排水：项目废水不外排。 项目水平衡图见图1。 图1 水平衡图（m3/a） 3、供电 本项目年用电量约为12万kW·h，由丰庄镇供电所供应，主要用于设施设备运转日常办公等用电，可以满足项目要求。 2.7劳动定员及工作制度 项目定员28人，白天生产，每天运行8h，每年运行300天，不提供食宿。 2.8产业政策符合性分析 备案一致性分析 本项目为年加工20万块养殖漏粪板建设项目，属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）鼓励类中十二、建材第3款，为鼓励类项目，经延津县发展与改革委员会备案，符合国家现行产业政策。 项目拟建内容与备案一致性分析见表5。 表5 项目拟建内容与备案一致性分析一览表 序号 备案事项 备案内容 项目拟建内容 一致性分析 1 建设地点 延津县丰庄镇侯屯村 延津县丰庄镇侯屯村 一致 2 建设规模 年加工预制品20万块 年加工预制品20万块 一致 3 主要建设内容 占地3000平方米，建筑面积2300平方 占地3000平方米，建筑面积2300m2 一致 4 主要工艺 配料--搅拌--成型--养护 配料--搅拌--成型--养护 一致 5 主要设备 配料机、搅拌机、模具等 配料机、搅拌机、模具等 6 主要生产原料 水泥、沙子、石子等 水泥、沙子、石子等 一致 （2）与新环[2015]342号文的对照分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号对照分析见下表。 表6 与新环[2015]342号文对比分析一览表 项目 与本项目相关条文 本项目情况 对比结果 新乡市主体功能区 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市；2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。 本项目位于延津县丰庄镇侯屯村 属于限制开发区、农产品主产区。 限制开发区、农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域） 禁止开发区：河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区、太行山猕猴自然保护区、河南省新乡凤凰山省级森林公园。 新乡市禁止开发区域 自然保护区：河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区、太行山猕猴自然保护区。 风景名胜区：百泉。 森林公园：白云寺森林公园、黄河故道森林公园、博浪沙省级森林公园、河南省卫辉跑马岭省级森林公园、河南省新乡凤凰山省级森林公园。 地质公园：辉县市关山国家地质公园、河南省卫辉跑马岭省级地质公园。 水产种质资源保护区：沙河特有鱼类国家级水产种质资源保护区。 本项目位于延津县丰庄镇侯屯村 不在禁止区域内 建设项目环境影响评价豁免管理名录 查无相关条目 本项目产品为养殖漏粪板 本项目产品不在豁免名录内 污染防治（控）重点单元 水污染 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县 本项目位于延津县丰庄镇侯屯村 不属于 大气污染 新乡市域全部 属于 重金属污染 新乡县、凤泉区（铅镉污染防控区） 不属于 工业项目分类 二类工业项目：非金属矿采选及制品制造（不含水泥制造、建筑及卫生陶瓷、石墨、碳素制品） 本项目产品为养殖漏粪板 本项目属于二类工业项目。 由上表可知，本项目厂址位于延津县丰庄镇侯屯村，属于新乡市主体功能区划定的限制开发区、农产品主产区，环境准入政策如下： A、严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。 B、严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。 项目所在地属于大气污染防治重点单元，不属于水污染防治重点单元。本项目为年加工20万块养殖漏粪板建设项目，属于二类工业项目，但不涉及重金属、持久性有机污染物排放，不属于涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目，符合《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号文要求。 （3）与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020）的通知》相符性分析 项目建设与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020）的通知》相符性分析如下。 表7 与新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案相符性分析 与本项目相关条文 本项目情况 对比结果 (三)工业污染治理工程 4.推进重点行业提标治理 实施重点企业深度治理专项行动。2018年10月底前，鼓励炭素、水泥熟料企业试点开展超低排放改造。2019年底前，全市钢铁、铝用炭素、水泥完成超低排放改造。重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)全面执行重点地区特别排放限值要求。完成火电、钢铁、建材、有色、铸造等行业和锅炉物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放治理，建立管理台账;对易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存，对达不到要求的堆场，依法依规进行处罚，并停止使用。开展有色金属冶炼及再生铅、铅酸蓄电池等行业企业含重金属无组织废气排放污染治理，确保废气中重金属污染物持续、稳定达标排放。 项目所有物料均在密闭车间内储存，车间通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。 项目卸料均在密闭车间内进行，在生产车间顶部设置喷淋装置，减少装卸粉尘产生量。 颗粒物排放浓度达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2重点地区特别排放限值，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求。 符合 (四)扬尘污染治理工程 4.严格实施施工扬尘管理 积极推行绿色施工，建立健全施工扬尘常态化长效管理机制，建设单位要将防治扬尘污染费用列入工程造价，在加装视频监控、管理人员到位、经报备批准后方可开工。严格落实新建和在建建筑、市政、拆除、公路、水利等各类工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”，城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆“两个禁止”。5000平方米及以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控，并与主管部门联网。重点做好工地出口两侧各100米路面的“三包”(包干净、包秩序、包美化)，推行“以克论净”的保洁标准，确保扬尘不出院、车辆不带泥。城市拆迁工程全面落实申报备案、会商研判、会商反馈、规范作业、综合处理“五步工作法”，确保各类开发和建设活动产生的扬尘污染得到有效管控。各类长距离的市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工。采暖季城市建成区施工工地继续实施“封土行动”。 按照要求执行 符合 5.强化工业料堆场扬尘整治加大各工业企业料场堆场监督检查力度，督促企业严格落实各项抑尘措施。2018年10月底前，火电、钢铁、建材、有色等行业和锅炉等企业料堆场无组织实现规范管理，按照“场地硬化、流体进库、密闭传输、湿法装卸、车辆冲洗”的标准，对煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土、废渣等易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存，实现“空中防扬散、地面防流失、地下防渗漏”。2018年11月1日起，对达不到要求的工业堆场，依法依规进行处罚，并停止使用。 项目所有物料均在密闭车间内储存，车间通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。 项目卸料均在密闭车间内进行，在生产车间顶部设置喷淋装置，减少装卸粉尘产生量。厂区道路及车间地面进行硬化。 符合 (七)精细化管理提升工程 3.科学实施工业企业错峰生产 以减少重污染天气为着力点，制定实施方案，持续开展秋冬季大气污染防治攻坚行动。采暖季制定错峰生产方案，实施铸造、建材、有色、化工行业错峰生产(水泥行业实行“开二停一”)，实施差别化管理。企业未按期完成治理改造任务的，一并纳入错峰生产方案，实施停产。其中，对2018年10月底前稳定达到超低排放的企业，当年给予错峰生产豁免政策激励。 按照要求执行 符合 （4）与《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》相符性分析 项目建设与《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25号）相符性分析如下： 表8 与河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案相符性分析 文件要求内容 项目采取的环保措施 相符性 强化工地扬尘污染防治。严格落实施工工地“六个百分之百”（施工现场百分之百围挡，物料堆放百分之百覆盖，裸露地面百分之百绿化或覆盖，进出车辆百分之百冲洗，拆除和土方作业百分之百喷淋，渣土运输车辆百分之百封闭）、开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度，建成“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆）信息化监管平台。各类长距离的市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工。建筑面积5000平方米及以上的施工工地、长度200m以上的市政、国省干线公路、中标价50万元以上且长度1公里以上的河道治理等线性工程和中型规模以上水利枢纽工程安装扬尘在线监测监控设备并与当地主管部门监控平台联网。行业主管部门依据职责，对未落实“六个百分之百”等扬尘污染防治要求的建设、施工、监理等单位，依法处罚，采取挂牌督办、媒体曝光、列入“黑名单”、禁止其参与建设市场招投标、暂停办理工程质量、安全监督备案以及施工许可等综合措施。 按照要求执行 符合 开展工业企业无组织排放治理。2019年10月底，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位。一密闭”。“五到位”即：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粉状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配套除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸，TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。“一密闭”即：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。对无组织排放达不到要求的企业，严格依照《中华人民共和国大气污染防治法》予以处罚，并责令停产整改。 项目所有物料均在密闭车间储存，车间通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。 项目卸料均在密闭车间内进行，在生产车间顶部设置喷淋装置，减少装卸粉尘产生量。 项目水泥采用罐车运输，沙子、石子采用专用密闭的环保车辆运输，运输过程中以帆布密闭覆盖。厂区设车辆清洗装置，对进出车辆进行清洗，防止将粉尘带出；厂区道路及车间地面进行硬化，并定期清扫洒水，一天两次。在主导风下风向厂界处安装TSP自动监测设备。 符合 加快构建工业企业全方位监控体系。 （1）强化有组织排放监控。对全省第二次污染源普查的涉气企业进行全面筛查，2019年9月底前，满足建设标准（含无组织排放治理后，设置集气罩并配备除尘设施的工业企业）的排污单位，实现在线监控“应安尽安”。其中，火电、钢铁、水泥、平板玻璃、石化、有色金属、焦化、氮肥、原料药制造、农药等持有排污许可证的涉气工业企业，以及35蒸吨/时以上燃煤锅炉、20蒸吨以上燃气、燃油、生物质锅炉，全部完成自动监控设施建设。 （2）加强无组织排放监控。2019年9月底前，在全省电力、钢铁、水泥、焦化、陶瓷。工业炉窑、玻璃等行业开展无组织排放监测试点。依据《环境空气降尘测定重量法（GB/T15265-94）》、《大气污染物无组织排放监测技术导则（HJ/T55-2000）》的相关技术要求，根据企业（园区）的占地面积、秋冬季的主要气象条件、企业产尘量，在厂区内重点工段、主导风向下风向按照网格布点法布设降尘收集装置，定期测定降尘量；按照无组织点位扇形布设降尘收集装置，定期测定降尘量；按照无组织点位扇形布设的要求在主导风下风向布设TSP或PM10、PM2.5自动监测设备，动态监控厂区无组织排放情况。 在原料库、搅拌机、筒仓、除尘器、洗车台、厂区出入口等位置安装视频监控，在排气筒出口安装PM10在线监测设备，在主导风下风向厂界处安装TSP自动监测设备，并对厂区用电量进行监控，监控数据与市环境监控中心监控平台联网。 符合 打好秋冬污染防治战役。紧盯秋冬季污染物排放总量减排目标，建立清单准确、措施可行，预报及时，应对有效的重污染天气应急管控体系，实施差异化工业企业错峰生产，严禁“一刀切”，降低重污染天气对环境空气质量的影响。 按照新乡市及延津县重污染天气应急管控要求，进行减产、停产或错峰生产。 符合 强化重污染天气应急管控。 夯实应急减排清单。2019年9月底前，结合全省第二次污染源普查的涉气企业情况，各地在2018年重污染天气应急减排清单基础上，按行业、按地域补充完善管控企业范围，细化不同时段，不同区域，不同行业，不同排放水平的工业企业、施工工地的管控措施等，依据主要污染物排放量（烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物），科学确定红、橙、黄预警级别下停限产和减排措施，进一步夯实重污染天气应急管控清单。 科学制定减排措施。按照“多排多限、少排少限、不排不限”的原则，科学制定应急减排措施，严禁“一刀切”。应急减排措施应有效减少企业生产活动全过程的污染物排放，同行业内企业应根据污染物排放绩效水平进行排序，优先管控绩效较差的企业；企业内部应优先选取污染物排放量较大且能够快速安全减排的工艺环节；对由于生产工艺等因素无法快速实现停限产的化工等企业，尽可能通过提高治污效率减少污染物排放，也可实施便于操作的分阶段、分轮次轮流停产方案。对已达到绿色环保引领要求的企业，原则上不再纳入橙色以下应急管控。 加强重污染天气环保-电力联合监控。2019年10月底前，各地完善全省重污染天气管控企业信息，按照“一户一卡”签订工作流程，明确管控企业电量阈值，实现对管控企业用电量、重点企业污染物排放指标的每日监控。依据每日监控信息，将电力信息、排放信息和环保执法有效结合，提升环保执法准确性，及时对可疑企业进行核实，严格落实停限产措施。 强化大宗物料运输应急减排。钢铁、建材、焦化、有色、化工、矿山等涉及大宗物料运输的重点用车企业以及城市物流配送企业要制定错峰运输方案，纳入当地应急管控清单，在橙色及以上重污染天气预警期间，原则上不允许柴油货车进出厂区（保证安全生产运行、运输民生保障物资或特殊需求产品的国五及以上车辆除外）。重点用车企业以及城市物流配送企业在车辆出入口安装视频监控系统，并保留监控记录三个月以上，秋冬季期间每日登记所以柴油货车进出情况，并保留至2020年4月30日。 实施秋冬季差异化错峰生产。2019年9月底前，制定《河南省2019年重点行业差异化错峰生产指导意见》，重点对全省钢铁、焦化、铸造、建材、有色、医药（农药）等行业实施差异化错峰生产，对符合错峰生产豁免条件的，原则上免于错峰，严禁采用“一刀切”方式。对各类污染物不能稳定达标排放，未达到排污许可管理要求，或未按期完成2019年大气污染治理改造任务的，采取最严级别错峰生产措施。对属于《产业结构指导目录》限制类的，要提高限产比例或实施停产。各省辖市要结合本地产业结构和企业污染排放绩效情况，制定错峰生产实施方案，细化落实到企业具体生产线、工序和设备，并明确具体的安全生产措施，10月底前报省生态环境厅、工业和信息化厅备案。 （5）与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》相符性分析 项目建设与《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）中的《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》（四、水泥行业无组织排放治理标准）相符性分析如下： 表9 与河南省2019年工业企业无组织排放治理方案相符性分析 （四、水泥行业无组织排放治理标准） 文件要求内容 项目采取的环保措施 相符性 料场密闭治理 1、所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物 序号 详 细 要 求 料。石灰石、页岩、泥岩、粉煤灰、煤矸石、原煤、水泥熟料、矿渣等所 有原燃料均在全封闭式料场内存放。料场安装喷干雾抑尘设施。如因部分 原料无法见水的应在料场内安装抽风除尘设施，在物料装卸、料场内转运 时开启抽风除尘设施，防治灰尘外逸。 项目所有物料均在密闭车间储存，车间通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。 项目卸料均在密闭车间内进行，在生产车间顶部设置喷淋装置，减少装卸粉尘产生量。 符合 2、密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。 符合 3、车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。 符合 4、所有地面完成硬化或绿化，并保证除物料堆放区域外及产尘点周边没有明显积尘。 厂区道路及车间地面进行硬化，并定期清扫洒水，除物料堆放区域外没有明显积尘。 符合 5、每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。 上料仓设置一台袋式除尘器，搅拌机设置一台袋式除尘器，水泥筒仓设置一台袋式除尘器，各装置配套的除尘设施不与其他工序混用。 符合 6、料场出口应安装自动感应式车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。 项目厂区出口安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。 符合 物料输送环节治理 1、散状原燃料卸车、上料、配料、输送必须密闭作业。皮带输送机受料点、 卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。上料仓设置在封闭料场内，上料仓口设置除尘装置或喷干雾抑尘装置。 项目水泥、沙子、石子均采用密闭螺旋输送机输送，物料输送过程不产生粉尘。 上料仓设置在封闭料场内，上料仓口设置除尘装置。 符合 2、皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集 尘装置及配备除尘系统。供料皮带机配套全封闭通廊，通廓底部设挡料板， 顶部和外侧采用彩钢板或其它形式封闭。转运站全封闭，并设置除尘装置或喷干雾抑尘装置。 项目水泥、沙子、石子均采用密闭螺旋输送机输送，物料输送过程不产生粉尘。 搅拌机全密闭。 符合 3、运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。 项目水泥采用罐车运输，沙子、石子采用汽车运输，运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。 符合 4、除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车 等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖。 项目卸灰区封闭，除尘灰经罐车打至水泥筒仓，回用于生产。 符合 生产环节治理 1、水泥窑：上料、卸料环节设置集尘装置及配备除尘系统。 不涉及 符合 2、独立粉磨站斗提机、皮带上料、辊压机、水泥粉磨、水泥搅拌库等产尘节 点均须配套抽风收尘及除尘装置。 熟料厂破碎机、给料、球磨机粉磨、烘干、回转窑窑头、窑尾等产尘节点 均须配套抽风收尘及除尘装置。 熟料厂、粉磨站立磨机或辊压机采用全封闭形式。 不涉及 符合 包装、出料工序：水泥包装、出料的所有环节需在四面封闭的厂房内操作， 并设有独立集尘罩和配备除尘系统。 不涉及 符合 3、其他方面：生产环节必须在密闭良好的车间内运行；禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并在料仓口设置集尘装置和配备除尘系统。 项目所有物料均在密闭车间储存，上料仓设置在封闭料场内，上料仓口设置除尘装置。 符合 厂区、车辆治理 1、厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。 厂区道路及车间地面进行硬化，并定期清扫洒水，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。 符合 2、对厂区道路定期洒水清扫。 项目厂区道路定期洒水清扫。 符合 3、企业出厂口和料场出口（粉磨站在出厂口）处配备高压清洗装置对所有车 辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收 集防治设施。 项目出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周设置洗车废水收集防治设施。 符合 厂内运输车辆、非道路移动机械采用新能源车或国五及以上排放标准机动车。 项目厂内运输车辆、非道路移动机械采用新能源车或国五及以上排放标准机动车。 符合 建设完善监测系统 1、因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。 在原料库、搅拌机、筒仓、除尘器、洗车台、厂区出入口等位置安装视频监控，在排气筒出口安装PM10在线监测设备，在主导风下风向厂界处安装TSP自动监测设备，并对厂区用电量进行监控，监控数据与市环境监控中心监控平台联网。 符合 2、安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据 等应在企业显眼位置随时公开。 符合 2.9选址合理性与土地利用规划相符性分析 （1）用地规划符合性 本项目占地为建设用地，符合丰庄镇土地利用规划，丰庄镇人民政府出具的用地证明见附件3，丰庄镇土地利用规划图见附图5。 （2）工程对周围环境的影响分析 采取措施后，项目废气达标排放，废水、固废得到合理处置，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围环境影响较小。 （3）建厂条件 项目位于延津县丰庄镇侯屯村，区域运输便利，地理位置优越，供电等基础设施齐全。 综上所述，项目选址合理可行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 延津县位于河南省的北部，隶属于新乡市，地理坐标介于东经113˚57ʹ~114˚46ʹ和北纬35˚07ʹ~35˚29ʹ之间。全县南北宽约40.5公里，东西长约42.5公里，总面积951.14平方公里，占新乡市总面积的11.6%。延津县东邻封丘县、滑县；西连新乡市，县城距新乡市区约25km；南与原阳县搭界；北与卫辉市、浚县接壤。南距郑州70km，距新郑国际机场80km，东距开封50km。 本项目位于延津县丰庄镇侯屯村，见附图1。 2、地形地貌 延津县属于黄河故道区，位于华北黄河冲击平原的偏南端，地势西南高东北低，自然坡降约1/7000，海拔一般在65~71m之间，部分沙岗顶端在80m以上，最高点为石婆固镇大油坊村北沙丘，海拔为89m，最低点为马庄乡罗滩村东洼地，约为63.5m。全境地势平坦，微度起伏，大致可分为3种区域类型： （1）西北部的东屯镇和东北部的丰庄镇高亢平坦，为古黄河高滩区，面积为12.21万亩，占全县面积的11%。 （2）中部，自西南小潭乡起，至东北丰庄镇的秦庄止，为黄河故道区，由于历史上黄河多次泛滥、改造和风力搬迁作用，沙丘连绵，岗洼相间，呈带状纵卧，长约46.5km，面积67.66万亩，占全县面积的47.6%。 （3）东部和南部，自小潭乡至魏邱乡止，涉及8个乡镇，是低洼平原区，面积50.87万亩，占全县总面积的37.2%。 项目所在地为平原地带，地势开阔，地形较为平坦。 3、地质构造 延津县位于内黄隆起区南沿，地质类型为河流冲击平原型。内黄隆起区处东断裂与长垣断裂之间，北起安阳断裂，南至延津县城北。该区内除在浚县童山、柏山有古代地层零星出露外，其余全部为第三、四纪地层所掩盖，覆盖层由西向东，由北向南逐渐变厚，达200～2000m，其土质多为褐黄色或灰黄色粘土、亚粘土、亚沙土及灰沙层，局部夹有砾层或灰黑色淤泥层，土质结构比较松，覆盖层下部为太古代、古生代地层。 历史上本地区属弱震区，很少发生中、强地震，历史上在县城西北部发生过6.8级地震。但由于延津位于汤阴地堑东侧，青羊口和汤阴、长垣、聊兰断裂南端，对本县控制力颇强，根据《中国地震烈度区划图》，延津县地震烈度为八度。 4、气候、气象 延津县地处中原，属暖温带大陆性季风气候，气候适中，四季分明，春季干旱少雨，夏季炎热雨量大，秋季凉爽时令短，冬季寒冷少雨雪。该地的气候主要受北半球大气环流影响，年平均气温14℃，全年无霜期216天，年平均日照时数为2504.3小时，年平均日照率57%，大于0℃的活动积温为5043.2℃；年平均降雨600.5mm，降水量一般在550~650mm之间，降水量年际分布不均；年平均风速2.4m/s，3-4月份最大，月平均4.3m/s，全年盛行偏北风和偏南风，历史最大风速为40m/s。 5、水文 （1）地表水 延津县的地表径流河渠主要为榆林排、大沙河、柳青河、文岩渠，均流入黄河，属黄河水系。 项目南侧4km为大沙河，最终汇入柳青河。根据河南省水环境功能区划为IV类水体。 （2）地下水 该地区属黄河故道，地下水资源丰富。经探测表明：该地区浅层水顶板埋深4-8m，底板埋深71-87m，以中砂为主；中层水顶板埋深为73-97m，底板埋深124-137m，以中细砂为主，地下水流向由西南至东北。 6、土壤与动植物 延津县地处黄河豫北故道，土壤属黄河冲击母质，由于水流冲击，打破了地带分布性规律，在紧沙、慢淤、澄清的作用下，形成境内土壤种类较多，水平分布面积零星。全县土壤分潮土和风沙土两大类，7个亚类，11个土属。土壤质地较粗，易漏肥水。养分含量较低，适宜于粮食、花生等农作物种植。 延津县地处中原，气候适中，适宜多种动植物生长，动植物资源较为丰富。据调查，全县有169个科目，832种，其中栽培植物201种；各种动物有100余个科目，共计370余种。全县已知的动物有爬行纲、两栖纲、鱼纲、鸟纲、哺乳纲和昆虫纲等6个纲70多个科、376种之多。 7、饮用水源地 根据《河南省城市集中式饮用水源保护区划》（豫政办 〔2007〕125号）、《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办 〔2013〕107号）及《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2016〕23号）文件，距项目厂址最近的饮用水源地为延津县丰庄镇绳屯水厂地下水井群(共2眼井)，一级保护区范围：水厂厂区及外围40米的区域。 本项目距离丰庄镇绳屯水厂地下水井群饮用水水源保护区1380m，不在其保护区范围内。

8、与《延津县总体规划》相符性分析 根据《延津县总体规划（2010-2030）》，相关规划内容简述如下： （1）发展目标 到2030年，全县GDP总量达到630亿元，年均增长10%。突出延津县良好的农业发展基础和特色食品加工模式的优势，积极推进对外开放、产业转型和城镇建设，加快集聚区建设，到2030年把延津县建成中部综合竞争实力百强县、新乡都市区重要的卫星城、凸显中原文化特色的生态宜居城市。 （2）城镇体系发展目标及结构 以延津中心城区为核心，以石婆固乡、东屯镇和丰庄镇三大片区中心建设为重点，依托四大对外城镇发展轴线和一大县域内部城镇景观轴线，大力推进城市化进程，至2030年，城镇化水平达到68%。 一级：中心城区，由主城区（包括城关镇、小潭乡和延津县产业集聚区南区）和榆东片区（即延津县产业集聚区北区）组成，规划2030年城镇人口30万人。 二级：重点镇，包括石婆固镇、东屯镇和丰庄镇，规划城镇人口分别为2.5万人、2.2万人和1.8万人。 三级：一般镇，包括魏邱、马庄、榆林、王楼、胙城、司寨和僧固，规划城镇人口为0.5-1.0万人不等。 本项目位于延津县丰庄镇侯屯村，不在《延津县总体规划》（2010-2030）之内。项目占地符合丰庄镇土地利用总体规划。

环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 项目所在地属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市2019年环境质量年报，2019年新乡市污染物浓度水平如下： 颗粒物：PM10平均浓度101微克/立方米，同比下降4微克/立方米，降幅3.8%；PM2.5平均浓度56微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅8.2%。 气态污染物： SO2平均浓度16微克/立方米，同比下降3微克/立方米，降幅15.8%；NO2平均浓度44微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅10.2%；O3第90百分位浓度为178微克/立方米，同比下降24微克/立方米，降幅11.9%，CO第95百分位浓度2.08毫克/立方米，同比下降0.22毫克/立方米，降幅9.6%。 根据以上数据，新乡市属于环境空气不达标区。针对空气质量轻度、中度污染的情况，新乡市制定了大气污染防治工业企业治理方案、蓝天工程行动计划等一系列措施，进一步改善区域大气环境质量。 2、地表水环境质量现状 项目南侧4km为大沙河，最终汇入柳青河。 地表水质量现状监测数据采用2018年第12期新乡市地表水环境责任目标断面水质月报柳青河滑县黄塔桥断面的数据，监测期间河流断流。 3、生态环境现状 评价区域内生态环境主要以人工农业生态环境为主，主要植被为人工栽培的树木以及农作物。评价区域内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。 4、声环境质量现状 为了解本项目周边声环境质量现状，对本项目进行了噪声现状监测，厂界四周各布设1个监测点。监测时间为2020年11月3-4日监测2天，昼夜各一次，监测结果见表10。 表10 声环境现状监测 单位：dB(A) 点位 昼间 标准限值 夜间 标准限值 达标情况 11月3日 11月4日 11月3日 11月4日 东厂界 49.7 49.1 60 42.2 41.7 50 达标 南厂界 48.5 49.1 41.1 41.5 达标 西厂界 47.5 46.7 41.0 41.5 达标 北厂界 49.5 49.2 42.3 42.7 达标 由以上监测数据可知，项目各厂界噪声均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，本项目所在区域声环境质量现状良好。 5、土壤环境质量现状 本项目土壤环境影响评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），应在厂区内设置3个表层样点。本项目为养殖漏粪板生产，主要原料为水泥、大沙、石子及水，不涉及化学品，因此重点对土壤中的重金属进行监测。2020年11月4日，企业委托河南和图同盛检测技术有限公司对厂区土壤进行了监测，在厂区内设置3个表层样点。土壤监测布点图见附图4，监测结果见表11。 表11 土壤环境质量现状监测（mg/kg） 监测 因子 1#监测点 （厂区北侧） 2#监测点 （厂区中部） 3#监测点 （厂区南侧） 标准限值 达标情况 PH 8.33 8.09 8.56 / 达标 砷 14.6 27.1 37.0 60 达标 镉 2.29 2.69 3.08 65 达标 铬 26 31 34 / 达标 铜 18 14 21 18000 达标 铅 14.6 14.7 16.3 800 达标 汞 0.083 0.163 0.183 38 达标 镍 50 44 53 900 达标 由以上监测数据可知，项目厂界内建设用地土壤满足《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地风险筛选值要求。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目位于延津县丰庄镇侯屯村，根据项目周围环境情况，在保证各种污染因素达标排放的前提下，确定本次环评的环境保护目标，具体保护目标及保护级别见表12。 表12 环境保护目标一览表 类别 保护目标 最近距离 方位 保护级别 大气 环境 侯屯村 310m NW 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 席村 810m NE 桑村 1380m E 秦庄村 1170m SE 绳屯村 850m SW 声环境 厂界四周 / / 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类 地表水 大沙河 4km S 《地表水环境质量标准》（GB3838(2002）IV类标准 地下水 项目所在区域浅层地下水 -- -- 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的Ⅲ类标准

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 项目厂区所在地为二类区，大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，标准值见表13。 表13 环境空气质量二级标准 单位：μg/Nm3 污染因子 环境质量标准 取值时间 标准值 TSP 24小时平均 300μg/Nm3 年平均 200μg/Nm3 PM10 24小时平均 150μg/Nm3 年平均 70μg/Nm3 PM2.5 24小时平均 75μg/Nm3 年平均 35μg/Nm3 SO2 1小时平均 500μg/Nm3 24小时平均 150μg/Nm3 年平均 60μg/Nm3 NO2 1小时平均 200μg/Nm3 24小时平均 80μg/Nm3 年平均 40μg/Nm3 CO 1小时平均 10mg/Nm3 24小时平均 4mg/Nm3 O3 24小时平均 200μg/Nm3 日最大8小时平均 160μg/Nm3 2、地表水： 区域地表水体为大沙河，最终汇入柳青河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838(2002）中的IV类标准，标准值见表14。 表14 地表水质量IV类标准 单位：mg/L(pH除外) 项目 COD 氨氮 总磷 标准值 ≤30 ≤1.5 ≤0.3 3、地下水 地下水评价标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的Ⅲ类标准，标准值见表15。 表15 地下水质量标准（mg/L） 项目 PH 氨氮 总硬度 硫酸盐 氯化物 溶解性总固体 标准值 6.5-8.5 ≤0.5 ≤450 ≤250 ≤250 ≤1000 4、声环境 环境噪声：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 2类：昼间60dB(A)、夜间50dB(A) 5、土壤：项目厂区属于建设用地，执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中二类用地风险筛选值。 表16 建设用地土壤污染风险管控标准（mg/kg） 项目 砷 镉 铜 铅 汞 镍 标准值 60 65 18000 800 38 900 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物 执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2重点地区特别排放限值，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求。标准值见表17。 表17 大气污染物排放标准 执行标准 污染物 标准限值 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）， 同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求 颗粒物 排气筒：颗粒物＜10mg/m3 厂界无组织排放：颗粒物＜0.5mg/m3 2、废水污染物：本项目废水不外排。 3、噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表18 厂界噪声排放标准限值 单位：dB(A) 厂界 类别 昼间 夜间 东、西、南、北厂界 2类 60 50 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 表19 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位： dB(A) 昼间 夜间 70 55 4、固体废物：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《新乡市生态环境局关于转发<河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知>的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量指标及替代方案。 本项目属于新建项目，新增污染物排放量为：COD 0t/a，氨氮0t/a，SO2 0t/a，NOx 0t/a，颗粒物0.1097t/a，VOCs 0t/a，铅0t/a，铬0t/a，镉0t/a，汞0t/a，砷0t/a。该项目重点污染物需进行倍量替代，项目所需替代量为颗粒物0.2194吨/年，从延津商都饲料有限公司的减排量（颗粒物15.2796 吨/年）中扣除。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、施工期工艺流程 本项目租赁原丰庄镇第一造纸厂院内现有闲置空厂房，没有土建施工。施工期主要为设备安装。 2、运营期工艺流程 项目运营期生产工艺及产污环节如下图所示。 图2 项目营运期生产工艺及产污环节图 项目主要生产工艺和排污部位说明如下： ①配料 本项目外购的石子、大沙均在密闭厂房存放，配料时用装载机按比例要求将称量好的石子、大沙放入上料仓内。 此过程将产生粉尘、噪声。 ②搅拌 将配好的石子、大沙通过密闭螺旋输送机传送至搅拌机内；水泥采用水泥筒仓储存，直接由密闭螺旋输送机打入搅拌机内；同时自来水经泵打入搅拌机内进行搅拌。 本项目共有一套搅拌机装置，搅拌机为密闭搅拌且拌料时加入水。 此过程将产生噪声及粉尘。 ③拉伸、放入模具 将外购钢筋利用张拉机、调直机进行拉伸、调直后，从模具的一侧固定至另一侧。 此过程将产生噪声。 ④注入模具、挤压成型 搅拌好的物料经搅拌机卸料口落入电动拉料车内，电动拉料车将其运至晾晒成型区，物料卸入模具内，在模具表面刷上少量脱模剂，经模具将物料均匀填充至模具中，同时经模具自带振动棒进行振捣压实，以防漏粪板中留有空隙，确保各部位能够均匀填充。 此过程将产生噪声、固废。 ⑤养护 漏粪板成型后需在晾晒场晾晒7天，使之逐渐凝结硬化，为了保证成型漏粪板有适宜的硬化条件，使其强度增长，必须对成型漏粪板进行养护，养护需不定时在板材上进行洒水，洒水量较少，进入板材内后蒸发，不会产生废水。养护工序多用于夏季高温天气。 ⑥脱模 将养护好的产品从模具中分离即为脱模。 ⑦成品 养护后的漏粪板采用自然晾干后即为成品。 3、施工期主要污染工序： ①废气：无。 ②废水：无。 ③噪声：设备安装和调试时产生的噪声。 ④固废：无。 营运期主要污染工序： ①废气：上料仓、搅拌机、水泥筒仓、物料堆存、物料输送、物料卸车、汽车运输过程中产生的扬尘。 ②废水：主要是搅拌用水、喷淋用水、养护用水、车辆冲洗废水、道路地面洒水用水及员工日常生活废水。 ③噪声：主要为搅拌机、传送装置、模具等设备运行过程中产生的机械噪声。 ④固废：袋式除尘器收集粉尘、沉淀池泥沙、养护区碎石及工作人员的生活垃圾。 5、营运期污染物源强核算： 5.1废气 5.1.1有组织粉尘： （1）水泥筒仓产生的粉尘 本项目设水泥筒仓1个，水泥筒仓最大储存能力为80t。水泥罐车利用车身自带真空泵将物料送至水泥筒仓内时将产生部分粉尘。经查阅《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》中的3021 水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业中各种水泥制品物料输送、储存工序粉尘产生量为0.19kg/t-产品，本项目产品产量为36000t/a，则水泥筒仓粉尘产生量为6.84t/a。 （2）上料仓产生的粉尘 项目设沙子、石子上料仓各一台，生产时沙子、石子经装载机投入上料仓，再经密闭螺旋运输机送至搅拌机。上料仓上方设集气罩，三面密闭，留一面进料。砂石储存区配有喷淋设施，以增加骨料湿度，减少起尘量。类比同类型企业，骨料上料过程中起尘量约为上料量的0.05‰，项目沙子、石子用量合计为29400t/a，则上料过程中起尘量为1.47t/a，上料仓集气罩效率按90%计，则上料仓有组织粉尘产生量为1.323t/a。 （3）搅拌机产生的粉尘 项目设一台搅拌机，搅拌装置全密闭。经查阅《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》中的3021 水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业中各种水泥制品物料混合搅拌工序粉尘产生量为0.523kg/t-产品，本项目产品产量为36000t/a，则粉尘产生量为18.828t/a。 项目上料仓设置一台袋式除尘器，搅拌机设置一台袋式除尘器，水泥筒仓设置一台袋式除尘器，产生的粉尘分别处理后，经风机抽至一根15m高排气筒排放，风机风量为5000m3/h。水泥筒仓进料时，上料仓、搅拌机不运行，因此，应对水泥筒仓粉尘排放浓度，上料仓与搅拌机粉尘排放浓度分别进行计算。 A、水泥筒仓粉尘排放浓度核算如下： 本项目水泥用量为5800t/a，采用水泥罐车运输，水泥罐车单次运输20立方，散装水泥密度为1450kg/m3，水泥罐车单次运输29吨，年运输次数为200次。水泥罐车自带真空输送泵，单次卸料时间为3h，年水泥卸料时间为600h。根据以上分析，水泥筒仓粉尘产生量为6.84t/a，风机风量为5000m3/h，粉尘产生浓度2280mg/m3，袋式除尘器除尘效率可以达到99.7%以上，则水泥筒仓粉尘排放量为0.0205t/a，粉尘排放浓度为6.84mg/m3，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2重点地区特别排放限值，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求（10mg/m3）。 B、上料仓和搅拌机粉尘排放浓度核算如下： 根据以上分析，上料仓和搅拌机粉尘产生量合计为20.151t/a。上料仓和搅拌机为间断运行，每年运行300天，每天运行8h，每年运行2400h，风机风量为5000m3/h，粉尘产生浓度1679mg/m3，袋式除尘器除尘效率可以达到99.7%以上，则上料仓和搅拌机粉尘排放量为0.0605t/a，粉尘排放浓度为5.04mg/m3，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2重点地区特别排放限值，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求（10mg/m3）。 5.1.2无组织粉尘： （1）物料储存产生的粉尘： 原料堆场扬尘主要是河沙、石子堆场起尘，在环境风速足够大时（大于颗粒物起动风速，原料堆场中的沙粒只有达到一定风速才会起尘，这种临界风速称为起动风速）就产生了扬尘，其源强大小与颗粒物的粒径大小、比重以及环境风速、湿度等因素有关，风速越大，颗粒物越小，土沙的含水率越小，扬尘的产生量就越大。 项目所有物料均在密闭车间内储存，车间通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。另外在生产车间顶部设置喷淋装置控制无组织粉尘排放，项目物料储存不产生粉尘。 （2）上料仓产生的无组织粉尘： 项目采用的水泥筒仓、搅拌机均为密闭设备，生产过程中不产生无组织排放。项目设沙子、石子上料仓各一台，上料仓上方设集气罩，三面密闭，留一面进料。砂石储存区配有喷淋设施，以增加骨料湿度，减少起尘量。根据以上分析，上料仓集气罩效率为90%，则上料仓无组织粉尘产生量为0.147t/a。 项目上料仓布置在密闭车间内，并在生产车间顶部设置喷淋装置，大部分无组织粉尘散落在车间内部，极少部分通过门窗缝隙散落在车间外，车间降尘效率按95%计，上料仓产生的粉尘无组织排放量为0.0074t/a。 （3）物料输送产生的粉尘： 项目水泥、沙子、石子均采用密闭螺旋输送机输送，物料输送过程不产生粉尘。 （4）卸车产生的粉尘： 根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），卸车无组织粉尘产生量为0.01kg/t原料。项目沙子、石子用量合计为29400t/a，则项目卸车无组织粉尘产生量为0.294t/a。 项目卸料均在密闭车间内进行，并在生产车间顶部设置喷淋装置，大部分无组织粉尘散落在车间内部，极少部分通过门窗缝隙散落在车间外，车间降尘效率按95%计，卸车产生的粉尘无组织排放量为0.0147t/a。 （5）物料运输产生的粉尘： 项目水泥采用罐车运输，沙子、石子采用专用密闭的环保车辆运输，运输过程中以帆布密闭覆盖。 项目厂区设车辆清洗装置，对进出车辆进行清洗，防止将粉尘带出；厂区道路及车间地面进行硬化，并定期清扫洒水，一天两次。 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按照下面的经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.72 公式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，Km/h； W：汽车载重量，t； P：道路表面粉尘量，kg/m2 项目原料库紧邻道路，水泥、沙子、石子产生的运输扬尘，可以忽略不计。漏粪板产品采用运板车运输。从成品区至公路平均运输距离为60m。项目漏粪板成品产量为20万块/a，采用汽车运输，每车可运输100块，空载车重10t、载重后28t，每年发空车、重载各2000次，汽车在厂区内以5km/h限速行驶。本项目场区道路进行硬化，并对道路进行定时清扫和洒水，道路表面含尘量为0.1kg/m2计。经计算，项目运输车辆运行时动力起尘量为0.0219t/a。在场区四周种植高大树木，可以阻隔70%的扬尘，则运输扬尘排放量为0.0066t/a。 项目无组织粉尘排放量汇总如下： 表20 无组织粉尘排放量汇总 污染源 无组织粉尘产生量（t/a） 采取的抑尘措施 无组织粉尘除尘效率 无组织粉尘排放量（t/a） 物料储存 0 项目所有物料均在密闭车间内储存，卸料均在密闭车间内进行，车间通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。另外在生产车间顶部设置喷淋装置控制无组织粉尘排放。 项目水泥、沙子、石子均采用密闭螺旋输送机输送，物料输送过程不产生粉尘。 0 0 配料 0.147 95% 0.0074 物料输送 0 0 0 卸料 0.294 95% 0.0147 物料运输 0.0219 项目水泥采用罐车运输，沙子、石子采用专用密闭的环保车辆运输，运输过程中以帆布密闭覆盖。 厂区设车辆清洗装置，对进出车辆进行清洗，防止将粉尘带出；厂区道路及车间地面进行硬化，并定期清扫洒水，一天两次。 70% 0.0066 合计 0.4629 0.0287 5.1.3在线监测 根据《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020）的通知》相关要求，在原料库、搅拌机、筒仓、除尘器、洗车台、厂区出入口等位置安装视频监控，在排气筒出口安装PM10在线监测设备，在主导风下风向厂界处安装TSP自动监测设备，并对厂区用电量进行监控，监控数据与市环境监控中心监控平台联网。 5.1.4重污染天气应急管控 企业应按照新乡市及延津县重污染天气应急管控要求，进行减产、停产或错峰生产。 5.1.5排气筒高度合理性分析 根据《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）要求：排气筒高度不低于15 m，且高出本体建（构）筑物3 m 以上。 项目生产车间高度为8m，设15m高排气筒，满足环保要求。 5.2废水 项目营运期生产用水主要为拌料用水、养护用水、喷淋用水、车间及道路洒水、搅拌机及车辆冲洗水、生活污水。 （1）拌料用水 本项目拌料水加入量约为1800t/a，该部分拌料水进入产品后自然蒸发，不外排。 （2）养护用水 养护用水量约为960t/a，全部被漏粪板吸收后蒸发，不外排。 （3）喷淋用水 在生产车间原料堆场顶部设置喷淋装置，年用水量300m3，车间喷淋水部分被成品带走，部分蒸发，不形成排放。 （4）车间及道路洒水 车间及道路洒水抑尘需水量，按以下公式计算： Q=Skq/1000 式中：Q—每天需要的洒水量（m3）； S—洒水路面的总面积（1600m2）； k—路面系数（0.5）； q—3个最大蒸发月的每日每平方米蒸发量（1.5L/m2，每日洒水两次）。 计算可知：车间及道路洒水用水量为1.2m3/d（360m3/a），不形成排放。 （5）搅拌机及车辆冲洗废水 本项目营运期生产废水主要为搅拌机及车辆冲洗废水。 项目搅拌机需要定期冲洗，根据建设单位提供资料，清洗用水约为20t/a，产污系数按90%计，搅拌机冲洗废水产生量为18t/a。 企业在厂区出口处建设车辆冲洗装置，以防出厂车辆带尘出厂。项目水泥罐车年运输200次，沙子、石子年运输1470次，成品年运输2000次，合计为3670次，每次均需对运输车辆进行冲洗，根据对同类型企业的类比调查，车辆冲洗水量大约为0.4 m3/辆.次，则车辆清洗用水量为1468m3/a，产污系数按90%计，车辆冲洗废水产生量为1321.2t/a。 本项目搅拌机及车辆冲洗废水产生总量为1339.2t/a，冲洗废水水质成分比较简单，污染物含量为SS3000mg/L，经10m3沉淀池沉淀处理后回用于生产，不外排。 （6）生活污水 项目劳动定员为28人，年工作300天，厂区不设食宿，设置旱厕定期清运，产生少量洗漱废水。项目用水量以每人每天30L计算。生活用水量为252m3/a，生活污水按生活用水量的80%计算，则生活污水产生量为201.6m3/a，经收集池（5m3）收集后定期清运。 项目运营期废水不外排，不会对周围环境造成影响。 表21 废水排放量汇总 污染源 废水产生量（m3/a） 采取的废水治理措施 废水排放量（m3/a） 搅拌机及车辆清洗水 1339.2 在厂区出口洗车区设沉淀池，容积10m3，对该部分废水进行沉淀处理，处理后回用作洗车用水及道路洒水，不外排。 0 生活污水 201.6 经收集池（5m3）收集后定期清运。 0 合计 1540.8 0 5.3噪声： 本项目的噪声源主要为搅拌机、模具、除尘装置、传送装置等设备，噪声级在60~85dB(A)之间，经采取基础减振、厂房隔声等降噪措施，可降噪20dB（A）。本项目噪声设备源强及降噪措施情况见表22。 表22 本项目噪声设备源强及降噪措施一览表 序号 设备名称 安装地点 台数 源强dB（A） 治理措施 噪声排放 dB（A） 1 搅拌机 生产厂房 1 75 基础减振、车间隔声 55 2 除尘装置 生产厂房 1 75 基础减振、车间隔声 55 3 传送装置 生产厂房 2 65 基础减振、车间隔声 45 4 模具 生产厂房 5 85 基础减振、车间隔声 65 5.4固体废物： （1）除尘器收尘：项目袋式除尘器收集的粉尘量为26.91t/a，收集后回用于生产。 （2）搅拌机及运输车辆清洗废水沉淀池产生的沉淀物主要为泥沙，产生量约10.0t/a（含水60%），收集后回用于生产。 （3）养护区散落下来的碎砂石：养护区散落下来的碎砂石产生量按照其重量的0.05‰计，则其产生量约1.8t/a。收集后回用于生产。 项目产生的除尘器收尘、沉淀池泥沙、养护区散落下来的碎砂石均为一般固废，收集后在原料库储存，回用于生产。 （4）生活垃圾：厂区共有员工28人，生活垃圾产生量按平均每人每天0.5kg计算，全年工作日300天，则生活垃圾产量约4.2t/a。生活垃圾全部由环卫部门统一处理。 综上，本项目运营期的固体废物均得到合理处置，不会对当地环境造成影响。 表23 固废排放量汇总 污染源 固废产生量（t/a） 采取的固废治理措施 固废排放量（t/a） 生活垃圾 4.2 由环卫部门统一处理 0 除尘灰 26.91 项目产生的除尘器收尘、沉淀池泥沙、养护区散落下来的碎砂石均为一般固废，收集后在原料库储存，回用于生产。 0 沉淀池泥沙 10.0 0 养护区散落下来的碎砂石 1.8 0 合计 42.91 0

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号） | 污染物名称 | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 水泥筒仓 | 粉尘 | 2280mg/m3 | 6.84t/a | 6.84mg/m3 | 0.0205t/a |
|  | 上料仓和搅拌机 | 粉尘 | 1679mg/m3 | 20.151t/a | 5.04mg/m3 | 0.0605t/a |
|  | 无组织排放 | 粉尘 | / | 0.4629t/a | / | 0.0287t/a |
| 水 污 染 物 | 搅拌机及车辆清洗水1339.2 m3/a | SS | 3000mg/L | 4.0176t/a | / | 0 |
|  | 生活污水201.6 m3/a | / | / | / | / | 0 |
| 固 体 废 物 | 生活 | 生活垃圾 |  | 4.2t/a |  | 0 |
|  | 生产 | 除尘灰 |  | 26.91 t/a |  | 0 |
|  |  | 沉淀池污泥 |  | 10.0 t/a （含水60%） |  | 0 |
|  |  | 养护区散落下来的碎砂石 |  | 1.8 t/a |  | 0 |
| 噪 声 | 本项目的噪声源主要为搅拌机、模具、除尘装置、传送装置等设备。 |
| 其 他 | / |
| 主 要 生 态 影 响 | 项目加强厂区绿化，对周围生态环境影响很小。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目租赁原丰庄镇第一造纸厂院内现有闲置空厂房，没有土建施工。施工期主要为设备安装，不会对周围环境造成影响。 营运期环境影响分析： 1、环境空气影响预测 （1）项目废气污染源排放情况如下： 表24 点源参数清单 编 号 点源 名称 排气筒 高度 排气筒 内径 烟气 流量 年排放小 时数 排放 工况 评价因子源强 PM10 单位 m m m3/s h kg/h 数据 1 水泥筒仓排气筒 15 0.4 1.39 600 正常 0.034 2 配料搅拌排气筒 15 0.4 1.39 2400 正常 0.025 表25 矩形面源参数清单 面源 名称 评价 因子 面源长度m 面源宽度m 面源初始排放高度m 年排放 小时数h 排放 工况 源强kg/h 项目场区 粉尘（TSP） 70 33 6 2400 正常 0.012 （2）估算模型参数 表26 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 40.0 最低环境温度/℃ -10.2 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 是 地形数据分辨率/m / 是否考虑海岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/m 否 岸线方向/° 否 （3）评价等级 按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，进行评价等级确定，见表27。 表27 评价等级确定 污染源 水泥筒仓排气筒 配料搅拌排气筒 无组织粉尘 污染物 PM10 PM10 TSP 最大落地浓度（mg/m3） 0.0072 0.0056 0.0172 Pmax（%） 1.60 1.24 1.91 评价等级 二级 二级 二级 因此，项目大气环境影响评价等级确定为二级。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”，故本项目不需要进行进一步预测与评价。 （4）有组织排放量核算 本项目有组织排放量核算结果见下表所示。 表28 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量（t/a） 1 水泥筒仓排气筒 颗粒物 6.84 0.034 0.0205 2 配料搅拌排气筒 颗粒物 5.04 0.025 0.0605 有组织排放总计 颗粒物 0.081 表29 大气污染物无组织排放量核算表 产污环节 污染物 核算年排放量（t/a） 物料储存、物料输送、卸料、物料运输 颗粒物 0.0287 ③项目大气污染物年排放量核算 表30 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量t/a 1 颗粒物 0.1097 （5）无组织废气达标排放分析 项目无组织排放在厂界处的浓度贡献值及占标率，见表31。 表31 无组织排放厂界浓度 污染源 名称 计算项目 东厂界 西厂界 南厂界 北厂界 生产车间 距源中心下风向距离D/m 20 10 10 20 下风向预测质量浓度（mg/m3） 0.0144 0.0160 0.0160 0.0144 标准值（mg/m3） 0.5 0.5 0.5 0.5 占标率（%） 2.9 3.2 3.2 2.9 经预测，粉尘对厂界浓度最大贡献值为0.016mg/m3，占标率为3.2%，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2重点地区特别排放限值，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求（颗粒物＜0.5mg/m3）。 （6）大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 本项目产生的各类污染物区域最大落地浓度贡献值均满足相应的环境质量标准，无需设置大气环境防护距离。 （7）自行监测计划 根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)的规定，项目在生产运行阶段的污染源监测计划，具体监测计划见下表。 表32 废气监测方案 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 有组织废气监测方案 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2重点地区特别排放限值，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求（颗粒物＜10mg/m3，厂界无组织排放颗粒物＜0.5mg/m3） 生产车间排气筒 （分别监测水泥筒仓呼吸孔废气、配料搅拌废气） 颗粒物排放浓度、 排放速率、废气量 1次/半年 每次两天 无组织废气监测计划 厂界 颗粒物 1次/半年 每次两天 2、水环境影响分析 项目运营期废水不外排，不会对周围环境造成影响。 3、噪声环境影响分析 （1）噪声源强及分布 本项目的噪声源主要为搅拌机、模具、除尘装置、传送装置等设备，噪声级在60~85dB(A)之间，经采取基础减振、厂房隔声等降噪措施，可降噪20dB（A）。本项目噪声设备源强及降噪措施情况见表33。 表33 本项目噪声设备源强及降噪措施一览表 序号 设备名称 安装地点 台数 源强dB（A） 治理措施 噪声排放 dB（A） 1 搅拌机 生产厂房 1 75 基础减振、车间隔声 55 2 除尘装置 生产厂房 1 75 基础减振、车间隔声 55 3 传送装置 生产厂房 2 65 基础减振、车间隔声 45 4 模具 生产厂房 5 85 基础减振、车间隔声 65 （2）预测模式 本项目采用国家环境保护部《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的点声源几何发散衰减公式，具体预测模式如下： 点源衰减模式： Lr=L0-20lg(r/r0) 式中：Lr — 距声源距离为r处等效A声级值，dB(A)； L0 — 距声源距离为r0处等效A声级值，dB(A)； r — 关心点距噪声源距离，m； r0 — 距噪声源距离，r0取1m。 噪声合成模式： L=10lg（） 式中：L — 预测点噪声叠加值，dB(A)； Li — 第i个声源的声压级，dB(A)； n — 声源数量。 预测结果及影响分析 本项目在白天进行生产，故只对白天进行预测。 本项目噪声源集中分布在生产车间内，评价首先对采取降噪措施后各噪声源进行叠加，然后再根据噪声衰减模式对厂界四周达标情况进行预测，采用上述方法预测结果见下表。 表34 各厂界贡献值预测 类别 东厂界 西厂界 北厂界 南厂界 距离生产厂房中心距离m 26 16 46 36 生产厂房噪声贡献值dB(A) 46.8 50.9 41.9 44.0 昼间 标准值dB(A) 60 60 60 60 达标分析 达标 达标 达标 达标 经预测，在采取噪声防治措施后，项目厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4、土壤环境影响分析 （1）土壤环境影响评价等级 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中关于建设项目分类的相关内容，本项目属于导则中规定的Ⅲ类建设项目，土壤影响类型为污染影响型，占地规模为小型。项目周边存在耕地等土壤环境敏感目标，项目所在区域土壤环境为敏感地区，确定本项目土壤环境影响评价等级确定为三级，土壤评价具体分级的原则与判据见表35。 表35 污染影响型土壤环境影响评价等级划分一览表 敏感程度 评价工作等级 占地规模 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 -- 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 -- -- 注：“--”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 （2）土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），评价工作等级为三级的建设项目，可采用定型描述或类比分析法进行预测。 本项目为养殖漏粪板生产，主要原料为水泥、大沙、石子及水，不涉及化学品；项目所有物料均在密闭车间内储存，厂区道路及车间地面进行硬化，不会对土壤环境造成影响。 （3）土壤环境跟踪监测 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价工作等级为三级的建设项目无需进行土壤环境跟踪监测，必要时可开展跟踪监测。 5、固体废物环境影响分析 本项目运营期的固体废物均得到合理处置，不会对当地环境造成影响。 6、环保措施“三同时”验收一览表 本项目总投资500万，其中环保投资13.9万元，占总投资2.78%。 本项目环保验收内容见表36。 表36 项目环保措施“三同时”验收一览表 序号 项目内容 治理及处置措施 投资万元 验收标准 1 废气治理 生产车间 上料仓上方设置集气罩，三面密闭，留一面进料。搅拌机全密闭，上料仓设置一台袋式除尘器，搅拌机设置一台袋式除尘器，水泥筒仓设置一台袋式除尘器，产生的粉尘分别处理后，经风机抽至一根15m高排气筒排放。 5 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2重点地区特别排放限值，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求（颗粒物＜10mg/m3，厂界无组织排放颗粒物＜0.5mg/m3）。 无组织粉尘 项目所有物料均在密闭车间内储存，卸料均在密闭车间内进行，车间通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。另外在生产车间顶部设置喷淋装置控制无组织粉尘排放。项目水泥、沙子、石子均采用密闭螺旋输送机输送，物料输送过程不产生粉尘。 运输扬尘 项目水泥采用罐车运输，沙子、石子采用专用密闭的环保车辆运输，运输过程中以帆布密闭覆盖。厂区设车辆清洗装置，对进出车辆进行清洗，防止将粉尘带出；厂区道路及车间地面进行硬化，并定期清扫洒水，一天两次。 在线监测 在原料库、搅拌机、筒仓、除尘器、洗车台、厂区出入口等位置安装视频监控，在排气筒出口安装PM10在线监测设备，在主导风下风向厂界处安装TSP自动监测设备，并对厂区用电量进行监控，监控数据与市环境监控中心监控平台联网。 5 2 废水治理 搅拌机及车辆清洗水 在厂区出口洗车区设沉淀池，容积10m3，对该部分废水进行沉淀处理，处理后回用作洗车用水及道路洒水，不外排。 1.0 不外排 生活污水 经收集池（5m3）收集后定期清运。 0.5 不外排 3 噪声治理 搅拌机、模具、除尘装置、传送装置等设备 均置于车间内，并通过厂房隔声和安装基础减振降噪措施处理。 1.0 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 4 固废治理 生活垃圾 设垃圾桶若干，收集后由环卫部门定期清运 0.5 合理处置 除尘灰、沉淀池泥沙、养护区散落下来的碎砂石 均为一般固废，收集后在原料库储存，回用于生产。 0 综合利用 5 绿化 面积300m2 0.9 合计 13.9

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 生产车间 生产场区 | 生产车间 | 上料仓上方设置集气罩，三面密闭，留一面进料。搅拌机全密闭，上料仓设置一台袋式除尘器，搅拌机设置一台袋式除尘器，水泥筒仓设置一台袋式除尘器，产生的粉尘分别处理后，经风机抽至一根15m高排气筒排放。 | 达标排放 |
|  |  | 无组织粉尘 | 项目所有物料均在密闭车间内储存，卸料均在密闭车间内进行，车间通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。另外在生产车间顶部设置喷淋装置控制无组织粉尘排放。项目水泥、沙子、石子均采用密闭螺旋输送机输送，物料输送过程不产生粉尘。 |  |
|  |  | 运输扬尘 | 项目水泥采用罐车运输，沙子、石子采用专用密闭的环保车辆运输，运输过程中以帆布密闭覆盖。厂区设车辆清洗装置，对进出车辆进行清洗，防止将粉尘带出；厂区道路及车间地面进行硬化，并定期清扫洒水，一天两次。 |  |
|  |  | 在线监测 | 在原料库、搅拌机、筒仓、除尘器、洗车台、厂区出入口等位置安装视频监控，在排气筒出口安装PM10在线监测设备，在主导风下风向厂界处安装TSP自动监测设备，并对厂区用电量进行监控，监控数据与市环境监控中心监控平台联网。 |  |
| 水污 染物 | 搅拌机及车辆清洗水 | SS | 在厂区出口洗车区设沉淀池，容积10m3，对该部分废水进行沉淀处理，处理后回用作洗车用水及道路洒水，不外排。 | 不外排 |
|  | 生活污水 | / | 经收集池（5m3）收集后定期清运。 |  |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一处理 | 合理处置 |
|  | 除尘灰、沉淀池泥沙、养护区散落下来的碎砂石 | 均为一般固废，收集后在原料库储存，回用于生产。 |  |
| 噪声 | 厂房隔声，安装基础减振，设备定期维护 |
| 生态保护措施及预期效果： 厂区进行道路硬化和绿化，对周围生态环境影响很小。 |

结论与建议

结论： 1、与产业政策符合性 本项目为年加工20万块养殖漏粪板建设项目，属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）鼓励类中十二、建材第3款，为鼓励类项目，经延津县发展与改革委员会备案，符合国家现行产业政策。 项目所在地属于大气污染防治重点单元，不属于水污染防治重点单元。本项目属于二类工业项目，但不涉及重金属、持久性有机污染物排放，不属于涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目，符合《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号文要求。 2、与用地政策符合性 项目位于延津县丰庄镇侯屯村，占地属于建设用地，符合丰庄镇土地利用总体规划。 3、环境质量现状评价结论 根据新乡市2019年环境质量年报，新乡市属于环境空气不达标区。针对空气质量轻度、中度污染的情况，新乡市制定了大气污染防治工业企业治理方案、蓝天工程行动计划等一系列措施，进一步改善区域大气环境质量。 根据新乡市环境质量自动监测月报，柳青河滑县黄塔桥段水体断流。项目各厂界噪声均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，声环境质量现状较好。 4、施工期环境影响分析 本项目租赁原丰庄镇第一造纸厂院内现有闲置空厂房，没有土建施工。施工期主要为设备安装，不会对周围环境造成影响。 5、营运期环境影响及防治措施分析 （1）废气： 项目产生废气主要是水泥筒仓、上料仓、搅拌机及物料储存、输送、装卸、运输产生的粉尘。 上料仓上方设置集气罩，三面密闭，留一面进料。搅拌机全密闭，上料仓设置一台袋式除尘器，搅拌机设置一台袋式除尘器，水泥筒仓设置一台袋式除尘器，产生的粉尘分别处理后，经风机抽至一根15m高排气筒排放。水泥筒仓进料时，上料仓、搅拌机不运行。因此，应对水泥筒仓粉尘排放浓度，上料仓与搅拌机粉尘排放浓度分别进行计算。 水泥筒仓粉尘产生量为6.84t/a，粉尘产生浓度2280mg/m3，袋式除尘器除尘效率可以达到99.7%以上，则水泥筒仓粉尘排放量为0.0205t/a，粉尘排放浓度为6.84mg/m3，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2重点地区特别排放限值，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求（10mg/m3）。 上料仓和搅拌机粉尘产生量合计为20.151t/a，粉尘产生浓度1679mg/m3，袋式除尘器除尘效率可以达到99.7%以上，则上料仓和搅拌机粉尘排放量为0.0605t/a，粉尘排放浓度为5.04mg/m3，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2重点地区特别排放限值，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求（10mg/m3）。 项目所有物料均在密闭车间内储存，卸料均在密闭车间内进行，车间通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。另外在生产车间顶部设置喷淋装置控制无组织粉尘排放。项目水泥、沙子、石子均采用密闭螺旋输送机输送，物料输送过程不产生粉尘。 项目水泥采用罐车运输，沙子、石子采用专用密闭的环保车辆运输，运输过程中以帆布密闭覆盖。厂区设车辆清洗装置，对进出车辆进行清洗，防止将粉尘带出；厂区道路及车间地面进行硬化，并定期清扫洒水，一天两次。 在原料库、搅拌机、筒仓、除尘器、洗车台、厂区出入口等位置安装视频监控，在排气筒出口安装PM10在线监测设备，在主导风下风向厂界处安装TSP自动监测设备，并对厂区用电量进行监控，监控数据与市环境监控中心监控平台联网。 本项目产生的各类污染物区域最大落地浓度贡献值均满足相应的环境质量标准，无需设置大气环境防护距离。 采取治理措施后，项目废气可以做到达标排放，对环境敏感点影响很小。 废水 项目产生废水主要包括搅拌机及车辆清洗水和生活污水。 搅拌机及车辆清洗水：在厂区出口洗车区设沉淀池，容积10m3，对该部分废水进行沉淀处理，处理后回用作洗车用水及道路洒水，不外排。 生活用水：经收集池（5m3）收集后定期清运。 项目废水不外排，不对环境造成影响。 （3）噪声 本项目设备只在白天运行，运营期噪声在安装减振、厂房隔音等措施后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （4）固体废物 本项目产生的固体废物主要有除尘灰、沉淀池污泥、养护区散落下来的碎砂石和职工生活垃圾。 生活垃圾全部由环卫部门统一处理。除尘灰、沉淀池污泥、养护区散落下来的碎砂石均为一般固废，收集后在原料库储存，回用于生产。 本项目运营期的固体废物均得到合理处置，不会对当地环境造成影响。 （5）土壤环境影响分析 本项目为养殖漏粪板生产，主要原料为水泥、大沙、石子及水，不涉及化学品；项目所有物料均在密闭车间内储存，厂区道路及车间地面进行硬化，不会对土壤环境造成影响。 6、达标排放与总量控制结论 采取环评要求措施后，项目废水不外排，固体废物均得到合理处置。废气、噪声可以做到达标排放。 本项目属于新建项目，新增污染物排放量为：COD 0t/a，氨氮0t/a，SO2 0t/a，NOx 0t/a，颗粒物0.1097t/a，VOCs 0t/a，铅0t/a，铬0t/a，镉0t/a，汞0t/a，砷0t/a。该项目重点污染物需进行倍量替代，项目所需替代量为颗粒物0.2194吨/年，从延津商都饲料有限公司的减排量（颗粒物15.2796 吨/年）中扣除。 7、总结论 本项目的建设符合国家产业政策，选址合理；项目废水不外排，固体废物均得到合理处置。废气、噪声可以做到达标排放，对区域环境质量影响较小。本项目产生的各类污染物区域最大落地浓度贡献值均满足相应的环境质量标准，无需设置大气环境防护距离。 本项目距离丰庄镇绳屯水厂地下水井群饮用水水源保护区1380m，不在其保护区范围内。 从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。 建议： 1、施工期：按照新乡市及延津县重污染天气管控及“封土行动”的相关要求，在规定时间内，停止土建施工。 2、运营期：按照新乡市及延津县重污染天气应急管控要求，进行减产、停产或错峰生产。 3、定期对环保设施进行维护，确保各种污染物达标排放。

# Text boxes

地面洒水

化粪池

自然蒸发360

办公生活

定时清运

自然蒸发50.4

252

201.6

201.6

搅拌机、车辆清洗

自然蒸发148.8

1488

产品养护

自然蒸发960

960

骨料喷干雾抑尘

300

自然蒸发300

搅拌添加

1800

自然蒸发1800

新鲜水

5160

360

1339.2

沉淀池

粉尘

粉尘

噪声、粉尘

泵送

水泥

沙子、石子

水

水泥筒仓

上料仓

仓库

脱模剂

脱模剂

粉尘、

噪声

计 量

计 量

计 量

螺旋输送

螺旋输送

搅拌机

搅拌料

钢筋

成品

养护

成型

固定

扩张

碎沙石

噪声