建设项目基本情况

| 项目名称 | 年加工5000立方泡沫内模板 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市鑫源祥泡沫彩钢制造有限公司 |
| 法人代表 | 吕梅娥（410703195107232028） | 联系人 | 陈厚智 |
| 通讯地址 | 新乡市延津县产业集聚区经十三路路东 |
| 联系电话 | 15225938369 | 传真 | / | 邮政编码 | 453200 |
| 建设地点 | 新乡市延津县产业集聚区经十三路路东 |
| 备案部门 | 延津县产业集聚区管理委员会 | 项目代码 | 2020-410726-29-03-095865 |
| 建设性质 | 新建(改扩建(技改( | 行业类别 及代码 | C3039其他建筑材料制造 |
| 占地面积 (平方米) | 2000 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 500 | 其中：环保投资(万元) | 10 | 环保投资占总投资比例 | 2% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | 2021年4月 |
| 一、项目由来 新乡市鑫源祥泡沫彩钢制造有限公司位于新乡市延津县产业集聚区经十三路路东，公司现有项目为“年产泡沫制品300吨项目”，现有项目环评及验收情况见表1-1。 表1-1 现有项目建设情况一览表 现有项目名称 环评执行情况 项目验收情况 年产泡沫制品300吨项目 2006年8月9日由新乡市环境保护局予以审批 审批文号为：新环监（2006）408号 2011年1月16日由新乡市环境保护局进行验收 验收文号为：新环验（2011）028号 企业根据目前的市场形势和公司的发展需要，拟追加投资500万元，利用现有闲置厂房，建设年加工5000立方泡沫内模板项目，以完善企业产品线，为客户提供更加合理完善的解决方案。根据现场勘查，扩建项目生产设备尚未安装，不涉及未批先建。 经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类，为允许类，符合国家相关产业政策。该项目已经延津县产业集聚区管理委员会进行备案，项目代码为2020-410726-29-03-095865（备案见附件2）。 根据《延津县产业集聚区（北区）发展规划（2012-2020）》（见附图2），项目所占用地为二类工业用地，选址符合延津县产业集聚区土地利用规划；根据延津县产业集聚区管理委员会出具的规划证明，项目选址符合延津县产业集聚区总体发展规划（见附件6）。 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）（部令第16号）规定，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业30”中的第56项“砖瓦、石材等建筑材料制造”,属于“粘土砖瓦及建筑砌块制造；建筑用石加工；防水建筑材料制造；隔热、隔音材料制造；其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）以上均不含利用石材板材切割、打磨、成型的”。应当编制环境影响报告表。 受新乡市鑫源祥泡沫彩钢制造有限公司委托（委托书见附件1），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了本项目的环境影响评价报告表。 二、工程内容及规模 1、项目地理位置及周围概况 本项目位于新乡市延津县产业集聚区经十三路路东，项目周边环境为：东侧为台冠电子半导体工业公司，南侧为小路，隔小路为新乡市新格起重设备有限公司，西侧为经十三路，隔经十三路为新乡市红福制盖有限公司，北侧为台冠电子半导体工业公司。项目周围敏感点为：西南1248m处的沙门村，西南1372m的新远实验学校，西南1195m的延津县人民医院榆东分院，东北1965m处的十八里庄村。距离本项目最近的地表水体为东269m处的榆林排。项目周边环境图见附图3。 2、项目概况 本项目的基本概况见表1-2。 表1-2 项目基本情况一览表 序号 项目 建设内容 1 项目名称 年加工5000立方泡沫内模板项目 2 建设性质 扩建 3 所属行业 C3039其他建筑材料制造 4 建设地点 新乡市延津县产业集聚区经十三路路东 5 建设单位 新乡市鑫源祥泡沫彩钢制造有限公司 6 总投资 500万元 7 占地面积 2000平方米 8 定员与工作制度 现有项目员工12人，本项目新增员工5人， 单班制（8小时），年工作日280天 3、建设规模及内容 本项目总投资500万元，主要包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程等，项目所在厂区平面布置图见附图4。建筑内容见表1-3。 表1-3 项目组成一览表 序号 建筑物名称 建筑规模 备注 主体工程 生产车间1 建筑面积28m2 用于投料搅拌 生产车间2 建筑面积236m2 用于生产加工 辅助工程 生产原料库 建筑面积675m2 用于原料暂存 切割成品库 建筑面积2585.78m2 用于切割及成品暂存 办公室 建筑面积226m2 依托现有 公用工程 供水 园区供水管网 依托现有 供电 园区电网供电 依托现有 排水 生活污水经化粪池处理后通过污水管网排入延津县第二污水处理厂处理 依托现有 环保工程 废气治理 投料过程产生的颗粒物经集气罩收集后采用袋式除尘器处理，尾气经15m排气筒排放 未建 废水治理 生活污水经化粪池处理后通过污水管网排入延津县第二污水处理厂处理 依托现有 噪声治理 基础减振、距离衰减、厂房隔声等降噪措施。 未建 固废治理 一般固废场所一处（建筑面积10m2），垃圾箱若干 依托现有 4、项目产品方案 项目产品方案如下表所示。 表1-4 项目产品方案一览表 序号 名称 年产量 1 泡沫内模板 5000立方/年 5、原辅材料与能源消耗量 表1-5 项目原辅材料及能源消耗情况一览表 序号 名称 用量 备注 原辅材料 1 泡沫板 30t/a 现有项目供给 2 氧化镁 300t/a 吨包，1吨每包；袋装，每袋50kg 3 氯化镁 50t/a 袋装，每袋50kg 4 纤维网格布 20t/a 外购 能源 5 自来水 新增用水量200m3/a 园区供水管网 6 电 新增用电量3万kw•h/a 园区电网供电 原辅材料理化性质： 氯化镁：氯化镁是一种氯化物，化学式MgCl2。无色而易潮解晶体。这些盐是典型的离子卤化物，易溶于水。水合氯化镁可以从盐水或海水中提取。通常带有6分子的结晶水。但加热至95℃时失去结晶水。135℃以上时开始分解，并释放出氯化氢（HCl）气体。工业上生产镁的原料。在海水和盐卤中找到。水合氯化镁是处方口服镁补充剂通常使用的物质。 氧化镁：常温下为一种白色固体。氧化镁有高度耐火绝缘性能，分轻质氧化镁和重质氧化镁两种。轻质体积疏松，为白色无定形粉末。无臭无味无毒。密度3.58g/cm3。难溶于纯水及有机溶剂，在水中溶解度因二氧化碳的存在而增大。能溶于酸、铵盐溶液。经高温灼烧转化为结晶体。遇空气中的二氧化碳生成碳酸镁复盐。重质体积紧密，为白色或米黄色粉末。与水易化合，露置空气中易吸收水分和二氧化碳。与氯化镁溶液混合易胶凝硬化。 纤维网格布：玻璃纤维网格布是以玻璃纤维机织物为基材，经高分子抗乳液浸泡涂层。从而具有良好的抗碱性、柔韧性 以及经纬向高度抗拉力，可被广泛用于建筑物内外墙体 保温、防水、防火、抗裂等。 玻璃纤维网格布以耐碱玻纤网布为主，它采用中无碱玻纤纱（主要成份是硅酸盐、化学稳定性好）经特殊的组织结构-纱罗组织绞织而成，后经抗碱液、增强剂等高温热定型处理。 6、主要生产设备设施 本项目主要设备见表1-6。 表1-6 本项目主要设备设施一览表 序号 名称 型号 数量（台） 1 数控切割机 / 2 2 搅拌平台（搅拌机） / 2 3 挂浆机 / 2 4 研磨机 / 1 7、政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目产业政策相符性分析见下表所示。 表1-7 项目与产业政策相符性对比分析一览表 一、生产工艺相符性 鼓励类 无 限制类 无 淘汰类 无 本项目 本项目生产工艺不涉及鼓励类、限制类及淘汰类，符合国家产业政策。 二、生产设备相符性 鼓励类 无 限制类 无 淘汰类 SJ1580-3000 双轴、单轴制砖搅拌机； 本项目 本项目生产设备不属于限制类和淘汰类，符合国家产业政策。 三、产品相符性 鼓励类 无 限制类 无 淘汰类 无 本项目 本项目产品为泡沫内模板，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，符合国家产业政策。 经上表分析可知，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类之列，属于允许类，符合《产业结构调整指导目录》（2019年本）的相关要求。 8、项目建设内容与备案相符性分析 项目建设内容与备案相符性分析一览表如下所示。 表1-8 项目建设内容与备案相符性分析一览表 项目 备案内容 建设内容 是否符合 项目名称 年加工5000立方泡沫内模板项目 年加工5000立方泡沫内模板项目 符合 建设单位 新乡市鑫源祥泡沫彩钢制造有限公司 新乡市鑫源祥泡沫彩钢制造有限公司 符合 建设地点 新乡市延津县产业集聚区经十三路路东 新乡市延津县产业集聚区经十三路路东 符合 主要设备 数控切割机、搅拌机、挂浆机、除尘设备等 数控切割机、搅拌机、挂浆机、除尘设备、研磨机等 细化 生产工艺 原料—切割—挂浆—晾干—成品 原料—切割—覆膜—制浆—挂浆—晾干—成品 细化 9、劳动定员与工作制度 厂区现有项目员工12人，本项目新增员工5人，每天工作8小时，单班制，年有效工作日280天，项目员工均不在厂区内食宿。 10、公用工程 10.1供水 本项目用水主要职工生活用水和配料制浆用水。 本项目新增员工5人，均不在厂区内食宿，人员用水按 30L/人·d 计，则新增生活用水量为0.15m3/d（42m3/a）；项目制浆用水量约为0.565m3/d（158m3/a）。 10.2排水 本项目实行雨、污分流。雨水经雨水口，由室外雨水管汇集，排入地表水体。本项目产生废水主要为生活污水，生活污水产生量为0.12m3/d（33.6m3/a），经化粪池处理后通过污水管网排入延津县第二污水处理厂。 10.3供电 项目用电量为3万kW·h/a，由国家电网接入，主要用于项目生产设备及办公用电，可满足项目生产的需求。 11、与相关文件相符性分析 11.1 本项目与新环【2015】342号文的对照分析 本项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环［2015］342号（以下简称《通知》）对照分析见表1-9。 表 1-9 项目与《通知》对照分析一览表 项目 与本项目相关条文 本项目情况 对比结果 新乡市主体功能区 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市；2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。 本项目位于新乡市延津县产业集聚区经十三路路东 属于重点开发区域中的产业集聚区 限制开发区、农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）。 禁止开发区：河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区、太行山猕猴自然保护区。 新乡市集中水源地保护区 延津县水厂地下水井群(共8眼井)，一级保护区：取水井外围50米及取水井至水厂的输水管线两侧5米的区域；二级保护区：一级保护区外,1～6号、8号取水井外围550米外公切线所包含的区域,7号取水井外围500米的区域。 本项目位于新乡市延津县产业集聚区经十三路路东 不在水源地保护区范围内 建设项目环境影响评价豁免管理名录 查无相关条目。 本项目产品为泡沫内模板 本项目产品不在豁免名录内 污染防治（控）重点单元 水污染 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县 本项目位于新乡市延津县产业集聚区经十三路路东 不属于 大气污染 新乡市域全部 属于 重金属污染 新乡县、凤泉区（铅镉污染防控区） 不属于 工业项目分类 二类项目：非金属矿物制品（不含水泥制造、建筑及卫生陶瓷、石墨、碳素制品） 本项目为二类工业项目 属于 由上表可知，本项目厂址位于新乡市延津县产业集聚区经十三路路东，延津县产业集聚区属于新乡市主体功能区的重点开发区域，故本项目所在地属于新乡市主体功能区的重点开发区域。对照新环[2015]342号文，本项目属于新乡市规定的工业准入优先区。本项目与工业准入优先区的环境准入政策要求相符性分析见表1-10。 表 1-10 与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析 类别 内容 本项目情况 对比结果 （一）工业准入优先区 功能区范围：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区 本项目位于新乡市延津产业集聚区经十三路路东 属于工业准入优先区 环境准入政策： 1.取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。 2.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。 3.下放部分审批权限。对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。 4.放宽部分审批条件。对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。 5.严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外） 1、本项目不在豁免名录内。 2、本项目应编制环境影响报告表。 3、本项目为二类工业项目。 4、本项目不属于《水污染防治重点单元》区域内的：煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于《大气污染防治重点单元》区域内：燃煤火电项目，煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于《重金属污染防控单元》防控区域内：涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目 符合环境准入条件。 由表1-10可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目。 11.2、与聚集区规划相符性分析 本项目位于新乡市延津县产业集聚区。本项目与集聚区项目准入条件相符性分析，见下表1-11。 表 1-11 与集聚区规划相符性分析一览表 类别 项目准入条件 项目情况 对比 产业 (1)园区规划主导产业为机械化工，与主导产业相关的项目优先入园。 (2)按照国家相关产业政策，严禁高毒、高污染的淘汰和限制类工业企业入园。 (3)对县域范围内布局不合理的、符合集聚区主导产业的项目，按环保要求可以搬迁入园区。 (1)本项目产品为泡沫内模板属于砖瓦、石材等建筑材料制造。 (2)本项目不属于高毒、高污染的淘汰和限制类。 (3)项目不在县域范围内。 相符 生产规模和工艺装备水平 (1)入园企业建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求。 (2)环保搬迁入集聚区的企业应进行产品和生产工艺技术的升级改造，达到国家相关规定的要求。 (1)本项目符合国家产业政策最小经济规模要求。 (2)本项目不属于搬迁项目。 相符 清洁生产水平 (1)入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业先进水平。 (2)在生产工艺技术水平上，要求入区项目达到国内先进行业清洁生产水平。 (1)本项目清洁生产指标能达到国内同类行业先进水平。 (2)在生产工艺技术水平上，项目能达到国内先进行业清洁生产水平。 相符 污染物排放总量控制 (1)新建项目的污染物排放指标必须在提高区域内现有工业污染负荷削减量中调剂。 (2)禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上根本不可行的项目。 (3)限制高耗水和排水量大的工业企业入驻园区。 (1)本项目的污染物排放指标可以在提高区域内现有工业污染负荷削减量中调剂。 (2)本项目不属于污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上根本不可行的项目。 (3)本项目不属于高耗水和排水量大的工业企业。 相符 风险防范 (1)化工项目和其他涉及大量易燃易爆物质的项目入园前必须完成安全预评价。 (2)涉及危险物质的项目，风险事故预测不对周边人群和环境造成重大危害；拟选址致死半径内不得有敏感目标。 (3)涉及危险物质的项目，入园前必须有完善的风险管理制度和应急预案。 (1)本项目不属于化工项目。 (2)本项目不涉及危险物质。 相符 土地利用 入园项目必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求，近期投资强度不得低于100万元/亩，远期投资强度不得低于120万元。 本项目投资强度166.7万元/亩。 相符 其他 （1）入园项目用地必须符合园区土地利用规划要求，禁止在一二类工业用地之上建设三类项目。 （2）按照循环经济发展之路，评价建议与园区已有产业或项目能够形成良好循环经济链条的项目可优先入园。 （3）项目入驻时应考虑集聚区万元产值排水量总体要求。 （4）项目入驻时应考虑集聚区万元产值COD排放量总体要求。 （5）项目入驻时应考虑集聚区万元产值SO2排放量总体要求。 （1）本项目用地符合园区土地利用规划要求，项目为二类项目。 （2）本项目无生产废水产生，生活污水排放量较小。本项目不涉及SO2排放。 相符 由表1-11可知，本项目符合延津县产业集聚区准入条件。 11.3 项目与《新乡市环境污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）》相符性分析 表1-12 项目与新乡市环境污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）相符性分析 与本项目相关条文 本项目情况 对比结果 9.严格环境准入门槛。禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。对水泥行业不再实施省内产能置换。对本地过剩产能重点行业搬迁、改建项目，实行污染物排放倍量削减替代，其他行业搬迁项目污染物排放量削减比例不低于1.5:1，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。其他新、改、扩建排放VOCs的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放总量倍量消减替代。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。严格控制新增燃煤项目建设。 本项目位于新乡市延津县产业集聚区经十三路路东，属于砖瓦、石材等建筑材料制造，不属于禁止建设行业。本项目不涉及VOCs的排放。 符合 11.4 与《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）对比分析 表1-13 《河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》 与本项目相关条文 本项目情况 对比 结果 （一）持续调整优化产业结构 加快调整不符合生态环境功能定位的产业布局、产业规模和产业结构，按照《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，2020年 4月底前排查建立淘汰类工业产能和装备清单台账，年底前关停淘汰完毕。对于限制类工业产能和装备，因地制宜采取资金奖补、产能置换等政策措施，鼓励提前淘汰。 本项目为砖瓦、石材等建筑材料制造，不属于淘汰行业。 符合 要求 5.严格新建项目准入管理。加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，逐步构件起“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全省原则上禁止新建钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用碳素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业严格落实国家、省有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高校环保治理设施。 本项目为砖瓦、石材等建筑材料制造，不属于禁止类行业。 符合 要求 57. 开展涉气排污单位污染治理设施用电监管。继续推进应急管控清单中排污单位用电监管设备安装和联网，管控清单内不能安装自动监控的排污单位要实现用电监管全覆盖、全联网，排污许可证、环评报告、应急管控清单中涉气的生产设施和污染治理设施均应独立安装用电监管设备。 本项目按照要求在总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施安装部署用电量监控系统。 符合 要求 由表1-13可知，本项目符合《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》的相关规定。 11.5 与《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2020〕10号）对比分析 表1-14 《新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》 与本项目相关条文 本项目情况 对比 结果 （一）持续调整优化产业结构 5．严格新建项目准入管理 加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全省原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业严格落实国家、省有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。 本项目为砖瓦、石材等建筑材料制造，不属于禁止行业。 相符 （十）提升监测监测监控能力 57.开展涉气排污单位污染治理设施用电监管。继续推进应急管控清单中排污单位用电监管设备安装和联网，管控清单内不能安装自动监控的排污单位要实现用电监管全覆盖、全联网，排污许可证、环评报告、应急管控清单中涉气的生产设施和污染治理设施均应独立安装用电监管设备。 本项目按照要求在总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施安装部署用电量监控系统。 相符 由表1-14可知，本项目符合《新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》的相关规定。 11.6与新乡市生态环境局《关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）对比分析 表1-15 与《关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》对比分析 与本项目相关条文 本项目情况 对比结果 新乡市辖区内的所有排污企业部署安装工业企业用电量监控系统，以实现生产设施和治污设施用电实时监控，所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。 本项目按照要求在总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施安装部署用电量监控系统。 相符 由表1-15可知，本项目符合新乡市生态环境局《关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）的相关规定。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要问题： 新乡市鑫源祥泡沫彩钢制造有限公司位于新乡市延津县产业集聚区经十三路路东，公司现有项目为“年产泡沫制品300吨项目”，现有项目环评及验收情况见表1-16。 表1-16 现有项目建设情况一览表 现有项目名称 环评执行情况 项目验收情况 年产泡沫制品300吨项目 2006年8月9日由新乡市环境保护局予以审批 审批文号为：新环监（2006）408号 2011年1月26日由新乡市环境保护局进行验收 验收文号为：新环验（2011）028号 现有项目基本情况及产排污情况如下： 1、建设规模及内容 现有项目建筑内容见表1-17。 表1-17 现有项目组成一览表 序号 建筑物名称 建筑规模 主体工程 生产车间1 建筑面积1000m2 生产车间2 建筑面积2811.78m2 辅助工程 办公室 建筑面积226m2，用于职工日常办公，年工作300天 仓库 建筑面积50m2 2、现有项目产品方案 现有项目产品方案见下表。 表1-18 现有项目产品方案及规模一览表 产品名称 生产规模 泡沫制品 300t/a 3、现有项目主要原辅材料 现有项目主要原辅材料见下表。 表1-19 项目原辅材料及能源消耗情况一览表 序号 名称 用量 备注 1 可发性聚苯乙烯 300t 外购 2 天然气 80000m3 管道 3 电 8.5万kW·h 国家电网 4 自来水 180m3 管网 4、现有项目主要生产设备 现有项目主要生产设备见下表。 表1-20 主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 数量（台） 1 发泡机 / 2 2 切割机 / 4 3 板材机 / 1 4 流化干燥床 / 2 5 加热炉 3t/h 1 5、现有项目生产工艺流程 图1 现有项目生产工艺流程图 工艺流程简述： 发泡：泡沫制品成型前，需将原材料在发泡机内通过蒸汽直接加热发生膨胀成均匀一致的颗粒，使其富有弹性，将发泡后的珠粒装入特定的模具进行再次发泡，进一步降低珠粒的密度。外购的可发性聚苯乙烯内含有发泡剂(环戊烷)，发泡温度一般控制在80-90°C。 干燥：发泡后进入流化干燥床加热干燥。 成型：加热所用蒸汽通过模具内壁面上小孔或狭槽直接进入型腔，颗粒受热软化，颗拉泡孔中发泡剂蒸发成气体和蒸汽渗入泡孔，颗粒进一步膨胀而增大体积，由于型腔空间的限制，膨胀的颗粒填满型腔空间并熔结为一整体。 冷却脱模：使用自然冷却，使泡沫成品与模具分离，经冷却定型后，启模取出。 切割：将脱模后的泡沫板用切割机切割至所需尺寸，切割过程中有废气和边角料产生。切割完成即为成品。 6、现有项目污染物产排情况 （1）废气 A：发泡、成型废气 现有项目发泡、成型过程有非甲烷总烃产生。发泡、成型工序年工作时间为2400h/a。目前发泡、成型过程中产生的废气采用集气罩收集，收集后的非甲烷总烃经UV光氧等离子处理一体机治理，尾气经15m排气筒（DA001）排放。 根据2017年11月28日河南名科检测技术有限公司出具的检测报告，非甲烷总烃排放速率为0.0387-0.0424kg/h，排放浓度为6.45-6.68mg/m3，排放速率取均值0.0403kg/h，则排放量为0.0967t/a，经治理后非甲烷总烃的排放浓度均可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2非甲烷总烃二级排放标准：最高允许排放浓度：120mg/m3，排放速率10kg/h（15m排气筒）的标准要求和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）中其他行业有机废气排放口非甲烷总烃80mg/m3限值的要求和去除效率满足70%要求。 B：切割废气 现有项目切割机以加热电阻丝切割泡沫板，泡沫板受热分解，产生废气，主要成分为聚乙烯（以非甲烷总烃计）。目前切割过程中产生的废气采用集气罩收集，收集后的非甲烷总烃经UV光氧等离子处理一体机处理，尾气经15m排气筒（DA002）排放。 根据建设单位提供资料，现有项目年切割泡沫板300吨，泡沫板在切割过程中，切割废气的产生量约占原料的0.1%，则切割过程中非甲烷总烃的产生量为0.3t/a。 现有项目切割工序年工作时间为1200h/a，切割废气由集气罩收集后（收集效率为85%）经UV光氧等离子处理一体机（处理效率为80%），最终通过一根15m高排气筒（DA002）排放，风机风量为3000m3/h。 经治理后非甲烷总烃有组织排放量为0.051t/a，排放速率为0.0425kg/h，排放浓度为14.2mg/m3。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2非甲烷总烃二级排放标准：最高允许排放浓度：120mg/m3，排放速率10kg/h（15m排气筒）的标准要求和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）中其他行业有机废气排放口非甲烷总烃80mg/m3限值的要求和去除效率满足70%要求。 项目未被集气系统收集的非甲烷总烃在车间无组织排放，无组织排放量约为0.045t/a（0.0188kg/h）。 C：天然气燃烧废气 为了更好的实现节能减排，公司采用3t/h燃气锅炉替换2t/h燃煤锅炉（2006年现有项目环评报告表），实现技改。燃气锅炉废气排放量部分从现有项目燃煤锅炉许可排放量中替代。 ①现有项目燃煤锅炉技改为燃气锅炉后核算现有项目燃气锅炉许可废气排放量。 技改后项目设置一台3t/h燃气锅炉供热，天然气用量为54万m3/a，其燃烧产生的主要污染物为烟尘、SO2和NOx。 评价要求，燃气锅炉需配备低氮燃烧器，经低氮燃烧后NOx小于30mg/m3。 低氮燃烧原理：低氮燃烧技术是利用在燃烧中已生成的NO遇到烃根和未完全燃烧产物CO、H2、C和CnHm时，会发生NO的还原反应的原理，将80%～85%的燃烧送入第一级燃烧区，在α>1条件下，燃烧并生成NOx。送入一级燃料区的燃料称为一次燃料，其余15%～20%的燃料则在主燃烧器的上部送入二级燃烧区，在α<1条件下形成很强的还原性气氛，使得在一级燃烧区中生成的NOx在二级燃烧区中被还原成N2，二级燃烧区又称再燃区，送入二级燃烧区中的燃料又称为二次燃料。在再燃区中不仅使得已生成的NOx得到还原，还抑制了新的NOx的生成，可使NOx的排放浓度进一步降低。 《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办 〔2019〕25号）燃气锅炉升级改造要求：天然气锅炉执行在基准含氧量3.5%的条件下，颗粒物＜5mg/m3、二氧化硫＜10mg/m3、氮氧化物＜30mg/m3的限值要求。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》，本项目热风炉基准烟气量为： 式中：为气体燃料低位发热量（MJ/m3），本项目使用的天然气低位发热量为34.886MJ/m3。 经计算，本项目基准烟气量为10.29Nm3/Nm3，3t/h燃气锅炉天然气用气量为54万m3/a，则该3t/h燃气锅炉年基准烟气量为555.66万m3/a。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》，本项目年许可排放量为： 式中：Ci—第i个主要排放口污染物排放标准浓度限值，mg/m3； Vi—第i个主要排放口基准烟气量，Nm3/m3； Ri—第i个主要排放口所对应的锅炉前三年年平均燃料使用量，吨或万m3。 本项目执行《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办 〔2019〕25号）燃气锅炉升级改造要求：天然气锅炉执行在基准含氧量3.5%的条件下，颗粒物＜5mg/m3、二氧化硫＜10mg/m3、氮氧化物＜30mg/m3的限值要求。因此，本项目3t/h燃气锅炉废气污染物年许可排放量为： 颗粒物：5mg/m3×10.29Nm3/ m3×54万m3/a×10-9＝0.0278t/a； 二氧化硫：10mg/m3×10.29Nm3/m3×54万m3/a×10-9＝0.0556t/a； 氮氧化物：30mg/m3×10.29Nm3/m3×54万m3/a×10-9＝0.1667t/a。 即本项目3t/h燃气锅炉燃烧废气排放情况如下。 表1-21 天然气燃烧废气排放情况一览表 排放源 污染因子 排放量（t/a） 排放浓度（mg/m3） 烟气量555.66万Nm3/a 烟尘 0.0278 5 SO2 0.0556 10 NOX 0.1667 30 由表1-21可知，本项目3t/h燃气锅炉燃烧废气经不低于8m高排气筒排放。颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度都可以满足《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25号）燃气锅炉升级改造要求：天然气锅炉执行在基准含氧量3.5%的条件下，颗粒物＜5mg/m3、二氧化硫＜10mg/m3、氮氧化物＜30mg/m3的限值要求。 ②现有项目燃煤锅炉技改为燃气锅炉后根据检测数据核算现有项目实际废气排放量。 现有项目设置3t/h锅炉为生产供热，锅炉年工作2400h，其燃烧产生的主要污染物为烟尘、SO2和NOX。锅炉配备低氮燃烧器，经低氮燃烧后排放。 根据2020年11月25日河南恒科环境检测有限公司出具的检测报告，颗粒物产生速率均值为0.0115kg/h，产生浓度为3.1-4.5mg/m3，则排放量为0.0276t/a；SO2产生速率<0.011kg/h，产生浓度<3mg/m3，则排放量为0.0264t/a；NOX产生速率均值为0.0059kg/h，产生浓度为17-19mg/m3，则排放量为0.1416t/a。颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度均可以满足《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25号）燃气锅炉升级改造要求：天然气锅炉执行在基准含氧量3.5%的条件下，颗粒物＜5mg/m3、二氧化硫＜10mg/m3、氮氧化物＜30mg/m3的限值要求。 （2）废水 现有项目生活污水经化粪池（容积5m3）处理后排入延津县第二污水处理厂处理。现有项目职工定员12人，人员用水按 30L/人·d 计，生活用水量为0.36m3/d（108m3/a），则生活污水产生量为0.288m3/d（86.4m3/a）。 （3）噪声 现有项目噪声主要为切割机、板材机等设备噪声，根据企业验收检测报告可知，现有工程四周厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类昼间60dB(A)标准要求。 （4）固废 现有项目生产固废主要为生产过程中产生的边角料，经收集后循环利用。生活垃圾交由环卫部门统一处理。不会对周围环境造成影响。 7、现有项目污染物排放情况一览表 表1-22 现有项目污染物排放情况一览表 污染因素 产污环节 污染物 排放量 废气 发泡、成型过程 非甲烷总烃 0.0967t/a 切割过程（有组织） 非甲烷总烃 0.051t/a 切割过程（无组织） 非甲烷总烃 0.045t/a 天然气加热过程 颗粒物 0.0278t/a SO2 0.0556t/a NOX 0.1667t/a 废水（86.4t/a） 生活污水 COD NH3-N TP 0.0035t/a 0.0002t/a 0.00003t/a 噪声 生产过程 设备噪声 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 固废 生产过程 边角料 0t/a 职工生活 生活垃圾 0t/a 8、现有项目存在的主要问题和整改方案 表1-23 现有项目存在的问题及整改措施 序号 存在的问题 整改措施 整改情况 1 无一般固废场所 建设一处一般固废场所（10m2） 已整改 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 延津县位于河南省北部，隶属于新乡市，地处东经113°57´~114°46´、北纬35°07´~35°29´之间，东邻封丘、滑县，南界原阳，西与新乡相连，北与卫辉市、浚县接壤，距新乡市区36km。全境总面积886km2。 本项目位于新乡市延津县产业集聚区经十三路路东，地理位置图见附图1。 2、地形地貌 延津县地处华北黄河冲积平原的偏南端，地势西南高东北低，自然坡降约七千分之一，海拔一般在67～71m之间，部分沙岗顶部在80m以上，最高点为石婆固镇大油房村北沙丘，海拔89m，最低点为马庄乡罗滩村东洼地，海拔63.5m。全县地貌大势平坦，微度起伏，大体可分为三种区域类型：西北部的东屯镇和东北部的丰庄镇高坑平坦，为古黄河高滩区，面各为21.6万亩，占全县总面积的15.2%；中部，自西南小潭乡起，至东北丰庄镇的秦庄止，为黄河故道区。由于历史上黄河多次泛滥，改道和风力搬迁作用，沙丘连绵起伏，冈洼相间，呈带状纵卧，长达46.5km，面积67.66万亩，占全县总面积的47.6%；东和南部，自小潭乡起至朱寨止，涉及11个乡镇，是低洼平原区，面积52.87万亩，占全县总面积的37.2%。 3、地质构造 延津县位于内黄隆起区南沿，地质类型为河流冲击平原型。内黄隆起区处东断裂与长垣断裂之间，北起安阳断裂，南至延津县城北。内黄隆起区内除在浚县童山、柏山有古代地层零星出露外，其余全部为第三、四纪地层所掩盖，覆盖层由西向东，由北向南逐渐变厚，达200～2000m，其土质多为褐黄色或灰黄色粘土、亚粘土、亚沙土及灰沙层，局部夹有砾层或灰黑色淤泥层，土质结构比较松，覆盖层下部为太古代、古生代地层。 历史上本地区属弱震区，很少发生中、强地震，历史上在县城西北部发生过6.8级地震。但由于延津位于汤阴地堑东侧，青羊口和汤阴、长垣、聊兰断裂南端，汤阴地堑和断裂带对本县控制力颇强，根据《中国地震烈度区划图》，延津县地震烈度为八度。 4、气候、气象 延津县属暖温带大陆性季风气候，四季分明，春季干旱多风沙，夏季炎热雨量大，秋季凉爽时令短，冬季寒冷少雨雪，气温的四季变化具有典型的大陆性气候特征，即冬冷夏热，年平均气温14℃，历年极端最高气温42℃，最低气温-19.2℃，年平均降雨量600.5mm，年平均风速2.08m/s，主导风向为东北风，西南风次之。 5、地表水 延津县的地表径流河渠，较大的有大沙河、柳青河、文岩渠。项目东面269m为榆林排，榆林排作为大沙河的支流，河段全长10km，根据新乡市地面水功能区划，大沙河规划功能为自然水域及输水水渠，规划为Ⅳ类水域。 6、地下水 延津县地下水属第四系黄河冲积平原孔隙水类型，根据含水层的岩性、埋藏深度，水理性质和水力特征，从上至下分为：浅层地下水和中、深层地下水两个含水组。县内浅层地下水资源，主要来源于降水入渗、灌溉入渗、例向补给和河渠渗漏等综合补给，多年平均地下水储量为1.10437亿m3，占总量的85%，全县可利用量1.3亿m3。 7、自然资源 延津县地处豫北黄河故道，土壤属黄河冲积母质，由于黄河多次泛滥冲积，打破了地带分布性规律，在紧沙、慢淤、澄清碱的成土规律作用下，形成境内土壤种类较多，水平分布面积零星，垂直方向层次分明。全县土壤分潮上和风沙土两大类，7个亚类，11个土属，46个土种。土壤质地较粗，易漏肥水，养分含量较低，适宜于粮食、花生、蔬菜、棉花等到农作物种植。 延津县地处中原，气候适中，适宜多种动植物生长，动植物资源较为丰富，据调查，全县植物有169个科目，832种，其中栽培植物有200余种；各种动物有100余个科目，共计370余种，并与许多产业密切相关，对国民经济和社会发展有较大的影响。延津县土地利用类型较为齐全，耕地面积相对较少，后备资源较为充足，全县土地总面积为95114公顷，其中含耕地58230公顷，园地748公顷，林地6172 公顷，林木覆盖率达14.7%，林木总储蓄为35万m3。 土特产资源丰富，主要有红花、酸枣、全虫、葡萄、九月青大枣等。 经现场勘查，区域内未发现珍稀、濒危野生动物，当地的陆生动物主要为适应农业及灌草丛生活的种类，属于广布性物种。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，建设项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环境保护局发布《新乡市2019年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表3-1 区域空气质量现状评价表 单位:(μg/m3) 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率/% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 101 70 144.3 超标 PM2.5 年平均质量浓度 56 35 160 超标 SO2 年平均质量浓度 16 60 26.7 达标 NO2 年平均质量浓度 44 40 110 超标 CO 第95百分位浓度 2.08mg/m3 4mg/m3 52 达标 O3 第90百分位浓度 178 160 111.3 超标 由上表可知，其中PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。空气质量超标原因主要为：①冬季供暖锅炉以及部分企业燃煤锅炉启动，且冬季大气自净能力下降，污染扩散气象条件差；②区域内汽车等交通源增加，污染物排放量增大；③天气干燥，尘土较多。因此超标现象属于区域性污染问题。 2019年，新乡市PM10平均浓度101微克/立方米，同比下降4微克/立方米，降幅3.8%；PM2.5平均浓度56微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅8.2%。气态污染物SO2平均浓度16微克/立方米，同比下降3微克/立方米，降幅15.8%；NO2平均浓度44微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅10.2%；O3第90百分位浓度为178微克/立方米，同比下降24微克/立方米，降幅11.9%，CO第95百分位浓度2.08毫克/立方米，同比下降0.22毫克/立方米，降幅9.6%。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 本项目严格按照新乡市正在实施的《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染物防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等文件的相关要求进行建设，项目运行过程中产生的废气经治理后能够达标排放，因此，项目的投产运行对区域大气环境质量影响较小。 2、水环境质量现状 本项目生活污水经化粪池处理后经污水管网排入延津县第二污水处理厂，最终排入大沙河，大沙河执行IV类标准。评价引用新乡市环境监测站对大沙河吴安屯断面断面的监测数据，数据见下表。 表 3-2 大沙河吴安屯断面监测数据（2020年5月份均值） 单位：mg/L 监测因子 COD NH3-N TP 监测数据 22.6 0.9 0.202 执行标准 30 1.5 0.3 达标情况 达标 达标 达标 由上表可知，大沙河能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质要求，目前新乡市正在推进实施《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）、《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号）和《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》、《关于印发新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2020〕10号），将进一步改善新乡市水环境质量。 本项目生活污水经厂区化粪池处理后排入延津县第二污水处理厂，对周围水环境影响不大。 3、声环境质量现状 根据环境噪声划分规定，项目厂界声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。各厂界现状噪声值见表3-3。 表3-3 项目四厂界噪声实测结果一览表 单位：dB(A) 监测方位 昼间 夜间 东厂界 54.5-55.6 45.2-46.0 南厂界 52.1-53.5 44.0-44.4 西厂界 52.5-56.0 45.1-45.6 北厂界 50.5-54.2 44.5-45.4 标准限值 60 50 由上表可知，项目所在区域声环境质量现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、生态环境现状 本项目区域生态系统以农业生态系统为主，项目所在地主要种植小麦、玉米、花生等，生态环境较好。无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文 化遗产等特殊保护目标。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目周围环境保护目标及其距离见下表3-4。 表3-4 本项目周围环境保护目标及其距离 保护类别 环境保护目标 距离 方位 保护级别 大气环境 沙门村 1248m 西南 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 十八里庄村 1965m 东北 汲津铺村 2050m 北 新远实验学校 1372m 西南 延津县人民医院榆东分院 1195m 西南 新乡市公安局车管所 378m 东北 声环境 厂界四周 / / 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 水环境 榆林排 269m 东 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，相关标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物名称 取值时间 浓度限值 标准来源 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 CO 24小时平均 4mg/m3 1小时平均 10mg/m3 2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）相关标准限值见表4-2。 表4-2 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 2类 60 50 3、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。相关标准限值见表4-3。 表4-3 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目类别 浓度限值 标准来源 pH值（无量纲） 6~9 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）V类标准 化学需氧量（COD） ≤40 五日生化需氧量（BOD5） ≤10 氨氮（NH3-N） ≤2.0 总磷 ≤0.4 4、本项目所在区域执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）标准中第二类用地限值要求。相关标准限值见表4-4。 表4-4 建设用地土壤污染风险筛选值（第二类用地）（单位：mg/kg） 序号 污染物项目 筛选值 重金属和无机物 1 砷 60 2 镉 65 3 铬（六价） 5.7 4 铜 18000 5 铅 800 6 汞 38 7 镍 900 挥发性有机物 8 四氯化碳 2.8 9 氯仿 0.9 10 氯甲烷 37 11 1,1-二氯乙烷 9 12 1,2-二氯乙烷 5 13 1,1-二氯乙烯 66 14 顺-1,2-二氯乙烯 596 15 反-1,2-二氯乙烯 54 16 二氯甲烷 616 17 1,2-二氯丙烷 5 18 1,1,1,2-四氯乙烷 10 19 1,1,2,2-四氯乙烷 6.8 20 四氯乙烯 53 21 1,1,1-三氯乙烷 840 22 1,1,2-三氯乙烷 2.8 23 三氯乙烯 2.8 24 1,2,3-三氯丙烷 0.5 25 氯乙烯 0.43 26 苯 4 27 氯苯 270 28 1,2-二氯苯 56 29 1,4-二氯苯 20 30 乙苯 28 31 苯乙烯 1290 32 甲苯 1200 33 间二甲苯+对二甲苯 570 34 邻二甲苯 640 半挥发有机物 35 硝基苯 76 36 苯胺 260 37 2-氯酚 2256 38 苯并[a]蒽 15 39 苯并[a]芘 1.5 40 苯并[b]荧蒽 15 41 苯并[k]荧蒽 151 42 䓛 1293 43 二苯并[a,h]蒽 1.5 44 茚并[1,2,3-c,d]芘 15 45 萘 70 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 项目废气标准值见下表4-5。 表4-5 大气污染物排放标准 标准名称 污染因子 标准限值浓度 《大污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 颗粒物 有组织排放 （排气筒高度15m） 最高允许排放速率：3.5kg/h 有组织排放浓度120mg/m3 厂界无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3 新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》 颗粒物 其它所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3，厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3 2、废水 项目生活污水排放标准见表4-6。 表4-6 延津县第二污水处理厂收水标准 标准名称 污染因子 标准值 延津县第二污水处理厂收水标准 COD 260mg/L SS 190mg/L NH3-N 35mg/L TP 4mg/L TN 60mg/L 3、噪声 本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体值见下表。 表4-7 厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 2类 60 50 4、固废 企业产生的固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目总量控制指标见表4-8。 表4-8 总量控制指标分析表 单位：t/a 项目 现有工程 实际排放量 现有工程 许可排放量 扩建工程 排放量 以新带老削减量 扩建完成后全厂排放量 新增排放量 非甲烷总烃 0.1927 0.9000 0 0.7073 0.1927 -0.7073 颗粒物 0.0276 0.5320 0.0435 0.5042 0.0713 -0.4607 SO2 0.0264 2.2400 0 2.1844 0.0556 -2.1844 NOX 0.1416 0 0.1667 0.1416 0.1667 0.1667 COD 0 0.0135 0.0013 0.0100 0.0048 -0.0087 NH3-N 0 0 0.00027 0 0.00027 0.00027 扩建项目新增COD排放量为0.0013t/a，从现有项目“以新带老”削减量0.0100t/a中全部替代，全厂COD排放总量不新增；NH3-N排放量为0.00027t/a，现有项目环评总量控制指标无NH3-N排放量，因此把现有项目NH3-N排放量也纳入本项目排放量中，全厂NH3-N排放量新增0.00027t/a；颗粒物排放量为0.0435t/a，从现有项目“以新带老”削减量0.5042t/a中全部替代，全厂颗粒物排放总量不新增；NOX排放量为0.1667t/a，现有项目环评总量控制指标无NOX排放量，因此把现有项目NOX排放量纳入本项目排放量中，全厂NOX排放量新增0.1667t/a。 根据《新乡市生态环境局关于转发〈河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知〉的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量指标及替代方案。本项目属于扩建项目，本项目新增污染物排放量为COD0t/a、NH3-N0.00027t/a、SO20t/a、NOX0.1512t/a、颗粒物0t/a、VOCS0t/a、铅0t/a、铬0t/a、镉0t/a、汞0t/a、砷0t/a。该项目重点污染物需进行倍量替代，项目所需替代量为NH3-N0.00054t/a，NOX0.3334t/a。拟从延津县建设项目可替代总量指标中支出。 |

建设项目工程分析

施工期工程分析 经现场踏勘，本项目生产车间利用厂区已建成厂房，故不再对施工期进行工程分析。 营运期工程分析 一、工艺流程简述 项目具体的工艺流程及产污环节图见图2。 图2 生产工艺及产污环节图 项目工艺流程描述如下： 切割：外购的泡沫板经数控切割机切割至所需尺寸，切割过程有噪声产生，同时有边角料产生； （2）覆膜：将切割完成后的泡沫板表面覆一层纤维网格布； （3）配料搅拌制浆：将氯化镁粉末加水搅拌溶解后加入氧化镁制成泥浆，为了使泥浆更加细腻采用研磨机进行研磨。投料过程有粉尘产生； （4）挂浆：把用纤维网格布覆膜完成后的板材进行人工挂浆； （5）晾干：挂浆完成后的半成品送至晾干区进行自然晾干； （6）成品：自然晾干后（2h/d）即为成品。 二、主要污染工序： 表5-1 主要污染工序一览表 污染因素 产污环节 污染物种类 治理措施 废气 投料工序 颗粒物 集气罩收集后采用袋式除尘器治理，尾气经15m排气筒排放 废水 生活污水 COD、SS、NH3-N、TP、TN 生活污水经化粪池处理后通过园区管网排入延津县第二污水处理厂处理 噪声 生产过程 噪声 基础减振、厂房隔音、距离衰减 固废 切割工序 边角料 收集后循环利用 废气处理 收集粉尘 职工生活 生活垃圾 交由环卫部门统一处置

项目工程主要污染物产生及预计排放情况

| 内容类别 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 投料工序 | 颗粒物（有组织） | 160.7mg/m3，0.27t/a | 8mg/m3，0.0135t/a |
|  |  | 颗粒物（无组织） | 0.03t/a | 0.03t/a |
| 水污染物 | 生活污水33.6m3/a | COD | 300mg/L，0.0101t/a | 40mg/L，0.0013t/a |
|  |  | SS | 250mg/L，0.0084t/a | 10mg/L，0.0003t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.0008t/a | 2mg/L，0.00007t/a |
|  |  | TN | 35mg/L，0.0012t/a | 15mg/L，0.0005t/a |
|  |  | TP | 2mg/L，0.00007t/a | 0.4mg/L，0.00001t/a |
| 固体废物 | 切割过程 | 边角料 | 0.3t/a | 0t/a（收集后循环利用） |
|  | 废气处理 | 收集粉尘 | 0.26t/a |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 0.7t/a | 0t/a（交由环卫部门处理） |
| 噪声 | 该项目主要高噪声设备为数控切割机、搅拌机等，声源强度在70~90dB（A）之间。经厂房隔声等降噪措施及距离衰减后，项目各个厂界噪声值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB（A）的要求。 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响： 项目利用已建成生产车间，评价建议项目加强厂区周边绿化，起到美化环境、降低粉尘和噪声影响的作用。 |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目利用现有已建成生产车间进行生产，本项目施工主要为设备安装和配套环保设施的建设，不进行土方施工，对环境影响较小，故本项目不再进行施工期的环境影响分析。 二、营运期环境影响分析： 本项目运营期间对环境的主要影响表现在废气、废水、噪声、固体废物等方面。具体分析如下： 1、大气环境影响分析 本项目产生的废气主要为投料过程产生的粉尘。 1.1 废气源强分析 （1）投料过程产生的粉尘 本项目搅拌过程中使用的原料氧化镁为粉末状，投料过程会产生少量的投料粉尘。氧化镁年用量为300t/a，投料时间为560h/a，粉尘产生量按原料使用量的0.1%计，则粉尘产生量为0.3t/a。 本项目1台搅拌机上方设置的集气罩面积为1m2/个，本项目2台搅拌机，本项目共设置2个集气罩，总集气面积为2m2。经查《简明通风设计手册》中表5-3，本次评价集气罩口处的风速取0.3m/s。经计算投料过程中需配套的风机风量至少为2160m3/h，故评价建议配套的总风机风量为3000m3/h。 本项目搅拌机投料工序年工作时间为560h/a，环评建议投料工序废气由集气罩收集后（收集效率为90%）经袋式除尘器处理（处理效率为95%），最终通过一根15m高排气筒（DA001）排放。 经处理后投料工序有组织排放量为0.0135t/a，排放速率为0.0241kg/h，排放浓度8mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（排气筒高度15m，粉尘最高允许排放速率3.5kg/h，最高允许排放浓度120mg/m3）的要求；同时，满足新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其它所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3要求。 则本项目营运期投料工序废气产排情况见表6-1所示。 表6-1 投料工序废气产生及排放情况一览表 工序 废气 种类 产生量（t/a） 产生浓度（mg/m3） 产生速率（kg/h） 治理措施 处理效率（%） 排放量（t/a） 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 投料工序 颗粒物 0.27 160.7 0.4821 集气罩收集+袋式除尘器+15m高排气筒 95 0.0135 8 0.0241 生产车间 颗粒物 0.03 / 0.0536 车间密闭 / 0.03 / 0.0536 1.2 环境空气影响预测及评价 （1）预测因子和评价标准 结合工程分析和污染物产排特点，本次评价选取颗粒物作为预测因子。预测因子和评价标准见下表6-2。 表6-2 评价因子和评价标准表 预测因子 平均时段 标准值/（mg/m3） 标准来源 PM10 1小时平均 0.45 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中颗粒物的24h平均质量浓度的3倍折算为1h 平均质量浓度限值 （2）估算模型参数 本次大气预测根据《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018中的规定，利用导则推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数见下表。 表6-3 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 42.1 最低环境温度/℃ -10 土地利用类型 工业用地 区域湿度条件 中等湿度气候 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/ º / （3）污染源调查 本项目投料工序设置一套袋式除尘器及1根15m排气筒；投料过程在生产车间内进行，因此把投料生产车间作为一个面源。项目污染源参数见表6-4、6-5。 表6-4 点源参数表 排气筒 编号 所在 工序 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速 /（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数（h） 排放工况 污染物排放速率（kg/h） 颗粒物 DA001 投料工序 15 0.3 11.8 25 560 连续 0.0241 表6-5 面源参数表 污染源名称 矩形面源 污染物 排放速率（kg/h） 排放工况 长度（m） 宽度（m） 有效高度（m） 生产车间 5 6 6 颗粒物 0.0536 正常 （4）预测结果分析 采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN预测本项目废气排放对周围大气环境的影响，点源、面源预测结果见下表。 表6-6 大气预测参数表 排放方式 污染源 污染物 评价标准（mg/m3） 最大地面落地浓度（mg/m3） 最大占标率Pmax（%） 出现距离 有组织 投料工序 颗粒物 0.45 0.00518 1.15 90 无组织 生产车间 颗粒物 0.45 0.0328 7.26 35 注：颗粒物按GB3095-2012中PM10日均值3倍0.45mg/m3进行预测。 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/2.2-2018）的大气评价分级依据，见下表。 表6-7 大气评价工作分级依据 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% 由上表结果看出，本项目Pmax最大值出现为生产车间无组织排放的颗粒物，Pmax值为7.26%，Cmax值为0.0328mg/m3。因此，本项目大气评价等级应为二级，因此不再进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 1.3 项目废气污染物排放量核算 本项目废气污染物排放量核算见下表： 表6-8 企业大气污染物有组织排放量核算表 序号 污染物 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量（t/a） DA001 颗粒物 8 0.0241 0.0135 有组织排放总计 颗粒物 0.0135 表6-9 企业大气污染物无组织排放量核算表 序号 产污环节 污染物 主要防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 排放浓度（mg/m3） 1 投料工序 颗粒物 加强管理，保证除尘设施良好运行 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》 0.5 0.03 无组织排放合计 颗粒物 0.03 表6-10 企业大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 颗粒物 0.0435 1.4 大气环境防护距离的确定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 由表6-6可知，项目无组织排放的各污染物最大落地浓度占标率均小于10%，均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准（无组织排放浓度限值：颗粒物1.0mg/m3）的要求及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（2020.7.31）要求，同时本项目无组织排放源下风向落地浓度均满足环境质量浓度标准，因此，确定本项目不需设置大气防护距离。 1.5 卫生防护距离的确定 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的规定，无组织排放源所在的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为： 式中：Cm——标准浓度限值（一次浓度）； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算：r=（S/π）0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 Cm——浓度标准，mg/m3。 本项目卫生防护距离计算参数取值及计算结果一览表见表6-11。 表6-11 无组织排放单元卫生防护距离计算参数及其结果 污染物 排放源 排放速率 （kg/h） 标准浓度限值 （mg/m3） 计算参数 卫生防护距离计算值（m） 卫生防护距离（m） A B C D 颗粒物 生产车间 0.0536 0.45 350 0.021 1.85 0.84 22.699 50 由以上计算结果，根据卫生防护距离设定的相关要求，确定本项目卫生防护距离为50m。根据本项目厂区布置，确定本项目厂界外卫生防护范围为：东厂界外45m，南厂界外14m，西厂界外0m，北厂界外0m（卫生防护距离包络图见附图5）。根据现场调查，卫生防护距离范围内无居民、学校、医院等环境敏感点，不会对周边环境产生影响。评价要求卫生防护距离范围内不得新建居民住宅、学校、医院、机关科研单位等环境敏感点。 2、水环境影响分析 2.1地表水环境影响评价 本项目无生产废水产生，废水主要为生活污水。 （1）生活污水 本项目新增员工5人，单班生产，年工作280天，均不在厂区内食宿，员工用水量按照30L/人·天计算，则项目员工用水量为0.15t/d（42t/a），排放系数按照0.8计算，则项目生活污水排放量为0.12t/d（33.6t/a），根据类比，生活污水水质为：COD300mg/L、SS250mg/L、NH3-N25mg/L、TP2mg/L、TN35mg/L，污染物产生量分别为COD0.0101t/a、SS0.0084t/a、NH3-N0.0008t/a、TP0.00007t/a、TN0.0012t/a，生活污水经化粪池处理后排入延津县第二污水处理厂处理。经化粪池处理后生活污水水质为COD250mg/L，SS150mg/L，NH3-N25mg/L，TP2mg/L、TN35mg/L，满足延津县第二污水处理厂收水标准COD260mg/L、SS190mg/L、NH3-N35mg/L、TP4mg/L、TN60mg/L。 延津县第二污水处理厂出水标准：COD40mg/L、SS10mg/L、NH3-N2mg/L、TP0.4mg/L、TN15mg/L。 经延津县第二污水处理厂处理后，本项目废水污染物排放总量为：COD0.0013t/a、SS00.0003t/a、NH3-N0.00007t/a、TP0.00001t/a、TN0.0005t/a。 （2）评价等级确定 本项目为水污染影响型项目，项目建成后，生活污水总量为33.6/a，生活污水经化粪池处理后排入延津县第二污水处理厂处理，为间接排放，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）水污染影响型建设项目评价等级判定（见下表），本项目评价等级为三级B，根据三级B评价要求，需分析依托污染处理设施(即延津县第二污水处理厂）环境可行性分析的要求及涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。本项目废水为生活污水，不涉及到地表水环境风险，本次评价主要对延津县第二污水处理厂接管可行性进行分析。 表 6-12 水污染型建设项目评价等级判定地表水等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/m3/d；水污染物当量数W/无量纲 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 - （3）污水接管可行性分析 项目运营期产生的生活污水经化粪池处理后排入延津县第二污水处理厂治理。 本项目从污水水量、污水水质和处理后废水达标排放三方面论述废水接管具有可行性。 ①污水水量接管可行。 延津县第二污水处理工程设计污水处理能力3万m3/d，位于新乡市延津县产业聚集区瑞鑫路中段路北17号。本项目位于新乡市延津县产业聚集区经十三路路东，在延津县第二污水处理厂收水范围内，本项目废水排放量为0.12m3/d，约占延津县第二污水处理厂处理能力的0.0004%，从水量上讲，延津县第二污水处理厂有能力接纳建设项目的废水。 ②污水水质接管可行。 本项目化粪池处理后的废水水质为COD250mg/L，SS150mg/L，NH3-N25mg/L，TP2mg/L、TN35mg/L，延津县第二污水处理厂收水水质为COD260mg/L、SS190mg/L、NH3-N35mg/L、TP4mg/L、TN60mg/L，可以满足延津县第二污水处理厂的收水水质要求，生活污水经化粪池处理后排入延津县第二污水处理厂治理，从水质上分析也是可行的。 ③处理后废水达标排放。 目前，延津县第二污水处理厂现采用水解酸化+卡鲁塞尔氧化沟+三级处理工艺对废水进行处理，出水标准为COD40mg/L、SS10mg/L、NH3-N2mg/L、TP0.4mg/L、TN15mg/L，能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准的要求。 综上，本项目污水从进水水量、水质要求等方面分析，项目废水产生量较小，对延津县第二污水处理厂不会产生冲击负荷，废水经处理后可达标排放。因此，本项目废水接管进入延津县第二污水处理厂是可行的，经处理后尾水可以实现稳定达标排放，地表水环境影响可接受。 本项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见下表。 表 6-13 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放 规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设施是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 COD、SS、 NH3-N、 TP、 TN 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 TW001 化粪池 化粪池 DW001 是 (企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □ 车 间 或 车 间 处 理 设 施 排 放口 本项目废水间接排放口基本情况见下表。 表6-14 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 收纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准限值（mg/L） 1 DW001 114.118822 35.297324 0.00336 延津县第二污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律 / 延津县第二污水处理厂 COD 40 SS 10 NH3-N 2 TP 0.4 TN 15 本项目废水污染物排放执行标准见下表。 表6-15 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值（mg/L） 1 DW001 COD 延津县第二污水处理厂收水标准 260 2 SS 190 3 NH3-N 35 4 TP 4 5 TN 60 本项目废水污染物排放信息见下表。 表6-16 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度（mg/L） 年排放量（t/a） 1 DW001 COD 40 0.0013 SS 10 0.0003 NH3-N 2.0 0.00007 TP 0.4 0.00001 TN 15 0.0005 全厂排放口合计 COD 0.0048 SS 0.0012 NH3-N 0.00027 TP 0.00004 TN 0.0018 2.2地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目位于新乡市延津县产业聚集区经十三路路东，本项目不在新乡市集中水源地保护区名录内，属于不敏感区域；本项目产品为泡沫内模板，属于C3039其他建筑材料制造，为IV类项目。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境（HJ 610-2016）》4.1：IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。 3、声环境影响分析 项目噪声源主要为机械设备作业噪声，噪声源强为70~90dB(A)之间，评价要求设备均布置在厂房车间内，高噪声设备加设减振基础。在上述条件下，噪声可减少约20-30dB(A)。项目主要噪声源强和治理措施及效果一览表见下表。 表6-17 主要噪声设备源强一览表 单位：dB(A) 序号 噪声源 数量 噪声源强dB(A) 减噪措施 减噪后的噪声dB(A) 1 数控切割机 2 70-90 基础减振、厂房隔声 50 2 搅拌机 1 75-85 基础减振、厂房隔声 45 在考虑噪声扩散衰减的情况下，声环境预测模式按点声源模式预测，预测模式如下： L=L0-20lg(r/r0) 式中 ：L—受声点的声压级，dB(A)； L0—声源源强，dB(A)； r—声源与厂界之间的距离，m； r0—距噪声源距离，取1m。 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： 式中：L——总声压级，dB(A)； n——噪声源数。 项目噪声预测结果见下表。 表6-18 产噪设备噪声对厂界及敏感点影响预测分析一览表 dB（A） 项目预测点 噪声现状值（dB(A)） 噪声贡献值（dB(A)） 噪声预测值（dB(A)） 执行标准 达标情况 东厂界（1m） 54.6 51.2 56.2 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：（昼间≤60dB(A)） 达标 南厂界（20m） 52.1 25.2 52.1 达标 西厂界（108m） 53.3 10.5 53.3 达标 北厂界（38m） 52.4 19.6 52.4 达标 由上表可知，考虑距离衰减和厂房隔声的情况下，项目各厂界昼间噪声预测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。因此，项目噪声不会对周边声环境产生影响。 4、固体废物环境影响分析 本项目固废包括一般生产固废、生活垃圾。 一般固废主要包括：切割过程产生的边角料，废气处理过程产生的收集粉尘。 （1）一般固废 ①边角料 本项目切割过程会产生一定量的边角料，根据建设单位提供资料，边角料约占原料总量的1%，项目原料年使用量共计30t/a，则边角料产生量为0.3t/a，边角料经收集后暂存于现有一般固废暂存场所（建筑面积10m2），循环利用。 ②收集粉尘 项目设置1台袋式除尘器用于投料工序废气处理，定期需清理一次袋式除尘器内的收集粉尘，根据建设单位提供资料，每年产生收集粉尘约为0.26t，其主要成分为氧化镁，集中收集后循环利用。 （2）生活垃圾 本项目员工5人，均不在厂区食宿。生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计算，则生活垃圾产生总量为2.5kg/d（0.7t/a）在厂区定点收集后，由环卫部门统一处置。 本项目产生的一般固废暂存于厂区现有一般固废暂存场所（建筑面积10m2），一般固废场所应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单的相关要求，且固废场所面积能够满足本项目需求。产生的生活垃圾经厂区垃圾桶收集后交由环卫部门处理。 项目固体废物在采取上述措施后，均得到了妥善处理，不会对周围环境造成二次污染。 评价认为，建设项目固体废物全部妥善处置，能够避免固体废物排放对环境的二次污染，不会对当地的景观环境和生态环境产生不利影响。 5、扩建项目完成后全厂污染物排放 本次为扩建工程，项目完成后全厂污染物产排情况详见下表。 表6-19 全厂污染物排放“三本账” 单位：t/a 项目 原有工程实际排放量 原有工程许可排放量 本工程排放量 以新带老削减量 扩建完成后全厂排放量 排放增减量 废气 非甲烷总烃 0.1927 0.9000 0 0.7073 0.1927 -0.7073 颗粒物 0.0276 0.5320 0.0435 0.5042 0.0713 -0.4607 SO2 0.0264 2.2400 0 2.1844 0.0556 -2.1844 NOX 0.1416 0 0.1667 0.1416 0.1667 0.1667 废水 废水量 0 150 33.6 63.6 120 -30 COD 0 0.0135 0.0013 0.0100 0.0048 -0.0087 NH3-N 0 0 0.00027 0 0.00027 0.00027 TP 0 0 0.00004 0 0.00004 0.00004 固废 一般固废 0 0 0 0 0 0 生活垃圾 0 0 0 0 0 0 6、土壤环境影响分析 1.1评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于附录A中，制造业--其他用品制造中的其他，属于III类项目；根据项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2），本项目占地面积2000m2，本项目属于小型。 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见下表。 表6-20 污染型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、养老院、疗养院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标 不敏感 其他情况 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见下表。 表6-21 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — — 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 根据本项目拟建情况，经与污染型敏感程度和污染影响型评价工作等级划分表对比分析：本项目位于新乡市延津县产业集聚区经十三路路东，项目周边环境为：东侧为台冠电子半导体工业公司，南侧为小路，隔小路为新乡市新格起重设备有限公司，西侧为经十三路，隔经十三路为新乡市红福制盖有限公司，北侧为台冠电子半导体工业公司，属于不敏感地区。工程占地面积为2000m2，小于5hm2，属于小型项目。经对比分析确定本项目属于Ⅲ类、小型、不敏感，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》HJ964-2018要求，本项目可不开展土壤环境评价工作。 7、选址可行性分析 本项目位于新乡市延津县产业集聚区经十三路路东，根据《延津县产业集聚区（北区）发展规划（2012-2020）》（见附图2），项目所占用地为二类工业用地，选址符合延津县产业集聚区土地利用规划；根据延津县产业集聚区管理委员会出具的规划证明，项目选址符合延津县产业集聚区总体发展规划（见附件6）。项目周围供水、供电系统完善，能够满足项目生产需要。 项目废气、废水、固废等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现综合利用或合理处置，对区域环境影响可以接受。 车间功能分区明确，物流转运顺畅，平面布置较为合理。 综上所述，评价认为本项目选址可行。 8、环境监测管理与监测计划 （1）环境管理 环境管理的基本任务有二：一是控制污染物的排放量；二是避免污染物排放对环境质量的损害。为了控制污染物的排放，就需要加强管理，把环境管理渗透到整个项目管理中，以减少各环节排出的污染物。为了做好生产全过程的环境保护工作，减轻本项目外排污染物对环境的影响程度，建设单位应高度重视环境保护工作，建议设立一个由 1~2名专职环保管理人员组成的环境保护管理机构，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。 企业应建立完善环境管理制度，主要设立报告制度，污染治理设施的管理、监控制度，环保奖惩制度。 （2）监测计划 项目的环境监测计划主要为污染源监测计划，建设单位应定期委托有相关的资质的单位进行监测。污染源监测计划如下： ①大气污染源 A、有组织废气监测 本项目有组织废气监测点位、监测指标、频次及排放标准见表6-22。 表6-22 有组织废气监测方案 监测点 监测项目 监测频次 执行排放标准 排气筒DA001 颗粒物 每年一次 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关标准及新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求 B、无组织废气监测 本项目无组织废气监测点位、监测指标、频次及排放标准见表6-23。 表6-23 无组织废气监测方案 监测点 监测项目 监测频次 执行排放标准 上风向厂界监控点1个、下风向厂界监控点3个 颗粒物 每年一次 大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准及新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求 ②废水污染源 本项目生活污水监测点位、指标、监测频次见表6-24。 表6-24 无组织废气监测方案 监测点 监测项目 监测频次 执行排放标准 生活污水排放口DW001 COD、SS、NH3-N、TP、TN 每年一次 延津县第二污水处理厂收水标准 ③噪声污染源 本项目噪声监测点位、指标、监测频次见表6-25。 表6-25 项目噪声监测方案 监测点 监测指标 监测项目 监测频次 执行排放标准 厂界东、南、西、 北各布设 1 个监测点 昼间噪声 等效A声级 每个季度一次 《工业企业厂界环境噪声排放限值》（GB12348-2008）中的2类标准 9、项目环保措施投资 本项目建设工程总投资500万元，其中环保投资为10万元，占工程总投资的2%。工程主要环保设施投资及验收清单如下表6-26。 表6-26 本项目环保投资估算一览表 类别 污染源 治理措施 投资（万元） 废气 投料过程 集气罩收集后采用袋式除尘器治理，尾气经1根15m排气筒排放 7 废水 生活污水 厂区化粪池（有效容积5m3） 依托现有 噪声 生产设备 生产车间密闭隔音，设备设置减振基础 0.8 固体废物 边角料、收集粉尘 一般固废场所（建筑面积10m2） 依托现有 生活垃圾 垃圾桶若干 0.2 其他 总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施安装工业企业用电量监控系统 2 合 计 10 10、环保验收 本项目环保验收内容见表6-27。 表6-27 环保验收“三同时”一览表 序号 污染 类别 治理内容 环保设施 验收内容 执行标准 1 废气 颗粒物 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（排放速率限值3.5kg/h、排放浓度120mg/m3）及新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求：有组织颗粒物10mg/m3、厂界颗粒物0.5mg/m3 2 废水 生活污水 厂区化粪池 厂区化粪池1座（容积5m3） 延津县第二污水处理厂收水标准 3 噪声 机械运行噪声 生产车间密闭隔音，设备设置减振基础 生产车间密闭隔音，设备设置减振基础 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 4 固废 边角料、收集粉尘 一般固废场所（建筑面积10m2） 厂区一般固废场所（建筑面积10m2） 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单 生活垃圾 垃圾桶 垃圾桶若干 / 5 其他 总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施安装工业企业用电量监控系统 新乡市生态环境局《关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环[2019]154号

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类别 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 投料过程 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒 | 达标 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TN、TP | 生活污水经化粪池处理后通过污水管网排入延津县第二污水处理厂 | 达标 |
| 固体废物 | 废气处理 | 收集粉尘 | 收集后循环利用 | 合理处置 |
|  | 切割过程 | 边角料 | 收集后循环利用 | 合理处置 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 交由环卫部门统一处置 | 合理处置 |
| 噪声 | 项目噪声经采取减振、隔声等措施降噪后，项目各厂界处噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，项目噪声对周围环境影响较小。 |
| 其他 | / |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 新乡市鑫源祥泡沫彩钢制造有限公司位于新乡市延津县产业集聚区经十三路路东，占地面积2000m2，总投资500万元，建设年加工5000立方泡沫内模板。 2、产业政策、规划及选址可行性分析结论 （1）产业政策相符性结论 经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，为允许类项目，符合国家产业政策。本项目已在延津县产业集聚区管理委员会备案，项目代码：2020-410726-29-03-095865。 （2）规划及选址可行性结论 本项目位于新乡市延津县产业集聚区经十三路路东，根据《延津县产业集聚区（北区）发展规划（2012-2020）》（见附图2），项目所占用地为二类工业用地，选址符合延津县产业集聚区土地利用规划；根据延津县产业集聚区管理委员会出具的规划证明，项目选址符合延津县产业集聚区总体发展规划（见附件6）。项目周围供水、供电系统完善，能够满足项目生产需要。 项目废气、废水、固废等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现综合利用或合理处置，对区域环境影响可以接受。 车间功能分区明确，物流转运顺畅，平面布置较为合理。 综上所述，评价认为本项目选址可行。 3、环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析 提料过程产生的颗粒物经集气罩收集后采用袋式除尘器治理，尾气经15m排气筒排放，颗粒物的排放速率为0.0241kg/h，放浓度为8mg/m3，排放量为0.0135t/a。颗粒物的排放速率和排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（15m高排气筒：颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h）的要求，同时满足新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》的要求：其它所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3。 项目无组织排放的颗粒物厂界及最大落地浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准（无组织排放浓度限值：颗粒物1.0mg/m3）的要求和新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》的要求：厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3。经治理后对周边大气环境的影响可以接受。 （2）水环境影响分析 本项目废水主要为生活污水。 本项目新增员工5人，新增生活污水排放量为33.6m3/a，生活污水经化粪池处理后水质能够满足延津县第二污水处理厂收水（COD260mg/L、SS190mg/L、NH3-N35mg/L、TP4mg/L、TN60mg/L）要求。延津县第二污水处理厂出水执行COD40mg/L、NH3-N2.0mg/L、TP0.4mg/L、TN15mg/L。 本项目生活污水经延津县第二污水处理厂处理后排放总量为COD0.0013t/a、NH3-N0.00007t/a、TP 0.00001t/a、TN0.0005t/a。 （3）声环境影响分析 本项目噪声主要来自于设备运行，采取设备安装减振基础、厂房隔声等措施后，项目各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （4）固体废物对环境影响分析 本项目固体废物主要为职工生活垃圾，切割过程产生的边角料，废气处理过程中产生的收集粉尘。职工生活垃圾经厂内垃圾箱收集后，定期由环卫部门统一处理；边角料、收集粉尘经收集后暂存于一般固废场所，收集后循环利用。各固体废物能够得到综合利用、安全处置，不会对周围环境产生影响。 （5）总量控制指标 扩建项目新增COD排放量为0.0013t/a，从现有项目“以新带老”削减量0.0100t/a中全部替代，全厂COD排放总量不新增；NH3-N排放量为0.00027t/a，现有项目环评总量控制指标无NH3-N排放量，因此把现有项目NH3-N排放量也纳入本项目排放量中，全厂NH3-N排放量新增0.00027t/a；颗粒物排放量为0.0435t/a，从现有项目“以新带老”削减量0.5042t/a中全部替代，全厂颗粒物排放总量不新增；NOX排放量为0.1667t/a，现有项目环评总量控制指标无NOX排放量，因此把现有项目NOX排放量纳入本项目排放量中，全厂NOX排放量新增0.1667t/a。 根据《新乡市生态环境局关于转发〈河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知〉的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量指标及替代方案。本项目属于扩建项目，本项目新增污染物排放量为COD0t/a、NH3-N0.00027t/a、SO20t/a、NOX0.1512t/a、颗粒物0t/a、VOCS0t/a、铅0t/a、铬0t/a、镉0t/a、汞0t/a、砷0t/a。该项目重点污染物需进行倍量替代，项目所需替代量为NH3-N0.00054t/a，NOX0.3334t/a。拟从延津县建设项目可替代总量指标中支出。 （6）环境防护距离 本项目颗粒物无组织排放无超标点，不需设置大气环境防护距离；经计算，本项目卫生防护距离为50m，根据项目厂区平面布置图，确定本项目厂界外卫生防护范围为：东厂界外45m，西厂界外0m，南厂界外14m，北厂界外0m。根据现场调查，卫生防护距离范围内无居民、学校、医院等环境敏感点，不会对周边环境产生影响。评价要求卫生防护距离范围内不得新建居民住宅、学校、医院、机关科研单位等环境敏感点。 （7）环保投资 本项目总投资为500万元，其中环保投资为10万元，约占总投资的2%。建设单位应落实环保资金投资到位，确保做到各项污染物达标排放。 二、建议 （1）认真落实各项污染防治措施，建设项目应严格执行环保“三同时”管理制度，确保投资及时到位； （2）加强对设备的维护保养，要求合理布置车间内的高噪声设备，并采取基础减振处理； （3）建议加强清洁生产管理，提高工人的熟练程度，在项目投产运行后各生产环节尽量做到节约资源，降低消耗，减少污染。 三、环评总结论 新乡市鑫源祥泡沫彩钢制造有限公司拟投资500万元，建设年加工5000立方泡沫内模板项目，项目建设符合国家产业政策；选址可行；项目产生的污染物经采用合理的环保措施治理后，均可做到妥善安置，对周围环境影响小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，项目建设可行。 新乡市天之蓝环保技术有限公司 2021年2月

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 地理位置图 附图2 延津县产业集聚区北区规划图 附图3 项目周边环境图 附图4 车间平面布置图 附图5 卫生防护距离图 附图6 项目现场图 附件1 委托书 附件2 发改委备案 附件3 租赁协议 附件4 现有项目批复 附件5 现有项目验收批复 附件6 规划证明 附件7 营业执照 附件8 法人身份证 附表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固定废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。