# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 延津县传染病、职业病防治综合楼项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2110-410726-04-01-420220 |
| 建设单位联系人 | 郭利贞 | 联系方式 | 18537338370 |
| 建设单位法人代表 | 王凯 （410726197603081656） | 社会信用代码 | 124107264172552523 |
| 建设地点 | 延津县城关镇延安大道西段（疾病预防控制中心） |
| 地理坐标 | （114度10分55.153秒， 35度8分28.188秒） |
| 国民经济 行业类别 | Q8431疾病预防控制中心 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生 84，第109疾病预防控制中心8431 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 延津县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 延发改〔2021〕97号 |
| 总投资（万元） | 6000 | 环保投资（万元） | 329 |
| 环保投资占比（%） | 5.48 | 施工工期 | 1年 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 8553 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、项目与“三线一单”符合性分析 根据《新乡市“三线一单”生态环境准入清单（试行）》的要求，本项目与新乡市的生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单进行相符性分析。 （1）生态保护红线 本项目位于延津县延安大道西段路北，延津县疾病预防控制中心西侧，根据《河南省生态保护红线划定方案》本项目选址范围不涉及生态保护红线区。 （2）环境质量底线 根据环境质量现状监测结果表明：所在区域大气污染物PM10、PM2.5和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；附近水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准；建设项目区域声环境质量较好，厂界噪声监测点昼、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 根据环境质量现状监测结果来看，项目区域地表水、声环境质量均低于项目所在地环境功能区划要求，且有一定的环境容量。项目区域空气质量PM10、PM2.5和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据新乡市发布的《新乡市蓝天工程行动计划》《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》等一系列方案，新乡市不断夯实大气污染防治基础，将扬尘、工业、监测、监控等领域大气污染防治制度化、规范化、标准化，持续减少大气污染物排放总量，空气质量将逐渐转好。 （3）资源利用上线 本项目运营期通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，实现废物资源化。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目位于延津县延安大道西段路北，延安大道和崇文街交叉口向西90m，延津县疾病预防控制中心西侧，对照《新乡市“三线一单”生态环境准入清单》（试行），本项目与延津县相关管控要求对照见下表。 表1 延津县环境管控单元生态环境准入清单 管控单元分类 环境管控 单元名称 行政区划 管控要求 相符性分析 重点管控单元3 延津县城镇重点单元 僧固乡、城关镇、小潭乡 空间布局约束 1、在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。 本项目为疾病预防控制中心项目， 不涉及重点管控的项目类型，本项目位于延津县城关镇延安大道西段路北，延安大道和崇文街交叉口向西90m，用地经过延津县人民政府会议纪要〔2021〕47号文《国土资源管理和城乡规划委员会会议纪要》中的规定，同意该项目选址。 2、禁止新建、改建及扩建高排放、高污染项目，包括钢铁、有色、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等行业及其他排放重金属、持久性有机污染物的工业项目等。 本项目为疾病预防控制中心项目，不属于“两高”项目。 污染物排 放管控 1、禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。 本项目为疾病预防控制中心项目、无含重金属废水 2、禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。 本项目为疾病预防控制中心项目，不涉及填埋场渗滤液直排或超标排放。 环境风险 防控 有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 本项目为疾病预防控制中心项目，不属于有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业。 资源利用 效率要求 以延津县长青生物质热电厂为集中供热热源，实现城区和集聚区集中供热，逐步拆除集中供热区内企业自备锅炉；依托西气东输气源实现城区和集聚区内集中供气。 本项目采用中央空调系统解决供暖的需求。 2、产业政策的相符性 本项目属于Q8431疾病预防控制中心，经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目属于目录中的第一类“鼓励类”第“三十七、卫生健康”中的“1、预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设”，符合国家现行产业政策的要求。 3、与其他文件相符性分析 （一）与生态环境部发布的《关于印发<2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案>的通知》（环大气〔2021〕104号）（以下简称《通知》）进行对照分析。 表2 项目与《通知》相符性分析 类别 《关于印发<2021-2022 年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案>的通知》中有关要求 企业建设情况 对比结论 一、总体要求 实施范围：考虑各地秋冬季大气环境状况和区域传输影响，2021-2022 年秋冬季攻坚范围在京津冀及周边地区“2+26”城市和汾渭平原城市基础上，增加河北北部、山西北部、山东东部和南部、河南南部部分城市。具体为：北京市；天津市；河北省石家庄、唐山、秦皇岛、邯郸、邢台、保定、张家口、承德、沧州、廊坊、衡水市，雄安新区，定州、辛集市；山西省太原、阳泉、长治、晋城、大同、朔州、晋中、运城、忻州、临汾、吕梁市；山东省济南、淄博、枣庄、东营、潍坊、济宁、泰安、日照、临沂、德州、聊城、滨州、菏泽市；河南省郑州、开封、洛阳、平顶山、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、许昌、漯河、三门峡、南阳、商丘、信阳、周口、驻马店、济源市；陕西省西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南市（含韩城市）及杨凌示范区。 江苏省徐州、连云港、宿迁市，安徽省淮北、阜阳、宿州、亳州市参照本方案执行。 本项目位于延津县延安大道西段路北，延安大道和崇文街交叉口向西90m 本项目位于实施范围内 二、主要任务 （五）扎实推进 VOCs 治理突出问题排查整治 严格落实《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》有关要求，高质量完成排查治理工作。2021 年 10 月底前，以石化、化工、工业涂装、包装印刷以及油品储运销为重点，结合本地特色产业，组织企业针对挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品 VOCs 含量等 10 个关键环节完成一轮排查工作。在企业自查基础上，各地生态环境部门开展一轮检查抽测，对排污许可重点管理企业全覆盖。2021 年 12 月底前，各地对检查抽测以及夏季臭氧污染防治监督帮扶工作中发现存在的突出问题，指导企业制定整改方案加快按照治理要求进行整治，提高 VOCs 治理工作的针对性和有效性，做到“夏病冬治”。加强国家和地方涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品 VOCs 含量限值标准执行情况的监督检查。培育树立一批 VOCs 治理的标杆企业，加大宣传力度，形成带动效应。 本项目不涉及VOCs废气排放 符合要求 （九）加强扬尘综合管控 强化扬尘管控，鼓励各地细化降尘量控制要求，逐月实施区县降尘量监测排名。加强施工扬尘精细化管控，城市工地严格执行“六个百分之百”。强化道路扬尘整治，推进吸尘式机械化湿式清扫作业，加大城市外环路、城市出入口、城乡结合部等重要路段冲洗保洁力度。对城市公共区域、长期未开发的建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型停车场等进行排查建档，采取绿化、硬化等措施及时整治扬尘。加强铁路沿线防尘网排查整治，不符合要求的及时更换，废弃的及时回收。2021年底前，沿海及内河大型煤炭、矿石等干散 货码头和主要交通干线、铁路物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造 本项目施工期，加强施工扬尘精细化管控，严格执行“六个百分之百”。 符合要求 经对照分析，本项目建设符合《关于印发<2021-2022 年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案>的通知》（环大气〔2021〕104号）相关要求。 （二）本项目与《河南省生态环境保护委员会办公室关于河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办〔2022〕9号）相关要求（以下简称《通知》）的对比分析 表3 与《通知》相符性对照分析 类别 通知要求 企业建设情况 对比结论 河南省2022年大气污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案 三、主要任务 落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代。区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。 本项目本项目建设符合相关产业政策、“三线一单”的要求。项目为疾疾病预防控制中心项目，不属于“两高”项目，不属于方案中明的禁止建设项目。 相符 深入开展扬尘治理专项行动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。 项目施工做到“六个百分之百”扬尘污染防治措施、“两个禁止”措施，厂区道路硬化，并对厂区道路定期洒水清扫；裸露土地绿化到位。 相符合 河南省2022年水污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案 三、主要任务 推动企业水污染治理设施改造。依据《河南省黄河流域水污染排放标准》（DB41/2087-2021），完善需升级改造排污单位清单，加大技术帮扶力度，推动污染治理设施改造，2022年9月1日起实施稳定达标排放。2022年10月底前，开展新标准贯彻落实情况专项检查。 本项目运营期废水主要为生活污水、地面清洗废水，经站内已建成的污水处理设施处理设施处理后，后经由市政污水管网排至延津县第一污水处理厂进一步处理。 相符合 补齐医疗机构污水处理设施短板。开展医疗机构污水处理设施排查整治，对尚未配置污水处理设施及现有处理设施能力不足的医疗机构，要结合医院发展规划，合理确定新建、改扩建污水处理设施。2022年年底前，传染病医疗机构、二级及以上 医疗机构完成建设改造任务。 本项目污水依托现有工程设置的化粪池+消毒池处理后由市政污水管网排至延津县第一污水处理厂进一步处理。 相符合 河南省2022年土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案 主要任务 开展土壤污染状况调查评估。以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块，以及腾退工矿企业用地为重点，依法推动责任主体开展土壤污染状况调查。发挥环境大数据辅助监管作用，对注销、撤销排污许可证的企业，及时纳入监管范围。各级自然资源部门在土地征收、收回、收购以及转让、改变用途司等环节，会同生态环境部门依法督促相关单位开展土壤污染状况调查并提交调查报告。各级生态环境部门强化土壤污染状况调查质量监督检查，省生态环境厅组织开展土壤污染状况调查报告质量抽查工作。 本次扩建工程所占地块原为河南晋开集团延化化工有限公司（前身为延津县化肥厂）备用地，规划土地性质为工业用地，现拟变更为医疗用地，延津县疾病预防控制中心委托河南碧之霄检测技术有限公司对本地块开展土壤污染状况调查工作。 相符 综上，本项目建设符合《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办〔2022〕9号）的相关要求。 （三）本项目与《新乡市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2021〕90号）相关要求（以下简称《通知》）的对比分析 表4 与《通知》相符性对照分析 类别 综合治理要求 企业建设情况 对比结论 新乡市2 0 2 1年大气污染防治攻坚战实施方案 四、主要任务 2. 严格环境准入。落实“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控要求，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，全省原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。完善生态环境准入清单，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到 B 级以上要求。 本项目不属于禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目。 符合 18. 加强扬尘综合治理。开展扬尘污染综合治理提升行动，推动扬尘污染防治常态化、规范化、标准化。省控尘办结合扬尘污染治理实际，分解下达各省辖市可吸入颗粒物（PM10）年度目标值，强化调度督办，做好定期通报和年度考核工作。住房城乡建设、交通运输、自然资源、水利、商务等部门将落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》要求、“六个百分之百”扬尘污染防治措施、“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和现场配制砂浆）、渣土物料运输车辆管理纳入日常安全文明施工监督范围，组织做好重污染天气预警、大风天气条件下施工工地、道路扬尘管控，建立举报监督、明查暗访工作机制，将工程建设活动中未按规定采取控制措施、减少扬尘污染受到通报、约谈或行政处罚的列为不良行为。进一步扩大道路机械化清扫和洒水范围，强化道路清洗保洁作业，持续开展城市清洁行动。2021年各城市平均降尘量不得高于8吨/月·平方公里，不断加严降尘量控制指标，实施网格化降尘量监测考核。持续推进城市建成区餐饮油烟治理，2021年底前，全市大型餐饮服务单位全部实现在线监控，市级监控平台基本实现与所辖县（市、区）联网运行。 本项目施工期严格按照扬尘综合治理方案执行。项目食堂产生的油烟经过油烟净化装置进行处理，项目建设的灶头数为2个属于小型。 符合 由上表可知，本项目符合《通知》中相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 延津县疾病预防控制中心作为延津县唯一专门从事职业病、传染病预防控制的专业机构，为全县的经济发展和人民健康保驾护航。根据《“十四五”疾病预防控制体系建设调研提纲》要求，围绕实施健康中国战略，根据群众健康需求变化，从为人民提供全方位、全周期健康服务要求出发，加强疾病预防控制领域基础设施建设。按照国家发展改革委、国家卫生计生委、国家中医药管理局《关于印发全民健康保障工程建设规划的通知》（发改社会〔2016〕2439 号）、《关于做好 2020 年中央预算内投资计划草案编制工作的通知》（发改投资〔2019〕845 号）和《关于编报 2020 年度卫生领域中央预算内投资计划建议方案的通知》精神。目前疾控中心目前传染病业务用房严重不足，导致延津县疾病预防控制中心的职业病防治工作暂处于半瘫痪状态，配套器材和设施严重不足，很多职业病监测业务无法正常开展；在一定程度上限制了延津县传染病防控相关工作的开展，在此背景下，建设延津县传染病、职业病防治综合楼项目迫在眉睫。 延津县传染病、职业病防治综合楼项目，位于延津县延安大道西段路北（延津县延安大道与崇文街交叉口西90m），本项目为扩建项目，扩建地块的占地面积为8553m2，本次扩建拟建设一座传染病、职业病综合楼，该楼建筑面积9000m2，本次建设内容包括疫苗临床研究中心、办公室、会议室、眼科诊疗室、党建室、餐厅等。项目建设的疫苗临床研究中心主要为疫苗研发的临床试验阶段服务，建设眼科诊疗室主要是为一些特定职业的从业人员进行眼部健康检查，不进行治疗及病理检验等项目，例如对电焊工和电焊辅助工发生率较高电光性眼炎进行检查。项目建成后将极大的缓解延津县疾病预防控制中心用房严重不足，提高延津县疾病预防控制中心的医疗条件和服务质量，满足全县传染病防控相关工作的开展。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》有关规定，该项目需进行环境影响评价工作。经比对《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（中华人民共和国生态环境部令 第16号），本项目属于“四十九、卫生”中“109、疾病预防控制中心8431”中“其他”类别，应编制环境影响报告表。本项目属于疾病预防控制中心扩建项目，因此本项目需编制环境影响报告表。 根据河南省生态环境厅办公室文件《河南省生态环境厅办公室关于印发河南省企业投资项目承诺制改革环评文件告知承诺审批实施细则（试行）的通知》（豫环办[2021]65号），一、适用范围中（二）编制环境影响报告表的城镇、农村污水处理设施、污水管网设施，自来水生产与供应设施，道路、天然气管网工程，生活垃圾及粪便处置工程，医院及医疗卫生服务机构中的医疗卫生服务机构。本项目为医院及医疗卫生服务机构中的医疗卫生服务机构，符合相关规划要求的建设项目，因此本项目属于告知承诺的实施范围。 受延津县疾病预防控制中心委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作。我单位在接受委托后对建设地进行了现场踏勘，依据环评导则要求，在收集和查阅相关资料基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本项目环境影响评价报告表。 2、建设规模及内容 本项目总投资6000万元，扩建项目占地面积8553平方米（约12.83亩），总建筑面积9000平方米，本次建设内容包括疫苗临床研究中心、办公室、会议室、眼科诊疗室、党建室、餐厅等。本次扩建工程经济技术指标详见表5，本次扩建工程项目组成详见表6，本次扩建工程依托现有工程详见表7。 表5 本次扩建工程主要经济技术指标 名称 数量 单位 备注 建设用地面积 8553 m2 约12.85亩 总建筑面积 8768.18 m2 共建设9层 其中 地上建筑面积 8768.18 m2 共建设9层 其中 疫苗临床研究中心 3870.98 m2 位于该项目1-4层，主要用于疫苗研发的临床试验阶段服务 办公室 979.45 m2 位于该项目5层 眼科诊治室 979.45 m2 位于该项目6层，为一些特定职业的从业人员进行眼部健康检查，不进行治疗及病理检验等项目 党建 979.45 m2 位于该项目7层 餐厅 979.45 m2 位于该项目8层 报告大厅 979.45 m2 位于该项目9层 本次扩建建筑基底面积 1033.56 m2 / 建筑密度 20.02 % 本项目建成后，延津县疾病预防控制中心整体的建筑密度 容积率 1.42 -- 本项目建成后，延津县疾病预防控制中心整体的容积率 绿地率 30.01 % 本项目建成后，延津县疾病预防控制中心整体的绿地率 地上停车位 85 个 / 非机动车停车位 493 个 / 表6 项目建设内容组成一览表 工程类别 工程内容 工程建设内容及规模 主体工程 疫苗临床研究中心 1-4层，建筑面积3870.98m2 眼科诊疗室 6F，建筑面积979.54m2 辅助工程 餐厅 8F，建筑面积979.54m2 办公室 5F，建筑面积979.54m2 党建 7F，建筑面积979.54m2 报告大厅 9F，建筑面积979.54m2 公用工程 给水系统 本项目用水由延津县供水有限公司供应 排水系统 利用现有的污水处理站，处理后进入市政污水管网，经延津县第一污水处理厂处理达标后，排入文岩渠。污水处理站产生的污泥消毒后运送污泥消纳场所集中处理。 供配电系统 由市政电网引入，同时院内设置有单独的变配电室。 供热制冷系统 采用中央空调系统解决夏季制冷和冬季供暖 环保工程 废气治理 污水处理站产生的NH3、H2S，经过生物喷淋除臭塔装置进行处理后，经过15m高排气筒进行排放 食堂油烟经过油烟净化装置处理后，由楼顶排放 废水治理 生活及医疗废水均依托现有废水处理装置进行处理 噪声治理 基础减震、距离衰减、厂房隔声等降噪措施 固废治理 一般固废主要为生活垃圾，收集至院内原有的垃圾转运站后交由环卫部门送往生活垃圾填埋场进行处理；危险废物为污水处理站产生的污泥、栅渣以及医疗废物，分类收集至院内已建成的医疗废物暂存间，危险废弃物暂存间暂存，定期委托有相应类别危废处理资质单位安全处置。 扩建工程与现有工程的依托关系 根据建设单位提供的资料及现场踏勘，本项目主体工程均为新建，环保工程依托原有工程；在疫苗临床研究中心进行疫苗临床试验阶段，对待接种测试疫苗的受试者进行血常规检验，以确定该受试者是否符合实验疫苗的接种要求，依托原有工程。存本项目与现有工程的依托关系见下表。 表7 本次扩建工程依托现有工程一览表 序号 项目 现有工程 本次扩建工程 依托关系 1 运营过程中产生的废水 现有污水处理设施采用一级强化处理+消毒工艺，主要构筑物为“化粪池+调节池+格栅+沉淀池+消毒池”。 项目产生的眼科门诊患者就诊产生的废水、工作人员产生的生活污水、疫苗临床研究中心地面清洗废。 依托现有污水处理设施 2 占地 7921.42m2 扩建地块面积8553 m2 新增用地 3 构筑物 延津县疾病预防控制中心办公楼业务综合楼、延津县疾病预防中心实验楼、延津县疾病预防控制及指挥中心业务用房 延津县传染病、职业病防治综合楼 依托现有的延津县疾病预防控制中心办公楼业务综合楼内的生化检验进行血常规检测，以确定该受试者是否符合实验疫苗的接种要求 占地：新增建设用地。 环保工程：依托现有污水处理工程，现有污水处理设施的处理能力为13.5m3/d，现有工程和扩建工程产生的废水量为12.6 m3/d，污水处理设施可处理本次扩建项目产生的生活污水。 依托现有的延津县疾病预防控制中心办公楼业务综合楼内的生化检验进行血常规检测可行性分析： 现有工程延津县疾病预防控制中心办公楼业务综合楼内的生化检验室有能力对血常规进行检验，且检验能力为300人/d，本次扩建项目受试者进行血常规检测仅仅是用来确定该受试者是否符合实验疫苗的接种要求，依托可行。 综上，本次扩建工程依托现有工程的生化检验室、环保设施等依托是可行的。 3、主要医疗设备表 表8 主要医疗设备表 编号 设备名称 单位 数量 备注 1 彩色多普勒超声诊断系统 台 1 疫苗临床研究中心使用的主要设备 2 智能化冷库 台 1 3 生物安全柜B2级 台 5 4 冷冻高速离心机 台 5 5 智能化冷库 台 1 6 马弗炉 台 2 7 电子天平（十万分之一） 台 2 8 声级计 台 2 9 海尔双效消毒柜 台 10 10 紫外线恒时灯 台 2 11 传染病应急处理设备及系统 台 1 12 心电图机 台 2 13 智能身高体重测量仪 台 2 14 非接触式眼压计 台 1 眼科诊疗使用的主要设备 15 台式裂隙灯显微镜 台 1 16 眼科AB超 台 1 17 自动验光仪 套 1 18 综合验光台 套 1 19 视力检查仪 台 1 20 弱视训练仪、裂隙尺 台 1 21 电脑焦度计 台 1 4、本项目主要原辅材料消耗量 表9 本项目主要原辅材料消耗一览表 类别 名称 年消耗量 来源 主要化学成分 主要原辅料 杜邦防护服 1500套 国产 / N95口罩 6000个 / 一次性医用口罩 50000个 / 废水处理消毒剂 二氧化氯 0.0002t 国产 二氧化氯 一次性无菌注射器 3000支 / / 一次性薄膜手套 240包 / / 一次性使用医用棉签 960包 / / 酒精 0.12t / / 碘伏 0.10t / / 能源 水 1935.64t/a 延津县供水有限公司 / 电 7000KW/h 市政供电 / 5、公用工程 （1）供电 本项目用电由市政供电线路提供，当区域停电时，备用一台柴油发电机进行发电。 （2）给水 ①给水来源 本项目用水由延津县供水有限公司供应。 ②生活热水 本项目生活热水采用太阳能加热方式。 ③ 饮用热水 设置有电热饮水机，供患者、医护人员饮用。 （3）排水 排水系统采用雨污分流，雨水经过雨水管网收集后排入市政雨水干管；生活污水与医疗废水经化粪池处理后进入污水处理站进行处理，经消毒处理后达标排放，直接排入市政污水管网，经延津县第一污水处理厂处理达标后，排入文岩渠。污水处理站产生的污泥消毒脱水后袋装封闭后暂存于污泥暂存间，定期交由有资质的危废处置单位运走进行安全处置。 （4）制冷、供暖 本项目为疾病预防控制中心建设项目，制冷、供暖均采用中央空调供暖。 7、水平衡分析 本项目用水主要包括：眼科门诊患者用水、工作人员用水、餐厅用水、疫苗临床研究中心地面清洗用水、绿化及道路用水。 眼科门诊患者用水：项目不设住院床位，预计日接待门诊病人数约20人次，参照《给水排水设计手册（第 02 册）建筑给水排水》，门诊患者用水量10L/人·次计算，用水量为0.2m3/d（52m3/a）。取排污系数0.8，污水排放量约为 0.16m3/d（41.6m3/a）。 工作人员用水：本项目新增职工定员为50人。根据《疾病预防控制中心建筑技术规范》 （GB50881-2013），员工每人每班用水量为 30~50L，小时变化系数为 1.5～1.2，本项目每人每班用水量按50L计，年工作260天，则用水量约为2.5m3/d（650m3/a）。产污系数按80%计，则工作人员排放废水约2m3/d（520m3/a）。 餐厅用水：每天餐厅就餐人数约50人，根据《疾病预防控制中心建筑技术规范》（GB50881-2013），员工食堂用水按照20L/人·日计算，食堂用水量为 1m3/d（260m3/a）。产污系数按80%计，则外来人员排放废水约0.8m3/d（208m3/a）。 ④地面清洗用水 为保持疫苗研究中心的清洁卫生，地面每天早上需采用拖把清洗，会产生一定量的地面清洗废水，其用水量按照0.2L/m2/次计。根据业主提供的资料，本项目建成后疫苗研究中心的建筑面积约3870.98m2，则地面清洗用水0.77m3/d（201.29m3/a），废水量按用水量的80%计，则拖把清洗废水排放量为0.62m3/d、161.03m3/a。该部分废水经废水管网进入现有工程已经建成的污水处理设施进行处理，现有污水处理设施使用的处理工艺为：“一级强化处理+消毒工艺”处理后排入市政管网。特别说明：地面主要是人员走动会产生表面浮尘，项目不设住院部和传染病治疗，因此无相关病毒传播，且地面清洗水采用的是84消毒液和清水按比例配制，可杀灭表面的病毒和细菌，产生的废水无致病菌，由于项目为疾控中心，人员活动复杂，因此综合废水通过化粪池预处理后需进行消毒处理后再接入市政管网。 ⑤绿化、道路用水：用水定额按2 L/m2·天计算，绿化及道路面积约2567.05m2，用水量为5.13m3/d（1873.95m3/a），无外排废水。 表10 项目用排水情况一览表 用水项目 用水定额 用水次数 用水量 排水量 定额 单位 数量 单位 最高日m3/ d 最高年m3/a 最高日m3/d 最高年m3/a 眼科门诊患者 10 L/人·次 20 人 0.2 72 0.16 41.6 工作人员 50 L/人·班 50 人 2.5 650 2.4 520 餐厅 20 L/人·餐 50 人 1 260 0.96 208 疫苗临床研究中心地面清洗水 0.2 L/m2·次 3870.98 m2 0.77 201.29 0.62 161.03 绿化及道路 2 L/m2·次 2567.05 m2 5.13 1873.95 / / 合计 / 10.3 1935.64 3.58 930.63 图1 本项目水平衡图 单位m3/d 8、劳动定员与工作时间 职工人数：本项目职工50人。该项目工作人员全年工作 260 天，工作人员实行单班制，日工作8小时。 9、项目总平面图布置 项目位于延津县延安大道西段北侧（延安大道与崇文街交叉口西侧），占地约12.83亩，该项目选址已经延津县人民政府会议纪要〔2021〕47号文《国土资源管理和城乡规划委员会会议纪要》审批，同意该项目的选址（附件3）。 该项目主要建设内容为传染病、职业防治病综合楼项目，大楼主要楼层功能为1-4层为疫苗临床研究中心、6层眼科诊室、5层办公室、7层餐厅、8层党建室、9层多媒体会议室，项目布局合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污环节 施工期工艺流程主要为场地平整、综合建设、设备安装、竣工验收等，具体工艺流程及产污环节见下图。 图2 项目施工期工艺流程及产污环节示意图 2、运营期工艺流程及产污环节 本项目运营期生产工艺主要包括：疫苗临床研究中心和眼科门诊。 2.1、疫苗临床研究中心工艺流程及产物环节 本项目工艺流程及产污环节见下图。 图3 项目营运期疫苗研究中心工艺流程及产污环节示意图 工艺流程： （1）前期准备 对员工进行岗前培训，保证工作顺利开展；进入疫苗临床研究中心的疫苗进行研究测试，确保疫苗没有问题，待接种。 （2）接待、之情告知 对待测试的疫苗的受试者进行疫苗类型及其他详细信息的告知。 （3）基础检测 对受试者行进基础体检，检测内容包括身高、体重及有无遗传病史等基础信息并记录在册。 （4）健康体检和实验疫苗接种 对受试者进行健康体检，主要为血常规等。受试者的血常规检测依托延津县疾病预防控制中心办公楼业务综合楼生化检验室进行，根据检查结果确定可以进行疫苗接种的人员，并对确定人员进行疫苗接种，接种疫苗后的人员进行留观，根据测试疫苗的测试时间，对进行接种疫苗的人员进行采血样，对采集的血样进行震荡离心处理后，将样品送往中科院进行集中检验，确定疫苗功效。 主要产污环节： 该过程重要污染源：工作人员的生活污水及生活垃圾，研究中心实验室为受试者接种疫苗的过程中会产生带血的棉签等医疗废物，本评价建议将其统一收集，暂存在医疗废物暂存间，定期交给有资质的单位处置。 2.2眼科门诊工艺流程及产物环节 本项目工艺流程及产污环节见下图。 图4 项目营运期眼科诊所工艺流程及产污环节示意图 眼科门诊主要工艺流程： 病人进入眼科门诊，门诊医护人员对病患进行检验、诊断确定病情，确定病患职业病等级。本项目生产过程中产生的污染物主要为生活污水，医疗废水、生活垃圾及医疗固废等。 3、主要污染工序。 3.1施工期 项目施工期产生的废气主要为废气、废水、噪声、固体废弃物，项目施工期污染物产污排污分析详见表11。 表11 项目施工期污染物产污环节一览表 类别 主要污染物 治理措施 废气 施工扬尘 TSP 对于扬尘治理实施 “三员”管理、“两个禁止”、“六个百分之百”扬尘污染防治措施等扬尘治理制度机制 机械尾气 CO、NOx、THC（烃类） 焊接烟尘 Fe203、SiO2、MnO2 装修废气 二甲苯、甲苯、甲醛、氨、TVOC 采用符合国家绿色环保相关标准的产品 废水 生活污水 COD、BOD5、SS、氨氮、TP 通过化粪池处理后纳入市政污水管网 施工废水 COD、SS、石油类 施工场地设置沉淀池，处理后的废水回用于设备冲洗及降尘 噪声 机械噪声、施工作业噪声、运输车辆噪声 噪声值在 75~100dB（A） 合理安排施工时间，合理布局施工现场，用低噪声设备和工艺 固体废物 生活垃圾 纸屑、果皮等 设置专门生活垃圾箱，由环卫部门统一清运 建筑垃圾 施工材料的边角余料、包装材料等 运至建筑垃圾循环利用公司进行处置 土石方 土石方 用于厂内场地平整 3.2运营期 本项目建设的疫苗临床研究中心主要负责新疫苗的试验阶段的研究等，眼科诊疗室为一些特定职业的从业人员进行眼部健康检查，不进行治疗及病理检验等项目。本项目建成后主要的污染物有废气、废水、噪声及固体废物。主要污染工序汇总见表12。 表12 产污环节汇总情况一览表 类别 代码及种类 污染工序 主要污染物 产污方式 治理措施 废气 本项目产生的污水依托原有污水处理厂进行处理，污水处理站废气 污水处理 氨、硫化氢、臭气浓度 连续24h/d 污水处理站主要构筑物密闭，污水处理池废气经引风收集，采用生物喷淋除臭塔装置处理后，由15m高排气筒排放。 餐厅油烟废气 餐厅 油烟 间歇 灶台上方设置集气罩收集废气，采用油烟净化装置处理后，由高于屋顶的排气筒排放 废水 眼科诊疗室进行眼科诊疗时产生的医疗废水、生活污水 / pH、氨氮、SS、石油类、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、COD、BOD5 连续24h/d 依托原有污水处理厂进行处理，处理后纳入市政管网 噪声 实验室 设备 污水处理站水泵、引风机 连续24h/d 基础减震、距离衰减、厂房隔声等 固废 生活垃圾 生活 / 间歇 收集至院内垃圾转运站，由环卫部门处理 医疗废物 治疗 病原微生物、有毒成分 间歇 分类收集袋装，暂存于医疗废物暂存间，并定期由有资质单位转运处置。 依托的污水处理站产生的污泥、格渣 污水处理 有毒成分 间歇 污泥用专用储存桶装，暂存于危废暂存间，并定期由有资质单位转运处置理。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与项目有关的原有环境污染问题 1、现有项目环评手续履行情况 本项目为扩建项目，现有工程为延津县疾病预防控制中心延津县疾病控制中心实验室建设项目和延津县疾病预防控制中心延津县疾病预防控制中心业务用房建设项目。 2016年5月20日延津县环境保护局以延环审〔2016〕06号文对《延津县疾病预防控制中心延津县疾病控制中心实验室建设项目环境影响报告表》进行了批复。2021年6月7日，延津县环境保护局以延环审〔2021〕33号对《延津县疾病预防控制中心延津县疾病预防控制中心业务用房建设项目环境影响报告表》进行了批复。 延津县疾病预防控制中心设有免疫规划科、流行病学科、地病科、结核病防治科、病媒防治科、学校卫生科、艾滋病防治科、慢性病防治科、微生物实验室、理化实验室、生化实验室以及体检中心，预防接种门诊等十几个科室。随卫生服务事业的发展，实验室使用面积出现了不足，为完善延津县疾病防控工作，提高实验的分析能力和可研水平，提高疾病预防控制能力，加强健康危害因素的检测与干预，于 2016 年进行了扩建延津县疾病预防控制中心实验室建设项目。现有办公业务综合楼、实验室和指挥中心业务用房。因延津县疾病预防控制中心成立时间久远，现有项目中办公业务综合楼未办理环评手续，实验室有环评报告，将综合楼的环境影响评价一并进行了分析。现有工程环保手续履行情况见下表13。 表13 延津县疫病预防控制中心现有工程环保履行情况一览表 项目名称 建设内容 环评批复文号 延津县疾病预防控制中心办公楼业务综合楼项目 门诊楼一栋3层，一层门诊检查：预防性健康检查、生化检查、DR室、仓库、收费室、冷库、药房、档案室，二层工会、狂犬门诊、驾驶员体检室、文明办，三层食堂、宿舍。 / 延津县疾病预防控制中心实验室建设项目 实验楼5层1栋，建筑面积4060m 2 ，1~2层为办公室， 3~4层为实验室，5层为会议室 延环审〔2016〕06号文 延津县疾病预防控制及指挥中心业务用房建设项目 总建筑面积12000平方米，地下一层为车库，一层为预防接种门诊，2-3层为疫苗项目现场，4 层为职业病防治、消杀，5 层为综合办公室，6 层为物资储备仓库、P2（PCR 实验室）、医疗废物暂存间，7 层为物资储备仓库，8 层为应急指挥中心，9 层为多媒体会议室 延环审〔2021〕33号 现有工程概况及产排污分析主要结合现有工程环评及备案，以及现有工程实际建设情况进行描述说明。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，本项目属于“四十九、卫生84，107专业公共卫生服务8431疾病预防控制中心”需要纳入登记管理，本项目建成后，在启动生产设施或者实施排污前应及时在全国排污许可证管理信息平台申请排污许可。 2、现有工程污染物排放总量核算 （1）废气 现有项目营运期大气污染物主要是实验室废气、污水处理站臭气、食堂油烟废气。 ①实验室废气 实验室废气主要是实验室在实验过程中产生的各种有机试剂挥发的产生的废气以及微生物实验操作过程中产生的可能含有病原微生物的气溶胶废气。理化实验室安装有排风扇机械通风，并配有通风橱，经通风管道引至楼顶排放，故挥发性气体对周围环境影响较小；微生物实验室经生物安全柜处理后通过17米排气筒排放，故微生物气溶胶对周围环境影响较小。 ②污水处理站恶臭 原有工程废气主要为污水处理站恶臭气体，主要成分为H2S、NH3等物质。为了有效核定臭气中H2S、NH3产生情况，根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031gNH3和 0.0012gH2S。本项目BOD5去除量为0.0034t/a，因此本项目H2S、NH3产生量分别为0.1054kg/a（5.67×10-5 kg/h）、0.041kg/a（1.96×10-6kg/h）。 ③控制中心污浊空气 疾病预防控制中心不同于其它公共场所，由于来往人较多，可能会带入不同的细菌和病毒，若通风措施不好，会使疾病预防控制中心的空气被污染，存在较大的染病风险。因此疾病控制中心内消毒工作非常重要。本项目候诊区、洗消间、消毒供应室、垃圾处理室等场所设置紫外线消毒设施，通过紫外线照射后，能大大降低空气中的含菌量，同时加强自然通风或机械通风。对预防接种门诊、PCR 实验室和疫苗现场项目空气定期消毒处理，减少带病原微生物气溶胶数量。同时，对可能产生带病原微生物气溶胶的单元，项目设置独立的通风系统，并加装空气净化器或过滤器后高空排放，使室内菌落总数空气质量达到《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)中的要求，保证疾病预防控制中心清新卫生的环境。 ④餐厅油烟 院内现有食堂1座，设有2个灶头，能够满足部分医护人员和病人就餐需求。餐厅油烟均由油烟净化器处理后，经专用排烟管道引至餐厅楼顶排放，排放高度不低于楼顶1.5m。 本项目现有食堂油烟产拍情况见下表14。 表14 食堂油烟产生及排放情况一览表 类别 污染物 食用油用量 产生速率 产生量 产生浓度 处理方式及去除效率 排放速率 排放量 排放浓度 食堂 油烟 0.468t/a 0.018kg/h 0.014 t/a 1.8 mg/m3 油烟去除率为 95% 0.001 kg/h 0.0014 t/a 0.36 mg/m3 由上表可知，本项目食堂废气满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型标准要求（油烟净化效率≧90%，油烟排放浓度 1.5mg/m3。食堂废气经处理达标后分别通过高于楼顶的烟道排放，对周围环境影响不大。 ⑤停车场汽车尾气 根据《延津县疾病预防控制中心延津县疾病预防控制及指挥中心业务用房建设项目环境影响报告表》可知，现有工程汽车尾气主要来自于设置的地下及地上的机动车停车位。现有工程共建设机动车停车位约850个（地上50个，地下800个）。地下停车位产生的废气通过通风系统排放，地上车位废气自然扩散。汽车尾气主要污染因子为 CO、HC、NOx 等，其排放量与车型、车况和车辆数、汽车的行驶状况有关。本项目停车场停放车辆主要为一般家庭用车轿车，参照《环境保护实用数据手册》中有关汽车尾气排放系数，轿车单车排放因子为：NOx ：0.014g/min， THC：0.207g/min，CO：0.480g/min。每个停车位平均按一天停车 2 次，地面停车场停车时间按 2min/次计，地下停车场停车时间按 5min/次计，全年停车场开放 260 天。 经计算，项目汽车尾气中各污染物排放情况见下表15。 表15 现有工程汽车尾气排放量一览表 类别 污染物排放量（t/a） NOx THC CO 现有工程 地上停车位 0.000003 0.000041 0.00096 地下车库 0.000045 0.000662 0.001536 合计 0.0000476 0.0007038 0.001632 （2）废水 现有工程医院设置有预防接种门诊、疫苗项目现场、PCR 实验室、职业病预防与消杀，不设病房，项目营运期，本项目排放的为预防接种门诊废水、医务办公及生活污水、疫苗现场废水、实验室废水。废水经污水处理站处理后，经市政管网排入延津县第一污水处理厂，处理后排入文岩干渠。污水处理设施设计处理量为50m3/d（18250m3/a）可满足项目使用。 根据《延津县疾病预防控制中心延津县疾病预防控制及指挥中心业务用房建设项目环境影响报告表》可知，项目现有工程的废水排放情况详见表16。 表16 现有工程废水排放情况表 项目 污染物 COD（mg/L） NH3-N（mg/L） BOD5（mg/L） 粪大肠菌群（MNP/L） 污水总量1071.2m3/a 污染物浓度（mg/L） 500 45 16 24000 产生量（t/a） 0.5356 0.0482 0.0171 / 污水处理效率及出水水质 去除效率（%） 40 20 20 98 污染物浓度（mg/L） 300 36 12.8 480 排放量（t/a） 0.3214 0.0386 0.0137 0.5142 延津县第一污水处理厂的出水水质 污染物浓度（mg/L） 40 2 10 40000 排放量（t/a） 0.0428 0.0021 | 0.0107 / 由上表可知，原有工程生活污水经一体化污水处理设施污水满足延津县第一污水处理厂的收水标准要求：COD：350mg/L、NH3-N：40mg/L、BOD 5：150mg/L。延津县第一污水处理厂的出水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类水质标准（总氨除外）：COD≤40mg/L、BOD5 ≤10mg/L、NH3-N≤2mg/L、粪大肠菌群≤40000mg/L，对周围环境影响不大。 （3）噪声 现有工程噪声主要来自污水处理站的设备运行产生的设备噪声、实验室通风橱风机噪声等。原有项目选用低噪声的设备，水泵等高再噪声设备均布置在地下，并采取基础减震、密封隔声等措施，项目各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-208）中 1 类标准要求。 （4）固废 （1）现有项目产生的固体废物主要有实验室实验过程更换的手套和完成后废弃样品、生活垃圾和污水处理站污泥。 （2）一般生活垃圾 职工人员的生活垃圾产生量按 0.5kg/人•d 计，职工 72 人，生活垃圾产生量为10.08t/a，生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运处置。 现有工程固体废弃物的产生及处理处置措施见下表17。 表17 现有项目固废产生及处置措施一览表 污染物 固废性质 产生量（t/a） 处置措施 实验室固废 危险固废 5.77 经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质危废处置单位处理。 污水处理站污泥 危险固废 3.56 袋装密封后暂存于污泥暂存间，定期交由有资质危废处置单位处理。 生活垃圾 一般固废 13.98 集中收集后，由环卫部门定期清运 综上所述，项目固废均能做到综合利用及合理处置，不会对周围环境产生二次污染。 4、现状工程存在的问题及改进建议 现有工程存在问题及整改措施汇总详见下表。 表18 现有工程存在问题及整改措施 序号 整改单元 存在问题 整改措施 1 污水处理站废水排入市政管网排放口 排放口未设置标识 排放口附近树立环保图形标志牌，排污口应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，排污去向合理，便于采集样品，便于监测计量，便于公众监督管理。 2 污水处理站 污水处理站处理污水过程中产生的NH3、H2S未经处理直接排放 项目设置生物喷淋除臭塔装置进行处理后，经过15m高排气筒排放。 3 已建成工程及时进行排污许可申报及环保验收。 表19 污水处理站排污口环境保护图形标志 排放口名称 编号 图形标志 污水排口 WS-01 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于延津县延安大道西段路北，延津县疾病预防控制中心院内，项目大气环境质量评价区域属二类区，故环境空气质量应执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单中的二级标准。 为了解本项目所在区域的环境空气质量现状，本报告采用《2020年新乡市市环境空气质量状况》环境质量年报。2020年新乡市环境空气质量主要指标如下表20所示： 表20 项目区域环境空气质量监测结果 单位：μg/m3 监测项目 年评价指标 现状浓度 标准限值 占标率% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 13 60 0.22 达标 NO2 年平均质量浓度 35 40 0.875 达标 PM10 年平均质量浓度 89 70 1.27 超标 PM2.5 年平均质量浓度 51 35 1.46 超标 CO 第95百分位浓度 1675 4000 0.42 达标 O3 第90百分位浓度 173 160 1.08 超标 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物全部达标即为城市环境质量达标。根据监测结果，监测项目中 PM10、PM2.5、O3的年均浓度值不符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及其修改单（2018年）中的二级标准，因此，项目所在区域为不达标区域。 2020年新乡市环境空气PM10、PM2.5、二氧化硫、二氧化氮平均浓度分别为89微克/立方米、51微克/立方米、13微克/立方米、35微克/立方米，CO第95百分位浓度1.675毫克/立方米，O3第90百分位浓度为173微克/立方米。 与上年相比，各项污染物浓度均有所下降：PM10平均浓度下降12微克/立方米，降幅11.9%；PM2.5平均浓度下降5微克/立方米，降幅8.9%；二氧化硫平均浓度下降3微克/立方米，降幅18.8%；二氧化氮平均浓度下降9微克/立方米，降幅20.5%；O3第90百分位浓度下降12微克/立方米，降幅6.5%，CO第95百分位浓度下降0.405毫克/立方米，降幅19.5%；2020 年新乡市空气质量共监测 366 天，新乡市环境空气质量优、良天数236天（占比 64.5%）；轻度污染103 天（占比28.1%）、中度污染18天（占比4.9%）、重度污染及以上天气9 天（占比2.5%）。与上年相比，优、良天数增加32天，上升8.6个百分点。 目前，新乡市正在实施《河南省生态环境保护委员会办公室关于河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办〔2022〕9号）、《新乡市蓝天工程行动计划》、《河南省2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案》（豫环文[2021]59号）、《新乡市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2021〕90号）等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 2、地表水环境质量现状 距离本项目最近的河流为项目东南侧1228m处的文岩干渠，文岩干渠应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。 本项目地表水的监测数据引用2021年1月份新乡市责任目标断面水质状况中封丘王堤断面的监测数据。地表水环境质量监测结果见下表21。 表21 封丘王堤断面监测数据（2021年1月份） 单位：mg/L 监测因子 COD NH3-N TP 本月达标率（%） 监测数据 13 0.04 0.022 100% 执行标准 40 2.0 0.4 达标情况 达标 达标 达标 由上表可知，2021年1月份封丘王堤断面数据达标。目前新乡市正在推进实施《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号）和新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案的通知（新政办（2018）28号），将继续改善新乡市水环境质量。 3、声环境质量现状 根据2022年4月16日河南鼎晟检测技术有限公司对厂界四周及城关镇的监测，现场调查结果见下表22。 表22 项目声环境检测结果一览表 单位：dB（A） 调查点位 调查结果（昼间） 标准值 调查结果（夜间） 标准值 执行标准 东厂界 50 ≤55 39 ≤45 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 南厂界 49 39 西厂界 49 38 北厂界 48 38 东北侧15m城关镇 50 39 由调查结果，厂界声环境质量昼、夜监测均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，声环境质量良好。 4、生态环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目位于延津县延安大道西段路北，延津县疾病预防控制中心西侧地块，用地范围内不含有生态环境保护目标，因此不进行生态环境现状调查。 5、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中要求：“原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查”，结合本项目厂址所在区域，经调查周边无饮用水井。本次评价不对地下水进行现状调查。 本地块原为河南晋开集团延化化工有限公司（前身为延津县化肥厂）备用地，规划土地性质为工业用地，现拟变更为医疗用地。本项目所在地块已编制《延津县传染病职业病防治综合楼用地土壤污染状况初步调查报告》，并于2022年4月10日召开了专家评审会，根据初步调查报告中结论：通过第一阶段土壤污染状况调查，该地块历史上无工业生产活动，无危险化学品或危险废弃物堆存及遗留情况；调查区域及周边没有发生过化学品泄漏等环境污染事故；调查区域土壤内无异常颜色和气味。地块周边企业以及道路交通污染可能对地块内土壤及地下水造成污染，潜在的污染物类型可能包括重金属（汞、镉、六价铬、砷、铅）、挥发性有机物、半挥发性有机物、石油烃、挥发酚、硫化物、氰化物，故需对地块内土壤和地下水进行第二阶段土壤污染状况调查中的初步采样分析测试，根据检测结果确定地块内土壤和地下水污染状况，确定地块是否受到污染。土壤污染物状况调查在地块内布设6个土壤监测点，地块外布设1个土壤对照点，共计7个土壤点位，以考察地块及周边土壤现状值。根据地下水流向，在地块内布设1个地下水监测点，地块上下游各布设1个地下水监测点，共计3个地下水点位。其中土壤检测项目有49项，包括《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1中45项、挥发酚、硫化物、氰化物石油烃；地下水共检测包括《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中表1中37项。 根据监测结果可知：本次调查因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中“第一类用地筛选值”标准要求；地下水各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准要求。 根据本次土壤污染状况调查及分析测试结果，最终判定本次调查地块不属于污染地块，适合作为一类用地进行合理开发利用，满足规划医疗用地的要求，无需进行下一步的详细调查工作。且本次扩建项目用地范围内不存在土壤污染途径，因此，本次评价不对土壤环境进行现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标详见表23。 表23 项目环境保护目标一览表 保护类别 保护目标 方位 距离 性质 保护因子及保护级别 大气环境声环境 城关镇 NE 15m 居民区 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 牛津城 E 60m 水环境 文岩渠 SE 1228m 地表水 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅴ类标准 地下水 项目厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 生态环境 本项目位于延津县西环路和规划三号路西北角，无生态环境保护目标。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1、废气 （1）污水处理站废气 污水处理站运行过程中会产生的废气，主要污染因子为氨、硫化氢、臭气浓度，污水处理站恶臭排放浓度执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表3标准，详见下表24。恶臭物质有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准，详见下表25。 表24 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 污染物 标准值 mg/m3 标准来源 氨 1.0 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466- 2005）中表 3 标准 硫化氢 0.03 臭气浓度（无量纲） 10 氯气 0.1 甲烷（指处理站内最高体积百分数/%） 1 表25 恶臭污染物排放标准 污染物 恶臭污染物排放标准值 标准来源 排气筒（m） 排放量（kg/h） 氨 15 4.9 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 硫化氢 15 0.33 臭气浓度（无量纲） 15 2000 （2）项目预建设2个灶头，本项目油烟执行《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）要求，具体标准值见下表26。 表26 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018） 规模 小型 中型 大型 基准灶头数（个） ≥1，<3 ≥3，<6 ≥6 对应灶头总功率（108J/h） ≥1.67，5.00 ≥5.00，<10 ≥10 对应排气罩灶面总投影面积（m2） ≥1.1，<3.3 ≥3.3，6.6 ≥6.6 表27 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018） 污染物项目 排放限值 小型 油烟 1.5 油烟去除效率（%） ≥90 2、废水 项目污水由医疗污水和生活污水组成。综合废水经院区污水处理站处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后，排入市政污水管网，进入延津县第一污水处理厂集中处理。延津县第一污水处理厂的出水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，其中COD、NH3-N、TP三项指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）地表V类水水质标准，出水排入文岩干渠，相关标准值详见下表28、表29。 表28 医疗机构水污染物预处理标准 序号 控制项目 医疗机构水污染物排放标准（日均值） 1 pH值（无量纲） 6~9 2 COD（mg/L） 250 3 BOD5（mg/L） 100 4 SS（mg/L） 60 5 阴离子表面活性剂（mg/L） 10 6 粪大肠菌群数（MPN/L） 5000 表29 延津县第一污水处理厂收出水排放标准 序号 污染物 收水标准 出水标准 1 pH（无量纲） 6~9 6~9 2 COD（mg/L） 350 40 3 BOD5（mg/L） 150 10 4 SS（mg/L） 200 10 5 氨氮（mg/L） 40 2 6 总磷（mg/L） 4 0.4 7 总氮（mg/L） 40 15 8 动植物油（mg/L） / 1 3、噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，具体标准值见下表30。 表30 项目噪声执行标准 单位：dB（A） 标准来源 声环境功能区类别 昼间(6：00-22：00) 夜(22：00-6：00) 《工业企业场界环境噪 声排放标准》GB12348- 2008 1 55 45 4、固体废物 固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单、《医疗服务管理条例》。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目总量控制指标： 根据《新乡市生态环境局关于转发<河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知>的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量指标及替代方案。本项目属于扩建项目，现有工程的污染物总量指标为：COD：0.0428t/a、NH3-N：0.0021t/a。扩建工程污染物排放量为：COD：0.037t/a、NH3-N：0.002t/a。扩建工程建成后全厂排放量为：COD：0.0798t/a、NH3-N：0.0041t/a。 所以本项目的污染物总量指标为：COD：0.037t/a、NH3-N：0.002t/a。 |

# 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废气 施工期项目废气主要为施工粉尘及交通扬尘，往往会影响施工场地及附近区域的环境卫生和质量。 为减少施工扬尘对其影响，本项目根据《污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办〔2022〕9号）相关要求》。本项目施工期对于扬尘治理实施 “三员”管理、“两个禁止”、“六个百分之百”扬尘污染防治措施等扬尘治理制度机制，主要环境保护措施： （1）施工工地厂界设置不低于2.5米的遮挡围墙（围墙应用标准板材或砖砌筑），以有效减少近地面扬尘的扩散。结构及装修施工阶段采取帷幕遮挡施工，建筑工地脚手架外侧必须用帷幕封闭，封闭高度要高出作业面1.5m以上，并定期清洗保洁。 （2）实行硬地坪施工，工地出入口5m内必须进行混凝土硬化，项目入口处设置施工运输车辆清洗池，车辆进出、装卸时应用水冲洗轮胎并限速行驶。 （3）合理选取进场施工道路，施工场地内运输通道应及时清扫和平整，以尽量减少运输车辆行驶产生的扬尘，必要时应采取洒水抑尘、垫草席等措施。 （4）避免现场自行搅拌混凝土，使用商品混凝土。 （5）专人负责施工场地和车辆的清洁打扫，保证施工场地和道路的清洁。 （6）尽量避免在大风天气下进行施工作业。 （7）施工场地粉状料堆等材料堆场应远离项目周边敏感保护目标，材料堆场进行遮盖并设置防护措施，防止大量扬尘产生。 （8）加强施工现场运输车辆管理，运输建筑材料和建筑垃圾的车辆进行遮盖并设置防护措施，严禁沿路泼洒产生扬尘。 （9）施工产生的建筑垃圾和废弃土石方应及时处理、清运。 （10）应选用油耗低、效率高、废气排放达标的施工机械。 （11）施工场地每天定时洒水，有效防止扬尘产生，在旱季风大时，应加大洒水量及洒水频次。 （12）施工期环保对策措施的执行与落实纳入施工监理专项工作，设专人负责施工期环保管理和对策措施执行情况及效果巡查，发现环境污染、投诉和纠纷等问题，要及时上报并妥善和合理解决。 （13）加强施工机械、运输车辆的维护与保养。 （14）装修材料必须采用符合国家绿色环保相关标准的产品。 （15）合理安排喷涂作业量，不要过于集中，以降低释放源强度。 2、废水 项目施工期间产生的废水主要有基础开挖时产生的排水、车辆及场地冲洗废水和施工人员生活废水。 一般情况下，基础施工产生的排水为清下水，除 SS 较高外，其它污染指标均较低，因此通过在施工场地设置沉淀池可将此部分废水处理达标，处理后的废水回用于设备冲洗及降尘；运输车辆冲洗是产生的废水主要含油类污染物，经隔油沉淀处理后回用，不得随意外排；施工人员生活污水通过化粪池处理后纳入市政污水管网。 3、噪声 项目施工期噪声主要来自旧设备拆除、新设备安装过程中设备的机械噪声，起重机、挖土机、推土机、搅拌机及运输机械等。本环评要求建设单位和施工单位应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）要求进行施工，具体要求如下： ①合理安排施工时间 整个项目应进行合理分期规划安排，制定施工计划时，尽可能避免大量高噪声设备同时施工，禁止夜间施工。 ②合理布局施工现场 避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部噪声级过高，对产生噪声较大的搅拌车等固定施工机械应尽量远离保护目标，建议使用商品砼。 降低设备声级 用低噪声设备和工艺，可从根本上降低源强。选低噪型运载车、挖土机，同时加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行振动噪声。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，降低噪声。随着施工的结束，该部分影响也将随之消失。 4、固废 由于建设场地内土地较为平整，无地上建筑物拆迁，产生的土石挖方均可用于厂内场地平整，则本项目施工期产生的固废主要是施工中产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 施工期产生砂石、碎砖瓦、废木料、废金属等杂物。废金属、废钢等回收利用，针对各固体废物的性质，建议将施工期产生的建筑垃圾分类处理，运至建筑垃圾循环利用公司进行处置。生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一处置。施工现场应设置专门生活垃圾箱，由环卫部门统一清运，避免随意抛弃。通过采取上述措施后，施工期间固体废物对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 营运期环境影响分析： 营运期污染因素主要有废水、废气、噪声、固废，具体内容详见以下分析。 一、废水 1、源强分析 根据本项目水平衡分析，本项目废水主要食堂废水、生活污水和地面清洗废水，食堂废水经隔油池处理后和生活污水、地面清洗水一起经“化粪池+消毒池”处理，处理达到《医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）表 2 预处理标准及延津县第一污水处理厂收水要求后。本项目建成后，污水排放量3.58m3/d。根据《延津县疾病预防控制中心延津县疾病预防控制及指挥中心业务用房建设项目环境影响报告表》中的的数据，类比广州市天河区、黄埔区疾控中心废水水质浓度，并参照《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197 号）中给出的污水水质，经污水处理站处理前后源强见下表31。 表31 本次扩建项目废水污染物源强 单位：mg/L 污水种类 废水性质 COD BOD5 SS NH3-N TP 动植物油 门诊患者用水（41.6m3/a） 处理前 产生浓度(mg/L) 350 250 220 30 3 - 产生量(t/a) 0.0146 0.0104 0.0092 0.0012 0.0001 - 处理后 产生浓度(mg/L) 297 195 170 20 3 产生量(t/a) 0.0124 0.0081 0.0071 0.0008 0.0001 - 工作人员用水（520m3/a） 处理前 产生浓度(mg/L) 350 250 220 30 3 - 产生量(t/a) 0.1820 0.13 0.1144 0.0156 0.0016 - 处理后 产生浓度(mg/L) 297 195 170 20 3 产生量(t/a) 0.1544 0.1014 0.0884 0.0104 0.0016 - 食堂废水（208m3/a） 处理前 产生浓度(mg/L) 330 200 200 25 3 50 产生量(t/a) 0.0686 0.0416 0.0416 0.0052 0.0006 0.0104 处理后 产生浓度(mg/L) 280 170 170 20 3 5 产生量(t/a) 0.0582 0.0354 0.0354 0.0042 0.0006 0.0010 地面清洗废水（161.03m3/a） 处理前 产生浓度(mg/L) 350 220 220 30 3 - 产生量(t/a) 0.0564 0.0354 0.0354 0.0048 0.0005 处理后 产生浓度(mg/L) 300 200 150 20 3 - 产生量(t/a) 0.0483 0.0322 0.0242 0.0032 0.0005 混合污水（930.63m3/a） 处理前 产生浓度(mg/L) 280 200 170 25 3 5 产生量(t/a) 0.2606 0.1861 0.1582 0.0233 0.0028 0.001 处理后 产生浓度(mg/L) 200 100 50 20 3 5 产生量(t/a) 0.1861 0.0931 0.0465 0.0186 0.0028 0.001 据上表，本项目废水经现有污水处理设施（一级强化处理+消毒工艺）处理后，污染物排放浓度能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 预处理标准要求，也能满足延津县第一污水处理厂进水水质要求，可以实现达标排放。 2、废水达标排放分析 废水排放情况见表32。 表32 本项目废水产排情况 单位：mg/L 项目 水量（m3/d） COD BOD5 SS NH3-N TP 粪大肠菌群数（MPN/L） 废水 3.58 280 200 170 25 3 24000 污水处理站 去除率 / ≥28.5% ≥50% ≥70% ≥20% / ≥98% 出水 200 100 50 20 3 280 延津县第一污水处理厂 收水标准 / 350 150 200 40 40 / 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准 / 250 100 60 / 40 5000 达标情况 / 达标 达标 达标 达标 达标 达标 由上表可知，出水水质能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准中COD250mg/L、BOD5100mg/L、NH3-N40mg/L、SS60mg/L、粪大肠菌群5000MPN/L的限值要求，同时也满足延津县第一污水处理厂出水排放标准的要求。 本项目综合废水经厂区污水处理站处理后经市政管网排入延津县第一污水处理厂处理后最终排入文岩干渠，属于间接排放。根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目评价等级为三级B。 3、废水依托原有污水处理站进行处理的可行性分析 根据《医院污水处理技术指南》及《医院污水处理工程技术规范》中的相关要求，非传染病医院污水，出水排入终端已建有正常运行的二级污水处理厂的管网时，可采用“一级强化处理+消毒工艺”。 本项目食堂废水经隔油池预处理；生活污水进入化粪池预处理后，其产生的综合污水经过已建成的污水处理站进行处理。 废水处理工艺简介： 本项目各类废水经化粪池进入调节池，调节池前部设置自动格栅，调节池内设提升水泵。污水经提升后进入沉淀池进行沉淀，沉淀池出水进入消毒池进行消毒，消毒池达到标准后通过排污管道排入延津县第一污水处理厂。 沉淀池产生的污泥及格栅产生的栅渣等固体废物采取集中消毒、脱水后密闭封装后暂存于污泥暂存间，定期外运交有资质单位处理。 消毒装置采用二氧化氯，具有强烈的氧化作用，不产生有机氯化物（THMs）；投放简单方便；不受pH影响。 废水处理规模： 本项目现有污水处理厂的处理能力为13.5m3/d，目前污水处理站污水处理的负荷为9.12m3/d（1071.2m3/a），本次扩建工程废水的产生量为3.58m3/d（1370.63 m3/a），则本项目建成后疾控中心污水处理站总处理水量为12.6m3/d（2441.83m3/a）能够满足本项目废水处理的要求。 现有污水处理站处理工艺为“一级强化处理+消毒工艺”，处理设施主要为：“化粪池+调节池+格栅+沉淀池+消毒池”，本项目废水经现有污水处理设施处理后，污染物排放浓度能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 预处理标准要求，也能满足延津县第一污水处理厂进水水质要求，可以实现达标排放。 现有污水处理站位于本次扩建项目东侧直线距离88m处，本次扩建工程设计有污水排放管线，可以排水管接入原有污水处理设施内。 综上所述，扩建工程产生的废水依托原有的污水处理设施进行处理可行。 4、废水排入延津县第一污水处理厂可行性评价 本项目位于延津县延安大道西段北侧，废水经市政管网排入延津县第一污水处理厂处理。项目外排综合废水水质为COD200mg/L、BOD550mg/L、SS50mg/L、NH3-N20mg/L、TP3mg/L，能够满足延津县第一污水处理厂COD≤350mg/L、SS≤200mg/L、NH3-N≤40mg/L、TP≤4mg/L、TN≤40mg/L的收水标准要求。延津县第一污水处理厂设计处理规模为5万t/d，目前进水量约3.4万t/d，剩余进水量1.6万t/d，本项目排放量为12.6t/d，远小于延津县第一污水处理厂剩余进水量，因此本项目综合废水通过管网排入延津县第一污水处理厂进一步处理是可行的。延津县第一污水处理厂出水指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准即SS10mg/L、TN15mg/L、动植物油1mg/L，其中COD、NH3-N、TP三项指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）地表V类水水质标准即COD40mg/L、NH3-N2mg/L、TP0.4mg/L。 5、污染物排放信息 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息表 表33 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理措施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理措施编号 污染治理措施名称 污染治理措施工艺 1 综合废水 COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN、动植物油、粪大肠菌群数 城市污水处理厂 连续排放 TW001 综合废水处理系统 化粪池 +格栅+调节池+两沉淀池+消毒接触池 DW001 (是 □否 (企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口排放 ②废水间接排放口基本情况 表34 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/ (万t/a) 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） 1 DW001 114.18913 35.14012 0.093 污水处理厂 间歇排放，排放 期间流量 不稳定且 无规律， 但不属于 冲击型排 放。 00:00~ 24:00 延津县第一污水处理厂 COD 40 SS 10 NH3-N 2 TP 0.4 TN 15 动植物油 1 ③废水污染物排放执行标准表 表35 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值/（mg/L） 名称 浓度限值/（mg/L） 1 DW001 COD 延津县第一污水处理厂收水标准 350 《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2预处理标准 250 2 BOD5 150 100 3 SS 200 60 4 NH3-N 40 / 5 TP 4 / 6 TN 40 / 7 动植物油 / 20 8 粪大肠菌群数 / 5000 MPN/L ④废水污染物排放信息表 表36 废水污染物排放信息表 排放口编号 污染物种类 排放浓度 /（mg/L） 日排放量 /（kg/d） 年排放量 /（t/a） DW001 COD 200 0.716 0.1861 BOD5 100 0.358 0.0931 SS 50 0.179 0.0465 NH3-N 20 0.0716 0.0186 TP 3 0.107 0.0028 TN / / / 动植物油 5 0.0179 0.001 由上表可知，本项目废水污染物出院区排放量：COD0.1861t/a、NH3-N0.0186t/a、TP0.0028t/a、动植物油0.001t/a，经延津县第一污水处理厂处理后废水污染物排放总量：COD0.0372t/a、NH3-N0.0019t/a、TP0.004t/a、TN0.014t/a。 二、废气 本项目废气主要有污水处理站废气、医疗废气、餐厅油烟和汽车尾气。 1、源强分析 （1）疫苗临床研究中心实验室废气 本项目疫苗临床研究中心实验室仅对研究疫苗接种者采集的血样进行离心处理等，处理完的血液样本送往中科院进一步检验。故疫苗临床研究中心产生的污染物主要为含病原微生物气溶胶，本项目涉及病原微生物的操作均在生物完全柜中进行，生物安全柜是一种保护人员、产品和环境的负压过滤通风柜，向内气流的前开口对人员起到保护作用，垂直向下的过滤层状气流可保护产品，污染的气流经过过滤器过滤后可保护环境，且疫苗研究中心均设置独立的空调通风系统对空气进行净化，避免含交叉感染。 生物安全柜里的实验平台相对实验室内环境处于负压状态，气流在生物安全柜内得到有效控制，几乎杜绝实验过程中产生的气溶胶从操作窗口外逸，可能含有病原微生物的气溶胶只有从其上部的排风口经高效过滤后外排，而安全柜排气筒内置的高效过滤器对粒径0.55μm以上的气溶胶去除效率达到99.99%，保证室内气流按照“清洁区→半污染区→污染区→高效过滤器→空调通风系统→排放”的方向流动，排气中几乎不含病原微生物气溶胶，排气由风管经空调通风系统处理后，排出室外。 此外所有涉及病原微生物的实验室内部需设置辅助消毒装置，通过紫外线等切断病原微生物的传播途径，确保实验室排出的气体对环境的安全。因此，在正常运行情况下，可能带有病原微生物气溶胶的废气经消毒灭菌、高效过滤后，将病原微生物完全捕集，排气不会对周围环境空气产生不利影响。 （2）疫苗临床研究中心污浊空气 疾病预防控制中心不同于其它公共场所，由于来往人较多，可能会带入不同的细菌和病毒，若通风措施不好，会使疾病预防控制中心的空气被污染，存在较大的染病风险。因此疾病控制中心内消毒工作非常重要。本项目洗消间、消毒供应室、垃圾处理室等场所设置紫外线消毒设施，通过紫外线照射后，能大大降低空气中的含菌量，同时加强自然通风或机械通风。对疫苗临床研究中心现场空气定期消毒处理，减少带病原微生物气溶胶数量。同时，对可能产生带病原微生物气溶胶的单元，项目设置独立的通风系统，并加装空气净化器或过滤器后高空排放，使室内菌落总数空气质量达到《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)中的要求，保证疾病预防控制中心清新卫生的环境。 （3）依托现有的污水处理站处理废水产生的废气 本次扩工程产生的废气主要为扩建工程产生的污水在污水处理站处理时产生的恶臭气体，主要成分为H2S、NH3等物质。为了有效核定臭气中NH3、H2S产生情况，根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031gNH3和0.0012gH2S。本项目BOD5去除量为0.093t/a，因此本项目 NH3、H2S产生量分别为0.2883kg/a（7.9×10-4kg/h）、0.0116kg/a（3.06×10-5kg/h）。 根据《医院污水处理技术指南》的要求，污水处理站为封闭地埋式，将格栅井、调节池、接触氧化池等产生恶臭的处理池密闭起来，并预留进、出气口，把恶臭气体有组织收集起来，设计总风机风量为2000m3/h，收集后经生物喷淋除臭塔设施处理后由15m排气筒DA001排放；生物喷淋除臭塔装置去除效率约为60%。因此经过治理后，污水处理站污染物排放情况见下表： 表37 本项目污水处理站废气排放估算 产污工段 污染物 产生情况 风机风量(m3/h) 处理效率(%) 排放情况 产生量(kg/a) 速率(kg/h) 浓度(mg/m3) 排放量(kg/a) 速率(kg/h) 浓度(mg/m3) 污水处理站 臭气浓度 20（无量纲） / / / 60 8（无量纲） / / NH3 0.2883 7.9×10-4 0. 395 2000 0.1153 3.16×10-4 0.158 H2S 0.0116 3.06×10-5 0.0153 0.0046 1.22×10-5 0.0061 污水站废气排放可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 3 标准要求，不会对院区及周边居民住宅区产生影响。 （4）餐厅油烟 本项目拟新建一层餐厅位于综合楼第八层（建筑高18m），供员工一日三餐，用餐人数约50人/d（50人次/d，以每人3餐计）。食堂所用燃料为清洁能源天然气，食堂排放废气主要为餐饮油烟。食用油消耗量以30g/人·天计，耗油为1.5kg/d（0.39t/a）。据类比调查，不同的烧炸工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的3%，经估算，本项目年产生油烟量为11.7kg/a，食堂每天工作7h计，本项目食堂油烟产生速率为0.006kg/h。食堂设有集气罩，将油烟收集后经排烟竖井，引入油烟净化器处理，最后餐厅楼顶（18m）排放，排气风机风量约为5000m3/h，油烟产生浓度为1.2mg/m3。项目拟选用油烟净化效率为90%的油烟净化器（厨房设置3个灶），经处理后本项目食堂油烟排放浓度为0.12mg/m3，排放量为1.17kg/a（0.0006kg/h）。 （5）汽车尾气 汽车废气中的主要污染因子有NOX、CO、HC 等，根据汽车废气污染物排放特点，汽车在行驶过程中汽油燃烧较为充分，气态污染物外排量较少，为无组织排放。 本项目共有85个停车位，其中地上停车位85个。由于地上停车位均为生态停车位，废气排放量相对较小且在露天空旷条件下容易扩散。项目建成后汽车尾气对周围环境影响较小。 2、废气防治措施可行性分析 （1）污水处理站废气 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）附录A，医疗机构排污单位废气治理可行技术为喷淋除臭、活性炭吸附、生物除臭等。本项目污水处理站废气经收集后采用生物喷淋除臭塔装置对废气进行处理，属于可行性技术，根据源强分析氨和硫化氢排放浓度分别为0.158mg/m3和0.0061mg/m3，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3污水处理站周边臭气浓度（无量纲）最高允许浓度为10、NH31.0mg/m3、H2S0.03mg/m3的限值要求；氨和硫化氢排放速率分别为3.16×10-4kg/h和1.22×10-5kg/h，满足排气筒15m高时《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放速率NH3 4.9kg/h、H2S 0.33kg/h的限值要求。 （2）餐厅油烟 餐厅油烟采用静电油烟净化器处理，静电式油烟净化器油烟去除效率高，清洗维护方便，运行噪音小、阻力小，运行成本低，安全系数高。油烟净化装置安装指示图如下如所示： 图5 油烟净化装置安装示意图 餐厅油烟由集气罩收集，经静电油烟净化器处理后，从餐厅楼顶排放，油烟净化器处理效率为90%，根据源强分析油烟排放浓度为0.12mg/m3，满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中浓度排放限值1.0mg/m3的要求。 综上所述，项目废气在采取设计的及本环评建议的废气防治措施后，废气不会对周围大气环境产生明显影响，处理措施可行。 3、大气污染物排放核算 本项目大气污染物排放核算见下表。 表38 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量 （kg/a） 1 排气筒（DA001） NH3 0.158 7.9×10-4 0.1153 H2S 0.0061 1.22×10-5 0.0046 2 排气筒（DA002） 油烟 0.12 0.0006 1.17 有组织排放合计 NH3 0.1153 H2S 0.0046 油烟 1.17 4、排放口基本情况 本项目废气排放口基本情况见下表。 表39 项目全厂废气排放口一览表 排放口 编号 污染源 污染物种类 排放口地理 坐标 治理措施 是否为可行技术 排气量 （m3/ h） 排气筒高度（m） 排气筒出口内径 （m） 排气温度（℃） 经度 纬度 排气筒DA001 污水处理站 NH3 114.174385 35.173984 密闭收集+生物喷淋除臭塔装置 是 2000 15 0.5 25 H2S 排气筒DA002 餐厅油烟 油烟 114.173656 35.174071 油烟净化器 是 5000 综合楼楼顶 0.5 40 5、非正常工况排放分析 非正常工况项目生产过程中产生的非正常排放主要是污染物排放控制措施达不到应有效率时引起的污染物超标排放，评价以最不利原则按照污染物治理措施（生物喷淋除臭塔装置、油烟净化器）处理效率为0时的情况进行分析，事故排放时间最大为1小时。非正常排放具体参数见下表。 表40 污染源非正常排放量核算表 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度 /(mg/m3) 非正常排放速率 /(kg/h） 单次持续时间/（h） 年发生频次/（次） 应对措施 1 污水处理站 废气设施故 障，去除率按 0计 NH3 0.395 7.9×10-4 1 1 定期检修 H2S 0.0153 3.06×10-5 1 1 2 餐厅油烟 废气设施故 障，去除率按 0计 油烟 1.2mg/m3 0.006 1 1 定期检修 三、噪声 该项目高噪声设备主要为水泵、风机，声源强度在60-75dB（A）之间，声源强度及治理效果见表41。 表41 项目主要噪声源强及治理效果一览表 单位：dB（A） 序号 设备名称 设备源强dB(A) 治理措施 治理后源强dB(A) 数量 （台） 设备源强叠加值dB(A) 位置 1 水泵 70 距离衰减、减振 50 2 53 污水处理站 2 风机 75 55 2 58 3 生物安全柜 70 50 5 60 临床疫情研究中心3层 4 实验室废气处理设施 80 60 1 60 楼顶 5 中央空调主机 80 60 1 60 主机室 6 备用发电机 80 60 1 60 配电间 因本项目同类设备分布较为集中且尺寸相对设备距厂界距离较小，因此本次评价预测时将本项目同类设备近似作为一个点声源进行预测。在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽，经过距离衰减和空气吸收后，到达受声点。其预测模式如下： LA(r)= LA(r0) -20×Lg(r/r0) 式中：LA(r)—预测点声压级，dB(A)； LA(r0)—噪声源声压级，dB(A) r—预测点离噪声源的距离，m； 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： 式中：L—总声压级，dB(A)； n—噪声源数。 根据本工程噪声源的分布，对项目四周厂界噪声排放量进行贡献值叠加计算，厂界噪声的贡献值叠加结果见表42。 表42 噪声贡献值叠加计算结果一览表 预测点 设备名称 设备源强叠加值dB(A) 距离（m） 贡献值dB(A) 贡献叠加值dB(A) 东厂界 水泵 53 140 10 23.8 风机 58 15 生物安全柜 60 17 实验室废气处理设施 60 17 中央空调主机 60 17 备用发电机 60 17 南厂界 水泵 53 48 19 32.8 风机 58 24 生物安全柜 60 26 实验室废气处理设施 60 26 中央空调主机 60 26 备用发电机 60 26 西厂界 水泵 53 60 17 30.8 风机 58 22 生物安全柜 60 24 实验室废气处理设施 60 24 中央空调主机 60 24 备用发电机 60 24 北厂界 水泵 53 30 23 36.8 风机 58 28 生物安全柜 60 30 实验室废气处理设施 60 30 中央空调主机 60 30 备用发电机 60 30 表43 噪声预测值结果一览表 预测点 东厂界 西厂界 南厂界 北厂界 贡献值叠加后dB(A) 23.8 30.8 32.8 36.8 现状值 昼间 50 49 49 48 预测值 50 49 49 48 现状值 夜间 39 38 39 38 预测值 39 39 40 40 项目营运期间高噪声设备经减振、隔音并与现状值叠加后，项目厂区四周噪声预测值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类昼间55dB（A）、夜间45dB（A）的标准。 四、固废 本项目营运期固废包括一般固废和危险废物。其中一般固废主要为生活垃圾；危险废物为污水处理站产生的污泥、格渣以及医疗废物。 1、生活垃圾 本项目职工人数50人，眼科诊所就诊20 人/d，职工生活垃圾产生按 0.5kg/d•人计，眼科诊所就诊人员生活垃圾产生量按 0.1kg/d•人计，则项目生活垃圾产生量约为27kg/d（7.02t/a）。设全封闭分类垃圾桶，交由当地环卫部门每天统一清运处理。 2、医疗废物 本项目医疗废物主要源于眼科检验过程、检查过程产生的医疗废物（受污染材料和仪器等废医疗材料、废医用手套等）、医疗锐器及疫苗临床研究中心疫苗废弃样品和少量仪器清洗废水等。根据建设单位提供资料，项目医疗废物产生量约1.5t/a。项目医疗废物按照医疗废物中的感染性废物进行处理。均属于《国家危险废物名录（2021年版）》HW01医疗废物，主要包括841-001-01感染性废物（沙布、棉球、手纸等各类受污染的纤维制品）、841-002-01损伤性废物（各类金属毁形物等）、841-005-01药物性废物（一次性针头、玻璃器皿、一次性输液管、注射器及相关的塑料制品等）。评价提出，医疗废物经分类收集包装后在危废暂存间暂存，交由有处理资质的单位进行定期处理。 3、污水处理站污泥、格渣 本项目根据《医院污水处理指南》：沉淀池污泥产生量约为 66~75g/人·d（评价取最大值），本项目建成后新增员工50人，则经核算，污水站污泥产生量约为 0.0038t/d（0.975t/a）。本项目污泥经消毒后脱水袋装密封暂存于医疗废物间，直接由有资质单位转运处理。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，医院污水处理站产生的污泥含有病菌等感染性物质，属于危险废物HW01医疗废物中的841-001-01感染性废物。评价要求，本项目产生的污泥应经消毒脱水后贮存于密闭的容器内，暂存于危废暂存间，定期送往有处理资质的单位进行处理。 表44 本次扩建工程固体废物详情一览表 排放源 固废名称 固废性质 产生量（t/a） 处理措施 办公生活 生活垃圾 一般固废 7.02 收集后交由环卫部门送往生活垃圾填埋场进行处理 眼科门诊 医疗废物 危险废物 1.5 分类收集包装后在危废暂存间暂存，定期委托有相应类别危废资质单位安全处置 疫苗临床研究中心 污水处理站 污泥、栅渣 0.975 污泥经消毒后脱水袋装密封暂存于危废暂存间，直接由有资质单位转运处理 表45 危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量(吨/年) 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 医疗废物 HW01医疗废物 841-001-01、841-002-01、841-005-01 1.5 门诊、疫苗临床研究中心等 塑料 、金属、纤维等 感染性物质 感染性物质 每天 T/In 危废暂存间暂存，定期委托有相应类别危废处理资质单位安全处置 2 污泥、栅渣 HW49 772-006-49 0.975 污水处理站 污泥 污泥 污泥 不定期 T/In 本项目生活垃圾拟袋装化收集堆放，项目医疗废物、生活垃圾分类收集、贮存， 不混放。 根据《医疗废物管理条例》（国务院 2003-380号令）和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第36号），在其储运过程中须注意以下几点： 在疫苗临床研究中心必须采用双层废物袋或可密封处理的聚丙烯塑料桶。针头等锐器不应和其他废物混放，使用后要稳妥安全地放入防漏、防刺的专用锐器容器中。锐器容器要求有盖，并做好明显的标识，防止转运人员被锐器划伤引起疾病感染。 对医疗废物必须按照国家卫生部和环境保护总局制定的《医疗废物分类目录》进行分类收集，并及时打包、消毒。废物袋的颜色为黄色，印有盛装医疗废物的文字说明和医疗废物警示标识，装满3/4后就应由专人密封清运至暂存间。废物袋口可用带子扎紧，禁止使用订书机之类的简易封口方式。 ③疾控中心应在疫苗临床研究中心与废物存放点之间设计规定转运路径，以缩短废物通过的路线。要求使用专用手推车，要装卸方便、密封良好，废物袋破裂时不至于外漏，还要易于消毒和清洁。项目疫苗临床研究中心应设有污物通道，污物经污物通道送至医疗废物暂存间。 ④医疗废物暂存间要求有遮盖措施，有明显的标识，远离人员活动区。存放地应有冲洗消毒设施，有足够的容量，至少应达到正常存放量的3倍以上，暂时贮存的时间不得超过2天。周转箱整体为硬质材料，防液体渗漏，可一次性或多次重复使用，多次重复使用的周转箱（桶）应能被快速消毒或清洗，周转箱（桶）整体为黄色，外表面应印（喷）制医疗废物警示标识和文字说明。 ⑤必须严格遵守中华人民共和国国务院令第 380 号《医疗废物管理条例》中的禁止性规定： a、禁止任何单位和个人转让、买卖医疗废物。禁止在运送过程中丢弃医疗废物； 禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。 b、禁止邮寄医疗废物。禁止通过铁路、航空运输医疗废物。有陆路通道的，禁止通过水路运输医疗废物；没有陆路通道必须经水路运输医疗废物的，应当经设区的市级以上人民政府环境保护行政主管部门批准，并采取严格的环境保护措施后，方可通过水路运输。禁止将医疗废物与旅客在同一运输工具上载运。禁止在饮用水源保护区的水体上运输医疗废物。应防止医疗废物在暂时贮存库房中腐败散发恶臭，医疗废物贮存时间最长不超过48h，尽量做到日产日清。 ⑥医疗废物、化粪池污泥等应作为危险废物暂存医疗废物暂存间，定期交由资质单位进行处理。 评价建议项目建设单位设置生活垃圾收集装置若干和1座10m2的危废暂存间，对项目固废实现分类存放。危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单的要求。评价提出以下措施： ①危险废物的临时堆场的地面应进行硬化，应有防渗漏、防风、防晒、防雨淋设施。危险废物在危废暂存间采用专用密闭容器储存，危废暂存间采取防渗和泄漏收集措施，贮存过程中一般情况下不会发生泄漏和渗漏。 ②危险废物容器内应留一定空间。 ③各种盛装废物的容器必须完好无损，各个危险废物容器外侧须标明危险废物的名称，存入时间、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 ④危险废物产生者须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 ⑤危险废物暂存间应设立危险废物标志。形状：等边三角形，边长40cm；颜色：背景为黄色，图形为黑色；警告标志外檐2.5cm，材料应坚固、耐用、抗风化、抗淋蚀，如出现掉色、破损等情况应及时更换。 ⑥各危险废物在厂区内临时堆存时间不得超过一年，定期送至有资质的危废处理单位安全处置；在危废的转移处置过程中，应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移联单管理办法》有关规定执行。 ⑦本项目院区内运输线路和危废暂存间均采取硬化和防腐防渗措施，危险废物从产生工艺环节运输到贮存场所的过程中一旦产生散落、泄漏，泄漏物及时采用适当的处理措施收集起来倒入专用桶内，存于危废暂存间，不会使之渗漏到地下，可以将影响控制在厂区内，不会对周围环境产生不利影响。 按照评价指南和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025）要求，分析危险废物内部转运应采取的措施： ①危险废物从产生工艺环节运输到危废暂存间，应有专人负责，专用桶收集、转运，避免可能引起的散落。 ②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》，危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 各危险废物在厂区内临时堆存时间不得超过一年。 表46 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物 名称 危险废物 类别 危险废物代码 位置 占地 面积 贮存方式 贮存 周期 1 危废暂存间 医疗废物 HW01医疗废物 841-001-01、841-002-01、841-005-01 厂区内 10m2 袋装 1天 2 污泥、栅渣 HW01医疗废物 841-001-01 桶装 一个月 综上，项目运营过程中产生的固体废物全部进行了有效的处置，不会对周围环境造成较大的影响。评价认为：项目固废处置措施可行。 五、土壤、地下水 本项目利用原有的污水处理厂进行污水处理，污染源主要为污水处理站，废水中主要污染因子为 COD、氨氮、BOD5、粪大肠菌群数、悬浮物，不涉及重金属、持久性有机污染物、难降解有机污染物等，废水经处理后进入延津县第一污水处理厂。 本项目污染途径主要是地面漫流和垂直入渗，针对可能发生的土壤、地下水污染，本项目按照污染物可能对土壤、地下水造成的影响，将厂区划分重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 表47 拟建项目污染区划分及防渗等级一览表 防渗级别 工作区 防渗技术要求 重点防渗区 危险废物暂存间 危险废物暂存间、污水处理站防渗要求依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，渗透系数≤10-10cm/s；其余工作区防渗要求为：等效黏土防渗层厚≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s，或者参考 GB18598执行 一般防渗区 污水管道 等效黏土防渗层厚≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；或者参考GB16889执行 简单防渗区 疫苗临床研究中心 一般地面硬化 道路 每个污染单元具体的防渗措施要求如下： ①医疗废物暂存间防渗处理措施 依照《危险废物贮存污染控制标准》，本项目建设完善的医疗废物暂存间，可以将封闭包装后的医疗废物临时储存在封闭空间内，定期交由有资质的单位运走进行安全处理。医疗废物在交医疗废物集中处置单位处置前应当就地消毒。医疗废物暂存间地坪要做严格的防渗贮存设施进行防渗、防漏处理，采用水泥基础+防渗材料，渗透系数≤10 -10 cm/s。一旦发生跑、冒、地、漏，也不能造成地下水污染。 ②管沟、管道、阀门防渗措施 对于地上管道、阀门严格质量管理，如发现问题，应及时解决。对工艺要求必须地下走管的管道、阀门设专用混凝土防渗管沟，管沟内壁涂防水涂料，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决。管沟与污水集水井相连，并设计不低于5‰的排水坡度，便于废水排至集水井，然后由污水处理站统一处理。通过对各可能造成地下水污染的单元加大防渗力度、完善防渗措施，加强现场管理等措施，本项目对区域地下水环境不会产生明显的影响。 六、环境管理及监测计划 1、环境管理 为做好环境管理工作，医院应建立环境管理体系，将环境管理工作自上而下的贯穿到医院的管理中，现就建立环境管理体系提出如下建议： a、延津县疫病预防控制中心的环境管理工作实行公司主要负责人负责制，以便在制定环保方针、制度、规划，协调人力、物力和财力等方面，将环境管理和生产管理结合起来。 b、建立环境管理机构，配备环保管理人员1名，具体制定环境管理方案并实施运行；负责与政府环保主管部门的联系与协调工作。 c、建立环保档案，有利于上级环保部门及医院管理层了解医院环保情况，给出相应建议。 d、建立危废转移联单制度和环境信息公开制度。 2、环境管理工作计划 a、严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行； b、设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护； c、按照监测计划定期委托第三方机构对污染源进行监测，对不达标环保设施立即进行寻找原因及时处理； d、不断加强技术培训，组织医院内部之间技术交流，提高业务水平，保持医院内部职工素质稳定； e、重视群众监督作用，提高医院职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平； f、积极配合环保部门的检查。 3、自行监测计划 （1）监控要求 根据《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）标准要求，在噪声排放源设置环境保护图形标志，便于污染源的监督管理和常规监测工作的进行。 污染监控应严格按照国家有关标准和技术规范进行。 （2）运营期监控要求 可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其他有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。院区要按有关要求安装视频监控设施并与县监控平台联网。监测内容及频率见下表。 a、监测方案 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）、《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）等规范性文件的规定，评价提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，具体监测计划见下表48。 表48 环境监测计划表 监控类别 监测指标 监测点位 监测频次 执行排放标准 污染源监测 废气 NH3、H2S、臭气浓度 排气筒DA001 1次/季度 《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 油烟 排气筒DA002 1次/季度 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604－2018） 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷 上风向厂界监控点1个、下风向厂界监控点3个 1次/季度 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466- 2005）中表3标准 废水 pH 总排口 2次/天 延津县第一污水处理厂进水标准、《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2预处理标准 COD、SS 1次/周 流量、BOD5、TP、NH3-N、TN、动植物油、沙门氏菌 1次/季度 粪大肠菌群数 1次/月 志贺氏菌 1次/半年 噪声 等效A声级 四周厂界外1m处 每季1次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类 b、监测点位管理 ①排污单位应建立监测点位档案，包括监测点位的管理记录，包括对标志牌的标志是否清晰完成，监测平台，监测孔等是否正常使用，排气筒有无漏风、破损现象等方面的检查记录。 ②监测点位的有关建筑物及相关设施属环境保护设施的组成部分，排污单位应制定相应的管理办法和规章制度，选派人员对监测点位进行管理，并保存相关管理记录，配合监测人员开展监测工作。 ③监测点位信息变化时，排污单位应及时更换标志牌相应内容。 4、排污口规范化设置 各污染源排放口设置专项图标，执行《环境图形标准排污口（源）》（GB15563.1-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的相关要求。根据规定要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。具体标志牌示意详见下图。 图6 环境保护图形 七、总量控制指标 根据《新乡市生态环境局关于转发<河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知>的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量指标及替代方案。本项目属于迁建项目，现有工程的污染物总量指标为：COD：0.0428t/a、NH3-N：0.0021t/a。扩建后污染物排放量为：COD：0.037t/a、NH3-N：0.002t/a。 所以本项目的污染物总量指标为：COD：0.0798t/a、NH3-N：0.0041t/a。 该项目新增污染物排放量COD：0.0798t/a、NH3-N：0.0041t/a。项目所需替代量为COD：2.5吨/年、氨氮：0.125吨/年，从延津县第二污水处理厂的减排量（COD20.704吨、氨氮2.72吨）中扣除。 八、项目迁建后“三笔账”变化情况 本项目建成后，全院污染物排放变化情况见下表。 表49 项目扩建后污染物排放情况变化一览表 项目 污染物 现有工程排放量（t/a） 扩建工程排放量（t/a） 以新带老消减量（t/a） 总体工程排放量（t/a） 排放增减量 （t/a） 废水 废水量 1071.2 930.63 0 2001.83 +930.63 COD 0.0428 0.037 0 0.0798 +0.037 氨氮 0.0021 0.002 0 0.0041 +0.002 废气 NH3 0.0001 0.0001 0.00006 0.00014 +0.00004 H2S 0.00004 0.000005 0.000024 0.000021 -0.000019 油烟 0.0014 0.0012 0 0.0026 +0.0012 一般工业 固体废物 生活垃圾 10.08 7.02 0 17.1 +7.02 危险废物 实验室固废 5.77 0 0 5.77 0 医疗废物 0.78 1.5 0 2.28 +1.5 污水处理站污泥 2.54 0.975 0 3.515 +0.975 九、环保投资 本项目总投资6000万元，环保投资329万元，环保投资占总投资的5.48%。项目环保措施投资和“三同时”验收内容见下表50。 表50 环保措施及投资一览表 阶段 项目内容 处理措施一览表 投资 (万元) 运营期 废气 污水处理站废气（NH3、H2S） 处理单元均加盖密闭+负压收集管道+生物喷淋除臭塔装置+15m高排气筒 9 油烟 集气罩+静电式油烟净化器+排气筒（高于屋顶） 10 实验室废气 带有高效过滤器的生物安全柜、紫外线消毒、独立的空调处理系统 100 废水 扩建工程废水接入污水处理站 扩建工程排放废水接入现有污水处理站管道 60 噪声 设备噪声 基础减振、墙体隔声等 1 固体废物 生活垃圾 垃圾桶收集后，由当地环卫部门定期清运 2 医疗废物 危废暂存间（10m2）暂存，定期委托有相应类别危废处理资质单位安全处置。 20 利用现有的污泥暂存间（10m2），交有资质单位处理 0 污泥、栅渣 绿化 扩建项目绿化 绿化 120 环境管理 定期自行监测 环境管理 7万元/年 合计 / / / 329 表51 项目环保“三同时”一览表 污染源 验收内容 验收标准 废水 污水处理站 依托原有污水处理设施，经过处理后的废水排入市政管网后，经过延津县第一污水处理厂进行处理后达标排放。 延津县第一污水处理厂进水标准、《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2预处理标准 废气 污水处理站废气 污水处理站各构筑物封闭，采用地下设计；处理单元均加盖密闭+负压收集管道+生物喷淋除臭塔装置+15m高排气筒 《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 餐厅油烟 集气罩+静电式油烟净化器+排气筒（高于屋顶） 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604－2018） 噪声 高噪声设备 基础减震和距离衰减等措施等 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准 固废 生活垃圾 垃圾桶收集后，由当地环卫部门定期清运 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 医疗废物 危废暂存间（10m2）暂存，定期委托有相应类别危废处理资质单位安全处置。 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 污泥、栅渣 利用现有的污泥暂存间（10m2），交有资质单位处理 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | NH3、H2S、臭气浓度 | 处理单元均加盖密闭+负压收集管道+生物喷淋除臭塔装置+15m高排气筒 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 |
|  | DA002 | 油烟 | 集气罩+静电式油烟净化器+排气筒（高于屋顶） | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604－2018） |
| 地表水环境 | DW001 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油、粪大肠菌群数 | 依托原有的污水处理设施进行处理，污水处理站一座，处理规模13.5m3/d，采用“一级强化+消毒”，废水经污水处理站处理后排入延津县第一污水处理厂 | 延津县第一污水处理厂进水标准、《医疗机构水污染物排放标准》 （GB 18466-2005）表2预处理标准 |
| 声环境 | 高噪声设备 | 噪声 | 基础减震和距离衰减等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 医疗废物：配套建一座10m2医疗废物暂存间，医疗废物经收集后暂存于医院内暂存间内，定期交由有资质单位处理。 污水处理站污泥、栅渣：污泥经消毒、脱水后袋装密封后暂存于污水处理站现有的污泥暂存间（10m2），交有资质单位处理。 生活垃圾：垃圾桶收集后，由当地环卫部门定期清运。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 污水管道、医疗废物暂存间等分区防渗措施 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | / |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 六、结论

延津县传染病、职业病防治综合楼项目符合国家产业政策，项目选址位置可行，平面布置较为合理。本项目污染防治措施有效、可行，污染物排放量较小并得到有效控制，对周围环境的污染影响较小。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳上述建议后，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目的建设可行。

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | 0.0001t/a | / | / | 0.00001t/a | 0.00006t/a | 0.00014t/a | +0.00004t/a |
|  | H2S | 0.00004t/a | / | / | 0.000005t/a | 0.000024t/a | 0.000021t/a | -0.000019t/a |
|  | 油烟 | 0.0014t/a | / | / | 0.0012t/a | / | 0.0026t/a | +0.0012t/a |
| 废水 | 废水量 | 1071.2t/a | / | / | 930.63t/a | / | 2001.83t/a | +930.63t/a |
|  | COD | 0.0428t/a | / | / | 0.037t/a | / | 0.0798t/a | +0.037t/a |
|  | 氨氮 | 0.0021t/a | / | / | 0.002t/a | / | 0.0041t/a | +0.002t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 10.08t/a | / | / | 7.02t/a | / | 17.1t/a | +7.02t/a |
| 危险废物 | 实验室固废 | 5.77 t/a | / | / | 0 | / | 5.77t/a | +0 |
|  | 医疗废物 | 0.78t/a | / | / | 1.5t/a | / | 2.28t/a | +1.5t/a |
|  | 污泥、栅渣 | 2.54t/a | / | / | 0.975t/a | / | 3.515t/a | +0.975t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

附表

附件一

附件一

附件二

附件三

附件四

附件五

附件六

附件七