延津县消防专项规划

（2017—2035）

【文 本】

延津县公安消防大队

河南中科建筑规划设计有限公司

2019年05月

目  录

第一章  总  则	3

第二章  消防安全布局规划	4

第三章  消防站布局规划	7

第四章  消防供水规划	12

第五章  消防通信规划	13

第六章  消防车通道规划	14

第七章  消防供电规划	15

第八章  消防避难、救助与疏散规划	16

第九章  近期建设规划与投资估算	16

第十章  规划实施保障措施	17

第十一章  附则	18

# 第一章  总  则

### 第一条 编制目的

为了完善延津县消防安全体系，创造良好的消防安全环境，提高城市预防和抵御火灾的整体能力，提高消防队伍紧急处置各种灾害事故、抢险救援的综合能力，最大限度地保障人民生命安全，减少火灾及其它灾害事故的损失，指导城市消防建设协调有序发展，适应延津县中心城区消防安全保障的需要，特编制《延津县消防专项规划（2017-2035）》（下称本规划）。

本规划是《延津县城乡总体规划（2017-2035）》的重要组成部分。

### 第二条 编制依据

1、《中华人民共和国消防法》(2009)

2、《中华人民共和国城乡规划法》（2008）

3、《消防改革与发展纲要》（国办发［1995］11号）

4、《城市消防规划规范》（GB51080-2015）

5、《城市消防站建设标准》（建标152-2017）

6、《乡镇消防队标准》（GAT998-2012）

7、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）

8、《城市消防规划建设管理规定》

9、《城市消防规划编制要点》（公安部公消[1998]164号）

10、《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》（城市建设部分）

11、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）

12、《危险化学品目录》（2015）

13、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部第61号）

14、《企业事业单位专职消防队组织条例》

15、《河南省消防条例》（2014修订版）

16、《河南省社会消防组织建设管理办法》（河南省人民政府令第102号）

17、《河南省城市消防规划编制、审批办法》

18、《河南省“十三五”消防事业发展规划》

19、《延津县城乡总体规划》（2017-2035）

20、《延津县国民经济和社会发展第十三个五年计划》（纲要）

21、其他有关消防工作的政策、法规和文件等。

### 第三条 规划目标

1、 近期以《河南省“十三五”消防事业发展规划》和有关消防规范、规定要求为目标，新建2个消防站，增补和建设市区道路的消火栓，改造城市给水管网，提高城市消防给水能力，力争在较短的时间内使延津县消防建设有较大改观和发展。

2、逐步建立起消防法制健全、宣传教育普及、监督管理有效、基础设施完善、技术装备良好、体制合理、队伍强大、训练有素、保障有力且与延津县城市建设和经济发展相适应的消防安全体系。

3、实现消防队伍和设施向多功能发展，并使之成为延津县防火、灭火和在处置各类突发性灾害事故中充当抢险救援主力的主要力量。

4、远期建成适应延津县现代化城市特点的具有全国先进水平的消防安全保障体系。

### 第四条 规划原则

1、认真贯彻落实“预防为主、防消结合”的工作方针。

2、积极推进消防工作社会化，创造良好的消防安全环境，采取以专业消防为主，企业消防协同作战的消防体系。

3、注重城市综合防灾减灾，根据新阶段要求，使消防队伍向多功能发展，使城市消防的救灾功能逐步增加紧急抢险功能。

4、加强本规划的针对性和可操作性，从延津县实际情况出发，把握全局，突出重点，解决主要问题。

5、在《延津县城乡总体规划（2017-2035）》的指导下，结合相关专业规划，做到近期与远期规划相结合，统筹兼顾、分期实施。

### 第五条 指导思想

依据消防改革与发展纲要的要求，坚持以“预防为主、防消结合”的方针，从延津县的实际情况出发，在延津县城乡总体规划的指导下，充分调查、分析延津县消防规划，科学、合理的编制城市消防专项规划，形成一个能够适应延津县现代化城市消防需要；近、远期有机结合，具有较强的可操作性和能够适应城市不同发展模式的，有一定弹性的专项规划，重点加强城市消防基础设施的规划和建设，逐步完善城市消防体系，采用先进的消防科技装备和手段，推动延津县消防事业的发展，提高城市综合抵御火灾，安全救助能力，有效地预防、减少和控制城市火灾危害，把城市火灾及其损失减少到最低限度，保障城市人民生命财产的安全，促进城市经济与社会的可持续发展。

### 第六条 规划期限与范围

1、规划期限

规划期限为：2017-2035年；

其中近期：2017年—2020年；

远期：2021年—2035年。

2、规划范围

县域规划范围：即延津县全部行政辖区，辖11个乡镇，总面积为886平方公里。

中心城区范围：规划范围为《延津县城乡总体规划（2017-2035）》所确定的中心城区建设用地范围。结合行政边界和中心城区远景增长边界等综合因素，确定中心城区规划范围约45平方公里，其中主城区建设用地32平方公里、榆东组团11.55平方公里。

### 第七条 规划成果

本规划成果由规划文本、规划图纸和规划说明书三部分构成，其中规划文本和规划图纸具有法律效力。

### 第八条 组织实施

本规划由延津县公安消防大队组织实施，延津县城乡规划管理局依法按照本规划进行规划管理，延津县土地管理部门依法按照本规划进行土地管理，延津县公安消防大队依法按照本规划进行消防建设和监督。凡在本规划范围内进行与城市消防安全有关的各项规划编制、规划管理和建设活动，均应执行本规划。

# 第二章  消防安全布局规划

### 第九条 城市建设用地消防分类

根据总体规划的用地性质和布局结构，按照火灾危险性和消防重点保护单位的需要，将规划区域划分为甲类消防安全保护区、乙类消防安全保护区、丙类消防安全保护区三类消防安全保护区，作为城市消防设施规划建设的依据之一。

1、甲类消防安全保护区：为首脑机关集中地区，商业中心区，重点文物建筑集中地区，高层建筑集中地区，易燃易爆化工、仓储单位集中区，三、四级耐火等级建筑集中、人口密集、街道狭窄地区及其它火灾危险性大的地区。

延津县的消防安全甲类保护区包括：

（1）城区中部和北部平安大道北侧行政管理单位、政府首脑机关等。

（2）东大街、西大街、北大街、南大街两侧等老城区商业集中区、人口密集区、医疗机构、行政管理机构等。

（3）产业区西北的仓储物流区。

新规划区按总体规划确定的符合甲类消防安全保护要求的用地。

2、乙类消防安全保护区：为丙类消防生产或储藏工厂企业、科研单位集中区。

延津县的消防安全乙类保护区包括：

（1）城市西部和榆东组团的产业区部分火灾性较大的工业用地。

（2）主城区南部的教育科研单位。

3、丙类消防安全保护区：城区范围内的除甲、乙类消防安全保护区外其他地区。

### 第十条 生产（储存）易燃易爆物品企业安全布局

1、区内严重影响城市消防安全的工厂，近期内应严格控制其生产规模和易燃易爆危险品的储存量，并严格控制其危险品的防火安全距离，保证疏散通道畅通无阻。远期迁往独立安全地带，或原地改变生产、使用性质。规划建议将延津县化工厂、塑料机械厂迁至安全地区。

2、现状位于市区的石油、化工及其它易燃易爆危险品仓库，近期不再扩大规模，并逐渐减少其储存的易燃易爆危险品数量，远期对部分单位实施搬迁。

3、规划对原地保留的企业设施，应加强企业内部消防管理，严格按国家规范要求控制建筑之间的防火间距，完善企业消防设施等措施，保证企业消防安全。

4、新建的生产（储存）易燃易爆物品的企业在选址等工作中，应严格按照本规划上述的布局原则进行用地审批，同时符合城乡规划相关法律法规与技术标准，符合国家相关的行业规范等，以及《延津县城乡总体规划（2017—2035）》用地布局的要求，有计划地周密地妥善地进行选址和定点。

### 第十一条 城市加油站安全布局

1、城市加油（气）站应统一规划、统一建设、合理布局；对中心城区加油站进行重点检查，对存在火灾隐患的，提出具体要求，限期进行综合整改，取缔违法、违章、防火间距不够，对周围用地建筑存在严重隐患的站点。

对于本次规划保留的加油站提出如下原则性整改措施：

（1）中心城区加油站必须严格按照规范控制其与周围建筑物的防火间距，严格按各级石油站标准配备消防设施与器材。

（2）中心城区内加油站油罐必须采用直埋地下罐。

2、对新建加油站的选址应进行严格的选址论证，确保符合防火安全间距及城市总体规划。同时要满足《汽车加油加气站设计与施工规范 GB50156-2002》中4.0.2条规定“在城市建成区内不应建一级加油站、一级液化石油气加气站和一级加油加气合建站”的要求，按二级或以下加油站标准建设且应满足《汽车加油加气站设计与施工规范》和《建筑设计防火规范》中3.3.11条的各项规定。

3、严格审核基建程序，坚决搞好竣工验收工作。审核验收是防止加油站留下火灾隐患的关键所在，尤其应注意隐蔽工程方面的问题，如电气安装、电缆敷设、静电接地、油罐及管道的连接安装、消防设施等等。

4、加强日常的防火监督管理、稽查工作力度，积极开展经常性的防火检查。及时消除火灾隐患。

### 第十二条 燃气工程消防安全布局

燃气的输送管网、储气设施和调压站的规划建设，必须纳入城市规划管理和防火审核之内，设计时应选择合理的走廊和点位，并保持足够的防火安全距离。地下燃气管道走廊宜设在城市道路的人行道下，同时应符合管网综合间距等规定和有关安全规范，地下燃气管道不得从建筑和大型构筑物的下面穿越，燃气管道不得在堆积易燃、易爆物品和有腐蚀性液体的场地下通过，并不宜与其它管道或电缆同沟敷设。严禁在城市输气干管上方修建任何建（构）筑物或堆放物资。城区燃气的输配系统、管道的设计与施工、液化石油气的储存与供应等均应满足国家有关规范、规定及强制执行标准。

瓶装供应站的站址应选择在供应区域的中心，以便于居民换气。供应半径一般不宜超过 0.5-1.0km。瓶装供应站的瓶库与站外建、构筑物的防火间距应符合规范要求。瓶装供应站要有便于运瓶汽车出入的道路。液化石油气瓶装供应站的用地面积一般在500-600m2。而管理所（中心站）面积略大，约为600-700m2。

### 第十三条 高层建筑消防安全

高层建筑的消防重点是控制建筑间距，保证有良好的消防通道，以及完善建筑物内部的消防设施。

高层建筑的周围应设环形消防车道。当设环形车道有困难时，可沿高层建筑的两个长边设置消防车道，当建筑的沿街长度超过 150m 或总长度超过 220m 时，应在适中位置设置穿过建筑的消防车道，消防车道的宽度不应小于 4.00m。消防车道距高层建筑外墙宜大于 5.00m，消防车道上空 4.00m 以下范围内不应有障碍物。尽头式消防车道应设有回车道或回车场，回车场不宜小于 15m×15m。大型消防车的回车场不宜小于 18m×18m。

高层建筑应该严格按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求布置室内外消火栓系统、气体灭火系统、自动喷淋灭火系统、水喷雾灭火系统、防烟排烟系统、火灾应急广播等消防设施。同时应对室外消防水池、消防给水管道、建筑物防火间距、消防通道等强化管理，控制周围建筑群的密度，便于扑救火灾时消防人员和消防车能迅捷方便地接近高层建筑主体。

另外，高层建筑的消防管理是重点，特别要注意高层建筑中的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所；歌舞娱乐放映游艺场所；托儿所、幼儿园、游乐厅等儿童活动场所的消防安全。严格满足《建筑设计防火规范》中第5.4.3条、第5.4.7条、第5.4.8条、第5.4.9条所列各项规定；彻底消除可能产生群死群伤恶性火灾的一切潜在不安全因素。

### 第十四条 老城区及城中村

城区内的老城区及都市村庄建筑密集区，应结合城区建设作为优先改造对象。

（一）老城区安全布局规划

（1）改善旧城区的建筑质量

提高建筑耐火等级。旧城区现状耐火等级较低的旧房、危房，通过老城改造进行维修和整改，提高旧城区建筑的耐火等级。

（2）加快旧城区的消防车通道和防火隔离带建设

加大投入保护、改造旧城区，改善其交通状况，提高行车速度。对部分近期无法改造的大面积耐火等级低的建筑地段和片区，应按每个防火区不超过 150X150 米明确建筑防火分区，要求每个分区开辟不少于 7 米的消防通道和防火隔离带或者在低矮建筑区修建防火隔离墙，改善消防条件，提高建筑整体耐火能力，降低火灾危险性和危害性。

（3）改善旧城区消防供水系统，完善城市消火栓的设置

保证消防供水的流量和压力，以市政供水、自然水体和人工消防水池相结合，形成保障有力的消防供水体系。

（4）加强旧城区供电系统改造

清理拆换室内已严重老化的电力线，结合老城改造，10KV 供电线路必须埋地，降低因室内外电力线老化短路而引发的火灾频率。

（5）规范旧城区的商业经营行为，取缔旧城区内临时商铺和占道经营的商业行为。

（二）城中村安全布局规划

（1）加强和完善规划管理

严格制定规划建设管理措施，调整“城中村”和城乡结合部村镇建设的规划管理政策，改善目前规划建设无序的状况。详细调查“城中村”的建设情况，明确该地区建设用地功能，清理混杂的工厂厂房、仓库与村民住宅，拆除破旧危房和违章建筑，降低该地区的建筑密度，改善消防环境。

（2）加大消防监管力度

严格执行“城中村”规划、建设、施工验收的消防审批程序，查处或拆除违法、违章建筑，改善该地区的消防环境。

（3）全面清理有严重火灾隐患的工厂、商铺、居住“三合一” 混杂的地区，严格该地区消防审批程序，加大消防监管力度，消除“三合一”火灾隐患。

（4）完善“城中村”道路网系统

根据《延津县城乡总体规划（2017-2035）》确定的规划路网，加快“城中村”和城乡结合部地区城市道路网络建设，改善该地区消防车通道堵塞和缺乏的现状。在没有规划城市道路穿过的地区，近期可选择容易形成消防车通道的线位进行适量的拆迁，保证消防车通道畅通。远期随着城市规划道路系统的完成，对“城中村”和城乡结合部地区道路进行大规模的调整，使之形成一套完整的道路系统。

（5）加快“城中村”基础设施建设

提高消防供水可靠性，加强自然水体保护和人工消防水池建设，形成完善的消防供水体系。全面改造“城中村”和城乡结合部供电系统。拆除老化供电高压线，在规划远期要求 10KV 电力电缆全部地埋，加快室内电力线的更新，降低电力线老化短路引发火灾的频率。

### 第十五条 重点保护单位

规划对重点保护单位应严格执法检查，加强消防监督管理工作，对各单位负责消防安全的有关管理人员进行定期培训，提高消防法制观念和消防管理水平；严格建筑工程消防审核、验收程序，按标准配套相应的消防设施；对现有的重点保护单位，应尽快完善消防设施，对外部消防通道，室内外消防设施应加强建设配套与管理；各消防站应明确其责任区内重点保护单位的名称、位置、单位建筑使用性质，建筑现状和内外部消防设施情况，确保灾时灭火与救助工作的顺利开展。

### 第十六条 文物保护单位

本次中心城区规划范围内有大觉寺、天主堂、县后街孟家宅院等文物保护单位。其中大觉寺万寿塔为省级重点文保单位。本次规划对文物保护单位提出以下消防规划意见：

1、文物保护单位在确保安全、不违反有关规定的前提下根据其保护等级，所处位置，历史价值及火灾危险性，分别提出使用范围及性质，不得利用文物保护单位开设餐饮、厂房、仓库、娱乐等设施。

2、在文物保护单位范围内，禁止搭建易燃建筑，已搭建的应予以拆除。

3、在不破坏原有格局的情况下，开辟与城市道路相通的消防通道，增加消防供水设施，消除火灾隐患。

4、逐步完善内部火灾自动报警设施，提高早期预警能力。

### 第十七条 城市地下空间

### 城市地下空间及人防工程的建设和综合利用，应符合消防安全的规定，建设相应的消防设施及制定安全保障措施；应建立人防与消防的战时通信联系；有条件的消防站，可结合大型地下空间及人防工程，建设地下消防车库。

### 第十八条 防灾避难疏散场地

延津县城市消防防灾避难疏散场地的服务半径为0.5-1.0公里。城市道路和面积大于10000平方米以上的广场、运动场、公园、绿地等各类公共开敞空间，除满足自身功能需要外，还应按照城市综合防灾减灾及消防安全需求，兼作防火隔离带、避难疏散场地及通道。

# 第三章  消防站布局规划

### 第十九条 消防站布局规划

规划远期保留现状延津县公安消防大队消消防站（延安大道消防站）并升级为一级普通消防站，升级棉东路消防站（榆东组团消防站）为一级普通消防站，规划新建4座消防站，规划末期中心城区消防站总数达到6个，其中主城区1座特勤消防站、4座普通一级消防站、榆东组团1座普通一级消防站。

新建消防站的建设规模、建筑标准、建设用地及人员配备按照《城市消防站建设标准（建标152-2017）》实施，现有消防站可根据新标准进行增补。

延津县消防站布局一览表

| 序号 | 站 名 | 级别 | 建设时序 | 责任区面积 （km2） | 占地面积 （m2） | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 延安大道消防站（兼消防指挥中心） | 一级普通消防站 | 远期升级 | 6.99 | 5330 | 延安大道与崇文街交叉口东北 |
| 2 | 平安大道消防站 | 特勤消防站 | 远期 | 6.81 | 8062 | 平安大道与20号路交叉口西100米路南 |
| 3 | 民生路消防站 | 一级普通消防站 | 近期 | 6.93 | 6012 | 民生路与7号路交叉口东南角 |
| 4 | 文岩渠消防站 | 一级普通消防站 | 远期 | 6.35 | 5324 | 新厂南路与文岩渠北路交叉口东400米路北 |
| 5 | 四海路消防站 | 一级普通消防站 | 近期 | 10.82 | 3900 | 产业集聚区中部偏西 |
| 6 | 棉东路消防站 | 一级普通消防站 | 远期升级 | 11.55 | 5600 | 经十四路与纬五路交叉口东300米路南 |

### 第二十条 消防站用地管理

城市规划、土地、建设、消防监督等行政主管部门，应严格按照本规划进行消防站用地和建设管理。任何单位和个人不得占用消防站用地进行其它建设活动，不得将消防站用地与其它用地进行商业、开发性质的土地置换，对于城市重大市政工程、公益事业建设项目确需调整置换消防站用地，应另行选择新的、合理的消防站用地后，才能调整置换消防站用地。

### 第二十一条 消防站装备标准和人员配备

各消防站的装备标准和人员配备应按现行《城市消防站建设标准》(建标152-2017要求执行。

1、消防站消防车辆配备

消防站消防车辆品种和数量，宜符合下表规定:

| 消防站类别 | 普通站 | 特勤站、战勤保障站 |
| --- | --- | --- |
|  | 一级站 | 二级站 | 小型站 |  |
| 消防车数量 | 5-7 | 2-4 | 2 | 8-11 |

注：在条件许可的情况下，本标准中的车辆数宜优先取上限值。

各类消防站常用消防车辆品种配备标准（辆）

| 消防站类型 品种 | 普通站 | 特勤站 | 战勤保障站 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一级站 | 二级站 | 小型站 |  |  |
| 灭火 消防车 | 水罐或泡沫消防车 | 2 | 1 | 1 | 3 | — |
|  | 压缩空气泡沫消防车 | △ | △ | △ |  |  |
|  | 泡沫干粉联用消防车 | — | — | — | △ | — |
|  | 干粉消防车 | △ | △ | — | △ |  |
| 举高 消防车 | 登高平台消防车 | 1 | △ | △ | 1 | — |
|  | 云梯消防车 |  |  |  |  |  |
|  | 举高喷射消防车 | △ |  |  | △ |  |
| 专勤 消防车 | 抢险救援消防车 | 1 | △ | △ | 1 | — |
|  | 排烟消防车 | △ | △ | △ | △ | — |
|  | 照明消防车 | △ | △ | △ | △ | — |
|  | 化学事故抢险救援消防车 | △ | — | — | 1 | — |
|  | 防化洗消消防车 | △ | — | — | △ | — |
|  | 核生化侦检消防车 | — | — | — | △ | — |
|  | 通信指挥消防车 | — | — | — | △ | — |
| 战勤保障消防车 | 供气消防车 | — | — | — | △ | 1 |
|  | 器材消防车 | △ | △ | — | △ | 1 |
|  | 供液消防车 | △ |  | — | △ | 1 |
|  | 供水消防车 | △ | △ | — | △ | △ |
|  | 自装卸式消防车（含器材保障、生活保障、供气、供液等模块） | △ | △ | — | △ | △ |
|  | 装备抢修车 | — | — | — | — | 1 |
|  | 饮食保障车 | — | — | — | — | 1 |
|  | 加油车 | — | — | — | — | 1 |
|  | 运兵车 | — | — | — | — | 1 |
|  | 宿营车 | — | — | — | — | △ |
|  | 卫勤保障车 | — | — | — | — | △ |
|  | 发电车 | — | — | — | — | △ |
|  | 淋浴车 | — | — | — | — | △ |
|  | 工程机械车辆（挖掘机、铲车等） | — | — | — | — | △ |
| 消防摩托车 | △ | △ | △ | △ | — |

注：1 表中带“△”车种由各地区根据实际需要选配。

2 各地区在配备规定数量消防车的基础上，可根据需要选配消防摩托车。

2、消防灭火器材配备

消防站的灭火器材装备，不应低于下表规定:

普通站、特勤站灭火器材配备标准

| 消防站类型 名称 | 普诵站 | 特勤站 |
| --- | --- | --- |
|  | 一级站 | 二级站 | 小型站 |  |
| 机动消防泵(含手抬泵、浮艇泵) | 2台 | 2台 | 2台 | 3台 |
| 移动式水带卷盘或水槽 | 2个 | 2个 | 2个 | 3个 |
| 移动式消防炮（手动炮、遥控跑、自摆炮等） | 3门 | 2门 | 2门 | 3门 |
| 泡沫比例混合器、泡沫液桶、泡沫枪 | 2套 | 2套 | 2套 | 2套 |
| 二节拉梯 | 3架 | 2架 | 2架 | 3架 |
| 三节拉梯 | 2架 | 1架 | 1架 | 2架 |
| 挂钩梯 | 3架 | 2架 | 2架 | 3架 |
| 低压水带 | 2000m | 1200m | 1200m | 2800m |
| 中压水带 | 500m | 500m | 500m | 1000m |
| 消火栓扳手、水枪、分水器以及接口、包布、护桥、挂钩、墙角保护器等常规器材工具 | 按所配车辆技术标准要求配备，并按不小于2:1的备份比备份 |

注：分水器和接口等相关附件的公称压力应与水带相匹配。

### 第二十二条 微型消防站设置原则

除消防法律法规及相关规划规定应建立专职消防队外的其他消防安全重点单位（以下简称“重点单位”）均应建立微型消防站，鼓励非重点单位建立微型消防站。微型消防站以“救早、灭小”为目标，按照“有人员、有器材、有战斗力”标准建设，达到“1分钟响应启动、3分钟到场扑救、5分钟协同作战”的要求。

### 第二十三条 微型消防站建设要求

（1）人员配备

一级微型消防站每班次在岗人员不应少于4人。其中，能到场参与火灾扑救的在岗人员不应少于3人；二级微型消防站同时在岗人员不应少于3人；三级微型消防站同时在岗人员不应少于2人。

单位微型消防站各岗位值班要求

| 岗位 | 一级站 | 二级站 | 三级站 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设置 | 人数 | 设置 | 人数 | 设置 | 人数 |
| 值 班 员 | 是 | ≥1 | 是 | ≥1 | 是 | ≥1 |
| 消 防 员 | 是 | ≥2 | 是 | ≥2 | 是 | ≥1 |
| 消控室操作员 | 是 | ≥2 | 否 | / | 否 | / |
| 班 组 长 | 视情况决定 |
| 驾 驶 员 | 视情况决定 |

（2）装备配备

单位微型消防站应根据扑救初起火灾需要，配备一定数量的灭火、通信、防护等器材装备，有条件的单位微型消防站可选配消防车辆，并根据灭火救援需要合理设置消防器材装备（车辆）存放点。

单位微型消防站装备配备参考标准

| 序号 | 类别 | 器材名称 | 单位 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 标准 | 数量 | 标准 | 数量 | 标准 |
| 1 | 灭火 器材 | 水枪 | 把 | 2 | 必配 | 2 | 必配 | 1 | 必配 |
| 2 |  | 水带（根据实际配备80MM/65MM水带） | 盘 | 5 | 必配 | 4 | 必配 | 3 | 必配 |
| 3 |  | 消火栓扳手 | 把 | 2 | 必配 | 1 | 必配 | 1 | 必配 |
| 4 |  | ABC型干粉灭火器（4公斤装） | 个 | 10 | 必配 | 5 | 必配 | 2 | 必配 |
| 5 |  | 强光照明灯 | 个 | 3 | 必配 | 2 | 必配 | 1 | 必配 |
| 6 | 破拆 器材 | 消防斧 | 把 | 1 | 必配 | 1 | 必配 | 1 | 选配 |
| 7 |  | 绝缘剪断钳 | 把 | / | 选配 | / | 选配 | / | 选配 |
| 8 |  | 铁铤 | 把 | / | 选配 | / | 选配 | / | 选配 |
| 9 | 个人防护装备 | 消防头盔 | 顶 | 4 | 必配 | 3 | 必配 | 2 | 必配 |
| 10 |  | 消防员灭火防护服 | 套 | 4 | 必配 | 3 | 必配 | 2 | 必配 |
| 11 |  | 消防员灭火防护靴 | 双 | 4 | 必配 | 3 | 必配 | 2 | 必配 |
| 12 |  | 消防安全腰带 | 条 | 4 | 必配 | 3 | 必配 | 2 | 必配 |
| 13 |  | 消防手套 | 双 | 4 | 必配 | 3 | 必配 | 2 | 必配 |
| 14 |  | 消防过滤式综合防毒面具 | 个 | 4 | 必配 | 3 | 必配 | 2 | 选配 |
| 15 | 通讯 器材 | 固定电话（值班室、寝室同号分机） | 台 | 1 | 必配 | 1 | 必配 | 1 | 必配 |
| 16 |  | 对讲机 | 台 | 4 | 必配 | / | 选配 | / | 选配 |
| 17 |  | POC对讲机 | 台 | / | 选配 | / | 选配 | / | 选配 |

（3）站点设置

1、单位微型消防站选址应遵循“便于出动、全面覆盖”的原则，选择便于人员车辆出动、3分钟可到达单位任意地点的场地。生产、贮存危险化学品的单位，应尽量将单位微型消防站设置在常年主导风向的上风或侧风方向。

2、单位微型消防站应设置明显标志，张贴（悬挂）“（单位名称）微型消防站”标牌。

3、单位微型消防站应设置必要的办公设施，满足值班需求。并将组织架构、在岗人员、应急处置程序等张贴上墙。有条件的单位可配备必要的生活设施。

### 第二十四条 乡镇消防队规划原则

1、结合地区实际情况，符合下列情况之一的，应建立一级乡镇专职消防队：

1）建成区面积超过5Km2或者建成区内常住人口超过50000人以上的乡镇；

2）易燃易爆企业生产、经营单位和劳动密集型企业集中的乡镇；

3）全国重点镇。

2、结合地区实际情况，符合下列情况之一的，应建立二级乡镇专职消防队：

1）建成区面积2Km2—5Km2或者建成区内常住人口20000—50000人的乡镇；

2）省级重点镇、中心镇；

3）历史文化名镇；

4）其他经济较为发达、人口较为集中的乡镇。

3、属于以上（1）和（2）规定以外的乡镇应建立乡镇志愿消防队。

### 第二十五条 乡镇消防队规划

现状延津县乡镇均未组建乡镇消防队伍，本次规划依据《延津县城乡总体规划》（2017-2035）中城镇体系规划，根据各乡镇实际情况以及未来发展，对各乡镇进行消防队规划，以承担区域性火灾扑救任务。乡镇消防队装备配备等按照《乡镇消防队标准》（GAT998-2012）的要求进行配备。

乡镇消防队规划如下表：

延津县域消防站责任分区

| 序号 | 消防站的位置 | 消防站责任分区 | 消防站（队）个数 | 消防站（队）等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心城区 | 主城区、榆东组团 | 6个 | 一级普通消防站6个 |
| 2 | 东屯镇 | 东屯镇 | 1个 | 一级乡镇专职消防队 |
| 3 | 丰庄镇 | 丰庄镇 | 1个 | 二级乡镇专职消防队 |
| 4 | 石婆固镇 | 石婆固镇 | 1个 | 二级乡镇专职消防队 |
| 5 | 王楼镇 | 王楼镇 | 1个 | 二级乡镇专职消防队 |
| 6 | 魏邱镇 | 魏邱镇 | 1个 | 二级乡镇专职消防队 |
| 7 | 马庄镇 | 马庄镇 | 1个 | 乡镇志愿消防队 |
| 8 | 胙城镇 | 胙城镇 | 1个 | 乡镇志愿消防队 |
| 9 | 司寨镇 | 司寨镇 | 1个 | 乡镇志愿消防队 |
| 10 | 榆林镇 | 榆林镇 | 1个 | 乡镇志愿消防队 |
| 11 | 小潭镇 | 小潭镇 | 1个 | 乡镇志愿消防队 |
| 12 | 僧固镇 | 僧固镇 | 1个 | 乡镇志愿消防队 |

### 第二十六条 社会消防组织规划

社会消防组织是指除公安消防队以外的其他承担火灾预防、扑救和社会救援工作的消防队，包括专职消防队、兼职消防队和义务消防队。

新建单位如满足以下一条，应当建立专职消防队：

1、火灾危险大、距离当地公安消防队较远的大型企业和被列为国家重点文物保护单位的古建筑群的管理单位；

2、大型发电厂、民用机场、大型批发集贸市场、生产或者储存易燃易爆危险物品的大型企业；

3、储备可燃物资的大型仓库、基地；

4、县级以上人民政府认为需要设立的其他单位。

### 第二十七条 义务消防队

乡镇人民政府组织建立的兼职消防队可以依托联防队、巡防队和保安组织建立，并配备必要的消防装备。联防队、巡防队和保安组织应当定期组织消防及社会救援演练，提高火灾扑救及社会救援能力。

加强延津县村庄和社区的志愿消防队建设，按照河南省十三五消防规划的要求建设“有人员、有装备、有站舍、有经费”的志愿消防队。

街道办事处、社区(居委会)、村民委员会和机关、团体、企事业单位应当加强消防工作，组织建立义务消防队，配备必要的消防装备并加强消防训练。

# 第四章  消防供水规划

### 第二十八条 消防水源规划

规划延津县主城区3座水厂（一水厂、二水厂、三水厂）可作为消防给水水源。

规划在每个消防站责任区内设1处天然水源取水点，在中心城区共设6处天然水源取水点。

应急水源设置一览表

| 编号 | 类型 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自然取水点 | 西安大道与19号路交叉口西北 | 结合城市水体设置取水点 |
| 2 | 自然取水点 | 棉东路与平安大道交叉口东南 | 结合水体设置取水点 |
| 3 | 自然取水点 | 西安大道与小康路交叉口东北 | 结合公园水体设置取水点 |
| 4 | 自然取水点 | 新长南线与文岩渠北路东300米路南 | 结合文岩渠设置取水点 |
| 5 | 自然取水点 | 产业集聚区西北 | 结合水体设置取水点 |
| 6 | 自然取水点 | 经十三路与省道S308交叉口东北（榆东组团） | 结合水体设置取水点 |

规划建设市政给水系统与消防给水合一的给水系统，市政给水设施应以满足消防给水的要求为前提，采用多水源供水方式。城市消防给水系统严格执行消防规范，科学合理的划分消防防护范围，在保障安全防范的前提下，合理选择城市消防用水量，一般情况下按同一时间内火灾二次、一次消防给水流量为45升/秒进行校核。根据消防规范要求，在消防防护范围内，沿路每隔120m间距设置水力消火栓。重要防护区应设消防备用水源。

### 第二十九条 消防供水管网

在给水管道的设计和建设中，管道管径的确定必须符合生活、生产、消防等各方面的综合要求，由自来水公司等有关部门加强管理，以保证消防供水的水量和水压。设有市政消火栓的管道，其管径不宜小于150毫米。

加强城市供水管网建设和改造力度。为了提高消防供水的可靠性，将城市配水管网进行改造，形成环网管网，使得城市小区、重要建筑物、重要场所等有2 路水源，保证消火栓水头压力；在城市配水管网末梢地段及地势较高地段应单独考虑增压设施，室外消防用水量应根据规划期末城市人口确定。

### 第三十条 室外消防用水量

按《延津县城乡总体规划（2017—2035）》确定的近期与远期中心城区人口规模，近期城区消防供水量满足同一时间内的火灾次数为二次、一次灭火用水量65升/秒的要求；远期城区消防供水量按同一时间内的火灾次数为3次、一次灭火用水量90升/秒的要求。城区统一供水管网水压应满足消防用水时室外消火栓出口水压力均不小于0.1Mpa的压力。

### 第三十一条 消火栓设置

加强室外消火栓的建设，旧城区沿城市道路消火栓布置数量达到标准要求，市政消火栓沿道路两旁设置，靠近交叉路口，保护半径不大于150米，间距不大于120米。

按国家标准配套相应消火栓，2020年建成区内室外消火栓的配置应达到标准配置；需新增室外消火栓450个。新建区内室外消火栓的配置应按标准与市政供水管网同步建设，到2035年所有城市道路消火栓的设置均应满足标准要求，新建消火栓1300个，城市新建消火栓总数达到2010个。

### 第三十二条 消防供水设施的改造

对现有的无水或出水压力达不到要求的消火栓进行改造。对大面积棚户区或建筑耐火等级低的建筑密集区，无消防车通道的，应修建消防储水池。凡旧区改造、新区建设、道路翻建、新建道路，都必须同时改造或新建消防供水设施，要求一步到位。

# 第五章  消防通信规划

### 第三十三条 规划原则

1、协调发展原则

消防通讯规划要与城市通信规划保持一致，同时要与当地经济社会发展相协调。

2、因地制宜原则

消防通信规划编制要充分考虑各地经济发展水平和地区发展规模的差异，具有针对性、可操作性。

3、分步实施原则

消防通信规划应在城市消防规划中统一规划，在建设总体目标基础上，结合当地实际，制定远、中、近期目标来进行分步实施。

4、适度超前原则

消防通信规划要有前瞻性，充分考虑现实状况和未来发展水平，使系统具备可扩展性功能。

5、先进可靠原则

消防通信规划应采用先进、可靠、实用的主流技术，确保通讯安全畅通和信息灵活高效。

### 第三十四条 消防通信规划

1、中心城区构建有线通信指挥系统、无线通信指挥系统、移动通信指挥系统。消防指挥中心位于延安大道消防站内。

2、规划有线通信系统作为城区火灾报警、受理火警、下达出动命令和调动增援岛屿的主要通讯方式。

3、消防指挥调度中心设置独立的消防专用无线通信网。该系统与非消防通信网相称独立，具备自检或巡检能力，并保持常年畅通。

4、规划建立移动消防通信指挥系统，实现接收消防通信指挥调度中心的各种信息、编制出动方案等除火警管理和车辆调度外的指挥调度中心应具备的其它功能。

# 第六章  消防车通道规划

### 第三十五条 道路等级

城市一级消防车通道主要满足城市消防出警快速和远距离增援需要。由主干路、环城路和高速公路组成。

城市二级消防车通道主要担负城市消防站点责任区内部和临近责任区的消防出警任务，保障消防车的通畅性。主要由城市次干道组成。

城市三级消防车通道主要担负消防车接近火场，保证灭火和疏散火场人员物资的通道，由支路及小区级、组团级道路组成，是消防通道系统的“微循环”。规划支路路网密度3～4公里/平方公里。大型商场、集贸市场、影剧院、高层建筑等重点防火单位内部应设置环形消防通道，并留出消防车扑救火灾的操作场地。

危险品通行路线：以城市边缘的主干路为主，规划建议由市政府协调消防、公安、市政等部门制定出相应的运输线路、营运时段等措施和规定，划定城区危险品运输线路，坚决杜绝危险品车辆穿越城区重要地段，运输车辆必须办理易燃易爆运输通行证，切实保证城区消防和人民财产的安全。

### 第三十六条 消防通道建设

1、停车场应设置在疏散条件较好处，消防通道不小于4m。

2、大型场馆、重要的公共建筑应设环形消防车道。

3、在城市建设中应对静态交通、农贸市场等进行合理布置，加强城市道路交通管理，坚持取缔各种违章占道行为，以有利于消防施救和安全疏散。

4、为保证平时和灭火时的车辆都能畅通，城市道路应成环形。

### 第三十七条 其他要求

1、城区道路或街坊内部路的建设，尤其应注意大型企业内部道路的建设，在道路宽度、间距、转弯半径及净空等方面，均应严格按照国家规范、规定和条例执行，保证消防车的通行顺利和畅通。

2、高层建筑、大型民用建筑、大型企业及仓库地区由于建筑面积多、容积率相对较高、且结构复杂、人员、物品相对集中，是消防保护的重点地段，在规划和建设中，必须严格按照消防技术规范设置好消防通道，并留出足够的消防扑救火灾的操作场地。高层建筑还应考虑消防等高扑救面。

3、通过综合治理，从根本上解决违章占道的问题；尤其应确保消防站周围道路的畅通，保证消防车的出车安全。

4、在小区开发建设中，应合理规划小区内部道路系统，使道路系统满足消防通道要求，其道路中心线间距不宜超过160m。

# 第七章  消防供电规划

### 第三十八条 供电环境

延津县境内现状220千伏变电站1座；110千伏变电站1座。远期规划保留220千伏变电站；新建110千伏变电站5座，使主城区110千伏变电站达到6座。

加快完善现有110KV及35KV电网主网建设，简化供电网络结构，增加站点。中心城区逐步取消35KV电压等级，电压等级为110/10/0.4KV。

高压线走廊沿城区外围及结合规划绿化带敷设，走廊宽度必须严格按照规范标准进行预留。规划沿中心城区外围布置220千伏高压架空线走廊宽度30-40米；沿中心城区及外围布置110千伏高压架空线走廊宽度15-25米。

城市中心区、旧城区、繁华商业区以及电力负荷大、电力线路较多的地段架空线应逐步采用电力电缆地下敷设。

### 第三十九条 消防供电

1、建筑物的设计、施工、运行、管理应严格执行“用电负荷等级分类”的有关规定，保障建筑消防供电的可靠性，切实做好消防供电设备的维护与管理。

2、消防综合调度指挥调度中心，消防队（站）应采用双回路供电，负荷等级不低于二级负荷，必要时应配备发电机。

3、严格按照电力线路防护规程和电力规划控制要求，保护高压线路和变电站，高压走廊下不得堆放杂物、草料、垃圾、矿渣、易燃物、易爆物及其它影响安全供电的物品，不得兴建建筑物、构筑物。规划架空电力线路应避开易燃易爆设施，满足防火间距要求。

4、根据《城市电力网规划设计导则》要求，高压线路下边不允许建构筑物，且留一定宽度高压走廊，110KV线路走廊宽度22米，35KV线路走廊宽度18米。

5、电厂、变电站、高压走廊等城市供电设施纳入城市黄线，按《城市黄线管理办法》进行管理。

6、满足国家与地方其他有关规范、规定及强制执行条文的要求。

# 第八章  消防避难、救助与疏散规划

### 第四十条 避难与疏散

城区各级医疗机构作为灾时主要救助机构。

避难场所主要包括体育场、广场公园、学校操场、机关厂矿的空地等开阔地带；延津县城区主要指人民公园、人民广场、公园世纪、延津县体育中心等公共开阔场所。

疏散通道主要指城区各级道路。

延津县城区现状主要医疗卫生设施有：延津县第一人民医院、县中医院、妇幼保健院、延津县疾控中心。这些医疗机构担负着灾时救助的重任。

延津县城区避难场所有：人民公园、人民广场、延津县体育中心等。以上这些场所在灾时担负着救灾避难的重任。

### 第四十一条 避难指挥调度中心

规划的消防综合调度指挥调度中心应承担消防避难、疏散、指挥的任务，并与市级综合防灾指挥调度中心或人防指挥中心等建立专线联系。

### 第四十二条 协同作战

近期由消防部门会同公安、市政、医院、人防等有部门联合制定重特大火灾的协同作战预案。结合地下人防工程的规划与建设，由消防部门会同人防、公安、市政及相关部门制定战时地下人防疏散、医疗救护、消防车库等规划措施。结合城区建设逐步实施。

# 第九章  近期建设规划与投资估算

### 第四十三条 近期建设主要内容

1、新建民生路和四海路两个消防站，均为一级普通消防站。

2、与旧城改造相结合，加强老城区道路系统的建设，保证主要消防通道的畅通。

3、对重点保护单位按照“依法严管、确保安全”的原则进行普遍清查，强化消防安全设施，消除火灾隐患。

4、优化改造城区给水管网，加强水厂的建设与管理，保证近期消防用水所需的水量、水压。近期城区消防供水量按同一时间内发生火灾2处，每处灭火用水量为65升/秒计，灭火时间一般按2小时计。

5、加强室外消火栓的建设，现状建成区沿城区道路消火栓布置数量如果补充到标准要求。

6、推动发展县级政府和单位专职消防队伍，符合规定要求的企业,要全部建立单位专职消防队。

7、初步建立以计算机网络技术为主的火灾集中接处警、调度、指挥管理系统，完善与政府、医院、环保、供水、供电、人防、企业专职消防等有关部门及消防重点单位的通信专项联系。

8、各乡镇全部建成相应等级的乡镇消防队，对未达到乡镇消防队标准的乡镇消防队进行升级改造。

### 第四十四条 近期项目与年度计划

为了有序推进延津县消防队伍建设，健全消防安全体系，全面提升社会火灾防控能力，根据城市建设实际需要和基础设施先行的原则制定工程项目年度实施计划表。

近期消防站建设一览表

| 序号 | 名称 | 位 置 | 级别 | 责任区面积 （k㎡） | 占地面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 民生路消防站 | 民生路与7号路交叉口东南角 | 一级普通消防站 | 6.93 | 6012 | 新建 |
| 02 | 四海路消防站 | 产业集聚区中部偏西 | 一级普通消防站 | 10.82 | 3900 | 新建 |

近期消防站投资估算一览表

| 消防站 类型 | 消防站 名称 | 工程投资（万元） （单价*建筑面积） | 车辆投资（万元） | 器材投资 （万元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级普通消防站 | 民生路消防站 | 1800*4000=720 | 1200 | 270 | 2190 |
| 一级普通消防站 | 四海路消防站 | 1800*4000=720 | 1200 | 270 | 2190 |
| 合计 | —— | 1440 | 2400 | 540 | 4380 |

近期实施计划一览表（中心城区）

| 序号 | 建设时间 | 建设项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2019年 | 新建延安大道消防站、棉东路消防站所在辖区的天然水源取水点建设； |
| 2 | 2019年 | 新建民生路消防站（民生路与7号路交叉口东南角），以及所在辖区的天然水源取水点的建设； |
| 3 | 2020年 | 新建四海路一级消防站（产业集聚区中部偏西），以及所在辖区的天然水源取水点的建设。 |

近期实施计划一览表（乡镇）

| 序号 | 建设时间 | 建设项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2019年 | ①新建东屯镇一级乡镇专职消防队； |
| 2 | 2020年 | ①新建丰庄镇二级乡镇专职消防队； |
|  |  | ②新建石婆固镇二级乡镇专职消防队； |
| 3 | 2020年 | ①新建王楼乡二级乡镇专职消防队； |
|  |  | ②新建魏邱乡二级乡镇专职消防队。 |

# 第十章  规划实施保障措施

### 第四十五条 实施建议

1、加强群众性的消防防火工作，提高消防意识，重视消防事业的领导工作，是实施消防规划的关键所在。

2、加强城区消防的法制建设工作，建立健全管理与监督机制，从法制上保障消防规划顺利有效地实施。

3、消防专项规划是城区总体规划的重要组成部分，必须和城区建设同步实施。城区的大型设施选址，也必须加强消防方面的监督和管理。

4、落实投资，是保证消防专业规划实施的根本保证。

5、消防工作的设计、施工、维修及管理等各个环节应实行目标责任制制度。

6、各建设单位、旧区改造和新建小区的消防车通道、防火间距等要素，应由规划管理和消防部门共同审批，对建设项目严格把关。

7、强化对生产、使用、储存和经营易燃易爆物品单位的检查监督和管理工作，严格单位内部消防措施。

8、应在政府的统一部署下，尽快建立现代化的消防通讯体系，实现火警接收处理、指挥调度与公安、医院、供水、供电等部门的联系。

# 第十一章  附则

### 第四十六条 本规划自批准之日起生效。

### 第四十七条 本规划如需调整、修改,必须根据《中华人民共和国城乡规划法》和《延津县城乡总体规划》（2017—2035）及有关消防法规、规范等进行。

### 第四十八条 对违反本规划而自行建设的一切单位和个人由延津县中心城区公安消防大队遵循《中华人民共和国消防法》有关规定进行处罚。

### 第四十九条 本规划各项内容的具体运用问题，由延津县城乡规划主管部门负责解释。涉及到的消防法规、规范和技术标准，由延津县公安消防大队负责解释。