| 控制编号： | JQJC/R/ZL/CX-30-01-2018 |
| --- | --- |
| 报告编号： | NO.JQJC-075-09-2021-1 |

监 测 报 告

| 样 品 名 称： | 地下水 |
| --- | --- |
| 委 托 单 位： | 新乡市亚洲金属循环利用有限公司 |
| 监 测 类 别： | 委托监测 |
| 报 告 日 期： | 2021年10月15日 |
| 项 目 地 址： | 新乡市延津县 |
| 项 目 类 别： | 自行监测 |

洛阳嘉清检测技术有限公司 地 址: 中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区涧西区蓬莱路2号大学科技园21幢4层 电 话： 400-118-6858 网 址： www.jiaqingjc.com 邮 箱： jqhbkj @ 163.com

注      意       事      项

1、本报告无监测报告专用章、骑缝章及章无效。

2、复制本报告中的部分内容无效。

3、复制报告未重新加盖“监测报告专用章”无效。

4、报告内容需填写齐全，无编制、审核、批准人签字无效。

5、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本公司提出。

6、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品监测数据负责，不对样品来源负责。

7、本报告未经同意不得用于广告宣传。

1、项目概况

受新乡市亚洲金属循环利用有限公司委托，洛阳嘉清检测技术有限公司于2021年09月30日对该公司位于新乡市延津县厂区的地下水进行了现场采样，于2021年09月30日至10月09日对现场采集的样品进行了分析，依据现场情况及分析结果编制此报告。该监测为新乡市亚洲金属循环利用有限公司2021年度自行监测。

# 监测内容、监测点位、监测频次（见表1）

表1 监测内容、监测点位、监测频次

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 厂内水井 | 色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH值、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发酚、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总α放射性、总β放射性 | 1次/天，监测1天 |
|  | 厂外水井 |  |  |

# 3、监测依据及分析方法、仪器设备和检出限（见表2）

表2 监测依据及分析方法、仪器设备和检出限

| 类别 | 监测因子 | 监测依据及分析方法 | 仪器设备 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 色度 | 水质 色度的测定（铂钴比色法）GB/T 11903-1989 | 具塞比色管 | / |
|  | 嗅和味 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 （3.1 嗅气和尝味法）GB/T 5750.4-2006 | 锥形瓶250mL | / |
|  | 浑浊度 | 水质 浊度的测定 浊度计法 HJ 1075-2019 | WGZ-2000浊度计 JQYQ-007 | 0.3NTU |
|  | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 （4.1 肉眼可见物 直接观察法）GB/T 5750.4-2006 | / | / |
|  | pH值 | 水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020 | PHBJ-260 便携式pH计 JQYQ-048-4 | / |
|  | 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB/T 7477-1987 | 滴定管 | 5mg/L |
|  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 （8.1 称量法）GB/T 5750.4-2006 | FA2004 电子天平JQYQ-011-5 | 4.0mg/L |
|  | 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行）HJ/T 342-2007 | TU-1810 紫外可见分光光度计JQYQ-003-2 | 8mg/L |
|  | 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989 | 滴定管 | 10mg/L |
| 地下水 | 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989 | TAS-990原子吸收分光光度计 JQYQ-005-1 | 0.03mg/L |
|  | 锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989 | TAS-990原子吸收分光光度计 JQYQ-005-1 | 0.01mg/L |
|  | 铜 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | PQ-MS电感耦合等离子体质谱仪 JQYQ-141-1 | 0.08μg/L |
|  | 锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法/T GB 7475-1987 | TAS-990 原子吸收分光光度计JQYQ-005-1 | 0.05mg/L |
|  | 铝 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | PQ-MS 电感耦合等离子体质谱仪JQYQ-141-1 | 1.15μg/L |
|  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 | TU-1810 紫外可见分光光度计JQYQ-003-2 | 0.0003mg/L |
|  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987 | TU-1810 紫外可见分光光度计JQYQ-003-2 | 0.05mg/L |
|  | 耗氧量 | 水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989 | 滴定管 | 0.5mg/L |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法 HJ 536-2009 | TU-1810 紫外可见分光光度计JQYQ-003-2 | 0.01mg/L |
|  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996 | TU-1810 紫外可见分光光度计JQYQ-003-2 | 0.005mg/L |
|  | 钠 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11904-1989 | TAS-990原子吸收分光光度计JQYQ-005-1 | 0.01mg/L |
|  | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标（2.1 总大肠菌群 多管发酵法） GB/T 5750.12-2006 | DH-500型 电热恒温培养箱JQYQ-024-3 | 2MPN/100ml |
|  | 菌落总数 | 水质 细菌总数的测定 平皿计数法 HJ 1000-2018 | DH-500型 电热恒温培养箱JQYQ-024-3 | / |
|  | 亚硝酸盐 | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987 | TU-1810 紫外可见分光光度计JQYQ-003-2 | 0.003mg/L |
|  | 硝酸盐 | 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行） HJ/T 346-2007 | TU-1810 紫外可见分光光度计JQYQ-003-2 | 0.08mg/L |
|  | 氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 | TU-1810 紫外可见分光光度计JQYQ-003-2 | 0.004mg/L |
|  | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987 | PHSJ-4F 酸度计JQYQ-006-3 | 0.05mg/L |
|  | 碘化物 | 水质 碘化物的测定 离子色谱法 HJ 778-2015 | 883 离子色谱仪JQYQ-119 | 0.002mg/L |
|  | 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | AFS-933原子荧光光度计 JQYQ-066-3 | 0.04μg/L |
|  | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | AFS-933 原子荧光光度计JQYQ-066-3 | 0.3μg/L |
|  | 硒 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | AFS-933 原子荧光光度计JQYQ-066-3 | 0.4μg/L |
| 地下水 | 镉 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | PQ-MS 电感耦合等离子体质谱仪JQYQ-141-1 | 0.05μg/L |
|  | 铬（六价） | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（10.1 铬（六价） 二苯碳酰二肼分光光度法）GB/T 5750.6-2006 | TU-1810 紫外可见分光光度计JQYQ-003-2 | 0.004mg/L |
|  | 铅 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | PQ-MS电感耦合等离子体质谱仪 JQYQ-141-1 | 0.09μg/L |
|  | 三氯甲烷 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（附录A 吹扫捕集/气相色谱-质谱法） GB/T 5750.8-2006 | GCMS-QP2020NX 气相色谱质谱联用仪JQYQ-117-2 | 0.03μg/L |
|  | 四氯化碳 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（附录A 吹扫捕集/气相色谱-质谱法） GB/T 5750.8-2006 | GCMS-QP2020NX 气相色谱质谱联用仪JQYQ-117-2 | 0.21μg/L |
|  | 苯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（附录A 吹扫捕集/气相色谱-质谱法） GB/T 5750.8-2006 | GCMS-QP2020NX 气相色谱质谱联用仪JQYQ-117-2 | 0.04μg/L |
|  | 甲苯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（附录A 吹扫捕集/气相色谱-质谱法） GB/T 5750.8-2006 | GCMS-QP2020NX 气相色谱质谱联用仪JQYQ-117-2 | 0.11μg/L |
|  | 总α放射性 | 水质 总α放射性的测定 厚源法 HJ 898-2017 | WIN-8A低本底α、β测量仪 JQYQ-142 | 4.3×10-2Bq/L |
|  | 总β放射性 | 水质 总β放射性的测定 厚源法 HJ 899-2017 | WIN-8A 低本底α、β测量仪JQYQ-142 | 1.5×10-2Bq/L |

4、质量控制措施

4.1 监测所使用仪器设备使用前均通过有资质的计量单位进行了检定或校准，且都在有效期内，并对关键性能指标进行了核查，确认满足检验监测要求。

4.2 按照质量管理手册的要求全程进行必须的质量控制措施，质量管理员全程监控，所采取的质量控制措施均满足相关监测标准和技术规范的要求。

4.3 监测人员均经过必要的培训和能力确认后持证上岗。

4.4 监测数据严格实行三级审核。

5、样品信息（见表3）

表3 样品信息

| 类别 | 采样点位 | 样品编号 | 样品状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 厂内水井 | 075-09-2021A-1-1-(1~13) | 无色、无味、澄清 |
|  | 厂外水井 | 075-09-2021A-2-1-(1~13) | 无色、无味、澄清 |

6、监测结果：详见表4。

表4 地下水监测结果

| 采样时间 | 监测因子 | 单位 | 监测结果 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1中Ⅲ类限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 厂内水井 | 厂外水井 |  |
| 2021.09.30 | 色度 （铂钴色度单位） | 度 | ＜5 | ＜5 | 15 |
|  | 嗅和味 | / | 无 | 无 | 无 |
|  | 浑浊度 | NTU | ＜0.3 | ＜0.3 | 3 |
|  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 |
|  | pH值 | 无量纲 | 7.8 | 7.7 | 6.5~8.5 |
|  | 总硬度 | mg/L | 343 | 331 | 450 |
|  | 溶解性总固体 | mg/L | 480 | 466 | 1000 |
|  | 硫酸盐 | mg/L | 60 | 57 | 250 |
|  | 氯化物 | mg/L | 29 | 28 | 250 |
|  | 铁 | mg/L | 0.03 | 0.04 | 0.3 |
|  | 锰 | mg/L | 0.02 | 未检出 | 0.10 |
|  | 铜 | mg/L | 0.00011 | 未检出 | 1.00 |
|  | 锌 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 1.00 |
|  | 铝 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 0.20 |
|  | 挥发酚 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 0.002 |
|  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 0.3 |
| 2021.09.30 | 耗氧量 | mg/L | 1.3 | 1.1 | 3.0 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.03 | 未检出 | 0.50 |
|  | 硫化物 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 0.02 |
|  | 钠 | mg/L | 96.1 | 98.0 | 200 |
|  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 3.0 |
|  | 细菌总数 | CFU/mL | 15 | 18 | 100 |
|  | 亚硝酸盐 | mg/L | 0.006 | 未检出 | 1.00 |
|  | 硝酸盐 | mg/L | 未检出 | 0.09 | 20.0 |
|  | 氰化物 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 0.05 |
|  | 氟化物 | mg/L | 0.07 | 0.08 | 1.0 |
|  | 碘化物 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 0.08 |
|  | 汞 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 0.001 |
|  | 砷 | mg/L | 0.0012 | 0.0018 | 0.01 |
|  | 硒 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 0.01 |
|  | 镉 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 0.005 |
|  | 铬（六价） | mg/L | 未检出 | 未检出 | 0.05 |
|  | 铅 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 0.01 |
|  | 三氯甲烷 | μg/L | 未检出 | 未检出 | 60 |
|  | 四氯化碳 | μg/L | 未检出 | 未检出 | 2.0 |
|  | 苯 | μg/L | 未检出 | 未检出 | 10.0 |
|  | 甲苯 | μg/L | 未检出 | 未检出 | 700 |
| 2021.09.30 | 总α放射性 | Bq/L | 0.098 | 0.186 | 0.5 |
|  | 总β放射性 | Bq/L | 0.131 | 0.101 | 1.0 |
|  | 经度 | 度 | 114.1291148 | 114.1291529 | — |
|  | 纬度 | 度 | 35.2797663 | 35.2794106 | — |

- 监测结论

根据监测结果可知：该项目地下水所检项目监测结果满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1中Ⅲ类限值要求。

| 编 制: | 审 核: | 签 发: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 日 期: |

报 告 结 束