# 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新乡东方骨科医院病房楼扩建项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2301-410726-04-01-923557 |
| 建设单位联系人 | 牛瑞 | 联系方式 | 13409237988 |
| 建设单位法人 | 明立纯410526198106140057 | 统一社会信用代码 | 52410700MJY66182XK |
| 建设地点 | 河南省新乡市延津县东安大道北段109号 |
| 地理坐标 | （ 114 度 12分27.23 秒，35 度 09 分10.7 秒） |
| 国民经济 行业类别 | Q8411 综合医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生84 108.医院841中其他（住院床位20张以下的除外） |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ■扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 延津县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | / |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 60 |
| 环保投资 占比（%） | 6 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ■否 （是： | 用地面积（m2） | 14234.936 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | / |
| 规划环境影响评价情况 | / |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | / |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），要求落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，现分析如下： （1）生态保护红线 项目选址位于新乡市延津县东安大道北段109号，根据《新乡市生态保护红线划定结果》可知，本项目不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，不在环境功能区划等相关文件划定的生态保护红线范围内，满足生态保护红线要求。 图1 新乡市延津县生态保护红线分布图 由图可知，本项目选址不在生态保护红线区范围内，不涉及生态保护红线。 （2）环境质量底线 根据《关于印发新乡市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2022〕60号），新乡市大气、地表水及土壤工作目标如下： ①大气：2022年全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在51微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）平均浓度控制在91微克/立方米以下，5-9月臭氧（O3）日最大8小时平均浓度超标率控制在31.7%（49天）及以下，环境空气质量优良天数比例不低于61.0%（223天），重污染天数比例不高于3.0%（11天）。 ②地表水：完成国家和省下达的地表水环境质量年度目标任务。县级以上城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到100%（自然本底值高除外）。巩固提升城市（县城）建成区黑臭水体整治成果，防止出现反弹，实现“长制久清”。根据新乡市环境监测站对下游文岩渠东竹村断面2022年9月监测数据统计，COD、NH3-N、TP等均污染物浓度值能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。 ③土壤：全市土壤和地下水环境质量总体保持稳定，土壤和地下水环境风险得到管控，土壤污染防治体系基本完善；土壤安全利用进一步巩固提升，受污染耕地安全利用率实现95%以上，重点建设用地安全利用有效保障。地下水国考区域点位、“双源”（地下水型饮用水水源、重点污染源）点位水质保持稳定。 本项目食堂油烟经油烟净化器处理后经高于屋顶排气筒排放，对区域环境空气质量影响可以接受。本项目污水经院内综合污水处理站处理达标后排入延津县第一污水处理厂进行处理。设备噪声采取噪声防治措施后，企业厂界噪声排放满足达标要求。固体废物全部得到无害化处置。本项目采取了有效的分区防渗措施，正常工况下不会对地下水、土壤产生影响。因此，落实本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击，满足环境质量底线的要求。 （3）资源利用上线 本项目为新乡东方骨科医院病房楼扩建项目，项目建设过程中耗电量和耗水量相对区域资源利用总量较少，不触及资源利用上线。本项目用电由当地电网供给；项目用地不占用基本农田，不占压生态红线，土地利用不会突破区域土地资源上线。 ④生态环境准入清单 新乡市人民政府于2021年7月30日发布《新乡市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（新政文〔2021〕44号），按照生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等相关要求，划定了优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控。基于生态环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等要求，从优化空间布局、管控污染物排放、防控生态环境风险、提高资源利用效率等方面提出管控要求，分类制定生态环境准入清单。 本项目位于延津县东安大道北段109号，根据《新乡市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（新政文〔2021〕44号），项目位于延津县重点管控单元4，环境管控单元名称为延津县大气布局敏感区（编号ZH41072620004） 根据项目所在环境管控单元和《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》（豫环函〔2021〕171 号）、《新乡市“三线一单”生态环境准入清单（试行）》（新环函〔2021〕20号）的要求，分别对照项目与全省生态环境总体准入要求、新乡市生态环境总体准入及新乡市各县区分区管控单元生态环境准入的相符性，对照情况见下表 表1 与生态环境准入要求相符性 类别 准入要求 本项目 相符性 河南省生态环境总体准入要求 河南省产业发展总体准入要求 通用 本项目为医疗卫生项目，不涉及河南省产业发展总体准入要求相关内容 符合 河南省生态空间总体准入要求 生态保护红线 本项目位于延津县东安大道北段109号，不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，不涉及生态保护红线，不属于水源涵养重要区、水土保持重要区、生物多样性维护重要区、生态公益林等一般生态空间 不涉及 一般生态空间 河南省大气生态环境总体准入要求 空间布局约束 不涉及 不涉及 污染物排放管控 县级以上建成区餐饮企业全部安装油烟净化设施并符合河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018） 项目食堂安装油烟净化设施并符合河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018） 符合 河南省水生态环境总体准入要求 空间布局约束 不涉及 不涉及 污染物排放管控 不涉及 不涉及 环境风险防控 不涉及 不涉及 河南省土壤生态环境总体准入要求 不涉及 不涉及 河南省资源利用效率总体准入要求 能源 能源主要为电，由区域市政设施集中供给 符合 水资源 本项目水源为市政自来水，当地自来水厂供应能力能够满足本项目的使用要求。 土地资源 项目用地不占用基本农田，不占压生态红线，土地利用不会突破区域土地资源上线 重点区域大气生态环境管控要求 “2+26”城市地区 不涉及 不涉及 重点流域水生态环境管控要求 省辖黄河流域 不涉及 不涉及 新乡市生态环境总体准入要求 空间布局约束 本项目为新乡东方骨科医院病房楼扩建项目，不涉及新乡市生态环境总体准入要求空间布局约束相关内容 符合 污染物排放管控 1、新、改、扩建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排要求。 本项目污水经院内综合污水处理站处理达标后排入延津县第一污水处理厂进行处理，满足总量控制要求。 符合 环境风险防控 不涉及环境风险防控相关内容 不涉及 资源开发效率要求 2.重点推进南水北调受水区地下水压采工作，加快公共供水管网建设，促进供水管网覆盖范围以外的自备井封闭工作。 本项目供水由市政管网供给，不涉及地下水采用 符合 延津县水环境优先保护单元 空间布局约束 1、饮用水地下水源各级保护区内必须遵守下列规定：一、一级保护区内禁止建设与取水设施无关的建筑物；禁止从事农牧业活动；禁止倾倒、堆放工业废渣及城市垃圾、粪便和其它有害废弃物；禁止输送污水的渠道、管道及输油管道通过本区；禁止建设油库；禁止建立墓地。 二、二级保护区内（一）对于潜水含水层地下水水源地禁止建设化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射性、印染、染料、炼焦、炼油及其它有严重污染的企业，已建成的要限期治理，转产或搬迁；禁止设置城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物堆放场和转运站，已有的上述场站要限期搬迁；禁止利用未经净化的污水灌溉农田，已有的污灌农田要限期改用清水灌溉；化工原料、矿物油类及有毒有害矿产品的堆放场所必须有防雨、防渗措施。 （二）对于承压含水层地下水水源地禁止承压水和潜水的混合开采，作好潜水的止水措施。 本项目位于新乡市延津县东安大道北段109号，不涉及饮用水水源保护区。 不涉及 延津县大气布局敏感区 空间布局约束 1、在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。 2、禁止新建、改建及扩建高排放、高污染项目，包括钢铁、有色、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等行业及其他排放重金属、持久性有机污染物的工业项目等。 3、禁止新、改、扩建“两高”项目。 本项目为新乡东方骨科医院病房楼扩建项目，不涉及延津县大气布局敏感区要求空间布局约束相关内容 符合 污染物排放管控 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 不涉及 不涉及 环境风险防控 1、在基础设施和企业内部生产运营管理中，认真落实环境风险防范措施，杜绝发生污染事故。 2、区域内具有重大危险源的企业应在厂区内修建消防废水应急水池，在发生事故时，对消防废水或未经处理的高浓度废水进行收集，防止对地表水产生影响。 不涉及 不涉及 资源利用效率要求 以延津县长青生物质热电厂为集中供热热源，实现城区和集聚区集中供热，逐步拆除集中供热区内企业自备锅炉；依托西气东输气源实现城区和集聚区内集中供气。 不涉及 不涉及 综上，本项目选址位于新乡市延津县东安大道北段109号，不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，不在环境功能区划等相关文件划定的生态保护红线范围内，满足生态保护红线要求；项目建成后有利于改善区域地表水环境质量；对照《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》（豫环函〔2021〕171 号）、《新乡市“三线一单”生态环境准入清单（试行）》（新环函〔2021〕20号），本项目符合生态环境准入要求；本项目符合“三线一单”控制要求。 2、选址符合性分析 （1）饮用水源保护规划 ①延津县饮用水源 根据《延津县集中式饮用水水源保护区划分报告》（2012.12），延津县饮用水源保护区划分情况见下表。 表2 延津县饮用水源地 序号 水源地名称 一级保护区 二级保护区 1 延津县水厂地下水饮用水源保护区 水井外围50米区域， 各地下水水源地水井至水厂之间的输水管线上方10m宽的陆域范围。 1#井、2#井、3#井、4#井、5#井、6#井、8#井：以水源井连线外围550m的范围； 7#井：一级保护区外围500m的范围。 项目厂址位于延津县东安大道北段109号，距离项目最近的饮用水井为7#井，位于本项目西1150m处，本项目距离其二级保护区范围约650m，选址不在延津县饮用水源保护区范围之内。 ②延津县乡镇饮用水源 根据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》豫政办〔2016〕23号，延津县乡镇饮用水源保护区划分情况见下表。 表3 延津县乡镇饮用水源地 序号 水源地名称 一级保护区 二级保护区 1 延津县榆林乡榆林水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东20米、西46米、南46米、北35米的区域 / 2 延津县小潭乡小潭水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围西45米、南40米、北45米的区域。 / 3 延津县魏邱乡魏邱水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东45米、西10米、南40米、北28米的区域。 / 4 延津县王楼乡王楼水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东40米、西40米、南45米、北45米的区域。 / 5 延津县丰庄镇绳屯水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围40米的区域。 / 项目厂址位于延津县东安大道北段109号，距离最近饮用乡镇饮用水源地为延津县小潭乡小潭水厂地下水井群，位于本项目西北侧，相距9.31km，不在其保护区范围内。 （2）用地规划 根据《延津县土地利用总体规划（2010-2020）调整完善》可知，本项目所在地属于建设用地。根据延津县自然资源局出具《建设项目用地预审与选址意见书（用字第410726202200014）号》，该项目占地符合国土空间用途管制要求。 综上所述，从环保角度分析，本项目选址可行。 3、与《河南省生态环境厅办公室关于进一步优化环评审批推进重大投资项目建设的通知》（豫环办〔2022〕44 号）中河南省建设项目环评告知承诺制审批正面清单的对照分析 根据文件要求，河南省建设项目环评告知承诺制审批正面清单包括：“四十九、卫生”中“医院841；专科疾病防治院（所、站）8432；妇幼保健院（所、站）8433；急救中心（站）服务8434；采供血机构服务8435；基层医疗卫生服务842”，编制环境影响评价报告表且不涉及环境敏感区① 项目。参照文件要求，本项目属于编制环境影响报告表且不涉及环境敏感区① 的医院，告知承诺制审批的实施范围。 综上所述，本项目满足告知承诺制审批要求。 4、与《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）符合性分析 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）规定，本项目属于四十九、卫生中第108类“医院；专科疾病防治院（所、站）；妇幼保健院（所、站）；急救中心（站）服务；采供血机构服务；基层医院”；名录规定：“新建、扩建住院床位500张及以上的”应编制环境影响报告书；“其他（住院床位20张以下的除外）”应编制环境影响报告表；“住院床位20张以下的（不含20张住院床位的）”应编制环境影响登记表；本项目为新乡东方骨科医院病房楼扩建项目，新增床位81张，属于“其他（住院床位20张以下的除外）”，故本项目应编制环境影响评价报告表。 本项目建设运营的辐射影响，不在本次评价范围之内，依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《关于加强危险废物医疗废物和放射性废物处置工程建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办〔2004〕11号）等相关规定以及有关部门的要求另作辐射环评。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 为推动医药卫生体制改革，进一步完善延津县医疗环境，结合延津县发展战略，以加快延津县建设为契机，依托延津县现有的医疗卫生资源，建设符合延津县发展需要的医疗服务体系，积极发展与城市发展相适应的医疗设施。新乡东方骨科医院投资1000万元建设新乡东方骨科医院病房楼扩建项目，本项目位于新乡市延津县东安大道北段109号，本项目建设新增病床81张，同时引进相应医护人员，购进配套医疗设备，项目建设主要依托现有工程门诊楼、病房楼和其他辅助工程。本项目建成后，将行成一所综合性二级医院。 经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目鼓励类第“三十七、卫生健康”条第“5、医疗卫生服务设施建设”款，符合国家产业政策。本项目已于2023年1月9日通过延津县发展和改革委员会批复项目代码：2301-410726-04-01-923557。 项目的基本情况见下表： 表4 项目概况一览表 序号 项目 内容 1 项目名称 新乡东方骨科医院病房楼扩建项目 2 建设单位 新乡东方骨科医院 3 项目地址 新乡市延津县东安大道北段109号 4 占地面积 14234.936m2（全院占地面积） 5 总投资（万元） 1000 6 定员与工作制度 全院劳动定员130人（现有工程50人，本次新增80人），两班工作制，每班12小时，年工作365天； 2、项目建设内容 本项目为新乡东方骨科医院病房楼扩建项目，项目建设新增医护人员80人，新增病床81张，本项目建成后，全院合计职工130人，共计99张床位。本项目建设依托现有工程门诊楼、病房楼和其他辅助工程。新乡东方骨科医院总用地面积14234.936平方米，总建筑面积11811.67平方米，其中：病房楼（7F）7558.09平方米、门诊楼（3F）3311.87平方米、其他建筑面积941.71平方米。配套建设环保、消防等工程。 本项目实施后新增81张床位，全院共设置床位99张。设置诊疗科目：急诊科、中医科、骨科、外科、超声科、检验科等科室。 本项目主要组成见表5。 表5 本项目主要组成一览表 序号 项目组成 工程内容 建设内容 备注 1 主体工程 病房楼 病房楼占地面积1161.14m2，高度为7层，建筑面积7758.09m2，内设检验科、治疗室、诊室、病房、护士站、收费室、办公室、会议室等，新增病床数81张。 依托现有 2 门诊楼 门诊楼占地面积1103.9m2，高度为3层，建筑面积3311.87m2，内设门诊室、治疗室、检查室、收费室、院办公室等。 依托现有 3 辅助工程 餐饮、洗衣房 占地面积约385.93m2，1栋1层 依托现有 4 消毒供应室 占地面积约365m2，1栋1层 依托现有 5 放射室 占地面积约128m2，1栋1层 依托现有 6 门卫室 占地面积约31.39m2，两座单层 依托现有 环保工程 废水治理 厂区废水设置一座一体化污水处理站进行处理，设计处理规模为30m3/d，采用“调节池+格栅+A/O+二氧化氯消毒”工艺处理项目产生的生活废水和医疗废水，最终排入延津县污水处理厂 依托现有 废气治理 食堂油烟设置1套油烟净化器进行处理，处理后高空排放 依托现有 固废治理 一个15m2的医疗废物暂存间，一个10m2的污泥干化池，垃圾桶若干 依托现有 噪声 基础减振、隔音、距离衰减 依托现有 5 公用工程 供水 市政供水 / 排水 实施雨污分流制，雨水采用暗沟排入下水管道，生活污水和医疗废水经污水处理站处理达标后排入延津县第一污水处理厂 依托 供电 市政供电 / 3、主要医疗设备 项目主要医疗设备清单见下表。 表6 项目医疗设备一览表 序号 设备名称 数量 使用科室 1 心电监护仪（迈瑞） 3台 急诊科 2 心电监护仪（迈瑞） 1台 3 观片灯 8个 4 全自动臂式电子血压计 1台 5 全自动臂式电子血压计 1台 6 电动吸引器 1台 7 数字式12道心电图机 1台 8 腕式全自动电子血压器 3台 9 台式血压计 3台 10 电动洗胃机 1台 11 麻醉咽喉镜 2套 12 便携式吸痰机 2台 13 呼吸机 1台 14 除颤监护仪 1台 15 数字式12导心电图机 1台 16 血糖测试仪 1台 17 血糖测试仪 1台 18 紫外线消毒车 2个 19 红外额式体温计 3个 20 高频电刀 1台 21 注射泵 1台 22 麻醉机 2台 手术室 23 麻醉机 1台 24 头部操纵式综合手术台 1张 25 注射泵 1台 26 注射泵 1台 27 手术床 1张 28 除颤监护仪 1台 29 病人监护仪 2台 30 病人监护仪 1台 31 病人监护仪 1台 32 电动吸引器（手推式） 2台 33 电动吸引器（手推式） 1台 35 高频电刀 2台 36 医用臭氧治疗仪 1台 37 电动气压止血带 1台 38 气压止血带 2辆 39 血糖仪 1台 40 紫外线灯车 2辆 41 台式血压计 1台 42 双联观片灯 1个 43 观片灯 5个 44 麻醉机 1台 45 射频控温热凝机 1台 46 微型医用电动钻锯 1台 47 移动式X射线摄影机 2辆 48 高频移动式C型臂X射线机 1辆 49 腹腔镜 1台 50 显微镜 1台 51 无影灯 10个 52 干手器 2台 53 手术诊治床 1张 54 手术床 2张 55 麻醉咽喉镜 2套 56 可视喉镜 1套 57 电动吸引器（手推式） 2台 中医科 58 注射泵 1台 59 熏蒸治疗机 2台 60 熏蒸治疗机 6台 61 经颅磁脑病生理治疗仪 1台 62 电脑恒温电蜡疗仪 1台 63 多关节主被动训练仪 1台 64 立体动态干扰治疗仪 1台 65 关节持续被动活动仪 4台 66 电动跑步机 2台 67 电子针疗仪 2台 68 心电监护仪 2台 69 特定电磁波谱治疗仪 10台 70 上肢协调功能练习器 1台 71 系列哑铃 1件 72 助行器 2台 73 活动平板 2台 74 减重步态训练器 1台 75 握力器 1件 76 成人沙袋 1件 77 肋木 1台 78 分指板 1件 79 多功能组合训练器（八件） 1台 80 橡筋手指训练器 1件 81 PT床 4张 82 矫正器 1台 83 巴氏球 3个 84 OT桌 1台 85 可调式沙磨板及附件 1台 86 楔形垫 2台 87 上肢协调功能训练器 1台 88 手功能组合训练箱 1台 89 体操棒与抛接球 1台 90 手指阶梯 1台 91 滚桶 2台 92 直立床 1台 93 组合软垫 1台 94 平行杠 1台 95 双人站立架 3台 96 单人站立架 1台 97 平行杠 1台 98 可调式磨砂板 1台 99 多功能牵引床 2台 100 下肢关节康复器 1台 101 电脑辩证治疗机 1台 102 磁振热治疗仪 1台 103 体外冲击波治疗仪 1台 104 熏蒸治疗仪 1台 105 红外线额式体温计 1台 106 紫外线杀菌灯车 2台 107 血糖测试仪（艾科） 1台 108 全自动臂式电子血压计 1台 109 台式血压计 1台 110 X光片观片灯 1台 111 心电监护（瑞博） 1台 骨科 112 心电监护 5台 113 除颤监护仪 1台 114 空气波压力循环治疗仪 1台 115 电磁场治疗仪 1台 116 体重秤 1台 117 全自动臂式电子血压计 1台 118 台式血压计 2台 119 腕式全自动电子血压计 1台 120 注射泵 1台 121 医用压缩式雾化器 2台 122 下肢关节康复器 1台 123 特定电磁波谱治疗仪 3台 124 红外线体温计 2个 125 血糖测试仪 1台 126 电动吸引器 一台 127 医用压缩式雾化器 1台 外科 128 体重秤 1台 129 全自动臂式电子血压计 1台 130 台式血压计 2台 131 红外线体温计 2个 132 注射泵 3台 133 心电监护 5台 134 电动吸引器 1台 135 血糖测试仪（艾科） 1台 136 紫外线消毒车 1台 137 输液泵 1台 138 空气波压力循环治疗仪 1台 139 低频电磁脉冲治疗仪 1台 140 特定电磁波谱治疗仪 1台 141 科瑞熏蒸治疗仪 1台 142 监护仪 2台 ICU 143 呼吸机 1台 144 紫外线消毒车 1辆 145 注射泵 1台 146 输液泵 1台 147 喉镜 1套 148 空气消毒机 1台 149 血气生化分析机 1台 150 电动吸引器 1台 151 医用空气压缩机 1台 152 LED无影灯 1台 153 全自动血液细胞分析仪 1台 检验科 154 全自动凝血分析仪 1台 155 全自动生化分析仪 1台 156 电解质分析仪 1台 157 尿液分析仪 1台 158 纯水机 1台 159 恒温水浴箱 1台 160 药品阴凉柜 1台 161 普通离心机 1台 162 医用离心机 1台 163 干式荧光免疫分析仪 1台 164 压力蒸汽灭菌锅 1台 165 洗板机 1台 166 酶标分析仪 1台 167 生物安全柜 1台 168 恒温干燥箱 1台 169 恒温培养箱 1台 170 水浴恒温振荡器 1台 171 手提式压力蒸汽灭菌器 1台 172 压力蒸汽灭菌器 1台 173 全自动血培养系统 1台 174 细菌测定系统 1台 175 蒸汽灭菌器 1台 消毒供应室 176 低温等离子过氧化氢灭菌器 1台 177 环氧乙烷灭菌柜 1台 178 医用干燥柜 1台 179 医用煮沸消毒器 1台 180 内镜清洗工作站 1台 181 快速全自动清洗消毒器 1台 182 MAST脉动真空灭菌器 1台 183 全自动软水机 1台 184 两槽污物清洗槽 2台 185 静音全无油空压机 2台 186 紫外线消毒车 1辆 187 高频X射线摄影机 1台 放射科 188 开放永磁型磁共振成像系统 1台 189 X射线计算机体层摄影设备 1台 190 紫外线消毒车 1台 191 彩色多普勒超声系统 1台 超声科 192 便携式18导联心电图机 2台 193 彩色多普勒超声系统 1台 194 数字脑电地形图仪 1台 195 紫外线消毒车 1台 196 肺功能仪 1台 注：本项目建设运营的辐射影响应专门做辐射环评。 4、项目主要原辅材料消耗 本项目原辅材料消耗情况具体见下表。 表7 本项目原辅材料消耗汇总表 序 号 器 材 年消耗量 备注 1 输液器 若干 门诊及住院部 2 输液贴 若干 门诊及住院部 3 一次性口罩 若干 门诊及住院部 4 注射器 若干 门诊及住院部 5 输液瓶 若干 门诊及住院部 6 纱布 若干 门诊及住院部 7 棉签 若干 门诊及住院部 8 络合碘 若干 500mL/瓶 9 戊二醛 若干 500mL/瓶 10 无水乙醇 若干 500mL/瓶 11 溶血剂 若干 检验室 12 血液稀释剂 若干 检验室 13 清洗剂 若干 检验室 5、劳动定员与制度 （1）劳动定员 本项目共设置床位81张，职工80人，项目建成合，全院共设置99张床，职工130人，年门诊人次1.825万人次，全年工作日365天，每天24小时工作制。 （2）服务方式及时间 医院服务时间安排如下： ①门诊服务：白天八小时工作制，上午 8:00 至 12:00；下午 2:00 至 6:00； ②急诊服务：星期一至星期日，全天 24 小时连续服务； ③住院：星期一至星期日24 小时连续服务。 6、水平衡 ①供水：本项目给水来源为市政给水管网。主要用水为职工生活用水、病床用水、门诊用水。 根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），病床公共卫生间、盥洗最高用水为100-200L/床·d，小时变化系数为2.0-2.5，医院用水按150L/床•d计（全院综合），污水排放系数按0.8计，项目详细用水量见下表。 表8 项目用水、排水一览表 类别 用水标准 规模 用水量（m3/a） 排水量（m3/a） 床位（卫生间、盥洗) 150L/床·天 99床 5420.25 4336.2 医护人员 45L/人·天 130人 2135.25 1708.2 门诊 15L/人·次 18250人次/年 273.75 219 总计 7829.25 6263.4 备注：医疗床位用水包含检验用水、保洁用水。 食堂用水已包含在医院床位、医护人员生活用水量中，本次环评不对其进行单列。 现有工程为登记管理，未对污水进行总量核算，故本次环评针对全院废水进行核算。 ②排水：项目排水系统采用雨、污分流排水体制。雨水排入城市雨水管道。 项目不设传染科，不收治传染性病人和疑似传染性病人，若发现有传染性病人和疑似传染性病人，立即送至传染病专科医院就诊，因此不产生具有强传染性的医疗废水；医学检验科产生的废液、废弃的化学试剂作为医疗废物交有资质的单位进行处理，不设置口腔科，因此不产生含汞、铬、镉等重金属的废水。 项目废水主要为病房和门诊产生的医疗废水和医院职工办公生活污水。 生活污水经隔油池处理后与医疗废水一起进入院内自建污水处理站，经污水处理站处理后排放至延津县第一污水处理厂，污水排放量按用水量的80%计算，则本项目污水排放量为6263.4m3/a（按365天/年计）。 项目水平衡图见图2。 图2 项目水平衡图 m3/d 7、平面布置 新乡东方骨科医院位于延津县东安大道北段109号，院区主出入口设置在东侧，与区域主要规划道路东安大道相接，交通便利。门诊楼沿垂直方向竖向发展，缩短了交通与服务路线，坚持合理布置各个功能板块，形成资源共享以及最大化利用的原则，形成各功能之间无缝对接，简化了医疗流程，现场功能分区明确，医疗就诊效率高，流线清晰通畅。。 本项目用房设计简洁、明确，令人放松的环境，充分体现以病人为中心的设计为原则。在满足国家相关规范的前提下，对用地充分利用合理布局，现场污水处理站位于院区西北角，单独、地埋密闭式处理污水，并且与各建筑保持一定的安全卫生距离，可有效防治污水处理设施产生的臭气对周围环境的影响。医疗废物暂存间位于院区西南侧。综合业务用房及配套附属设施建设充分结合地形合理布局。 综合而言，从整体布局上看，各功能区清晰明确、相对独立，可有效避 免医院内外车流、人流、物流的无序流动，有效防止交叉感染等情况的发生。 其布局整体上是合理的 8、项目周围环境 本项目位于新乡市延津县东安大道北段109号。根据现场踏勘，项目北侧、西侧及南侧均为延津县城关居民小区，东侧为东安大道。项目周围主要环境敏感点为：北侧、西侧及南侧延津县城关居民小区。距离项目最近的地表水体为东侧950m处的文岩渠六支渠。周围环境示意图见下图3及附图4： 图3 项目周围环境图 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程简述 （一）施工期 本项目为利用现有工程门诊楼及病房楼进行建设，施工期仅涉及设备安装，施工期影响较小，不在分析。 （二）运营期 1、运营期工艺流程及产污环节图 本项目运营期工艺流程及产污节点见下图。 图4 运营期工艺流程及产排污流程图 运营期工艺简述： 医疗流程简述：患者进入医院后，首先经门诊检查诊断，如病情较为简单，医护人员对患者进行治疗，治疗完成后按需取药，然后出院离开。如病情较为严重，则进行入检查科室进行进一步检查诊断，需要住院的患者在医院内进行康复治疗，直至病人治愈出院或转院治疗为止。 2、主要污染工序 项目营运期污染产生工序及防治措施如下表。 表9 项目污染物产生及防治措施一览表 污染因素 产生源 污染物 防治措施 废水 病房、门诊及医护工作产生的医疗废水 COD、SS、氨氮、TP、TN、大肠杆菌 生活污水经隔油池处理后与医疗废水进入自建污水处理站（设计处理规模30t/d）处理后排入延津县第一污水处理厂 生活废水 COD、SS、氨氮、TP、TN 废气 食堂油烟 油烟 油烟净化器处理后经过屋顶的排气筒（8m）排放 卫生院内部日常消毒 消毒水异味 加强通风，无组织逸散 车辆进出尾气 THC、TSP、CO、NOx 限制车辆大规模进出、减少怠速时间、无组织逸散 污水处理站臭气 氨气、硫化氢、臭气浓度 加盖密闭，无组织扩散 噪声 污水处理站水泵 噪声 选用低噪声设备、基础减振、距离衰减 就诊及交通噪声 加强管理；限速、禁鸣 固废 病房、门诊及医护过程 医疗废物 分类收集后放置在医疗废物暂存间，定期由医疗废物处理中心清运处理 污水处理站 污泥、栅渣 污泥干化池干化后交由有资质的单位回收处理 职工生活办公 生活垃圾 垃圾桶收集，环卫部门定期清运处理 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1 、现有工程环保手续履行情况 新乡东方骨科医院位于新乡市延津县东安大道北段109号，现有工程为新乡东方骨科医院建设项目，该项目环境影响登记表已经完成备案，备案号：202341072600000002。 2、现有工程环保措施 废水：废水经一体化污水处理设施处理后排放； 废气：食堂油烟经油烟净化器处理后经过屋顶的排气筒（8m）排放；污水处理站恶臭气体经加盖密闭，减少无组织排放； 噪声：选用低噪声设备、基础减振、距离衰减等措施； 固废：生活垃圾委托环卫部门定期清运；医疗废物及污水处理站污泥委托有资质单位处置。 主要环境问题 企业现有工程产生的污染物经采用合理的环保措施治理后，均可做到妥善治理和处置。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2021年环境质量年报》，2021年，新乡市PM10平均浓度93微克/立方米，与上年相比上升4微克/立方米，升幅4.5%；PM2.5平均浓度47微克/立方米，同比下降4微克/立方米，降幅7.8%；SO2平均浓度11微克/立方米，同比下降2微克/立方米，降幅15.4%；NO2平均浓度32微克/立方米，同比下降3微克/立方米，降幅8.6%；O3第90百分位浓度为173微克/立方米，与上年相比持平；CO第95百分位浓度1.6毫克/立方米，同比下降0.1毫克/立方米，降幅5.9%。2021年，新乡市空气质量共监测365天，优、良天数227天（占比62.2%）；轻度污染99天（占比27.1%）、中度污染27天（占比7.4%）、重度污染及以上天气12天（占比3.3%）。与上年相比，环境空气质量持续改善。优良天数减少了9天，轻度污染减少4天，中度污染增加9天，重度污染及以上天气增加3天。本项目所在区域空气质量现状数据如下表所示。 表9 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率/ % 达标情况 PM10 年平均质量浓度 93 70 132.9 超标 PM2.5 年平均质量浓度 47 35 134.3 超标 SO2 年平均质量浓度 11 60 18.3 达标 NO2 年平均质量浓度 32 40 80.0 达标 CO 第95百分位浓度 1.6mg/m3 4mg/m3 40.0 达标 O3 第90百分位浓度 173 160 108.1 超标 由上表可知，除SO2、NO2、CO达标外，其他因子PM10、PM2.5、O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准要求。 目前，新乡市正在实施《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案的通知》（新环攻坚办〔2022〕60号）等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 2、地表水环境质量现状 本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后，前期定期清运；后期待项目所在污水管网接通后通过污水管网排入延津县第一污水处理厂，最终经延津县第一污水处理厂进一步处理后达标排入文岩渠。根据新乡市生态环境局《关于下达2022年地表水环境质量暂定目标的函》（2022年6月15日），文岩渠应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。根据新乡市环境监测站对下游文岩渠东竹村断面2022年9月的监测数据，数据见下表。 表10 文岩渠东竹村断面水质监测结果一览表（2022年9月） 监测因子 COD NH3-N TP 监测数据 15.15 0.43 0.098 执行标准 20 1.0 0.2 达标情况 超标 超标 达标 由上表可知，2022年9月文岩渠东竹村断面COD、NH3-N、TP均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。目前新乡市正在推进实施《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办〔2022〕9号）、《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2022〕60号）等一系列措施，将继续改善新乡市水环境质量。 3、声环境质量现状 建设项目所在区域为2类声环境功能区，各厂界应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB（A）夜间≤50dB（A））。根据河南鼎晟检测技术有限公司2023年1月10日、2023年1月11日对项目周边及南侧环境敏感点大潭村进行现状检测，项目周边声环境现状见下表。 表11 噪声检测结果表 采样点位 昼间［测量值dB（A）］ 夜间［测量值dB（A）］ 2023.1.10 2023.1.11 2022.1.10 2023.1.11 南边界 53 52 41 42 北边界 54 53 42 42 东边界 52 53 43 43 西边界 52 52 42 41 由上表可知，项目厂界及周边环境敏感点声环境质量现状均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB（A）夜间≤50dB（A））。 4、生态环境现状 根据现场调查，本项目位于新乡市延津县东安大道北段109号，项目周围主要为居住区，本项目区域主要为人为建筑，以城市生态系统为主。项目周围500m范围内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。 5、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查，因此不进行地下水、土壤质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目周围主要环境保护目标见下表： 表12 区域主要环境保护目标 保护类别 敏感点名称 保护内容 方向 距离 （m） 保护级别 大气环境 延津县城关居民 居民 北 1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 居民 西 1 居民 南 1 声环境 延津县城关居民 居民 北 1 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 居民 西 1 居民 南 1 饮用水水源地 本项目不在新乡市饮用水水源地保护区范围内 地表水 文岩渠 西北 3800m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 文岩六支排渠 东 650m |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 表15 污染物排放标准 污染类型 标准名称及级别 污染因子 标准限值 废气 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3 氨气 周界最高允许浓度1.0mg/m³ 硫化氢 周界最高允许浓度0.03mg/m³ 臭气浓度（无量纲） 周界最高允许浓度10mg/m³ 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) 臭气浓度（消毒水异味） 20（厂界标准） 河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB411604-2018）小型 油烟 排放浓度限值1.5mg/m3油烟去除效率大于等于90% 废水 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 预处理标准 COD 250mg/L BOD5 100mg/L SS 60mg/L 氨氮 — 粪大肠杆菌 5000个/L pH 6-9 延津县第一污水处理厂收水水质要求 COD 350mg/L BOD5 150mg/L SS 200mg/L 氨氮 40mg/L TP 4mg/L TN 60mg/L 粪大肠杆菌 / 延津县第一污水处理厂排水排放标准 COD 20mg/L BOD5 10mg/L SS 10mg/L 氨氮 1mg/L TP 0.2mg/L TN 1mg/L 粪大肠杆菌 / 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类 昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A) 固废 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB 18599-2020）》 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单 |
| 总量 控制 指标 | 本项目污染物总量控制指标为COD0.1253t/a、NH3-N0.0063t/a。 根据《新乡市生态环境局关于转发<河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知>的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量指标及替代削减方案。 本项目属于新建项目，本项目污染物排放量为COD0.1253t/a、NH3-N0.0063t/a。该项目重点污染物需进行等量替代，项目所需替代量为COD0.1253t/a、NH3-N0.0063t/a，拟从延津县第二污水处理厂提标改造形成的削减量109.5t/a和32.85t/a中扣除。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为利用现在工程门诊楼及病房楼，无土建施工期，因此本次评价不考虑施工期环境影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目对环境的影响主要是生产过程中产生的废气、废水、噪声和固废。企业现有工程环境影响评价登记表仅对现有工程污染防治措施进行描述，未对现有工程运营期环境影响进行预测分析，故本次环评针对企业全院进行预测分析。现将该营运过程中对环境的影响分析如下： 一、废气 项目医院不设置传染病诊疗、结核诊疗、口腔科。项目医疗废物存放在暂存间后定期交由医疗废物处理中心进行转运处置，暂存时间较短，存放时间不超过48h，天气温度较高时，进行日清，且暂存间处于密闭状态。因此，项目医废暂存间基本无恶臭产生。综上，项目运营期产生的废气主要为消毒药水异味、食堂油烟、汽车尾气、污水处理站废气。 1 、废气源强 ①消毒水异味 本项目门诊以及住院部地面、楼道扶手、诊室、病床家具等区域消毒拟采用消毒水稀释后喷洒，消毒过程中会产生一定的异味，由于本项目消毒水气味具有间断性，不连续，且本项目楼层不高，经自然通风后环境影响不大。 ②食堂油烟 项目在院内南侧设有食堂，主要供院内职工就餐，根据运行实际情况，本项目职工人数为130人，两班工作制，且部分医护人员为周边居民，平均每天就餐人数约40人。食堂厨房油烟废气主要成分是动植物油烟。据统计，目前居民人均食用油用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%（本项目取3%）。项目就餐人数约40人/天，则油烟产生量为0.036kg/d，即13.14kg/a（按365天/年计）。 项目食堂内设有2个灶头，每天工作4小时，食堂油烟经油烟净化器（净化效率为90%）处理后外排，排风量约为3000m3/h，则油烟产生速率为：0.009kg/h，产生浓度为3mg/m3，经油烟净化器处理后，油烟的排放量为1.314kg/a，油烟排放速率为0.0009kg/h，排放浓度为0.3mg/m3。项目食堂油烟可以满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB411604-2018）对小型餐饮行业要求：排放浓度限值1.5mg/m3，油烟去除效率大于等于90%。 本项目产生的餐厅油烟经油烟净化器吸收处理后经过屋顶的排气筒排放，排气筒高度约为8m，该部分废气排放属于无组织排放。 根据《河南省餐饮服务业油烟污染防治管理办法（试行）》中“第九条（二）新建产生油烟的餐饮服务单位边界与环境敏感目标边界水平间距不宜小于9米；第十二条（一）油烟污染物排放口与周边住宅等环境敏感建筑的最小距离不小于20米；（二）排气筒出口朝向应避开易受影响的居民楼等环境敏感目标或人行通道”的相关要求，本项目油烟净化器废气排放口设于项目食堂东段，朝向北向，距离距最近的敏感点15m，满足《河南省餐饮服务业油烟污染防治管理办法（试行）》相关条款规定，不会对周围敏感建筑产生较大的影响。 ③汽车尾气 汽车尾气主要是指汽车怠速及慢速（<5km/h）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等产生的机动车辆尾气。汽车废气中主要污染因子为THC、颗粒物、CO、NOx等物质。一般汽车尾气的排放量与车型、车况和车辆数等相关。 建设项目汽车废气主要来自于停车场，停车场所在区域较为空阔，产生的废气易扩散。因此，停车场机动车辆产生的汽车尾气对周边环境影响较小。 ④污水处理站废气 项目污水处理站主要恶臭源为化粪池、格栅、初沉池、调节池、生化反应池、二沉池等运行过程中产生的恶臭气体，主要污染物为臭气浓度、H2S、NH3等。臭气污染源源强采用美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本次项目BOD5处理量0.63t/a。由此可计算出NH3和H2S的产生量分别为：NH3为1.953kg/a，H2S为0.0756kg/a。 该部分臭气产生量较小，对污水处理站采用加盖、加罩、投放除臭剂处理后，无组织排放的臭气影响较小。 废气排放情况总结 由源强分析可知，本项目废气产排情况汇总如下： 表18 项目废气产排情况一览表 工段 污染物 产生情况 工作时间 （h） 处理措施及效率 风量（m3/h） 排放情况 产生量（kg/a） 产生速率（kg/h） 产生浓度（mg/m3） 排放量（kg/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 污水处理 硫化氢 0.0756 0.00001 / 8760 加盖封闭、投放除臭剂 / 0.0756 0.00001 / 氨 1.953 0.0002 / / 1.953 0.0002 / 食堂 油烟 13.14 0.009 3.0 1460 油烟净化器（处理效率90%）处理后由高于屋顶的排气筒排放（8m） 3000 1.314 0.0009 0.3 由上表可知，本项油烟经治理后，可以满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB 411604-2018）对小型餐饮行业要求：排放浓度限值1.5mg/m3，油烟去除效率大于等于90%。 （3）废气处理方案可行性 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》，本项目废气治理可行技术参照如下表所示： 表19 医疗机构排污单位废气治理可行技术参照表（部分） 污染物产生设施 污染物种类 排放形式 可行技术 污水处理站 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯气 无组织 产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂 食堂 油烟 无组织 无对照 污水处理站产生的氨、硫化氢、臭气浓度无组织治理可行性技术为产生恶臭区域加罩或加盖，本项目对产臭区域污水处理站格栅、污泥干化池、沉淀池、生化反应池等区域进行加盖封闭，投加除臭剂，该处理措施属于可行废气处理技术；食堂营运期间产生的油烟无相应的可行技术推荐，经查《排污许可证申请与核发技术规范 总则》，也无相应措施推荐，考虑到食堂油烟产生的废气量较小，设置大型的废气治理措施收益较低，本项目拟定废气治理措施为油烟经油烟净化器处理后由8m高的排气筒排放，排放情况能够满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB 411604-2018）对小型餐饮行业要求。 （4）废气排放的环境影响分析 本项目所在地区域环境质量现状属于未达标区，周边环境敏感点最近为厂界北侧、西侧及南侧紧邻的延津县城关居民，项目产生的废气经治理后可达标排放，对周边环境影响较小，基于项目治理工艺可行、排放量较小等方面因素来说，本项目的废气排放影响是可以接受的。 （5）废气排放口情况 本项目废气排放均为无组织排放，不涉及有组织废气排放口设置。 （6）废气总量控制指标 根据项目废气产排情况分析结果可知，项目营运期间产生的废气污染物主要为食堂油烟和污水处理站臭气，不涉及废气总量控制指标。 （7）废气监测计划 根据本项目特点，项目运营期需要进行污染源监测，按照《建设单位自行监测指南》要求，监测计划见下表。 表20 废气监测计划 类型 项目 监测点位 监测因子 监测频率 执行标准 污染源监测 废气 油烟净化器排气筒 油烟 委托有监测资质的单位，每年监测1次 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB 411604-2018）对小型餐饮行业要求：排放浓度限值1.5mg/m3，油烟去除效率大于等于90% 厂界外上风向1个点，下风向3个点 氨、硫化氢、臭气浓度 委托有监测资质的单位，每季度监测1次 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准值 2、废水 项目不设传染科，不收治传染性病人和疑似传染性病人，若发现有传染性病人和疑似传染性病人，立即送至传染病专科医院就诊，因此不产生具有强传染性的医疗废水；检验科产生的废液、废弃的化学试剂作为医疗废物交有资质的单位进行处理；不设置口腔科，因此不产生含汞、铬、镉等重金属的废水。 （1）废水源强 项目用水主要为职工生活用水、病床用水、门诊用水。《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），病床公共卫生间、盥洗最高用水为100-200L/床·d，小时变化系数为2.0-2.5，医院用水按150L/床•d计（全院综合），项目详细用水量见下表。 表21 项目用水、排水一览表 类别 用水标准 规模 用水量（m3/a） 排水量（m3/a） 床位（卫生间、盥洗) 150L/床·天 99床 5420.25 4336.2 医护人员 45L/人·天 130人 2135.25 1708.2 门诊 15L/人·次 18250人次/年 273.75 219 总计 7829.25 6263.4 备注：医疗床位用水包含检验用水、保洁用水。 食堂用水已包含在医院床位、医护人员生活用水量中，本次环评不对其进行单列。 由上表可知：项目用水量为7829.25m3/a（按365天/年计）。项目废水排放量按用水量的80%计算，则本项目废水排放量为6263.4m3/a（按365天/年计）。 本项目生活污水经隔油池处理后与医疗废水进入自建污水处理站（设计处理规模30t/d）处理后排入市政污水管网进入延津县第一污水处量厂。 本项目污水处理工艺采用地埋式一体化污水处理设施处理，由河南省中特环保设备有限公司，采用“调节池+格栅+水解酸化+接触氧化+沉淀消毒”工艺。 （2）废水达标排放的可行性分析 项目污水处理站具体流程如下图所示： 图4 项目污水处理工艺流程图 项目污水处理工艺流程简述：本项目一体化污水处理设备去除有机物污染物及氨氮主要依赖于设备中的A/O生物处理工艺。其中工作原理是在A级，由于污水有机物浓度很高，微生物处于缺气状态，此时微生物为兼性微生物，它们将污水中的有机氮转化分解成NH3-N，同时利用有机物作为电子供体，将NO-N.NO-N 转化成N，而且还利用部分有机碳源和NH-N 合成新的细胞物质。所以A级池不仅具有一定的有机物去除功能，减轻后续好氧池的有机负荷，以利于消化作用的进行，而且依靠原水中存在的较高浓度有机物,完成反消化作用，最终消除氮的富营养化污染，在O级由于有机物浓度已大幅度降低，但仍有一定量的有机物及较高NH-N存在。为了使有机物得到进一步氧化分解，同时在碳化作用处于完成情况下消化作用能顺利进行，在O级设置有机负荷较低的好生物接触氧化池，在O 级池中主要存在好氧微生物及自氧型细菌（消化菌），其中好氧微生物将有机物分解成CO2和H2O，自养型细菌 （消化菌）利用有机物分解产生的无机碳或空气中的CO2作为养源，将污水中的NH-N转化成 NO-N.NO-N.O级池的出水部分回流到A级池，为A级池提供电子接受体，通过反消化作用最终消除氮污染。 类比同类型卫生院废水排放水质情况，本项目综合废水中COD浓度在200~250mg/L，BOD5浓度在100~150mg/L，NH3-N浓度在15mg/L以下，TP浓度在4~5mg/L，TN浓度在15~20mg/L，粪大肠菌群数(MPN/L)浓度在2.0×106个/L以上。 参照本项目污水处理工艺设计参数，项目污水处理站运行后，进出水水质情况如下表所示： 表22 项目污水处理站进出水水质 单位：mg/L pH为无量纲 序号 项目 进水水质 出水水质 延津县第一污水处理厂收水水质 （GB 18466-2005）预处理标准 1 COD 200-250 ≤200 350 250 2 BOD5 100-150 ≤100 150 100 3 SS 150-200 ≤50 170 60 4 NH3-N ≤15 ≤15 40 / 5 TP 4-5 ≤4 4 / 6 TN 35 ≤35 60 / 7 pH 6-9 6-9 / 6-9 8 粪大肠菌群数(MPN/L) 2.0×106个/L以上 ≤500个/L / 5000个/L 由上表可知，项目产生的生活废水和医疗废水经院内污水处理站处理后出水水质能够满足《医疗机构水污染物排放标准（GB 18466-2005）》表2预处理标准要求，同时能够满足延津县第一污水处理厂收水水质标准要求，因此项目污水处理技术可行。 3、污水接管可行性分析 本项目运营期产生的生活污水经化粪池处理后，前期定期清运，后期待项目所在地污水管网接通后通过市政污水管网排入延津县第一污水处理厂。 本项目从处理能力、处理工艺和设计进出水水质三方面论述废水接管具有可行性。 ①处理能力可行分析： 本项目位于延津县东安大道北段109号，位于延津县第一污水处理厂的收水范围内，延津县第一污水处理厂工程设计污水处理能力50000m3/d，目前污水处理厂已建成，且运行稳定，本项目建成后全厂废水排放总量为17.28m3/d，根据延津县第一污水处理厂运行情况，本项目选取2022年1月-2022年12月出水的实测数据，其出水量为2.3528~4.3628万m3 /d，其尚有不小于0.7万m3/d的余量，有能力接纳本项目产生的废水。 ②污水水质接管可行分析： 目前，延津县第一污水处理厂采用“厌氧池+缺氧池+好氧池+二沉池+接触池+沉淀池+V型滤池+臭氧接触池+人工湿地水质净化”工艺对废水进行处理，本项目治理后的废水水质为COD200mg/L、SS50mg/L、NH3-N15mg/L、TP4mg/L、TN35mg/L，可以满足延津县第一污水处理厂收水标准要求（COD350mg/L、SS200mg/L、NH3-N40mg/L、TP4mg/L、TN60mg/L）。项目废水接管排入延津县第一污水处理厂进行处理，从水质上分析也是可行的，不会对污水处理厂正常运行造成冲击影响。 ③设计进出水水质可行分析： 延津县第一污水处理厂排水标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，为COD20mg/L、SS10mg/L、NH3-N1mg/L、TP0.2mg/L、TN1mg/L。其中出水浓度SS满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，其他指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中地表水III类标准要求。 综上，项目污水从进水水量、水质要求等方面分析，项目废水产生量较小，对延津县第一污水处理厂不会产生冲击负荷，废水经处理后可达标排放。因此，本项目废水接管进入延津县第一污水处理厂是可行的，经处理后尾水可以实现稳定达标排放，地表水环境影响可接受。 根据延津县第一污水处理厂出水水质设计要求和本项目污水处理站出水情况，项目废水排放情况如下表所示。 表23 项目废水排放情况一览表 废水量 污染物 污染物排放浓度 污染物排放量 综合废水6263.4m3/a COD 20mg/L 0.1253t/a BOD5 10mg/L 0.0626t/a SS 10mg/L 0.0626t/a NH3-N 1mg/L 0.0063t/a TP 0.2mg/L 0.0013t/a TN 1mg/L 0.0063t/a （4）污水处理站及排放口位置 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表24，废水间接排放口基本情况见表25。 表24 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 编号 名称 工艺 综合废水 COD、NH3-N、TP、TN、粪大肠杆菌 延津县第一污水处理厂 连续排放，流量稳定 01 院内污水处理站 调节池-格栅-A/O-消毒池 DW001 是 □否 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 表25 废水间接排放口基本情况表 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 排放去向 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L） DW001 114°12′27.23″ 35°09′10.74″ 0.63072 延津县第一污水处理厂 连续排放，流量稳定 / 延津县第一污水处理厂 COD 20 BOD5 10 SS 10 NH3-N 1 TP 0.2 TN 1 粪大肠杆菌 500个/L 注：上表中粪大肠杆菌执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中排放标准限值要求。 （4）总量控制指标 根据上述分析可知，本项目废水总量控制指标为COD0.1253t/a、NH3-N 0.0063t/a、TP 0.0013t/a、TN 0.0063t/a。 （5）废水监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）及《建设单位自行监测》要求，本项目废水监测计划如下表所示： 表26 废水监测计划 类型 项目 监测点位 监测因子 监测频率 执行标准 污染源监测 废水 废水总排放口 流量 自动监测 / CODcr、SS 周 延津县第一污水处理厂收水水质标准要求及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准 粪大肠杆菌 月 BOD5、氨氮 季度 TP、TN 半年 3、噪声 本项目噪声主要来源于污水处理站水泵等机械设备噪声、门诊部就诊人员产生的社会噪声和车辆进出产生的交通噪声，强度一般为60～75dB(A)，其中门诊部就诊人员产生的社会噪声和车辆进出产生的交通噪声属于移动型噪声，产生节点及产生时间均不固定，通过建筑物屏障效应、加强院区管理、设置禁止大声喧哗标志、禁止鸣笛标志等措施后，对周围环境的影响较小，涉及本项目固定源噪声为污水处理站水泵的机械噪声，噪声源强和治理措施及效果一览表见下表。 表27 主要高噪声设备噪声产排情况表 序号 设备名称 数量 源强 dB(A) 治理措施 治理后源强dB(A) 1 水泵 5 75 基础减振、建筑隔音 55 本项目噪声源全部位于封闭式污水处理站内，根据项目平面布置图可知，项目噪声源距卫生院边界的距离远小于污水处理站到卫生院边界的距离，可将污水处理站内所有设备视为点声源处理，污水处理站到卫生院边界的距离见表28。 表28 污水处理站距离各厂界距离一览表 单位：m 噪声源 东厂界 西厂界 南厂界 北厂界 延津县城关居民 北 西 南 污水处理站 22 29 10 50 65 34 37 本次评价对污水处理站水泵的噪声进行预测，预测模式选用点源衰减模式和噪声叠加模式。预测模式选用点源衰减模式和噪声叠加模式： 1）点源衰减模式： 式中：Lr—距声源距离为r处等效A声级值，dB（A）；L0—距声源距离为r0处等效A声级值，dB（A）；r—关心点距离噪声源距离，m；r0—声级为L0点距声源距离，r0＝1m。 2）噪声叠加模式： 式中：L—预侧点噪声叠加值，dB（A）； Li—第i个声源的声压级，dB（A）； n—声源数量。 项目噪声源对各自厂界的噪声贡献值见下表。 表29 厂界环境噪声贡献值和敏感点噪声叠加值预测一览表 单位：dB(A) 厂界 项目 东 西 南 北 延津县城关居民 北 西 南 贡献值/昼间 35.1 32.7 42.0 28.0 20.2 23.0 24.9 贡献值/夜间 35.1 32.7 42.0 28.0 20.2 23.0 24.9 现状值/昼间 51.2 51.1 52.9 50.0 52.6 51.9 51.7 现状值/夜间 42.6 41.5 41.9 40.8 42.2 43.0 41.3 预测值/昼间 51.2 51.1 52.9 50.0 52.6 51.9 51.7 预测值/夜间 42.6 41.5 41.9 40.8 42.2 43.0 41.3 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 评价标准 （GB12348-2008）2类：昼间≤60dB(A)；夜间≤50dB(A) （GB3096-2008）2类标准：昼间≤60dB(A)；夜间≤50dB(A) 由上表可知，本项目建成后厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 –2008）2类标准要求（昼间≤50dB（A），夜间≤50dB(A)）。敏感点延津县城关居民噪声预测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB(A)）。 根据《建设单位自行监测指南》要求，本项目噪声监测计划如下表所示： 表30 噪声监测计划 类型 项目 监测点位 监测因子 监测频率 执行标准 污染源监测 噪声 东、南、西、北厂界、延津县城关居民 等效连续A声级 每季度监测1次，每次2天，昼间1次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准限值（昼间≤60dB（A）夜间≤50dB(A)） 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB(A)） 4、固废 本项目产生的固体废物主要为医疗废物、生活垃圾及污水处理站污泥、栅渣。 （1）医疗废物 医疗废物主要有化学类有毒废物、传染性病物，一次性输液器具、针头针管、敷料、棉签、纱布、标本样品、患者弃物、废弃药品等。根据《医疗废物分类目录》，医院产生的医疗废物组成及特征详见下表。 表31 医疗废物组成及特征 类别 特征 常见组分或者废物名称 感染性废物 携带病原微生物，具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物 1、被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；废弃的被服；其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。 2、病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。 3、各种废弃的医学标本。 4、废弃的血液、血清。 5、使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械。 病理性废物 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等 1、手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。 2、病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块等。 损伤性废物 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医疗锐器 1、医用针头、缝合针。 2、各类医用锐器。 3、载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。 药物性废物 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品 1、废弃的一般性药品。 2、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物；可疑致癌性药物。 3、废弃的疫苗、血液制品等。 化学性废物 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆炸的废弃的化学物品 1、实验室废弃的化学试剂。 2、废弃的化学消毒剂。 3、废弃的汞血压计、汞温度计。 医疗垃圾中含有大量的病原微生物、寄生虫等有害物质，处理不当将会引起空气、水源、土壤的污染，极易造成院内感染的发生和流行，对社会人群也将带来极大的危害。 根据《医疗废物管理条例》，医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。 本项目医疗废物暂存间依托现有已建成暂存间，位于项目区域东面，医疗废物暂存间四周封闭，地下采用硬化防渗处理，不露天存放，医疗废物暂时贮存的时间不超过2天，医疗废物暂存间远离门诊楼、住院楼等人员活动区，并设置有明显的警示标志和和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。定期进行消毒和清洁。满足《医疗废物管理条例》的选址要求。医疗废物暂存间占地面积15m2，能够满足2天的医疗废物的暂存。 国内和国外的多家医疗机构的实践都表明，通过严格规范的管理和最终处置，隔断传染途径，医疗废物便不会对周围环境造成污染。因此，只要项目运营期采取的管理和处置措施得当，医疗废物对环境的污染影响是可以控制和避免的。 根据《城镇生活源产排污系数手册》，医疗废物产生量计算公式如下： Gw＝GjN×365÷1000 式中，Gw—医院年医疗废物产生量，单位：t/a； Gj—医疗废物产生量校核或核算系数，单位：kg/床位*天； N—医院床位数，单位：张。 项目病床数有100床，属于乡镇卫生院（参照二区综合医院），故Gj取0.42， 即医疗废物产生量为15.33t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年），医疗废物属于危险废物（HW01）。医疗废物分类收集后放置在医疗废物暂存间，定期由医疗废物处理中心清运处理。 （2）生活垃圾 本项目生活垃圾主要来自门诊病人、住院病人、医护人员等，其产生量见表32。 表32 项目生活垃圾产生量 序号 产生源 产生系数 单位 数量 产生量（t/a） 1 住院病人 1.0 kg/床*d 99张床 36.135 2 门诊病人 0.1 kg/人*次 18250人次/a 1.825 3 职工 0.5 kg/人*d 130人 23.725 合计 61.685 根据上表可知，项目生活垃圾产生量为61.685t/a，由环卫部门定期清运处理。 （3）污水处理站的污泥 在医院污水处理过程中，大量悬浮在水中的有机、无机污染物和致病菌、病毒、寄生虫卵等沉淀分离出来形成污泥，若不妥善消毒处理，任意排放或弃置，同样会污染环境，造成疾病传播和流行。 污水处理站的污泥产生量以卫生院废水排放量的0.05%计，卫生院废水排放量为6263.4t/a，则污水处理站污泥产生量约为3.15t/a。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），污水处理站污泥属于危险废物，应交由有资质单位进行处理。 项目院内设置一个10m2的污泥干化池，污泥干化池内设置污泥脱水机和污泥消毒装置配套使用，对污泥进行脱水消毒处理，干化消毒完成后在干化池内暂存，交由有资质的单位负责清运处理，严禁污泥未消毒任意堆放。 （4）污水处理站栅渣 污水处理站栅渣的产生量以卫生院废水排放量的0.01%计，卫生院废水排放量为6263.4t/a，则污水处理站栅渣产生量约为0.63t/a。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）要求，栅渣属危险废物，应按危险废物进行处理和处置，依托污泥干化池对栅渣进行脱水处理，干化消毒完成后在干化池暂存，交由有资质的单位负责清运处理。 根据上述分析可知，采取上述环保措施后，项目产生的固体废物均可得到妥善处理处置，对外环境影响较小，不会对周围环境产生二次污染。 本项目产生的固体废物如下表所示： 表33 本项目固体废物产生一览表 序号 废物名称 产生量 属性 处置方式 1 医疗废物 15.33t/a 危险废物 医疗废物分类收集后放置在医疗废物暂存间，定期由医疗废物处理中心清运处理 2 生活垃圾 61.685t/a / 设置垃圾桶收集交由换位部门清运处理 3 污水处理站污泥 3.15t/a 危险废物 院内设置污泥干化池进行脱水处理，干化消毒完成后在干化池暂存，交由有资质的单位负责清运处理 4 污水处理站栅渣 0.63t/a 危险废物 表34 本项目危险废物产生量及处理处置情况 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生工序 形态 有害成分 产生量 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 医疗废物 HW01医疗废物 841-001-01感染性废物、841-002-01损伤性废物、841-001-01病理性废物、841-001-01化学性废物、841-001-01 药物性废物 医疗过程 固态 细菌、寄生虫等 15.33t/a 2d In，T，C，I，R 分类收集后放置在医疗废物暂存间，定期由医疗废物处理中心清运处理 2 污水处理站污泥 HW01医疗废物 841-001-01感染性废物 医疗废水处理 固 细菌、寄生虫等 3.15t/a 每月 In 院内设置污泥干化池进行脱水处理，干化消毒完成后在干化池暂存，交由有资质的单位负责清运处理 3 污水处理站栅渣 HW01医疗废物 841-001-01感染性废物 医疗废水处理 固 细菌、寄生虫等 0.63t/a 每月 In 本项目各类固废采取了安全、合理、卫生的处理和处置方法，可有效防止二次污染。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，固体废物的管理，实行减量化、资源化、无害化管理，全过程管理和分类管理的原则。即对固体废物污染环境的防治，实行减少固体废物的产生量和危害性，充分合理利用和无害化处置固体废物，促进清洁生产和循环经济的发展。全过程的管理是指对固体废物从产生、收集、贮存、运输、利用直到最终处置的全过程实行一体化的管理。公司在采取处理废弃物的同时，加强对废弃物的统计和管理，特别是对危险废物的管理。为防止废弃物逸散、流失，采取有害废物分类集中存放、专人负责管理等措施，废物的存放和转运处置贮存场所必须按照国家固体废物贮存有关要求设置，外运处置固体废物及废液必须落实具体去向，向环保主管部门申请并办好转移手续，手续完全，统计准确无误。这些废物管理和统计措施可以保证产生的废物分类得到妥善处置，不会产生二次污染，对环境及人体不会造成危害。 五、地下水、土壤环境 1、地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）要求，本项目属于IV类建设项目，厂界外500米范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此不再对地下水环境影响进行评价。 2、土壤 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价等级划分，本项目类别为IV类，可不开展土壤环境影响评价工作。 六、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ16-2018) ，本项目不涉及环境风险物质。本项目环境风险较小，可接受。 七、生态 本项目位于新乡市延津县东安大道北段109号。评价区域内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，故本项目对生态环境的影响可行。 八、电磁辐射 本项目不涉及辐射源，因此不再对电磁辐射进行分析。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织 | 油烟 | 油烟净化器处理后由高于屋顶的排气筒（8m）排放 | 餐饮业油烟污染物排放标准》（DB411604-2018） |
|  |  | 污水处理站H2S、NH3、臭气浓度 | 在产生恶臭的区域加罩或加盖、投放除臭剂 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准值 |
|  |  | 消毒水异味 | 加强通风 | / |
|  |  | 汽车尾气 | 限制大规模车辆进出、减少怠速行驶，加强通风 | / |
| 地表水环境 | DW001 | 医疗废水、生活污水 | 隔油池+调节池+格栅+A/O+二氧化氯消毒 | 延津县第一污水处理厂收水水质标准要求及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准 |
| 声环境 | 污水处理设施运行 | 噪声 | 基础减震、建筑隔音 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准限值：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A） |
|  | 门诊部就诊人员社会噪声 |  | 建筑物屏障效应、加强院区管理、设置禁止大声喧哗标志 |  |
|  | 车辆进出交通噪声 |  | 设置限速标志和禁鸣标志、距离和建筑物衰减 |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
| 固体废物 | 危险废物 | 医疗废物 | 一间15m2的医疗废物暂存间 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB 18599-2020）》、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修改单标准、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） |
|  |  | 污水处理站污泥、栅渣 | 一个10m2的污泥干化池+污泥脱水机+污泥消毒装置 |  |
|  | 一般固废 | 生活垃圾 | 垃圾桶 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 地下水防治措施：严格做好污水处理站、危废暂存间防渗措施，同时企业需定期对地下水水质监测，若发现污染物泄露时应采取应急响应终止污染泄露，同时对地下水进行修复。 土壤防治措施：①源头控制：减少污染物产生量；降低污染物排放浓度和排放量。②过程防控措施：废气采取相应的处理措施后，可以达标排放；无废水外排；生产车间、污水处理站、一般固废暂存间、危废暂存间按照相关要求做好防渗措施，厂区内采取绿化措施。③跟踪监测：企业在必要时应进行跟踪监测。 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | 无 |
| 其他环境 管理要求 | 无 |

# 六、结论

新乡东方骨科医院病房楼扩建项目位于新乡市延津县东安大道北段109号。项目属于鼓励类，符合国家产业政策，选址符合延津县总体发展规划。项目产生的污染物经采用合理的环保措施治理后，均可做到妥善治理和处置，对周围环境影响小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，项目建设可行。 河南环科环保技术有限公司 2023年1月

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 硫化氢 | / | / | / | 0.0756kg/a | / | 0.0756kg/a | +0.0756kg/a |
|  | 氨 | / | / | / | 1.953kg/a | / | 1.953kg/a | +1.953kg/a |
| 废水 | 水量 | / | / | / | 6263.4m3/a | / | 6263.4m3/a | +6263.4m3/a |
|  | COD | / | / | / | 0.1253t/a | / | 0.1253t/a | +0.1253t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.0626t/a | / | 0.0626t/a | +0.0626t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.0626t/a | / | 0.0626t/a | +0.0626t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0063t/a | / | 0.0063t/a | +0.0063t/a |
|  | TP | / | / | / | 0.0013t/a | / | 0.0013t/a | +0.0013t/a |
|  | TN | / | / | / | 0.0063t/a | / | 0.0063t/a | +0.0063t/a |
| 固体废物 | 医疗废物 | / | / | / | 15.33t/a | / | 15.33t/a | +15.33t/a |
|  | 污水处理站污泥 | / | / | / | 3.15t/a | / | 3.15t/a | +3.15t/a |
|  | 污水处理站栅渣 | / | / | / | 0.63t/a | / | 0.63t/a | +0.63t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 61.685t/a | / | 61.685t/a | +61.685t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

本项目

损耗1084.05

床位5420.25

延津县第一污水处理厂

院内自建一体化污水处理站6263.4

损耗427.05

医护人员2135.25

取水量7829.25

损耗54.75

门诊273.75