# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：           年产3000吨再生颗粒项目

建设单位（盖章）：新乡鑫联再生资源回收利用有限公司

编制日期：                二〇二四年七月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产3000吨再生颗粒项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 |  |
| 建设单位联系人 | 史胜利 | 联系方式 |  |
| 法人代表 | 史胜利 |
| 建设地点 | 河南省新乡市延津县东屯镇刘庄村18号 |
| 地理坐标 | （ 114 度 7 分 28.228 秒， 35 度 19 分 41.388 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、“废弃资源综合利用业 42”：第85条“金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）” |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 延津县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 20 | 施工工期 | 2024年10月-2025年12月 |
| 是否开工建设 | (否 ☑是：（企业在未报批环境影响评价文件的情况下，开工建设年产3000吨再生颗粒项目。新乡市生态环境局于2024年4月26日对其进行处罚（豫0726环责改字﹝2024﹞3号），企业已于2024年5月28日缴纳罚款13382元。（行政处罚决定书见附件3、4）） | 用地（用海） 面积（m2） | 0（利用现有4250 m2） |
| 专项评价设置情况 | 表1 与专项评价设置原则对比一览表 专项评价的类别 设置原则 与本项目对比 大气 排放废气含有有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目。 本项目产生的废气为非甲烷总烃、颗粒物，不涉及含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等。 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂。 本项目生产废水经污水处理站处理后部分用于厂区地面洒水保湿及绿化浇灌，剩余部分回用于生产，不外排。 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质储量超过临界量3的建设项目。 本项目不涉及 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。 本项目不涉及 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。 本项目不涉及 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 综上所述，本项目不需要进行专项评价分析。 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、与《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）相符性分析 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于三十九、“废弃资源综合利用业 42”：第85条“金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）”。名录规定：“废电池、废油加工处理”应编制环境影响报告书；“废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）”应编制环境影响报告表。本项目原料为外购的废旧塑料，生产工艺为原料-分拣-破碎-清洗-造粒-成品，属于废塑料加工处理，按要求应编制环境影响报告表。 2、与产业政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目符合第一类鼓励类第四十二条第8款，该项目属于“鼓励类”，符合国家产业政策要求。 本项目情况与产业政策相符性见表2。 表2 项目与产业政策相符性分析 类别 条款 内容 本项目情况 相符性 鼓励类 四十二、环境保护与资源节约综合利用 8．废弃物循环利用：废钢铁、废有色金属、废纸、废橡胶、废玻璃、废塑料、废旧木材以及报废汽车、废弃电器电子产品、废旧船舶、废旧电池、废轮胎、废弃木质材料、废旧农具、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废旧光伏组件、废旧风机叶片、废弃油脂等城市典型废弃物循环利用、技术设备开发及应用，废旧动力电池自动化拆解、自动化快速分选成组、电池剩余寿命及一致性评估、有价组分综合回收、梯次利用、再生利用技术装备开发及应用，低值可回收物回收利用，“城市矿产”基地和资源循环利用基地建设，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、建筑垃圾等工业废弃物循环利用，农作物秸秆、畜禽粪污、农药包装等农林废弃物循环利用，生物质能技术装备（发电、供热、制油、沼气） 本项目为再生塑料颗粒加工项目，利用废旧塑料经过分拣、破碎、清洗、造粒等工序生产再生塑料颗粒，属于废旧资源综合利用。 属于 限制类 / 查无相关内容 / / 淘汰类 落后生产工艺装备 / 查无相关内容 / / 落后产品 / 查无相关内容 / 3、与备案相符性分析 本项目已通过延津县发展和改革委员会备案，项目代码为：（见附件2）。本项目与备案一致性分析见表3。 表3 项目与备案一致性分析 名称 备案情况 项目情况 一致性 建设地点 新乡市延津县东屯镇刘庄村18号 新乡市延津县东屯镇刘庄村18号 一致 投资 100万 100万 一致 项目名称 年产3000吨再生颗粒项目 年产3000吨再生颗粒项目 一致 规模 利用厂区内现有厂房，建设塑料回收再生颗粒项目，不新增用地 利用厂区内现有厂房，建设塑料回收再生颗粒项目，不新增用地 一致 主要 建设 内容 产品规模 再生颗粒3000吨/年 再生颗粒3000吨/年 一致 主要 设备 造粒机、破碎机、清洗槽 造粒机、破碎机、清洗槽 一致 主要生产 工艺 原料-分拣-破碎-清洗-造粒-成品 原料-分拣-清洗（含脱水）-破碎（破碎-二次破碎-筛分）-造粒-包装-成品 本项目清洗工序包括清洗和脱水，为满足破碎要求将清洗工序置于破碎之前，破碎工序包含一次破碎、二次破碎和筛分，破碎后的物料经筛分后再次破碎以满足造粒机进料要求。 由上表可知，本项目建设地点、投资、项目名称、规模、产品规模、主要设备、主要生产工艺与备案情况一致。 4、与当地建设相符性分析 本项目位于新乡市延津县东屯镇刘庄村18号，根据延津县土地利用总体规划（2010-2020年）调整完善可知，本项目所在地属于建设用地（见附图2）。根据延津县东屯镇人民政府于2022年出具的现有工程用地证明可知（见附件5），本项目所占土地类型为现状建设用地，符合东屯镇土地利用总体规划、产业发展规划和整体规划的要求。 距离本项目最近的饮用水源地为孙杏村镇大任庄地下水井群，孙杏村镇大任庄地下水井群一级保护区：以现有水厂厂界为边界，东、南、西、北方向分别向外径向44m、48m、48m、42m所围成的区域。 本项目距离西北侧孙杏村镇大任庄地下水井群一级保护区边界约11567m，不在其保护区范围内。 综上所述，评价认为本项目选址可行。 5、与《新乡市“三线一单”生态环境准入清单》相符性分析 （1）生态保护红线相符性 本项目位于河南省新乡市延津县东屯镇刘庄村18号，不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，根据新乡市生态保护红线划定结果，本项目选址范围不涉及生态保护红线，本项目的实施与生态保护红线不冲突。 （2）资源利用上线相符性 本项目用水由自备水井提供；能源主要为电，电由市政供电。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （3）环境质量底线相符性 本项目废气、废水、噪声排放对周边环境影响较小，不会导致区域环境产生明显变化。项目对周边大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境、土壤环境影响均可接受。 （4）本项目选址位于河南省新乡市延津县东屯镇刘庄村18号，根据《河南省三线一单综合信息应用平台图》，本项目位于延津县水重点、大气布局敏感区，所在区域属于重点管控单元，详见下图： 图1 新乡市环境管控单元图 |

本项目利用现有厂房进行建设，厂址位于新乡市延津县东屯镇刘庄村18号，根据上图，本项目厂址属于延津县水重点、大气布局敏感区重点管控单元，与《新乡市“三线一单”生态环境准入清单》（以下简称《清单》）中的相关内容对比一致性分析见下表。 表4 本项目与《清单》对比分析一览表 行政区划 环境管控单元名称 管控单元分类 管控要求 本项目情况 是否符合要求 空间布局约束 9.严格控制新建、扩建钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷、耐火材料、砖瓦、矿山开采等行业的高排放、高污染项目，促进传统煤化工、水泥行业绿色转型、智能升级。城市建成区内人口密集区、环境脆弱敏感区周边的钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷、耐火材料、砖瓦、矿山开采等行业中的高排放、高污染项目，应当限期搬迁、升级改造或者转型、退出。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。新建“两高”项目应按照《生态环境部办公厅关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）要求，制定配套区域污染物削减方案，环境质量超标区域实行重点污染物排放倍量削减，环境质量达标区域原则上实施等量削减。新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）等行业产能。 本项目为扩建项目，为非金属废料和碎屑加工处理项目，位于新乡市延津县东屯镇刘庄村18号，不属于钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷、耐火材料、砖瓦、矿山开采等行业，不属于“两高”项目，本项目能源主要为电，不涉及燃煤，不属于钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）等行业。 符合 10.按照各园区建设发展规划，培育和建设关联企业高度集中的产业基地，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。鼓励支持水泥等重点行业进行产能置换、装备大型改造、重组整合。 本项目为扩建项目，为非金属废料和碎屑加工处理项目，位于新乡市延津县东屯镇刘庄村18号，不属于搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目，不属于水泥等重点行业。 符合 污染物排放管控 1.新、改、扩建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排要求； 本项目为扩建项目，为非金属废料和碎屑加工处理项目，本项目新增总量污染物为非甲烷总烃、颗粒物，将根据要求从区域总量内进行双倍替代，区域内非甲烷总烃做到进一步削减。 符合 4.严控新增重金属污染物排放量，在重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍、钴、锡、锑和汞冶炼等）、铅蓄电池制造业、皮革及其制品业（皮革鞣制加工等）、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯行业、铬盐行业等）、电镀行业等重点行业实施重点重金属减量替代。新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则，应符合《新乡市“十四五”重金属污染防控工作方案》相关要求。 本项目为扩建项目，为非金属废料和碎屑加工处理业，不属于重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍、钴、锡、锑和汞冶炼等）、铅蓄电池制造业、皮革及其制品业（皮革鞣制加工等）、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯行业、铬盐行业等）、电镀行业等重点行业，不涉及重金属污染物。 符合 资源开发效率要求 3.开展高耗水工业行业节水技术改造，大力推广工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设。 本项目为扩建项目，为非金属废料和碎屑加工处理业，本项目建成后全厂用水量为4.44吨/天，不属于高耗水行业。本项目不新增生活污水，厂区现有项目生活污水经化粪池处理后定期清运，生产废水经厂区现有污水处理站处理后部分回用，部分用于厂区地面洒水保湿及绿化浇灌，不外排。 符合 7.禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施，已建成的应当由所在辖区限期责令拆除或改用清洁能源；禁止加工、销售各类高污染燃料。 本项目为扩建项目，为非金属废料和碎屑加工处理业，项目能源为电，不涉及燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施。 符合 延津县 延津县水重点、大气布局敏感区 重点管控单元5 空间布局约束 1、严格控制新建、扩建高排放、高污染项目，包括钢铁、水泥、有色、平板玻璃、建筑陶瓷等行业及其他排放重金属、持久性有机污染物的工业项目等。 本项目为扩建项目，为非金属废料和碎屑加工处理项目，不属于高排放、高污染项目，不属于钢铁、水泥、有色、平板玻璃、建筑陶瓷等行业及其他排放重金属、持久性有机污染物的工业项目。 符合 2、严格控制新、改、扩建“两高”项目。 本项目为扩建项目，为非金属废料和碎屑加工处理项目，不属于“两高”项目。 符合 污染物排放管控 1、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 本项目颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 符合 2、鼓励规模以下畜禽养殖户采用“种养结合”“截污建池、收运还田”等模式处理。 本项目为扩建项目，为非金属废料和碎屑加工处理项目，不属于畜禽养殖项目。 符合 环境风险防控 1、在基础设施和企业内部生产运营管理中，认真落实环境风险防范措施，杜绝发生污染事故。 本项目不涉及基础设施建设，企业在内部生产运营管理中，认真落实环境风险防范措施，杜绝发生污染事故。 符合 2、区内具有重大危险源的企业应在厂区内修建消防废水应急水池，在发生事故时，对消防废水或未经处理的高浓度废水进行收集，防止对地表水产生影响。 本项目为扩建项目，为非金属废料和碎屑加工处理项目，不涉及重大危险源。 符合 资源利用效率要求 1、依托延津县长青生物质热电厂将辖区内秸秆及枯枝烂叶用于生物质发电，将废弃资源最大化利用。 本项目不涉及 符合 2、加快村镇污水管网系统建设。 本项目用水自备水井供给，生产废水经污水站处理后不外排。 符合 由上表可知，本项目符合《新乡市“三线一单”生态环境准入清单（试行）-延津县水重点、大气布局敏感区重点管控单元生态环境准入清单》中的相关要求。

6、与其他相关政策文件相符性分析 （1）本项目与河南省生态环境保护委员会办公室关于印发《河南省2024年蓝天保卫战实施方案》《河南省2024年碧水保卫战实施方案》《河南省2024年净土保卫战实施方案》《河南省2024年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知（豫环委办〔2024〕7号）（以下简称《通知》）对比分析： 表5 与《通知》对比表对比表 与本项目相关条文 本项目情况 对比结果 河南省2024年蓝天保卫战实施方案 （二）工业污染治理减排行动 11.开展低效失效治理设施排查整治。制定工业炉窑、锅炉、涉VOCs等重点行业低效失效治理设施排查整治方案，建立整治提升企业清单，重点关注水喷淋脱硫、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、微生物脱硝、单一水膜（浴）除尘、湿法脱硫除尘一体化等脱硫脱硝除尘工艺，单一低温等离子、光氧化、光催化、非水溶性VOCs废气采用单一水喷淋吸收等VOCs治理工艺及上述工艺的组合（异味治理除外），处理机制不明、无法通过药剂或副产物进行污染物脱除效果评估的治理工艺，对无法稳定达标排放的，通过更换适宜高效治理工艺、清洁能源替代、原辅材料源头替代、关停淘汰等方式实施分类整治。对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改造，取缔直接向烟道内喷洒脱硫脱硝剂等敷衍式治理工艺。2024年10月底前完成排查工作，对于能立行立改的问题，督促企业抓紧整改到位；确需一定整改周期，明确提升改造措施和时限，未按时完成提升改造的纳入秋冬季生产调控范围。 本项目造粒工序产生的有机废气经负压收集后经水喷淋装置+除雾器+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理后达标排放。破碎、筛分工序产生的颗粒物经负压收集至袋式除尘器处理后达标排放。 符合 12.实施挥发性有机物综合治理。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，加快推进低VOCs含量原辅材料替代；加强VOCs全流程综合治理，加大蓄热式氧化燃烧（RTO）、蓄热式催化燃烧（RCO）、催化燃烧（CO）、沸石转轮吸附浓缩等高效治理技术推广力度；对企业含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）实施有机废气收集密闭化改造；对企业活性炭装填量、更换周期实施编码登记，实现从购买、更换到处置的全过程可回溯管理；对污水处理设施排放的高浓度有机废气实施单独收集处理；具备改造条件的挥发性有机液体储罐改用低泄漏的储罐呼吸阀、紧急泄压阀，汽车罐车改用自封式快速接头；加强火炬燃烧装置监管，火炬系统、煤气放散管安装温度监控、废气流量计、助燃气体流量计，相关数据接入DCS系统；按规定开展VOCs泄漏检测与修复，石化、化工行业企业集中的城市和重点工业园区建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。2024年5月底前，各省辖市排查建立挥发性有机物综合治理清单台账；2024年年底前，完成治理任务，全面提升企业VOCs治理水平。 本项目为非金属废料和碎屑加工处理项目，不使用含VOCs原辅材料，造粒工序产生的有机废气经负压收集后经水喷淋装置+除雾器+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理后达标排放。企业将对活性炭装填量、更换周期实施编码登记，能够实现从购买、更换到处置的全过程可回溯管理。 符合 （五）重污染天气联合应对行动 25.开展环境绩效等级提升行动。修订重点行业绩效分级管理实施细则，建立“有进有出”动态调整机制，分行业分类别建立绩效提升企业名单，推动钢铁、水泥、焦化、化工、铸造、耐材、工业涂装、包装印刷等重点行业环保绩效创A，全力帮扶重点行业企业对照行业先进水平实施生产和治理工艺装备提升改造，不断提升环境绩效等级。2024年5月底前，各省辖市建立绩效提升培育企业清单，力争全省年度新增A级、B级企业及绩效引领性企业600家以上，推动全省工业企业治理能力整体提升。 本项目按照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订）》中通用行业涉颗粒物、涉VOCs企业指标要求进行建设。 符合 河南省2024年碧水保卫战实施方案 （六）扎实推进入河排污口排查整治 19.持续开展入河排污口排查。按照“有口皆查、应查尽查”的原则，巩固提升全省主要河流和重点湖库入河排污口排查成果，梯次推进全省入河排污口排查，进一步摸清掌握各排污口的分布及数量、污水排放特征及去向、排污单位基本情况等信息。到2024年年底，基本完成全省各流域河湖水体入河排污口排查。 本项目生产废水经污水处理站处理后部分用于厂区地面洒水保湿及绿化浇灌，剩余部分回用于生产，不外排。现有工程生活污水经化肥池处理后定期清运。 符合 （七）持续提升污水资源化利用水平 24.持续开展工业废水循环利用工程。推动工业企业、园区废水循环利用，实现串联用水、分质用水、一水多用和梯级利用，提升企业水重复利用率。推动有条件的工业企业、园区进一步完善再生水管网，将处理达标后的再生水回用于生产过程，减少企业新水取用量，形成可复制推广的产城融合废水高效循环利用新模式。重点围绕火电、石化、钢铁、有色、造纸、印染等高耗水行业，组织开展企业内部废水利用，创建一批工业废水循环利用试点企业、园区。 本项目生产废水经污水处理站处理后部分回用于清洗工序，提升企业水重复利用率。 符合 河南省2024年净土保卫战实施方案 （四）加强固体废物综合治理和新污染物治理 16.深化危险废物监管和利用处置能力改革。持续创新危险废物环境监管方式，建立综合处置企业行业自律机制、特殊类别危险废物的信息通报机制，制定河南省危险废物综合处置高质量发展指导意见。选取“3+10”个危险废物利用、处置企业作为省级危废重点示范工程，引领全省危险废物利用处置行业高质量发展。提升危险废物规范化管理水平，实施危险废物规范化环境管理评估。开展危险废物自行利用处置专项整治行动。加强废弃电器电子产品拆解监管。 本项目一般固废在一般固废间、污泥暂存间存放后合理处置；危险废物在危废暂存间暂存，由有资质的单位定期处置。 符合 河南省2024年柴油货车污染治理攻坚战实施方案 （一）优化调整交通运输结构 4.淘汰老旧车辆。各省辖市（含济源示范区、航空港区，下同）制定老旧车辆淘汰目标及实施计划，加快淘汰国三及以下排放标准汽车和国四柴油、燃气汽车。严格执行机动车强制报废标准规定，符合强制报废情形的交报废机动车回收企业按规定回收拆解。 本项目建成后物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆；厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆；厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。不使用国三及以下排放标准汽车和国四柴油、燃气汽车。 符合 由上表可知，本项目符合《通知》相关要求。 （2）本项目与新乡市生态环境保护委员会办公室关于印发《新乡市2024年蓝天保卫战实施方案》《新乡市2024年碧水保卫战实施方案》《新乡市 2024年净土保卫战实施方案》《新乡市2024年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知（新环委办〔2024〕49号）（以下简称《通知》）对比分析： 表6 与《通知》对比表对比表 与本项目相关条文 本项目情况 对比结果 新乡市2024年蓝天保卫战实施方案 （二）工业污染治理减排行动 12.开展低效失效设施排查整治。制定工业炉窑、锅炉、涉VOCs等重点行业低效失效治理设施排查整治方案，建立整治提升企业清单，重点关注水喷淋脱硫、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、微生物脱硝、单一水膜（浴）除尘、湿法脱硫除尘一体化等脱硫脱硝除尘工艺，单一低温等离子、光氧化、光催化、非水溶性VOCs废气采用单一水喷淋吸收等VOCs治理工艺及上述工艺的组合（异味治理除外），处理机制不明、无法通过药剂或副产物进污染物脱除效果评估的治理工艺，对无法稳定达标排放的，通过更换适宜高效治理工艺、清洁能源替代、原辅材料源头提点、关停淘汰等方式实施分类整治。对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改造，取缔直接向烟道内喷洒脱硫脱硝剂等敷衍式治理工艺。2024年10月底前完成排查工作，对于能立行立改的问题，督促企业抓紧整改到位；确需一定整改周期的，明确提升改造措施和时限，未按时完成提升改造的纳入秋冬季生产调控范围。 本项目造粒工序产生的有机废气经负压收集后经水喷淋装置+除雾器+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理后达标排放。破碎、筛分工序产生的颗粒物经负压收集至袋式除尘器处理后达标排放。 符合 13.实施挥发性有机物综合治理。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，加快推进低VOCs含量原辅材料替代；加强VOCs全流程综合治理，加大蓄热式氧化燃烧（RTO）、蓄热式催化燃烧（RCO）、催化燃烧（CO）、沸石转轮吸附浓缩等高效治理技术推广力度；对企业含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）实施有机废气收集密闭化改造；对企业活性炭装填量、更换周期实施编码登记，实现从购买、更换到处置的全过程可回溯管理；对污水处理设施排放的高浓度有机废气实施单独收集处理；具备改造条件的挥发性有机液体储罐改用低泄漏的储罐呼吸阀、紧急泄压阀，汽车罐车改用自封式快速接头；加强火炬燃烧装置监管，火炬系统、煤气放散管安装温度监控、废气流量计、助燃气体流量计，相关数据接入DCS系统；按规定开展VOCs泄漏检测与修复，石化、化工行业企业集中的县（市、区）和重点工业园区建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。2024年6月底前，各县（市、区）排查建立挥发性有机物综合治理清单台账；2024年年底前，完成治理任务，全面提升企业VOCs治理水平。 本项目为非金属废料和碎屑加工处理项目，不使用含VOCs原辅材料，造粒工序产生的有机废气经负压收集后经水喷淋装置+除雾器+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理后达标排放。企业将对活性炭装填量、更换周期实施编码登记，能够实现从购买、更换到处置的全过程可回溯管理。 符合 （五）重污染天气联合应对行动 27.开展环境绩效等级提升行动。落实重点行业绩效分级管理实施细则，建立“有进有出”动态调整机制，分行业分类别建立绩效提升企业名单，推动水泥、化工、铸造、耐材、工业涂装、包装印刷等重点行业环保绩效创A，全力帮扶重点行业企业对照行业先进水平实施生产和治理工艺装备提升改造，不断提升环境绩效等级。国家、省绩效分级重点行业及涉及锅炉炉窑的其他行业，新（改、扩）建项目原则上要达到环境绩效A级或国内清洁生产先进水平。2024年5月底前，建立绩效提升培育企业清单，全市烧结砖瓦企业、水泥粉磨企业以及建成区内涉气重点行业企业要求全部纳入年度提升培育清单。2024年年底前，每个县（市、区）力争成功创建3家以上A、B级和绩效引领企业，长垣市、辉县市、新乡县、延津县等重点县（市）力争成功创建5家以上A、B级和绩效引领企业；建成区内企业全部达到B级及以上要求；烧结砖瓦窑企业全部达到B级及以上要求；水泥粉磨企业全部达到绩效引领要求，推动全市工业企业治理能力整体提升。 本项目为非金属废料和碎屑加工处理项目，本项目按照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订）》中通用行业涉颗粒物、涉VOCs企业指标要求进行建设。 符合 新乡市2024年碧水保卫战实施方案 （六）持续提升污水资源化利用水平 18.持续开展工业废水循环利用工程。推动工业企业、园区废水循环利用，实现串联用水、分质用水、一水多用和梯级利用，提升企业水重复利用率。推动有条件的工业企业、园区进一步完善再生水管网，将处理达标后的再生水回用于生产过程，减少企业新水取用量。重点围绕火电、石化、钢铁、有色、造纸、印染等高耗水行业，组织开展企业内部废水利用，积极创建工业废水循环利用示范企业、园区。 本项目生产废水经污水处理站处理后部分回用于清洗工序，提升企业水重复利用率，部分用于厂区地面洒水保湿及绿化浇灌，剩余部分回用于生产，不外排。现有工程生活污水经化肥池处理后定期清运。 符合 新乡市2024年净土保卫战实施方案 （四）加强固体废物综合治理和新污染物治理 14.推进危险废物监管和利用处置能力改革。持续创新危险废物环境监管方式，建立综合处置企业行业自律机制、特殊类别危险废物的信息通报机制，贯彻落实《河南省危险废物综合处置高质量发展指导意见》。提升危险废物规范化管理水平，实施危险废物规范化环境管理评估。开展危险废物自行利用处置专项整治行动。 本项目一般固废在一般固废间、污泥暂存间存放后合理处置；危险废物在危废暂存间暂存，由有资质的单位定期处置。 符合 新乡市2024年柴油货车污染治理攻坚战实施方案 （一）优化调整交通运输结构 4.淘汰老旧车辆。制定老旧车辆淘汰目标及实施计划，加快淘汰国三及以下排放标准汽车和国四柴油、燃气汽车。严格执行机动车强制报废标准规定，符合强制报废情形的交报废机动车回收企业按规定回收拆解。 本项目建成后物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆；厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆；厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。不使用国三及以下排放标准汽车和国四柴油、燃气汽车。 符合 由上表可知，本项目符合《通知》相关要求。 （3）本项目与《新乡市深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2023〕73号）（以下简称《攻坚战实施方案》）相关内容对照分析见下表。 表7 本项目与《攻坚战实施方案》相关内容对照表 本项目与秋冬季重污染天气消除攻坚战实施方案相关内容对照表 项目 实施方案相关内容 本项目建设情况 是否符合 实施工业污染排放深度治理。 推进玻璃、煤化工、无机化工、化肥、有色、铸造、石灰、砖瓦、耐火材料、炭素、生物质锅炉、生活垃圾焚烧等行业锅炉炉窑深度治理，全面提升治污设施处理能力和运行管理水平，加强物料运输、装卸储存及生产过程中的无组织排放控制，确保稳定达标排放。推进氨排放治理，加强电力、水泥等重点行业烟气脱硫脱硝氨逃逸防控，减少大气氨排放。建立并动态更新重点行业企业全口径清单，实施精细化管理。 本项目为扩建项目，为非金属废料和碎屑加工处理项目，项目产生的非甲烷总烃经“水喷淋装置+除雾器+活性炭吸附/脱附-催化燃烧”处理后达标排放，破碎、筛分工序产生的颗粒物经负压收集至袋式除尘器处理后达标排放，项目不涉及氨排放。 符合 强化扬尘综合管控。 各地平均降尘量不得高于7吨/月平方公里，加强对站点降尘监测工作保障，确保监测结果及时有效上传，对降尘量超标的县（市、区）、乡（镇）进行全市通报批评。严格落实扬尘污染防治“两个标准”要求，加强施工扬尘动态化、精细化管理，强化土石方作业、渣土运输扬尘问题的监管，增加作业车辆和机械冲洗频次，严禁带泥上路行驶。强化道路扬尘综合整治，加大机械化清扫与保洁力度，有效提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果。对全市连片裸露地面、易产尘堆放场所以及废旧厂区等进行排查建档并采取围挡、苫盖、洒扫或绿化、硬化等抑尘措施，提升扬尘污染精细化管理水平。 本项目不涉及。 符合 提升污染源监测监控能力。 全面落实排污许可发证单位自行监测及信息公开制度，持续推进污染源自动监控设施建设。大气环境重点排污单位、排污许可证载明实施自动监测的排污单位，应依法安装自动监控设施，并与生态环境部门联网和规范稳定运行。根据空气质量改善需要，必要时可酌情扩大自动监控设施安装联网范围和增加监测因子，并将自动监测要求载入排污许可证。大力推进涉气排污单位自动监控设施数据采集传输系统升级改造，确保监控数据传输稳定性和准确性。持续推进用电量监控、视频监控能力提升，强化生产状况、污染治理设施运行情况和污染排放联合监控。加强电力、水泥等重点行业氨逃逸监测监管。 本项目废气外排污染物为非甲烷总烃、颗粒物，不属于需纳入重点排污单位名录的重点企业，企业将认真落实排污许可发证单位自行监测及信息公开制度。 符合 本项目与夏季臭氧污染防治攻坚战实施方案相关内容对照表 项目 实施方案相关内容 本项目建设情况 是否符合 推进实施低VOCs含量原辅材料替代。 全面排查使用涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，摸清涉VOCs产品类型、原辅材料使用量，建立清单台账，每年指导企业制定低VOCs原辅材料替代计划。工程机械制造、家具制造、钢结构、包装印刷、制鞋、人造板及其他含涂装工序行业，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，全面推进使用低VOCs原辅材料；房屋建筑和市政工程全面推广使用低VOCs含量涂料和胶粘剂，除特殊功能要求外，室内地坪施工、室外构筑物防护和城市道路交通标志基本使用低VOCs含量涂料。城市建成区严格控制生产和使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。原辅材料VOCs含量应满足低VOCs原辅材料含量限值。 本项目不涉及涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等涉VOCs原辅材料。 符合 由上表可知，本项目符合《攻坚战实施方案》相关要求。 （4）与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订）》相符性分析 本扩建项目不属于国家、省绩效分级重点行业，按照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订）》（以下简称为《技术指南》）中通用行业涉颗粒物、涉VOCs企业要求及其他基本要求进行建设，结合本项目的情况，该方案中涉及到本项目的内容与本项目实际情况的对比见下表： 表8 本项目与《技术指南》对比分析 通用行业（涉颗粒物企业）及其他基本要求 项目 通用行业（涉颗粒物企业）及其他基本要求 本项目拟建设情况 对比 结果 通用行业（涉颗粒物企业）基本要求 涉颗粒物企业基本要求 1、物料装卸 车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。 不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。 本项目破碎脱水后的塑料颗粒在密闭生产车间内，经密闭螺旋输送至下一道工序。 满足要求 2、物料储存 一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。 本项目塑料颗粒在厂内为密闭车间存储，车间地面全部硬化，车间进出大门为硬质材料门，在确保安全的情况下，保持所有门窗常闭状态。 满足要求 危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。 本项目废催化剂、废活性炭、油渣使用密闭包装桶转移至新建符合规范要求的危险废物暂存间。危废间内仅存放危险废物和应急工具。 满足要求 3、物料转移和输送 粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。 本项目破碎脱水后的塑料颗粒在密闭生产车间内，经密闭螺旋输送至下一道工序。塑料颗粒在厂内为密闭存储，物料在厂内转移、输送的过程中采取封闭输送。 满足要求 4、成品包装 卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。 本项目产品塑料颗粒包装在密闭车间内进行，卸料口采用封闭式，振动筛机设置在密闭负压间，经负压收集产生的粉尘，收集后引至脉冲袋式除尘器进行处理，卸料口地面定期进行清扫，确保地面无明显积尘。 满足要求 5、工艺过程 各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。 各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。 生产车间不得有可见烟粉尘外逸。 本项目物料储存、破碎、脱水、二次破碎、筛分、包装等工序均在密闭车间内进行。二次破碎、筛分粉尘经密闭负压收集后引至袋式除尘器进行处理，后经15米高排气筒达标排放。 车间进行每日清洁，确保各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰。生产车间无可见粉尘外逸。 满足要求 通用行业（涉VOCs企业）及其他基本要求 项目 通用行业（涉VOCs企业）及其他基本要求 本项目拟建设情况 对比 结果 通用行业（涉VOCs企业）基本要求 涉VOCs企业基本要求 1、物料储存 涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料密闭储存。盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭储存；生产车间内涉VOCs物料应密闭储存。 本项目不涉及涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料。危险废物废催化剂、废活性炭、油渣等通过加盖、封装等方式密闭储存于危险废物暂存间内； 满足要求 2、物料转移和输送 采用密闭管道或密闭容器等输送。 本项目废催化剂、废活性炭、油渣使用密闭包装桶转移至危险废物暂存间。 满足要求 3、工艺过程 原辅材料调配、使用（施胶、喷涂、干燥等）、回收等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作。 涉VOCs原料装卸、储存、转移和输送、工艺过程等环节的废气全部收集引至VOCs处理系统。 本项目对造粒工序挤出部分密闭负压收集 ，废气经负压收集至 “水喷淋装置+除雾器+活性炭吸附/脱附-催化燃烧”处理后达标排放。 满足要求 其他基本要求 1、运输方式及运输监管 （1）运输方式 ①公路运输。物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆比例（A级100%，B级不低于80%），其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； 本项目公路运输所用物料均为供货方通过公路运输送至厂区，物料公路运输车辆能达到国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）。 满足要求 ②厂内运输车辆。达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆的比例（A级100%，B级不低于80%），其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； 本项目建成后厂内运输车辆达使用国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆对物料进行运输和转移。 满足要求 ③危险品及危废运输。国五及以上或新能源车辆（A级/B级100%）； 本项目建成后危险废物转运均为供货方及危废处置单位提供车辆进行公路运输，运输车辆均达到国五及以上排放标准。 满足要求 ④厂内非道路移动机械。国三及以上排放标准或使用新能源机械（A级/B级100%）。 本项目建成后厂内非道路移动机械/运输车辆为国三及以上排放标准或使用新能源机械 满足要求 （2）运输监管 厂区货运车辆进出大门口：日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，拟申报A、B级企业时，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。安装高清视频监控系统并能保留数据6个月以上。 本项目日均进出货物21吨，本项目不属于纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，将按照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》要求建立电子台账。高清视频监控系统能保留数据6个月以上。 满足要求 2、环境管理要求 （1）环保档案资料齐全 ①环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件； 本项目现有工程已配备具备环境管理能力的专职环保人员管理各项环保档案，确保各项环保档案齐全完整。 满足要求 ②废气治理设施运行管理规程 ③一年内废气监测报告； ④国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，有规范的排气筒监测平台和排污口标识。 （2）台账记录信息完整 ①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 本项目建成后企业将按要求做好各项台账记录，并存档保存。 满足要求 ②废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）； ③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）； ④主要原辅材料、燃料消耗记录（A、B级企业必需）； ⑤电消耗记录（已安装用电监管设备的A、B级企业必需）。 （3）人员配置合理 配备专/兼职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。 本项目现有工程已配备具备环境管理能力的专职环保人员。 满足要求 3、其他控制要求 （1）生产工艺和装备 不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。 经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目符合第一类鼓励类第四十二条第8款，该项目属于“鼓励类”，符合国家产业政策要求。不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。 满足要求 （2）污染治理副产物 除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、袋子等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面。除尘灰如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存；脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在转运过程中应采取抑尘措施并应封闭储存。 本项目破碎、筛分废气负压收集至袋式除尘器处理后由15m高排气筒，除尘器收集到的粉尘在密闭灰仓内定期卸灰，回收粉尘一般固废暂存间暂存后，定期外售。 满足要求 （3）用电量/视频监管 按照《河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管技术指南（试行）》要求安装用电监管设备（有自动在线监控系统的企业除外），用电监管数据直接上传至省、市生态环境部门的污染治理设施用电监管平台服务器；未安装自动在线监控和用电量监管拟申报A、B级企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存三个月以上。 本项目建成后企业将按照环保要求安装用电量监控/视频监控设施，相关数据保存三个月以上。 满足要求 （4）厂容厂貌 厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。 本项目为扩建项目，位于河南省新乡市延津县东屯镇刘庄村18号，利用现有厂房进行建设，厂区内道路物料输送通道已硬化、美化绿化，无裸露土地。 满足要求 评价要求：本项目严格按照上述要求进行建设，并积极接受生态环境管理部门的监督检查。

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 新乡鑫联再生资源回收利用有限公司位于新乡市延津县东屯镇刘庄村18号，利用现有厂房，投资100万元，建设“年产3000吨再生颗粒项目”。根据现场调查，本项目已开工建设，属于未批先建项目，新乡市生态环境局于2024年4月26日对其进行处罚（豫0726环责改字﹝2024﹞3号），企业已于2024年5月28日缴纳罚款13382元（行政处罚决定书见附3、4）。 表9 项目概况一览表 序号 项目 内容 1 项目名称 年产3000吨再生颗粒项目 2 建设单位 新乡鑫联再生资源回收利用有限公司 3 产品方案 再生颗粒3000吨/年 4 项目地址 河南省新乡市延津县东屯镇刘庄村18号 5 占地面积 利用原有4250m2 6 总投资（万元） 100 7 主要工艺 原料-分拣-清洗（含脱水）-破碎（破碎-二次破碎-筛分）-造粒-包装-成品 8 定员与工作制度 员工10人（从现有工程调剂），单班制（每班8小时），年工作300天 经现场勘查，本项目利用现有厂房进行生产，涉及未批先建，处罚手续见附件3、4。 2、项目组成情况 本项目主要组成及建设情况见下表。 表10 项目组成一览表 序号 项目 内容 数量、规模或要求 备注 1 主体工程 车间 2#车间 1座，1层，建筑面积4250m2 依托现有 4#车间 1座，1层，建筑面积2600m2 依托现有 2 辅助工程 办公室 1座，1层，建筑面积440m2 依托现有 3 环保工程 废水 生活污水 化粪池1座 依托现有 生产废水及喷淋塔废水 污水处理站1座（工艺：集水池+格栅+调节池+气浮机+回用水池）（规模：10m3/h） 依托现有 废气 造粒废气 挤出部分密闭负压收集+“水喷淋装置+除雾器+活性炭吸附/脱附-催化燃烧”+15m高排气筒 新建 破碎、筛分废气 密闭负压收集+“袋式除尘器”+15m高排气筒 新建 噪声 基础减振、厂房隔声 新建 固废 一般固废暂存间（50m2） 依托现有 污泥暂存池（10m2） 依托现有 危废暂存间1座（20m2） 新建 4 公用工程 水 自备水井 / 电 市政供电 / 3、产品方案 项目产品方案及产量详见下表。 表11 项目产品及产量一览表 序号 产品名称 产量 扩建前 本项目 本项目建成后全厂 1 塑料碎片 29700t/a / 29700t/a 2 再生颗粒 / 3000t/a 3000t/a 4、主要生产设备 本项目主要设备见下表。 表12 本项目建成后全厂主要生产设备一览表 序号 现有项目设备 本项目新增设备 本项目建成后全厂设备 使用工序 设备名称 型号 数量 设备名称 型号 数量 设备名称 型号 数量 1 破碎机 / 30台 破碎机 / 2台 破碎机 / 32台 破碎 2 输送机 / 30台 / / /台 / / 30台 输送 3 清洗槽 / 60台 清洗槽 / 2台 清洗槽 / 62台 清洗 4 脱水机 / 30台 / / /台 脱水机 / 30台 脱水 5 / / / 造粒机 / 6台 造粒机 / 6台 造粒 6 / / / 振动筛 / 3套 振动筛 / 3套 筛分 7 / / / 细破碎机 / 3台 细破碎机 / 3台 二次破碎 5、原辅材料及资源能源消耗量 本项目建成后全厂原辅材料消耗量见表13。 表13 本项目建成后全厂原辅材料及资源能源消耗量 序号 原料名称 现有项目用量 本项目用量 扩建后全厂用量 包装规格/储存方式 备注 1 废旧塑料 30000t/a 3100t/a 33100t/a 散装 外购，材质为PP、PE 2 电 5万kW·h/a 10万kW·h/a 15万kW·h/a / / 3 水 969m3/a 363m3/a 1332m3/a / / 本项目原料为废旧塑料（主要为废旧塑料膜、编织袋、塑料袋、废旧矿泉水瓶、饮料瓶、废旧塑料板凳、塑料筐等，主要成为PP、PE），不含属于危险废物的废塑料。 表14 本项目主要原辅材料成分理化性质 序号 原料成分 理化性质 1 聚乙烯（PE） 是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，化学式：(C2H4)n。无味、无臭、无毒、表面无光泽、乳白色蜡状颗粒，密度约0.920 g/cm3，熔点130℃～145℃，热分解温度大于350℃。不溶于水，微溶于烃类、甲苯等。能耐大多数酸碱的侵蚀，吸水性小，在低温时仍能保持柔软性，电绝缘性高。 2 聚丙烯（PP） 由丙烯聚合而成的高分子化合物，化学式：(C3H6)n。通常为半透明无色固体，无臭、无毒。比重为0.9-0.91g/cm3，密度为0.90g/cm3，成型收缩率为1.0～2.5%，加工温度在200-300℃左右，抗张强度为30Mpa，有良好的热稳定性（分解温度为310℃）。由于聚丙烯的结构规整、结晶度较高、耐热、耐腐蚀，且强度、刚性和透明性均比聚乙烯好。是最轻的通用塑料之一。PP塑料主要用于：盆、桶、薄膜、编织袋、食品容器等制品。 6、项目水平衡图 图2 本项目水平衡图 单位：m3/d 7、厂区平面布置简述 本项目选址位于河南省新乡市延津县东屯镇刘庄村18号，利用现有厂房进行生产。根据企业提供的本项目厂区总平面图（详见附图4），厂区的平面布置较为合理，主要体现在一下几个方面： （1）厂区内生产区和办公区完全分开，生产车间位于办公楼的东南侧，生产车间与办公楼均由厂内道路联通，有利于物流和人流的管理。 （2）本项目生产设备均位于生产车间内，生产车间按工序划分区域，产生污染物的工序集中，便于废气收集。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程简述（图示）： 本项目生产工艺流程图如下： 注：G：废气；W：废水；N：噪声；S：固废 图3 生产工艺及产污环节流程图 本项目产品为再生颗粒，生产工艺流程详细说明如下： （1）分拣 废旧塑料破碎前经人工分拣出杂质（主要为砂石、金属、纸屑、纸盒、标签等），分拣后将其按照不同种类进行分类，分别进行破碎。此工序会产生固废。 （2）清洗 分拣后的废旧塑料种类繁杂，有些种类表面有污渍，需要清洗，另一部分表面较洁净的无需清洗。将需要清洗的塑料碎片经输送系统输送至清洗槽中用清水进行清洗，清洗工序产生的废水经管道进入污水处理站进行处理，处理后部分回用于生产，部分用于厂区地面洒水、绿化灌溉。此工序会产生废水。 （3）脱水 清洗后的物料经铲车投至脱水机中脱水，脱水工序产生的废水经设备自带的收集系统收集后进入厂内污水处理站进行处理，此工序会产生废水。 （4）破碎 脱水后的废旧塑料按照种类分别经输送系统输送至破碎机，将废旧塑料粉碎成3-5cm大小的塑料碎片，破碎机为加水湿式破碎机，破碎过程中无粉尘产生，破碎工序产生的废水经管道进入污水处理站进行处理，处理后回用于生产。此工序会产生废水、噪声。 （5）二次破碎 为满足造粒机对进料粒径要求，破碎后的塑料颗粒需进行二次破碎处理，物料经密闭螺旋输送至细破碎机二次破碎，细破碎机为密闭设备，密闭螺旋输送与细破碎机投料口为密闭连接，二次破碎后的塑料颗粒经密闭负压管道输送至振动筛，二次破碎过程产生的粉尘与物料一起经密闭负压管道抽入振动筛，与筛分粉尘一起排放。此工序会产生废气、设备噪声。 （6）筛分 二次破碎后的物料需进行筛分处理，物料经密闭负压管道输送至振动筛进行筛分，筛下物进入造粒工序，筛上物（粗塑料颗粒）返回细破碎机进行再次破碎，此工序会产生废气、设备噪声。 （7）造粒 将前述工序所得塑料净片由密闭螺旋输送机送入造粒机，挤出部分采用电加热方式，温度控制在180-220℃。采用密闭螺旋输送机将塑料碎片加入造粒机料斗内，由旋转的螺杆将原料向前推进进入机筒，塑料经机筒内电加热熔融、挤出成条状。挤出的塑料条浸入到设备自带冷却水槽中，使其温度逐渐下降，硬度逐渐增加。冷却后的塑料条由造粒机自带切粒装置切制成4mm×5mm的颗粒，成品送入成品储料罐。冷却过程中水与塑料条不发生化学反应，仅会挥发散失，冷却水及时补充，定期更换，更换下来的循环冷却废水水质较好，直接回用于清洗工序。此工序会产生循环冷却水废水、废气、噪声、固废。 （8）包装 再生颗粒经成品储料罐出料口直接坠入包装袋内包装，入库存放。再生颗粒粒径4mm-5mm，不会产生废气颗粒物。 二、主要产排污环节 1、施工期 本项目利用现有厂房进行生产，不存在构筑物的建设，施工期主要工作为设备的安装，设备安装主要是人工组装，仅涉及少量的焊接。 施工期主要污染为焊烟、施工噪声和工人生活污水，全部施工均在现有密闭车间内，焊烟经焊烟净化器处理后，车间内无组织排放，施工噪声经厂房隔音和距离衰减后施工噪声对周边环境影响不大；生活污水经化粪池处理后定期清运。项目施工时间短暂，随着施工期的结束，施工影响也随之消失。 2、营运期 本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见表15。 表15 项目营运期产污环节一览表 污染因素 产污环节 污染物 防治措施 废水 生产废水 循环冷却水废水 COD、SS 生产废水经污水处理站处理后部分用于厂区地面洒水保湿及绿化浇灌，剩余部分回用，不外排。 破碎、清洗废水 COD、SS、NH3-N、TN、TP 脱水废水 COD、SS、NH3-N、TN、TP 喷淋塔废水 COD、SS、NH3-N、TN、TP、石油类 废气 造粒废气 非甲烷总烃 造假挤出部分密闭负压收集+“水喷淋装置+除雾器+活性炭吸附/脱附-催化燃烧” +15m高排气筒 破碎、筛分废气 颗粒物 密闭负压收集至“袋式除尘器”+15m高排气筒 噪声 破碎机、造粒机、细破碎机、振动筛、废气治理设施风机等设备 噪声 基础减振、厂房隔声等 固废 一般固废 分拣 杂质 集中收集后，暂存于一般固废暂存间，定期出售。 造粒 废边角料 集中收集后回用于造粒工序 废气治理设施 袋式除尘器回收粉尘 集中收集后，暂存于一般固废暂存间，定期出售。 废水治理设施 污泥 污泥暂存池暂存，定期委托环卫部门处理。 危险废物 废气治理设施 废活性炭 危废间暂存后，定期委托有资质的单位进行安全处置 油渣 废催化剂 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 新乡鑫联再生资源回收利用有限公司位于新乡市延津县东屯镇刘庄村18号，目前企业现有工程情况见下表。 表16 现有项目审批情况一览表 公司名称 新乡鑫联再生资源回收利用有限公司 项目名称 年加工处理3万吨废旧塑料项目 厂区位置 新乡市延津县东屯镇刘庄村18号 产品方案 塑料碎片29700吨/年 批复时间 2022年12月30日 批复部门 新乡市生态环境局延津分局 批复文号 延环审[2022]36号 验收情况 已建成，未验收 排污许可证类别 简化管理 排污许可证编号 排污许可证申领时间 2023年7月28日 排污许可证有效期限 2023年7月28日~2028年7月27日 工作制度 单班制（8小时/每班），年工作300天 一、现有工程污染情况 项目基本建成后暂停，于近期开始调试，目前仍在调试中，现有项目污染物排放情况如下： 1、废水 现有工程产生的废水包括生产废水、生活污水。生活污水经化粪池处理后定期清运。生产废水经污水处理站处理后部分用于厂区地面洒水保湿及绿化浇灌，剩余部分回用于生产，不外排，生产废水产生量为3m3/d。环评中污水处理站处理工艺为“初沉池+调节池+微滤机+水解酸化池+接触氧化池+二沉池+混凝沉淀池+砂滤+精密过滤”，实际建设中废水有机物含量低，将处理工艺调整为“集水池+格栅+调节池+气浮机+回用水池”（处理能力为10m3/h），可满足《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）表 A.2 废弃资源加工工业排污单位废水污染防治可行技术参考表中废塑料综合废水可行技术。根据污水处理站设计要求，生产废水经污水处理站处理后能够满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中洗涤用水SS≤30mg/L的标准要求。 2、废气 环评中现有工程废气主要为污水处理站在运行过程中产生的恶臭气体，主要为NH3、H2S。对污水处理站加盖密闭，负压抽风，恶臭气体经负压收集（收集效率95%）至生物除臭装置（处理效率50%），处理后尾气经1根15m高排气筒排放。 由于现有工程废水中主要含有塑料碎屑和泥土，有机物含量低，且生产中对清洗水水质要求不高，实际建设时将处理工艺由“初沉池+调节池+微滤机+水解酸化池+接触氧化池+二沉池+混凝沉淀池+砂滤+精密过滤”改为“集水池+格栅+调节池+气浮机+回用水池”，废水处理后回用不外排，能够满足生产需求。废水治理措施发生变动，不再涉及生化处理工序，无臭气产生，无需再上恶臭治理措施。故现有工程无废气产生（变动证明见附件9）。 3、噪声 现有工程主要产噪设备为破碎机、输送机、脱水机等，设备采取基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施后，经环评预测厂区四周噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间≤60dB(A)的标准要求。 4、固废 现有工程一般固废主要为杂质300t/a、污泥36.585t/a，其中杂质集中收集后，暂存于一般固废暂存间，定期出售。污泥脱水后储存并于污泥暂存池暂存，定期委托环卫部门处理。 一般固废间、污泥暂存池已采取防渗漏、防雨淋、防扬尘设施，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的防渗漏、防雨淋、防扬尘要求。 二、现有项目污染物排放量 根据企业新厂区现有工程环境影响评价文件，企业污染物排放总量情况见下表。 表17 现有项目污染物产排情况一览表 单位：t/a 污染因子 许可排放量 废气 NH3 0.0078 H2S 0.0003 三、现有项目存在的问题及整改措施 经过现场勘查，现有工程按照环评要求进行了建设，不存在环保问题，且该项目已开始调试，验收工作已启动，评价要求其严格按相关规范进行验收。 勘查时，发现企业东南侧2号车间内已建成一条塑料回收再生颗粒生产线，现场有造粒生产线1条、治污设备(光氧催化+活性炭吸附)一套、原料(废塑料袋)约10吨、成品0.5吨。 本项目存在未批先建行为，根据新乡市生态环境局对该企业的行政处罚，目前项目已停止生产建设，现已足额缴纳相关罚款，补办相关环保手续，治污设备(光氧催化+活性炭吸附)不能满足要求，因此，本次评价要求其更换治理工艺，改为“水喷淋装置+除雾器+活性炭吸附/脱附-催化燃烧”。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 根据现有环境监测资料，建设项目所在地环境质量状况如下： 1、环境空气质量现状 根据环境空气质量功能区的分类及标准分级，本项目大气环境质量评价区域属二类区，故环境空气质量应执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单中的二级标准。根据新乡市生态环境局发布《新乡市2023年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表18 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/ （μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率/% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 80 70 114.3 超标 PM2.5 年平均质量浓度 47 35 134.3 超标 SO2 年平均质量浓度 9 60 15 达标 NO2 年平均质量浓度 30 40 75 达标 CO 第95百分位浓度 1400 4000 35 达标 O3 第90百分位浓度 183 160 114.4 超标 由上表可知，SO2、NO2、CO能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM10、PM2.5和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。空气质量超标原因主要为：①冬季供暖锅炉启动，且冬季大气自净能力下降，污染扩散气象条件差；②区域内汽车等交通源增加，污染物排放量增大；③天气干燥，尘土较多。因此超标现象属于区域性污染问题。 目前，新乡市正在实施《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省2024 年蓝天保卫战实施方案、河南省2024年碧水保卫战实施方案、河南省2024年净土保卫战实施方案、河南省2024年柴油货车污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办〔2024〕7号）、《新乡市2024年蓝天保卫战实施方案》（新环委办〔2024〕49号））、《新乡市深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2023〕73号）等一系列措施，实施这些方案将不断改善区域大气环境质量。 2、地表水环境质量现状 距离本项目最近的地表水体为东侧约172m处的大沙河，下游最近断面为吴安屯断面，根据《新乡市生态环境局关于下达2024年地表水环境质量目标的函》，大沙河吴安屯断面执行IV类标准。根据吴安屯断面的常规监测数据，其2024年6月份周报数据见下表。 表19 大沙河吴安屯断面水质监测结果一览表（2024年6月） 监测因子 COD NH3-N TP 监测数据 25.4 0.4 0.14 执行标准 30 1.5 0.3 达标情况 达标 达标 达标 由上表可知，COD、NH3-N、TP浓度均达标。 3、声环境质量现状 根据声环境功能区划分规定，本项目所在区域为2类声环境功能区，各厂界应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB（A））。厂界外50m范围内环境敏感点主要为西北侧约26m处的刘庄村，根据河南平原山水检测有限公司新乡分公司2024年6月5日出具检测报告（报告编号：PY2406012）可知，刘庄村昼间噪声现状为47dB（A），现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB（A）要求，区域声环境质量较好。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查，因此不进行地下水、土壤质量现状调查。 5、生态环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目位于新乡市延津县东屯镇刘庄村18号，利用现有厂房，不新增占地，不属于产业园区，用地范围内不含有生态环境保护目标，因此不进行生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外500米内存在大气环境保护目标，50米范围内存在声环境保护目标，500米范围内不存在地下水环境保护目标。本项目位于新乡市延津县东屯镇刘庄村18号不属于产业园区内，用地范围内不含有生态环境保护目标，因此本项目涉及大气环境、噪声的环境保护目标。 表20 厂界周围保护目标概况 保护类别 环境保护目标名称 保护对象 保护内容 方向 距离(m) 保护级别 大气环境 刘庄村 居住区 居民 西北 26 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 声环境 刘庄村 居住区 居民 西北 26 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 表21 污染物排放标准 污染物 标准名称 污染因子 标准限值 废水 《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中洗涤用水 SS 30mg/L 废气 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修订单，表5-大气污染物特别排放限值、表9-企业边界大气污染物浓度限值 颗粒物 有组织排放口 20mg/m3 企业边界 1.0mg/m3 非甲烷总烃 有组织排放口 60mg/m3 企业边界 4.0mg/m3 单位产品非甲烷总烃排放量≤0.3kg/t产品 河南省环境污染防治攻坚领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）附件1：其他行业、附件2-其他企业边界 非甲烷总烃 有组织排放口 80mg/m3 去除率≥70% 无组织 2.0mg/m3 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他涉气工业企业 颗粒物 有组织排放口 10mg/m3 厂界 0.5mg/m3 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 噪声 昼间60dB(A) 固废 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的防渗漏、防雨淋、防扬尘的要求 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 总量 控制 指标 | 根据《新乡市生态环境局关于转发<河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知>的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量及替代方案。 项目建成后全厂污染物排放情况见下表。 表22 本项目建成后全厂污染物排放情况一览表 单位：t/a 污染物 现有工程许可排放量 本工程 排放量 以新代老削减量 全厂排 放总量 排放 增减量 废气 NH3 0.0078 / / 0.0078 / H2S 0.0003 / / 0.0003 / 非甲烷总烃 / 0.1666 / 0.1666 +0.1666 颗粒物 / 0.1604 / 0.1604 +0.1604 本项目（新乡鑫联再生资源回收利用有限公司年产3000吨再生颗粒项目）属于扩建项目，本项目污染物排放量为VOCs 0.1666t/a、颗粒物0.1604t/a，本项目建成后新增污染物排放量为颗粒物0.1604t/a、VOCs 0.1666t/a；重点污染物预支增量需要区域内进行双倍替代，其中颗粒物所需替代量为0.3208t/a，拟从河南豫飞鹏升锻造股份有限公司以新代老升级剩余的0.0455吨和河南省太阳红肥业有限公司以新代老升级剩余的0.3083吨中扣除；VOCs所需替代量0.3332t/a拟从延津县四季鸿达化工科技有限公司关停剩余的0.737吨中扣除。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有厂房进行生产，不存在构筑物的建设，施工期主要工作为设备的安装，设备安装主要是人工组装，仅涉及少量的焊接。 施工期主要污染为焊烟、施工噪声和工人生活污水，全部施工均在现有密闭车间内，焊烟经焊烟净化器处理后，车间内无组织排放，施工噪声经厂房隔音和距离衰减后施工噪声对周边环境影响不大；生活污水经化粪池处理后定期清运。项目施工时间短暂，随着施工期的结束，施工影响也随之消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 营运期环境影响分析： 营运期污染因素主要有废水、废气、噪声、固废，具体内容详见以下分析。 一、废水 1、废水污染物产排情况 本项目不新增人员，从现有项目调剂，不涉及生活污水，仅涉及生产废水。 本项目废水主要是循环冷却水废水和喷淋塔废水、破碎废水、清洗废水、脱水废水。其中循环冷却水直接回用于清洗工序；喷淋塔废水、破碎废水、清洗废水、脱水废水经厂内污水处理站处理后部分回用于清洗、破碎工序及喷淋用水，其他部分用于厂区地面洒水保湿及绿化浇灌。 （1）循环冷却水废水 造粒挤出后的塑料条需浸入到造粒机冷却水槽中，采用直接冷却法使温度逐渐下降。水与塑料条不发生化学反应，仅会挥发散失，需定期补充。冷却水使用一段时间后需更换新鲜水，更换出的循环冷却水直接用于清洗工序。本项目设计6台造粒机，每台造粒机带1个冷却水槽，尺寸均为长4m×宽0.3m×高0.3m，水槽内水深为0.2m，水槽每2天更换一次新鲜水，则循环冷却水排水产生量为0.72m3/d（216m3/a），直接回用于清洗。 （2）喷淋塔废水 本项目废气经负压收集后经“水喷淋装置+除雾器+活性炭吸附/脱附-催化燃烧”设施处理后经排气筒达标排放。 喷淋塔盛水容积为300L，每15天换一次水，则喷淋用水量为0.02m3/d（6m3/a），喷淋废水排放量为0.02m3/d（6t/a），废水水质为：COD80mg/L、SS50mg/L、NH3-N15mg/L、TN45mg/L、石油类300mg/L，喷淋塔废水进入污水处理站处理。 （3）破碎、清洗、脱水废水 本项目破碎机为加水湿式破碎机，破碎工序产生破碎废水。 项目原料表面附着物较少且极易清洗，故原料不需化学清洗，只需简单使用水进行清洗，清洗过程均不添加化学清洗剂，清洗目的是为了去除物料表面附着的杂质，清洗过程中需定时补充蒸发及产品带走的水分，保持清洗水槽内的水位； 二次破碎前的物料需进入脱水机去除表面的水分，该工序产生脱水废水。 依据《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884—2018）类比法，新乡市嘉福宝科技有限公司主要产品为再生塑料颗粒，生产工艺为原料-破碎-清洗-甩干-熔融挤出-冷却-切粒-包装，使用的原料主要为废塑料皮。与本项目产品、生产工艺、原料均相同，具有可类比性，本项目类比该企业执行年报数据。根据该企业排污许可证执行年报（2023年）中数据可知，企业2023年产能为再生塑料颗粒1800t，破碎、清洗、甩干废水量为480m3，即破碎、清洗、甩干废水量产生系数为0.27t/t-产品，本项目产能为3000t/a，则本项目清洗废水产生量为2.7m3/d（810m3/a）。排放的废水引入厂内污水处理站进行处理，处理后部分回用，其余部分用于厂区地面洒水保湿及绿化浇灌。 本项目与新乡市嘉福宝科技有限公司原辅料、设备、工艺基本一致，具有可类比性。根据河南琢磨检测研究院有限公司于2024年03月11日出具的检测报告（见附件10），该企业污水处理站进口浓度为COD554-574mg/L、SS665-676mg/L、NH3-N22.8-24.1mg/L、TP 5.13-5.74mg/L、TN47.3-51.4mg/L，根据环评最不利原则，本项目破碎、清洗废水水质取COD600mg/L、SS700mg/L、NH3-N30mg/L、TP6.00mg/L、TN60mg/L。 本项目现有工程污水处理站在运行调试阶段，水质不稳定，暂不具备监测条件，根据现有工程环评文件，破碎、清洗、脱水废水水质为COD800mg/L、SS1800mg/L、NH3N8mg/L，本次按照环评最不利原则，综合考虑新乡市嘉福宝科技有限公司及现有工程水质，本项目破碎、清洗、脱水废水水质取COD800mg/L、SS1800mg/L、NH3-N30mg/L、TP6.00mg/L、TN60mg/L。 2、废水处理情况分析 工程设计喷淋塔废水、破碎、清洗、脱水废水采用厂内污水处理站处理后回用于清洗、破碎工序及喷淋用水，由于塑料清洗用水仅对水中悬浮物含量有较高的要求，为保证回用要求，污水处理站采用“集水池+格栅+调节池+气浮机+回用水池”（处理规模10m3/h）对该部分废水处理。项目考虑节约用水，喷淋塔废水、破碎、清洗、脱水废水经污水处理站处理后进行回用，本项目新水消耗量为0.117m3/t废塑料，能够满足《废塑料综合利用行业规范条件》中废塑料破碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于0.2m3/t废塑料的相关规定。 本项目清洗过程中不使用清洗剂，清洗目的是为了去除物料表面附着的杂质，废水中COD、TP、NH3-N、TN会吸附在废水中的悬浮物上，去除悬浮物的过程中同时会去除废水中的COD、TP、NH3-N、TN。 现有工程生产废水主要为破碎、清洗废水，产生量为3m3/d，根据环评文件可知水质为COD 800mg/L、SS 1800mg/L、NH3-N 8mg/L。本项目建成后全厂废水产生量为5.72m3/d，污水处理站处理规模为10m3/h，因此本项目依托现有污水处理站进一步处理可行。 现有工程污水处理站设计对废水污染物的去除效率取COD 650%、SS 90%、NH3-N 50%、TP 30%、TN 25%、石油类70%，则本项目建成后全厂废水产排情况如下： 表23 本项目建成后全厂废水产排情况一览表 项目 污染物排放浓度（mg/L） COD SS NH3-N TP TN 石油类 现有工程生产废水 污水处理站进水（3m3/d） 800 1800 8 / / / 本项目生产废水 污水处理站进水（2.7m3/d） 800 1800 30 6 60 / 本项目喷淋塔废水（0.02m3/d） 80 50 15 / 45 300 混合水质（5.72m3/d） 797 1794 18 3 28 1 处理效率（%） 50 95 50 30 25 70 污水处理站出水（5.72m3/d） 69.7 15.7 1.6 0.3 3.7 0.3 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中回用于洗涤用水 / 30 / / / / 本项目生产废水经污水处理站处理后能够满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中洗涤用水SS≤30mg/L的标准要求。 本项目废水经厂内污水处理站处理后回用生产，不外排，仅需满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中洗涤用水对SS≤30mg/L的标准要求。根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）表 A.2 废弃资源加工工业排污单位废水污染防治可行技术参考表，废塑料综合废水去除SS的可行技术主要为“沉淀，气浮，混凝，调节”。因此本项目生产废水采用“集水池+格栅+调节池+气浮机+回用水池”对SS的处理工艺是可行技术。 3、污水处理站依托可行性分析 本项目废水主要为喷淋塔废水、破碎、清洗、脱水废水，废水产生量为2.72m3/d；现有工程废水主要为破碎、清洗废水，废水产生量为3m3/d，本项目建成后全厂废水产生量为5.72m3/d（0.715m3/h）。现有工程污水处理站处理工艺为“集水池+格栅+调节池+气浮机+回用水池”，处理能力为10m3/h，本项目建成后全厂废水量在现有污水处理站处理能力之内，不会对其造成不利影响。本项目生产废水混合后综合废水水质为COD797mg/L、SS1794mg/L、NH3-N18mg/L、TP3mg/L、TN28mg/L、石油类1mg/L，满足污水处理站COD≤1000mg/L、SS≤2000mg/L、NH3-N≤80mg/L、TN≤120mg/L、TP≤15mg/L、石油类≤100mg/L的设计进水水质标准，因此本项目建成后全厂废水能够满足污水处理站处理能力及进水水质要求。 因此本项目废水依托现有污水处理站处理可行。 二、废气 1、有组织废气 本项目有组织废气主要是造粒工序产生的有机废气、破碎筛分产生的粉尘。 ①、造粒废气 本项目所用的原料废旧塑料主要成分为废聚丙烯塑料、废聚乙烯塑料。根据PP、PE理化性质可知，其分解温度均在300℃以上，聚乙烯分解温度在320℃以上，聚丙烯的热分解温度为310℃，本项目造粒机挤出加热温度为180~220℃，达不到分解温度，故造粒过程不会产生塑料粒子焦碳链焦化气体，产生的有机废气主要为非甲烷总烃。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数表可知，“产品名称—再生塑料粒子”“原料名称—废PP/PE”“工艺名称—挤出造粒”的挥发性有机物产污系数为350g/t-原料。 本次熔融挤出工序非甲烷总烃产污系数取350g/t-原料，本项目原料使用量为3100t/a，则本项目熔融挤出工序非甲烷总烃产生量为1.085t/a。 本项目共设6台造粒主机，评价建议对造粒机挤出部分密闭负压收集（收集效率以95%计），废气经负压收集后进入 “水喷淋装置+除雾器+活性炭吸附/脱附-催化燃烧”（处理效率99%）处理后通过一根15m排气筒排放，活性炭吸附工作时间2400h/a。 ②、废气工艺介绍 ①水喷淋塔 由于有机废气中含有塑料熔融物质，为防止进入“活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”的废气对活性炭进行堵塞，进一步保证产生的有机废气得到充分处理，最大程度减少项目对周围环境的影响，水喷淋废水经隔油沉淀处理后回用喷淋。 ②“活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”废气走向示意图如下： 图4 活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置废气走向图 有机废气先进入活性炭吸附床进行吸附，经处理后的洁净气体经过15m排气筒排放。本项目催化燃烧装置共设2个活性炭床，一套用于脱附，一套用于吸附，吸附气流见上图废气走向图红色走向。 活性炭经过吸附运行大约10天达到饱和，启动系统的脱附-催化燃烧过程（见上图绿色走向），达到饱和状态的吸附床停止吸附，通过阀门切换进入脱附状态，原用于脱附的活性炭床开启吸附模式，交替进行。 脱附状态通过热气流将原来已经吸附在活性炭表面的有机溶剂脱附出来，并经过催化燃烧反应转化生成CO2和水蒸气等无害物质，并放出热量。反应产生的部分热废气经过热交换部分回用到脱附气流中进行脱附，其余废气经排气筒排放。脱附的设计风量为1000m3/h，燃烧温度约300℃，使用电加热，每次催化燃烧的设计时间为4h。 ③、造粒废气排放情况 为了有效降低有机废气的排放，评价建议对造粒机挤出部分密闭负压（收集效率以95%计），废气经负压收集后进入 “水喷淋装置+除雾器+活性炭吸附/脱附-催化燃烧”（处理效率99%）处理后通过一根15m排气筒排放，设计风量取10000m3/h，评价要求企业加强设备密闭及密闭负压间管理，收集效率取95%，本项目收集后的废气先进入活性炭吸收模块对有机废气进行治理，定期脱附-催化燃烧。活性炭对有机废气的设计去除效率（即吸附率）为90%，催化燃烧对活性炭吸附后脱附的有机废气的设计去除效率为99%。活性炭吸附后废气和催化燃烧后废气经同1根15m排气筒排放，因此本项目取催化燃烧装置开启时的排放情况进行分析。脱附的设计风量为1000m3/h。造粒工序工作时间为2400h/a。 设计风量共计11000m3/h，脱附120h/a。因此本项目造粒废气产生及排放情况见下表。 表24 本项目造粒废气污染物产生及排放情况 产污工序 污染 因子 产生情况 活性炭吸附后排放情况 脱附情况 催化燃烧后排放情况 产生量 (t/a) 收集量(t/a) 速率 (kg/h) 浓度 (mg/m3) 排放量 (t/a) 速率 (kg/h) 脱附量(t/a) 速率 (kg/h) 排放量 (t/a) 速率 (kg/h) 造粒 非甲烷总烃 1.085 1.0308 0.429 42.9 0.1031 0.043 0.9277 7.731 0.0093 0.078 催化燃烧装置开启时，各污染物的排放浓度见下表。 表25 本项目造粒废气排放情况一览表 排气筒 DA001 污染因子 排放情况 排放量(t/a) 速率(kg/h) 仅吸附时排放浓度(mg/m3) *最大排放浓度(mg/m3) 活性炭吸附后 催化燃烧后 合计 活性炭吸附后 催化燃烧后 合计 非甲烷总烃 0.1031 0.0093 0.1124 0.043 0.078 0.121 4.3 11 注*：最大排放浓度为吸附、脱附同时工作时的排放浓度。 由上表可知，造粒工序非甲烷总烃单位产品排放量为0.0375kg/t-产品，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）及其修订单中非甲烷总烃单位产品排放量0.3kg/t-产品的要求。 本项目造粒工序产生的非甲烷总烃经处理后排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）及其修订单中表5非甲烷总烃有组织排放浓度60mg/m3，同时满足河南省环境污染防治攻坚领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）中附件1：其他行业有机废气排放口非甲烷总烃排放浓度80mg/m3，建议去除效率≥70%的要求。 ④、破碎筛分产生的粉尘 本项目物料在二次破碎、筛分过程会产生粉尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中（4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数手册可知，以“废PE/PP”为原料；“工艺名称：干法破碎”；“产品名称：再生塑料粒子”； “规模等级：所有规模”的颗粒物产污系数为：375g/t-原料。本项目需二次破碎原料为3100t/a，需筛分的物料为3100t/a，本次计算，筛分颗粒物产污系数参考干法破碎产污系数375g/t-原料。 经计算，颗粒物产生量为2.325t/a，破碎、筛分工序运行时间为2400h/a，则粉尘产生速率为0.969kg/h。 本次评价提出：设置1间密闭间，破碎、筛分工序上方设置集气罩，密闭间设置抽风装置，保持负压，破碎、筛分工序位于密闭间内，产生的颗粒物密闭负压收集（收集效率98%）后由“袋式除尘器”（处理效率95%）处理后经1根15米高排气筒排放。密闭间抽风装置设计风机风量为5000m3/h。 表26 本项目破碎、筛分废气产生及排放情况 工序 污染物 产生情况 处理措施及效率 总风量（m3/h） 排气筒编号 排放情况 产生量（t/a） 收集量（t/a） 产生速率（kg/h） 产生浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 破碎、筛分 颗粒物 2.325 2.2785 0.949 189.8 袋式除尘器 95% 5000 DA002 0.1139 0.047 9.4 工作时间2400h/a 由上表可知，排气筒DA002废气污染物颗粒物排放浓度满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他涉气工业企业颗粒物有组织排放口10mg/m3的限值要求。 2、无组织废气 本项目无组织废气主要是造粒工序未被收集的非甲烷总烃和破碎、筛分工序未被收集的颗粒物。 根据前文分析可知，本项目造粒工序废气收集效率为95%，则未被收集的非甲烷总烃产生量为0.0542t/a、产生速率为0.023kg/h，未被收集的非甲烷总烃全部以无组织形式散失，则造粒工序未被收集的非甲烷总烃排放量为0.0542t/a、排放速率为0.023kg/h。 本项目破碎、筛分工序颗粒物产生量为2.325t/a，废气收集效率为98%，则未被收集的颗粒物产生量为0.0465t/a、产生速率为0.019kg/h，未被收集的颗粒物全部以无组织形式散失，则造粒工序未被收集的非甲烷总烃排放量为0.0465t/a、排放速率为0.019kg/h。 评价建议企业加强设备密闭及密闭负压间管理，按要求对厂房进行密闭，同时加强管控，进一步削减厂区无组织废气排放，保证厂区内无组织非甲烷总烃废气能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修订单中表9非甲烷总烃企业边界4.0mg/m3的限值要求，同时满足河南省环境污染防治攻坚领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）非甲烷总烃企业边界排放限值2mg/m3的排放标准。颗粒物能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他涉气工业企业厂界颗粒物不高于0.5mg/m3的限值要求。 3、非正常排放分析 项目产生的非正常排放主要是污染物排放控制措施达不到应有效率时引起的污染物超标排放，评价以最不利原则按照污染物治理措施处理效率为0时的情况进行分析。本项目非正常工况为：“活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”、“袋式除尘器”故障时：项目非正常排放废气源强为非甲烷总烃0.429kg/h、颗粒物0.949kg/h。事故排放时间最大为15分钟。非正常排放具体参数见下表。 表27 非正常排放参数表 非正常排放源 非正常排放原因 污染物 非正常排放速率/（kg/h） 单次持续时间/h 年发生频次/次 非正常排放量/（kg/a） 采取措施 排气筒DA001 污染物排放控制措施达不到应有效率，处理效率为0 非甲烷总烃 0.429 0.25 1 0.1073 产生废气的工序及时停止运行，并对装置进行检修 排气筒DA002 颗粒物 0.949 0.25 1 0.2373 4、大气污染防治措施分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）和《《排污许可证申请与核发技术规范总则》(HJ942—2018)，并参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品业》（HJ1122-2020）相关废气治理可行技术方案有下表所列内容。 表28 废气治理可行技术方案 项目 产排污环节 主要污染物 可行技术 《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）表A.1 废塑料 干法破碎 颗粒物 喷淋降尘，布袋除尘，喷淋降尘+布袋除尘 熔融挤出（造粒） 非甲烷总烃 高温焚烧，催化燃烧，活性炭吸附 参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品业》（HJ1122-2020） 塑料制品工业 塑料零件及其他塑料制品制造废气 非甲烷总烃 喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧 综上，本项目有机废气治理设施采用“水喷淋装置+除雾器+活性炭吸附/脱附-催化燃烧”，破碎、筛分产生的颗粒物采用“袋式除尘器”，符合上述文件要求，大气污染防治措施可行。 5、大气环境影响分析 项目所在区域属于空气环境质量未达标区，项目产生的大气污染物通过削减区域现有污染源排放量进行替代。项目厂区周边最近的大气环境敏感点为西北26米处的刘庄村。本项目大气污染物非甲烷总烃经处理后能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修订单中表5要求（非甲烷总烃60mg/m3）和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）中其他行业有机废气排放口非甲烷总烃80mg/m3、去除效率≥70%的限值要求。颗粒物能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他涉气企业有组织排放口颗粒物10mg/m3，厂界外无组织0.5mg/m3限制排放要求。大气污染物通过区域削减和污染物扩散，不会对周边环境造成明显影响。 综上所述，评价认为项目建成运行过程中对周围大气环境影响可以接受。 6、废气污染物排放核算量 6.1大气污染物有组织排放核算 表29 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算最大排放浓度/ （mg/m3） 核算最大排放速率/ （kg/h） 核算年排放量/ （t/a） 1 DA001 非甲烷总烃 11 0.121 0.1124 2 DA002 颗粒物 9.4 0.047 0.1139 6.2大气污染物无组织排放量核算 表30 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 排放标准 年排放量/(t/a) 标准名称 浓度限值/（mg/m3） 1 生产车间 造粒 非甲烷总烃 车间密闭 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修订单中表9-企业边界大气污染物浓度限值 2.0 0.0542 2 破碎、筛分 颗粒物 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》 0.5 0.0465 6.3大气污染物年排放量核算 表31 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 非甲烷总烃 0.1666 2 颗粒物 0.1604 7、污染物排放口基本情况 表32 本项目废气排放口基本情况 排放口 编号 排放口 名称 污染物种类 排放口地理坐标 排气筒高度m 排气筒出口内径m 废气出口速度m/s 排气温度℃ 排放口类型 DA001 有机排放口 非甲烷总烃 经度：114°7'30.393" 纬度：35°19'38.013" 15 0.5 15.6 常温 一般排放口 DA002 粉尘排放口 颗粒物 经度：114°7'30.974" 纬度：35°19'39.356" 15 0.34 15.3 常温 一般排放口 8、全厂废气污染物排放“三本账”情况 表33 全厂污染物排放“三本账”一览表 单位：t/a 污染物 现有工程 本工程 排放量 以新代老削减量 全厂排 放总量 排放 增减量 允许排放量 实际排放量 废气 非甲烷总烃 / / 0.1666 / 0.1666 +0.1666 颗粒物 / / 0.1604 / 0.1604 +0.1604 NH3 0.0078 / / / 0.0078 / H2S 0.0003 / / / 0.0003 / 9、监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019），评价提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，具体监测计划见下表。 表34 污染源自行监测计划表 监测指标 监测点位 监测频次 执行排放标准 有组织废气 非甲烷总烃 浓度、速率、废气量、烟气流速、烟气温度、烟气含湿量 DA001 1次/半年 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修订单中表5 排放浓度60mg/m3，单位产品排放量0.3kg/t-产品 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》其他行业非甲烷总烃 排放浓度80mg/m3，去除效率≥70% 颗粒物 DA002 1次/年 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他涉气工业企业 排放浓度10mg/m3 无组织废气 非甲烷总烃 浓度、温度、气压、风速、风向 四周厂界 1次/年 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修订单中表9-企业边界大气污染物浓度限值 排放浓度2.0mg/m3 颗粒物 1次/年 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他涉气工业企厂界 排放浓度0.5mg/m3 |

|  | 三、噪声 1、噪声源情况 该项目高噪声设备主要为破碎机、造粒机、细破碎机、振动筛、废气治理设施风机等，声源强度在75-90dB(A)之间，声源强度及治理效果见下表。 表35 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号 声源名称 型号 (声压级/距声源距离)/([dB(A)]/m) 数量（台） 声源控制措施 治理后声压级dB(A) 声压级叠加值[dB(A)] 运行时段 X Y Z 1 废气治理措施风机1 / 80/1 1 隔声罩壳、基础减振、管道外壳阻尼、隔声小间 55 12 48 0.4 持续运行 2 废气治理措施风机2 / 80/1 1 隔声罩壳、基础减振、管道外壳阻尼、隔声小间 55 26 90 0.5 持续运行 表36 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号 建筑物名称 声源名称 型号 (声压级/距声源距离) /([dB(A)]/m) 数量(台) 声源控制措施 治理后声压级[dB(A)] 声压级叠加值[dB(A)] 空间相 对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB(A) 运行时段 建筑物插入损失/dB(A) 建筑物外噪声 X Y Z 声压级/dB(A) 建筑物外距离 1 生产车间2# 破碎机 / 85/1 2 基础减振、厂房隔声 60 63 -25 45 0.5 东44 30 持续运行 6 24 1m 南18 38 32 1m 西65 27 21 1m 北22 36 30 1m 2 造粒机 / 75/1 1 基础减振、厂房隔声 50 50 -43 74 0.8 东75 12 持续运行 6 6 1m 南32 20 14 1m 西34 19 13 1m 北8 32 26 1m 3 造粒机 / 75/1 1 基础减振、厂房隔声 50 50 -49 64 0.8 东75 12 持续运行 6 6 1m 南22 23 17 1m 西33 20 14 1m 北19 24 18 1m 4 造粒机 / 75/1 1 基础减振、厂房隔声 50 50 -58 51 0.8 东79 12 持续运行 6 6 1m 南9 31 25 1m 西33 20 14 1m 北34 19 13 1m 5 造粒机 / 75/1 1 基础减振、厂房隔声 50 50 -77 64 0.8 东98 10 持续运行 6 4 1m 南5 36 30 1m 西10 30 24 1m 北34 19 13 1m 6 造粒机 / 75/1 1 基础减振、厂房隔声 50 50 -66 76 0.8 东96 10 持续运行 6 4 1m 南22 23 17 1m 西12 28 22 1m 北18 25 19 1m 7 造粒机 / 75/1 1 基础减振、厂房隔声 50 50 -58 83 0.8 东94 11 持续运行 6 5 1m 南32 20 14 1m 西15 26 20 1m 北8 32 26 1m 8 生产车间4# 细破碎机 / 80/1 1 基础减振、厂房隔声 55 55 -30 114 0.6 东95 15 持续运行 6 9 1m 南14 32 26 1m 西24 27 21 1m 北8 37 31 1m 9 细破碎机 / 80/1 1 基础减振、厂房隔声 55 55 -35 108 0.6 东96 15 持续运行 6 9 1m 南5 41 35 1m 西23 28 22 1m 北16 31 25 1m 10 细破碎机 / 80/1 1 基础减振、厂房隔声 55 55 -13 106 0.6 东76 17 持续运行 6 11 1m 南15 31 25 1m 西43 22 16 1m 北6 39 33 1m 11 振动筛 / 90/1 1 基础减振、厂房隔声 65 65 5 87 0.7 东49 31 持续运行 6 25 1m 南9 46 40 1m 西69 28 22 1m 北12 43 37 1m 12 振动筛 / 90/1 1 基础减振、厂房隔声 65 65 21 78 0.7 东32 35 持续运行 6 29 1m 南11 44 38 1m 西87 26 20 1m 北11 44 38 1m 13 振动筛 / 90/1 1 基础减振、厂房隔声 65 65 36 69 0.7 东13 43 持续运行 6 37 1m 南12 43 37 1m 西105 25 19 1m 北10 45 39 1m |
| --- | --- |

|  | 预测计算 ①噪声源衰减分析方法 设备声源传播到受声点的距离为，厂房高度为，厂房的长度为，对于靠近墙面中心为距离的受声点声压级的计算（仅考虑距离衰减）： 当≤，噪声传播途径中的声级值与距离无关，基本上没有明显衰减； 当≤≤时，声源面可近似退化为线源，声压级计算公式为： 当＞时，可近似认为声源退化为一个点源，计算公式为： 式中：—距噪声源距离为处声级值，[dB(A)]； —距噪声源距离为处声级值，[dB(A)]； —关心点距噪声源距离，m； —距噪声源距离，取1m。 预测时，根据判定结果，取合适公式进行预测。 ②室内声源等效室外声源声功率计算 噪声声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式近似求出: Lp2=Lp1-(TL+6) 式中:TL一隔墙(或窗户)倍频带的隔声量，dB。 ③噪声源叠加影响分析方法 式中：—总声压级，[dB(A)]； —第个声源的声压级，[dB(A)]； —声源数量。 ④户外声传播衰减计算公式 L(r)=Lref(r0)-(Adiv+Abar+Aatm+Aexe) 式中：Adiv—几何发散； Abar—遮挡物衰减； Aatm—大气吸收； Aexe—附加衰减； ⑤厂界噪声达标情况 按照最不利原则，根据噪声源的分布，评价以噪声源对项目四周厂界噪声贡献值进行计算，结果见下表。 表37 噪声贡献值叠加计算结果一览表 预测点 主要噪声源 治理后噪声值dB(A) 距厂界的距离m 贡献值dB(A) 本项目贡献叠加值dB(A) 在建项目预测贡献值dB(A) 预测值dB(A) 标准值 东厂界 废气治理措施风机1 55 23 28 31 47 47 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准：昼间60dB(A) 废气治理措施风机2 55 39 23 生产车间2# 24 6 8 生产车间4# 38 4 26 南厂界 废气治理措施风机 55 45 22 35 9 35 废气治理措施风机2 55 87 16 生产车间2# 35 1 35 生产车间4# 44 64 8 西厂界 废气治理措施风机 55 235 8 11 47 47 废气治理措施风机2 55 225 8 生产车间2# 28 140 0 生产车间4# 28 140 0 北厂界 废气治理措施风机 55 176 10 15 47 47 废气治理措施风机2 55 129 13 生产车间2# 33 159 0 生产车间4# 44 117 3 由上表可以看出，工程完成后，工程东、西、南、北厂界昼间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)的标准要求，工程噪声对周围声环境影响不大，可接受。 4、监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301—2023）的规定，评价提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，具体监测计划见下表。 表38 污染源自行监测计划表 监控类别 监测指标 监测点位 监测频次 执行排放标准 噪声 等效连续A声级 四周厂界外1m处 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准值 四、固废 本项目营运期一般固废主要为：①分拣过程产生的杂质；②污水处理站产生的污泥；③造粒过程产生的废边角料；④袋式除尘器回收粉尘。危险废物为：废气治理设施产生的废活性炭、废催化剂、喷淋塔油渣。 1、一般固废 本项目运营期产生的一般固体废物主要为杂质、污泥、废边角料。 杂质 本项目分拣工序会产生一定量的杂质（主要为砂石、金属、纸屑、纸盒、标签等），经分析，杂质产生量约为58.87t/a，集中收集后，暂存于一般固废暂存间，定期出售。 污泥 本项目污水处理站运行一段时间后会产生污泥，主要成分为泥沙，评价要求将其通过板框压滤机脱水。类比新乡市欧唯特塑业有限公司年加工10000吨再生塑料颗粒建设项目实际运行数据，污水处理站污泥产生系数为0.044（吨/吨-废水处理量），本项目废水处理量为810m3/a，则本项目脱水后的污泥产生量约为35.64t/a（含水率为60%），在污泥暂存池暂存后定期委托环卫部门处理。 废边角料 本项目造粒工序会产生废边角料，废边角料产生量约为成品的0.1%，则废边角料产生量约为3t/a，废边角料集中收集后回用于造粒工段。 袋式除尘器回收粉尘 由对废气污染物的分析可知，本项目除尘器收集到的粉尘量约为2.1646t/a，本项目粉尘主要为塑料颗粒，为一般工业固废，一般固废暂存间暂存后，定期外售。 2、危险废物 （1）废催化剂 本项目废气治理措施“活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”中的催化剂约5年需要更换一次，每次更换量约0.03t。更换下的废催化剂参照《国家危险废物名录（2021年版）》中的危险废物（HW50 废催化剂772-007-50烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂）执行，废催化剂属于危险废物，产生量为0.03t/5a。评价提出废催化剂采用专用密闭容器收集后于危废暂存间暂存，定期委托有相应资质的危废处理单位安全处置。 （2）废活性炭 本项目“活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”共设置2个活性炭床，一个吸附，一个脱附，每个活性炭床填充量为0.5t。根据相关资料，1t的活性炭可吸附250~300kg有机废气，本次评价取300kg，则初始0.5t活性炭可吸附0.15t有机废气。活性炭经多次脱附后吸附能力逐渐降低，当低于50%时需要更换活性炭。根据相关资料，活性炭每次吸附-脱附会导致5%左右的能力失活，因此再生14次左右后需要更换活性炭，更换时活性炭的吸附能力为0.5t活性炭可吸附0.075t有机废气。每套活性炭吸附装置可吸附有机物1.6101t，即两套活性炭吸附装置可吸附有机物3.2203t。根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013），吸附装置的净化效率不得低于90%，根据评价最不利原则，本项目活性炭吸附装置效率以90%计，非甲烷总烃收集量为1.0973t/a，则本项目非甲烷总烃吸附量为0.9876t/a，即每3年约需要更换1次活性炭，废活性炭产生量约为1t/3a。 更换掉的活性炭属于《国家危险废物名录（2021年版）》中的危险废物（HW49其它废物中的900-039-49烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭），评价要求集中收集，危废暂存间暂存后定期交由有危废处理资质单位安全处置。 （3）油渣 本项目废气治理措施“水喷淋装置+除雾器+活性炭吸附/脱附-催化燃烧”中的水喷淋设置有隔油刮板，会产生油渣，产生量约0.01t。油渣根据《国家危险废物名录（2021年版）》中的危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物900-210-08含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥），油渣属于危险废物，产生量为0.01t/a。评价提出油渣采用专用密闭容器收集后于危废暂存间暂存，定期委托有相应资质的危废处理单位安全处置。 综上，本项目固废产生及处置情况见下表。 表39 固体废物详情一览表 排放源 固废名称 固废性质 产生量 处理措施 分拣 杂质 一般固废 58.87t/a 收集至一般固废暂存间暂存后定期外售 造粒 废边角料 3t/a 集中收集后回用于造粒工序 废气治理设施 袋式除尘器回收粉尘 2.1646t/a 收集至一般固废暂存间暂存后定期外售 污水处理站 污泥 35.64t/a 污泥暂存池暂存，定期委托环卫部门处理。 催化燃烧装置 废催化剂 危险废物 0.03t/5a 危废贮存间暂存，定期委托有相应危废处置资质的单位处置 喷淋塔 油渣 0.1t/a 活性炭吸脱附装置 废活性炭 1t/3a 表40 一般固体废物汇总表 排放源 固废名称 类别代码 固废性质 产生量（t/a） 处理措施 分拣 杂质 422-003-99 一般固废 58.87 收集至一般固废暂存间暂存后定期外售 废水治理设施 污泥 900-999-61 35.64 污泥暂存池暂存，定期委托环卫部门处理。 造粒 废边角料 422-003-06 3 集中收集后回用于造粒工序 废气治理设施 袋式除尘器回收粉尘 422-003-66 2.1646 收集至一般固废暂存间暂存后定期外售 表41 危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 处置措施 1 废催化剂 HW50 772-007-50 0.03t/5a 催化燃烧装置 固态 催化剂 铂金属 1次/5年 T 密闭容器收集、危废暂存间暂存，定期委托有相应资质的危废处理单位进行安全处置 2 废活性炭 HW49 900-039-49 1t/3a 活性炭吸脱附装置 固态 炭 VOCS 1次/3年 T 3 油渣 HW08 900-210-08 0.1t/a 喷淋塔 泥态 油类物质 油类物质 1次/1年 / 表42 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地 面积 贮存方式 贮存 周期 1 危废暂存间 废催化剂 HW50废催化剂 772-007-50 厂区内 20m2 加盖密封专用容器收集、分类、分区存放 5年 废活性炭 HW49 900-039-49 1年 废活性炭 HW49其它废物 900-039-49 1年 3、固废处理措施 为避免本项目的固废在储存过程中产生二次污染问题，评价建议项目建设单位设置一般固废暂存处和危废暂存间，对项目固废实现分类存放。现有工程已设置一般固废暂存间1座约50m2，污泥暂存池1座约10m2，地面进行了硬化，已采取防渗漏、防雨淋、防扬尘措施，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的防渗漏、防雨淋、防扬尘的要求。本次新增一般固废产量为99.6746t/a，现有工程固废产生量为336.585t/a，本项目建成后全厂一般固废产生量为436.2596t/a，现有一般固废暂存间、污泥暂存池合计贮存能力为900t，现有一般固废暂存间、污泥暂存池容量能够满足本次扩建项目完成后全厂的一般固废的暂存堆放，因此，本项目依托现有一般固废暂存间、污泥暂存池可行。 本次评价要求企业新建危废暂存间1座约20m2，危废暂存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。危险废物在危废暂存间采用专用密闭容器储存，危废暂存间采取防风、防晒、防雨淋、防扬散、防流失、防渗漏措施。 4、环境管理要求 本项目要求企业按照《危险废物转移管理办法》和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025）要求，对危险废物内部转运应采取以下措施： ①危险废物从厂区内产生工艺环节运输到危废暂存间，应有专人负责，专用桶收集、转运，避免可能引起的散落。 ②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》，危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上。 企业的一般固废暂存间和危废暂存间需按照以下要求严格管理： ①一般固废暂存间的地面应进行硬化，应有防渗漏、防风、防晒、防雨淋设施。 ②危险废物容器内应留一定空间。 ③各种盛装废物的容器必须完好无损，各个危险废物容器外侧须标明危险废物的名称，存入时间、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 ④危险废物产生者须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 ⑤危险废物暂存间应设立危险废物标志。形状：四边形，边长600×600mm；最低文字高度40mm，分界线宽度不小于2mm，颜色：背景为黄色，图形为枯树与鱼（黑色）；材料应坚固、耐用、抗风化、抗淋蚀，如出现掉色、破损等情况应及时更换。 ⑥各危险废物定期送至有资质的危废处理单位安全处置；在危废的转移处置过程中，应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移管理办法》有关规定执行。 五、地下水、土壤 1、地下水 （1）污染途径 本项目属于非金属废料和碎屑加工处理项目，根据项目污染物排放特点，项目运营期对地下水的主要影响途径为渗透污染。渗透污染是导致地下水污染的普遍和主要方式，主要产生可能性来自污水处理站、化粪池、一般固废暂存间、污泥暂存池、危险废物暂存间防渗措施不到位、管理不到位。 （2）防控措施 为减轻或避免对地下水造成不利影响，评价根据地下水导则评价对项目建设提出相应的控制措施，企业需严格做好污水处理站、化粪池、一般固废暂存间、污泥暂存池、危险废物暂存间防渗措施，若发现污染物泄漏应采取应急响应，终止污染物泄漏，并对地下水水质监测，同时对地下水进行修复，采取上述措施后非正常工况下的污染物泄漏对地下水环境的污染可控。 综上所述，项目运营期在落实厂区防渗条件下，项目建设对地下水环境的影响可降至最低，不改变区域地下水环境质量现状。从地下水环境影响的角度，项目建设可行。 2、土壤 （1）污染途径 本项目属于非金属废料和碎屑加工处理项目，根据项目污染物排放特点，项目运营期对土壤的主要影响途径为垂直入渗。 （2）防控措施 为减轻或避免对土壤造成不利影响，评价根据土壤导则评价对项目建设提出相应的控制措施，主要从源头控制、过程控制以及跟踪监测三方面来说，具体如下： 源头控制 本项目污染源主要为生产废水、固体废物，企业应加强管理，做好节能减排和清洁生产工作，一方面减少污染物产生量，另一方面降低污染物排放浓度和排放量。源强的降低可以减轻对土壤的影响。 过程防控措施 本项目属于非金属废料和碎屑加工处理项目，运营期生产废水经污水处理站处理后部分用于厂区地面洒水保湿及绿化浇灌，剩余部分回用于生产，不外排；生活污水经化粪池处理后定期清运。污水处理站、化粪池、一般固废暂存间、污泥暂存池、危险废物暂存间按照相关要求进行防渗和硬化处理，正常情况下，不会发生泄漏入渗污染土壤的现象。为减轻或避免对土壤造成不利影响，加强防渗措施并做好隐患排查工作。按照环评要求切实落实各种污染控制措施，建成后及运营期对区域土壤环境影响较小。 ③跟踪监测 评价建议企业在必要时进行土壤跟踪监测。 综上所述，项目运营期在落实防渗措施的有效性的情况下，项目建设对土壤环境的影响可降至最低，不改变区域土壤环境质量现状。从土壤环境影响的角度，项目建设可行。 六、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 经查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B可知，本项目不涉及有毒有害和易燃易爆等危险物质，因此不再进行环境风险影响分析。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 造粒废气 | 非甲烷总烃 | 造粒机挤出部分密闭负压 （6套）+“水喷淋装置+除雾器+活性炭吸附/脱附-催化燃烧”（1套） | 1根不低于15m且高于本体建筑物3m的排气筒排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修订单中表5-大气污染物特别排放限值、表9-企业边界大气污染物浓度限值；河南省环境污染防治攻坚领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）附件1：其他行业、附件2-其他企业边界； |
|  | 破碎、筛分废气 | 颗粒物 | 密闭负压（3套）收集至“袋式除尘器”（1套）+15m高排气筒（1根） | 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他涉气工业企业 |
| 地表水环境 | 生产废水及喷淋塔废水 | COD、SS、NH3-N、TN、TP | 依托现有污水处理站1座 | 处理后部分用于厂区地面洒水保湿及绿化浇灌，剩余部分回用于生产，不外排。 |
| 声环境 | 破碎机、造粒机、废气治理设施风机等设备 | 噪声 | 基础减振、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废 | 杂质 | 依托现有一般固废暂存间1座（50m2）、污泥暂存池1座（10m2） | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中“防渗漏、防雨淋、防扬尘”三防要求。 |
|  |  | 废边角料 |  |  |
|  |  | 污泥 |  |  |
|  |  | 袋式除尘器回收粉尘 |  |  |
|  | 危险废物 | 废活性炭 | 新建危废暂存间1座（20m2） | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  |  | 油渣 |  |  |
|  |  | 废催化剂 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 企业需严格做好污水处理站、化粪池、一般固废暂存间、污泥暂存池、危险废物暂存间防渗措施，若发现污染物泄漏应采取应急响应，终止污染物泄漏，并对地下水水质监测，同时对地下水进行修复，采取上述措施后非正常工况下的污染物泄漏对地下水环境的污染可控。 企业应加强管理，做好节能减排和清洁生产工作，一方面减少污染物产生量，另一方面降低污染物排放浓度和排放量。源强的降低可以减轻对土壤的影响。污水处理站、化粪池、一般固废暂存间、污泥暂存池、危险废物暂存间按照相关要求进行防渗和硬化处理，正常情况下，不会发生泄漏入渗污染土壤的现象。为减轻或避免对土壤造成不利影响，加强防渗措施并做好隐患排查工作。评价建议企业在必要时进行土壤跟踪监测。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | / |
| 其他环境 管理要求 | 按照排污许可技术规范、年度污染防治攻坚方案、专项整治方案以及绩效分级评级指南等要求安装相关环保监控、监测设备。 |
|  | 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）和《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301—2023），本项目在生产运行阶段的污染源监测计划见下表。 污染源自行监测计划表 监控类别 测指标 监测点位 监测频 执行排放标准 噪声 等效连续A声级 四周厂界外1m处 每季1次，昼间检测1次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准值 有组织废气 废气 非甲烷总烃 DA001 1次/半年 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修订单中表5-大气污染物特别排放限值；河南省环境污染防治攻坚领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）附件1：其他行业； 颗粒物 DA002 1次/年 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他涉气工业企业 无组织废气 废气 非甲烷总烃 四周厂界 1次/年 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修订单中表9-企业边界大气污染物浓度限值；河南省环境污染防治攻坚领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）附件2-其他企业边界 颗粒物 1次/年 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他涉气工业企厂界 |

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.1666 | / | 0.1666 | +0.1666 |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.1604 | / | 0.1604 | +0.1604 |
|  | NH3 | / | 0.0078 | / | / | / | 0.0078 | / |
|  | H2S | / | 0.0003 | / | / | / | 0.0003 | / |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NH3-N | / | / | / | / | / | / | / |
|  | TP | / | / | / | / | / | / | / |
|  | TN | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 杂质 | 300 | 300 | / | 58.87 | / | 358.87 | +58.87 |
|  | 污泥 | 36.585 | 36.585 | / | 35.64 | / | 72.225 | +35.64 |
|  | 废边角料 | / | / | / | 3 | / | 3 | +3 |
|  | 袋式除尘器回收粉尘 | / | / | / | 2.1646 | / | 2.1646 | +2.1646 |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 1t/3a | / | 1t/3a | +1t/3a |
|  | 油渣 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废催化剂 | / | / | / | 0.03t/5a | / | 0.03t/5a | +0.03t/5a |

⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

本项目

附件1

附件2

附件3-1

附件3-2

附件4

附件5

附件6

附件8-1

附件8-2

附件8-3

附件8-4

附件8-5

附件9-1

附件9-2

附件9-3

附件9-4

附件9-5

附件10-1

附件10-2

附件10-3

附件10-4

附件10-5

附件10-6